建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产100台（套）矿山输送设备 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市弗朗机械设备有限公司 |
| 法人代表 | 吕小良41012219621219073X | 联系人 | 吕小良 |
| 通讯地址 | 新乡市牧野区民营车辆园区 |
| 联系电话 | 13903801077 | 传真 | / | 邮政编码 | 453000 |
| 建设地点 | 新乡市牧野区民营车辆园区（牧野区北环西路冀马路2号院内） |
| 立项审批部门 | 新乡市牧野区发展和改革委员会 | 批准文号 | 2018-410711-35-03-071447 |
| 建设性质 | ■新建□改扩建□技改 | 行业类别 及代码 | C3511矿山机械制造 |
| 占地面积 (平方米) | 1000 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 100 | 其中：环保投资(万元) | 5 | 环保投资占总投资比例 | 5% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | 2019年3月 |
| 项目由来 新乡市弗朗机械设备有限公司拟投资100万元，在新乡市牧野区民营车辆园区（牧野区北环西路冀马路2号院内）租赁闲置厂房，建设年产100台（套）矿山输送设备项目（租赁协议见附件三）。经现场调查，项目生产设备均未安装，不涉及未批先建。 经查阅《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正版），本项目不属淘汰类、限制类项目，属允许类，项目建设符合国家产业政策。新乡市牧野区发展和改革委员会已同意该项目备案，项目代码为2018-410711-35-03-071447（备案文件见附件一）。本项目位于新乡市牧野区民营车辆园区（牧野区北环西路冀马路2号院内），根据《新乡市牧野区民营车辆园区发展规划-用地规划图（2009-2020）》（见附图二）可知，项目所在地为二类工业用地，项目符合新乡市牧野区民营车辆园区的用地规划。 本项目为“年产100台（套）矿山输送设备项目”，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号2018年4月28日修正），本项目类别为“二十四专用设备制造业”中的“70、专用设备制造及维修”其中“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”编制报告书，“其他（仅组装的除外）”编制报告表，“仅组装的”编制登记表；根据建设单位提供资料，本项目不涉及电镀及喷漆工艺，属“其他（仅组装的除外）”，综上所述，本项目应编制环境影响报告表。 新乡市弗朗机械设备有限公司于2018年11月委托中南金尚环境工程有限公司（以下称“我单位”）承担本项目的环境影响评价工作（委托书见附件二）。我单位接受委托后，组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 工程内容及规模 1、项目地理位置及项目周围情况 本项目位于新乡市牧野区民营车辆园区（牧野区北环西路冀马路2号院内）（项目地理位置见附图一）。根据现场踏勘，项目东侧为华为汽配有限公司；北侧为空闲厂房；西侧为018乡道；南侧为空闲厂房。距离项目最近的地表水体为北侧约277m的共产主义渠，距项目最近的敏感点为南侧约260m处的栗屯村；周边环境示意图见下图1及附图二。 图1 项目周围环境概况示意图 2、建设规模及内容 本项目总投资100万元，建筑面积为1000m2。项目组成一览表见表1，厂房平面布置图见附图三，厂房现状及周围环境概况见附图四。 表1 项目组成一览表 序号 工程类别 项目内容 项目组成及规模 1 主体工程 生产车间 建筑面积900 m2，主要用于生产提升机、螺旋输送机、皮带输送机、成品及原材料存放； 2 辅助工程 办公室 建筑面积100 m2，主要用于日常办公 3 公用工程 给水 园区供应 排水 本项目营运期无生产废水产生；生活污水经化粪池处理后，通过市政污水管网进入新乡市小里污水处理厂（新乡市铁西北部污水处理厂处理） 供电 园区供应 4 环保工程 废水：生活污水经化粪池处理后，通过市政污水管网进入新乡市小里污水处理厂（新乡市铁西北部污水处理厂）处理 废气：焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后排放；切割烟尘由烟尘净化器处理后排放； 固废：本项目设置一般固废暂存间（10m2）、危废暂存间（5m2）； 噪声：厂房隔声，距离衰减 3、主要产品及产量 项目主要产品及产量见表2。 表2 项目主要产品一览表 编号 产品 年产量 1 提升机 30台 2 皮带输送机 50台 3 螺旋输送机 20台 4、原辅材料用量 本项目原辅材料用量见表3。 表3 原辅材料用量一览表 序号 产品名称 原辅材料 年用量 备注 1 提升机 钢板 180t 外购 2 角钢 20t 外购 3 电机 30台 外购 4 轴 1.5t 外购 5 标准件 10t 外购 6 输送带 若干 外购 7 皮带输送机 槽钢 150t 外购 8 电机 50台 外购 9 输送带 若干 外购 10 标准件 10t 外购 11 螺旋输送机 无缝钢管 4t 外购 12 钢板 1t 外购 13 轴 2t 外购 14 标准件 1.5t 外购 15 输送带 若干 外购 16 电机 20台 外购 17 通用 焊条 4t 外购 18 焊丝 20t 外购 19 氧气 300瓶 外购 20 乙炔 200瓶 外购 21 二氧化碳 50瓶 外购 22 机油 300kg 外购 项目所有原辅材料来源均为外购，项目厂区内不做原料的生产加工活动。 5、主要生产设备设施 项目主要生产设备见表4。 表4 主要生产设备一览表 序号 名称 型号 数量 备注 1 车床 / 1台 外购，用于机加工 2 车床 C6140 2台 外购，用于机加工 3 数控切割机 WSD-2500 1台 外购，用于切割 4 电焊机 / 10台 外购，用于焊接 5 钻床 Z3050 1台 外购，用于打孔 6 钻床 Z3040 1台 外购，用于打孔 7 行车 5t 2台 外购，用于辅助生产 8 行车 10t 2台 外购，用于辅助生产 9 真空泵 / 2台 外购，用于辅助生产 10 气割机 / 1台 外购，用于切割 11 折弯机 WC100Y 1台 外购，用于折弯 12 剪板机 QB11-3×1500 1台 外购，用于剪板 13 卷圆机 FBE12×2000 1台 外购，用于卷圆 14 空压机 SSR-15-MM 1台 外购，用于辅助生产 15 铣床 X62W 1台 外购，用于机加工 6、劳动定员与工作制度 劳动定员：项目总定员10人。 工作制度：每天1班制，每天工作8个小时，全年工作330天。 本项目不设食堂及宿舍。 7、与备案一致性分析 新乡市牧野区发展和改革委员会已于2018年11月20日同意本项目备案，项目代码为2018-410711-35-03-071447（备案确认书见附件一）。项目拟建设内容与备案一致性见下表5。 表5 备案拟建设内容与备案相符性一览表 序号 备案 事项 备案内容 拟建设内容 一致性 1 建设 地点 新乡市牧野区北环西路冀马路2号院内 新乡市牧野区民营车辆园区（牧野区北环西路冀马路2号院内） 一致 2 建设 规模 年产100台（套）矿山输送设备 年产100台（套）矿山输送设备 一致 3 总投资 100万元 100万元 一致 4 主要 产品 矿山输送设备 矿山输送设备 一致 5 主要 设备 车床、钻床、数控切割机、焊机、空压机、行车、铣床等 车床、钻床、数控切割机、焊机、空压机、行车、铣床等 一致 6 主要 工艺 外购原材料-切割下料-钻孔-机床加工-焊接-组装-成品 提升机生产工艺：外购原材料-切割-剪板-钻孔-折弯-卷圆-（外购轴-机加工）-焊接-组装-成品；螺旋输送机生产工艺：外购原材料-切割-钻孔- （外购轴-机加工）-焊接-组装-成品；皮带输送机生产工艺：外购原材料-切割-钻孔- 焊接-组装-成品 基本一致，实际生产中生产工艺更详细 综上，本项目建设内容与备案内容一致。 8、与产业政策相符性 与本项目相关的产业政策及本项目与其相符性见下表6 表6 产业政策相符性一览表 类别 鼓励类 限制类 淘汰类 产业政策内容 十四、机械 1、三轴以上联动的高速、精密数控机床及配套数控系统、伺服电机及驱动装置、功能部件、刀具、量具、量仪及高档磨具磨料 十一、机械 5、直径3.5米及以下矿井提升机制造项目 一、落后生产工艺装备 二、落后产品 33、C620、CA630普通车床 34、C616、C618、C630、C640、C650普通车床（2015年） 本项目 情况 本项目产品为年产100台（套）矿山输送设备项目 本项目产品提升机直径为3.5米以上 本项目车床型号C6140 相符性 不属于鼓励类 不属于限制类 不属于淘汰类 根据查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正版）》，由上表可知，本项目的产品、生产工艺、生产设备及规模均不在“淘汰类”和“限制类”之列，项目建设符合国家产业政策。 9、与园区规划相符性分析 本项目位于新乡市牧野区民营车辆园区（牧野区北环西路冀马路2号院内）。新乡市牧野区民营车辆园区位于新乡市西北部牧野区王村镇，东至西华大道、西至规划路（新乡县界）、南至卫河、北至地堤南村，规划面积7.53 km2。本项目相关的内容与新乡市牧野区民营车辆园区的准入条件相符性分析，见下表7。 表7 与《新乡市牧野区民营车辆园区准入条件》相符性一览表 序号 《新乡市牧野区民营车辆园区准入条件》 相符性 产业 政策 ①园区规划主导产业为交通运输设备制造业，以三轮车、过滤分离行业为主体，与园区产业链相关的轻污染项目优先入园。 ②鼓励符合园区规划产业定位项目入区。 ③鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目。 ④按照国家产业相关产业政策，严禁高毒、高污染的淘汰和限制类工业企业入区。 ⑤限制高能耗、高耗水、污染重等工业企业入区。 ⑥严禁国家命令禁止或淘汰工艺和设备企业入区。 ⑦限制汽车涂装工艺生产项目入区。 ⑧禁止机械制造中金属表面处理行业中的电镀项目；限制机械制造行业中存在气型污染的铸造。 本项目为矿山输送设备项目，不属于高毒、高污染的淘汰和限制类工业企业；不属于高能耗、高耗水、污染重等工业企业；不属于国家命令禁止或淘汰工艺和设备企业；不属于汽车涂装工艺生产项目；不属于机械制造中金属表面处理行业中的电镀项目和机械制造行业中存在气型污染的铸造项目。 生产规模和工艺装备水平 ①入区企业建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求。 ②在生产工艺技术水平上，要求入区项目达到国内行业清洁生产定量评价基准值。 《产业结构调整指导目录》（2013年修正本）中无相关项目最小经济规模要求；经查没有本项目行业清洁生产标准，但设备、工艺、原辅材料、产品等符合相关清洁生产要求。 清洁生产水平 ①应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免园区大规模建设造成的不良辐射效应。 ②入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业的先进水平。 ③应限制高耗水、高耗能的工业企业入驻园区。 本项目产品为矿山输送设备项目，不属于高耗水、高耗能的工业企业。 污染物排放总量控制 ①禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上根本不可行的项目。 本项目不属于环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上根本不可行的项目。 其他 ①入区项目用地必须符合园区土地利用规划的要求，禁止在一、二类工业用地上建设三类项目。 ②按照循环经济发展要求，评价建议与园区已有产业或项目能够形成良好循环经济链条的项目可优先入区。 ③在园区饮用水水源二级保护区内不再新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。 本项目属一类工业项目且所在地为二类工业用地，不在饮用水水源二级保护区内。 10、与新环[2015]342号文的对照分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见下表8。 表8 与《通知》对比分析一览表 项目 与本项目相关条文 本项目情况 对比结果 新乡市主体功能区 重点开发区域 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区、规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。 本项目位于新乡市牧野区民营车辆园区（牧野区北环西路冀马路2号院内） 不属于 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区。 属于 限制开发区 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域） 不属于 禁止开发区：河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区、太行山猕猴自然保护区、河南省新乡凤凰山省级森林公园 不属于 新乡市集中水源地保护区 凤泉水厂地下水饮用水源保护区（共8眼井） 一级保护区：以水厂东、西两院的院墙为届向外10米以及输水管线两侧10米的区域。 二级保护区：东以团结路为界，其他三面以水厂院墙为界，向外100米的区域。 本项目距凤泉水厂地下水饮用水源二级保护区10.40km 本项目不在新乡市集中水源地保护区名录内 污染防治（控）重点单元 水污染 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县 本项目位于新乡市牧野区民营车辆园区（牧野区北环西路冀马路2号院内） 属于 大气污染 新乡市域全部 属于 重金属污染 新乡县、凤泉区（铅镉污染防控区） 不属于 工业项目分类 一类工业项目：机械、电子（不含电镀、喷涂工艺的机械制造） 本项目产品为矿山输送设备且不含电镀、喷漆工艺 本项目属于一类工业项目。 由上表10可知，本项目厂址位于新乡市牧野区民营车辆园区（牧野区北环路冀马路2号院内），属于新乡市主体功能区的重点开发区域，属于分类准入政策中的工业准入优先区。本项目与工业准入优先区的环境准入政策要求相符性分析见表9。 表9 项目与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析 类别 内容 本项目情况 对比结果 （一）工业准入优先区 功能区范围：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区 本项目位于新乡民营车辆专业园区（牧野区北环西路冀马路2号院内） 属于市级人民政府规范设立的专业园区 环境准入政策： 1.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。 2.下放部分审批权限。对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。 3.放宽部分审批条件。对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。 4.严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外） 1、本项目应编制环境影响报告表。 2、本项目为矿山输送设备项目，属于《工业项目分类清单》中的一类工业项目。 3、本项目所在专业园区规划环评已通过审查。 4、本项目不属于《水污染防治重点单元》区域内的：煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于《大气污染防治重点单元》区域内：燃煤火电项目，煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于《重金属污染防控单元》防控区域内：涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目 符合环境准入条件。 由表11可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 11、与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动计划实施方案（2018-2020年）》相符性分析 与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（以下简称《新乡市三年行动实施方案（2018-2020年）》）的对照分析见下表10。 表10 本项目与《新乡市三年行动计划实施方案》对比分析一览表 类别 内容 本项目情况 对比结果 三、全面打好碧水保卫战 2、防控农村改厕后粪污污染 农村改厕后的粪污必须得到有效收集处理或利用，坚决防止污染公共水体。改厕后，污水能进入管网及处理设施的，必须全部收集、全部处理并达标排放；不能进入污水处理设施的，应采取定期抽运等收集处置方式，予以综合利用，有效管控改厕之后产生的粪污。 本项目位于新乡市牧野区民营车辆园区（牧野区北环西路冀马路2号院内），无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后经污水管网进入新乡市小里污水处理厂 相符 四、扎实推进净土保卫战 （三）加强土壤污染源头管控，预防土壤环境污染 按照“减量化、无害化、资源化”的原则，推进一般固体废物、废旧产品等资源化利用、协同利用；提升危险废物处理处置能力，坚决遏制危险废物非法转移、倾倒、处理处置。 本项目生产过程中产生的固体废物经厂家集中收集后，外售；生产过程中产生的危险废物经危废暂存间暂存后，交由有资质的单位处理。 相符 12、公用设施 （1）供水 本项目用水主要为职工生活用水，生活用水量为66m3/a，由园区供应，能够满足本项目用水需要。 （2）排水 本项目生产过程中不产生废水，职工生活污水经化粪池处理后，经市政污水管网进入新乡市小里污水处理厂（新乡市铁西北部污水处理厂）处理。 （3）供电 本项目年用电量约为2万kW·h，由园区供应，主要用于设施设备运转日常办公等用电，可以满足项目要求。 |
| 本项目有关的原有污染情况及主要问题： 本项目为新建项目，租用现有空闲厂房进行生产，经过现场踏勘，不存在与本项目有关的原有污染情况。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 新乡市地处河南省北部，地理坐标为北纬35°18′，东经113°54′，南临黄河，与省会郑州、古都开封隔河相望；北依太行，与鹤壁、安阳毗邻；西连煤城焦作，与晋东南接壤；东接油城濮阳，与鲁西相连，是豫北的经济和交通中心。 新乡市牧野区民营车辆园区位于新乡市西北部牧野区王村镇，规划范围：东至西华大道、西至规划路（新乡县界）、南至卫河、北至堤南路，总用地7.53平方公里。 本项目位于新乡市牧野区民营车辆园区（牧野区北环西路冀马路2号院内）。 2、地形地貌 新乡市地貌类型复杂，有山地、丘陵、平原和山间盆地等多种地貌类型。它们的分布不仅直接受活动构造的控制，并且由于活动构造尚制约着水系的发育，通过流水的作用间接影响境内堆积地貌单元的展布。受新华夏系活动构造的制约，境内地貌类型多呈东北—西南向带状分布。其中受新华夏系太行山前深大活动断裂带的控制，市境除西北隅京广铁路以西一带为新生代以来隆起抬升的太行山地外，其余广大地区均为新生代以来拗陷下沉的冲积平原。 新乡市牧野区民营车辆园区位于新乡市区西部，现状用地地势平坦，标高在72.10m～73.80m之间，高差不超过2m。 3、气候气象 新乡市属暖温带大陆性季风气候，四季分明，冬寒夏热，秋凉春早，年平均气温14℃；7月最热，平均27.3°C；1月最冷，平均0.2°C；最高气温42.7℃（1951年6月20日），最低气温-21.3℃（1951年1月13日）。年均湿度68%，最大冻土深度280mm。 降水量：年平均降雨656.3mm，最大降雨量1168.4mm(1963年），最小降雨量241.8mm(1997年），最大积雪厚度395mm(2009年），年蒸发量1748.4mm。6~9月份降水量最多，为409.7mm，占全年降水的72%，且多暴雨。 风速及风向：全年最多风向为东北东风，频率为17.49%，次多风向为东北风，频率为12.3%。年平均风速为2.45m/s。 无霜期220天，全年日照时间约2400小时。 4、河流水系 新乡市地处黄河、海河两大水系，平原面积占78%。目前水库容量1.99亿立方米。黄河流经新乡市170公里，流域面积达4558平方公里。“南水北调”中线工程，在新乡境内长度77公里，总投资约52亿元。南水北调通水后，该市每年可获得4亿立方米优质水。 新乡市牧野区民营车辆园区属海河流域。评价区域内主要河流、水渠为卫河和共产主义渠。 卫河：卫河是河南省海河流域最大的河流，发源于新乡县合河乡，流经河南省新乡市、卫辉市、浚县、滑县、汤阴县、内黄县、清丰县及河北省魏县等地，由淇河、洹河（安阳河）、汤河等十余条支流汇集而成。河南省境以内河长286km，流域面积12911km2。目前，除市区段外，水质均超过V类标准。 共产主义渠：共产主义渠为人工开挖的河流，自获嘉县小段庄入新乡市，从卫辉市小河口出境，平均流量为3.5m3/s，全长约88km。目前，其水质均超过V类标准。 5、土壤、植被与生物多样性 新乡市境内砂质、壤质、粘质三级土壤。境内黄河故道为沉砂组成，系砂土和砂壤土。黄河故道以北系黄河滩地，土质为褐土化小两合、褐土化两合土，并间有不同的其他类型。 新乡市牧野区民营车辆园区内土壤分属潮土向褐土过渡的湿潮土、砂土。 区内地表植被主要是林草及农作物，主要树种有国槐、刺槐、泡桐、柳树等；主要灌木有白蜡条、胡枝子等；主要草类有白草、黄背草、蒿类；主要农作物有小麦、玉米、红薯、花生以及小杂粮等。 项目周边500m范围内，无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环保局发布的《新乡市2017年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表11所示。 表11 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率 达标情况 PM10 年平均质量浓度 116μg/m3 70μg/m3 165.7% 超标 PM2.5 年平均质量浓度 66μg/m3 35μg/m3 188.6% 超标 SO2 年平均质量浓度 28μg/m3 60μg/m3 46.7% 达标 NO2 年平均质量浓度 50μg/m3 40μg/m3 125% 超标 CO 第95百分位浓度 3mg/m3 4mg/m3 75% 达标 O3 第90百分位浓度 209μg/m3 160μg/m3 130.6% 超标 其中PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 2017年，新乡市城市环境空气PM10同比下降28微克/立方米，降幅19.4%；PM2.5同比下降18微克/立方米，降幅21.4%；SO2同比下降12微克/立方米，降幅30%；NO2同比升高1微克/立方米，升幅2%；O3第90百分位同比上升37微克/立方米，升幅21.5%。优、良天数189天以上。 为改善区域环境空气环境质量，新乡市制定了《新乡市人民政府关于印发新乡市蓝天工程行动计划的通知》（新政（2014）5号）、《新乡市人民政府关于印发新乡市2016年大气污染防治工业企业治理方案的通知》（新政文（2016）41号）、《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2018年大气污染防治攻坚战略实施方案的通知》（新政办（2018）22号）、《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气（2018）100号）和《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，进一步改善区域环境空气质量。 2、水环境质量现状 距离本项目最近的地表水体为项目北侧277m的共产主义渠。根据水环境功能区域划分规定，共产主义渠新乡北段（西永康—李士屯）为V类功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准及“十三五”新乡市各县（市、区）、管委会市控断面指标。根据新乡市环保局公示的2018年第10期《新乡市地表水环境责任目标断面水质月报》，卫河小河口断面监测结果为COD 28.0mg/L、NH3-N 0.18mg/L、TP 0.23mg/L，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水质标准要求，水质达标。 3、声环境质量现状 根据新乡市环境噪声功能区划图（2011-2020）规定（见附图六），项目所在区域应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准（昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A））。即本项目声环境质量应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。通过对本项目声环境质量现场实测，现场实测结果见表12。 表12 项目区声环境现状实测结果一览表 方位 昼间dB（A） 夜间dB（A） 测量值 标准值 测量值 标准值 东厂界 53.9 65 46.6 55 南厂界 54.5 45.1 北厂界 56.6 42.9 西厂界 55.8 45.8 从上表实测结果表明，项目各厂界噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，评价区域内声环境质量较好。 4、生态环境现状 本项目周边无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现场调查情况，本项目周围环境保护目标和保护级别见下表13。 表13 环境空气保护目标一览表 环境要素 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂区方位 相对厂界距离/m X Y 环境空气 栗屯村 -1 -273 居民区 居民 环境空气质量二类功能区 西南 260 李庄村 377 -444 东南 371

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体标准值见下表14。 表14 环境空气质量标准 序号 因子 取值时间 浓度限值 标准来源 1 PM10 24小时平均 150μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 年平均 70μg/m3 2 PM2.5 24小时平均 75μg/m3 年平均 35μg/m3 3 SO2 年平均 60μg/m3 24小时平均 150μg/m3 1小时平均 500μg/m3 4 NO2 年平均 40μg/m3 24小时平均 80μg/m3 1小时平均 200μg/m3 5 CO 24小时平均 4μg/m3 1小时平均 10μg/m3 6 O3 日最大8小时平均 160μg/m3 1小时平均 200μg/m3 2、声环境 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，相关标准值见表15。 表15 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 3类 65 55 3、地表水环境 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准及“十三五”新乡市各县（市、区）、管委会市控断面指标，相关标准值见表16。 表16 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH无量纲） 污染物 pH COD BOD5 氨氮 TP 标准值 6~9 40 10 4.0 0.4 标准来源 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准及“十三五”新乡市各县（市、区）、管委会市控断面指标 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 本项目运营期污染物排放标准如下表17： 表17 污染物排放标准限值 污染要素 执行标准及级别 污染因子 标准值 废气 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2 颗粒物 无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3有组织排放最高允许排放浓度120mg/m3、最高允许排放速率3.5kg/h（15m排气筒） 固废 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单要求； 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单要求 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008） 3类标准 昼间65dB（A）、夜间55dB（A） 废水 新乡市小里庄污水处理厂（铁西北部污水处理厂） COD ≤350mg/L NH3-N ≤35mg/L SS ≤150mg/L TP ≤4mg/L |
| 总 量 控 制 指 标 | COD0.0026t/a，NH3-N0.0003t/a，TP0.00003t/a |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 项目租用现有空闲厂房进行加工生产，不需要新建建筑物，因此，本次环评仅对营运期进行评价。 项目工艺流程图： 图2提升机生产工艺流程及产污环节示意图 图3螺旋输送机生产工艺流程及产污环节示意图 图4皮带输送机生产工艺流程及产污环节示意图 2、工艺流程简述： 提升机主要生产工艺和排污部位简要说明如下： 切割 将外购的钢板通过数控切割机等设备，按照产品规格进行切割下料；此工序将产生少量边角料、设备噪声和切割烟尘。 剪板 将外购的角钢通过剪板机，按照产品规格进行剪板下料；此工序将产生设备噪声和少量边角料。 （3）钻孔 切割、剪板后的工件利用钻床进行打孔；此工序将产生设备噪声、固废。 （4）折弯、卷圆 打孔后的工件按照产品规格利用折弯机、卷圆机进行折弯、卷圆；此工序会设备噪声。 （5）机加工 外购的轴利用车床、铣床等设备按照产品规格进行机械加工；此工序将产生设备噪声、固废。 （6）焊接 将机加工后的轴与折弯、卷圆后的工件通过电焊机进行焊接；此工序将产生废焊丝、焊接烟尘和设备噪声。 （7）组装 焊接后的工件和外购的电机、输送带、标准件等工件利用人工组装完成后即为成品。 螺旋输送机主要生产工艺和排污部位简要说明如下： （1）切割 将外购的无缝钢管、钢板利用气割机、数控切割机按照产品规格进行切割下料；此工序将产生设备噪声、切割烟尘、少量边角料。 （2）钻孔 切割后的工件利用钻床进行打孔；此工序将产生设备噪声、固废。 （3）机加工 将外购的轴通过车床、铣床等设备按照产品规格进行机械加工；此工序将产生设备噪声、固废。 （4）焊接 将机加工后的轴、打孔后的工件利用电焊机进行焊接；此工序将产生设备噪声、废焊丝、固废、焊接烟尘。 （5）组装 将焊接后的工件、外购的标准件、电机、输送带等进行组装，组装完成即为成品；此工序将产生设备噪声。 皮带输送机主要生产工艺和排污部位简要说明如下： 切割 将外购的槽钢利用数控切割机按照产品规格型号进行切割下料；此工序将产生设备噪声、切割烟尘、少量边角料。 钻孔 切割后的工件利用钻床进行打孔；此工序将产生设备噪声、固废。 焊接 打孔后的工件利用电焊机进行焊接；此工序将产生设备噪声、废焊丝和焊接烟尘。 组装 将外购的电机、输送带、标准件和焊接后的工件进行组装，组装完成即为成品。

主要污染工序： 施工期 本项目租赁闲置厂房进行生产，不需新建建筑物，不存在施工期污染，故本环评不对施工期进行分析。 二、营运期 本项目为矿山输送设备项目，本项目营运期产污环节如下表18。 表18 产物环节一览表 污染因素 污染工序 污染物 处理措施 废气 焊接工序 烟尘 经移动式焊接烟尘净化器处理后排放 切割工序 烟尘 经烟尘净化器处理后排放 废水 生活污水 COD、NH3-N、BOD5、TP、SS 经化粪池处理后经市政管网进入新乡市小里污水处理厂 噪声 设备运行 噪声 厂房隔声、距离衰减 固废 生产过程 边角料 集中收集后外售 废焊丝、废焊条 废机油 危废暂存间暂存后，交由有资质的单位处置

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 排放量 |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 废水量 | 52.8m3/a | 52.8m3/a |
|  |  | COD | 350mg/L | 0.0185t/a | 280mg/L | 0.0148t/a |
|  |  | BOD5 | 170mg/L | 0.0090t/a | 136mg/L | 0.0072t/a |
|  |  | SS | 200mg/L | 0.0106t/a | 140mg/L | 0.0074t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L | 0.0013t/a | 24.25mg/L | 0.0013t/a |
|  |  | TP | 2 mg/L | 0.0001 t/a | 1.94mg/L | 0.0001t/a |
| 大 气 污 染 物 | 焊接工序 | 焊接烟尘 | / | 0.048t/a | / | 0.0070t/a |
|  | 切割工序 | 切割烟尘 | / | 0.0710t/a | / | 0.0103 t/a |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 边角料 | 3.55t/a | 0（集中收集后，外售） |
|  |  | 废焊丝、废焊条 | 0.06t/a |  |
|  |  | 废机油 | 45kg/a | 危废暂存间暂存后，交由有资质的单位处置 |
| 噪声 | 本项目营运期噪声主要来源于生产过程中数控切割机、车床等设备产生的噪声，最高噪声级为70~85dB(A)左右，采取厂房隔声、距离衰减等措施后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。 |
| 主要生态影响 | 本次评价不再对施工期进行影响分析。项目营运期不会对地表植被产生破坏，对周围环境影响较小；项目营运期生产过程中不会改变植被等生态形态的变化。因此，不会对周围生态环境造成的影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 经现场勘查，本项目利用闲置厂房进行生产，不需新建建筑物，不存在施工期污染，故本环评不对施工期进行分析。 营运期环境影响分析： 一、水环境影响分析 1、地表水环境影响分析 本项目营运期无生产废水产生，营运期废水主要为职工生活污水。 本项目劳动定员10人，均不在厂区食宿，工作制度为单班制，每天工作8个小时，年有效工作日330天。职工生活用水定额按20L/（p·d）计算，则生活用水为0.2m3/d（66m3/a），产污系数以0.8计，则生活污水产生量为0.16m3/d（52.8m3/a）。类比一般生活污水水质，主要污染物产生浓度分别为COD350mg/L，BOD5170mg/L，SS200mg/L，NH3-N25mg/L，TP2mg/L。项目生活污水经化粪池处理后定期清运。项目生活污水经化粪池处理前后废水水质一览表见下表19。 表19 生活污水产排情况一览表 废水性质 COD BOD5 SS NH3-N TP 化粪池（52.8m3/a） 处理前浓度（mg/L） 350 170 200 25 2 处理前污染物量（t/a） 0.0185 0.0090 0.0106 0.0013 0.0001 处理效率（%） 20 20 30 3 0 处理后浓度（mg/L） 280 136 140 24.25 2 处理后污染物量（t/a） 0.0148 0.0072 0.0074 0.0013 0.0001 经污水处理厂处理后浓度（mg/L） 50 / / 5 0.5 经污水处理厂处理后污染物量（t/a） 0.0026 / / 0.0003 0.00003 小里污水处理厂收水要求（mg/L） 350 / 150 35 4 由上表19可知，本项目营运期生活污水经化粪池处理后能够满足新乡市小里污水处理厂（铁西北部污水处理厂）收水要求。项目营运期生活污水经化粪池处理，由污水管网进入新乡市小里污水处理厂（铁西北部污水处理厂）处理后，排入共产主义渠，新乡市小里污水处理厂（铁西北部污水处理厂）出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准要求（COD≤50mg/L，NH3-N≤5mg/L，TP≤0.5mg/L），因此，本项目污水污染物排放总量为COD0.0026t/a，NH3-N0.0003t/a，TP0.00003t/a。 地下水环境影响分析 本项目属于通用、专用设备制造及维修项目，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV类建设项目，因此不再对地下水环境影响进行分析。 二、大气环境影响分析 1、大气污染源 本项目营运期产生的废气主要为焊接烟尘、切割烟尘。 ①焊接烟尘 本项目使用焊丝量约2t/a、焊条为4t/a。根据相关资料（《焊接车间环境污染及控制技术进展》（孙大光、马小凡）），使用1kg焊丝产生的焊接烟尘产生量为5~8g，评价按8g计算；使用1kg焊条产生的焊接烟尘产生量为6~8g，评价按8g计算；则本项目焊接烟尘产生量为0.048t/a。 为减少焊接烟尘对员工及周边环境的不利影响，评价要求企业使用移动式焊接烟尘净化器，直接从焊接工作点附近捕集焊接烟尘，经过焊接烟尘净化器净化后排放。经查阅相关资料可知，移动式焊接烟尘净化器的收集效率约为90%，烟尘处理效率约为95%，即焊接烟尘无组织排放量约为0.0070t/a，其排放量较少，对周围环境影响较小。根据建设单位提供资料，本项目焊机最多5台同时工作，因此，本评价建议应配置5台移动式焊接烟尘净化器。同时，为减少焊接烟尘对员工及周边环境的不利影响，焊接过程中，应保持车间通风换气，使焊接烟尘易于扩散，减少烟尘对生产人员造成的影响。 切割烟尘 本项目在数控切割机、气割机切割工序会有一定量的烟尘产生，烟尘的产生量较小，约占原材料的0.2‰左右。根据企业提供资料，本项目年用原材料钢材、圆钢、不锈钢薄板用量为355t，则烟尘产生量为0.0710t/a。 为减少切割烟尘对员工及周边环境的不利影响，评价要求企业使用烟尘净化器，直接从切割工作点附近捕集切割烟尘，经过烟尘净化器净化后排放。经查阅相关资料可知，烟尘净化器的收集效率约为90%，烟尘处理效率约为95%，即切割烟尘无组织排放量约为0.0103t/a，其排放量较少，对周围环境影响较小。同时，为减少切割烟尘对员工及周边环境的不利影响，切割过程中，应保持车间通风换气，使切割烟尘易于扩散，减少烟尘对生产人员造成的影响。 综上所述，本项目焊接烟尘、切割烟尘的排放量为0.0173t/a，排放速率为0.0066kg/h。 2、大气预测 本次大气预测根据《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018中的规定，利用导则推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数见下表20。 表20 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 614万 最高环境温度/℃ 40.9 最低环境温度/℃ -13.1 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度气候 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/ º / ①预测因子 根据本项目大气污染因子的产生特征，确定本项目的大气预测因子为切割工序、焊接工序产生的烟尘。 ②评价标准 质量标准取《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的PM10日平均二级标准（150ug/m3）的三倍值450ug/m3。 表21 评价标准 污染物名称 标准类别 标准值（mg/m3） 颗粒物（PM10） 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 0.45 ③污染源调查内容 本次评价对无组织污染源（即面源）进行分析评价，本项目以生产车间作为面源进行分析评价，污染源清单见表22。 表22 面源参数一览表 面源 名称 面源起点坐标（m） 海拔 高度 （m） 面源 长度 （m） 面源 宽度 （m） 与正北 夹角 （º） 面源初始 排放高度 （m） 年排放 小时数 （h） 排放工况 排放速率 （kg/h） X坐标 （m） Y坐标 （m） 颗粒物 生产 车间 140 144 71 60 15 8 9 2640 正常排放 0.0066 ④估算结果 本项目废气无组织排放对各厂界的贡献影响，预测结果见下表23。 表23 无组织排放各厂界达标估算结果一览表 预测点 距离 （m） 颗粒物 预测浓度（mg/m3） 占标率 东厂界 1 0.00462 1.03 西厂界 1 0.00462 1.03 南厂界 1 0.00462 1.03 北厂界 1 0.00462 1.03 周界外浓度最大值 55 0.00817 1.82 根据HJ2.2-2018中的规定且由上表可知：本项目属于二级评价，大气环境影响评价范围：以厂区为中心边长5km的范围内。项目营运期产生的颗粒物排放周界外最大落地浓度为0.00817mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求（颗粒物1.0mg/m3）。因此本项目在做好环保措施的前提下，无组织排放对周围环境影响很小。 三、固体废物对环境的影响分析 项目营运期一般工业固废主要为机加工过程中产生的边角料、焊接过程中产生的废焊丝、定期更换的废机油。 （1）边角料 根据建设单位提供的资料，项目年用钢板、角钢、槽钢、无缝钢管等用量共355t，边角料产生量约占原材料的1%，则本项目边角料的产生量为3.55t/a，集中收集后，外售。 （2）废焊丝、废焊条 本项目焊接工序中需要用到焊丝、焊条，焊丝、焊条使用到一定程度后由于长度限制不能再使用，会产生一定量的废焊丝、废焊条。项目焊丝、焊条的用量为6t/a，废焊丝、废焊条产生量按1%计算，则本项目废焊丝、废焊条产生量为0.06t/a，集中收集后，外售。 评价要求：企业应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的相关要求对一般固废进行暂存，一般固废暂存间（面积不小于10m2）应做到防扬散、防流失、防渗漏等措施。 （3）废机油 本项目数控切割机、车床、钻床等设备长时间运行会产生废机油，产生量约为45kg/a，废机油属于国家危险废物名录中HW08代码为900-249-08的其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物。 项目产生的危险废物应收集后妥善处理，不得外排；危险废物要放入符合标准的收集桶内，加上标签，收集桶应放入采取“四防”措施的危废暂存间内，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单的要求。 本项目危废暂存间面积不小于5m2，且设立明显的警示标志。在暂存间储存时，企业须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、出库日期及接收单位名称；危废暂存间须有专人管理，必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。本项目废机油在危废暂存间临时贮存后，最终交由有资质的单位收集处理，不外排。 本项目营运期危险废物及危废暂存间基本情况见表24、表25。 表24 项目危险废物汇总一览表 危废名称 危废类别及代码 产生量 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 废机油 HW08 900-249-08 45kg/a 车床、钻床 液态 矿物油 矿物油 每天 T，I 经危废暂存间暂存，定期交由资质的单位处理 表25 项目危险废物暂存间基本情况一览表 贮存场所名称 危废名称 危废类别 危废代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 危废暂存间 废机油 HW08 900-249-08 车间西南（见附图三） 5m2 桶装 100kg 60d （四）、噪声对环境的影响分析 项目营运期噪声主要来自于数控切割机、车床、钻床等设备运行产生的，噪声值约在70～85dB(A)，噪声值较大。 为进一步降低项目运营期噪声对周围环境的影响，本评价提出以下措施项目运营后加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，定期检查、维修，不符合要求的要及时更换，避免因设备运转不正常导致噪声的增高。 本次评价拟选择生产车间外1m处噪声为主要声源值进行预测。本项目夜间不生产，因此，本环评仅针对昼间噪声对周围声环境的影响进行分析。 （1）预测模式 ①噪声在空气中的理论衰减公式为： 式中：Lp：距声源r(m)处的噪声值，dB(A)； L0：距声源r0(m)处声源值，dB(A)； r0：测定声源时距离，m； r：衰减距离，m； ②噪声叠加计算模式 式中：L：噪声叠加后噪声值dB(A)； Li：第i个噪声值，dB(A)； ③计算结果 按上述预测模式，项目设备噪声值及其通过距离衰减到厂界处贡献值见下表26。 表26 设备噪声声级值及其贡献值一览表 单位：dB（A） 噪声源 噪声值dB(A) 噪声衰减量（厂房隔声及距离衰减） 预测 参数 距各厂界及敏感点最近距离 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 数控切割机、车床等 85 30 距离m 1 1 1 1 贡献值dB(A) 55 55 55 55 预测值 55 55 55 55 标准值 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中“3类标准”昼间65dB(A) 从表26预测结果可以看出，本项目投产运行后，在采取噪声防治措施下，项目营运期各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准要求，厂界噪声能做到达标排放。 由上述可知，本项目噪声对声周围环境影响较小。 （五）选址可行性分析 本项目位于新乡市牧野区民营车辆园区（牧野区北环西路冀马路2号院内），根据《新乡市牧野区民营车辆园区发展规划-用地规划图（2009-2020）》（见附图二）可知，项目所在地为二类工业用地，项目符合新乡市牧野区民营车辆园区的用地规划。 项目营运期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后，均能实现达标排放和合理处置，对周围环境影响较小。 综上所述，评价认为本项目选址可行。 （六）总量控制分析 本项目营运期无生产废水产生；营运期废水主要为职工生活污水，项目职工生活污水经化粪池处理后，通过市政污水管网进入新乡市小里污水处理厂（铁西北部污水处理厂）处理。项目生活污水产生量为0.16m3/d（52.80m3/a），新乡市小里污水处理厂（铁西北部污水处理厂）出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准要求（COD≤50mg/L，NH3-N≤5mg/L，TP≤0.5mg/L），因此，本项目污水污染物排放总量为COD0.0026t/a，NH3-N0.0003t/a，TP0.00003t/a。 （七）环保投资估算 本项目总投资为100万元，其中环保投资为5万元，占总投资的5%。环保投资估算表见下表27。 表27 本项目环保投资估算一览表 序号 类别 污染源 主要环保设施 投资估算（万元） 1 废水治理 生活污水 化粪池2m3 0.5 2 废气 治理 焊接烟尘 移动式焊接烟尘净化器5台 2.5 切割烟尘 烟尘净化器2台 1 3 噪声治理 设备运行 厂房隔声、距离衰减 / 4 固废治理 边角料 设置面积不小于10m2一般固废暂存间1处，收集桶2个 0.5 废焊丝 废焊条 废机油 设置面积不小于5m2一般固废暂存间1处，收集桶1个 0.5 5 合计 5 （八）环保验收 本项目环保验收内容见表28 表28 环保验收一览表 序号 项目内容 治理及处置措施 验收内容 验收标准 1 噪声 治理 设备运行 厂房隔声、距离衰减 厂房隔声 距离衰减 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准相关限值要求 2 固废 治理 边角料、废焊丝、废焊条 集中收集后外售 设置面积不小于10m2一般固废暂存间1处，收集桶2个 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单要求 废机油 收集后交由有资质单位处理 设置面积不小于5m2危废暂存间1处，收集桶1个 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单要求 3 废气 治理 焊接工序 移动式焊接烟尘净化器 5台移动式焊接烟尘净化器 能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中大气污染物排放限值 切割工序 烟尘净化器 2台烟尘净化器 4 废水 处理 生活污水 化粪池处理后排入新乡市小里污水处理厂 化粪池容积不小于2m3 新乡市小里污水处理厂（新乡市铁西北部污水处理厂）收水标准：COD≤350mg/L、SS≤150mg/L、NH3-N≤35mg/L、TP≤4mg/L

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 生活污水 | 经化粪池处理后由市政管网进入新乡市小里污水处理厂（铁西北部污水处理厂） | 满足新乡市小里污水处理厂（新乡市铁西北部污水处理厂）进水要求 |
| 大 气 污 染 物 | 焊接工序 | 烟尘 | 经移动式焊接烟尘净化器处理后外排，加强车间通风 | 能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中大气污染物排放限值 |
|  | 切割工序 | 烟尘 | 烟尘净化器 |  |
| 固 体 废 物 | 生产工序 | 边角料 | 集中收集后外售 | 不外排，对周围环境影响较小 |
|  |  | 废焊丝 |  |  |
|  |  | 废焊条 |  |  |
|  |  | 废机油 | 危废暂存间暂存后，交由有资质的单位处理 |  |
| 噪 声 | 数控切割机、车床、钻床等 | 采取厂房隔声，距离衰减 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 主 要 生 态 影 响 | 本次评价不再对施工期进行影响分析。本项目营运期不会对地表植被产生破坏，对周围景观影响较小；项目营运过程中不会改变植被等生态形态的变化。 因此，本项目不会对周围生态环境造成影响。 |

结论与建议

一、项目概况 本项目为新乡市弗朗机械设备有限公司“年产100台（套）矿山输送设备项目”，建设地点位于新乡市牧野区民营车辆园区（牧野区北环西路冀马路2号院内）。本项目总投资为100万元，其中环保投资为5万元，占总投资的5%。劳动定员为10人，实行单班制，年工作日330天。 二、产业政策符合性及选址可行性分析 1、产业政策符合性分析 本项目产品为矿山输送设备，经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正版）》，本项目不属于淘汰类、限制类项目，属允许类，项目建设符合国家产业政策。 2、选址可行性分析 本项目位于新乡市牧野区民营车辆园区（牧野区北环西路冀马路2号院内）（项目地理位置见附图一）。根据现场踏勘，项目东侧为华为汽配有限公司；北侧为空闲厂房；西侧处为018乡道；南侧为空闲厂房。距离项目最近的地表水体为北侧约277m的共产主义渠，距项目最近的敏感点为南侧约260m处的栗屯村。 本项目位于新乡市牧野区民营车辆园区（牧野区北环西路冀马路2号院内），根据《新乡市牧野区民营车辆园区发展规划-用地规划图（2009-2020）》（见附图二）可知，项目所在地为二类工业用地，项目符合新乡市牧野区民营车辆园区的发展规划。 项目营运期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后，均能实现达标排放和合理处置，对周围环境影响较小。 综上所述，评价认为本项目选址可行。 三、环境影响分析结论 1、水环境影响分析结论 本项目营运期无生产废水产生。营运期废水主要为职工生活污水，生活污水产生量为52.8m3/a；生活污水经化粪池处理后，由污水管网进入新乡市小里污水处理厂（铁西北部污水处理厂）处理后，排入共产主义渠。对周围环境影响较小。 因此，施工期和营运期不会对周围地表水环境造成影响。 2、大气环境影响分析结论 本项目营运期废气主要为焊接烟尘、切割烟尘。 （1）焊接烟尘 本项目焊接烟尘产生量为0.048t/a，经移动式焊接烟尘净化器净化后排放，排放量为0.0070t/a。本次环评建议加强车间通风，对周围环境影响较小。 （2）切割烟尘 本项目切割工序烟尘的产生量0.0710t/a，经移动式烟尘净化器净化后排放，排放量为0.0103t/a。本次环评建议加强车间通风，对周围环境影响较小。 综上所述，本项目运行过程中产生的废气排放量较小，对周围大气环境影响较小。 3、固体废物影响分析结论 本项目营运期固废为机加工过程中产生的废边角料、废机油，焊接过程中产生的废焊丝、废焊条。废边角料、废焊丝、废焊条集中收集后，外售；废机油集中收集经危废暂存间暂存后，交由资质的单位处理。满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求。 本项目产生的固体废物经采取上述处理措施后，均不外排，对周边环境影响较小。 4、声环境影响分析结论 该项目营运期噪声主要为生产过程中的数控切割机、钻床、车床等设备产生，环评建议加强高噪声设备日常维护等措施，使之处于良好的运转状态。本项目夜间不进行生产，在采取噪声防治措施下，项目营运期昼间设备噪声值在达到厂界时均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类要求。 因此，本项目营运期对周围的声环境影响较小。 5、总量控制指标 本项目总量控制指标为COD0.0026t/a，NH3-N0.0003t/a，TP0.00003t/a。 四、建议 1、认真落实各项污染防治措施，建设项目应严格执行环保“三同时”管理制度，确保投资及时到位； 2、加强对设备的维护保养，要求合理布置车间内的高噪声设备，并采取厂房隔声、距离衰减处理； 3、建议加强清洁生产管理，在项目投产运行后各生产环节尽量做到节约资源，降低消耗，减少污染； 4、建议生产过程中，提高工人的熟练程度，减少污染物的产生量。 五、环评总结论 本项目为新乡市弗朗机械设备有限公司“年产100台（套矿山输送设备项目”，位于新乡市牧野区民营车辆园区（牧野区北环西路冀马路2号院内），项目符合国家相关产业政策，企业在认真执行环境“三同时”制度及严格落实各项污染防治措施的情况下，项目产生的污染物经采用合理的环保措施治理后，均能做到妥善处理和处置，对周围环境的影响较小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。 中南金尚环境工程有限公司 2019年01月

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日