上海公安学院（浦东校区）2018年太阳能设备

维修保养询价文件

一、项目概况

（一）项目名称：上海公安学院（浦东校区）2018年太阳能设备维修保养。

（二）项目地点：上海市浦东新区崇景路100号。

（三）项目内容: 太阳能设备维护保养（含维修人工费）、太阳能设备维修零配件。

（四）项目预算：太阳能设备维修保养预算金额为壹拾壹万元整（￥110,000），其中：太阳能设备维护保养（含维修人工费）预算金额为肆万捌仟元整（￥48,000），太阳能设备维修零配件预算金额为陆万贰仟元整（￥62,000）。

二、服务期限

（一）本项目服务期限为1年，自2018年1月1日起至2018年12月31日止。

（二）成交人实际服务期限，以正式开始服务的日期到2018年12月31日为准。原服务单位延续服务期间发生的太阳能设备维护保养（含维修人工费）费用，由成交人按2018年太阳能设备维护保养（含维修人工费）成交价的相应比例及由此发生的合理税费进行支付；原服务单位延续服务期间发生的太阳能设备维修零配件费用，由成交人按2018年太阳能设备维修零配件成交价（成交价高于市场价或无成交价的按审计审定价）和实际太阳能设备维修零配件数量及由此发生的合理税费进行支付。

（三）采购人在未确定2019年服务单位时，可要求成交人提供相应延续服务。太阳能设备维护保养（含维修人工费）延续服务费由2019年服务单位按2019年太阳能设备维护保养（含维修人工费）成交价的相应比例及由此发生的合理税费进行支付；太阳能设备维修零配件延续服务费由2019年服务单位按2019年太阳能设备维修零配件成交价（成交价高于市场价或无成交价的按审计审定价）和实际太阳能设备维修零配件数量及由此发生的合理税费进行支付。

三、总体要求

（一）规范作业

严格执行相关规范标准，确保设备运行良好。设备完好率100%，服务及时率100%。

（二）确保安全

做好各项安全、保护措施。确保设备安全运行，确保不发生安全事故。

（三）文明服务

遵守采购人各项规章制度，服从采购人相关部门各项指令。确保不发生影响采购人教学训练、工作生活、环境秩序的事件。

（四）应急响应

建立应急处置和紧急救援预案、制定应急处置和紧急救援措施，加强应急处置和紧急救援演练。

四、具体要求

（一）维护保养

1、维护保养次数：一年维护保养2次。

2、维护保养内容：

1）太阳能集热系统：真空加热管状况检查，真空加热管面清洁，集热器支架检测及防锈处理。

2）太阳能热水循环管道系统：太阳能循环泵管道泄漏检查，管道保温检查、阀门检查、管道支架防线锈处理。

3）电气控制系统：，控制箱内外清灰，内部控制线路整理，电气开关及接触器，继电器触点接触良好，接线端子紧固、整齐接触良好。

4）热水箱：水箱内外保持清洁，自动补水检测，水箱和管道以及阀门无“跑、冒、滴、漏”，阀门开启、闭合良好。

5）辅助加热系统：，电热管检查、电气线路整理检查。

6）其他相关系统：按采购人实际需求实施维护保养。

（二）维修

加强日常检修，及时对易损、老化的零部件进行修护和更换，并及时处理设备故障。报修后，2小时内赶到现场处置，一般故障4小时修复并恢复正常使用；特殊故障24小时内修复并恢复正常使用。

（三）专项保障

遇学院重大活动或者灾害性气候等，增派专业维修技术水平高、实践经验丰富的人员全程跟踪服务，做到随叫随到，服从采购人指挥和安排，及时完成任务。

（四）其他要求

1、提供全年365天*24小时维保服务，并安排专业人员每2周巡检1次。

2、按照采购人要求及时供应维修零配件。

确保维修零配件供应，及时供应符合实际需要的正规合格产品。同时，采购人保留自行或另行购置维修零配件的权利。

日常修护、故障维修中需要购置维修零配件的，成交人应事先报采购人审定，并根据采购人审定结果购置维修零配件。

维修零配件费用最终以采购人委托的审价单位审定价为准。维修零配件清单中已确定成交价的，按已确定的成交价执行；成交价高于市场价或未在维修零配件清单中确定成交价的，由采购人委托的审价单位审定。

五、制度保障

（一）成交人建立完整的设备档案，做好工作记录和日常运行台账，及时提报维保维修确认单。

（二）成交人接受采购人的监管，维保维修方案报采购人审定后方可实施，对采购人提出整改意见及时整改。

六、人员要求

（一）本项目服务范围涉及重要部门，参与本项目服务的所有人员，必须通过政治审查。任何来历不明或有刑事犯罪记录的人员，均不得参与本项目服务工作。对此，成交人必须严格把关，并对违反此项要求所可能出现的后果承担一切责任。

（二）服务人员必须持有维修电工操作证等有效的国家规定的专业技术资格证书，55周岁以下并具有3年以上现场实际工作经历。须针对以上要求，出具证明文件。

七、其他要求

（一）报价与合同金额。

1、报价

太阳能设备维修保养报价既要有总报价，也要按太阳能设备维护保养（含维修人工费）、太阳能设备维修零配件进行分项报价。报价格式详见太阳能设备维护保养（含维修人工费）设备清单及报价表、太阳能设备维修零配件清单及报价表。报价超过采购预算的，作为无效标处理。

太阳能设备维护保养（含维修人工费）费用，依据成交价确定。太阳能设备维护保养相关费用均包含在太阳能设备维护保养（含维修人工费）价格中，不再另行支付。

太阳能设备维修零配件单价，依据成交单价确定，但成交单价高于市场价或未在维修零配件清单中确定成交单价的，由采购人委托的审价单位审定。太阳能设备维修零配件相关费用均包含在太阳能设备维修零配件单价中，不再另行支付。

太阳能设备维修零配件数量，按实结算。

太阳能设备维护保养（含维修人工费）设备清单及报价表

| 序号 | 名称 | 制造商/生产地 | 品牌 | 规格型号 | 使用 日期 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能热水器 | 北京太阳能研究所有限公司 | 桑普ＴＹ－ＪＳＱ－００１ | ＤＦＫ－ｖ２．２－２ | 2008年 | 套 | 6 |  |  |  |
| 2 | 太阳能热水器 | 交大蓝天 |  |  | 2008年 | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：太阳能设备总计8套，分布于2-7号楼、车队楼、外来人员宿舍1号楼的楼顶。

太阳能设备维修零配件清单及报价表

| 序号 | 零配件名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人民牌DZ47-25A电源开关 | 只 | 5 |  |  |  |
| 2 | 汽修厂更换12V自进水电子阀 | 只 | 5 |  |  |  |
| 3 | 永辉牌水箱控制器 | 只 | 5 |  |  |  |
| 4 | 名士达DN50进水铜浮球 | 套 | 5 |  |  |  |
| 5 | 人民牌DZ47-40A漏电开关 | 只 | 2 |  |  |  |
| 6 | 格兰富循环泵40-230/2 | 套 | 2 |  |  |  |
| 7 | 管道连接Φ32不锈钢活接 | 套 | 300 |  |  |  |
| 8 | 名士达Φ50不锈钢浮球 | 只 | 3 |  |  |  |
| 9 | 人民牌CJ10-60A电加热控制接触器 | 套 | 3 |  |  |  |
| 10 | 380V9KW电热管 | 根 | 40 |  |  |  |
| 12 | Φ40软接头 | 只 | 9 |  |  |  |
| 13 | DN80闸阀 | 只 | 8 |  |  |  |
| 14 | DN40止回阀 | 只 | 6 |  |  |  |
| 15 | 水位液位器 | 套 | 2 |  |  |  |
| 16 | 温度控制器 | 套 | 3 |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |  |  |  |

2、合同金额

本合同项目中的太阳能设备维护保养（含维修人工费）费用金额，按照太阳能设备维护保养（含维修人工费）成交价确定。

本合同项目中的太阳能设备维修零配件费用金额，以太阳能设备维修零配件成交总价为暂定价，最终按实结算，以采购人委托的审价单位审定价为准，且结算总价不超过预算金额62,000元。维修零配件清单中已确定成交单价的，按已确定的成交单价执行，但成交单价高于市场价或未在维修零配件清单中确定成交单价的，由采购人委托的审价单位审定。

（二）履约保证金。采购人支付服务费前，成交人应向采购人提交一笔金额为合同价10%的的履约保证金。成交人提交履约保证金所需的有关费用均由其自行承担。合同服务期满经采购人考核合格后，采购人一次性将履约保证金无息退还成交人。若采购人要求成交人提供延续服务，则履约保证金待延续服务期满且全部服务经采购人考核合格后，采购人一次性将履约保证金无息退还成交人。如成交人未能履行合同规定的义务，则采购人有权从履约保证金中得到补偿；履约保证金不足弥补采购人损失的，成交人仍需承担赔偿责任。

（三）付款方式。太阳能设备维护保养（含维修人工费）费用，于9月、11月各支付50%。太阳能设备零配件费用，经采购人委托的审价单位审价后，按审定价支付。遇财政预算等特殊情况，成交人同意采购人延期付款。

（四）因成交人原因造成采购人或第三方人身伤害、财产损失的，成交人应承担赔偿责任。

（五）成交人在服务中发生服务质量低劣、严重违规、安全事故等情形，采购人有权终止服务合同，没收履约保证金，并取消成交人下一年度投标资格。

（六）由于成交人维保维修不当、不到位，造成的设备损坏，由成交人负责修复，所产生的费用由成交人自行承担。

八、评审办法

本次询价小组由三人组成。询价小组对合格的询价文件进行评审，在符合采购需求、质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。

九、报价文件

报价文件一式三份并密封，按照询价文件指定时间和地点递交至递交受理人。报价文件包含以下内容：

（一）报价函

报价函

致：上海公安学院

根据贵方上海公安学院（浦东校区）2018年太阳能设备维修保养询价文件，我方报价总价为         元（人民币），即               （文字表述）。我方将按询价文件的规定履行合同责任和义务。我方已详细审查全部询价文件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。自报价文件递交截止时间起，报价文件有效期为90个工作日。

与本询价有关的一切正式与本谈判有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                            邮编：

电话：                            传真：

报  价  单  位  名  称：                             （公章）

报价单位法定代表人签字：

日 　            　 期：             年       月      日

（二）报价表

总报价表——太阳能设备维修保养报价表

| 分项名称 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 太阳能设备维护保养（含维修人工费） |  |  |
| 太阳能设备维修零配件 |  |  |
| 总报价 |  |  |

报  价  单  位  名  称：                              （公章）

报价单位法定代表人签字：

日 　            　 期：             年       月      日

分项报价表一——太阳能设备维护保养（含维修人工费）设备清单及报价表

| 序号 | 名称 | 制造商/生产地 | 品牌 | 规格型号 | 使用 日期 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能热水器 | 北京太阳能研究所有限公司 | 桑普ＴＹ－ＪＳＱ－００１ | ＤＦＫ－ｖ２．２－２ | 2008年 | 套 | 6 |  |  |  |
| 2 | 太阳能热水器 | 交大蓝天 |  |  | 2008年 | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报  价  单  位  名  称：                              （公章）

报价单位法定代表人签字：

日 　            　 期：             年       月      日

分项报价表二——太阳能设备维修零配件清单及报价表

| 序号 | 零配件名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人民牌DZ47-25A电源开关 | 只 | 5 |  |  |  |
| 2 | 汽修厂更换12V自进水电子阀 | 只 | 5 |  |  |  |
| 3 | 永辉牌水箱控制器 | 只 | 5 |  |  |  |
| 4 | 名士达DN50进水铜浮球 | 套 | 5 |  |  |  |
| 5 | 人民牌DZ47-40A漏电开关 | 只 | 2 |  |  |  |
| 6 | 格兰富循环泵40-230/2 | 套 | 2 |  |  |  |
| 7 | 管道连接Φ32不锈钢活接 | 套 | 300 |  |  |  |
| 8 | 名士达Φ50不锈钢浮球 | 只 | 3 |  |  |  |
| 9 | 人民牌CJ10-60A电加热控制接触器 | 套 | 3 |  |  |  |
| 10 | 380V9KW电热管 | 根 | 40 |  |  |  |
| 12 | Φ40软接头 | 只 | 9 |  |  |  |
| 13 | DN80闸阀 | 只 | 8 |  |  |  |
| 14 | DN40止回阀 | 只 | 6 |  |  |  |
| 15 | 水位液位器 | 套 | 2 |  |  |  |
| 16 | 温度控制器 | 套 | 3 |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |  |  |  |

报  价  单  位  名  称：                              （公章）

报价单位法定代表人签字：

日 　            　 期：             年       月      日

（三）资质证明文件

资质证明文件包括企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证等，资质证明文件须加盖报价单位公章。

（四）报价人认为需提交的其他文件