DH－03 高能点火器

DH-03高能点火器，用于工业燃烧器、地面火炬的自动点火。该产品体积小，能量大，发火端耐高温，抗积炭，抗结焦，具有自净能力，点火可靠性极高，其性能优于进口的点火变压器，点火棒安装方便，不需调整点火电极放电距离。

一．技术参数：                                      　
1.电源电压：220V±10%　50/60HZ

2.火花能量：3J

3.火花频率：4—10次/s
4.适用燃料：燃气

5.点火棒耐温：长期1300℃
二、点火装置壳体　　　　　　　　　　    　　　  　　　
1.材料: ABS冲击工程塑料
2.体积：145×105×85mm
3.安装尺寸：115×100mm　矩形对角安装，安装孔4-Φ5mm　
三、点火杆　　　　　　　　　　　　　　　     　 　　　
1.点火杆前端材料kanthal高温合金；semicond高温材料
2.点火杆外径Φ12,安装螺纹M14×1.25
3.点火杆长度根据用户要求定制

DH－05高能点火器

DH－05高能点火器，用于工业燃烧器、地面火炬的自动点火。该产品体积小，能量大，发火端耐高温，抗积炭，抗结焦，具有自净能力，点火可靠性极高，其性能优于进口的点火变压器，点火棒安装方便，不需调整点火电极放电距离。

一．技术参数：                                      　
1.电源电压: 220V±10%　50/60HZ

2.火花能量: 5J

3.火花频率: 4—10次/s
4.适用燃料: 燃气、轻油
5.点火棒耐温: 长期1300℃
二、点火装置壳体：　　　　　　　　　　    　　　  　　　
1.材料: ABS冲击工程塑料
2.体积:　240×120×75mm
3.安装尺寸:　220×67mm   矩形对角安装，安装孔4-Φ5mm　
三、点火杆：　　　　　　　　　　　　　　　     　 　　　
1.点火杆前端材料kanthal高温合金；semicond高温材料
2.点火杆外径Φ12或Φ16：安装螺纹M18×1.5
3.点火杆长度根据用户要求定制

DH－12 高能点火器

DH－12高能点火器，用于工业燃烧器、地面火炬的自动点火。该产品体积小，能量大，发火端耐高温，抗积炭，抗结焦，具有自净能力，点火可靠性极高，其性能优于进口的点火变压器，点火棒安装方便，不需调整点火电极放电距离。

一．技术参数：                                      　
1.电源电压：220V±10%　50/60HZ

2.火花能量：12J

3.火花频率：4—10次/s
4.适用燃料：燃气、轻油、重油
5.点火棒耐温：长期1300℃
二、点火装置壳体　　　　　　　　　　    　　　  　　　
1.材料：金属箱体和ABS冲击工程塑料两种

2.塑料壳体体积：270×150×85mm

金属箱体体积：240×175×100mm
3.塑料壳体安装尺寸：250×100mm 矩形对角安装，安装孔4-Φ5mm

金属箱体安装尺寸：220×90mm 矩形对角安装，安装孔3-Φ8mm　
三、点火杆　　　　　　　　　　　　　　　     　 　　　
1.点火杆前端材料kanthal高温合金；semicond高温材料
2.点火杆外径Φ12或Φ16：安装螺纹M18×1.5
3.点火杆长度根据用户要求定制

DH－15高能点火器

DH－15高能点火器，用于工业燃烧器、地面火炬的自动点火。该产品体积小，能量大，发火端耐高温，抗积炭，抗结焦，具有自净能力，点火可靠性极高，其性能优于进口的点火变压器，点火棒安装方便，不需调整点火电极放电距离。

一．技术参数：                                      　
1.电源电压: 220V±10%　50/60HZ

2.火花能量: 15J

3.火花频率: 6—12次/s
4.适用燃料: 燃气、轻油、重油
5.点火棒耐温: 长期1300℃
二、点火装置壳体　　　　　　　　　　    　　　  　　　
1.材料: 金属箱体
2.体积: 280×195×110mm　
3.安装尺寸:260×110mm　  矩形对角安装，安装孔3-Φ8mm
三、点火杆　　　　　　　　　　　　　　　     　 　　　
1.点火杆前端材料kanthal高温合金；semicond高温材料
2.点火杆外径Φ12或Φ16：安装螺纹M18×1.5

3.点火杆长度根据用户要求定制

DH－20 高能点火器

DH－20高能点火器，用于工业燃烧器、地面火炬的自动点火。该产品体积小，能量大，发火端耐高温，抗积炭，抗结焦，具有自净能力，点火可靠性极高，其性能优于进口的点火变压器，点火棒安装方便，不需调整点火电极放电距离。

一．技术参数：                                      　
1.电源电压：220V±10%　50/60HZ

2.火花能量：20J

3.火花频率：6—12次/s
4.适用燃料：燃气、轻油、重油、低热值燃气
5.点火棒耐温：长期1300℃
二、点火装置壳体　　　　　　　　　　    　　　  　　　
1.材料：金属箱体
2.体积：400×230×120mm　 
3.安装尺寸：370×165mm　 矩形对角安装，安装孔4-Φ5mm　
三、点火杆　　　　　　　　　　　　　　　     　 　　　
1.点火杆前端材料kanthal高温合金；semicond高温材料
2.点火杆外径Φ12、Φ16或Φ18：安装螺纹M18×1.5
3.点火杆长度根据用户要求定制

DH－30 高能点火器

DH－30高能点火器，用于工业燃烧器、地面火炬的自动点火。该产品体积小，能量大，发火端耐高温，抗积炭，抗结焦，具有自净能力，点火可靠性极高，其性能优于进口的点火变压器，点火棒安装方便，不需调整点火电极放电距离。

一．技术参数：                                      　
1.电源电压: 220V±10%　50/60HZ

2.火花能量: 30J

3.火花频率: 6—12次/s
4.适用燃料: 燃气、轻油、重油、低热值燃气
5.点火棒耐温: 长期1300℃
二、点火装置壳体　　　　　　　　　　    　　　  　　　
1.材料: 金属箱体
2.体积: 400×230×120mm　 
3.安装尺寸: 370×165mm　 矩形对角安装，安装孔4-Φ5mm　
三、点火杆　　　　　　　　　　　　　　　     　 　　　
1.点火杆前端材料kanthal高温合金；semicond高温材料
2.点火杆外径Φ12、Φ16或Φ18：安装螺纹M18×1.5
3.点火杆长度根据用户要求定制