吉市环建（表）字〔2019〕7号

关于吉林石化公司乙烯厂低密度聚乙烯装置粉料包装线技术改造项目环境影响报告表的批复

中国石油吉林石化公司：

你单位《关于对吉林石化公司乙烯厂低密度聚乙烯装置粉料包装线技术改造项目环境影响报告表进行审批的申请》和委托吉化集团有限公司编制的《吉林石化公司乙烯厂低密度聚乙烯装置粉料包装线技术改造项目环境影响报告表》（报批版）收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于吉林市化学工业循环经济示范园区，吉林石化公司乙烯厂中部，主要建设内容包括：拟新增一套粉料氮气密闭输送及包装系统，替代现有3.5万吨/年半自动粉料包装系统。新建运输包装单元，占地面积约为625m2，配套安装布袋除尘器，建15m高排气筒；新增包装操作室，占地面积约为为98m2；在原造粒厂房内新增破块器、振动筛各1台；将原有半封闭粉料库房改为全封闭库房。本次技术改造完成后，原包装系统关停（其拆除工程不包含在本项目内），新包装系统将散装线性低密度聚乙烯粉料包装成规格20kg/袋小袋包装成品，包装能力不变，仍为3.5万吨/年。项目占地为厂区内预留工业用地，项目符合国家的产业政策和吉林市化学工业循环经济示范园区总体规划。项目须全面落实本报告提出的各项生态环境保护措施。根据环境影响报告表评价结论和专家审查意见，我局原则同意你单位按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和防止污染、防止生态破坏、防范环境风险的措施及下述要求进行项目建设。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1、加强施工期的环境管理，落实各项生态保护和污染防治措施，确保各项污染物达标排放，不得污染周围环境，防止发生扰民事件。应进一步论证依托现有设施的可行性，确保依托的设施可满足项目需要，并确保各项污染物达标排放，严禁采用国家限制和淘汰的技术、工艺、原料和设备。

2、中国石油吉林石化分公司属于我市土壤环境重点监管企业，应按照《吉林省环境保护厅关于印发〈吉林省土壤环境重点监管企业自行监测技术指南（暂行）〉的通知》等相关规定，制定并实施地下水和土壤的自行监测方案，开展自行监测，并按规定程序公开相关信息，经监测结果分析污染物超过标准限值，或者监测值远高于背景值时，应启动相应的风险评估，并及时向环境保护主管部门等相关部门报告。

3、落实施工期车辆尾气、焊接烟尘、扬尘等大气污染物的防治措施，严格按照《吉林省建筑工地扬尘治理管理办法（试行）》和《吉林省大气污染行动计划》及其实施细则的要求执行，原料和建筑垃圾运输车辆须采取密闭措施，并按照指定通道，规定的时间和路线进行运输作业；采取优化施工工艺，设置防护围挡、遮蔽和洒水降尘等大气污染防治措施。确保颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值要求，防止污染大气环境。

4、落实颗粒物和非甲烷总烃排放控制措施。本项目运营期废气主要为颗粒物、NMHC，须经布袋除尘器收集后经15m高排气筒排放，须确保颗粒物、NMHC排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限制标准要求。罗茨风机入口废气须间歇排入现有线性低密度聚乙烯装置净化仓顶火炬总管，避免密闭输送系统内混合气体可燃物超标。

5、落实大气污染防治措施。项目输送包装单元和包装操作室冬季采暖由厂区动力车间提供蒸汽供给，低密聚乙烯粉料库房消防阀门室采用电采暖方式。严禁新建燃煤等高污染燃料的供热锅炉。

6、坚持“节约用水、清污分流、一水多用”的原则。施工期生活污水、施工废水须满足《吉林石化公司污水处理厂进水控制指标》，分别经厂区现有生活污水管网和生产污水管网通过炼油厂预处理车间处理后进入吉林石化公司污水处理厂处理，确保满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表1的排放标准，排入松花江。本项目雨水排水系统利用周边厂区原有 DN300 雨水管线对雨水进行收集，最终通过厂区雨水排水总管排至龙潭川后进入松花江。

7、严格落实各项噪声污染防治措施。施工期选用低噪声机械设备，严禁夜间（21时至次日7时）进行产生环境噪声污染的施工作业，确保施工期的厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1标准要求。运营期噪声主要来自破块器、振动筛、罗茨风机、机泵等转动设备产生噪声，须采取厂房隔音、基础减振等措施，确保吉林石化公司乙烯厂厂区北侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准要求，厂区东、西、南侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，防止发生噪声扰民事件。

8、严格按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置，做到“资源化、减量化、无害化”，防止产生二次污染。项目施工期施工期产生的生活垃圾经收集后及时送至环卫部门指定地点存放，由环卫部门定期清运至吉林市生活垃圾填埋场处理处置。建筑垃圾由施工单位负责，送有资质的单位进行处置。项目运营期振动筛产生少量筛上物主要成分为含杂质的低密聚乙烯粉料，外卖处理。风机入口过滤器内置小型布袋除尘器收集的粉尘作为原料重复利用，禁止随意丢弃。

9、完善并落实报告表中提出的环境监测计划，按照环境管理规定和技术规范要求执行。

10、强化全厂环境风险防范能力和应急防控能力。应确保对各类专业应急人员、应急指挥人员、车间员工进行培训，使其了解并掌握预案内容、应急处置程序等相关要求，定期进行应急预案的演练。落实非正常工况下的污染防治措施，防止发生由于生产过程和管理问题造成的污染物超标排放所引发的次生环境污染加大环境风险监测和监控力度，合理布设应急监测点位，在发生环境风险事故时有效防止污染扩散。

三、你公司应建立企业内部生态环境管理机构和制度，明确人员和职责。认真落实施工期环境监理工作，并将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金。项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位应按照环境保护部《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）文件及相关法律法规的要求开展建设项目竣工环境保护验收，验收过程不得弄虚作假，除按照国家规定需要保密的情形外，应当依法向社会公开验收报告，经验收合格后，项目方可正式投入运行。《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》修改完成前，依法由环境保护部门对建设项目固体废物污染防治设施进行验收。

四、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。环境影响评价文件自批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、由吉林市环境监察支队负责按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》（环发〔2015〕163号）和《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）的规定，进行建设项目事中事后的环境监督管理工作。

六、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送吉林市环境监察支队，并按规定接受各级环境保护主管部门的监督检查。

2019年2月3日

抄送：吉林市环境监察支队