建设项目基本情况

| 项目名称 | 平顶山市祥汇实业有限公司豆制品生产加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 平顶山市祥汇实业有限公司 |
| 法人代表 | 赵 建 昌 | 联系人 | 赵 建 昌 |
| 通讯地址 | 平顶山高新技术产业开发区遵化店镇戴庄村五组6号 |
| 联系电话 | 18037194567 | 传真 |  | 邮政编码 | 467124 |
| 建设地点 | 平顶山高新技术产业开发区遵化店镇戴庄村五组6号 |
| 立项审批 部门 | 平顶山高新技术产业开发区经济发展局 | 项目代码 | 2019-410471-13-03-021876 |
| 建设性质 | 新建改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | C13 农副食品加工业 |
| 占地面积 (平方米) | 6667 | 绿化面积 （平方米） | -- |
| 总投资 (万元) | 550 | 其中：环保投资(万元) | 33.1 | 环保投资占总投资比例 | 6.02% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 | 年 月 |
| 一、项目由来 腐竹又称腐皮，是很受欢迎的一种传统食品，也是常见的食物原料，具有浓郁的豆香味，同时还有着其他豆制品所不具备的独特口感。腐竹加工始于唐朝，距今已有1000多年的历史，腐竹色泽黄白，油光透亮，在制作工艺中吸收了大豆的精华，浓缩了豆浆中的营养，含有丰富的蛋白质及多种营养成分，在豆制品中营养价值最高营养学资料表明：每100g豆浆、豆腐、腐竹的蛋白质含量分别为1.8g、8.1g、44.6g；含碳水化合物分别为1.1g、4.2g、22.3g；而水分含量则是96g、82.8g、7.9g。腐竹含蛋白质丰富而含水量少，腐竹中谷氨酸含量较高，为其他豆类或动物性食物的2～5倍，谷氨酸在大脑活动中起着重要作用，具有良好的健脑作用；腐竹含有多种矿物，补充钙质，防止因缺钙导致的骨质疏松，增进骨骼发育浓缩了黄豆中的精华，是豆制品中的营养冠军；此外，腐竹中所含有的磷脂具有降低血压及血液中胆固醇含量的作用，达到防止高血脂症、动脉硬化的效果，其中的大豆皂还具有消炎、抗溃疡等作用。 随着人们营养保健意识的提高，一定程度影响了人们对动物蛋白的消费，而作为高蛋白的腐竹，经过清水浸泡之后，即可荤、素、烧、炒、凉拌、汤食等，是居民大众餐桌不可缺少的美食之一，无论城市或农村，都需要消耗大量的腐竹，并且每年以15%的速度递增。 为了满足市场的需求和经济的发展，平顶山市祥汇实业有限公司紧紧抓住当前的机遇，在平顶山市高新区遵化店镇戴庄村投资550万元建设豆制品生产加工项目。目前，该项目已经平顶山高新技术产业开发区经济发展局备案，项目代码为2019-410471-13-03-021876。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年本）和国务院（2017）第682号令《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本项目应进行须履行环境影响评价制度。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017）和《2018年关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》，本项目属于第二项“农副食品加工业”类别中的第9小项“除手工制作和单纯分装外的”需要编制报告表，手工制作和单纯分装外的需要填登记表。本项目产品工艺主要有原料黄豆清洗—浸泡—制浆—煮熟—成型—烘干—包装等，不属于单纯的手工制作和单纯分装，因此，本项目的环境影响评价应以环境影响报告表的形式完成。受建设单位的委托，平顶山市润青环保科技有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，在拟建地实地踏勘、收集项目相关资料的基础上，编制了本项目的环境影响报告表，以作为管理部门决策参考。 二、工程内容及规模 1、项目概况 本项目位于平顶山市高新区遵化店镇戴庄村五组6号，项目用地为租赁河南中峰农业科技有限公司土地，占地面积为6667m2。项目生产规模为年产400吨豆制品（腐竹），生产工艺主要为原料黄豆清洗—浸泡—制浆—煮熟—成型—烘干—包装等。根据现场勘查，项目区现状为废弃的腐竹加工厂，项目用地范围内仅剩废弃的空车间和办公用房等，本项目对现有空车间和办公用房重新进行改造后建设本项目。项目东侧和北侧为平顶山园林处园林苗圃（平顶山园林处现更名为河南中峰农业科技有限公司）、西侧为旺锦砖厂（已废弃）、南侧为乡村道路。项目距离西侧的沙王村约230m、距离西南侧的安置房约200m、距离东侧的戴庄村约520m。项目地理位置及其周围环境详见报告附图。 2、生产内容及规模 本项目总投资550万元，总占地面积6667m2，年产腐竹400吨。项目主要建设内容有生产车间、办公用房以及其它基础配套设施等。本项目工程组成见下表： 表1 项目工程组成一览表 工程分类 构筑物名称 占地面积（m2） 建设情况 主体工程 生产车间 1017.5 利用现有，长55m、宽18.5m、高7m，车间内包含消毒更衣室、制浆间、回潮房、烘干间及包装间，消毒房主要用于工人进出洗手，紫外灯照射消毒；回潮房主要用蒸汽吹一下烘干的腐竹，便于工人下架腐竹。 库房 200 利用现有，长20m、宽10m、高3.5m，存储原料 辅助工程 办公用房 400 1F，砖混结构，包含办公以及职工休息室等 环保 工程 产污环节 污染因子 环保措施 职工食堂 食堂油烟 安装食堂油烟净化器 洗豆、浸泡、设备清洗以及车间拖洗废水 生产废水 厂区配设一套“格栅+调节池+水解酸化池+A/O+二沉池+絮凝反应池+汽浮池+砂滤过滤器”污水处理设备处理厂区废水。 职工生活 生活污水 生活垃圾 经垃圾桶收集后，交由环卫部门统一处理 生产车间 豆叶、豆杆 经收集后，交由环卫部门统一进行处理 生产车间 豆渣 经收集后外售给养殖场 污水处理站 污泥 经收集后用于园林施肥 3、主要生产设备 本项目根据工艺要求、生产条件及设备的成熟性选取各类设备，主要的生产设备见下表： 表2 主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 1 浸泡池 φ1.2m，H1m 个 4 2 浸泡池 φ2m，H1m -- 个 4 3 浆渣自分离磨浆机 FDN-Z200 台 3 4 煮浆池 1.7m×1.5m×2.5m 个 1 5 贮浆罐 φ1m，H1m 个 10 6 腐竹锅 13.5m×1.90m×0.1m 个 10 7 烘干架 1.5m×1.2m×1.8m 个 30 8 电子秤 -- 个 4 9 封口机 -- 台 2 10 不锈钢工作台 -- 台 2 11 泵 -- 台 4 12 蘸盐池 2.5m×1.6m×0.7m 个 1 13 污水处理设备 套 1 14 天平 0.1g 个 1 15 干燥箱 -- 个 1 16 灭菌锅 -- 个 1 17 微生物培养箱 -- 个 1 18 超净工作台 -- 个 1 19 生物显微镜 -- 个 1 4、工程原辅材料消耗 本项目使用的主要原辅材料及能源消耗见下表： 表3 本项目原辅材料消耗一览表 序号 物料名称 单位 用量 备注 1 大豆 t/a 600 外购 2 玉米淀粉 t/a 3 外购 3 消泡剂 kg/a 360 外购 4 漂白剂 kg/a 360 外购，亚硫酸钠，食品添加剂 5 复配增稠稳定剂 t/a 1.08 外购 6 包装袋 万个/a 150 全部为外购的印制好的包装袋 7 包装箱 万个/a 5 全部为外购的印制好的包装袋 8 水 t/a 1725 厂区采用地下水 9 热蒸汽 t/a 3000 由河南中峰农业科技有限公司供给 10 电 度/a 5万 由河南中峰农业科技有限公司提供 11 食盐 t/a 0.6 外购 5、主要食品添加剂的理化性质 （1）消泡剂 消泡剂，也称消沫剂，是在食品加工过程中降低表面张力，抑制泡沫产生或消除已产生泡沫的食品添加剂。本项目所用的消泡剂主要成分为食用乳化硅油和碳酸钙，乳化硅油又称丝滑素，为白色粘稠状液体，化学性质稳定，不挥发，不易燃烧，对金属无腐蚀性，久置于空气中也不易胶化。黏度为约（100～350）×10-6m2/s，性状白色粘稠液体，甲醇，溶于芳香族碳氢化物、脂肪族碳氢化物和氯代碳氢化合物（如苯、四氯化碳等）。急性毒性试验以乳化硅油灌喂小鼠（剂量为每公斤体重20mL）观察一周，无急性中毒症状。此外，乳化硅油具有优异的化学稳定性、耐热耐寒性、耐侯性、润滑性、憎水性和低表面张力，对人体无毒无害，使其广泛用于个人护理、食品生产、发酵工业等。 （2）漂白剂 漂白剂是一些化学物品，透过氧化反应以达至漂白物品的功用，而把一些物品漂白即把它的颜色去除或变淡。常用的化学漂白剂通常分为两类：氯漂白剂及氧漂白剂。氯漂白剂含次氯酸钠，而氧漂白剂则含有过氧化氢或一些会释放过氧化物的化合物 譬如过硼酸钠或过碳酸钠。漂白粉的成分通常是次氯酸钙。漂白也是染色过程中的初期步骤。 漂白剂除可改善食品色泽外，还具有抑菌等多种作用，在食品加工中应用甚广。氧化漂白剂除了作为面粉处理剂的过氧化苯甲酰等少数品种外，实际应用很少。漂白剂是通过还原等化学作用消耗食品中的氧，破坏、抑制食品氧化酶活性和食品的发色因素，使食品褐变色素褪色或免于褐变，同时还具有一定的防腐作用。中国允许使用的漂白剂有二氧化硫、亚硫酸钠、硫磺等7种，其中硫磺仅限于蜜饯、干果、干菜、粉丝、食糖的熏蒸，本项目采用亚硫酸钠作为漂白剂。 亚硫酸钠，为无色棱柱状结晶或白色粉末；有二氧化硫味、酸、咸；贮存日久色渐变黄。熔点＞300℃，相对密度为1.48；溶于水，水溶液呈酸性（20℃时为54g/100ml水、100℃时为81.7g/100ml水）；溶于甘油，微溶于乙醇。相对密度为1.4；溶于水溶于甘油，微溶于乙醇。受潮易分解，露置空气中易氧化成硫酸钠。与强酸接触放出二氧化硫而生成相应的盐类；加热到150℃分解。化工、医药工业用于生产保险粉，磺胺二甲基嘧啶安乃近，己内酰胺等以及氯仿，苯丙砜、苯、甲醛的净化；照相工业用作定影剂的配料；香料工业用于生产香草醛；用作酿造工业防腐剂，橡胶凝固剂和棉布漂白后脱氯剂。在食品加工中作防腐剂、漂白剂、疏松剂。 （3）复配增稠稳定剂 复配增稠稳定剂主要用于改善和增加产品的粘稠度和凝胶度，具有良好的胶黏、凝粘、增稠、乳化、稳定及保水作用和成膜作用，并能使产品成浮状，从而改善食品的物理性状，使产品更有爽滑、舒适的口感。本项目使用的复配增稠稳定剂的主要配料为氯化钙、卵磷脂、瓜尔胶，使用量按照豆量的0.3%左右进行添加。 6、腐竹生产的感官指标及理化指标标准 本项目产品腐竹生产的感官指标及理化指标如下: 表4 感官指标 感官 指标 项目 要求 色泽 黄色或淡黄色 滋味及气味 有豆香味，无异味 组织形态 形态基本完整，允许有少量短条（片）及碎条（片） 杂质 无正常视力可见外来杂质 表5 理化指标 项目 指标 腐竹 半干制腐竹 水分（%） ≤12.0 12.1～20.0 蛋白质（%） ≥40.0 ≥35.0 脂肪（%） ≥7.5 总砷（以As计）/（mg/kg） ≤0.5 铅（Pb）/（mg/kg） ≤1.0 次硫酸氢钠甲醛（吊白块） 不得检出 7、投资估算及资金来源 本项目总投资550万元，全部为企业自筹。 8、劳动定员及工作制度 本项目职工定员45人，实行三班工作制，每班8小时，年工作300天，项目职工多为周围居民，不在厂区住宿，厂区内设有职工食堂，每天约有20人在厂区就餐。 9、公用设施 供水：营运期厂区采用地下水，可满足项目生产及生活需要。 排水：厂区内实现雨污分流。目前，由于项目所在地尚无配套的市政污水收集管网，项目废水经企业配建的一体化污水处理设备处理后，近期用于周边园林苗圃浇灌和洒水抑尘，不外排；远期，待污水管网接通后，废水经污水处理设备处理后，排入管网，排入平顶山市第二污水处理厂做进一步处理。 供电：用电直接接自当地供电系统，可满足项目生产需要。 热源：本项目生产过程中的热源由河南中峰农业科技有限公司提供（本项目用地为租赁河南中峰农业科技有限公司用地，包含项目生产所需的水电以及暖气），相关协议详见附件。 10、施工进度 本项目计划施工期2个月，起止日期为2019年7月～2019年8月，施工人员约30人。 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，根据现场勘查，项目区现状为废弃的腐竹厂，原腐竹厂建于2010年，于2014年废弃，设备也已拆除。其运行过程产生的主要污染物主要为设备噪声，洗豆、浸泡、设备清洗废水以及生活垃圾等，其产生的污染物随着该腐竹厂的停运废弃而消失。因此，项目不存在原有污染情况及环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 平顶山市位于河南省中南部，中国煤炭工业城市，西靠伏牛山，并联接洛阳；东接黄淮平原和漯河市；南与驻马店市、南阳市为邻；北与郑州市、许昌市相接，北纬33°08′～34°20′，东经112°14′～113°45′之间。现辖舞钢市、宝丰县、叶县、鲁山县、郏县和新华区、卫东区、湛河区、石龙区、新城区、高新区，总面积7882平方公里。全境西高东低，呈阶梯状递降，海拔最高2153米，最低68.5米；东西长150公里，南北宽140公里，现已成为以能源、原材料工业为主体，煤炭、电力、钢铁、纺织、化工等工业综合发展的新兴工业城市，以其得天独厚的地理位置、丰富的自然资源、雄厚的经济实力以及源远流长的灿烂文化，越来越为中外所瞩目。平顶山地处京广、焦枝两大铁路干线之间，并有漯宝铁路与两大干线相连。 平顶山高新技术产业集聚区位于平顶山市中心城区东南部，规划控制面积27.38km2。平顶山高新技术产业集聚区交通方便，北有漯河－宝丰铁路将京广铁路和焦枝铁路两大干线连接起来；许平南和洛平漯两条高速公路在产业集聚区南端交汇，将平顶山高新技术产业集聚区同全国高速公路网连在一起；周边有新郑、洛阳、南阳三个航空港，其中新郑国际机场距高新技术产业集聚区仅100km，且有高速公路贯通。高新技术产业集聚区内地势平坦，基础设施条件较好，投资软环境和区位优势比较明显。 本项目选址位于平顶山高新技术产业开发区遵化店镇戴庄村五组6号，项目地理位置图见报告表附图1，其周围环境示意图见附图2。 2、地形地貌 平顶山中心市区西北、西南地势较高，向东南逐渐降低，形似簸箕状。北部有焦赞寨、马棚山、平顶山、落凫山、擂鼓台、龙山等山峰呈北西西向排列，其中擂鼓台为群峰之首，海拔506.5m；南部有河山、北渡山、白龟山、凤凰山、锅底山、舒山，海拔高程135～245m，构成了白龟山水库和沙河北岸的天然堤坝。这种特殊的地貌特征，使两山间形成狭长的走廊式洼地，湛河自西向东穿市而过。 平顶山高新技术产业集聚区规划范围内东部地势平坦，地形变化不大。地势相对较高的部分位于集聚区西南角，占整个集聚区面积的比例较低。总体地势平坦，地形简单，适宜开发建设。 3、气候气象 平顶山市地处暖温带，为大陆性季风气候区，春暖、夏热、秋凉、冬寒，四季分明，雨量充沛，光照充足，热量资源丰富。由于受季风影响，冬季盛吹偏北风，夏季盛行偏南风，随着冬夏季环流转换，四季明显。年主导风向为东北风，次主导风向为西北风，年平均风速为2.1m/s，最大风速13.7m/s。 （1）光照 平顶山市太阳总辐射地理分布是：除鲁山县、中心市区、舞钢市相对偏少外，其余地区分布较为均匀，年平均日照时数2061小时，累年平均太阳辐射总量在112.12到121.49kc/cm2之间变化。总辐射量有明显年变化，冬季最小，累年平均值为18.15～19.28；夏季最大，在37.28～41.29之间。月辐射量最大值出现在6月，最小值出现在12～次年1月。 （2）气温 平顶山市累年平均气温在14.2～16.3℃之间，地理分布由西北向东南逐渐递增，最高舞钢市16.3℃。东西变化平稳，在14.7～15.0℃之间。各月的气温地理分布由西北到东南呈上升趋势。气温冬季低，夏季高。最低气温在1月，月平均气温0.5～1.3℃之间，最高气温在7月，月平均温度在27.0～29.5℃之间，春季气温由低到高，秋季气温由高到低。 多年平均气温14.8℃，年各月平均最高气温35.49℃（97年8月），年各月均最低点气温-1.7℃（97年1月）。 （3）霜期 平顶山市初霜日在10月26日期11月17日之间，终霜日在3月16日3月31日之间。初霜日叶县出现最早为10月26日，中心市区最晚为11月17日。平顶山市霜期为134～152天，有霜日为43～68天，无霜期为214～231天。 4、水文特征 （1）地表水 平顶山市的地表水资源主要来自白龟山水库。目前白龟山水库与昭平台水库水资源联合调度，实际上昭平台水库亦为平顶山市的供水水源。 湛河：湛河古称湛水，属于沙河水系。湛河发源于新城区滍阳镇马跑泉村北，从源头起自西北向东南经徐洼、香山、小高庄、东西向横穿平顶山市市区后，转向东南进入叶县，在余王村处汇入沙河。湛河干流全长38.5km，流域面积218.57km2，河道比降0.84%。湛河上游俗称乌江河，湛河沿岸现有许多排洪支沟及污水口，其中较大的约29条，其中北岸18条，南岸11条。湛河流域内地势西高东低，北以龙山、九里山、沙河北堤与沙河为界；流域内植被较差，地面自然坡度变化大，尤其是市区北部地势较陡，地面比降一般为0.5～2%，南部地势平缓，一般为0.1～1%。湛河目前是流经平顶山市区的一条主要纳污河流。姚孟以西河宽25m，流量0.8m3/s，最大流量8.8m3/s；姚孟以东20km经人工开挖，河道平直，河底宽40m，最大流量480m3/s。 白龟山水库：白龟山水库位于平顶山市区西南部的沙河上，距市区约5km。1963年正式投入使用。它控制着沙河昭平台水库以下区间流域面积1318km2，总库容为6.49亿m3，相应最高水位为107.0m，设计库容为5.12亿m3，相应水位105.5m，兴利库容2.48亿m3，相应水位103.0m。 北湛河：北湛河是流经卫东区较大的支流，属北汝河支流，流经十二矿北部、八矿南部，在炼石店村东注入北汝河，河深一般为2～2.5m，坡降一般3～4‰。该河流已纳入平顶山市湛河治理工程项目。 （2）地下水 平顶山市范围内的地下水主要赋存于松散岩类孔隙、基岩裂隙中。在气候、地形、地貌的自然背景下，受地质构造控制，它的富集和分布有着明显的规律性。根据地貌类型、地层岩性和地下水赋存空间特征，分为平原区松散盐类孔隙水、岗区松散盐类孔隙水和山区基岩裂隙岩溶水三大类。 平原区主要有汝州市、郏县和宝丰县的北汝河、鲁山、市郊和叶县的沙河、舞钢市的滚河等河流的洪冲积平原，地下水主要赋存于第四纪松散沉积物的孔隙中。由于沉积物的形成年代和埋藏条件不同，其地下水的赋存特征和分布规律也不相同，主要有沙、汝河河谷的极强富水区（单井出水量大于100m3/h），沙汝河冲积扇、洪冲积扇边缘的强富水区（单井出水量60～100m3/h）和中等富水区（单井出水量10～40m3/h）及一些远离河谷地带的弱富水区及贫水区（单井出水量10m3/h），其中弱富水区及贫水区地下水没有开采价值。 岗区松散岩类孔隙的赋存特征和富集分布规律取决于岗区的形成条件，岩性结构及微地貌特征。在冰碛、冰水岗地、岩性多为冰碛泥砾、冰水湖相互结粘土，泥质砂砾石、混粘土和碎石，在固结性粘土和泥砾上部，由于风化作用，形成了一些微裂隙，地下水主要赋存于这些微裂隙和岩层的孔隙中，但由于裂隙微弱，孔隙小，其富水性较差。 5、矿产资源 平顶山市地上地下资源丰富。已查明各类矿产57种。原煤总产量103亿吨，素有中原煤仓之称，保有储量80多亿吨，占河南省总储量的51%，素有中原煤仓之称；铁矿总储量6064亿吨，占河南省总储量60.5%。是全国十大铁矿区之一；钠盐预测总储量为2300亿吨，可采储量10.8亿吨，平均品为89%，单层厚度平均达27米，盐田的开发及深加工已成为河南省的重要产业。 6、土壤 平顶山市地貌是豫西山地向黄淮还平原的过渡带，山、丘、平、洼等地貌类型较多，在土壤类型上是南方的黄棕壤向北方的褐土过渡的地带，土壤种类繁多，理化性质各异，土壤营养元素含量也显示出明显的地带性差异。 根据对土壤的调查结果，平顶山市共有10个类型土壤：黄棕壤、棕壤、褐土、潮土、砂姜黑土、紫色土、红粘土、水稻土、粗骨土和石质土。 从分布规律上看，黄棕壤、棕壤、褐土壤属地带性土壤，其余均为微区域性土壤类型。黄棕壤与褐土大致以沙河为界，沙河以南为黄棕壤，沙河以北为褐土；棕壤土类只在鲁山县海拔800m以上的山区中有小面积分布。 8、植被及生物多样性 平顶山市地处亚热带向暖温带过渡地带，在植被区划中，属于落叶阔叶林与常绿阔叶林的过渡地带。高等植物约3000种，210科，900属，占全省总数的70%，其中仅经济价值较大的资源植物约有1000种，平顶山市全区各类林木占地面积14.0万公顷，林木植被覆盖率为16.8%，据第四次森林清查资料，平顶山市特种林面积3228公顷，防护林而积12799公顷，用材林面积46171公顷，经济林面积38356公顷，疏林地面积1614公顷，灌木林地而积12912公顷，无林地面积59559公顷。 评价区域内生物资源比较单一，植被主要为农田作物、季节性草灌以及人工绿化树木、行道树等；动物资源主要为当地常见鸟类、昆虫，无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 8、地表饮用水水源地相符性分析 （1）与平顶山饮用水源环境保护规划的关系 根据“河南省环境保护厅关于进一步明确平顶山市地表饮用水源保护区范围的函”（豫环函【2009】57号）和《河南省平顶山市地表饮用水源地保护方案》，平顶山市地表水源地拟划范围如下： 一级保护区：白龟山水库高程103.0m以下的区域；昭平台水库环库路内的区域；应河、大浪河、澎河、荡泽河、沙河、团城河、清水河等主要支流入库口上游2000m的水域及其沿岸50m的陆域；沙河干流昭平台至白龟山水库间的水域；将相河、三里河、七里河、瀼河、肥河入沙河口上游2000m的水域及其沿岸50m的陆域。 二级保护区：白龟山水库，环湖路东起东刘村、西至西太平村以南除一级保护区外的区域，环湖其它区域为水库高程104.0m以下除一级保护区外的区域；昭平台水库高程177.1m内的区域；将相河、大浪河一级保护区外所有的水域；其它主要支流一级水体保护区上游2000m的水域及其沿岸50m的陆域。 准保护区：汇入白龟山水库、昭平台水库、沙河所有二级保护区上游水域及其沿岸500m的陆域。 本项目位于平顶山高新技术产业开发区遵化店镇戴庄村五组6号，在白龟山水库的北侧，距离白龟山水库直线距离10.2km，属下游区域，选址不在平顶山市划定的一级、二级和准保护区范围内，符合平顶山市饮用水源地规划要求。 （2）沙北地下水井群饮用水水源保护区（共12眼井） 一级保护区：水井外围100m的区域。 二级保护区：一级保护区外水井外围500m以内的区域。 准保护区：白龟山水库大坝以东，河山以西，湛河区的李堂、北渡、徐庄以南，沙河以北的区域。 本项目位于平顶山高新技术产业集聚区，在沙北地下井群的东北方向，直线距离约4.0km，选址不在沙北地下水井群饮用水水源保护区内，符合平顶山市饮用水源地规划要求。 9、平顶山市人民政府关于印发平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）的通知 “。。。。。。 二、坚决打赢蓝天保卫战 认真落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）要求，重点打好结构调整优化、工业企业绿色升级、柴油货车排放治理、城乡扬尘全面防控、环境质量监控全覆盖等五个标志性战役。 （一）打好结构调整优化攻坚战役。加快调整优化能源消费结构、区域产业结构和交通运输结构，强化源头防控，加大治本力度。 。。。。。。 29、严格施工扬尘污染监管 强化施工扬尘污染防治，将建筑、市政、拆除、公路、水利等各类施工工地扬尘污染防治纳入建筑施工安全生产文明施工管理范畴，严格执行开复工验收、“三员”管理、城市建筑垃圾处置核准、扬尘防治预算管理等制度，做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，禁止施工工地现场搅拌混凝土、现场配置砂浆，将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。规模以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控，并与辖区主管部门联网。城市拆迁工程全面落实申报备案、会商研判、会商反馈、规范作业、综合处理“五步工作法”。各类长距离的市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工。冬季采暖季实施“封土行动”。 。。。。。。 36、强化污染源自动监控能力 （1）完善重点涉气工业企业全覆盖的监控体系。进一步扩大涉气工业企业监控范围，对全市应急管控和错峰生产企业进行全面筛查，2018年9月底前，满足自动监控设施建设标准的涉气企业全部完成自动监控设施建设；2019年对第二次污染源普查的涉气企业进行全面筛查（含排污口高度超过45米的高架源），2019年9月底前，满足自动监控设施建设标准（含无组织排放治理后，设置集气罩并配备除尘设施的工业企业）的排污单位全部完成自动监控设施建设；2020年9月底前，实现对全市满足自动监控设施建设标准的涉气企业自动监控全覆盖。 。。。。。。 （3）完善施工工地空气质量监控平台建设。全市建筑面积1万平方米及以上的施工工地、长度200米以上的市政、国道省道干线公路、中标价1000万元以上且长度1000米以上的河道治理等线性工程和中型规模以上水利枢纽工程重点扬尘防控点安装扬尘在线监测监控设备并与当地行业主管部门联网。对开工建设的工地全部安装在线监控监测设施，建立监测数据质量管控机制，确保数据完整有效。完善监控平台建设，科学设定颗粒物浓度预警阈值，2019年6月底前，建立全市各类施工工地监控监测信息的交互共享机制，实现信息共享。 。。。。。。 （四）打好城乡扬尘全面清洁攻坚战役。严格工地、道路扬尘管控，提高城市清洁标准，加强城市绿化建设，全面提升城乡扬尘污染治理水平。 。。。。。。 三、全面打好碧水保卫战 深入实施水污染防治行动计划，落实河长制、湖长制，强化河长职责，加强组织领导，建立长效机制。坚持污染减排和生态扩容两手发力，重点打好城市黑臭水体治理、饮用水源地保护、全域清洁河流、农业农村污染治理四个标志性攻坚战役，统筹推进各项水污染防治工作。 。。。。。。” 本项目在环保设施的配建以及运营过程要严格按照文件要求进行落实，以降低项目对区域环境的影响。评价要求本工程应遵守平顶山市人民政府关于印发平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）的通知中的相关要求。 10、平顶山高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020） 平顶山高新技术产业集聚区总体发展规划于2009年8月委托上海现代建筑设计（集团）有限公司编制完成，其环境影响报告书由北京师范大学编制，并于2009年11月18日通过河南省环保厅组织的专家评审。平顶山高新技术产业集聚区管理委员会现已委托北京万澈环境科学与工程技术有限责任公司对平顶山高新技术产业集聚区进行跟踪性环境影响评价工作，于2017年5月16日通过河南省环保厅组织的专家评审，并于2018年1月4日通过河南省环保厅审核，审核文号为豫环函【2018】2号。 10.1、规划范围 平顶山高新技术产业集聚区原为平顶山高新技术产业园区，始建于1992年8月，当时平顶山市政府批准的规划面积为12km2。1995年省政府批准为省级高新技术产业园区，规划面积为4.1km2，2005年通过国家发改委、建设部、国土资源部三部委审核，2008年被列入河南省第一批175家产业集聚区之一。规划范围东至许南公路、西至金标路、南至沙河南路、北至漯阜铁路，总用地规模为27.38km2。 10.2、规划空间结构与布局 （1）总体布局规划 规划空间结构为“三带两轴，一核五心，七片区”。 “三带”指沿湛河两岸的沿河景观带、沙河南路北侧绿化带、东部G311国道绿化带，“三带”是营造高新产业集聚区特色城市景观的重要手段。 “两轴”指串联产业集聚区五个公共服务中心的公共服务轴线，分别指建设路和新南环路。 “一核”指位于产业集聚区中部的产业管理功能核，这里集中了行政管理、商业服务等功能，为周边工业用地提供配套服务，是产业集聚区的城市空间中心既能方便辐射全区，又有利于特色空间形态的营造。 “五心”指五个片区服务中心，它们分别为居住社区和产业用地提供基础配套。 “七片区”：产业集聚区根据空间模式和用地功能的不同形式成了七个片区，分别是北部主城延续居住组团、北部湛北工业组团、南部主城延续居住组团、南部湛河工业组团、主导产业工业组团、复合功能产业组团、遵化店居住组团。 （2）产业功能分区 规划集聚区用地呈现一个机电装备主导产业区，一个新材料主导产业区，一个新材料主导产业区，两个配套性产业区的空间结构模式。其中： ①一个机电装备主导产业区，是指机电装备主导产业区，该区域主要发展输变电和发电整装设备、零部件设备产业，是整个高新区产业发展的重心。 ②一个新材料主导产业区，是指以生产光伏相关产品和高能高分子材料为主的新材料生产、加工和成品制造产业为主的产业区。 ③两个配套产业区，一个是指以仓储物流业、生产性服务业和公共服务业为主的生产服务性配套区。 10.3、基础设施规划 （1）供水规划 规划新建一座规模21万吨/天的供水厂，厂址选在平顶山高新区南部预留用地内（园区中路南端）。采取分期建设，近期占地5ha，规模11万吨/天；远期占地8ha，规模达到21万吨/天。拟建水厂确定白龟山水库为水源。 中水管网在平顶山高新区内工业区单独敷设，自规划新建的污水厂中水回用系统中引出两条干管（DN800+DN600）供给规划区部分市政用水和工业用水。 （2）排水规划 A、雨水规划 规划对集聚区内自西南向东北现有的排水渠进行变道改造，新排水渠沿高压走廊向北，通至湛河。依照雨水分散出口，就近排放的原则，规划将平顶山高新区划分为十个排水分区，通过雨水管将雨水排入现有河流水系。 B、污水规划 划定湛河以北区域（产生污水量约4.5万t/d）通过湛北路污水主管集中排入原平顶山市污水处理厂；湛河以南区域（产生污水量约14.5万t/d），以高阳路和科技路为界：高阳路以北，科技路以东区域均经城市污水主干管排入原平顶山市污水处理厂，其他区域通过规划的园区中路污水主干管排入新建污水处理厂。 规划扩建平顶山市原污水处理厂，近期达到日处理36万吨的规模，到2020年形成日处理污水42万吨的规模。规划将湛河北部区、湛河南、高阳路以北区和沿许南公路的遵化店居住组团产生的污水，由原平顶山市污水处理厂集中处理。 规划新建一座日处理污水15万吨的污水处理厂，厂址位于集聚区西南部，沙河路南侧、园区中路以东，占地约12公顷；近期达到9万吨规模，占地约7公顷。规划将高新区内高阳路以南、科技路以西区域产生的污水，集中排放至新建污水处理厂处理。新建污水厂中水处理装置规模按10万m3/d设计，回用水量约为排水总量的70%，占地约2公顷；近期处理规模达到6万m3/d，占地约1.2公顷。 规划期末，污水无公害化处理率达到100%。 经调查，目前集聚区严格按照“雨污分流、清污分流”的要求建设排水管网；集聚区内各企业的生产废水和生活污水均通过污水管网排入污水厂统一处理。 （3）供电规划 保留原110kv东郊变和66盐变，并适当预留其发展用地，远期均扩容为2×40mva；树脂厂升压为110kv变电站，主变容量为主变容量为2×40mva；完善110kv代庄变电站，主变容量为1×40mva。规划新建110kv小营变、大王庄变、遵化变、黄台徐变，主变容量均为1×40mva。近期保留三和热电厂，远期拆除。 （4）供热规划 规划集中供热形式确定采用热电厂供热。近期热源供应主要为平东热电厂和三和热电厂，远期三和热电厂拆迁，供热主要由平东热电厂和化工产业集聚区2×60kw热点项目提供。近期平东热电厂新增的2×200mw抽汽供热汽轮发电机组供气量554t/h，三和热电厂供气量为200t/h，共694t/h，进行小范围供热。 （5）环卫工程规划 规划在平顶山高新区南部预留用地、园区中路以西，设固体废弃物处理中心。平顶山高新区内企业内部设置回收利用系统进行初步回收利用，再运往固体废弃物处理中心。最后不可用废弃物运往卫东区东高皇乡东寨沟村填埋场进行处理。在集聚区内设置一专门接收危险废弃物的回收场地，然后送至平顶山市危险废弃物处理机构进行处理。生活垃圾由卫东区东高皇乡东寨沟村填埋场进行处理。 10.4、集聚区环境准入条件 根据《平顶山高新技术产业集聚区总体发展规划环境影响跟踪评价环境影响报告书》（已于2018年1月4日通过河南省环保厅审核，审核文号为豫环函【2018】2号），平顶山高新技术产业集聚区入驻项目指导政策如下： 负面清单： 根据环境保护政策规划、总量管控要求、清洁生产标准及区域环境目标等，本着“高水平、高起点”的原则，提出规划范围内禁止准入及限制准入的环境负面清单，跟踪评价建议的该集聚区负面清单详见下表： 表6 集聚区负面清单 类别 负面清单 主要依据 禁 止 类 坚持以国家相关产业政策和环境保护政策为指导，引进的项目必须符合国家产业政策和环保政策的要求；禁止不符合国家产业政策及环境保护政策的项目入驻集聚区 产业政策及环境保护政策 禁止入驻不符合产业集聚区产业定位或与产业集聚区定位冲突的项目 产业定位 禁止建设盐化工项目 产业定位 禁止建设原油炼制项目 产业定位 禁止建设以煤为原料发展煤制烯烃、煤制甲醇等煤化工项目 产业定位 禁止建设或使用《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》明令淘汰的生产工艺或设备 《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》 限制和淘汰类 化工 新建纯碱、烧碱、30万吨/年以下硫磺制酸、20万吨/年以下硫铁矿制酸、常压法及综合法硝酸、电石（以大型先进工艺设备进行等量替换的除外）、单线产能5万吨/年以下氢氧化钾生产装置等 《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》 机械 1、2臂及以下凿岩台车制造项目 2、装岩机（立爪装岩机除外）制造项目 3、3立方米及以下小矿车制造项目 4、直径2.5米及以下绞车制造项目 5、直径3.5米及以下矿井提升机制造项目 6、40平方米及以下筛分机制造项目 7、直径700毫米及以下旋流器制造项目 8、800千瓦及以下采煤机制造项目 斗容3.5立方米及以下矿用挖掘机制造项目等 本项目产品为豆制品，属于农副食品加工业，符合国家当前产业政策。本项目现已通过平顶山高新技术产业开发区经济发展局备案，项目代码为2019-410471-13-03-021876，符合平顶山高新技术产业集聚区产业定位，不属于“平顶山高新技术产业集聚区总体发展规划环境影响跟踪评价环境影响报告书”中负面清单之列的项目。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 本项目选址位于平顶山高新技术产业开发区遵化店镇戴庄村五组6号，属于市区范围内，环境功能区属于二类区，环境空气现状评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次评价采用平顶山市市区4个常规监测点位（国控点）的监测数据，分别为新华区旅馆（卫东区）、高压开关厂（湛河区）、规划设计院（新华区）、河南城建学院（新城区）。平顶山市2018年环境空气质量现状监测结果统计分析情况见下表： 表7 平顶山市2018年环境空气监测结果统计 单位：ug/m3 监测项目 取值 时间 浓度 范围 均值 标准 限值 评价指数 范围 实测 个数 （个） 超标 个数 （个） 超标率（%） 最大超标倍数 评价 结果 SO2 日均值 春 7～48 15 150 0.047～0.32 92 0 0 0 达标 夏 5～21 12 0.033～0.14 92 0 0 0 达标 秋 9～46 23 0.06～0.307 91 0 0 0 达标 冬 9～40 22 0.06～0.267 90 0 0 0 达标 年均值 / 18 60 0.30 1 0 0 0 达标 NO2 日均值 春 18～66 33 80 0.225～0.825 92 0 0 0 达标 夏 13～54 26 0.163～0.675 92 0 0 0 达标 秋 22～83 47 0.275～1.038 91 2 2.2 0.038 超标 冬 17～93 45 0.213～1.163 90 2 2.2 0.163 超标 年均值 / 38 40 0.95 1 0 0 0 达标 PM10 日均值 春 31～368 123 150 0.207～2.453 91 19 20.9 1.453 超标 夏 15～133 61 0.10～0.887 92 0 0 0 达标 秋 28～420 111 0.187～2.80 91 13 14.3 1.80 超标 冬 55～398 158 0.367～2.653 89 34 41.6 1.653 超标 年均值 / 113 70 1.614 1 1 100 0.614 超标 PM2.5 日均值 春 24～145 60 75 0.32～1.933 89 20 22.5 0.933 超标 夏 16～58 37 0.213～0.773 92 0 0 0 达标 秋 23～191 65 0.307～2.547 91 22 24.2 1.547 超标 冬 26～323 104 0.347～4.307 88 54 61.4 3.307 超标 年均值 / 66 35 1.886 1 1 100 0.886 超标 CO （mg/m3） 日均值 春 0.4～1.4 0.9 4 0.10～0.35 92 0 0 0 达标 夏 0.6～1.2 0.9 0.15～0.30 92 0 0 0 达标 秋 0.5～1.8 1.0 0.13～0.45 91 0 0 0 达标 冬 0.6～2.8 1.2 0.15～2.33 90 0 0 0 达标 臭氧 日均值 春 26～233 127 160 0.10～1.456 92 19 20.7 0.456 超标 夏 60～260 159 0.375～1.625 92 46 50.0 0.625 超标 秋 28～188 99 0.175～1.175 91 8 8.8 0.175 超标 冬 13～123 62 0.081～0.769 89 0 0 0 达标 （1）评价结果分析： SO2现状评价：2018年度平顶山市SO2日均值全部达标，年均值达标，均未出现超标现象。 NO2现状评价：2018年度平顶山市NO2日均值在春季、夏季全部达标，秋季、冬季出现超标，其中秋季超标率为2.2%，最大超标倍数为0.038；冬季超标率为2.2%，最大超标倍数为0.163。NO2年均值达标。 PM10现状评价：2018年度平顶山市PM10日均值仅在夏季达标，春季、秋季和冬季均出现超标，其中春季超标率为20.9%，最大超标倍数为1.453；秋季超标率为14.3%，最大超标倍数为1.80；冬季超标率为41.6%，最大超标倍数为1.653。PM10年均值超标，最大超标倍数为0.614。 PM2.5现状评价：2018年度平顶山市PM2.5日均值仅在夏季达标，春季、秋季和冬季均出现超标，其中春季超标率为22.5%，最大超标倍数为0.933；秋季超标率为24.2%，最大超标倍数为1.547；冬季超标率为61.4%，最大超标倍数为3.307。PM2.5年均值超标，最大超标倍数为0.886。 CO现状评价：2018年度平顶山市CO日均值全部达标，未出现超标现象。 臭氧：2018年度平顶山市臭氧日均值仅在冬季达标，春季、夏季和秋季均出现超标，其中春季超标率为20.7%，最大超标倍数为0.456；夏季超标率为50.0%，最大超标倍数为0.625；秋季超标率为8.8%，最大超标倍数为0.175。 由以上统计分析结果可知，2018年度全市除SO2日均值、年均值，NO2年均值，CO日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值外，其余各监测因子均超标。 （2）环境质量改善减缓措施 为贯彻落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发【2018】22号）、《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（豫政【2018】30号）、《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办【2019】25号）和《平顶山市人民政府关于印发平顶山市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（平政【2018】27号）等有关要求，持续改善全市环境空气质量，打赢打好大气污染防治攻坚战，平顶山市人民政府制定了《平顶山市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》，主要任务：认真落实党中央和国务院、省委和省政府、市委和市政府关于打赢蓝天保卫战系列要求，打好煤炭消费减量、产业布局优化、运输结构调整、生态扩容提速、柴油货车治理、北部矿区整治、扬尘治理提效、工业绿色升级、清洁取暖推进、监测能力提升、秋冬污染防治11个战役。工作目标为到2019年底，全市PM2.5（细颗粒物）年均浓度达到54微克/立方米以下，PM10（可吸入颗粒物）年均浓度达到98微克/立方米以下，全年优良天数比例完成省定目标。通过《平顶山市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》的实施，区域环境空气质量将得到有效改善。 2、地表水环境质量现状 距离本项目最近的地表水体为北侧约2.1km的湛河，由于项目所在地目前尚未配设污水收集管网，生产和生活污水经一体化污水处理设备处理后，近期用于园林苗圃灌溉和洒水抑尘，远期待污水管网接通后，项目废水排至平顶山市第二污水处理厂作进一步处理，最终排入沙河。为了解项目区域地表水体的水质现状，本次评价采用2018年平顶山市环境监测中心站对湛河和沙河水质的常规监测数据，其监测结果与评价见下表： 表8 地表水监测结果统计 单位：mg/L（除pH外） 河流断面 监测 时间 项目 监测值 评价 标准 标准指数 超标率（%） 最大超标倍数 是否 达标 沙河 沙河关庙杜断面 pH 7.96～8.68 6～9 0.48～0.84 0 0 达标 高锰酸盐 指数 1.1～2.7 6 0.012～0.203 0 0 达标 COD 5～11 20 0.25～0.55 0 0 达标 BOD5 0.8～3.3 4 0.2～0.825 0 0 达标 氨氮 0.012～0.203 1.0 0.012～0.203 0 0 达标 湛河 韩庄桥断面 pH 7.32～8.01 6～9 0.16～0.51 0 0 达标 高锰酸盐指数 3.3～4.5 15 0.22～0.30 0 0 达标 COD 17～23 40 0.43～0.58 0 0 达标 BOD5 2.7～6.2 10 0.27～0.62 0 0 达标 氨氮 1.34～4.42 2.0 0.67～2.21 33.3 1.21 超标 由上表监测数据可知，沙河关庙杜断面各监测因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值的要求。 湛河韩庄桥断面除氨氮超标外，其余各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准限值的要求，其中氨氮超标率为33.3，最大超标倍数为1.21。 为认真贯彻习近平总书记生态文明建设思想及《水利部印发关于推动河长制从“有名”到“有实”的实施意见》（水河湖【2018】243号）、《中共河南省委河南省人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》、《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年水污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办【2019】31号）、《河南省住房和城乡建设厅河南省生态环境厅关于印发河南省城市黑臭水体治理攻坚战实施方案的通知》（豫建城【2019】20号）等有关精神，深入实施《中共平顶山市委平顶山市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（平发【2018】16号）、《平顶山市人民政府关于印发平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动计划实施方案（2018-2020年）的通知》（平政【2018】27号）有关要求，持续做好水污染防治工作，进一步改善全市水环境质量，打好打赢2019年水污染防治攻坚战，平顶山市人民政府制定了《平顶山市2019年水污染防治攻坚战实施方案》，主要任务：大好地表水环境质量改善攻坚战，打好城镇污染治理攻坚战，打好水源地保护攻坚战役、打好农业农村污染治理攻坚战。工作目标为：2019年，全市地表水质量达到或优于III类水质断面比例总体达到66%以上，劣V类水质断面比例控制在9.6%以下；城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到97.7%以上；地下水质量考核点位水质级别保持稳定。通过《平顶山市2019年水污染防治攻坚战实施方案》的实施，湛河水质有望好转。 3、地下水质量现状 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）可知，本项目属于“第N项“轻工”类别中的第107小项“其他食品制造”，编制报告表类属于IV类建设项目，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。 4、声环境质量现状 本项目项目厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。建设单位于2019年6月17日～18日委托中析源科技有限公司对该项目厂界四周进行了声环境质量监测，项目噪声监测结果见下表： 表9 厂界及敏感点处环境噪声监测结果 单位：dB(A) 检测时间 2019.06.17 2019.06.18 检测点位 昼间（Leq） 夜间（Leq） 昼间（Leq） 夜间（Leq） 1#东侧 51 41 51 42 2#南侧 52 42 52 42 3#西侧 53 42 52 43 4#北侧 51 42 51 41 从监测结果可知，项目厂界四周昼、夜间的昼、夜间噪声值均可满足《声环境质量标准》中2类（昼间60dB（A），夜间50dB（A））标准的要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目环境空气保护目标详见下表： 表10 本项目周围环境空气保护目标 序号 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 方向 距离 X Y 1 113.350993813 33.707166293 沙王村 220人 二类区 W 230m 2 113.353697479 33.705138543 安置房 280人 二类区 SW 200m 3 113.365381182 33.706919530 戴庄村 520人 二类区 E 520m 4 113.361068190 33.712123015 朱庄村 180人 二类区 NE 515m 本项目地表水、地下水环境保护目标详见下表： 表11 本项目周围环境保护目标及其距离 项目 保护目标 距离 相对方向 人口 保护级别 地表水 湛河 2.1km N -- 《地表水环境质量标准》 （GB3838—2002）V类 沙河 2.8km S -- （GB3838—2002）III类

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 拟建设项目所在区域环境空气功能二类区，本项目大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，有关标准值见下表： 表12 环境空气质量标准 单位：μg/m3（标准状态） 污染物名称 取值时间 浓度限值 标准来源 二氧化硫 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 日平均 150 1h平均 500 PM10 年平均 70 日平均 150 PM2.5 年平均 35 24h平均 75 CO 24h平均 4000 1h平均 10000 O3 日最大8h平均 160 1h平均 200 二氧化氮 年平均 40 日平均 80 1h平均 200 项目项食堂油烟执行食堂油烟执行《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604--2018）中标准限值，具体标准限值见下表： 表12 饮食业单位的规模划分 规模 小型 中型 大型 基准灶头数 ≥ 1，＜3 ≥3，＜6 ≥6 对应灶头总功率 1.67，＜5.00 ≥5.00，＜10 ≥10 对应排气罩灶面 总投影面积（平方米） ≥1.1，＜3.3 ≥3.3，＜6.6 ≥6.6 注：一个基准灶头的风量为2000Nm3/h。 表13 油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 污染物 排放限值 污染物排放位置 小型 中型 大型 油烟 1.5 1.0 1.0 排风管或排气筒 油烟去除效率 ≥90 ≥95 ----- 本项目污水处理站恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中的表1标准，具体见下表： 表14 《恶臭污染物排放标准》 污染物 无组织排放厂界标准值（mg/m3） 硫化氢 0.06 氨 1.5 恶臭 20（无量纲） 2、水环境 沙河地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）III类标准，湛河执行V类标准。具体标准限值见下表： 表15 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目 III类浓度限值 V类浓度限值 pH（无量纲） 6～9 6～9 溶解氧 3 高锰酸盐指数 10 COD 30 BOD 6 NH3-N 1.5 3、声环境 项目声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准，具体标准限值见下表： 表16 声环境质量标准 等效声级LAeq：dB 类别 昼间 夜间 2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 该项目粉尘废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中新污染源大气污染物排放限值二级标准。 表17 《大气污染物综合排放标准》二级标准 污染物 无组织排放监控浓度限值浓度（mg/m3） 颗粒物 1.0 2、废水 由于项目所在地目前尚未配设污水收集管网，近期，生产和生活废水经处理后用于周边园林苗圃浇灌和洒水抑尘，执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中城市绿化用水标准，其具体限值见下表： 表18 城市污水再生利用 城市杂用水水质 单位：mg/L 污染物 标准限值 pH（无量纲） 6～9 悬浮物（SS） ≤1000 生化需氧量（BOD） ≤20 NH3-N ≤20 远期，待污水管网接通后，项目废水排入城市污水管网执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其具体限值见下表： 表19 污水综合排放标准 单位：mg/L 污染物 三级标准 pH（无量纲） 6～9 悬浮物（SS） ≤400 化学需氧量（COD） ≤500 生化需氧量（BOD） ≤300 NH3-N -- 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）。 表20 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间 夜间 70 55 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，具体限值见下表： 表21 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 2类 60 50 4、固废 一般工业固体废物的贮存和处置方法执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的相关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 目前，由于项目所在地尚无配套的市政污水收集管网，项目废水经企业配建的一体化污水处理设备处理后，近期用于周边园林苗圃浇灌和洒水抑尘，不外排；远期，待污水管网接通后，废水经污水处理设备处理后，排入管网，排入平顶山市第二污水处理厂做进一步处理。 远期，待管网接通之后，建议本项目的总量控制目标：COD：0.125t/a，NH3-N：0.013t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目为平顶山市祥汇实业有限公司豆制品生产加工项目，位于平顶山高新技术产业开发区遵化店镇戴庄村五组6号，项目生产规模为年产400吨腐竹。项目在营运过程工艺流程及工艺介绍如下： 1、生产工艺流程及产污环节图 项目的生产工艺及产污环节见下图： 图1 本项目工艺流程图及产污环节示意图 2、主要生产工艺说明 （1）外购精选大豆：购买符合要求的大豆，一般选择皮色淡黄的大豆，而不宜采用绿色大豆，同时还要注意选择颗粒饱满，色泽黄亮，无霉变的新鲜黄豆。 （2）清洗、浸泡：首先将精选大豆倒入浸泡罐中，放入清水清洗，洗净后放掉冲洗水（将清洗水放入沉淀水池）。再加入清水浸泡，浸泡时间对腐竹产品的色泽、筋力及出品率有直接影响，根据季节、气温决定泡豆时间：夏季泡8h、冬季泡13h。浸泡好的大豆充分吸水，增重1倍左右。 （3）制浆（打浆分离）：大豆浸泡好后，放掉浸泡罐中部分的水，使浸泡罐中水量与大豆量保持1:10的比例，利用泵将浸泡好的黄豆抽入浆渣自分离磨浆机内磨浆，浆磨好后进行过滤网过滤，使浆渣分离。 （4）煮浆（加热）：上述分离得到的豆浆进入煮浆池内，煮浆池底部敷设有均匀开小孔的管道，蒸汽通过管道进入煮浆池，直能进行加热煮浆，煮浆的目的是提高大豆蛋白的消化率和营养价值，消除豆腥味。豆浆煮沸后分别定量加入玉米淀粉、亚硫酸钠和食盐，保持煮沸40min，充分灭菌。 充分蒸煮后的豆浆进入贮浆罐，经贮浆罐自流进入恒温腐竹锅内，腐竹锅底部蒸汽管道敷设在水中，蒸汽通过管道释放热量提高水的温度，间接加热豆浆。 （5）挑皮：加热豆浆过程，使豆浆温度慢慢升高保持在95℃左右，一般15分钟后豆浆表面自然凝固成一层薄膜，此时，人工用竹棍挑起，挂在腐竹锅上方竹竿上整形。 （6）烘干：挑皮出锅后的湿腐竹悬挂在腐竹锅的上方，在不滴浆时将其推入烘干间，烘干间内安装暖气片，利用蒸汽提高房间温度达到烘干的目的，烘干间温度保持在70℃左右，烘干时间8～12h。 （7）包装外售：腐竹烘干成型后，待其自然冷却，经人工检验其外形、色泽（用感观及肉眼观其色泽，颜色金黄、腐竹条型均匀，无并条为合格）符合要求后，包装入库待售。 备注：供汽依托可行性分析 利用接气方案：本项目生产过程中的热源由河南中峰农业科技有限公司供给，接气方法为：河南中峰农业科技有限公司配有分汽缸（接自三和电厂），从分汽缸出来蒸汽通过蒸汽管道输送至本项目区，项目区内设有一个主分气缸，分支为5条支管，1条接生产煮浆车间煮浆锅用于煮浆，2条接成型车间用于成型，1条接烘干车间用于烘干，1条备用。

主要污染工序： 施工期 根据现场勘查，项目区现状为废弃的腐竹加工厂，项目用地范围内剩余有废弃的空车间和办公用房等，本项目对现有空车间和办公用房重新进行改造后建设本项目。施工期剩余的施工内容主要为车间、办公用房的整修、厂区道路硬化、设备安装以及环保设施的配设等，剩余施工量较小。项目计划施工期2个月，项目施工过程中产生的噪声、扬尘、废水、固废等会对周围环境产生一定影响，但影响持续时间短，强度低，施工期结束影响将随之消失。 1、大气污染 施工活动产生的大气污染物主要为施工扬尘，项目办公用房和车间均采用厂区内已建好的建筑物，地基无需大面积的开挖。施工扬尘主要集中在车间、办公用房的整修、厂区道路硬化、设备安装以及环保设施的配设等施工过程建筑材料的现场堆放、土方的极少量开挖、回填和现场堆放扬尘；施工区裸露地表在大风气象条件下形成的风蚀扬尘；以及建筑材料运输、卸载中的扬尘；临时物料堆产生的扬尘等。 2、水污染 施工过程中产生的废水主要为施工人员排放的生活污水和施工作业产生的废水。 （1）施工人员生活污水 本项目施工人员排放的生活污水和城市居民生活污水水质相似，污水中主要污染物为化学需氧量和氨氮。根据建设单位提供的资料，本项目施工期间施工人数最高峰为20人，平均用水量按30L/（人·日）计，排污系数按0.8计，则项目施工期间施工人员产生的污水量为0.48m3/d，根据类比资料，该污水的主要污染因子为COD:300mg/L、BOD:150mg/L、SS:150mg/L、NH3-N:30mg/L。 （2）施工废水 施工废水主要产生于混凝土养护及墙面的冲洗、构件与建筑材料的保湿、材料的拌制等施工工序，废水主要污染物为泥沙、悬浮物等。此外，施工作业设备在维护和冲洗时，将产生含少量悬浮物和石油类等污染物的废水。施工期可在场区设置简易沉淀池，施工废水经沉淀池处理后回用于施工现场，不外排。 3、噪声污染 本项目施工期间的噪声源主要来自于土石方阶段、主体工程整修阶段、配套工程建设阶段噪声，另外还有突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声，各阶段声级程度详见下表： 表22 施工期噪声源及其声级值 施工阶段 主要噪声源 噪声级dB(A) 主体工程整修阶段 切割机、升降机等 75～105 配套设施建设阶段 切割机、电锯、手工钻、电锤等 65～105 4、固体废物 施工期固废主要来源于施工工程产生的建筑及装修垃圾、施工人员产生的生活垃圾。 （1）建筑垃圾与土石方 根据设计方案，本项目建设内容主要为2座车间及配套设施，建筑废料可作为钢材出售，因此建筑垃圾产生量很小。 项目施工场地平整，土方开挖量较小，土石方量基本可以满足挖填方平衡，因此，无废弃土石方产生。只要做好施工期水土流失的防治工作，对环境影响不大。 （2）生活垃圾 由于施工场地内设置临时休息室，施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/人.d计，则生活垃圾产生量为10kg/d，施工期生活垃圾产生量为0.2t。施工场地内设置垃圾收集箱，生活垃圾经收集后，交由环卫部门统一处理。 5、生态影响 根据现场调查，项目用地为租赁废弃的腐竹加工厂，项目用地范围内地表主要有废弃的空厂房、办公用房、绿化树种以及季节性杂草。施工期剩余的施工内容主要为车间、办公用房的整修、厂区道路硬化、设备安装以及环保设施的配设等，剩余施工量较小，对生态环境影响较小。 营运期 1、大气污染因素分析 项目生产过程中热源由项目西侧的三和电厂供给，不设燃煤锅炉等有污染的热源设备，运行过程无生产性废气产生。项目在运行过程，腐竹锅在接通蒸气热源后会有水蒸气产生，企业在车间内配套设置排风设置，水蒸气通过排风设施散发后，对周围环境影响较小。本项目职工多为周边居民，厂区内设有职工食堂和污水处理站，项目营运过产生的废气主要为食堂油烟以及污水处理站产生的恶臭气体（氨和硫化氢）。 （1）食堂油烟 本项目厂区内设有职工食堂，供当班职工就餐，厂区内就餐职工约有20人，食堂运行过程会有食堂油烟产生。油烟是食物烹饪过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解的产物。据饮食业类比调查，食用油用量约为30g/人·d，厂区内食宿职工人员约为20人，则日耗油量为600g，年耗用烹调油约180kg，油烟产生率按用油量的2.83%计，则年产生油烟约5.09kg。 根据厨房实际情况，预计设置1个基准灶头，属于小型食堂，运行时间为3h/d，年工作时间为300d，根据食堂运行情况，选用风量为2000m3/h的油烟净化器，油烟净化器去除率可达90%以上，评价按去除率以90%计。食堂油烟排放源强及处理后排放浓度见下表： 表23 食堂油烟气排放源强 厨房 处理前油烟产生量（kg/a） 处理前油烟产生浓度（mg/m³） 风量 （m³/h） 处理后油烟排放量（kg/a） 处理后油烟排放浓度(mg/m³) 食堂 5.09 2.83 2000 0.51 0.28 标准 排放浓度≤1.5mg/m³ （2）污水处理站恶臭 项目建设一套污水处理设施主要使生产废水和生活污水达标排放，在污水处理过程中会有一定量的恶臭气体产生，臭气成分主要为氨、硫化氢等组成。本项目污水处理设施为地埋式，污水处理量较小，产生的恶臭气体量较小。项目污处理站位于生产车间西侧的绿化带里，厂区通风条件良好，利用空气扩散，可迅速降低污染物浓度，其影响不大，同时在污水处理站区周围种植高大树木，可有效减少有害气体对周围环境的影响。 2、水污染因素分析 本项目在生产过程中的用水主要黄豆清洗、浸泡、磨浆、设备冲洗、地面拖洗及职工生活用水，产生的废水主要为洗豆废水、浸泡废水、设备冲洗废水、车间拖洗废水以及职工生活污水。 （1）车间用水 ①洗豆用水 项目在生产过程中，需对黄豆进行清洗，类比同类企业的实际生产情况可知，清洗过程中用水量为1t黄豆需要1.5t的水，本项目年用黄豆量为600t，用水量约为900t/a、3t/d。排污系数按0.9计，清洗废水产生量为2.7t/d、810t/a。 ②浸泡用水 项目在生产过程中，黄豆冲洗后需要浸泡，浸泡对产品的色泽、筋力以及出品率有直接影响。由建设单位提供的资料可知：浸泡用水量与黄豆用量的比例为1.7:1，项目年用黄豆量为600t，用水量约为1020t/a、3.4t/d。经过浸泡之后，大豆增重1倍，浸泡过程中大豆吸水600t/a、2t/d，浸泡废水产生量约为1.4t/d、420t/a。 ③黄豆磨浆用水 浸泡好之后的黄豆由抽豆机抽入磨浆池进行磨浆，磨浆用水的使用量按照浸泡好黄豆的3%进行添加，项目浸泡好的黄豆重量约为1200t/a，磨浆用水为360t/a、1.2t/d。该磨浆用水全部进行利用，不外排。 ④设备清洗用水 本项目生产过程中腐竹成型盒需要定期清理，每天清洗一次，清洗用水约为每次1t/d、300t/a。排污系数按0.9计，清洗废水产生量为0.9t/d、270t/a。 ⑤车间地面拖洗废水 根据企业提供资料及类比同类项目，本项目每天对生产车间拖洗一次，生产车间面积约为1017.5m2，根据《给排水设计手册》（第二版），参考菜市场地面冲洗用水量按2L/（m2·次）计，则地面拖洗用水量为2t/d、600t/a。排污系数按0.8计，清洗废水产生量为1.6t/d、480t/a。 （3）职工生活用水 本项目职工定员45人，均为周边居民，厂区内设有职工食堂，约有20人在食堂就餐，根据《河南省地方标准工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）中的相关标准，非食宿职工生活用水定额取40L/d·人，在厂区就餐职工用水定额取60L/d·人，污水产生量按80%计，营运期厂区职工生活用水量为2.2m3/d、660m3/a，生活污水的产生量为1.76m3/d、528m3/a。通过查阅资料，项目生活污水各污染物浓度COD:300mg/L，BOD:150mg/L，SS:150mg/L，氨氮:30mg/L。生活污水因污染因子较简单，无特殊污染因子。 （4）混合废水 综合以上分析，项目废水的产生量为8.36t/d、2508t/a，根据企业的污水处理设计方案，项目各个工序产生的废水经收集后排入厂区污水处理站处理，采用“格栅+调节池+水解酸化池+A/O+二沉池+絮凝反应池+汽浮池+砂滤过滤器”处理工艺，处理之后确保达满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中城市绿化标准，用于项目周边园林苗圃浇灌和洒水抑尘。经查阅相关资料，类比《平顶山市晨星豆制品加工有限公司年产3700吨腐竹项目竣工环境保护验收监测报告表》中的相关验收监测数据，本项目所用原料、生产工艺、产品、废水水质以及废水处理工艺与该项目相同，采用“格栅+调节池+水解酸化池+A/O+二沉池+絮凝反应池+汽浮池+砂滤过滤器”处理工艺处理之后，COD的去除效率为97.5%、BOD5的去除效率为97.5%、氨氮的去除效率为90.7%、悬浮物的去除效率为96.1%；出水中石油类未检出。类比该项目的监测数据及其处理效率，可计算得项目废水产生及排放详见下表： 表24 本项目废水产生及排放情况一览表 污染源 污水量 污染物 产生浓度 （mg/L） 产生量 （t/a） 去除率（%） 排放浓度（mg/L） 排放量（t/a） 处理措施 生产线和职工生活 8.36t/d、2508t/a COD 1750 4.389 97.5 44 0.11 园林苗圃浇灌、洒水抑尘，综合利用不外排 BOD5 350 0.878 97.5 9 0.023 NH3-N 28 0.070 90.7 2.6 0.007 SS 190 0.477 96.1 7.4 0.019 石油类 15 0.038 -- -- -- 本项目污水处理站出口废水中COD、BOD5、氨氮、SS、石油类日均值排放浓度均可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准（COD：100mg/L，BOD：20mg/L，SS：70mg/L，NH3-N：15mg/L），同时也满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中城市绿化标准（BOD：20mg/l；SS：1000mg/l；NH3--N：20mg/l），由于项目所在区域目前尚未配建污水收集管网及处理系统，生活污水经厂区污水处理站处理后全部用于园林苗圃浇灌、洒水抑尘，综合利用，不外排。 （4）本项目水平衡 图2 本项目水平衡图 单位：t/d 3、噪声污染分析 本工程噪声污染源主要是浆渣自分离磨浆机、封口机、泵等运行产生的噪声，参考《环境影响评价技术方法》（2019版，环境保护部环境工程评估中心编）中资料数据可知，车间厂房通过采取设备减振、吸声等及在门窗和墙体使用隔声效果好的材料等措施，环评要求其在采取以上措施后使噪声源的源强下降10～30dB（A）。经查阅《环境保护实用数据手册》及类比一般工业设备噪声源强，本项目主要噪声源排放源强见下表： 表25 主要设备噪声源排放源强统计 序号 设备名称 噪声值（dB（A）） 数量（台） 降噪方式 排放噪声（dB（A）） 1#车间生产线 1 浆渣自分离磨浆机 75 3 生产设备基础减振等措施，降噪20dB（A） 59.8 2 封口机 70 2 53 3 泵 80 4 66 4、固废污染因素分析 本项目在生产过程中产生的主要固废为清洗过程产生的豆叶、豆杆及杂质，磨浆工序产生的豆渣，职工生活垃圾以及污水处理站污泥等。 （1）豆叶、豆杆及杂质 黄豆在清洗过程，可能会产生少量的豆叶及豆杆等杂质，根据企业生产情况，所购买的大豆较为干净，豆叶、豆杆及杂质含量较低，产生量约为0.5t/a。 （2）豆渣 项目生产过程中，磨浆之后，豆渣经浆渣自分离磨浆机自动分离出，干豆渣的产生量约为黄豆用量的39%，项目黄豆的用量为600t/a，豆渣的产量约为234t/a。 （3）生活垃圾 项目建成后，职工定员45人，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计算，固体废物产生量为22.5kg/d、6.75t/a。 （4）污水处理站污泥 项目污水处理站在正常营运过程中会产生一定量的污泥，本项目污水中SS经化粪池处理后的去除率为96.1%，则污水处理站产生污泥理论值为0.458t/a，根据经验常数经脱水后污泥的含水率为60%，则本项目污水处理设施污泥产生量为1.15t/a。 综上所述，本项目的固废产生情况见下表所示： 表26 本项目固体废物产排情况一览表 产物环节 污染物 产生量 （t/a） 排放量 （t/a） 排放去向 豆叶、豆杆及杂质 一般固废 0.5 0 送至生活垃圾中转站 豆渣 234 0 外售 生活垃圾 6.75 0 交由环卫部门统一进行处理 污水处理站污泥 1.15 0 厂区收集后，用于园林施肥 合计 -- 607.52 242.4 --

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生量及 产生浓度 | 处理后排放量及排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 职工食堂 | 食堂油烟 | 5.09kg/a、2.83mg/m³ | 0.51kg/a、0.28mg/m³ |
|  | 污水 处理站 | 恶臭气体 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 清洗池、浸泡罐、设备清洗、场地拖洗及职工生活 | 洗豆废水 | 8.36t/d、2508t/a COD：1750mg/l、4.389t/a BOD：350mg/l、0.878t/a NH3-N：28mg/、0.070t/a SS：190mg/l、0.477t/a 石油类：15mg/l、0.038t/a | 8.36t/d、2508t/a COD：44mg/l、0.11t/a BOD：9mg/l、0.023t/a NH3-N：2.6mg/、0.007t/a SS：7.4mg/l、0.019t/a |
|  |  | 浸泡废水 |  |  |
|  |  | 清洗水 |  |  |
|  |  | 清洗水 |  |  |
|  |  | 生活废水 |  |  |
| 固 废 污 染 物 | 生产车间 | 豆叶、豆杆及杂质 | 0.5t/a | 0 |
|  |  | 豆渣 | 234t/a | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 6.75t/a | 0 |
|  | 污水 处理站 | 污泥 | 1.15t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为运营期间各设备的噪声，源强在70～80dB（A）之间，通过减振、隔声等措施后，厂界噪声符合排放标准限值，对周围环境影响较小。 |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 项目位于平顶山市高新区遵化店镇戴庄村五组6号，受人为活动影响，目前所在地已无野生动物生存，主要动物为小型的鼠类、昆虫等；项目周围多为农田和绿化树林，生态环境较为一般，营运期做好环境保护工作，不随意外排废水及生活垃圾，对周围生态影响不大。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 根据现场勘查，项目区现状为废弃的腐竹加工厂，项目用地范围内剩余有废弃的空厂房和办公用房等，本项目对现有空车间和办公用房重新进行改造后建设本项目。施工期剩余的施工内容主要为车间、办公用房的整修、厂区道路硬化、设备安装以及环保设施的配设等，剩余施工量较小。项目计划施工期2个月，项目施工过程中产生的噪声、扬尘、废水、固废等会对周围环境产生一定影响，但影响持续时间短，强度低，施工期结束影响将随之消失。 1、大气环境影响分析 扬尘污染是施工期间重要的污染因素，项目在地基开挖过程以及施工建设期间，不可避免地会产生一些地面扬尘，本项目施工期2个月，施工期较短。项目距离西侧的沙王村约230m、距离西南侧的安置房约200m、距离东侧的戴庄村约520m。为减少扬尘污染对周围环境的影响，建设单位应按照《平顶山市人民政府关于印发平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）的通知》以及《河南省建筑施工现场扬尘防治管理暂行规定的通知》（豫建建【2014】83号）中的规定，采取如下扬尘防治措施，以防治施工扬尘，减小对周围环境的影响。 （1）施工工地开工前必须做到“六个到位”，即“审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位”。 （2）施工过程中必须做到“六个百分之百”，即“工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场地面百分之百硬化、拆迁工地百分之百湿法作业、渣土车辆百分之百密闭运输”。 ①建筑工地实行围挡全封闭施工，施工现场四周边界设置不低于1.8米的围挡，围挡由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作，围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失；任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。此外，不得对围挡从事喷漆等作业。 ②土石方、建筑垃圾、建筑材料不得露天堆放，水泥、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭存放，不能密闭的应当在综合采取围墙围档、防风抑尘网、防尘遮盖、自动喷淋装置、洒水车等措施，确保堆放物料不起尘。 ③建筑施工现场出入口、场内主要道路及生活区、工作区必须进行地面硬化，确保地面坚实平整；闲置场地应进行固化、绿化等防尘处理。建筑材料、构件、料具应按照施工总平面图划定的区域堆放整齐。 ④施工单位选用的土方或工地垃圾运输车辆，应当为密闭式或有覆盖措施的运输车辆；泥浆运输车辆必须选用全密闭式车辆。施工总承包单位应对施工现场运输沙石、灰土、渣土、工程土、泥浆等散体物料的车辆封闭严密情况进行监督检查，防止遗洒飞扬。 ⑤建筑施工现场出入口必须设置车辆冲洗池和定型化车辆自动冲洗装置，保证运输车辆不带泥上路。施工现场主要道路应适时洒水和清扫，防止扬尘。对工地附近的道路环境实行保洁制度，及时清扫、洒水，降低运输扬尘对周围环境空气的影响。 （3）施工现场必须做到“两个禁止”，即“禁止现场搅拌混凝土，禁止现场配制砂浆”。建设单位应将防治扬尘污染费用列入工程造价，使用散装水泥和商品混凝土。 （4）出现五级及以上大风天气，必须采取防扬尘应急措施，且不得进行土方开挖、回填、转运作业等作业。若出现重污染天气，应当立即停止施工。 （5）施工期间做到文明施工，在天气干燥、有风等易产生扬尘的情况下，应对沙石临时堆存、土石方、建筑垃圾等处采取清扫、洒水措施，有关试验表明，如果只洒水，可使扬尘量减少70～80%，如果清扫后洒水，抑尘效率能达90%以上；扬尘造成的TSP污染距离可缩小到50m范围。 实际的施工经验表明，扬尘污染的严重程度还和施工队作业的文明程度有关，施工单位还应该加强管理，严格约束施工行为，禁止乱挖多挖。经采取上述措施后，施工期扬尘能得到有效控制，有效地缓解了对周围敏感点的影响，因此，扬尘污染控制措施可行。 2、水环境影响分析 （1）生活污水 本项目施工期生活污水产生量为0.48m3/d，主要为施工人员的清洗废水，其污染因子主要为SS等，无特殊污染因子，在厂区直接泼洒，还可起到防风固沙的作用。项目厕所污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，综合利用，不外排。由于项目施工期较短，污水产生量较少，施工期生活污水对周围地表水环境影响不大。 （2）施工废水 施工废水来源于构件与建筑材料的保湿、材料的拌制等施工工序，以及车辆冲洗、养护及施工地面冲洗等，施工现场应设置简易沉淀池沉淀收集施工废水，废水经沉淀池沉淀后回用于施工现场，保证施工废水不外排。 3、声环境影响分析 工程施工期间施工机械及运输材料车辆等会产生非稳态的噪声，施工噪声具有无规则、突发性等特点，其噪声源强在65～115dB（A）之间。施工单位必须按国家关于建筑施工场界噪声的要求进行施工并尽量分散噪声源，减少对周围环境区域声环境的影响。项目距离西侧的沙王村约230m、距离西南侧的安置房约200m、距离东侧的戴庄村约520m，为进一步降低对周围环境的影响，评价要求建设单位在施工期间要采取以下措施： （1）降低设备声级，采用较先进、噪声较低的施工设备；流动机械设备与挖土、运土设备如挖土机、推土机等，可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；可通过在等高噪声施工机械附近设置吸声屏，能降低噪声15dB(A)。 （2）在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，严格按操作规范使用各类机械对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级。 （3）文明施工，尽量减少人为噪声。合理安排施工时间，夜间禁止使用高噪设备。 （4）合理安排施工车辆的运输路线和时间，尽量减少穿越人群集聚区，夜间应禁止运输建筑材料。对必须进行夜间运输的道路，应设禁鸣和限速标志，车辆夜间通过时速度应小于30km/h。 施工单位要对现场施工人员进行严格管理，做到文明施工，将施工期噪声影响降到最低限度。项目施工结束后，影响亦随之消失。 4、固体废物环境影响分析 （1）建筑垃圾 建设单位应规范施工单位实行标准施工，规范运输，建筑垃圾应分别堆放，不得随便弃于现场，金属垃圾，如钢筋、铁丝等可以回收利用。建筑垃圾中的混凝土块、砖瓦、弃渣等可用于土方回填；不可回用的可连同施工过程中产生的其他建筑材料废弃物统一运至当地指定的建筑垃圾堆场，运输过程中加盖篷布，不对周围环境产生影响。 （2）施工人员生活垃圾 施工人员产生的生活垃圾要收集到指定的垃圾箱内，定期送当地垃圾中转站，最终进入当地生活垃圾填埋场进行卫生填埋场，不会对周围环境产生影响。 5、生态环境影响分析 项目在施工期将不可避免地造成地面裸露、项目在保证建设质量的同时，要尽可能加快施工进展，减少地面裸露期并在施工完成后及时进行绿化；施工过程中，要划定施工区域，尽可能避免对非建设区域的地表破坏；施工过程中可采取隔离、防风、防水土流失的措施，减少扬尘量，避免对区域地表水域的污染。 一般来说，施工期间对环境的影响是暂时的，施工结束后受影响的环境要素大多可以恢复到现状水平。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 项目生产过程中热源由河南中峰农业科技有限公司供给，项目区内不设燃煤锅炉等有污染的热源设备，运行过程无生产性废气产生。项目在运行过程，腐竹锅在接通蒸气热源后会有水蒸气产生，企业在车间内配套设置排风设置，水蒸气通过排风设施散发后，对周围环境影响较小。厂区内设有职工食堂和污水处理站，项目营运过产生的废气主要为食堂油烟以及污水处理站产生的恶臭气体（氨和硫化氢）。 （1）职工食堂 ①食堂油烟 由工程分析可知，项目食堂食油烟量为5.09kg/a。本环评要求职工食堂安装去除率为90%，风量为2000m³/h的油烟净化装置1套，食堂油烟经处理后排放量为0.51kg/a，排放浓度0.28mg/m3，满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41-1604-2018）中小型食堂（1.5mg/m³）的相关规定，且油烟废气排放浓度及排放量较小，排放时间较短，经排烟管道引至室外排放，对周围环境空气影响较小。 ②燃料废气 本项目食堂燃料采用液化石油气，为清洁能源，燃烧产生的二氧化碳、一氧化碳、氮氧化物、烟尘等污染物，由于是清洁能源，废气产生量较小，最终通过食堂排烟管道与食堂油烟一起引至室外排放，对周围环境空气影响不大。 （2）污水处理站恶臭 项目建设一套污水处理设施主要使生产废水和生活污水达标排放，在污水处理过程中会有一定量的恶臭气体产生，臭气成分主要为氨、硫化氢等组成。本项目污水处理设施为地埋式，污水处理量较小，产生的恶臭气体量较小。项目污处理站位于生产车间西侧的绿化带里，厂区通风条件良好，利用空气扩散，可迅速降低污染物浓度，其影响不大，同时在污水处理站区周围种植高大树木，可有效减少有害气体对生产及职工产生的影响。 2、水环境影响分析 （1）项目废水产、排情况 本项目在运行中产生的废水主要为洗豆废水、浸泡废水、设备冲洗废水、车间拖洗废水以及职工生活污水。由工程分析可知，项目生产废水量共为8.36t/d、2508t/a，由于项目所在地尚无配设污水收集管网，根据企业的污水处理设计方案，近期待管网铺设运行前，项目各个工序产生的废水经收集后排入厂区污水处理站处理，采用“格栅+调节池+水解酸化池+A/O+二沉池+絮凝反应池+汽浮池+砂滤过滤器”处理工艺，处理之后可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准（COD：100mg/L，BOD：20mg/L，SS：70mg/L，NH3-N：15mg/L），同时也可满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中城市绿化标准（BOD：20mg/l；SS：1000mg/l；NH3--N：20mg/l），处理达标的废水暂存于暂存池中，用于项目周边园林苗圃浇灌和洒水抑尘，综合利用，不外排。远期，待污水管网接通后，项目废水经污水处理设备处理后，排入管网，进入平顶山市第二污水处理厂做进一步处理，最终排入沙河。项目废水排向如下图所示： 图3 本项目污水流向示意图 （2）项目污水处理工艺 由工程分析可知，项目生产废水量共为8.36t/d、2508t/a，企业拟配建15t/d的污水处理站，可以满足本项目的处理需求。项目污水处理站采用“格栅+调节池+水解酸化池+A/O+二沉池+絮凝反应池+汽浮池+砂滤过滤器”处理工艺，格栅主要用于去除水中漂浮物和一些细小的颗粒及悬浮物。本项目不同工序的水质水量有所不同，项目配设调节池可起到均化水质水量的作用。项目废水中有机物COD含量相对较高，配设水解酸化降低有机物的含量，同时水解酸化阶段的产物主要为小分子有机物，可生物降解性较好，为后续的好氧处理提供条件。A级是缺氧生物处理兼氧微生物利用有机碳源作为电子供体，能将污水中的NO2-N、NO3-N转化成N2，达到脱氮的目的，从而消除了氮的富营养化污染，同时又去除了部分有机物。O级是好氧生物处理，是为了使有机物得到进一步氧化分解，同时在碳化作用趋于完成的情况下，使硝化作用能顺利进行，在O级池中主要存在好氧微生物和自养型细菌（硝化菌）。其中好氧微生物将有机物分解成CO2和H2O；自养型细菌（硝化菌）能将污水中NH3-N转化为NO2-N、NO3-N。O级池的出水部分回流到A级，为A级池提供电子接受体，通过硝化作用最终消除氮污染。再采用后续的沉淀、絮凝、气浮以及砂滤等措施，确保废水可实现达标排放。该废水处理工艺已经在平顶山市晨星豆制品加工有限公司得到应用，且《平顶山市晨星豆制品加工有限公司年产3700吨腐竹项目》已通过竣工环境保护验收。很据设计资料以及《平顶山市晨星豆制品加工有限公司年产3700吨腐竹项目竣工环境保护验收监测报告表》中的相关验收监测数据，经过该污水处理准处理后COD的去除效率为97.5%、BOD5的去除效率为97.5%、氨氮的去除效率为90.7%、悬浮物的去除效率为96.1%。因此本项目采取的污水处理工艺可行，可以实现达标排放。 （3）平顶山市第二污水处理厂 远期，待项目所在地污水管网接通后，项目废水经污水处理站处理后排入平顶山市第二污水处理厂，第二污水处理厂位于市高新区遵化店镇霍张村与张村之间，污水处理厂的处理能力为5万m3/d，可以接纳本项目产生的废水8.36m3/d。污水经处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2008）中的一级A标准，排入沙河后不会对其水质造成大的影响。 3、声环境影响分析 本工程噪声污染源主要是磨浆机、封口机、泵等运行产生的噪声，噪声源强为70～80dB(A)。本项目设计上选用性能良好、运转平稳、质量可靠低噪声设备，所有设备均布置在车间内，并对设备采取隔声、减振等措施。项目设计采用钢结构车间，并安装隔声门窗以保证隔声效果，在设备基础上还要加橡胶减振垫等，保证各种机加工设备处于正常工况，杜绝因设备不正常运行而产生高噪声现象。要求建设单位采取这些措施后，使设备的噪声降低20dB（A）以上。根据项目车间内噪声设备的分布，将车间内设备作为点声源计算对外界影响。 （1）噪声预测 噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据本项目噪声源和环境特征，预测过程中对于屏障衰减只考虑厂房等围护结构造成的传声损失。本评价选用点源衰减模式和噪声合成模式进行预测，具体预测模式如下： 点源衰减模式：Lr=L0－20lg(r/r0) 式中：Lr—距声源距离为r处的等效A声级值，dB(A)； L0—距声源距离为r0处的等效A声级值，dB(A)； r —关心点距离噪声源距离，m； r0 —声级为L0点距声源距离，r0=1m。 噪声合成模式： 式中：L—预测点噪声叠加值，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； r —关心点距离噪声源距离，m； （2）厂界噪声预测结果 厂界噪声预测结果，见下表： 表27 本项目厂界噪声影响预测结果 站位 主要噪声源及分布 处理后源强 dB（A） 与厂界距离（m） 贡献值 dB（A） 预测值 dB（A） 标准 dB（A） 达标 情况 东 厂 界 磨浆机 59.8 15 36.3 41.3 60/50 达标 封口机 56 12 34.4 泵 66 25 38.0 西 厂 界 磨浆机 59.8 22 33.0 44.8 60/50 达标 封口机 56 25 28.0 泵 66 12 44.4 南 厂 界 磨浆机 59.8 120 18.2 28.4 60/50 达标 封口机 56 75 18.5 泵 66 85 27.4 北 厂 界 磨浆机 59.8 35 28.9 32.9 60/50 达标 封口机 56 75 18.5 泵 66 60 30.4 由上表预测可知，项目各边界厂界昼夜间噪声均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准表1中2类（昼间60dB(A)），夜间50dB(A)）。 为使本项目在生产运营过程中进一步减小对周围环境的影响，本环评建议企业采取以下措施： ①企业在购进设备时，首选选用低噪声设备，从声源本身降低噪声级。 ②车间全部采用封闭形式，生产设备全部置于车间内部，通过厂房的围护结构进行吸声、隔声。 ③产生振动的设备的底座安装减振垫，通过基础减振来降低噪声影响。 ④厂区周边加强绿化，可起到良好的隔声效果。 做到相应措施后，项目运营期间噪声对周围环境敏感点处的影响较小。 4、固体废物 本项目在生产过程中产生的主要固废为清洗过程产生的豆叶、豆杆及杂质，磨浆工序产生的豆渣，污水处理站污泥以及职工生活垃圾等。 （1）豆叶、豆杆及杂质 由工程分析可知，黄豆在清洗过程产生的豆叶及豆杆等杂质量约为0.5t/a，经过收集后运送至垃圾中转站处理，对周围环境影响较小。 （2）豆渣 由工程分析可知，项目生产过程中豆渣年产生量为234t/a，该豆渣经过厂区内收集之后全部外售给养殖场作为饲料使用，对周围环境影响较小。本项目在运行过程豆渣日产日清，直接由养殖场拉走作为饲料使用（由专用车辆负责拉运，拉运过程要进行搭盖，在运输过程尽量绕避村庄），豆渣不在厂区内长时间存储；项目区内设置有豆渣暂存间（暂存间地面应做好硬化、防渗措施），作为豆渣的临时存放点，同时要求企业加强管理，责任到人。 （3）污泥 项目污水处理站在正常营运过程中会产生一定量的污泥，本项目污泥的产生量约为1.15t/a，经收集后用于项目周边园林施肥，综合利用不外排。 （4）生活垃圾 项目建成后，共有职工45人，固体废物产生量为22.5kg/d、6.75t/a。该部分生活垃圾在厂区内收集后，交由由环卫部门统一进行处理，对周围环境影响较小。 5、总量申请 （1）总量控制因子 总量控制是国家环保部对我国各个地市污染物控制的一项指令性指标，总量控制制度对我国污染物排放的限制起了一定作用。国家环保部根据实际污染物排放情况在每一个“五年”计划下达不同的污染物总量控制指标。环保部“十二五”规划将深化总量控制工作，拟将氮氧化物和氨氮列入约束性指标，控制指标为COD、NH3-N、SO2和NOx。 根据污染物总量申请核定方法，本项目总量控制为水污染物COD和NH3-N。 （2）本项目总量控制指标 ① 理论计算的允许排放总量上限 按照环境保护部文件环发（2014）197号文关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知和河南省环保厅豫环文（2015）18号文河南省环境保护厅关于贯彻落实《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知，火电、钢铁、水泥、造纸、印染行业建设项目重点污染物排放总量指标采用绩效方法核定。其他行业依照国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量（行业最高允许排水量），本项目属于其他行业，按照地方污染物排放标准及环评实际计算出的排水量核算。远期待管网接通后，本项目外排废水量为2508t/a。 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准中对NH3-N无浓度限值的要求，本次评价NH3-N浓度限值参考执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中B等级最高允许值（NH3-N：45mg/L）；COD排放浓度《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（COD：500mg/L）；因此，本项目外排放废水允许排放总量为： COD总量控制指标=废水允许排放量×废水浓度=2508×500×10-6 =1.254t/a； 氨氮总量控制指标=废水允许排放量×废水浓度=2508×45×10-6 =0.113t/a。 项目运行远期，待本项目所在地污水管网接通后，项目废水（生产废水和生活污水）经污水处理站处理达标后，可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，进入平顶山市污水处理厂。平顶山市第二污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，各污染物浓度限值为COD：50mg/L，NH3-N：5mg/L，因此，本项目水污染物总量控制允许指标为： COD总量控制指标=废水允许排放量×废水浓度=2508×50×10-6 =0.125t/a； 氨氮总量控制指标=废水允许排放量×废水浓度=2508×5×10-6 =0.013t/a。 ② 经过本环评测算的排放总量 有工程分析可知，本项目污水处理站出口各污染物浓度为COD：288mg/L，NH3-N：42.1mg/L，由此可知，项目区水污染物实际排放量为： COD总量控制指标=废水允许排放量×废水浓度=2508×44×10-6 =0.1104t/a； 氨氮总量控制指标=废水允许排放量×废水浓度=2508×2.6×10-6 =0.007t/a。 （3）本环评建议污染物总量指标 根据污染物总量申请核定方法，末端进入污水处理厂的污水，污染物排放浓度以污水处理厂的出水水质计。本项目废水经污水处理站处理后排入市政污水管网，最终进入平顶山市第二污水处理厂做进一步处理，因此，本项目废水污染物排放浓度以《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准计，最终核定本项目污染物排放浓度COD为50mg/L，NH3-N为5mg/L。本项目总量核算指标见下表： 表28 本项目废水污染物总量核算 废水排放量 污染物名称 排放浓度（mg/L） 排放量（t/a） 638.8t/a COD 50 0.125 NH3-N 5 0.013 由上表可知，本项目营运之后建议总量控制目标：COD：0.125t/a，NH3-N：0.013t/a。 6、西北侧三和电厂（平顶山市东南热能有限责任公司）对本项目的影响 平顶山三和热电厂于1995年投产，根据企业提供资料和现场调查，三和电厂配设有4×75t/h锅炉，目前1台锅炉生产、1台改造、2台停产。根据《河南省环境保护厅关于燃煤机组超低排放有关问题的通知》（豫环文〔2015〕143号）中相关要求（在基准氧含量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、35、50毫克/立方米）， 三和热电厂锅炉外排废气满足以上要求，本项目距离西北侧的平顶山三和热电厂约85m，其对本项目的影响较小。 平顶山市三和热电有限责任公司位于新南环路东段，占地215亩，职工360人，是一家集综合利用、热电联产、节约能源、改善环境于一体的公益性工业企业，总装机容量2×25万千瓦，主机配置方案为两台25MW汽轮发电机组和四台75t/h循环流化床锅炉。设计年发电能力3亿kwh，年产值1亿元，年实现利税3000万元。1、2号机组分别与2000年、2003年建成发电。为实现真正意义上的热电联产联供，充分发挥企业的经济效益、社会效益和环保效益，2005年底，公司以增资扩股的方式引入神马集团为合作伙伴，股东由原来的三家变为四家。新的股本结构为神马集团占51%、升达公司占29%、市电业局占15%、平顶山市电厂占5%。2006年5月，新公司投入资金2000万元建设热电工程，2006年10月竣工投产，每年可直接向市政、神马氯碱公司、神马赛尔丝、神马博列麦气囊丝等企业供热120万吨，年新增销售收入1亿元，新增利税2500万元。 三和电厂在生产过程中主要产生烟尘，SO2和NOx等大气污染物。为进一步改善全市环境质量，根据《中华人民共和国环境保护法》和《河南省环境保护厅关于燃煤机组超低排放有关问题的通知》（豫环文〔2015〕143号）等有关规定（在基准氧含量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、35、50毫克/立方米），目前三和电厂1台锅炉生产、1台改造、2台停产，在用锅炉可以满足当前的标准要求。由于电厂废气经除尘、脱硫、脱硝等配套措施治理后，可以实现达标排放，对周围环境影响不大。本项目距离西北侧的平顶山三和热电厂约85m，其对本项目的影响较小。 7、选址合理性分析 本项目于农副食品加工业，根据《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）中的相关规定，食品企业的选址要求如下： ①厂区不应设选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品易食性存在 明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善时，应避免在该地址建厂。 ②厂区不应选择有毒废弃物及有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源 不能及时消毒的地址。 ③厂区不宜选择发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施。 ④厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。 通过实地踏勘，本项目的实际选址与《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）的选址要求的对比分析见下表： 表28 项目选址与相关标准的对比分析一览表 序号 相关标准选址要求 项目情况 相符性 1 厂区不应设选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品易食性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善时，应避免在该地址建厂。 本项目所处地地势平坦，东侧和北侧为河南中峰农业科技有限公司园林苗圃、西侧为旺锦砖厂（已废弃）、南侧为乡村道路。根据现场调查，项目西侧的旺锦砖厂已停产废弃，已重新纳入城市道路和绿化规划，对本项目的影响较小。 同时本项目原料和产品以及生产线均设于封闭的生产车间内，受外界影响较小。项目西北的三河电厂其产生的废气经除尘、脱硫、脱硝等配套措施后，可以实现达标排放，对本项目影响较小。 符合 2 厂区不应选择有毒废弃物及有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能及时消毒的地址。 根据现场踏勘，项目周边没有放射性物质和其他扩散性污染源。 符合 3 厂区不宜选择发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施。 项目周边不存在发生洪涝灾害现象。 符合 4 厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。 经现场实地勘察，本项目周边无昆虫孳生的潜在场所，不存在与本项目相互制约的因素。 符合 由上表可知，本项目的选址满足《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）的选址要求。综上所述，本项目的选址可行的。 8、环境管理 （1）环境管理的目的 为有效地保护环境和防止污染事故发生，项目应建立环境保护机构和配备专职环保管理人员。主要负责运行期环境保护方面的检测、日常监督、突发性环境污染事故以及协调和解决与环保部门及周围公众关系的环境管理工作。同时负责贯彻、落实有关环境保护的政策、法规、本项目区日常环境管理工作。 （2）环保机构设置及环境监测 为使企业投入的环保设施能够发挥作用，对其进行科学的管理，企业需要设1～2人专门负责日常环保管理工作，具体职责如下： ① 组织制定环保管理、年度实施计划和远期环保规划，并负责监督贯彻执行，以保证园区环境优美，空气清新，感官舒适。 ② 负责协助解决环境污染和扰民的投诉，负责环境污染事故的调查、处理及上报工作。 ③ 定期对项目区内环保设施运行状况进行全面检查，对污染治理设施的管理必须与运行经营活动一起纳入项目区的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。 ④ 强化对环保设施运行监督和监测，项目应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者实行奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以处罚。 ⑤ 评价要求企业要加强管理，做好各项环保措施的运行和维护记录，确保项目各项环保措施实现长期稳定运行。 （3）环保管理要求 制定环境方针、环境管理手册及一系列作业指导书以促进项目区的环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，通过重要环境因素识别、提出持续改进措施，将环境污染的影响逐年降低。同时制定各类环保规章制度包括：环境保护职责管理条例、建设项目“三同时”管理制度日常运行管理制度、排污情况报告制度、污染事故处理制度、环保教育制度、固体废弃物的管理与处置制度。 9、环境监测 （1）环境监测的目的 环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，了解邻近地区的环境质量状况，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。 （2）环境监测机构 根据项目污染因素特点，结合建设单位实际情况，本次评价建议废气、噪声委托当地环境检测机构进行监测。 （3）环境监测计划 公司正常运营过程中，应对公司“三废”治理设施运转情况进行定期监测，本项目的监测内容应纳入到总厂的监测计划中，本项目设计的监测内容有包括：厂界氨、硫化氢的达标排放情况；厂界噪声的达标情况。根据本项目的具体情况，提出如下监测计划见下表： 表30 营运期本项目涉及的环境监测内容及监测频率 项目 监测位置 监测项目 监测频率 备注 噪声 厂界外1m 昼间、夜间Leq（A） 半年1次，昼夜各1次 委托有监测资质的单位实施监测 在监测单位出具环境监测报告之后，企业应当将监测数据归类、归档，妥善保存。对于监测结果所反映的环保问题应及时采取措施，及时纠正，确保污染物排放达标。 10、三效益分析 （1）经济效益分析 本项目预计2019年8月建成，本项目建成投入使用后，生产期内可实现产值150万元、年净利润额约70万元，对繁荣当地经济，具有良好的经济效益。 （2）社会效益分析 本项目产品为腐竹，项目的实施可以提高当地政府的财政收入，带动当地相关企业的发展，增加工人的收入，具有良好的社会效益。 （3）环境损益分析 本项目实施后，项目本身不涉及生产性废气污染物的产生和排放，废水和固废可以做到综合利用，在厂界噪声可以实现达标排放，不会对环境产生大的污染和影响。 为了有效的控制建设项目运营后对环境的污染，对废气、固废、噪声设备均采取了合理的治理、防治措施，本项目总投资550万元，环保投资33.1万元，环保工程的投入，有效的减少生产废水的排放，并能有效控制生活污水的综合利用，做到了减低能耗、物耗，同时也大幅度减少了“三废”排放，减轻了项目对周围环境的影响。 11、环保投资 本项目总投资550万元，其中环保投资33.1万，约占总投资的6.02%。本项目环保投资及竣工验收一览表见下表： 表31 环保投资及竣工验收一览表 单位：万元 序号 项目名称 环保措施 数量 验收指标 投资 （万元） 1 废水 生产废水 厂区配设一套“格栅+调节池+水解酸化池+A/O+二沉池+絮凝反应池+汽浮池+砂滤过滤器”污水处理设备。 1套 近期，项目废水经处理后用于周边园林苗圃浇灌和洒水抑尘；远期待污水管网接通后，排入平顶山市第二污水处理厂做进一步处理。 20 生活污水 2 废气 食堂油烟 油烟净化器 1台 满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》DB41/1604-2018）标准 1 污水处理站 恶臭 污水处理站四周绿化 -- 对周围环境影响不大 2 3 噪声 车间生产 设备 隔声、减振以及距离 衰减 --- 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准限值 5 4 固废 生活垃圾 垃圾桶收集 若干 交由环卫部门 统一处理 0.05 豆叶、豆杆 塑料袋收集 若干 交由环卫部门 统一处理 0.05 豆渣 豆渣暂存点 1处 地面硬化、防渗、 封闭 5 污泥 经收集后用于园林施肥 -- 综合利用 -- 总计 -- -- -- 33.1

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 职工食堂 | 食堂油烟 | 油烟净化器 | 达标排放 |
|  | 污水处理站 | 恶臭气体 | 污水处理站四周绿化 | 对外环境影响不大 |
| 水 污 染 物 | 生产车间 | 废水 | 厂区配设一套“格栅+调节池+水解酸化池+A/O+二沉池+絮凝反应池+汽浮池+砂滤过滤器”污水处理设备。 | 近期综合利用，远期达标排放。 |
|  | 职工生活 | 生活污水 |  |  |
| 固 体 废 物 | 生产车间 | 豆叶、豆杆及杂质 | 厂区收集，送往指定垃圾中转站 | 合理处置 |
|  |  | 豆渣 | 集中收集后，定期外售 | 综合利用 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 厂区收集，送往指定垃圾中转站 | 合理处置 |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 厂区收集后，用于园林施肥 | 合理处置 |
| 噪 声 | 本项目运营期噪声来源于浆渣自分离磨浆机、封口机、泵等，可采取减振隔声等措施，确保厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准规定限值。 |
| 生态方面： 项目营运期应当加强项目区绿化，在厂区内多多植树种草。在进行树种选择时，应根据项目所在地气候和土质条件，选择合适的树种，采取乔灌草立体综合绿化，这样既可以起到水土保持和防止土壤侵蚀的作用，也可以吸附尘埃、净化空气，还可以美化环境，改善景观。 |

结论与建议

一、项目概况 本项目位于平顶山市高新区遵化店镇戴庄村五组6号，占地面积为6667m2。项目生产规模为年产400吨豆制品（腐竹），生产工艺主要为原料黄豆清洗—浸泡—制浆（打浆、分离）—煮熟（加热）—成型（挑皮）—烘干—包装等。根据现场勘查，项目区现状为废弃的腐竹加工厂，项目用地范围内废弃的空厂房和办公用房等，本项目对现有空厂房和办公用房重新进行改造后建设本项目。项目东侧和北侧为河南中峰农业科技有限公司园林苗圃、西侧为旺锦砖厂（已废弃）、南侧为乡村道路。项目距离西侧的沙王村约230m、距离西南侧的安置房约200m、距离东侧的戴庄村约520m。本项目建成后职工定员45人，实行3班工作制，每班工作8小时，年工作300天。 二、环境可行性分析结论 1、产业政策符合性分析 依照国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），本项目不属于“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”，该项目已经平顶山高新技术产业开发区经济发展局备案，项目备案代码为2019-410471-13-03-021876。因此，本项目建设符合国家以及地方的产业政策。 2、项目规划、土地可行性分析结论 本项目位于平顶山市高新区遵化店镇戴庄村五组6号，占地面积为6667m2。根据平顶山市自然资源和规划局高新分局文件平自然资高函【2019】13号《戴庄村西地块是否符合土地利用总体规划征求意见的函》的复函可知，该项目占地面积约为10亩，该地块符合平顶山高新区土地利用总体规划。因此，本项目选址合理，建设内容可行。 3、选址合理性分析 本项目的选址满足《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）的选址要求。项目运营期产生的污染物在采取本评价提出的治理措施后，均可实现达标排放，得到合理的处理与处置，因此，从环保角度出发，本项目的选址是可行的。 三、污染因素及污染防治对策分析 施工期 项目施工期主要有施工扬尘、噪声、废水及固废影响等。通过采取洒水、设置围挡、加盖篷布等措施可有效减少施工扬尘的影响。建设单位通过加强管理，合理安排施工时间，合理分布高噪声施工设备，减少施工噪声对周围环境的影响。施工废水经沉淀池沉淀后回用于施工现场，施工期工人生活污水经化粪池处理后，用于周边农田施肥。建筑垃圾用于土石方回填，不能回填的应及时清运，送往指定的垃圾填埋场。施工人员生活垃圾有环卫部门统一收集后，运至当地垃圾处理场处理。 施工单位加强施工期的管理，严格采取环评中提出的污染防治措施，本项目施工期不会对周围环境造成大的影响。 营运期 1、大气环境影响 （1）食堂废气 食堂采用液化气做燃料，为清洁能源，不会对外环境造成大的影响。食堂油烟经油烟净化器净化后通过排气筒排放，可满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）标准，不会对外环境造成大的影响。 （2）恶臭气体 本项目污水处理站在运行过程，恶臭气体产生量较小，在污水处理站四周种植绿色植被后可降低恶臭气体对外环境的影响。 2、废水环境影响 本项目运行过程产生的黄豆清洗、浸泡废水、设备清洗废水、车间拖洗废水以及职工生活污水经收集后，排至企业自建污水处理站进行处理，处理之后可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准（COD：100mg/L，BOD：20mg/L，SS：70mg/L，NH3-N：15mg/L），同时也满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中城市绿化标准（BOD：20mg/l；SS：1000mg/l；NH3--N：20mg/l），由于项目所在区域目前尚未配建污水收集管网及处理系统，生活污水经厂区污水处理站处理后全部用于周边园林苗圃浇灌和洒水抑尘，综合利用，不外排。远期，待污水管网完善后，排至平顶山市第二污水处理厂做进一步处理。 3、噪声环境影响 项目运营期间，各机械设备在车间内通过隔声、减振措施及一定的距离衰减后，可以实现达标排放，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，对周围环境影响不大。 4、固体废物 本项目在生产过程中产生的主要固废为豆叶、豆杆及杂质，豆渣，职工生活垃圾以及污水处理站污泥。 项目生产过程产生的豆渣经过收集之后外售给养殖场作为饲料使用，达到资源的综合利用，对周围环境影响不大。项目清洗过程产生的豆叶、豆杆等杂质，生活垃圾及污水处理站污泥在厂区内收集后，用于园林施肥，对周围环境影响较小。 通过采取以上措施，项目营运期对周围环境影响不大。 四、主要建议 （1）加强管理合理布置噪声设备，以减轻设备噪声对周围环境的影响。 （2）项目正式投产运行后，要保证环保设备的正常运行，并定期对环保设备的运行情况进行检查，一旦设施出现问题，要及时解决，并在恢复之前暂停生产。 （3）执行国家建设项目环境管理的有关规定，做好环保设施管理和维修监督工作，建立并管理好环保设施的档案，保证环保设施按照设计要求运行，杜绝擅自拆除和闲置环保设施的现象发生。 （4）本次评价建议项目总量控制指标为：COD：0.125t/a，NH3-N：0.013t/a。 五、环评总结论 平顶山市祥汇实业有限公司豆制品生产加工项目，符合当前的产业政策，项目选址合理，建设内容可行。通过对本工程所在地的环境现状调查、污染分析、环境影响分析可知，只要项目在营运过程中充分落实本环评提出的各项污染防治对策，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，从环保角度出发，本工程建设可行。

# Text boxes

外购精选黄豆

清洗

浸泡

水

废水

制浆

噪声、固废

废水

煮熟

成型

烘 干

包装

成品外售

消泡剂、漂白剂、增稠剂

消耗0.3

清洗用水

2.7

平顶山市第二污水处理厂

磨浆用水

1.2

进入产品

3

8.36

进入黄豆2

浸泡用水

3.4

1.4

1

设备清洗用水

0.9

2

地面拖洗用水

1.6

消耗0.1

12.8

新鲜水

污水处理站

消耗0.44

1.2

2.2

职工生活用水

1.76

消耗0.44

园林处苗圃浇灌、洒水抑尘

近期8.36

远期8.36

沙河近期8.36

生产废水

生活废水

污水处理站

平顶山市第二

污水处理厂

污水管网

远期

沙河

近期

园林绿化、洒水抑尘