| 机型 | DA-55 | 压缩机 吸气状态 | 温度℃ | ＜32℃ | 外形尺寸mm | 长L | 1350 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传动方式 | 皮带传动 |  | 压力MPa | 0.1033 |  | 宽W | 1200 |
| 冷却方式 | 风冷 |  | 海拔m | ＜1000 |  | 高H | 1500 |
| 整机噪声（dBA） | 78±3 | 空气出口尺寸inch | G 11/2” | 压缩机整机重量KG | 750 |
| 润滑油等级 | 46 | 润滑油寿命Hr | 3000 | 润滑油量（L） | 25 |
| 空滤寿命Hr | 2500 | 油细分离器寿命Hr | 4000 | 油过滤器寿命Hr | 2500 |
| 排气压力 Mpa | 排气量 m3/min | 主机 转速rpm | 整机能效 等级 | 主电源 配置 要求 | 主电源 电压范围V | 380±5% |
| 0.75 | 10.5 | 4400 | 2 |  | 主电源频率HZ | 50 |
| 0.85 | 9.8 | 4100 | 2 |  | 主电缆线mm² | 35 |
| 1.05 | 8.8 | 3800 | 2 |  | 接地电缆线mm² | 25 |
| 1.30 | 8.0 | 3500 | 2 |  | 空气开关A | 200 |
| 压缩机 资料 | 压缩级数 | 一级（单级） | 冷却 风机 参数 | 规格TYPE | YLS-1.5kw-4P |
|  | 转子材质 | SAE1141 |  | 频率HZ/电压V | 50/380 |
|  | 齿形 | 第三代α型非对称5-6齿形 |  | 功率W | 1500 |
|  | 轴承 | SKF |  | 冷却风量m3/Hr | 11000 |
| 电机 技术参数 | 功率（KW） | 55 | 电机规格TYPE | YE3-225M1-2 B3 |
|  | 电机极数P | 2 | 额定电流A | 98.5 |
|  | 运行方式CONN | △ | 电机效率% | 93.2 |
|  | 频率(Hz) | 50 | 转速（rpm) | 2960 |
|  | 工作制DUTY | S1 | 电压(V) | 380 |
|  | 绝缘等级 | F | 服务系数SF | 1.2 |
|  | 轴承 | SKF | 防护等级IP | IP54 |
|  | 能效等级 | IE3 | 重量KG | 342 |
| 测 试 标 准 | 排气量测试 | GB/T 15487-1995容积式压缩机流量测量方法 |
|  | 振动测试 | GB/T 6075.1-1999螺杆式空压机振动测定方法 |
|  | 噪音测试 | GB/T 4980-2003容积式压缩机噪声的测定 |
|  | 能效测试 | GB19153-2009容积式空气压缩机能效限定值及能效等级 |
|  | 测试地点 | 制造厂内 |