保温夹套式闸阀,BZ41H保温夹套式

山东海电阀门有限公司生产的保温夹套式闸阀, BZ41H保温夹套式闸阀主要用于石油、化工、冶金、制药等各类系统中，该阀门的夹套焊装于阀门的两法兰之间，阀门的侧面、底部设置有夹套的连接口，夹套中可自由地流过蒸汽或其它热的保温介质，确保粘稠介质可顺畅地流过阀门。

一、产品介绍：

保温闸阀主要用于石油、化工、冶金、制药等各类系统中，该阀门的夹套焊装于阀门的两法兰之间，阀门的侧面、底部设置有夹套的连接口，夹套中可自由地流过蒸汽或其它热的保温介质，确保粘稠介质可顺畅地流过阀门。

二、执行标准：

设计与制造：GB12234
法兰尺寸：JB/T79　GB9113
压力温度：GB9131
结构长度：GB12221
对焊连接尺寸：－
检验与试验：GB13927

三、主要零件材料：

| 零件材料 | 材料 |
| --- | --- |
|  | BZ41Y-16I-25I-40I | BZ41Y-16I-25I-40I | BZ41Y-16I-25I-40I |
| 阀体、阀造 | 铬钼钢 |  |  |
| 阀板 | 合金钢+硬质合金 | 铬镍钛钢 | 铬镍钼钛钢 |
| 阀杆 | 合金钢 |  |  |
| 阀杆螺母 | 铝铁青铜 |
| 手轮 | 灰铸铁、可锻铸铁 |

四、性能规范：

| 型号 | 公称压力 |  | 工作温度℃ | 适用介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 强度(水)(MPa) | 密封(水)(MPa) | 低压密封 (空气)(MPa) |  |  |
| BZ41H-16C BZ41W-16P(R) | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | 酸、碱类 |
| BZ41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 酸、碱类 |
| BZ41W-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | 酸、碱类 |
| BZ41W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | 酸、碱类 |

五、外形尺寸和连接尺寸1.6MPa：

| 型号 | 公称通径DN | 尺寸 |
| --- | --- | --- |
|  |  | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H | Do |
| BA41W-16P(R) | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 170 | 120 |
|  | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 190 | 140 |
|  | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 205 | 160 |
|  | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 270 | 180 |
|  | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 310 | 200 |
|  | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 18-3 | 4-18 | 358 | 240 |
|  | 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 373 | 240 |
|  | 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 435 | 280 |
|  | 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 500 | 300 |
|  | 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 614 | 320 |
|  | 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 674 | 360 |
|  | 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 818 | 400 |
|  | 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 969 | 450 |
|  | 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30-4 | 12-25 | 1145 | 560 |

六、外形尺寸和连接尺寸4.0MPa：

| 型号 | 公称通径DN | 尺寸 |
| --- | --- | --- |
|  |  | L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | Z-Φd | H |
| BA41W-40P(R) | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4-14 | 135 |
|  | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | 4-14 | 190 |
|  | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4-14 | 205 |
|  | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18-2 | 4-18 | 270 |
|  | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | 4-18 | 310 |
|  | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4-18 | 371 |
|  | 65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22-3 | 8-18 | 39 |
|  | 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22-3 | 8-18 | 455 |
|  | 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 8-23 | 551 |
|  | 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 8-25 | 628 |
|  | 150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 8-25 | 708 |
|  | 200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 12-30 | 885 |
|  | 250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42-3 | 12-24 | 960 |

七、外形尺寸和连接尺寸6.4MPa：

| 型号 | 公称通径DN | 尺寸 |
| --- | --- | --- |
|  |  | L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | Z-Φd | H |
| BA41W-64P(R) | 15 | 130 | 105 | 75 | 55 | 41 | 18-2 | 4-14 | 140 |
|  | 20 | 150 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20-2 | 4-18 | 195 |
|  | 25 | 160 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22-2 | 4-18 | 210 |
|  | 32 | 180 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24-2 | 4-23 | 280 |
|  | 40 | 200 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24-3 | 4-23 | 328 |
|  | 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26-3 | 4-23 | 390 |
|  | 65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28-3 | 8-23 | 410 |
|  | 80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30-3 | 8-23 | 485 |
|  | 100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32-3 | 8-25 | 590 |
|  | 125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36-3 | 8-30 | 688 |
|  | 150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38-3 | 8-34 | 768 |
|  | 200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44-3 | 12-34 | 972 |
|  | 250 | 650 | 470 | 400 | 350 | 313 | 48-3 | 12-41 | 1059 |