附表2                统计指标和要求

| 统计项目名称 | 单位 | 计算方法 | 举例说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产线废水 排放量 | 吨水/吨（产品） | （生产线日用水量-配方日用水量）/生产线日产量 | 一条日产乳化炸药20吨的生产线，生产线日用水量为50吨，配方含水量为10%。 则吨产品耗水量=（50-20×10%）/20=2.4吨水/吨炸药 |
| 生产线 装机容量 | KW | 本工房内生产线全部设备设施的容量之和+工房外直接为该生产线服务设备设施的容量之和 | 如一台空压机为两条生产线服务，分别利用各生产线的气缸数量、气缸的容量和使用频率计算用气量，根据两条生产线用气量的比例分配空压机的装机容量。 |

备注：

1、生产线日用水量为当日进入该工房的总水量，不包括重复使用的水量。

2、生产线废水排放量为连续五天所测数据的平均数。

3、工房外直接为该生产线服务的设备设施包括：气动设施的空压机、工艺用冷却的空调机，不包括供汽用的锅炉的装机容量，这是因为各地气候不同、差异较大、不便于统计；也不包括半成品加工的装机容量，如卷纸筒。

4、如果企业拥有同一家技术转让单位的多条生产线，选择其中情形较好的一条生产线统计。