CYB系列稠油齿轮泵，是由泵体、泵盖、齿轮、轴端密封等主要零件组成。采用桥式外装皮带轮传动方式，具有结构简单，转速低，噪声小，价格低廉，经济实用等特点。适用于输送温度在于250℃以下，粘度在于2000mm2/S，以下的各类粘稠性液体，如：油漆、石蜡、高粘度油脂等。

本系列齿轮油泵全部采用不锈耐酸钢材质时，耐用于食品、制药、日用化学等行业输送奶油、糖浆、酱类制品、油脂以及日用化学、制药行业的各种液体膏剂制品等。

本产品不适用于易燃、易爆、挥发性介质的输送。

CYB系列稠油齿轮泵性能参数表

| 型 号 | 口径 mm | 流量 m3/h | 转速r/min | 压力 MPa | 吸上高度（M） | 电动机 | 电机皮带轮 直径mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 功率 KW | 型 号 |  |
| 40CYB-3.5 | 40 | 3.5 | 470 | 0.6 | 3 | 2.2 | Y100L1-4 | ф100 |
|  |  |  |  | 1.5 |  | 3 | Y100L2-4 |  |
| 40CYB-5 |  | 5 | 700 | 0.6 |  | 3 | Y100L2-4 |  |
|  |  |  |  | 1.5 |  | 4 | Y112M-4 |  |
| 40CYB-7 |  | 7 |  | 0.6 |  | 4 | Y112M-4 |  |
|  |  |  |  | 1.0 |  | 5.5 | Y132S-4 |  |
| 50CYB-5 | 50 | 5 | 470 | 0.6 |  | 3 | Y100L2-4 |  |
|  |  |  |  | 1.5 |  | 4 | Y112M-4 |  |
| 50CYB-7 |  | 7 | 700 | 0.6 |  | 4 | Y112M-4 |  |
|  |  |  |  | 1.5 |  | 5.5 | Y132S-4 |  |
| 70CYB-10 | 70 | 10 | 470 | 0.6 |  | 4 | Y112M-4 | ф100 |
|  |  |  |  | 1.0 |  | 5.5 | Y132S-4 |  |
| 70CYB-15 |  | 15 | 700 | 0.6 |  | 5.5 | Y132S-4 |  |
|  |  |  |  | 1.0 |  | 7.5 | Y132M-4 |  |