螺旋输送提升机价格，AAA饲料提升机价格，多功能提升机多少钱汇

螺旋提升机，是通过改变势能进行运输的大型机械设备，如矿井提升机、过坝提升机等。广义地说，电梯、天车、卷扬、稳车、吊车、启闭机等均可称为提升机。提升机一般指功率较大、提升能力较强的大型机械设备。用来垂直提升经过破碎机的石灰石、煤、石膏、熟料、干粘土等块粒状物料以及生料、水泥、煤粉等粉状物料。根据料斗运行速度的快慢不同，斗式提升机可分为：离心式卸料、重力式卸料和混合式卸料等三种形式。离心式卸料的斗速较快，适用于输送粉状、粒状、小块状等磨琢性小的物料；重力式卸料的斗速较慢，适用于输送块状的，比重较大的，磨琢性大的物料，如石灰石、熟料等。斗式提升机的牵引构件有环链、板链和胶带等几种。环链的结构和制造比较简单，与料斗的连接也很牢固，输送磨琢性大的物料时，链条的磨损较小，但其自重较大。板链结构比较牢固，自重较轻，适用于提升量大的提升机，但铰接接头易被磨损，胶带的结构比较简单，但不适宜输送磨琢性大的物料，普通胶带物料温度不超过60°C，夹钢绳胶带允许物料温度达80°C，耐热胶带允许物料温度达120°C，环链、板链输送物料的温度可达250°C 。

特点:

- 结构简单，横截面尺寸小，密封性能好；

2.在整个长度上都可以装料和卸料；

3、在同一机槽内还可作两种方向的输送；

4、操作安全方便，制造成本较低；

5、在输送过程中同时兼有搅拌和松散物料的作用；

6、根据用户要求可配备脱底清扫门，防堵门及电气控制系统等辅助机构。

简介；螺旋输送机（左旋或右旋）是在消化吸收国内外先进技术的基础上结合本国国情而生产的新一代产品。它是利用螺旋叶片的旋转推动散装物料来完成输送的设备，宜水平或倾斜（倾斜角小于40°）输送粉状、颗粒状或小块物料，不宜输送大块的腐蚀性强的、易碎或易粘结成块的纤维物料。根据螺旋叶片在轴上盘绕的方向不同，螺旋体可分为左旋或右旋两种。叶片在轴上按反时针方向盘绕的叫左旋；按顺时针方向盘绕的叫右旋。同一种盘绕方向，如果轴的旋转方向不同，则输送方向也不同。如果在一根轴的两端分别盘绕左旋和右旋两种叶片，则轴旋转时，可使物料从两端向中间输送或从中间向两端输送。

使用与维护  :1、开机前应对各润滑点加注润滑油；  2、中间挂脚材料为耐磨油尼龙，运转过程中不必加油润滑，避免物料污染；  3、点动观察旋向是否正确，并确定螺旋体是否擦边；  4、使用过程中严禁往输送机内伸手和往输送机内投送硬性物体，以防对输送机和人身造成危害和伤害；  5、不得随便撤除输送机盖板。  6、定期清除缠绕在螺旋叶片上的杂物；定期对吊瓦加注润滑油；  7、定期检查减速机运行状况，并及时补充润滑油技术参数:主要技术参数如表所示

项目型号    zx20   zx25    zx32       zx40         zx63

输送量(m3/h)    15       24      50        78           120～150

最大转速(r/min) 130     110      110        90            85

轴功率(kw/m)0.09～0.06 0.15～0.08  0.3～0.18    0.5～0.28      0.73～0.424

| 型 号 | 输送量（m3/h） | 动力（kw/m） | 3米价格（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TL16 | 1~2 | 0.5 | 1800 | 有等径变距、等距变径、多点进料、多点出料的特点。 |
| TL18 | 2~4 | 0.5 | 2960 |  |
| TL20 | 3~6 | 0.75 | 5400 |  |
| TL28 | c | 1.5 | 6840 |  |

本机用于水平、倾斜或短距离输送物料，在输送同时兼具有搅拌功能，可多点进料、出料。

客服电话：18254782717 QQ 2016966203

润滑 :1、摆线针轮减速机的润滑  ⑴、减速机主要采用油脂或油浴式润滑，油面高度保持油标位置即可。  ⑵、润滑油牌号EP150#机械油，或减速机专用润滑脂牌号为0#或00#。  ⑶、润滑油可以用40#~50#机械油代替。  ⑷、减速机经试车出厂不存有机油，用户加油后方能开车。  ⑸、第一次加油运行36小时后需换新油，并将内部冲洗干净，以后工作半年换油一次，机架的轴承用油为油脂润滑，至少每年换一次。 2、齿轮减速机的润滑  ⑴、减速机用油池飞溅润滑，啮合齿轮和轴承应随时检查，油面高度采用杆形油面指示器测定，在标杆上刻有油面最高及最低标记，当减速机运行停止时，拨出标杆，以标杆上沾油痕迹判断油面高低。油标指示的位置应随时检查。  ⑵、润滑油牌号为40#~50#机械油。  ⑶、减速机经试车出厂不存有机油，用户加油后方能开车。  ⑷、减速机在实际应用之前必须进行空载试验，经试运转检查证明工作正常后，方允许在负荷下进行100~120小时的试运转，试运转时载荷应从小至大逐渐增加。  ⑸、减速机必须定期（每六个月不少于一次）检查油的质量，即油的分解程度和胶化程度等。  ⑹、当更换润滑油时，应用汽油或煤油将机体内部清洗干净。  ⑺、滚动轴承基本依靠适量的钙钠润滑脂来润滑。  3、机头、机座轴承每工作30天加润滑脂一次。

皮带输送机；（产品可以根据您的需要进行定做）  皮带输送机也叫带式输送机或胶带输送机，是组成有节奏的流水作业线不可缺少的经济型物流输送设备。皮带机按其输送能力可分为重型皮带机如矿用皮带输送机。按其支架结构有固定式和移动式两种皮带输送机；按输送方式有普通连续运行、节拍运行、变速运行等多种控制方式；线体因地制宜选用：直线、弯道、斜坡等线体形式。连续或间歇输送100KG以下的物品或粉状、颗状物品，其适用工作环境温度一般为-25~+40℃；运行高速、平稳，噪音低，可用于上下坡传送；上坡输送等特性。

输送机用途：可广泛应用在冶金、矿山、煤炭、港口、交通、水电、化工等部门,进行装车、装船、转载或堆积各种常温状态的松散密度为500~2500kg/m3各种散状物料或成件物品.由单机或多机组合成运输系统来输送物料,根据工艺要求可布置成水平或倾斜的形式,；除了可满足水平或倾斜输送要求外,还可采用带凸弧段、凹弧段与直线段组合的输送形式.输送机允许输送的物料块度取决于带宽、带速、槽角和倾角,也取决于大块物料出现的频率..

备注：上设备都是不含电机和运费的价格！质量保证：两年内非人为因素，因产品质量机器零配件需要更换的，公司除免费更换外，并承担配件包装、运输费用。安全信誉保障：只需预付少量定金，即可物流快运发货，货到再付清余款。有意需求者欢迎随时与我联系：（24小时客服服务）

客服电话：18254782717 QQ 2016966203