政府采购

货物公开招标文件

第二册

项目名称: 2019年设备购置（监控）

招标编号：TC19044XG/2

中招国际招标有限公司

目      录

第四章	投标邀请	1

第五章	投标人须知资料表	1

第六章	资格检查表	错误!未定义书签。

第七章	政府采购合同格式	1

第八章	合同专用条款	1

第九章	货物需求一览表及技术规格	1

第十章	评标方法和标准	41

# 投标邀请

中招国际招标有限公司受北京市羊坊店医院委托，对下述货物及服务进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。

- 招标编号：TC19044XG/2

- 项目信息：

招标项目性质：预算内政府采购

货物名称、数量、简要的技术参数

| 序号 | 名称 | 简要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内半球摄像机 | 白光补光距离不小于15米。（公安部检验报告证明） | 台 | 196 |
| 2 | 电梯半球摄像机 | 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 | 台 | 4 |
| 3 | 红外枪机 | 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 | 台 | 83 |
| 4 | 红外一体机 | 最大分辨率2560x1440。（公安部检验报告证明） | 台 | 24 |
| 5 | 室外智能球 | 支持30倍光学变焦 | 台 | 7 |
| 6 | 智能球型摄像机 | 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP66，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ | 个 | 4 |
| 7 | 人脸抓拍像机 | 人脸检出率不小于99%。（公安部检验报告证明） | 台 | 4 |
| 8 | 人脸比对录像机 | 人脸检索结果支持导出电子表格，包括抓拍图、背景图和人员信息。支持对搜索结果二次检索。（以公安部检测报告为准） | 台 | 1 |
| 9 | 红外枪机支架 | 压铸铝合金材质，表面做喷塑处理 | 个 | 83 |
| 10 | 1.5米纯铝加长吊装支架 | 国标铝型材、防锈、防水，标准承重 | 个 | 24 |
| 11 | 红外全球支架 | 标配支架，与红外球对应结合使用 | 个 | 7 |
| 12 | 电梯专用网桥 | 最高速率可达300Mbps | 台 | 8 |
| 13 | 24口全千兆大功率交换机 | 交换容量≥8.8Gbps | 台 | 21 |
| 14 | 核心交换机 | 采用模块化操作系统，支持多进程备份及ISSU不中断业务升级特性。 | 台 | 1 |
| 15 | 光模块千兆单模 | 单纤/双纤 双纤 | 个 | 48 |
| 16 | 存储服务器 | 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； | 台 | 4 |
| 17 | 企业级硬盘 | 企业级硬盘4TB/128MB(6Gb/秒 NCQ)/7200RPM/SATA3 | 块 | 162 |
| 18 | 综合安防管理平台 | 要求最大支持用户10000个，最大支持并发登陆500个用户 | 套 | 1 |
| 19 | 服务器 | 支持Node Controller技术，最大向上扩展至32路。 | 台 | 2 |
| 20 | 流媒体服务器 | 四核E3-1220v6 企业ERP/OA/数据库/存储/应用/WEB/机房托管/1U | 台 | 1 |
| 21 | 三维键盘 | 屏幕尺寸≥10.2英寸 | 台 | 1 |
| 22 | 视频综合平台 | 投标产品为框架式结构，采用无源背板，机箱不小于13个板卡插槽，系统稳定可靠。 | 台 | 1 |
| 23 | UPS主机 | 功率因数 ≧ 0.99 @ 100% 负载 | 台 | 1 |
| 24 | 铅酸免维护蓄电池 | UPS电源电池12V100AH 铅酸免维护 | 块 | 32 |
| 25 | UPS机柜 | 结构焊接牢固，承重力好，外形美观，组装方便灵活； | 台 | 2 |
| 26 | 液晶显示器 | 21英寸液晶 | 台 | 1 |
| 27 | KVM切换器 | HDMI切换器 支持音频视频KVM多电脑切换器，多路进出 | 台 | 1 |
| 28 | 46寸拼接屏 | 输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，HDMI×1，USB×1 | 块 | 21 |
| 29 | 拼接屏支架 | 46寸新型模块化框架 | 套 | 1 |
| 30 | LED显示屏 | 6992mm*304mm物理点间距 4.75mm | 平米 | 2.31 |
| 31 | PDU | 8位24N01NS-0009插线板/插排/工业连接器插头 工业连接器 | 个 | 10 |
| 32 | 功放 | 功放类型 立体声模式4Ω-8Ω | 台 | 1 |
| 33 | 音柱 | 音箱类型 三分频无源音箱 | 台 | 2 |
| 34 | 配电柜 | 供设备用电，380v； | 个 | 1 |
| 35 | 服务器机柜 | 宽度：600mm，高度：2019mm，深度：1000mm， | 台 | 2 |
| 36 | 线缆及其它等 | 该项可自行调整清单内容进行补充 | 项 | 1 |
| 37 | 电缆电缆 | YJV5*10 | 米 | 35 |
| 38 | 电池链接电缆 |  | 套 | 1 |
| 39 | 接地线缆 |  | 米 | 85 |
| 40 | 浪涌保护器 |  | 套 | 1 |
| 41 | 标识牌 |  | 个 | 322 |
| 42 | 系统调试运行 |  | 项 | 1 |

用途：自用

交货时间：合同签订后15日内交货

投标供应商资格要求：

1）投标条件的规定：人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2）本招标项目不接受联合体投标。

3）已完成投标报名。

3. 招标文件下载及投标报名时间：

时间：2019年06月10日至2019年06月17日16:00(北京时间）截止。

4.投标报名程序：

（1）办理北京市法人一证通CA数字证书

请登录北京市海淀区公共资源交易信息网 (http://ggzyjy.bjhd.gov.cn/)，查阅【服务指南】——【CA办理】栏目，按照程序要求办理。

（2）新用户注册

取得CA数字证书后，请登录网站主页(http://ggzyjy.bjhd.gov.cn/)，选择【网上办事】——【投标人】栏目，应用CA数字证书进行新用户注册。

（3）采购文件下载及投标报名

完成注册后，通过使用CA数字证书即可登录系统免费下载采购文件 ，下载预览采购文件后，请在规定时间内登录系统进行投标报名。如未按要求进行投标报名，视同放弃本项目投标。

5.投标截止时间：2019年07月01日上午09:30，逾期送达或未按招标文件要求密封的投标文件恕不接收。

6.开标时间：2019年07月01日上午09:30（与接收投标文件的截止时间一致）（北京时间）。

7.投标、开标地点：北京市海淀区东北旺南路甲29号（海淀区综合行政服务中心）六层西侧第三开标室

8.凡对本次招标提出询问，请按照招标文件的规定方式与中招国际招标有限公司联系。

地　　址：北京市海淀区皂君庙14号院9号楼

邮　　编：100081

电　　话：010-62108229

传　　真：010-62108207

电子信箱：hz8812@126.com

联 系 人：杨嵬

开 户 名：中招国际招标有限公司

开户银行：中国工商银行北京海淀支行营业部

账    号： 0200049619200362296

采 购 人：北京市羊坊店医院

名    称：北京市羊坊店医院

地    址：北京市海淀区羊坊店双贝子坟路1号

联系人：  何海龙

联系方式：010-51916104

# 投标人须知资料表

本表是关于要采购货物的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采 购 人：北京市羊坊店医院 地 址：北京市海淀区羊坊店双贝子坟路1号 联系方式：010-51916104 |
| 1.2 | 采购代理机构：中招国际招标有限公司 地址：北京市海淀区皂君庙14号院9号楼 业务联系人：杨嵬 电话：010-62108229传真：010-62108207 反腐倡廉监督电话： 010-62108213 |
| 1.3.4 | 合格投标人的其他资格要求：同投标供应商资格要求 |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品：否 |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中小企业采购：否 |
| 1.4 | 是否允许联合体投标：否 |
| 1.4.8 | 联合体的其他资格要求：不适用 |
| 2.2 | 项目预算金额：697.92765万元；本包控制金额：239.9809万元 |
| 8.1 | 如投标商对多个包进行投标，可以中标多个包 |
| 9.1 | 提供投标人2019年近3个月内任一月的纳税和社保记录； 在法规范围内不能提供的，应做书面说明和证明文件： |
| 9.1 | 进口产品制造商授权等是否作为资格要求：否 |
| 12 | 保证金形式：■支票 ■汇票 ■保函正本 ■电汇 保证金数额：4.7万元 保证金收款人：中招国际招标有限公司 |
| 13.1 | 投标有效期：90日历日 |
| 14.1 | 投标文件：正本：1份、副本：4份、电子文档 1份 电子文档U盘或光盘（需包括PDF和Word各一份） |
| 15.3 | 投标截止时间：2019年07月01日上午09:30 |
| 18.1 | 开标时间：2019年07月01日上午09:30 开标地点：海淀区综合行政服务中心：北京市海淀区东北旺南路甲29号（海淀区综合行政服务中心）六层西侧第三开标室 |
| 20.4 | 核心产品：监控摄像设备、视频存储设备、综合安防管理平台等 。 |
| 23.2 | 评标方法：适用综合评分法 |
| 27 | 推荐中标候选供应商的数量：3 |
| 27 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人： 否（是、否） |
| 31.1 | 履约保证金：合同总价的10% |
| 32 | 中标服务费：√参照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的标准收取。 |
| 33.4 | 政府采购信用担保机构： 所有政府采购项目的信用担保专业的担保公司 中国投融资担保股份有限公司 地址:北京市海淀区西三环北路100号光耀东方写字楼9层 联系电话：010-88822888 传真：010-68437040 电子邮箱：ztbxf@guaranty.com.cn 北京市政府采购项目增加的信用担保公司 1.北京首创融资担保有限责任公司 地址:北京市西城区闹市口大街一号长安兴融中心四号楼三层 联系电话： 58528799 传真：58528448 电子邮箱：yangyang@scdb.com.cn; chenhaoran@scdb.com.cn 2.北京中关村科技融资担保有限公司 地址:北京市海淀区中关村南大街乙12号天作国际大厦A座28层 联系电话： 59705600-6950 传真：59705606 电子邮箱： li_yuchu@126.com 3. 本项目采购人本级和上级财政部门政府采购有关规定增加的担保机构。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |
|  | 对投标人的其他资格要求：无 |

# 资格审查表

| 投标人名称 | 检查项目 | 结论 |
| --- | --- | --- |
|  | 在中华人民共和国境内注册 | 营业执照等证明 | 法人授权书 | 良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 纳税和社保记录 | 重大违法记录声明 | 信用记录 | 投标供应商其他资格要求 |  |

# 第七章 政府采购合同格式

（货物类）

合同编号：

项目名称：

货物名称：

买　　方：

卖　　方：

签署日期：

合　　　同　　　书

买方   （名称）    的  (项目名称)   中所需  (货物名称) 经中招国际招标有限公司以 （招标编号）  招标文件在国内公开招标。经评定，卖方           为中标供应商。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	中标通知书

c.	合同专用条款

d.  合同通用条款

e.	投标文件				(含澄清文件)

f.	招标文件				(含招标文件补充通知)

2、货物和数量

本合同货物：

数量：

3、合同总价

本合同总价为    　　   元人民币。

分项价格：

4、付款方式

本合同的付款方式为：签订合同后甲方支付合同总金额的30%，同时厂家须提供合同总金额的10%的履约保函（该保函应由国有五大银行开具），期限为两年；设备全部进场根据中标清单签字确认后支付合同总额的50%；安装、调试、培训、验收合格，经实际运行无质量问题，甲方支付至合同总金额的100%，乙方开具合同总金额的10%作为质量保证金保函（该保函应由国有五大银行开具）给甲方，质量保证金保函期限为一年，具体细节以合同为准。

5、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：合同签订后15天内交货

交货地点：买方指定地点交货

6合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章并由卖方递交履约保证金后生效。

买  　方：                       卖　  方：

名　  称：(印章)　　　  　　     名　  称：(印章)

日    期：		          	　　   日    期：

授权代表(签字)：          	   授权代表(签字)：

地　　址：			    			地　　址：

邮政编码：			    			邮政编码：

电　　话：			    			电　　话：

开户银行：			    			开户银行：

帐　　号：			    			帐　　号：

# 第八章 合同专用条款

合同专用条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

1、定义

1.5 买方：本合同买方系指：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

1.6 卖方：本合同买方系指：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

1.7 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：　　　　　　　　　　　。

6、交货方式

6.1　本合同项下的货物交货方式为：　　　　　　　　　　　　　　　。

6.2  卖方应在货物发出    天前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。

8、付款条件：            　　　　　　　　　　                     。

9、技术资料

9.1合同生效后     天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给买方。

9.3  如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后    天内将这些资料免费寄给买方。

10、质量保证：

10.3 卖方在收到通知后     天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4 如果卖方在收到通知后     天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

10.5 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起5年。

11、检验和验收：

11.2 货物运抵现场后，买方应在    天内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见 。

验收时间：        ，

验收地点：            ，

验收程序：                              ，

验收小组组成：                     。

验收小组制作验收备忘书，签署验收意见 。

12、索赔：

12.3	索赔通知期限：        天。

15、不可抗力：

15.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后      天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3	不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在      天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

17.1因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，应以以下第       种方式解决：

（1）提请北京仲裁委员会仲裁；

（2）向人民法院提起诉讼。

25、履约保证金：

25.1提交履约保证金的时间：签订合同后 30 天

履约保证金金额：合同总价的　10%

履约保证金形式：由国有五大银行（中国银行、建设银行、工商银行、农业银行、交通银行）开具的保函。

26、合同生效和其它

26.2  本合同一式　　份，具有同等法律效力。买方和卖方各执　　份。

# 第九章 货物需求一览表及技术规格

一 、货物需求一览表

招标编号：TC19044XG/2

项目名称：2019年设备购置（监控）

| 序号 | 名称 | 简要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内半球摄像机 | 白光补光距离不小于15米。（公安部检验报告证明） | 台 | 196 |
| 2 | 电梯半球摄像机 | 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 | 台 | 4 |
| 3 | 红外枪机 | 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 | 台 | 83 |
| 4 | 红外一体机 | 最大分辨率2560x1440。（公安部检验报告证明） | 台 | 24 |
| 5 | 室外智能球 | 支持30倍光学变焦 | 台 | 7 |
| 6 | 智能球型摄像机 | 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP66，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ | 个 | 4 |
| 7 | 人脸抓拍像机 | 人脸检出率不小于99%。（公安部检验报告证明） | 台 | 4 |
| 8 | 人脸比对录像机 | 人脸检索结果支持导出电子表格，包括抓拍图、背景图和人员信息。支持对搜索结果二次检索。（以公安部检测报告为准） | 台 | 1 |
| 9 | 红外枪机支架 | 压铸铝合金材质，表面做喷塑处理 | 个 | 83 |
| 10 | 1.5米纯铝加长吊装支架 | 国标铝型材、防锈、防水，标准承重 | 个 | 24 |
| 11 | 红外全球支架 | 标配支架，与红外球对应结合使用 | 个 | 7 |
| 12 | 电梯专用网桥 | 最高速率可达300Mbps | 台 | 8 |
| 13 | 24口全千兆大功率交换机 | 交换容量≥8.8Gbps | 台 | 21 |
| 14 | 核心交换机 | 采用模块化操作系统，支持多进程备份及ISSU不中断业务升级特性。 | 台 | 1 |
| 15 | 光模块千兆单模 | 单纤/双纤 双纤 | 个 | 48 |
| 16 | 存储服务器 | 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； | 台 | 4 |
| 17 | 企业级硬盘 | 企业级硬盘4TB/128MB(6Gb/秒 NCQ)/7200RPM/SATA3 | 块 | 162 |
| 18 | 综合安防管理平台 | 要求最大支持用户10000个，最大支持并发登陆500个用户 | 套 | 1 |
| 19 | 服务器 | 支持Node Controller技术，最大向上扩展至32路。 | 台 | 2 |
| 20 | 流媒体服务器 | 四核E3-1220v6 企业ERP/OA/数据库/存储/应用/WEB/机房托管/1U | 台 | 1 |
| 21 | 三维键盘 | 屏幕尺寸≥10.2英寸 | 台 | 1 |
| 22 | 视频综合平台 | 投标产品为框架式结构，采用无源背板，机箱不小于13个板卡插槽，系统稳定可靠。 | 台 | 1 |
| 23 | UPS主机 | 功率因数 ≧ 0.99 @ 100% 负载 | 台 | 1 |
| 24 | 铅酸免维护蓄电池 | UPS电源电池12V100AH 铅酸免维护 | 块 | 32 |
| 25 | UPS机柜 | 结构焊接牢固，承重力好，外形美观，组装方便灵活； | 台 | 2 |
| 26 | 液晶显示器 | 21英寸液晶 | 台 | 1 |
| 27 | KVM切换器 | HDMI切换器 支持音频视频KVM多电脑切换器，多路进出 | 台 | 1 |
| 28 | 46寸拼接屏 | 输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，HDMI×1，USB×1 | 块 | 21 |
| 29 | 拼接屏支架 | 46寸新型模块化框架 | 套 | 1 |
| 30 | LED显示屏 | 6992mm*304mm物理点间距 4.75mm | 平米 | 2.31 |
| 31 | PDU | 8位24N01NS-0009插线板/插排/工业连接器插头 工业连接器 | 个 | 10 |
| 32 | 功放 | 功放类型 立体声模式4Ω-8Ω | 台 | 1 |
| 33 | 音柱 | 音箱类型 三分频无源音箱 | 台 | 2 |
| 34 | 配电柜 | 供设备用电，380v； | 个 | 1 |
| 35 | 服务器机柜 | 宽度：600mm，高度：2019mm，深度：1000mm， | 台 | 2 |
| 36 | 线缆及其它等 | 该项可自行调整清单内容进行补充 | 项 | 1 |
| 37 | 电缆电缆 | YJV5*10 | 米 | 35 |
| 38 | 电池链接电缆 |  | 套 | 1 |
| 39 | 接地线缆 |  | 米 | 85 |
| 40 | 浪涌保护器 |  | 套 | 1 |
| 41 | 标识牌 |  | 个 | 322 |
| 42 | 系统调试运行 |  | 项 | 1 |

详见技术规格及要求

- 技术规格及要求

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内半球摄像机 | *内置GPU芯片。（公安部检验报告证明） *内置红外与白光补光灯。（公安部检验报告证明） *支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动白光闪烁。（公安部检验报告证明） 最低照度彩色：0.001 lx ，灰度等级不小于11级。（公安部检验报告证明） 白光补光距离不小于15米。（公安部检验报告证明） 需支持双码流技术，主码流最高2688x1520@25fps，子码流704x576@25fps。 在2688x1520 @ 30fps下，清晰度不小于1500TVL。 支持H.264、H.265视频编码格式，且具有High Profile编码能力。（公安部检验报告证明） 需具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域等功能。（公安部检验报告证明） 需支持DC12V/POE供电。（公安部检验报告证明） | 台 | 196 |
| 2 | 电梯半球摄像机 | 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 最低照度彩色：0.01lx，黑白:0.001lx，灰度等级不小于11级。 红外补光距离不小于30米。 需支持三码流技术，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。 在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式 | 台 | 4 |
| 3 | 红外枪机 | *内置GPU芯片。 *内置红外与白光补光灯。 *支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警饱和白光闪烁。 最大分辨率2560x1440。 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 *最低照度彩色：0.0008 lx，黑白：0.0001 lx，灰度等级不小于11级。 红外补光距离不小于85米。 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440 @ 30fps，子码流704x576@30fps。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 台 | 83 |
| 4 | 红外一体机 | 最大分辨率2560x1440。（公安部检验报告证明） 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。（公安部检验报告证明） *最低照度彩色：0.01 lx，黑白:0.003lx，灰度等级不小于11级。（公安部检验报告证明） 红外补光距离不小于70米。（公安部检验报告证明） 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440 @ 30fps，子码流704x576@30fps。（公安部检验报告证明） 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。（公安部检验报告证明） 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式 *需具有2路报警输入、2路报警输出、1个音频输入、1个音频输出接口，需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。（公安部检验报告证明） 不低于IP67防尘防水等级。（公安部检验报告证明） 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部检验报告证明） | 台 | 24 |
| 5 | 室外智能球 | *视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达300米（以公安部型式检验报告为准） 支持30倍光学变焦 *支持水平手控速度不小于700°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°（以公安部型式检验报告为准） 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 支持300个预置位，支持18条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置， *信噪比≥63dB，网络延时不大于100ms（以公安部型式检验报告为准） *球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持512GB（以公安部型式检验报告为准） 支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持2560×1440@30fps，2048×1536@30fps | 台 | 7 |
| 6 | 智能球型摄像机 | *信噪比≥56dB，网络延时不大于130ms（以公安部检验报告为准） *动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于120dB，宽动态能力综合得分不小于125（以公安部检验报告为准） *球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB（以公安部检验报告为准） *当红外开启后，透明罩出现水雾、灰尘、刮痕时，采集的图像不应出现重影、模糊及光反射现象（以公安部型式检验报告为准） 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP66，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ *具备较好的电源适应性，电压在DC12V±30%范围内变化时，设备可正常工作。（以公安部检验报告为准） | 个 | 4 |
| 7 | 人脸抓拍像机 | *具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（公安部检验报告证明） *像元尺寸不小于2.9um×2.9um。（公安部检验报告证明） *内置GPU芯片。（公安部检验报告证明） *内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节。（公安部检验报告证明） *最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。（公安部检验报告证明） *宽动态能力不小于120dB。（公安部检验报告证明） *支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（公安部检验报告证明） 支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。（公安部检验报告证明） 人脸检出率不小于99%。（公安部检验报告证明） 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。（公安部检验报告证明） | 台 | 4 |
| 8 | 人脸比对录像机 | *支持抓拍库人员频次统计实时报警功能，对指定时间段内反复出现达到一定次数的抓拍人员进行报警（以公安部检测报告为准） *支持人脸库管理：支持新建、删除、修改、查询、复制人脸库，可通过U盘、web端、客户端软件或批量导入工具进行单张、批量导入导出人脸图片；支持32个人脸库，库容10万张人脸图片；人脸图片支持姓名、性别、联系方式、证件类型、证件号、生日、省、市、建模状态等属性；人脸库查询结果支持列表、图表2种展示方式；支持人脸库整库加密导入导出（以公安部检测报告为准） *支持按照姓名、人脸属性（性别、年龄段、戴眼镜、表情、戴口罩等）检索人脸抓拍图片；人脸检索结果支持导出电子表格，包括抓拍图、背景图和人员信息。支持对搜索结果二次检索。（以公安部检测报告为准） *可接入AI硬盘（以公安部检测报告为准） *支持通过远程预览加密，只有输入秘钥才能解开视频；并支持码流AES加密（以公安部检测报告为准） *支持识别人脸抓拍图属性，包括性别、年龄段、戴眼镜、帽子、表情、口罩、胡子等（以公安部检测报告为准） *支持人脸比对报警联动，可设置人脸相似度0-100，支持推送报警信息至客户端（以公安部检测报告为准） *支持陌生人报警，人脸比对报警推送消息至手机APP，可通过手机APP查看陌生人抓拍图片并回放报警关联录像（以公安部检测报告为准） | 台 | 1 |
| 9 | 红外枪机支架 | 压铸铝合金材质，表面做喷塑处理 | 个 | 83 |
| 10 | 1.5米纯铝加长吊装支架 | 防锈、防水，标准承重 | 个 | 24 |
| 11 | 红外全球支架 | 标配支架，与红外球对应结合使用 | 个 | 7 |
| 12 | 电梯专用网桥 | 电梯专用无线网桥 采用高性能802.11n 2X2 MIMO芯片 最高速率可达300Mbps 传输距离500米 | 台 | 8 |
| 13 | 24口全千兆大功率交换机 | *24个10/100/1000M电口（支持POE供电）-2个千兆SFP光口-1个Console口 *交换容量≥256Gbps，包转发率≥96Mpps 支持POE端口智能重启识别终端流量与功率电压，终端异常自动重启端口供电。 *支持POE端口定时供电 | 台 | 21 |
| 14 | 核心交换机 | *框式交换机，6插槽（4业务插槽，2主控插槽）； *支持双引擎板卡，双电源插槽 *单板10G独立SFP+端口数≥6； *单板支持千兆独立SFP端口≥24，千兆复用电口≥8； 整机千兆电口≥16，千兆光口≥25，万兆SFP+端口≥7 *交换容量≥7Tbps/12Tbps *包转发率≥2280Mpps *提供节能证书 *需含网络设备运行系统（支持自动生成网络拓扑图，支持对交换机端口的图像化显示，能够直观明了知道交换机端口所连设备类型和端口的状态） | 台 | 1 |
| 15 | 光模块千兆单模 | 千兆SFP单模模块-(1310nm，20km) | 个 | 48 |
| 16 | 存储服务器 | 单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB，需配置冗余电源，支持双系统（其中电源仅以照片证明即可） *单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个万兆口或≥8个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口，可扩展2个SSD固态硬盘 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； *可接入硬盘≥48块，支持SATA和SAS混插 应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、RAIDErasingCode、Raid5EE模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； *设备可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常 应能接入并存储1880Mbps视频图像，同时转发1880Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像； *当RAID中某块工作正常的硬盘被误拔出后，60分钟内插回，该硬盘能恢复到原RAID中，系统自动恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行增量数据恢复 *在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入 *支持接入单前端设备不超出30路码流冗余存储 *可接入MPEG4、H.264、H.265、Smart265、SVAC的前端设备并存储录像文件,可将大华、宇视、海康等厂商SDK封装格式的视频流转成标准（MPEG4、H.264、H.265、SVAC等编码格式）PS流（ProgramStream）输出。 *设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储。（以公安部检测报告为准） *可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。（以公安部检测报告为准） *可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。（以公安部检测报告为准） | 台 | 4 |
| 17 | 企业级硬盘 | 商品毛重：0.78kg，接口：SATA接口转速：7200rpm容量：4TB缓存：128MB规格：企业级硬盘4TB/128MB(6Gb/秒 NCQ)/7200RPM/SATA3 | 块 | 162 |
| 18 | 综合安防管理平台 | 要求最大支持用户10000个，最大支持并发登陆500个用户。要求支持用户权限管理。 要求支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户IP绑定，指定IP地址用户才能登陆平台 。要求采用PostgreSQL数据库，支持Windows操作系统； *要求支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看 *要求支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支视频功能： *要求支持对重点人员识别，处于重点人员名单内的人脸出现时，系统自动报警。 *要求支持以脸搜脸 | 套 | 1 |
| 19 | 服务器 | 4114(10核2.2GHz)×1/32G DDR4/1TB 7.2K SATA×2/SAS_HBA/1GbE×2/Win Svr 2016 简中标版/550W(1+1)/2U/16DIMM 全新英特尔®至强®可扩展处理器Purley平台，为用户的各项应用提供更高的性能。处理器可以支持更多核心，支持AVX-512指令集处理器之间采用更多、更快的UPI总线替代原QPI总线，大幅提升CPU之间协作效率。带宽最高提高至10.4GT/s，整机待机功耗降低50%，数据传输效率由4%提升至21%，平滑支持双、四、八路平台。 每颗CPU物理核心提高至28核，每个核心更多Cache。FPGA-on-Chipset进一步提高性能及稳定性 支持Node Controller技术，最大向上扩展至32路。 ·强大的处理性能 使用Intel最新推出的C620系列芯片组，支持SATA，SATA RAID扩展，给用户多种选择，同时全新X550、X722、XL710网卡换代，可扩展1Gb/10Gb网络接口。支持PHY、MAC等不同方案，OCP规范化，更灵活，成本优。 ·丰富的可扩展性 每颗CPU支持6个内存通道，整机支持16个DIMM插槽，内存容量可扩展至2TB，内存频率2666/2400/2133MHz，提供灵活且强大的内存配置选择。带宽性能提升1.5倍，支持AEP、NVDIMM。 ·较强的IO扩展能力 最大支持6个PCIe扩展，最高支持12块3.5寸或2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘和后置2块2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘。 支持NVMe 扩展，提供NVMe SSD RAID 0/1。 ·多种存储接口选择 支持SATA、SAS、M.2、U.2及Micro SD卡等多种存储接口 ·卓越的散热设计 支持5-40℃稳定运行，支持PID精细化无极调速，支持板卡实时精准温度监控 | 台 | 2 |
| 20 | 流媒体服务器 | 四核E3-1220v6 企业ERP/OA/数据库/存储/应用/WEB/机房托管/1U | 台 | 1 |
| 21 | 三维键盘 | 屏幕尺寸≥10.2英寸 屏幕类型：触控屏 *分辨率要求：1280*720 *支持DVI和HDMI接口外接显示设备实现图像预览 支持音频输入/出口 支持2个USB口 连接云台设备时，可通过摇杆或触控屏实现云台设备控制功能，支持预置位、自动巡航、模式路径、光圈调节、变焦、雨刷、灯光等功能。 支持抓图、录像功能，文件 | 台 | 1 |
| 22 | 视频综合平台 | 投标产品为框架式结构，采用无源背板，机箱不小于13个板卡插槽. *投标产品支持双电源冗余，双主控板热备份。 *投标产品主控板具有8个串口，每个串口挂载8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口。 *投标产品支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能. 投标产品单板支持128个漫游窗口叠加，支持窗口置顶或置底设置。 *投标产品支持双主控切换过程，编码显示/预览视频无卡顿。投标产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示。投标产品支持将25帧或30帧的视频转换为50或60帧。 *投标产品可通过无线终端将视音频、图片、PPT等传送到屏幕上显示。投标产品支持分辨率16384x6480、30Hz图像上墙功能，并且可以实现解码显示或本地回放实时视频，可设置点对点无缩放上墙。投标产品的信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应≤35ms *投标产品的图像切换时间＜20ms。 *投标产品支持解码中断时保留最后一帧的功能，解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩无色差。 | 台 | 1 |
| 23 | UPS主机 | 输入范围 305-478 VAC ± 3% 于 100% 负载，190-520 VAC ± 3% 于 50% 负载，输出电压 208/220/230/240VAC，功率因数 ≧ 0.99 @ 100% 负载 | 台 | 1 |
| 24 | 铅酸免维护蓄电池 | UPS电源电池12V100AH 铅酸免维护，毛重：28.0kg类别：UPS电池UPS外置电池，容量：100AH/12V | 块 | 32 |
| 25 | UPS机柜 | 结构焊接牢固，承重力好，外形美观，组装方便灵活；表面：酸洗，磷化，经典喷涂；可装100AH电池16块，尺寸470*87*1205（长*宽*高）mm | 台 | 2 |
| 26 | 液晶显示器 | 21英寸液晶 | 台 | 1 |
| 27 | KVM切换器 | HDMI切换器 支持音频视频KVM多电脑切换器，多路进出 | 台 | 1 |
| 28 | 46寸拼接屏 | LCD显示单元为：46“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，物理拼缝≤3.5mm，响应时间≤8ms。 输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，HDMI×1，USB×1 *为保证产品具备良好的防护性和稳定性，LCD显示单元需提供封面首页具有CNAS标识的盐雾试验、防火、防尘等级IP6X检测报告复印件。 *LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮。屏幕漏光度小于0.01cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作。 *LCD显示单元采用10bit芯片，显示图像色彩度达到1.07billion，显示256灰阶。提供第三方检测报告复印 *LCD显示单元采用2mm金属结构件，3m辐射范围值在47db以内，保证操作人员处于安全值，能做外部设备3V/m的电磁干扰下稳定运行。 *LCD显示单元采用智能温控设计，散热效率提升50%以上。 | 块 | 21 |
| 29 | 拼接屏支架 | 46寸新型模块化框架 | 套 | 1 |
| 30 | LED显示屏 | 6992mm*304mm物理点间距 4.75mm 物理密度 44321点/㎡ 显示颜色 1R 单元板尺寸 304mm*152mm 单元板分辨率 64*32 单元板重量 170克 | 平米 | 2.31 |
| 31 | PDU | 8位24N01NS-0009插线板/插排/工业连接器插头 工业连接器 | 个 | 10 |
| 32 | 功放 | 功放类型 立体声模式4Ω-8Ω 负载阻抗 并接单声模式 4Ω-8Ω桥接单声模式 8Ω-16Ω 额定功率8Ω/300W×2 4Ω/500W×2 总谐波失真 <0.05% 互调失真 <0.05% 频率响应 20Hz~20kHz(±0.5dB) 阻尼系数 >600(8Ω/100Hz) 信噪比 >102dB(A) 输入阻抗 ＞20kΩ 输入接口 3脚XLR/6.35mm插座 输出接口 防碰触接线柱，NL4型 净重 14kg 机身尺寸 483×375×88mm | 台 | 1 |
| 33 | 音柱 | 音箱类型 三分频无源音箱 驱动器 高频 HF：1×1.75"芯高音驱动器 低频 LF:4×4" 低频驱动单元 箱体 箱体类型 密闭音柱 箱体材质 15mm , 层压板 表面处理 箱体 白色聚亚胺脂喷涂 面网 白色塑粉涂层，1.0mm钢制孔板 电声指标 频率响应 ±3dB 160Hz-17kHz -10dB 150Hz-20kHz 音箱功率 额定功率RMS(1) 120W 长期连续功率 240W 短期连续功率 480W 指向性(H×V) 水平覆盖角 150° 垂直覆盖角 150° 灵敏度(1W/1m) 88dB 最大声压级 115dB 额定阻抗 8Ω 音箱尺寸(W×H×D) 144×692×166mm 净重 10.0kg 总重 11.0kg | 台 | 2 |
| 34 | 配电柜 | 供设备用电，380v； 1：设备柜主供监控大屏幕，输出220v。 2：设备柜为不间断电源转换，输出220v。 | 个 | 1 |
| 35 | 服务器机柜 | 宽度：600mm，高度：2019mm，深度：1000mm，材质：冷轧钢材质，板材厚度：方孔条2.0mm，表面处理：脱脂、陶化、喷塑，机柜外形：前单开后双开 | 台 | 2 |
| 36 | 线缆及其它等 | 该项可自行调整清单内容进行补充 | 项 | 1 |
| 37 | 电缆电缆 | YJV5*10 | 米 | 35 |
| 38 | 电池链接电缆 |  | 套 | 1 |
| 39 | 接地线缆 |  | 米 | 85 |
| 40 | 浪涌保护器 |  | 套 | 1 |
| 41 | 标识牌 |  | 个 | 322 |
| 42 | 系统调试运行 |  | 项 | 1 |

备注：以上分项带“*”项为不可偏离项，需提供相应产品资料、盖公章的厂家授权书及售后服务承诺书，否则可视为不响应。

其他要求：

1、项目经理资格：通信与广电或者机电专业  贰  级（含以上级）  建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且不得担任其他在施建设工程项目经理。

2、履历要求：委派至现场的项目经理必须具有五年以上类似工程项目经理的业绩，同时具有至少一个以上与本工程相类似项目业绩。

其他要求：无。

# 第十章  评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

1、招标人根据招标货物特点组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由相应专家及有关方面的人员组成。

2、评标因素

评标严格按照招标文件的要求和条件采用综合评分法，评标的基本分为100分，评标内容分为报价、商务、安装部分3个部分。各部分依据如下原则评定。

（1）投标报价占30分。价格得分=评标基准价/投标报价×30%×100（满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价） ；评标基准价=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价作为评标基准价，其价格分为满分。

（2）商务部分占34分。从投标产品的检验报告、厂家授权书及售后服务承诺、节能、环保、项目经理业绩、技术负责人业绩、拟派本工程人员实力进行比较和评价。

（3）安装方案部分占36分。从施工总体进度计划及保障措施、质量保证体系和质量保证措施、施工方案及技术措施、安全措施（防火、防盗、文物保护）、现场文明施工、环保方案、劳动力计划、现场组织管理机构、成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺、紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施进行比较和评价。

3、 评标方法:

(1)按照下表所列的各项评标因素及权重,采用综合打分的方法进行。

(2)小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评分细则

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分准则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价得分 | 30 | 报价得分=评标基准价/投标报价×30%×100（满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，保留至小数点后两位） |  |
| 2 | 投标产品的检验报告、厂家授权书及售后服务承诺 | 20 | 具有完整的检验、试验报告得6分，厂家授权书及售后服务承诺得7分，售后服务承诺书7分。 |  |
| 3 | 节能、环保 | 1 | 采用列入节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录的货物，得1分，未采用或未提供相关证明文件的，得0分 |  |
| 4 | 项目经理业绩 | 5 | 有一项同类工程业绩得2分，有项目经理一级资质加2分，二级资质加1分，没有不加分；加到本项最高分为止 |  |
| 5 | 技术负责人业绩 | 4 | 每一项同类工程业绩得1分，最多2分，高级职称加2分，加到本项最高分为止 |  |
| 6 | 拟派本工程人员实力 | 4 | 项目部人员配置全面、合理得4分； 项目部人员配置较合理得3分； 项目部人员配置一般得2分； 项目部人员配置较差得0分； |  |
| 7 | 施工总体进度计划及保障措施 | 4 | 施工总体进度计划及保障措施完善的，得4分 施工总体进度计划及保障措施较完善的，得3分 施工总体进度计划及保障措施一般的，得2分 施工总体进度计划及保障措施较差的，得1分 无施工总体进度计划及保障措施得，得0分 |  |
| 8 | 质量保证体系和质量保证措施 | 4 | 质量保证体系和质量保证措施完善的，得4分 质量保证体系和质量保证措施较完善的，得3分 质量保证体系和质量保证措施一般的，得2分 质量保证体系和质量保证措施较差的，得1分 无质量保证体系和质量保证措施得，得0分 |  |
| 9 | 施工方案及技术措施 | 4 | 施工方案及技术措施完善的，得4分 施工方案及技术措施较完善的，得3分 施工方案及技术措施一般的，得2分 施工方案及技术措施较差的，得1分 无施工方案及技术措施的，得0分 |  |
| 10 | 安全措施（防火、防盗、文物保护） | 4 | 安全措施（防火、防盗、文物保护）完善的，得4分 安全措施（防火、防盗、文物保护）较完善的，得3分 安全措施（防火、防盗、文物保护）一般的，得2分 安全措施（防火、防盗、文物保护）较差的，得1分 无安全措施（防火、防盗、文物保护）的，得0分 |  |
| 11 | 现场文明施工、环保方案 | 4 | 现场文明施工、环保方案完善的，得4分 现场文明施工、环保方案较完善的，得3分 现场文明施工、环保方案一般的，得2分 现场文明施工、环保方案较差的，得1分 无现场文明施工、环保方案的，得0分 |  |
| 12 | 劳动力计划 | 4 | 劳动力计划完善的，得4分； 劳动力计划较完善的，得3分 劳动力计划一般的，得2分 劳动力计划较差的，得1分 无劳动力计划的，得0分 |  |
| 13 | 现场组织管理机构 | 4 | 现场组织管理机构合理的，得4分； 现场组织管理机构较合理的，得3分； 现场组织管理机构一般的，得2分； 现场组织管理机构较差的，得1分； 无列明现场组织管理机构的，得0分 |  |
| 14 | 成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺 | 4 | 成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺完善的，得4分 成成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺较完善的，得3分 成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺一般的，得2分 成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺较差的，得1分 无成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺的，得0分 |  |
| 15 | 紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施 | 4 | 紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施完善的，得4分 紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施较完善的，得3分 紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施一般的，得2分 紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施较差的，得1分 无紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施的，得0分 |  |
| 总分 | 100分 |

4、中标条件

(1) 投标文件符合招标文件要求。

(2) 综合评分排序在前。

(3) 有良好的履行合同能力。

(4) 投标报价不得高于预算。

5、评标委员会将根据评标标准对各投标方进行打分排序，中标制造商的确定如下：

经审查合格后，总分排名第一的为中标商。

6、投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）报价超过项目预算或分包控制金额的；

（2）未按招标文件规定的形式和数量交纳投标保证金的；

（3）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（4）不具备招标文件中规定资格要求的；

（5）未满足招标文件中标注*号条款要求；

（6）属于招标文件（第一册）所列无效投标情形；

（7）不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

7 评标过程保密

7.1 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

7.2 在评标期间，投标人企图影响招标人的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

注：1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6 %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业。

3.投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：在评分细则中加1分.

4.如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

5.同品牌处理办法：

如采用最低评标办法，则：提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

如采用综合评标法，则：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6.中标候选人并列式时的处理方式：

如采用最低评标办法，则：    /        ；

如采用综合评标法，则：得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

| 商务符合性审查表 |
| --- |
| 审查事项 | 投标人名称 | 投标人名称 | 投标人名称 |
| 招标文件要求 | 条款号 |  |  |  |
| 未提供进口产品（不允许采购进口产品时适用） | 1.3.5 |  |  |  |
| 符合中小企业投标要求 | 1.3.6 |  |  |  |
| 符合联合体规定 | 1.4.7 |  |  |  |
| 满足投标人的关联性要求 | 1.5 |  |  |  |
| 满足投标范围的完整性要求 | 8.1 |  |  |  |
| 未包含价格调整要求 | 11.5 |  |  |  |
| 保证金符合要求 | 12.4 |  |  |  |
| 投标有效期满足要求 | 13.1 |  |  |  |
| 投标文件采用不可拆装的胶订方式 | 14.3 |  |  |  |
| 接受算术修正 | 20.2 |  |  |  |
| 同一品牌处理 | 20.3 |  |  |  |
| 符合强制采购节能产品要求 | 20.5 |  |  |  |
| 签署和盖章符合要求 | 22.2 |  |  |  |
| 未发现串通投标 | 22.2 |  |  |  |
| 报价说明可以接受 | 22.2 |  |  |  |
| 无采购人不能接受的附加条件 | 22.2 |  |  |  |
| 未参与其他服务 | 1.6 |  |  |  |
| 未发现影响采购人决策行为 | 1.7 |  |  |  |
| 报价未超过预算或最高限价 | 2.3 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |

| 技术符合性检查表 |
| --- |
| 检查事项 | 投标人名称 | 投标人名称 | 投标人名称 |
| 招标文件要求 | 条款号 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |