溶气气浮机

应用范围： 
气浮作为污水处理的一个工艺，被广泛应用于污水和给水处理中，TDAF型气浮设备主要适用于以下方面： 
1． 各种重金属离子的去除（电镀混合污水处理） 
2． 炼油及各类含油废水的油水分离 
3． 制革废水的油脂及色度去除 
4． 印染污水的去色处理及杂质分离 
5． 各类污水生物处理后生物膜的分离 
6． 污泥浓缩（处理能力为设备污水处理能力的20－30％） 
7． 给水工程中藻类的去除 
8． 肠衣加工废水处理 
特点： 
1． 结构紧凑，便于吊装运输，安装方便 
2． 采用专利溶气技术，溶气系统溶气效率大于80％ 
3． 采用新型释放器，不易堵塞，释放器效率高达99％以上，气泡直径均在50um以下 
4． 设备自带控制箱，调试后正常运行可达完全自动化

处理后部分清水（设计指标为20－40％，通常采用30％）经气浮循环工作泵，加压进水溶气罐中与空气进行混合，空气溶解到水中，这时的溶气效率达到80%以上；溶气罐中的空气由液位自控仪控制空压机，自动补充到溶气罐中 ；溶气罐出来的溶气水，此时溶气罐的压力为0.3－0.4Mpa,经过释放器，使溶气水压力减压释放，使溶气水压力减为零或负压，溶解在水中的空气从水中释放出来，形成粒径为20－50um的微气泡，微气泡同 污水中的悬浮物结合，部分微气泡就直接生长在悬浮物中，使悬浮物在污水中的比重变小，直至浮上水体表面；形成大量浮渣，再由气浮池上安装的链式刮沫机，把浮渣清除；气浮池低部的清水，经清水集水管，进入气浮清水池后，除部分作为回流溶气水外，可直接向外排放 或进入后一级处理设备。

设计工艺流程对加药装置的特殊要求

溶气气浮适用于处理低浊度、高色度、高有机物含量、低含油量、低表面活性物质含量或具有富藻的水。相对于其它的气浮方式，它具有水力负荷高，池体紧凑等优点。但是它的工艺复杂，电能消耗较大，空压机的噪音大等缺点也限制着它的应用

冬季保养

一、每天上班时检查溶气气浮机进污水泵和回流泵是否结冰，包括水泵的润滑加油，填料的松紧，底阀的密封比空压机的加注机油等。

二、检查空压机空气滤水伐有无上冻，以判断空压机正常运转，有无杂声及发热现象。

三、检查刮渣机的传动部分及刮板，在寒冷状态下是否变硬折断，以免影响使用。

四、注意混凝剂搅拌储存罐避免结冰，并经常做小样试验。

五、对各设备阀门管路进行检查以免阀门管路有堵赛、并按要求分别置于“开”或“关”的位置。

六、停机时必须将水放干净，以免结冰堵塞。