欢迎来电咨询：吕经理 138 133 00911 武经理 187 8888 0043

不锈钢门框成型机，窗框成型机

门框成型机，窗框成型机工艺 
放料——整平——冲孔----成型-----切断——收料 
设备性能 
1、机组轧制材质：不锈钢，冷轧板

2, 板材厚度0.8-1.5mm
3、生产速度：0-10米/分钟 
4、装机总容量：大约20kw
5、生产占地面积：长15米X宽3米 
6, 电压：380V/415V，50Hz, 3相
设备组成部件 
门框成型设备，窗框成型设备主要由放料机、导向部分、整平部分、冲孔、成型主机、切断机、收料台、电器控制柜等部件组成。

设备主要部件的技术参数： 
放料机  
负载能力：5吨

导向机架

冲孔部分
成型主机部分  
成型机架：22-32道次 （根据不同形状而定）
成型模具材质：Cr12，抛光处理，淬火处理，硬度为HRC56-62º 
功率：20kw

切断装置：液压切断，型腔模具切断 
电器控制：PLC 
我公司生产的不锈钢门框成型生产线产品特点：“炜桦冷弯”提供的不绣钢门框成型机为定制化设备，可根据客户的不同需求，集成生产所需的众多工艺，如自动换料机、切割和冲压系统，以及复杂的焊接、铆接、折弯、搬运和包装等系统。这些都将为提高生产能力带来巨大的附加值。其生产的冷弯成型生产线设备：轧制材料的材质包括冷轧钢带、热轧钢带、酸洗板（钢带）、彩钢板（钢带）、镀锌钢带和不锈钢带等；专业制造能处理0.2mm—12mm厚金属板材；生产出来的型材尺寸精度可以控制在0.05毫米以内，这在国内具有行业领先地位。