| 电磁配压阀 | 窗体顶端 窗体底端 |
| --- | --- |
|  | 西安蓝田恒远水电设备有限公司 电话:(029)83337934 传真:(029)88217610 手机:15091679146 E-mail:lizhaozhao100@163.com |

一、概述 实现流动介质换向，用来引导和停止液压系统二位执行机构的滑动。 二、特点 ■ 有效控制更大的功率而不增加电磁铁功能 ■ 有较高的功率／重量比、功率／尺寸比，节省设置成本和空间 ■ 改进了阀芯阀孔的设计制造技术，内泄漏小，减小了功率损失，提高了系统的效率 ■ 组合可以选择，安装灵活 ■ 适用多种油液，无须更换密封件 ■ 优秀的疲劳寿命与持久寿命，可靠性高 ■ 可以迅速更换电磁铁线圈而不引起液压系统的漏油 三、技术参数 ■ 工作压力： ≤35 MPa ■ 电压： DC24V DC110V DC220V ■ AC110V / 50Hz AC220V / 50Hz ■ 功率: AC 225VA 265VA DC30W AC 225VA DC30W ■ 响应时间： AC线圈 通电响应：18ms DC线圈 通电响应：60ms ■ 断电响应：32 ms 断电响应：40ms ■ 温度限制： 最高环境温度：AC 线圈：40 ℃ DC 线圈：70 ℃ ■ 最低环境温度：-20 ℃ ■ 环境相对湿度： 95 % RH ■ 最大流量： 60L / mln ■ 电磁铁安装： 螺纹接线盒，安装座 ■ 重量： 8.3Kg （含底板） 四、外形尺寸 五、选型说明