为了适应市场多元化的需求，我司全新推出汽油机动力五谷杂粮磨粉机。

五谷杂粮磨粉流动使用借不到电源怎么办？雷迈全新改良款汽油机动力五谷杂粮磨粉机，汽油机动力，移动使用方便，不用再为找不到电源而烦恼。适用于流动性作业。

雷麦汽油五谷杂粮磨粉机分两大类：电子打火+手拉发动和手拉发动。电子打火+手拉发动汽油发动机采用重庆瑞耐170cc二代汽油机（注：电子打火无广州本田汽发动机，真正的广州本田牌子是没有生产电子打火发动机的，而且机身上没有机身编码，但是这些厂家在价格就会要便宜很多，让很消费都相信自已花很少的钱买到品牌的发动机。杂牌发动机的磨粉机要比正牌发动机轻4-5公斤左右）。另重庆瑞耐发动机所采用的技术为日本技术，噪音低，运转平稳，稳定性好。

雷麦牌手拉发动汽油五谷杂粮磨粉机的发动机采用GX160广州本田汽油机，该汽油机全国联保,机器轻巧美观，机器底座加了钢板底座，避免了机器满地跑的现象，（其他厂家的机器会出现满地跑的现象且发动机采用的是佛山理力发动机）

汽油五谷杂粮磨粉机产品介绍：

雷麦五谷杂粮磨粉机最新改良款汽油发动机，由发动机直接带动磨头转轴（使用皮带带动容易打滑发生危险）。另该款磨粉机，在机头和发动机链接的位置采用美国进口不导热材料。使发动机发热时不会导热至机头。（磨粉过程中机头适度发热，是由于动静磨盘高速运转对磨所造成的磨擦起热现象。）（专利产品，伪造必究。）

雷麦汽油五谷杂粮磨粉机优势解说：

新款汽油动力磨粉机采用真正原厂发动机，动力更足，稳定性更好，手拉发动发动机用的是广州本田发动机（6匹马力）、每台发动机上都有机身编码，可以本田公司官网查询、市面上有很多厂家自称是广州本田发动还是电子打火的，完全是误导，因为真正的广州本田牌子是没有生产电子打火发动机的，而且机身上没有机身编码，但是这些厂家在价格就会要便宜很多，让很消费都相信自已花很少的钱买到品牌的发动机。杂牌发动机的磨粉机要比正牌发动机轻4-5公斤左右。

电了打带手拉发动一体磨粉机的发动机采用重庆瑞耐发动机、噪音小、原厂配带减震垫、动力大，一般 市面上一些发动机不适合冬天使用，气温低导致难起动等缺点。广州雷迈机械汽油动力磨粉机采用瑞耐发动机把这些所有的问题解决。

汽油五谷杂粮磨粉机技术参数：

| 型 号 Model | MF-168（304S.S） |
| --- | --- |
| 动 力 Power | 6HP | 7.5HP |
| 最大功率及相应转速 Max power and speed KW/（r/min） | 3.05/3600 | 5.5/3600 |
| 最低空载稳定转速（怠速）（r/min） | ≤1400 |
| 燃油消耗率 Fuel consumption（g/(KW.h)） | ≤395 |
| 机油消耗率 Oil consumption（g/(KW.h)） | ≤6.8 |
| 细度 Fineness(mesh) | 50~200目 |
| 生产能力 output（kg/h） | 20~40kg/h |
| 外形尺寸 Dimension（mm） | 400×550×740mm |
| 重量 Weight（kg） | 45kg | 50kg |
| 启动方式： | 手拉发动 | 手拉发动+电子打火 |
| 可 调 性： | 进料快慢和出料粗细均可调节 |
| 价 格： Price | 电议 | 电议 |

汽油五谷杂粮磨粉机特别声明：

五谷杂粮磨粉机（含电机）均保修一年，保修期内属于质量问题，公司免费提供件配和维修。如属于人为损坏的维修，公司只收取成本费用。本机终身维护。

汽油五谷杂粮磨粉机作用：

五谷杂粮磨粉机能将各种粮食、中药材研磨成50~200目的均匀粉末

汽油五谷杂粮磨粉机工作原理：

该磨粉机靠两块布满齿槽的磨盘对磨运转从而将物料磨成粉末。该机属连续投料式作业，结构简单大方，容易操作，磨粉细腻，出料顺畅

汽油五谷杂粮磨粉机加工范围：

粮食类——芝麻、核桃、大米、黑米、黄豆、绿豆、花生、莲子、玉米、高粱、大麦、荞麦、燕麦等；

药材类——杏仁、茯苓、红枣、芡实、枸杞、薏仁、山楂、淮山、首乌、红豆、乳香、菟丝子、当归、党参、黄芪等；

化工类——不含腐蚀性的软性矿石。

想了解更多有关该产品的具体参数、价格或者需要前来工厂试机的新老客户们，请拨打免费客服热线：020-28655026/13073080573。林欣小姐将热诚为您服务！因为专业，所以品质超群！