联系电话：13872861933

联系电话：13872861933

大宇嘟嘟19座幼儿园校车

桂林客车工业集团有限公司（桂客集团）是广西最大的客车生产企业，拥有客车整车和底盘生产资质，主要生产客车整车、底盘及汽车配件。

桂客大宇19座嘟嘟幼儿园校车标准配置：
发动机：锡柴4DW93-84E3；
离合器：液压气助力；
轮胎规格： 215/75R17.5；
变速器：五档机械变速箱； 
车桥：荆州湖桥，前桥2.0T/后桥3.0T；
乘员配置：17（小学生座椅）+1(看护座椅) +1（司机椅），布面料学生椅，单座350mm，带扶手，2+2布置，全车座椅配安全带；
断气刹、动力式转向、上下前后可调方向盘、气压制动（行车制动）、ABS系统、间隙自动调整臂、700顶风窗（不带换气扇）、竹地板加耐磨地板革、左右软化护栏带挡板，左侧前挡遮阳帘、司机风扇1个、手动倒车镜、侧窗—上1/2推拉、下1/2固定、铝合金分体窗、倒车监视器、停车指示牌、驶记录仪(带GPS)、内视镜、阳光歌声播放系统(含MP3收放机）、电控折叠乘客门、除霜器；后围应急门；自动灭火器及2kg灭火器1个，顶侧内蒙PVC单贴面板，侧窗塑料盖板、安全锤2把 
车载(车内、车外)监控录像系统、急救箱、国产素色漆、校车标准漆色及图案、标准标识、标牌。

桂林19座幼儿园校车底盘：
底盘厂家：桂林客车工业集团有限公司
底盘型号：GL6650DT
轴距(mm)：3100
轮距(mm)：1640/1525
悬架系统：多片簧，前3后4
制动系统：气制动，前盘后鼓，后100mm

发动机型号：4DW93-84E3F（国Ⅲ）
最大功率(kw/r/min)：75/3200 67/3050 
最大扭距(N.m/r/min)：270/1600-2400 220/1900-2100 
排量（L）：2.982 2.54 
发电机：70A 55A 
变速箱：DF5S300 DF5S300

前悬/后悬(mm) 920/1960
接近角/离去角(°) 25/10
最大爬坡度（%） 25
整备质量(kg) 4340
最大总质量(kg) 5000
最高车速(km/h) 80

联系电话：13872861933

联系电话：13872861933