采购货物一览表

第1包：梯度荧光定量PCR仪

| 编号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梯度荧光定量PCR仪 | 1 | 一、主要性能 1、五色荧光PCR系统，可实现多重PCR，可同时检测5个靶基因 2、有梯度PCR功能 3、完全试剂开放，各种科研和临床试剂适用 4、适用于各种化学策略，如Taqman, Molecular Beacon, 双FRET探针 ， SYBR Green I等 5、采用普通的PCR薄壁管、96孔板等，消耗品成本低 6、软件界面友好，功能强大 二、主要技术要求 *1、荧光检测通道:五色，可同时检测5个靶基因 *2、激发光光源:卤钨灯， 400-700nm 波谱范围宽 *3、检测灵敏度:能检测人类基因组中的单拷贝1b-actin基因 4、动态范围:9个数量级 *5、检测器:CCD 6、滤光片:激发滤光片5个，发射滤光片5个， 可检测FAM/SYBR，HEX/TET/VIC，TAMARA，TexasRed/Rox，CY5 *7、有梯度PCR功能:温度梯度范围40-99℃，梯度落差范围1-25℃ 8、升降温速率:升温最大3.3℃/秒，降温最大 2.0℃/秒 9、操作界面:双屏显示，定性PCR实验也可通过仪器自带的超大LCD显示屏显示，可通过仪器面板设置程序等操作 10、试剂定量方式: Taqman, Molecular Beacon，MGB探针，SYBR Green ，FRET探针等 11、仪器有校正功能 12、升降温方式: Peltier和Joule技术 13、温度范围:4-100℃ *14、温度正确性: ±0.3℃ *15、最大样品容量 :96个 *16、耗材： 普通0.2ml PCR薄壁管、8联管、12联管及96孔板等 17、操作分析软件:除程序设置、标准曲线定量、熔点曲线分析、等位基因分析功能外，还可以进行基因表达分析，自动归一化，根据表达差异绘图等 18、有终点法分析功能 |

第2包：冰冻切片机

| 编号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冰冻切片机（进口） | 1 | 一、技术规格 1.标本总行程 25mm 2.前进速度 >1mm /秒 3.切片厚度 1－20μm，以1μm为增量 20－60μm，以5μm为增量 4.切割行程 57mm 5.回缩距离 40μm * 6.方向调节 样本头适配器，可自由旋转360； 7.冷冻箱温度 当环境温度≤+25℃时 8.冷冻箱温度 0～-35℃ （启用加强制冷时温度更低） 9.速冻台温度 -55℃ （启用加强制冷时温度可达-60℃，可调） 二、性能特点： 1. 切片机在冷冻箱外，可缩短制冷时间，延长压缩机寿命。 ﹡2. 速冻台温度，1分钟内可达－55℃，启用加强制冷，温度可达到－60℃。 ﹡3. 冷冻箱在两小时内从室温降至工作温度-35℃，启用加强制冷，温度可达到－40℃。 4. 制冷快速避免样本内形成冰晶。 5. 采用无CFC环保型冷冻剂与隔热泡沫。 6. 在冷冻箱外操纵切片厚度的调节； 7. 切片装置位于冷冻箱外，清洁与消毒除霜快捷简便 ﹡8. 触摸式屏幕中文操作界面，使用方便 ﹡9. 液晶触摸屏 10. 刀片夹持器平板的倾斜角度有利拾取组织切片 11. 最新设计防卷板耐用耐磨操作简便 12. 手轮可在多个位置锁定，避免操作损伤 13. 独立的键锁保证非专业人员不可使用 14. 多个权限码保护仪器设定 15. 配备密封式废液瓶以保护实验室环境 16.消毒系统 冷冻箱可用福尔马林熏蒸消毒，能有效杀灭结核杆菌与其它病原体； 17.可以预设消毒、除霜程序，也可进行即时消毒、除霜； 人体工程学设计 可调脚踏架（三种位置） * 18.刀架可为左右移动，减少夹放刀片的次数、最大限度使用刀片；刀架可以前后左右移动以及进行角度的调节，配不同颜色的固定操控杆。 |

第3包：微孔板发光检测仪

| 编号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微孔板发光检测仪（进口） | 1 | * 1.灵敏度：3×10-21摩尔萤光素酶 * 2.线性响答范围：>9个数量级 3.交叉反应：优于3×10-5 4.精确性：变异系数CV<3% 5.探测器：光电倍增管（PMT） 6.光谱响答范围：350～650nm 7.峰值波长：420nm * 8.微孔板制式：96孔板 * 9.进样器： 2个进样器 10.进样体积：25～250ul（±lul）之间 11.电脑连接：RS-232端口 12.用户界面：需要Windows® 2000以上 13.电源：0.5A ，100～240V, 50～60Hz（国际通用） 14.操作温度： 15～40ºC 15.认证：CE |

第4包：冷冻干燥机

| 编号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻干燥机（进口） | 1 | 1.箱体、冷阱采用两个分隔式独立容器，符合GMP要求； 2.板层间距可调，既可用于西林瓶，又可满足安培瓶、烧瓶等的冻干 3.有效冻干层板≥4；冻干有效面积>0.2m2。 4.密闭完成自动液压压塞；可方便地进行工艺的放大，符合GMP要求； 5.板层温度范围：<-60℃到+ 60 ℃，板层温度均匀性由油循环系统控制，搁板温度分布：稳定后+1.0℃;搁板之间+1.0℃；板层降温冷凝速率：约30分钟内从+20 ℃到- 30 ℃； 6.冷阱最低温度-70至-85℃； 7.具备温度控制和真空控制功能（探测仪）； 8.抽空速率：大气压 ~( 1×(10-1 hPa (mbar) ≤( 40 min（洁净干燥系统，冷阱温度低于 -60℃）；极限真空≤5x10-3hPa (mbar)。 9.凝冰量≥ 5 kg/24 h。自动除霜功能。 10.自动控制系统：手动自动可调，符合GMP要求，记录符合GMP要求；可轻易制定冻干工艺程序；组态软件兼容、可升级。 11.配不低于6点的记录仪。 12.具备自动判断冻干终点功能（利用主阀进行压力升测试）。 * 13.灭菌系统(SIP) 清洗系统(CIP) * 14.总重量<300kg/m2 (实验室建筑承重要求) |

第5包：实验室原位灭菌发酵罐

| 编号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室原位灭菌发酵罐 | 1 | * 1.罐体 3-5L 工作体积，耐高压高温玻璃罐体，适合原位灭菌需要。无菌取样管。 * 2.罐盖全不锈钢316L，8×DN12 耐压孔，1×DN19 耐压孔，压力安全阀。搅拌器涡轮桨叶高度可调 3.检测和控制整合于不锈钢机箱内 4.温度控制系统包括加热和冷却控制阀，DDC 温度控制器，温度控制范围0－150 度。 5.速度控制系统速度控制。pH 控制系统，DDC 控制pH。pO2 控制系统。DDC 控制溶氧值，DDC 控制化学消泡剂的添加。 * 6.补料通气单元，每个单元包括压力控制阀，转子流量计（0.8-5Nl/min），连续控制阀（溶氧关联控制）和单向阀。 * 7.调速蠕动泵 配置一台培养基补料的调速蠕动泵。 配置3 台定速蠕动泵，供补酸/碱/收获/消泡使用。2×500ml 补料瓶。 * 8.计算机控制软件（包括计算机） 是开放式的软件系统，满足于生物学实验室应用系统，BioLab SCADA 系统。控制功能包括所有工艺所需要的操作控制。 |

第6包：低温高速离心机等

| 编号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温高速离心机（进口） | 1 | *1.最高转速：23300rpm 2.最低转速：300rpm（步速10rpm） *3.最大离心力：50377xg *4.最大容量：4x180ml 5.温度控制范围：-9至+40度 6.加减速控制：9级加速控制/9级减速控制 7.程序记忆：9+1预冷程序 8.控制系统：微电脑控制，大屏幕数字显示 9.驱动系统：无碳刷免维护电机驱动 10.安全性能：具有自动转头识别功能；自动锁盖和内锁装置；电子式不平蘅保护；状态自诊断；多种电路保护 11.配置：24x.5ml转头；8x50ml转头，5ml，10ml适配器；酶标板转头 |
| 2 | 台式离心机（进口） | 1 | *1.转速设置：300-15000rpm，步速10rpm *2.最大离心力：21890xg 3.微电脑控制，大屏幕数字显示 4.无碳刷免维护电机驱动 5.2级加速/9级减速控制 6.离心时间：0-9小时59分钟，快速离心或连续离心 7.RCF与RPM相互转换，快速运行功能 8.安全性能：具有自动转头识别功能；自动锁盖和内锁装置；电子式不平蘅保护；状态自诊断；多种电路保护 9.噪音<62dB 10.配置：24x1.5/2ml转子，6x50ml转子，7ml,12ml适配器 |

第7包：深低温冰箱

| 编号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深低温冰箱 | 2 | *1、原位成型无氟聚亚胺脂绝热层保护样品——壁厚127mm，门厚117mm 绝缘层终身质保 2、内四小门减少冷气丢失 *3、三层聚硅酮封条，形成一热量屏蔽层,减少压缩机工作时间，减少外部湿气进入内门，减少内门上的霜冻现象。 *4、双大功率风扇前后气体流动系统可更好地冷却压缩机温度，提高系统可靠性，延长压缩机寿命。前后气体流动系统可更好地冷却压缩机温度，提高系统可靠性，延长压缩机寿命。 *5、自动高低电压补偿系统（Boost/Buck）确保输入稳定电压，减少压缩机磨损，延长压缩机寿命 *6、独立的温度控制器和9种（断电，高/低电压，温度传感器故障，门开启，电源故障，电池电量不足，散热器过热，压缩机故障）监控/报警系统。 7、可加热的真空减压口，使箱门再次开启容易。 *8、配有后备电源，高质量的电池不需维护。断电后可维持72小时 *9双温度探头，当一个温度探头发生故障时，压缩机锁定在工作状态，同时报警。 *10、按人体工程学设计的门锁和把手一体化装置，单手开关门轻松完成。 *配有数据远程报警接口便于用户远程报警和数据的存储 *11、容量：368L *12、压缩机：2台，1HP，密封 |
| 2 | 程控液氮罐（进口） | 1 | 1.不锈钢构造，静音，聚甲酸酯热压衬垫减小箱体变形 2.硅胶垫环绕在门四周，确保完全密封 3.双电流阀，可以精确控温及快速降温 4.门锁设计，方便样品存取 5.特殊设计的空气处理器，加大空气对流，提高温度均一性 6.专利的液氮注入环设计，确保最佳的，均一的冷冻效果，防止样品过早“结晶” 7.内置风扇（具有防护网）可均匀分散注入的液氮，确保冷冻室内样品温度的均一性 8.能做IQ/OQ的程控降温系统，满足GLP实验室要求 9.LCD实时显示箱内温度、样品温度、工作状态、提示出错信息 10.预设6种冷冻程序，用户可在其基础上依据实验要求自主编程，最多可存10组用户的程序。（每组15个步骤） 11.内置热敏打印机，文字图象输出十分便利，也可外连打印机 12.降温速率：0.1到99.9℃/分 13.加热速率: 0.1到10.0℃/分 14.温度偏差:<2℃ 15显示屏:4×20液晶显示屏 16.体积：17L |

第8包：荧光倒置显微镜

| 编号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荧光倒置显微镜（进口） | 1 | 1．工作条件：适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（±10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 2．主要技术指标 1) 研究级智能电动倒置显微镜，可进行相差、微分干涉及荧光观察。 2) 物镜转换器：电动6孔式物镜转换器，转换物镜时可智能升降位置； *3) 电动聚焦机构：电动Z轴步进调节精度不大于15nm，设有物镜离开 / 回复按键和焦点位置记忆回位按键； *4) 原象光口：双层光路设计，共6条射入/射出光路，最多可同时接4 路采集原像的图像获取系统，备有无振动水平切换的1.6倍2级光学放大棱镜； 5) 机身前置操作：可完成光路选择，透射光光强控制，光源开关，粗微调选择 6) 光学系统：无限远校正光学系统 7) 透射光照明装置：100W卤素灯透射光照明装置：备有4个滤色镜座（直径45、厚6mm以下），视场可变光阑可调；聚光镜可回转立起；备有照明装置支柱倾斜机构（最大倾角30°） *8) 独立外置电源供应器 ：与机身主体分离设计，避免热量向机身传导，降低焦点的热漂移，增强稳定性。 9) 双目镜筒：瞳距可在50-76mm范围内进行调节，镜筒内置对中望远镜及荧光光闸； *10) 电动聚光镜：6孔电动转盘与物镜转换自动匹配，N.A. 0.55 /W.D. 不低于27mm 11) 长工作距离平场半复消色差相差系统 ⑴.4×（N.A. ≥0.13, W.D. 17mm） ⑵.10×（N.A. ≥0.30, W.D. 10mm） ⑶.20×（N.A. ≥0.45, W.D. 6.6-7.8mm），必须有0-2mm折射率矫正环） ⑷.40×（N.A. ≥0.60, W.D.2.7- 4.0mm），必须有0-2mm折射率矫正环） 12) 目镜：高眼点目镜一对，10×,绿色清爽型镀膜； 13) 荧光照明装置：明场和荧光观察可一键式切换 14) 电动荧光滤镜转盘：不低于6孔滤镜组安装位置 *15) 荧光激发块： 蓝色带通（B）激发波长460-495nm/吸收波长510-550nm 绿色长通（G）激发波长510-550nm/吸收波长大于590nm 紫外长通（U）激发波长330-385nm/吸收波长大于420nm *16) 120W荧光光源：可通过计算机编程控光源的开闭，亮度调节及光阑的切换等功能，光闸与CCD的拍照进行同步协同控制。 *17)标准寿命2500小时（需要在英文原版投标样本上体现），供应商对灯泡的质保寿命为2000小时寿。 18) 每个灯泡自带有微电子芯片，自动控温，自动过热保护。 19) 千万像素级高分辨率彩色冷CCD *20) 最高分辨率1280万像素（4140 X 3096） 21) 芯片尺寸：2/3英寸制冷芯片 *22) 感光度；不低于ISO1600，并任意可调 *23) 测光精度：支持0.1%千分之一荧光点测光技术。 24) 提供独立的荧光黑平衡背景校准功能 *25) 实时预览速度SXGA 15fps无压缩格式输出 *26)正版显微图象分析软件：提供最新的原装中文版本，及全套中文说明及功能操作指导手册。 ⑴. 图象增强、处理；自动、手动图象拼接；自动、手动计数，多维图象管理；多通道荧光的色彩叠加，适合于多重荧光标记观察、自动化报告生成器；本地放大功能。 *⑵. 扩展景深模块；有EDF功能 *⑶. 自动测量功能：随意对图象切割、测量、计数、分类；HE等染色方法的阳性灰度、阳性比例计算；简单电泳条带分析；荧光强度分析等。可以选择面积、周长、角度等50多种测量方式；并可以使用测量参数公式编辑器定义需要复杂变量计算的特殊测量结果； ⑷.分析功能：荧光共位性分析；空间和灰度校对；数据分析：将测量结果以统计值、单个测量值、三维浓度图和线形等方式输出，并可以将测量结果输出到EXCEL和ORIGIN中处理。 *⑸. 自动动态追踪：动态跟踪单个或多个物体运动轨迹。测量该物体的运动距离、速度、加速度、角度及显示所有状态下的测量结果。适合精子活力、各种粒子、浮游生物运动状态及细胞生长等动态指标测量。 27) 品牌计算机（不低于以下配置）：Windows系统，双核2.3G处理器，内存2G，独立显卡，19寸液晶，250G硬盘，PCIE-1X的高速图像卡扩展接口； |
| 2 | 倒置相差显微镜 | 1 | 主要技术指标 1.显微镜镜体 *⑴. 物镜转换器：6孔式物镜转换器 ⑵. 聚焦机构：备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮（最小微调刻度单位：1μm） ⑶.原象光口：双层光路设计，共6条射入/射出光路，最多可同时接4 路采集原像的图像获取系统，左侧光口的原像到机架的距离≥102mm, *⑷. 机身备有无振动水平切换的1.6倍2级光学放大棱镜； ⑸.光学系统：无限远校正光学系统 2.透射光照明装置 ⑴.100W卤素灯透射光照明装置，视场可变光阑可调 *⑵.独立外置电源供应器 ，与机身分离，避免热量向机身传导，降低焦点的热漂移，增强稳定性。 3.观察镜筒：双目镜筒：瞳距可在50-76mm范围内进行调节 4.超长工作距离聚光镜：W.D.≥73mm，内置各倍物镜对应相差环板； 5.物镜系统 ⑴.平场半复消色差相差物镜4×（N.A.0.13, W.D. 17.0mm） ⑵.平场消色差相差物镜10×（N.A.0.25, W.D. 9.8mm） ⑶.平场消色差相差物镜20×（N.A.0.4, W.D. 3.2mm） ⑷.平场消色差相差物镜40×（N.A.0.6, W.D. 3.0-4.2mm） 6. 滤色镜：45mm离子镀膜日光平衡滤镜； 7.目镜：一对高眼点目镜，10× 8.反射荧光系统 ⑴.备有6位置荧光滤色镜组安装转盘，内装荧光光闸； ⑵.荧光激发块：蓝色（B）、绿色（G）、紫外（U）； ⑶.光源：100W超高压汞灯，复消色差灯室透镜； |
| 3 | 纯水器 | 1 | 1.系统满足FDA,GLP,CAP，GMP要求 *2.生产实验室I级超纯水可提供满足FDA，CAP要求的验证服务, 提供数据溯源报告,主机可储存二年水质数据。 *3.中文数字/图形大屏幕显示各种监控信息，并可提供在线支持。独立远距离取水单元，同步显示主机参数，长度>2.5米。在线显示TOC *4.产水电阻率:18.2MΏ/cm@25C，电导常数0.01cm-1,显示温度补偿/非补偿两种电阻率模式。 5.内置185/254nm双波长紫外灯 *6.流速50ml-2L/min，四速可调,100ml-60L定量取水。 *7.细菌＜0.1cfu/ml，RN酶＜0.01ng/ml，DN酶＜4pg/ml, 热源<0.001EU/ml 8.TOC＜5ppb，颗粒(>0.22um/ml)<1P/ml |

第9包：酶标仪

| 编号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酶标仪 | 1 | *1．波长范围：340～750nm； 2．测量范围： 0.000～4.000 OD； *3．读数时间：单波长：8秒；双波长：16秒； 4．准确度：(492nm)0.000-2.000 OD：优于+/-(1.5%+0.010 OD)； 5．线性度：(492nm)0.000-2.500 OD：优于+/-2.0%； 6．精密度：(492nm)0.000-2.500 OD：优于+/-(1.0%+0.005 OD)； *7．分辨率：0.001 OD； 8．接口：RS232C 串口； *9．测量方式：动力学测量、吸光度定性、定量测量、400-700nm全波长扫描； 10．内存：64MB（RAM）； 11．光源：卤素灯20w，寿命100万次测量以上； 12．光学系统：一个测量参比通道，十二个测量通道； *13．梯度滤光片：在400和700nm之间以1nm为梯度任意选择波长。滤光片波长准确度：中央波长+/-2nm； 14．原始OD值报告、定性报告、定量报告、动力学报告，报告形式多样； 15．定量报告多达8种曲线形式及多种质量控制方法； 16．曲线类型：点对点、线性回归、非线性回归、多项式曲线、三次方曲线、对数曲线、四参数曲线等； *17．可提供QC-PACII酶标校准服务； 18．UNC2.0版中文酶标管理系统软件：（中文操作软件。） （1）实现定性实验、定量实验、动力学实验（ALT/GPT酶动力学微板法）； （2）定量实验曲线类型：线性回归、二次方曲线、三次方曲线、四参数曲线、Logistic曲线、指数曲线、乘幂曲线、Hill曲线、点到点； （3）RSP加样器及STAR加样器条形码自动识别传输； （4）医院病人综合报告功能； （5）连接血站、医院局域网结果上网发布功能（如唐山现代、广东穿越、澳斯邦）； （6）单块微板多项目测试功能，如乙肝五项测试； （7）可存储任意多个测量程序、标准曲线、微孔板的测量结果； （8）可自动计算平均值、CO值、S/CO值、S/N值； （9）具有质控功能（L-J法、Westgard多规则法和即刻法），并可打印质控图和质控报告； （10）可存储、打印检验科每天的检验清单。 19．计算机配置：名牌主流商用电脑，Windows XP®操作系统,主流配置：CPU P4双核，内存容量：2G， 160G硬盘，16xDVD，19寸液晶显示器。 |

第10包：组织石蜡包埋机

| 编号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织石蜡包埋机（进口） | 1 | * 1.包埋热台主机 * 2.包埋冷台主机 *3.扶手为绝缘的，操作者的手可搭扶在绝缘面上 *4.控制面板可进行图形设计，方便使用操作 *5.可延时启动（10天的设定范围） 6.工作台高度可调，左右随意摆放，智能化微机控制，按需设定开机时间，石蜡分配时照明灯自动打开，照明灯的亮度是分度调控，石蜡流速可调： 7.工作时温度范围：18-40℃；工作时相对湿度：60%； 8.主机温度范围：55-70℃ 9.石蜡储存槽, 3-5L； 10.石蜡收集台；过滤网 11.包埋盒预热槽、包埋模子100个 12.石蜡刮刀、照明灯、保险管 |

第11包：台式发酵罐

| 编号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式发酵罐（国产） | 1 | 一、机械部分： 罐体： *⑴.不锈钢罐体材质 ⑵.公称容积：5L *⑶.外源蒸汽消毒，直接进蒸汽（从罐顶和罐底）及夹套进蒸汽 ⑷. 直径25cm 总高度60cm ⑸. 观察口,发酵表观可视 基本单元： 薄型底座式结构 空气净化系统具备空气过滤器 磁力耦合传动系统和无噪声共鸣的电机分离传动系统 二、控制、检测部分： 温度系统： ⑴.自控范围：T-50℃ ⑵.控制精度：±0.2℃（设定值） *⑶.采用自然水(或低温水)，电热自动调节 *⑷.外循环泵控温系统 2、搅拌系统： ⑴.搅拌：一档平板搅拌浆 转速：50-1000rpm ⑵.转速无级可调 磁力搅拌 3、pH检测系统： ⑴.范围：0.00-14.00，耐高温消毒探头 ⑵.控制精度：±0.02 ⑶.测量、控制 蠕动泵、补料时间可调 4、 DO检测系统： ⑴.耐高温消毒探头,0-100%，精度：±1.0% ⑵.仪表显示 5、泡沫： ⑴.自动消泡 ⑵.泡沫传感器、蠕动泵 灵敏度100-100000Ω 6、补料系统： ⑴.占空比调节补料量 ⑵.蠕动泵、补料时间可调、无应力耐高温补料瓶 7.、通气： ⑴.通气量：0-15L/min ⑵.流量计显示，手调 8、软件： 数据采集：具有计算机通讯接口，与计算机联接发酵过程数据可采集、贮存、显示、曲线分析等功能。 配套设备： 空气压缩机 2、蒸汽发生器 |

第12包：双门超低温冰箱

| 编号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双门超低温冰箱（进口） | 1 | *1.独特双门双腔体设计，两个完全独立腔体（分别带锁）,减少损耗更安全 2.自动电压补偿系统确保输入稳定电压，减少压缩机磨损。 *3.真空减压口，使箱门再次开启容易。 4.按人体工程学设计的门锁和把手一体化装置构思巧妙，单手开关门轻松完成 *5.控制器在眼睛高度，方便观察操作 *6.突出样品保护功能：独立的温度控制器和9种监控/报警系统 7.配有后备电源，高质量的电池不需维护。 *8.内胆为不锈钢材质 9.长寿命的前置气体过滤器可拆卸，易清洗，便用户查看 10．体积： 大于等于490升 |
| 2 | 全波长酶标仪（进口） | 1 | 1.光路设计特点 ⑴.光源：闪式氙灯 ⑵检测器：光电二极管 ⑶.灯预热时间：无 *⑷.光纤通道：4通道（4透射光+4参比光） 2.检测性能 *⑴.波长范围：200 ~1000 nm ⑵.波长选择器：单色光发生器 *⑶.带宽：2 nm *⑷.光程校正技术：Pathlength Correction ⑸.线性范围：0.0 ~ 3.0 A *⑹.分辨度：0.001 A *⑺.基线漂移：± 0.005 A *⑻.检测准确度（96孔板）：± 0.005 A or 1% @ 0.00 – 2.0 A；± 2.0%@ 2.0 – 3.0 A *⑼.检测精度（96孔板）：<1% CV @ 0.0 – 2.0 A;；<2% CV@ 2.0-3.0 A 3.温度控制性能 ⑴.温控范围：（室温+4）~ 45oC ⑵.温控准确度：± 1.0oC ⑶.孔间一致性：± 0.5o C 4.其他性能 ⑴.振荡：线性、速率可调 *⑵.微孔板规格：6, 12, 24, 48, 96, 384孔板 ⑶.检测模式：终点法、动力学、光谱扫描 *⑷.比色皿：双光束，双比色皿 5.软件 ⑴. 微孔板分析软件：科研版、药物研发版可选 |

第13包：教学显微镜

| 编号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学显微镜（进口） | 1 | 1.放大倍率：手动，五档调节 2.放大倍数范围：1.5X—40X *3.视野范围：33mm――130mm 4.目镜：10X 5.物镜：定焦物镜 f=350mm *6.光源：12V50W 卤素灯直接照明 7.景深：80mm 8.支架：台式 9.平衡系统：手动调整 10.售后服务：由生产厂家直接负责产品安装维修，保证终身维修 |

备注：

1、挂*号的为重点技术指标，不符合要求的厂家不能参加下一轮谈判。

2、整包中标。

3、进口设备报免税后的美元价格。

4、国产设备付款方式：货到验收合格后15日内，支付货款的 90%，余款 10%如无质量问题，自合同签定之日起第12个月内付清。

5、投标文件要求附带产品彩页。