## 全自动手推洗地机（电屏式）

洗地机又称全自动洗地机,电动洗地机,小型洗地机,洗地吸干机,刷地机,按驱动方式分有:手推式洗地机和手扶式洗地机;按动力源分有:电线式自动洗地机和电瓶式自动洗地机.该型号清洁宽度:510mm 清洁效率2860㎡/h

产品描述

高性能洗地机，满足更高标准的清洁要求。适用于面积较小的区域，精巧灵活，易于操作，具有标准的立体结构。备有电线式、刷盘驱动式、自走式三千型号，任君自由选择。

产品特点：
    —极低的工作噪音可以清洁对噪音敏感的环境，其噪音比同类产品低55％。
    —坚固的机身结构，按人体工程学设计，防止疲劳，使清洁工作轻松自如。
    —圆弧型的吸水扒系统设计，可以在180度转弯的情况下将污水完全回收。
    —完美的清洗视线和简单的控制面板使操作人员集中精力清洁环境。
    —独特的挡水裙边设计，能有效地防止水和清洁剂乱洒同时可节省水与清洁剂。
    —无需工具便可快速地更换吸水胶条，耐磨的吸水胶条可反复使用4次，持久耐用。
    —灵巧紧凑的机身设计可以使机器即使在拥挤的环境里也能清洁自如。

- 商品详细介绍

细节说明：

技术参数：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | X3e(wire 电线式) | X3d(Assistant brush 辅刷) | X3b(Drive 带驱动) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清水箱容量 | L | 43L | 43L | 43L |
| 2 | 污水箱容量 | L | 57L | 57L | 57L |
| 3 | 驱动系统 |  | 刷子辅助 | 刷子辅助 | 驱动桥24VDC |
| 4 | 最大调节速 | db | 不适用 | 不适用 | 73m/min |
| 5 | 清洗效率 | ㎡/h | 2200 | 2200 | 2450 |
| 6 | 清洗路径宽度 | mm | 500mm | 500mm | 500mm |
| 7 | 刷子压力 | kg | 22.7kg-40.8kg | 22.7kg-40.8kg | 22.7kg-40.8kg |
| 8 | 吸水扒宽度 | mm | 763mm | 763mm | 763mm |
| 9 | 刷子马达 | w | 750w | 746w 200rpm | 746w 200rpm |
| 10 | 真空马达 | W | 1000w | 373W | 373W |
| 11 | 电瓶 | V | 无 | 2 × 12v 130Ah/20h | 2 × 12v 155AH/20h |
| 12 | 充电时间 | h | 无 | 2.5～3 | 2.5～3 |
| 13 | 连续工作时间 | h | 无 | 2.5～3 | 2.5～3 |
| 14 | 直流电压 | VAC | 230VAC | 24VDC | 24VDC |
| 15 | 噪音 | dba | 66.5dba | 66.5dba | 66.5dba |
| 16 | 最大爬坡率 | 度 | 清洗模式5%（3°） 搬运模式8%（5°） | 清洗模式5%（3°） 清洗模式5%（3°） | 清洗模式5%（3°） 清洗模式5%（3°） |
| 17 | 重量 | kg | 93kg | 93kg | 98kg |
| 18 | 规格尺寸 | mm | 1300×560×1093mm | 1300×560×1093mm | 1300×560×1093mm |

众多的知名企业及政府选择了路美仕:你们的选择就是前进的动力与信心

洗地机性能配置参照表：

| 洗地机性能配置参照表 |
| --- |
| 品牌 | 路美仕 | VS | 同类产品 |
| 机型 | LMS-XS-X5 |  | XXx |
| 整机重量 | 145kg |  | 180~200kg左右 |
| 控制系统 | 全智能电路板集成控制，面板按键控制 |  | 开关继电器控制 |
| 电路保护 | 有 |  | 无 |
|  | 电量过低保护 |  | 开头继电器硬连接 |
|  | 电机过流保护 |  |  |
|  | 故障智能提示 |  |  |
|  | 水满停机保护 |  |  |
| 驱动系统 | 美国驱动轮 |  | 国产组装 |
| 充电器 | 车载充电器 |  | 开头继电器直充 |
| 电池数量 | 4个 |  | 2个 |
| 电池容量 | 免维护高电量，225AH/个 |  | 180AH/个 |
| 刷盘电机 | 丹麦电机 |  | 国产电机 |
| 吸水电机 | 美国电机 |  | 国产电机 |
| 刷盘 | 美国耐磨尼龙 |  | 国产PP |
| 水刮条 | 美国耐磨耐碱耐酸刮条 |  | 国产刮条 |
| 水刮条组件 | 可调节角度，覆盖高低不平地面 |  | 不可调节角度 |
| 水箱材料 | 进口HDPE |  | 国产LLDPE |
| 水箱容量 | 清水箱85L 污水箱105L |  | 40～45L大小面积开口难清洗 |
| 驱动系统 | 刷盘自走驱动 |  | 无驱动 |
| 噪音 | 69DB |  | 75DB |
| 吸水系统 | 非常干净无积水回流 |  | 有水迹有积水回流 |
| 稳定性 | 极少出现故障 |  | 经常要维修 |
| 操作感 | 灵活可所在地转变 |  | 转向困难 |
| 售后难易度 | 线路高度集成，简洁，售后简单 |  | 线路复杂，售后困难 |

公司名称：佛山市路美仕环保设备有限公司   地   址：广东省佛山市禅城区张槎街道华富北路东侧(中段)

电  话：0757——82505882                 传   真：0757——82505882

网  址：http://www.cnfloormate.com/          http://www.fslms.com.cn    邮    箱：happy603213@163.com

Q     Q：295570658                      随身电话：13211192401    联系人：孙   允