长沙华都供水设备有限公司，中部第一品牌！最专业的供水设备！

供水官方网站www.cshuadu.com

销售部：侯赛

电话：0731-83586869     手机：15116384603

传真：0731-89740696

地址：长沙市雨花区东塘平和堂东一国际南栋1028室

随着世界人口的急剧增长，长沙华都变频供水设备用水量不断增加，加上水污染日益严重，使许多本来可以利用的淡水资源遭到破坏。目前世界上60%的地区面临供水不足，已有20%的人口难以得到清洁水，50%的人口无法得到卫生用水。许多国家用水紧张，近年来美国、日本及东欧许多国家都出现了水资源不足的问题，甚至连淡水资源比较丰富的俄罗斯与加拿大，有些地区也受到缺水的威胁。非洲的一些国家连年干旱，缺水直接威胁着人们的生存。有人预计，水危机将成为21世纪城市里“最容易引起争端的问题”。

一、长沙华都变频供水设备概述

长沙华都变频供水设备，是我公司结合消防和生活、生产用水的特点，研制生产的具有国外先进水平的新一代产品，采用微型计算机可编程控制技术，根据供水管网和水源的多种情况，由微型计算机控制调节各种复杂的工作，实现了智能化供水。

长沙华都变频供水设备变流量供水装置，是非常理想的一种节能供水设备，节能效果好，结构紧凑，占地面积小，运行稳定可靠，使用寿命长，方案设计灵活，供水压力可调，流量可大可小，完全可以取代水塔、高位水箱及各种气压式供水设备，可彻底免除水质的二次污染。

长沙华都变频供水设备亦用于改造原有老式泵房设备，改造后同样可以达到高效节能、自动恒压供水的目的。

二、长沙华都变频供水设备定义说明：

长沙华都变频供水设备是一种新型的变频式恒压给水设备，由水泵机组控制设备、增压稳压设备三大部分组成。供水能力由水泵机组决定，系统的协调运行由控制系统控制，增压稳压设备主要作用是贮能保压，应付少量供水以及正常的管道泄漏，同时也是实行自动控制不可缺少的一部分。大量用水时，管网压力下降，水泵自动启动供水。

长沙华都变频供水设备根据工作方式的不同时可分为气压自动给水设备和变频调整恒压给水设备，各有特点。广泛应用于生活、消防、生产、喷淋等到多种领域。

水泵是给水设备的基础，是给水设备显现其供水能力的根本保证，为给水设备配套的水泵是通用的，可以是各种流量、扬程式合适的泵类。按照流量、扬程式的需要产品可以1~4或更多的水泵并联运行，水泵机组与另外一套增压稳压电源压设备（水流量泵组）作为在小流量范围内与主泵切换运行，以提供效率，进一步降低能源。

根据设备的工作方式不同可分为生活型、消防型、喷淋型和生活消防共用型号等形式。

三、长沙华都变频供水设备特点

1、长沙华都变频供水设备能自动24小时维持恒定压力，并根据压力信号自动启动备用泵，无级调整压力，供水质量好，与传统供水比较，不会造成管网破裂及水龙头共振现象。

2、动平滑，减少电机水泵的冲击，延长了电机及水泵的使用寿命，避免了传统供水中的水锤现象。

3、采用变频恒压供水保护功能齐全，运行可靠，具有欠压、过压、过流、过热等保护功能。

4、系统配置可实现全自动定时供水,彻底实现无人值守自动供水.控制系统具有故障报警和显示功能,并可进行工变频转换,应急供水。

5、系统根据用户用水量的变化来调节水泵转速，使水泵始终工作在高效区，当系统零流量时,机组进入休眠状态,水泵停止，流量增加后才进行工作,节电效果明显，比恒速水泵可节电23%-55%。

6、变频恒压供水设备不设楼顶水池，既减少建筑物的造价，又克服了水源二次污染，气压波动大，水泵启动频繁和建造水塔一次性投资大，施工周期长，费用高等缺点。

7、整套设备只需一组控制柜和水泵机组，安装非常方便，占地面积少。

8、本设备采用全自动控制，操作人员只需转换电控柜开关，就可以实现用户所需工况，操作简单。

四、长沙华都变频供水设备的节能理论依据

由流体力学理论可知，大部分流体传输设备(如水泵、风机等)的输出流量Q与其转速n成正 比；输出压力或扬程P与其转速n的平方成正比；输出功率N与其转速n的三次方成正比，用数学公式可表示为：

Q＝K1×n

P＝K2×n2

N＝Q×P＝K3×n3 (K1、K2、K3为比例常数)

由上述原理可知，降低水泵的转速，水泵的输出功率将下降更多。例如，将电机的供电频率由 50Hz降为40Hz，则理论上，频率改变后与改变前的输出功率之比为(40/50)3 = 51.2%。

长期实践证明，在供水系统中接入变频节能系统，利用变频技术改变水泵转速来调节管道中的流量， 以取代阀门调节方式，能取得明显的节能效果，一般节电率都在30%以上。另外，变频器的软启动功能及平滑调速的特点可实现对流量的平稳调节，同时减少启动 冲击并延长机组及管组的使用寿命。

如上所述，流量是供水系统的基本控制对象，供水流量需要随时满足用水流量。在供水系统中，管道 中的水压能够充分反映供水能力与用水需求之间的关系：

若 供水流量>用水流量 → 管道水压上升↑

若 供水流量<用水流量 → 管道水压下降↓

若 供水流量=用水流量 → 管道水压不变

所以,保持管道中的水压恒定，就可保证该处供水能力恰好满足用水需求，这就是恒压供水系统所要达到的目的。供水压力由用户在PID调节器上设定，同时压力传感器将管路的实际压力反馈给PID调节器，经过PID算法得出的比较变量将以模拟量的形式接 入到变频器的频率设定端，再由变频器控制电机及水泵的转速、最终调节水泵的输出流量达到恒压供水目的，满足供水及用水

恒压供水设备的整个控制过程如下：

用水需求↑——管路水压↓——压力设定值与返馈值的差值↑——PID输出↑——变频器输出频率 ↑——水泵电机转速↑——供水流量↑——管路水压趋于稳定节能系统特点A.变频器界面为LED显示，设定参数丰富；键盘布局简洁、易于操作。B.变频器有 过流、过压、过热、缺相等多种电子保护装置，并具有故障报警输出功能，可有效保护供水系统的正常运作；C.专用数字PID调节器为LED显示，参数设定方便，易于 ；D.加装变频节能器后，水泵电机具有软启动及变频调速功能，可有效降低系统的机械磨损，同时减轻管路负担。E.有“手动”“自动”两种 工作模式，在变频器出现故障的情况下，仍可按原有工作方式继续运行。F.水泵互为备用，或一用一备，循环工作，当某一台发生故障时自动跳过，不会影响正常供水。

五、长沙华都变频供水设备的优点

长沙华都变频供水设备经济卫生、节能效果显著，实践证明：使用智能型无负压变频给水设备可节省50％以上的兴建水池费用，与其它供水设备相比，可节电20％～50％；

长沙华都变频供水设备安装简便、节省占地面积。供水罐的制造、检验均符合GB150《钢制压力容器》的规定，但因罐内不储存压缩气体，所以不须列入压力容器的管理范畴。罐的内壁采用了先进的“防腐处理”，防腐材料符合卫生部标准；

长沙华都变频供水设备可作任何生活、工业用水，也可作中央空调系统、自来水厂增压、农田灌溉、污水处理、人造喷泉、消防用水，可配置任意型号的水泵。若用户有特殊要求，可协商定制；

长沙华都变频供水设备采用了先进的变频控制技术，具有软启动，有过载、短路、过压、欠压、缺相、过热和失速保护等功能。在异常情况下进行信号报警、自检、故障判断等，还可根据用水量的高低自动调节供水流量；

长沙华都变频供水设备可根据自来水管网压力稳定情况，配置小型气压罐，避免水泵频繁启动，以延长设备使用寿命，其蓄能、稳压性能更加显著。

______________________________________________

长沙华都供水设备有限公司，中部第一品牌！最专业的供水设备！

全国供水专家咨询电话：0731-83586869
联系人：侯小姐       联系电话：15116384603      QQ:1058472836

固定电话：   0731-83936802      0731-89740696     0731-83586869

销售地址：长沙市雨花区韶山北路488号

______________________________________________