拔牙训练模型等设备项目（JG2011-163）补充文件1

根据天津医科大学的要求，天津市教育委员会教学仪器设备供应中心现就拔牙训练模型等设备项目（JG2011-163）的竞争性谈判采购文件中部分仪器设备技术指标作如下补充及修改：

第1包：摩擦磨损数据分析系统

| 编号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摩擦磨损数据分析系统 | 1 | 1、笔记本电脑： 联想IdeaPad Y560A-ITH(H) 2、屏幕尺寸：≥15.6英寸 3、处理器：Intel 酷睿i3 380M 4、处理器主频：2.53GHz 5、内存容量：4GB 6、显卡型号：ATI Mobility Radeon HD5730 集、成Intel HD Graphics 7、硬盘容量：500GB *8、磨损摩擦仪配套分析软件 |

第2包：拔牙训练模型等

| 编号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拔牙训练模型 | 21 | 1.复合树脂牙，以夏用粘蜡固定于拔牙窝内 3.牙槽骨外覆盖仿真橡胶黏膜 4.适用于学生拔牙训练。 *适用于日进高级二型仿头模 |
| 2 | 切开缝合训练套装模型 | 21 | 仿真硅橡胶皮，覆盖不锈钢板。 *适用于日进高级二型仿头模 |
| 3 | 气动马达（进口） | 21 | 1、每套含气动马达和弯机头各1个 ，带外喷水， 4孔接头 2、工作压力2.2-2.5kg/cm²,转速为22000转/分 *3、原水气电路改造 |
| 4 | 高速涡轮牙钻（进口） | 21 | 1、标准型机头 *2、卫生机头系统，按钮换针式夹头，单点喷雾 3、4孔接头，工作压力2.2-2.5kg/cm² 4、转速为400000转/分 *5、原水气电路改造 |

第3包：牙齿色彩分析系统等

| 编号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牙齿色彩分析系统（进口） | 2 | 1、摄像光学系统 焦距：6 mm F 号：2 对焦：手动对焦 *2、拍摄范围 脸部拍摄：齿科比色仪前端约 0.8 m 齿列拍摄：齿科比色仪前端约 0.08 m 牙齿拍摄：齿科比色仪前端约 4.0 mm 3、LCD 显示器 尺寸及型号：≥2.2英寸TFT 彩色液晶 LED 背投 分辨率：3 2 0× 2 40 像素 亮度值：90cd/㎡ 以上 画面显示：提示框 状态表示图标（拍摄模式、拍摄牙齿、剩余拍摄张数警告、光量不足警告、电池剩余电量）、按钮功能表示图标（向左移动、向右移动、确定、拍摄、模式切换、提示框on/off、取消、保存）、Tooth ID表示、模式表示、错误提示 4、照明 光源：使用 LED 光学系统：入射角为 45 度的扩散反射式 5、Tooth ID 选择 齿式表示方法：传统／美式 6、测光：点测光 7、快门速度：1/30 ～ 1/1000(s) 8、拍摄亮度：400～ 2000(lx) 9、休眠模式 （1） 3分钟内无按钮操作时，LCD显示器自动进入休眠状态 （2）在进入上述(1) 的状态后，5分钟内无按钮操作时电源自动关闭 *10、最大拍摄张数 齿列拍摄模式： 5张 牙齿拍摄模式： 10张 *1、记录处理时间 齿列（脸部）拍摄：1 秒以下 牙齿拍摄：3 秒以下 12、记录媒体 内置闪存：闪存 13、尺寸≥ 齿科比色仪：W180 mm×D85 mm×H115 mm 支座：W145 mm×D260 mm×H180 mm 遮光罩：W105 mm×D80 mm×H45 mm 14、重量≥ 齿科比色仪：410 g 支座：380 g 遮光罩：7 g 15、电源 电源：AC100 V～240 V 频率50/60 Hz±1 Hz 电力200 W 以下 消耗电量最大 9 W，待机状态时3 W 16、内置电池 种类：锂离子电池（内置保护回路） 额定电压：3.7V 充电时间3小时以内 寿命：充电、放电次数：300次以上 *7、数据传送USB（2.0 对应） 二、产品组成： 比色仪及支座 1套 测试盒 1个 遮光罩 1盒（50个） 应用软件 2套 |
| 2 | 牙髓活力测试仪（进口） | 1 | 采用干电池供电功耗小，方便机器反应速度可调 *具有快、中、慢、三种测试模式，便于针对不同病人病情使用 高亮度大数字显示便于读取数据，该数据为点刺激阀值可据此判别牙齿为活髓或死髓配。 *两个测试头，可分用于测试前后牙，测试头可进行高温高压蒸汽消毒。 具有自动关机功能。 |

第4包：电子分析天平等

| 编号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子分析天平 | 1 | *1、可读性：0.0001g 2、最大称量值：≥220g *3、按键触发的内置砝码自动校正 4、7位液晶显示器 5、RS232C接口 6、内置的下称勾设计 7、具有计件，百分比和动态称量应用程序 *8、具有加减称量和自由因子计算称量功能 9、称量值检索功能 10、显示不同的称量单位，实现便捷的单位互换 |
| 2 | 恒温水浴箱 | 1 | *1、微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示和PID自整功能，控温精确、可靠。 2、内外双重门结构，温度波动小。内门采用全钢化玻璃门，打开外门，观察箱内情时不影响箱内温度。 3、采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧易清洗。 *4、工作室尺：≥600*600*750mm 内部容积：≥270L *5、控温范围：5-100℃ 6、温度精度：±0.1℃ 7、温度波动度：±0.5℃ |
| 3 | 凝胶成像分析系统 | 1 | 1、外形尺寸（L×W×H）：≥380×500×515mm *2、反射紫外光源波长：254nm、365nm *3、透射紫外光源波长： 302nm *4、紫外光透射面积：200×200mm *5、可见光透射面积：250×220mm 6、用途：主要用于核酸、蛋白质电泳观察、照像和实验结果科学分析。 7、暗箱式，无需暗室，可全天候使用； *8、具有切胶功能，有专用的切胶口及切胶观察窗口； 9、抽屉式灯箱互换，使用方便，防止污染； 10、具有实时预览、手动对焦功能； *11、紫外滤光镜：EB专用超多层镀膜滤光镜； *12、兼容tif、jpg、bmp、gif等诸多图像格式。 技术指标： *1、摄像头有效分辨率133万像素（1280*1040）； *2、6倍光学变焦镜头； 3、摄像头信噪比：62dB； 4、摄像头像素大小5.2µm(H)×5.2µm(V)； 5、CCD摄像头曝光时间：1/100000-1/50sec.； 6、图像自适应增强积分，有效保证图像清晰，稳定，真实； *7、可进行1D、斑点杂交和菌落记数等专业分析。 系统配置： 1、采用高性能低照度进口黑白摄像头； *2、专业分析软件； 3、计算机（基本配置：30寸液晶显示器，1G独立显卡，8G内存，500G硬盘）； 爱普生高分辨率喷墨打印机； *4、迷你双垂直电泳槽1台：凝胶板规格(L×W)：≥83×75mm； 5、试样格：10、15齿，1.0mm厚/1.5mm厚；10、15齿，0.75mm厚(选购)； 6、缓冲液总容量：约400ml； *7、琼脂糖水平电泳槽1台：凝胶板规格(L×W)：≥60×60mm；120×60mm；60×120mm；120×120mm 试样格：11+25齿(1.0mm厚)；6+13齿,8+18齿(1.5mm厚)；2+3齿(2.0mm厚) 缓冲液总容量：≥650ml； *8、迷你转印电泳槽1台：外形尺寸（L×W×H）：≥150×100×140mm 转印孔板规格：95×87mm *9、脱色摇床1台： 摇板尺寸：≥330×240（mm）；回转半径：16 mm；定时范围：0--120 min；旋转频率：3--160次/分。 分析软件： 1. 图象处理功能： 调整图像大小、调整亮度、调整灰度、调整对比度；图像旋转、图像反色、图象裁切、图象缩放。 2. 1D分析功能： 2.1、分子量、浓度和各条带在泳道内的含量计算；可计算出每根条带的迁移率（Pix），强度（nt），净面积值； 最大面积值和百分比；泳道的自动识别（包括弯曲泳道）； 2.2、具有等高线功能，可标记出相同分子量的水平线；可在同一屏幕显示出所有泳道所有条带的灰度值、分子量、浓度、面积 、迁移率；可添加各种文字、箭头、图形符号的注解。 *3、克隆计数（蓝白斑筛选） *4、菌落、斑点杂交 *5、数据结果与MS Excel无缝联接 6、软件支持win98/Me/2000/xp |
| 4 | 温箱 | 1 | 1、工作室尺寸≥600*600*750mm 2、控温范围：≥5-65℃； 3、不锈钢内胆 |
| 5 | 移液器（进口） | 6 | 0.1-2.5ul*1；0.5-10ul*2；2-20ul*2；20-200ul*1；100-1000ul*1 *1、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全。 2、四位数字显示，位置合理，便于移液时观察。 3、人体工程学设计，重量轻，减少操作用力，避免发生手部重复性劳损（RSI） |

第5包：颌架等

| 编号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颌架（进口） | 1 | 髁突半径 19mm *导斜度 -15-60度 侧方颌 0-20度 *1、能够精确的显示出每个病人颌位关系.固定方便,仅利用一个万向轴, 即可锁定三个平面. *2、适合用于国际所有颌架系统(如SAM,Kavo,Ivoclar,颌架系统),方便地通过三维方向快速转移颌位关系. 3、临床3min能完成精确转移任务, 4、面弓技术参数: 万向连接装置运动场10度即可锁定三个装置 5、解剖式耳件 2个 6、髁突指针 2个 7、鼻间支持架 1个 8、万向连接装置 1组 |
| 2 | 咬合关系测试仪（进口） | 1 | *、可测定咬合中心、咬合时序、咬合相对力大小、HE干扰及咬合高点位置 一、系统组成： 1、电脑分析软件 2、数据采集器 3、膜压力传感器 二、系统功能： 1、数位数据分辨率; 2、动态预览模式; 3、记录捕获动态压力图像; 4、文件管理浏览; 5、触发记录; 6、压力图像影片创建; 7、编辑数据（可撤销）; 8、3D视图; 9、数据桢捕获; 10、压力分布; 11、压力-时间曲线; 12、*多试图模式显示：：同时显示2D、3D、压力-时间曲线等，并可规划数值显示模式; 13、2D横截面显示; 14、力心显示， 15、力心轨迹显示功能; 数据EXCEL格式导入导出；建立患者数据资料 数据采集器 三、性能： 1、采集坐垫传感器的压力信号，传输至电脑 2、电源：USB接电脑，无需外接电源 3、环境温度：－10℃～60℃ 4、湿度：5%～90% RH 5、分辨率：8位 •扫频（动态采样）：0－100Hz 四、薄膜压力传感器 A大尺寸 1、*数: 1370个 2、*析度：62个/平方厘米 3、精度：校正后达±5% 4、总面积：≥153mm*74mm*89mm 5、传感面积：≥67mm*57mm 6、传感器厚度: 0.1mm(标准厚度) 7、环境温度：－10℃～60℃ 8、湿度：5%～90% RH B小尺寸 1、*测点数: 1122个 2、*析度：≥62个/平方厘米 3、精度：校正后达±5% 4、总面积：≥148mm*67mm*94mm 5、传感面积：≥58mm*52mm 6、传感器厚度: 0.1mm(标准厚度) 7、环境温度：－10℃～60℃ 8、湿度：5%～90% RH |
| 3 | 牙体动度测量仪（进口） | 1 | *1、准确度：同一传感器头的ISQ准确度±0.5ISQ单位。不同的传感器头之间，准确度±2ISQ单位。 *2、多种传感器头 3、仪器尺寸: ≥95 x 120 x 45 mm仪器重量: 0.4 kg 4、大液晶显示屏 |

第6包：厌氧工作站

| 编号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厌氧工作站（进口） | 1 | 容量：240个90mm平皿 尺寸≤10×635×760 *温度控制范围：室温+4℃至45℃ *气体供应：双气路模式,单气或双气 温度均一性：+/-0.5℃ *湿度控制：全自动，无干燥剂 *裸手操作系统 *空气补充模式/空气净化：无氧混合气体 *低气压、断电报警，过量气体消耗 内置电源插座 *高效钯催化剂 数字可调电子自动恒湿系统 *脚动开关控制抽真空和冲氮气 *脱毒系统 标准配置： 真空泵 培养皿架 催化剂 脱毒剂 中号袖套 脚踏开关 全自动袖套充气系统 内置电源插座 厌氧指示泵（对厌氧状态进行监控） 氮气钢瓶及减压阀 一套 无氧混合气体钢瓶及减压阀 一套 |

1、挂*号的为重点技术指标，不符合要求的厂家不能参加下一轮谈判。

2、整包中标。

3、投标文件要求附带产品印刷彩页。

4、中标后，一个月内签订合同，否则废标。

5、单台件超过10万人民币的设备，提供2套说明书。

6、付款方式：国库支付。

谈判时间地点不变。

本补充文件如与谈判文件的内容有不同之处，以本补充文件为准。本补充文件与谈判文件具有同等的法律效力。

采购人：天津医科大学

采购代理机构：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心2011年3月21日

回        执

今收到拔牙训练模型等设备项目（JG2011-163）补充文件1。我们将视此补充文件的内容为本项目谈判文件的组成部分，并按整个谈判文件的要求参加谈判。

特此证明。

单位名称：

单位公章：

日      期：

备    注：请尽快将此页签字盖章后发传真至我中心表示确认。

传真电话：022-24710282