信息与控制工程学院科技成果

炼油多装置DCS仿真培训系统

| 成 果 简 介 | “炼油多装置DCS仿真培训系统”可用于炼油企业对操作人员进行技能培训及管理考评，有助于保障装置的安全平稳生产、提高企业经济效益。 该系统的主要功能：（1）采用分布式组件技术和OPC技术建立通用、标准、开放的分布式仿真培训系统平台，实现了多种DCS系统的模拟。（2）采用机理分析技术，开发了催化裂化、连续重整、汽油加氢、延迟焦化、常减压等炼油装置的动态数学模型，实现了开工、停工、正常操作及事故处理等功能培训。（3）具有在线专家智能评分与操作指导等功能，可以实现员工操作过程的实时考核和成绩统计管理。 该系统已在华北石化、燕山石化等公司得到了成功的应用，使用效果良好，经济效益显著。该技术已经获得山东省科技进步二等奖、北京市科技进步三等奖。 |
| --- | --- |
| 完成时间 | 2011年12月 | 合作方式 | 面议（√） |
| 联 系 人 | 田学民 | 职 称 | 教 授 | 电 话 | 13205325519 |
| E-mail | tianxm@upc.edu.cn | 网 址 |  |

基于独立元分析的地震资料盲反褶积与去噪技术

| 成 果 简 介 | “基于独立元分析的地震资料盲反褶积与去噪技术“将信息处理领域最新成果——独立元分析（ICA）融合用于解决地震资料处理问题，能够有效的提高地震资料的分辨率和信噪比。 该技术建立了一套基于ICA的地震反褶积与噪声消减方法，具体包括：（1）在对地震记录模型、反射系数统计模型具体分析的基础上，形成一种基于ICA的地震数据盲反褶积处理的理论、方法和技术，提高了地震资料的分辨率；（2）针对地震记录和随机噪声的特点，建立一种基于瞬时混合ICA模型的地震资料去噪方法，有效提高了地震资料信噪比。 该技术已在胜利油田某实际地震资料处理中得到成功应用，能够有效提高地震剖面的分辨率，使微构造信息更清晰，并且有效削弱随机噪声对地震剖面质量的影响，具有较高的实用价值。 |
| --- | --- |
| 完成时间 | 2012年08月 | 合作方式 | 面议（√） |
| 联 系 人 | 田学民 | 职 称 | 教 授 | 电 话 | 13205325519 |
| E-mail | tianxm@upc.edu.cn | 网 址 |  |

井下钻压扭矩随钻测量短接

| 成 果 简 介 | 在地质钻探、石油钻井过程中，特别是受控定向斜井和大位移水平井的钻井过程中，随钻测量是实时连续监测和控制井眼轨迹的一项关键技术。 井下钻压扭矩测量短接作为一种随钻测量仪器，用于实时、精确地测量钻具钻进过程中井下钻具在近钻头处的钻压、扭矩、温度和环空压力等工程参数，并且和主MWD仪器进行串口通讯、实时上传数据至地面，能够真实地反映井下近钻头处的实际情况，钻井人员以此能准确地判断井下工况，及时优化、控制钻具的钻进速度和方向，从而提高工作效率、预防钻井事故。 项目研制的样机已经进行了大量的室内测试，并在胜利油田多次下井实验测试，仪器各项主要指标与国外Sperry-Sun同类仪器相当，具备了进一步推广应用的条件。 |
| --- | --- |
| 完成时间 | 2011年05月 | 合作方式 | 技术服务（√）技术合作（√） |
| 联 系 人 | 耿艳峰 | 职 称 | 教 授 | 电 话 | 0532-86983465/13697669053 |
| E-mail | gengyf@upc.du.cn | 网 址 |  |

动态指向式旋转导向钻井工具系统

| 成 果 简 介 | 动态指向式旋转导向钻井是目前最先进的旋转导向钻井方式，该成果主要完成了指向式旋转导向钻井工具系统的导向机构设计，工具面角和井斜方位角检测，稳定平台控制及工具面角的控制系统设计。在室内实验平台上实现了动态指向式旋转导向钻井工具系统的全部功能。 该成果通过与钻铤保持等速反向旋转的稳定平台提供控制基准，利用偏置执行机构实现钻头与井眼轴线之间的角度调整，导向工具近钻头处的特殊万向节结构可以为钻头提供支点并且将钻压扭矩通过钻铤进行传递，钻井工具通过井斜角与方位角的不断调整实现井眼轨迹控制。钻井过程中，井下钻具的所有部件均处于旋转状态。 课题组先后完成第一代原理演示模型设计和第二代改进实验模型设计，申请专利四项，发表论文一篇。 |
| --- | --- |
| 完成时间 | 2013年04月 | 合作方式 | 技术合作（√） |
| 联 系 人 | 耿艳峰 | 职 称 | 教 授 | 电 话 | 0532-86983465/13697669053 |
| E-mail | gengyf@upc.du.cn | 网 址 |  |

凝析天然气/湿气计量装置

| 成 果 简 介 | 针对湿气计量所开发的、具有自主知识产权的三种计量装置，成本与精度由低到高，分别是双槽式孔板型湿气计量装置，槽式孔板与旋进旋涡流量计组合计量装置、基于科氏流量计的计量装置，精度达到国外同类产品的指标。可以广泛地应用于高含气油气田产量计量中，实现湿气的在线、不分离计量，从而对油气藏、油气井以及油气处理设备进行实时的监控和及时的操作优化，大大提高油气生产管理水平，降低工程建设投资。 该计量装置分别以槽式孔板、旋进旋涡流量计、微弯科氏流量计为测量元件，基于组合测量原理，配以智能计量模型——水力学模型和基于信号处理技术的软测量模型，以软件功能的完善补充硬件功能的不足，提高计量精度，扩大流量计的适用范围。 该装置已在油田现场进行了实验测试，并在大庆多相流量计标定站完成标定，性能指标如下：  适用范围：气液比 ≥ 300Nm3/m3；  计量精度：90%置信概率下，气相±8%以内，液相流量±10%以内；  输出物理量：流体温度、压力、两相流的流型、分相流量和累积流量。 |
| --- | --- |
| 完成时间 | 2012年01月 | 合作方式 | 技术合作（√）面议（√） |
| 联 系 人 | 耿艳峰 | 职 称 | 教 授 | 电 话 | 0532-86983465/13697669053 |
| E-mail | gengyf@upc.du.cn | 网 址 |  |

集输管线-立管系统严重段塞流抑制技术

| 成 果 简 介 | 集输管线-立管系统内严重段塞流对整个海上油气生产系统的安全性和稳定性构成了极大威胁，严重段塞流的抑制成为深水石油开采输送领域急需解决的流动安全保障问题之一。 该技术采用了具有自主知识产权的新型流动调整装置，基于该装置对立管上游多相流的流动调整作用，实现对集输管线-立管系统内严重段塞流的抑制或消除，从而保障海上油气生产系统安全、稳定地运行。 该技术已经形成重要的理论成果、发明专利和实用新型专利各一项，试制的样机装置已经通过了实验室测试，理论和大量的实验测试均证明了该技术的有效性和先进性，可广泛应用于海上油气生产系统中的集输管线-立管系统。 此外，近年来，国外研究机构从事水下流动调整器与平台节流阀自动调节相结合的段塞流抑制技术，项目组成员参与了其中的部分工作，有信心完成未知领域的研究、并将这种主动与被动相结合的段塞流抑制技术推广应用。 |
| --- | --- |
| 完成时间 | 2012年01月 | 合作方式 | 技术合作（√）面议（√） |
| 联 系 人 | 耿艳峰 | 职 称 | 教 授 | 电 话 | 0532-86983465/13697669053 |
| E-mail | gengyf@upc.du.cn | 网 址 |  |

潜油电泵井智能监测系统

| 成 果 简 介 | 在每口潜油电泵井的配电箱内安装一个数据采集器，通过GPRS把数据发送到服务器，由服务器进行数据处理，得到以下结果： 1、三相电压、三相电流、有功功率、功率因数、累积电量； 2、电机转速、转矩、泵轴输入功率； 3、电机故障在线诊断； 4、报警内容：缺相、过流、欠流、轴功率异常； 5、记录停机前的详细参数，便于事后分析停机原因。 根据以上数据，即可全面了解潜油电泵井的工况。 |
| --- | --- |
| 完成时间 | 2013年01月 | 合作方式 | 面议（√） |
| 联 系 人 | 刘广孚 | 职 称 | 副教授 | 电 话 | 13864774419 |
| E-mail | Liugf1966@163.com | 网 址 |  |

油田采油系统节能综合技术开发应用

| 成 果 简 介 | 油田采油系统节能综合技术包括油井参数的监控、报警、计量、节能、评价、考核于一体的综合技术应用。 该系统能实现以下功能： 1、抽油机的运行状况实施在线监测；2、综合电能数据的采集与自动统计；3、示功图实时在线监测；4、油井产液量自动计量与统计；5、节能分析挖潜。通过对历史数据分析，采用新试验的节能技术、节能工艺、节能产品等快速做出科学准确评价应用；6、抽油机的运行状态监控与报警；7、抽油机综合评价。对实时运行的油井的一些重要生产指标，例如：泵效，系统效率，地面效率，地下效率，平衡度，电机的运行状况，抽油机工作状况，泵的工作状况等给出比较系统可靠的诊断和评价；8、数据库管理；9、辅助决策功能。为管理者提供最现代化的监督考核管理手段，为建立“数字化油田”奠定技术基础。 |
| --- | --- |
| 完成时间 | 2012年06月 | 合作方式 | 面议（√） |
| 联 系 人 | 王平 | 职 称 | 教 授 | 电 话 | 13705469224 |
| E-mail | wp8393030@126.com | 网 址 |  |

配电网故障录波测距装置

| 成 果 简 介 | 基于阻抗模型故障特征匹配的含DG配电网精确测距装置的研发及产业化。在现有的含DG配电网故障测距方法基础上建立一种新的含DG配电网快速精确测距新方法。利用各电源点（含馈线主电源和各DG电源）的实际测量数据和网络拓扑结构数据建立考虑量测数据的随机性、接地电阻非线性和配电网络负荷不平衡性的配电网改进阻抗模型，研究并提取改进阻抗模型下的系统故障特征，利用基于差分进化法故障特征匹配方法实现对故障距离的快速在线搜索，从而实现对含DG配电网故障的快速精确测距。利用基于混沌遗传的故障特征匹配方法实现对故障条件的快速在线搜索，从而实现配电网故障的精确测距。 装置具有配电网故障录波、故障选线和故障位置精确定位的功能，对尽快和排除查找配电网故障及恢复供电减少停电损失具有重要作用。 |
| --- | --- |
| 完成时间 | 2012年12月 | 合作方式 | 技术服务（√）技术合作（√） |
| 联 系 人 | 康忠健 | 职 称 | 教 授 | 电 话 | 0532-86983326/15314205622 |
| E-mail | kangzjzh@163.com | 网 址 |  |

HD-APF型低压电能质量有源滤波装置

| 成 果 简 介 | HD-APF低压电能质量有源滤波装置拥有滤除谐波和无功补偿功能。（1）滤除谐波：APF通过外部互感器CT实时采集电流信号，由内部检测电路分离出其中的谐波部分，通过IGBT逆变器产生与系统中的谐波大小相等相位相反的补偿电流，实现滤除谐波的功能。（2）无功补偿：APF根据检测系统的无功需求，通过IGBT逆变出容性或感性的基波电流，实现动态无功补偿，无功补偿的目标值可通过操作面板设定。 产品拥有如下技术特征：1、可以只滤除谐波，或同时滤波和补偿无功，并可设置功能的优先次序。2、负载短路,过压，欠压，过流等保护功能。3、有消除三相不平衡的功能。4、可自动消除系统谐振。5、设计选型简单，不需要进行详细的电网分析，只需要测量谐波电流的大小。6、并联安装方式，安装简单，方便，易于扩展，可多台并联。7、采用高清晰，5.7英寸中文彩色触摸屏。8、可进行待机功能管理9、实施故障记录和事件记录，并可查询历史记录。 |
| --- | --- |
| 完成时间 | 2012年06月 | 合作方式 | 技术服务（√）技术合作（√） |
| 联 系 人 | 康忠健 | 职 称 | 教 授 | 电 话 | 0532-86983326/15314205622 |
| E-mail | kangzjzh@163.com | 网 址 |  |

HD-SVG-35/10kV高压无功动态补偿装置

| 成 果 简 介 | HD-SVG-35/10kV高压无功动态补偿装置是以IGBT为核心的SVG系统，SVG（即静止同步补偿器）是柔性交流输电技术（Flexible AC Transmission System，简称FACTS）的主要装置之一。产品的基本原理就是将自换相桥式电路通过电抗器或者变压器并联在电网上，适当地调节桥式电路交流侧输出电压的幅值和相位，或者直接控制其交流侧电流就可以使该电路吸收或者发出满足要求的无功电流，实现动态无功补偿的目的。SVG装置的主电路采用链式逆变器拓扑结构，Y形连接，6kV装置每相由8个功率单元串联组成，10kV装置每相由11个功率单元串联组成，运行方式为N＋1模式。SVG装置主要由五个部分组成：控制柜、功率柜、启动柜、连接电抗器和风冷系统。本产品主要功能包括：（1） 状态查询 ；（2）谐波分析；（3）参数设置；（4）参数查询；（5）主控操作；（6）事故警告；（7）统计信息；（8）录波查询。 HD-SVG-35/10kV高压无功动态补偿装置抑制了电压波动和闪变,滤除了危害设备运行和企业生产质量的谐波电流以及补偿了三相电流不平衡，提高了供电质量，具有非常高的应用价值。 |
| --- | --- |
| 完成时间 | 2012年12月 | 合作方式 | 技术服务（√）技术合作（√） |
| 联 系 人 | 康忠健 | 职 称 | 教 授 | 电 话 | 0532-86983326/15314205622 |
| E-mail | kangzjzh@163.com | 网 址 |  |

一种小电流接地故障自适应跳闸方法

| 成 果 简 介 | 小电流接地故障自适应跳闸方法可自适应的选择故障线路是否跳闸及何时跳闸。其可用于中性点不接地、消弧线圈接地或高阻接地的中压配电系统。本方法综合利用故障选线结果可靠性、线路绝缘状况、故障严重程度及线路类型、负荷对供电可靠性需求情况的自适应跳闸，当发生严重接地故障如系统过电压很高、线路绝缘老化很严重且选线结果的可靠性很高、负荷不是特别重要时尽快跳闸，从而避免转化为更严重的故障；当发生如稳定的接地故障，绝缘条件很好，故障可自恢复时就不必跳闸，以保持供电的持续性，该方法兼顾供电可靠性和安全性两个因素。在滨州魏桥热电有限公司等地进行了该自适应保护跳闸技术的应用，结果表明自适应跳闸保护技术可提高电网的供电可靠性、安全性避免巨大经济损失。该技术既可用于架空线路又可用于电缆或者线缆混合线路，可在全国推广。投资规模较小，安装运行方便。 |
| --- | --- |
| 完成时间 | 2013年06月 | 合作方式 | 技术服务（√）技术转让（√）技术入股（√）技术合作（√） |
| 联 系 人 | 薛永端 | 职 称 | 教 授 | 电 话 | 18660205373 |
| E-mail | xueyd70@126.com | 网 址 |  |

基于直流微电网供电的抽油机节能群控系统

| 成 果 简 介 | 基于直流微电网供电的抽油机节能群控系统，既适合于油田的抽油机节能降耗电控，又适合作为煤层气井排采联控装置。在单井变频节能控制柜产品推广应用的基础上，除具备常规的抽油机变频节能控制柜的功能优点之外，直流微电网供电距离长，线损小，可以防止现场盗电，利用采油和煤层气区块多井集中分布的特点，充分发挥多抽油机协调控制的群体优势：网侧电流谐波和功率因数进一步改善；多抽油机倒发电能量互馈共享和循环利用；明显降低网侧变压器容量，减小变压器和线路损耗；通过各油井变频终端与上位机之间的网络通讯，可实现对各抽油机的工况、故障和运行参数等监控管理和电能计量。 |
| --- | --- |
| 完成时间 | 2008年02月 | 合作方式 | 技术转让（√）技术合作（√）面议（√） |
| 联 系 人 | 张加胜 | 职 称 | 教 授 | 电 话 | 13553095639 |
| E-mail | zjsycy2003@126.com | 网 址 |  |

异步电动机非接触测速

| 成 果 简 介 | 仅通过检测异步电动机的电压和电流，对电动机建立数学模型进行分析，即可分析出电机的转速，测量误差小于1转/分(相当于0.03级精度)，特别适合于不能或不便用光电测速的场合。 对于设备安装没有特殊要求，不要求靠近电动机。 |
| --- | --- |
| 完成时间 | 2013年01月 | 合作方式 | 面议（√） |
| 联 系 人 | 刘广孚 | 职 称 | 副教授 | 电 话 | 13864774419 |
| E-mail | Liugf1966@163.com | 网 址 |  |

振动测速仪

| 成 果 简 介 | 仅通过检测旋转机械的振动，即可分析出电机的转速，并可进一步进行故障诊断，测量误差小于3转/分(相当于0.1级精度)。 |
| --- | --- |
| 完成时间 | 2008年10月 | 合作方式 | 面议（√） |
| 联 系 人 | 刘广孚 | 职 称 | 副教授 | 电 话 | 13864774419 |
| E-mail | Liugf1966@163.com | 网 址 |  |

油田6/10kV配电变压器在线监测系统

| 成 果 简 介 | 油田存在大量6/10kV配电变压器，而对这些变压器的输入和输出电压、电流的检测及分析处理，可以对变压器的损耗、常见故障进行在线监测，而且也有利于线路故障的判断。由于常规的互感器的成本较高、体积较大等原因，这些油田配电变压器基本上没有在线监测装置。本成果开发了成本较低、线性度较高、体积小的电压、电流检测单元，在此基础上研制了变压器在线监测系统，用于6/10kV配电变压器的原副边电压、电流的实时检测及处理，可以对变压器的运行状态进行在线监测，相关的信息可以为线路故障提供有效的定位。 |
| --- | --- |
| 完成时间 | 2012年12月 | 合作方式 | 面议（√） |
| 联 系 人 | 赵仁德 | 职 称 | 副教授 | 电 话 | 15966826753 |
| E-mail | zhaorende@upc.edu.cn | 网 址 |  |

抽油机载荷动态模拟系统

| 成 果 简 介 | 抽油机载荷的实验室模拟对于研究抽油机的节能运行十分重要。传统的载荷模拟存在两个方面的问题：一是实时性不强；二是能量损耗严重。本成果利用矢量控制瞬态地控制异步电动机的电磁转矩，从而可以动态地模拟抽油机的载荷；利用双PWM变换器，可以载荷模拟发的电送回电网，从而节约电能。 |
| --- | --- |
| 完成时间 | 2011年12月 | 合作方式 | 面议（√） |
| 联 系 人 | 赵仁德 | 职 称 | 副教授 | 电 话 | 15966826753 |
| E-mail | zhaorende@upc.edu.cn | 网 址 |  |

天然气管道分输站自适应控制系统

| 成 果 简 介 | 本系统可应用于工况变化较大，常规PID控制效果较差的分输站场，提高控制系统的控制精度，减少调节阀的波动幅度，延长寿命。主要功能有：（1）实现自适应控制。系统根据历史数据自动辨识模型，不需要根据工况变化调整控制参数。（2）实现预测控制，根据参数变化趋势预测未来的输出，在满足控制精度的前提下，减少调节阀开度的频繁动作。（3）具有压力和流量两种控制方式，可以设定压力保护和流量保护值。（4）具有调节阀自动开、自动关及开度变化保护功能，限制调节阀单步或多步变化幅度。（5）支持Modbus TCP协议和OPC 2.0通讯协议，可以和绝大多数PLC系统通讯。（6）可以同时控制多个控制回路。 本系统已在西气东输芜湖站、溧阳站、甪直站进行了现场应用，大幅降低了调节阀的动作频率和幅度，提高了控制精度，节约了外部控制器的投资。 |
| --- | --- |
| 完成时间 | 2013年01月 | 合作方式 | 技术服务（√） |
| 联 系 人 | 李立刚 | 职 称 | 副教授 | 电 话 | 0546-8392317/13361515780 |
| E-mail | upcllg@163.com | 网 址 |  |

海洋台站多测点智能实时监测系统

| 成 果 简 介 | 海洋台站多测点智能实时监测系统可实现对近海海洋环境多要素智能实时监测和预报。主要功能包括：（1）气象、水文、浪流要素实时数据采集、记录和存储；（2）中心站数据库建立、存储、管理及维护；（3）数据处理、资料审核、自动归档；（4）台站监测网络发布、动态浏览、分级权限管理；（5）数据异常报警和短信通知；（6）中心站数据数据加密、解密传输上传；（7）设备故障自诊断、自恢复。系统由现场多要素数据采集器、通信网络和中心站数据服务器构成。监测系统具有多测点组合式、开放式模块化、智能化功能特点。海洋台站多测点智能实时监测系统自2010年8月起已在国家海洋局温州海洋环境监测中心站、闽东中心站和浙江省海洋监测预报中心温岭气象水文站业务化运行。该系统不仅可在全国海洋观测单位推广应用，而且可以推广到气象、水利和地质等部门使用。投资规模较小，主要视监测测点数量而定。 |
| --- | --- |
| 完成时间 | 2010年08月 | 合作方式 | 技术合作（√）面议（√） |
| 联 系 人 | 戴永寿 | 职 称 | 教 授 | 电 话 | 0532-86983466 |
| E-mail | daiys@upc.edu.cn | 网 址 |  |

模块化总线型录井监控系统

| 成 果 简 介 | 模块化总线型录井监控系统完全实现小型化、模块化，系统化。系统采用分布式总线型模块化体系结构。采用分布式结构，总线型连接，模块化设计，提高数据采集系统的处理速度和开放性，系统扩充方便快捷，降低维护维修工作量，从而也提高录井监控系统的整体性能。系统开发的录井分析专家系统可及时发现钻具异常和井底压力异常，可进行工程事故报警。从而实现模拟录井专家指导钻井的目的。同时，监控系统对钻井过程参数进行实时测量和间接计算，利用这些基础数据进行录井信息评价，分析油气井油气储藏情况，进行科学分析和科学决策，有助于确定油气田开发方案。丰富了录井仪器的多样性、提高了录井仪器国产化率。该项目通过山东省科技厅组织鉴定达到了国际先进水平。本项目获山东省2004年科技进步三等奖。 |
| --- | --- |
| 完成时间 | 2003年12月 | 合作方式 | 技术合作（√）面议（√） |
| 联 系 人 | 戴永寿 | 职 称 | 教 授 | 电 话 | 0532-86983466 |
| E-mail | daiys@upc.edu.cn | 网 址 |  |

油气田集输系统和注水系统节能降耗优化运行技术

| 成 果 简 介 | 对油气田地面集输系统联合站、接转站和注水系统注水站、污水站采用计算机控制系统构成优化运行网络监控系统，对工艺过程实施节能降耗优化运行技术措施，降低投资，简化流程，实现油气集输系统和注水系统的高效优化运行，达到了生产过程的节能降耗和环境保护，构成了完整的集输生产和注水生产管控一体化，提高了油气田生产管理的自动化与信息化水平。该项技术已在胜利油田多个采油厂推广使用，据初步统计，该项技术的推广应用为油田生产节约用电用水、减少油气损失共计5000万元。该成果获胜利油田应用推广新技术三等奖。 |
| --- | --- |
| 完成时间 | 2008年12月 | 合作方式 | 技术服务（√）技术合作（√）面议（√） |
| 联 系 人 | 戴永寿 | 职 称 | 教 授 | 电 话 | 0532-86983466 |
| E-mail | daiys@upc.edu.cn | 网 址 |  |

油气井钻井故障与溢流先兆在线监测和预警技术

| 成 果 简 介 | 为了提高油气井钻井过程中溢流监测和井喷先兆判别预警方法的实时性和可靠性，提出了集成综合录井参数、微流量监测参数和PWD测量的井底压力、温度数据对钻井故障和溢流先兆进行实时监测和预警技术。开发了相关智能仪器数据接口，运用贝叶斯模型、结合自学习钻井故障专家系统对溢流先兆进行在线概率预警。自主开发的油气井钻井过程溢流先兆在线监测和概率预警系统可针对不同钻井工况、不同地质情况，结合钻井工程师经验，为安全钻井提供服务。 |
| --- | --- |
| 完成时间 | 2013年04月 | 合作方式 | 技术合作（√）面议（√） |
| 联 系 人 | 戴永寿 | 职 称 | 教 授 | 电 话 | 0532-86983466 |
| E-mail | daiys@upc.edu.cn | 网 址 |  |

基于质量流量计的夹气液体流量测量方法

| 成 果 简 介 | 本成果应用质量流量计与神经网络来计量夹气液体流量及分相含率，属于流体测量技术领域。技术内容主要包括：（1）压力波动信号特征提取：分析压力波动信号的时频特性，提取压力波动信号的分形维数、均方根、偏态系数、不同频段上的频谱值形成一个向量，构成特征向量；（2）BP神经网络训练：根据要求设计出BP神经网络，用特征向量训练BP神经网络，确定神经网络权值和阈值；（3）含气率计算：将提取的特征向量输入训练好的神经网络，获得该压力波动数据对应的夹气液体含气率；（4）流量测量误差校正。 本发明成果具有结构简单，安装方便，参数检测精度高，实时性好，可靠，易于实现等优点。适用于含气液体的测量。 |
| --- | --- |
| 完成时间 | 2012年07月 | 合作方式 | 面议（√） |
| 联 系 人 | 王微微 | 职 称 | 副教授 | 电 话 | 15588987441 |
| E-mail | wangww@upc.edu.cn | 网 址 |  |

石油石化领域多相计量技术

| 成 果 简 介 | 本成果结合科氏质量流量计与多相流测量模型来计量多相介质流量及含率，属于流体测量技术领域。 主要技术内容包括：（1）应用压力传感器测量管道瞬时压力，应用科氏质量流量计测量夹气液体瞬时质量流量、密度和温度；（2）建立科氏质量流量计测得密度与夹气液体流动密度间的关系模型；根据科氏质量流量计测得的瞬时质量流量和夹气液体流动密度建立科氏质量流量计响应模型；（3）建立夹气液体漂移通量模型；（4）根据质量降和密度降计量流量和含率。 本计量石油石化多相介质参数的成果具有结构简单，安装方便，实时性好，可靠，易于实现等优点。适用于夹气液体的测量。本成果可用于夹气液体流量的测量。在含气率小于8%时，液相流量最大相对误差为5%，气相流量最大相对误差为10%。 |
| --- | --- |
| 完成时间 | 2012年02月 | 合作方式 | 面议（√） |
| 联 系 人 | 王微微 | 职 称 | 副教授 | 电 话 | 15588987441 |
| E-mail | wangww@upc.edu.cn | 网 址 |  |

采油厂全自动原油盘库系统

| 成 果 简 介 | 该成果包括两部分。第一部分为利用Active Server Pages（ASP）技术、PowerBuilder软件和SQLServer数据库开发的基于Browser/Server（B/S）和Client/Server（C/S）混合模式的原油盘库数据管理软件。该软件包含五个模块：原油生产数据录入、数据统计、数据查询、报表输出、系统维护，并可根据不同采油厂的实际情况进行定制。经我方的技术服务，该软件分别于2002年和2004年开始应用于胜利油田的滨南采油厂和临盘采油厂，到目前为止这两套系统已建成十余年，一直运行稳定，深受采油厂领导和工作人员的好评。 第二部分为原油盘库源头数据的自动采集和传输系统，可实现第一部分中生产数据录入模块的升级代替，并能与第一部分的其它模块良好衔接，从而可实现全采油厂范围内原油盘库的完全自动化。这一部分可根据不同采油厂的实际情况，对液位、油水界面、密度、含水、温度等传感器的型号以及生产数据的自动采集及传输的技术方案进行定制。 |
| --- | --- |
| 完成时间 | 2012年07月 | 合作方式 | 技术服务（√） |
| 联 系 人 | 周 鹏 | 职 称 | 副教授 | 电 话 | 18266639905 |
| E-mail | hdpuzp@sina.com | 网 址 |  |

SD-JKFZ-7钻井井控模拟仿真培训系统

| 成 果 简 介 | 中国石油大学是国内最早研制钻井井控模拟装置的单位，曾承担中国石油天然气总公司“八五”重点攻关课题“培训用井控模拟装置的研制”，并荣获中国石油天然气总公司科技进步三等奖；在装置开发和软件设计方面拥有雄厚的技术实力和基础，所研制的JKFZ系列钻井井控模拟仿真系统已在南海西部、渤海、辽河、江苏、中原、胜利、华东地质局、华北地质局等多个油田推广应用。而2013年7月完成的JKFZ-7系统是目前国内最先进的钻井井控模拟仿真系统，该系统是一套仿照最新的钻机盘刹操作系统研制的全新的钻井井控模拟仿真系统。系统由计算机系统、全尺寸仿真操作设备（盘式刹车司钻操作台、防喷器控制箱、远程控制台、液控箱、管汇）、大屏幕投影仪、打印机和相应的接口电路组成。选用了OPTO22智能型网络数据采集模块、防喷器PLC控制系统与模型计算机、触摸式数字化仪表共同组成的分布式井控计算机系统。 |
| --- | --- |
| 完成时间 | 2013年07月 | 合作方式 | 技术服务（√） |
| 联 系 人 | 王延江 | 职 称 | 教 授 | 电 话 | 15966825627 |
| E-mail | yjwang@upc.edu.cn | 网 址 |  |

油田配电网运行效益评估与网架重构

| 成 果 简 介 | 该技术针对油田电网的结构特点和负荷特点，建立了评估电网可靠性和经济性的模型，开发了电网可靠性和经济性评估软件，针对电网可靠性和网损的薄弱环节，规划配电网重构方案。 该技术主要包括： 1、配电网运行故障分析与可靠性评估； 2、配电线路分段开关的配置规划与可靠性评估； 3、配电网架和供电半径的重构； 4、配电自动化系统的可靠性评估。 5、配电网运行效益分析与降低网损技术措施，包括无功补偿、升压改造、变压器经济运行、经济线径和电网经济运行调度分析等。 该技术已在华北油田得到了成功的应用，使用效果良好，经济效益显著。 |
| --- | --- |
| 完成时间 | 2012年12月 | 合作方式 | 技术服务（√）面议（√） |
| 联 系 人 | 王艳松 | 职 称 | 教 授 | 电 话 | 18663925211 |
| E-mail | wys91517@163.com | 网 址 |  |

湿蒸汽发生器培训考核系统

| 成 果 简 介 | 湿蒸汽发生器培训考核系统是一套专门针对湿蒸汽发生器操作人员的仿真模拟系统。该系统包括湿蒸汽发生器物理模型、硬件控制系统、触摸屏人机交互软件和上位机软件等部分组成。 湿蒸汽发生器教学模型为按一定比例缩小的湿蒸汽发生器实物模型，模型的设计充分体现油田湿蒸汽发生器的结构特点、工艺流程，能形象直观地显示油田湿蒸汽发生器的启动准备、点火、燃烧调节、流量调节、水火跟踪、报警控制、停炉及事故处理等操作过程；模型的配套设备、工艺流程、仪表与实际湿蒸汽发生器系统一致，仿真程度高。 硬件控制系统以OMRON CS1G系列的PLC作为硬件控制核心，配置相关的模拟量输入输出和开关量输入输出模块，与PLC程序配合实现湿蒸汽发生器点火前检查与准备、点火、运行调节、故障处理以及熄火停炉过程的培训功能，并相应实现各物理状态显示、运行参数显示、参数超限报警等功能。 触摸屏软件主要用于操作和显示湿蒸汽发生器点炉前的检查与准备、点炉、运行调节、故障处理以及熄火停炉等运行状态及锅炉报警状态，操作者根据异常及报警状态进行判断并相应采取措施。 上位机软件可动态显示燃煤锅炉的运行流程，根据学员对物理模型上的阀门、开关等部件的操作状态进行模型计算，将计算的结果显示到锅炉的软件流程及实物仪表模型上，逼真的再现热水锅炉的点火前的检查与准备、点火、燃烧调节、故障处理以及熄火停炉等操作过程，同时可对学员的基本信息和操作进行管理和评价。 |
| --- | --- |
| 完成时间 | 2012年05月 | 合作方式 | 技术服务（√） |
| 联 系 人 | 王延江 | 职 称 | 教 授 | 电 话 | 15966825627 |
| E-mail | yjwang@upc.edu.cn | 网 址 |  |

油田配电网电能质量评估与调整治理方案研究

| 成 果 简 介 | 针对油田电网的结构特点和负荷特点，该技术对油田谐波源进行分类，制定电能质量检测方案和量测方式，分析电网谐波、电压偏压、电压损失和过电压，针对电能质量问题调整治理方案。 该技术主要包括： 1、开发了配电网谐波状态评估和谐波源定位软件； 2、实现变电站各种过电压机理分析与仿真； 3、实现变电站电压暂降机理分析与仿真； 4、规划提高电能质量、减少因电能质量引起故障的治理方案，包括谐波、电压暂降和过电压等电能质量治理技术。 该技术已在胜利油田得到了成功的应用，使用效果良好，经济效益显著。 |
| --- | --- |
| 完成时间 | 2011年12月 | 合作方式 | 技术服务（√）面议（√） |
| 联 系 人 | 王艳松 | 职 称 | 教 授 | 电 话 | 18663925211 |
| E-mail | wys91517@163.com | 网 址 |  |

光学显微镜聚焦系统及快速在线图像分析方法

| 成 果 简 介 | 光学显微镜聚焦系统主要由计算机、显微镜、微处理器、USB摄像头、步进电机驱动机构等组成。计算机通过微处理器控制步进电机的运动实现对显微镜镜Z轴的聚焦操作。系统工作时，首先由USB摄像头采集图像并传输至计算机，而后依据相应的图像处理算法对图像清晰度进行评价，判断出当前样品位置与焦面的相对位置后，将控制指令发送给微处理器，以控制步进电机的步进角度、行进速度、行进方向，进而通过传动装置调节显微镜Z轴位置，以达到聚焦的目的。 该系统亦可实现独立的远离显微镜方式的手动聚焦，以消除直接手动旋转显微镜聚焦旋钮引起的振动干扰。 此外，针对大信息量的图像数据的运算需求，项目组开发出采用面向矩阵的强大可视化语言IDL与图形化软件开发环境LabVIEW的相结合的处理软件，可以有效地实现二者资源和功能的共享，达到快速高效处理图像信息的目的，该软件可做适当更改后，用于在线产品质量检测、质量管理等领域。 |
| --- | --- |
| 完成时间 | 2012年12月 | 合作方式 | 面议（√） |
| 联 系 人 | 鄢志丹 | 职 称 | 讲 师 | 电 话 | 18954835396 |
| E-mail | zhidanyan@upc.edu.cn | 网 址 |  |

指针式压力表自动检定系统

| 成 果 简 介 | 指针式压力表自动检定系统可用于企业对指针式压力表进行自动检定，解放劳动力，提高检定精度等。 该压力表检定系统符合国家检定规程，其主要功能包括：（1）计算机自动控制压力升降，压力表敲击等；（2）采用CCD摄像机模拟人眼读取压力表示值，无需人工读数，手工采样等；（3）压力表数据自动处理、判定检定结果、打印检定报告、保存检定结果等。 |
| --- | --- |
| 完成时间 | 2014年12月 | 合作方式 | 面议（√） |
| 联 系 人 | 吕新荣 | 职 称 | 教 授 | 电 话 | 18754279659 |
| E-mail | lvxr@upc.edu.cn | 网 址 |  |

压裂支撑剂质量自动判定系统

| 成 果 简 介 | 压裂支撑剂自动判定系统可用于企业对压裂支撑剂进行质量的自动判定，解放劳动力，提高支撑剂的检验精度等。 该系统符合国家检定规程，其主要功能包括：（1）支撑剂颗粒的快速摆放；（2）计算机自动控制显微镜拍摄压裂支撑剂颗粒；（2）计算机自动识别显微镜拍摄的支撑剂颗粒图像中颗粒的圆度、球度等参数，判定各个颗粒的质量；（3）支撑剂颗粒质量数据自动处理、判定检定结果、打印检定报告、保存检定结果等。 |
| --- | --- |
| 完成时间 | 2014年12月 | 合作方式 | 面议（√） |
| 联 系 人 | 吕新荣 | 职 称 | 教 授 | 电 话 | 18754279659 |
| E-mail | lvxr@upc.edu.cn | 网 址 |  |

控制系统性能评价、预警技术与系统

| 成 果 简 介 | 控制作为系统不可缺少的重要组成部分，其性能和可靠性已成为保证系统经济性和安全性的重要因素。控制系统具有可调整性和可修复性，及时合理的调整、维修、更换是系统安全高效运行必不可少的工作。若能确定控制系统性能好与坏的边界，对其进行有效地预警，将大大提高工作效率，降低生产成本，提高控制的有效性。 该分析诊断系统主要包含如下关键技术和功能：状态识别，控制系统的性能评价，控制系统的故障诊断，控制系统的优化。具体技术方案如下： 该技术先后申请发明专利3项，实用新型1项，专业论文10余篇。并且正在能源系统中进行推广应用，不仅适用与能源系统，在电力，化工，新能源等控制系统中同样有效。 |
| --- | --- |
| 完成时间 | 2015年2月 | 合作方式 | 技术服务（√）技术转让（√）技术合作（√） |
| 联 系 人 | 孟庆伟 | 职 称 | 讲师 | 电 话 | 13395323730 |
| E-mail | mqw@upc.edu.cn | 网 址 |  |