# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1.5万吨豆制品生产、销售项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 启东市三联食品制造有限公司 |
| 法人代表 | 陈伟峰 | 联系人 | 陈伟峰 |
| 通讯地址 | 启东市王鲍镇上和合镇 |
| 联系电话 | 13382480920 | 传真 | - | 邮政编码 | 226200 |
| 建设地点 | 启东市王鲍镇上和合镇 |
| 立项审批部门 | 启东市行政审批局 | 项目代码 | 2017-320681-13-03-522453 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | [C1392]豆制品制造 |
| 占地面积 （平方米） | 2757 | 绿化面积 （平方米） | — |
| 总投资 （万元） | 1000 | 其中：环保 投资（万元） | 68.5 | 环保投资占总投资比例 | 6.85% |
| 评价经费 （万元） | — | 预期投产 日期 | 2018年11月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 主要原辅材料：P2表1-1， 主要设施：见P3表1-3。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 25225 | 燃油（吨/年） | — |
| 电（千瓦时/年） | 30万 | 燃气（立方米/年） | 9.6万 |
| 蒸汽（吨/年） | — | 其它 | — |
| 废水（工业废水、生活污水）排水量及排放去向： 项目废水主要为生活污水、生产废水、设备和地面清洗废水和软水制备废水。生活污水180t/a经化粪池处理后，用于肥田；生产废水18670t/a、设备和地面清洗废水1376t/a经厂区内污水处理设施处理后，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中水作灌溉标准后，排入企业自建的立体生态农业园，用于水作灌溉；软水制备产生硬水通过清下水通道排入附近河流。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 建设项目生产过程中不使用放射性同位素和伴有电磁辐射的设施。 |
| 原辅材料及主要设备： 原辅材料 本项目主要原辅材料及其理化性质详见表1-1、表1-2。 表1-1 建设项目主要原辅材料表 序号 名称 包装规格 产地 年用量（t/a） 备注 1 大豆 50Kg 东北、江苏 2000 外购 2 淀粉 50Kg 烟台 8 外购 3 消泡剂 2Kg 安徽广德 1 外购，主要成分：高碳醇脂肪酸酯 4 食用碱 40Kg 江苏连云港 15 外购， 主要成分：碳酸钠 5 石膏粉 20Kg 湖北应城 1 外购， 主要成分：硫酸钙 6 氯化镁 25Kg 天津 10 外购 7 内脂 1Kg 江苏常州 0.5 外购，主要成分：葡萄糖酸内脂复合物 8 食用油 20L 江苏南通 6.5 外购 消泡剂：也成消沫剂，是在食品加工过程中降低表面张力，抑制泡沫生成的食品添加剂。 表1-2 主要原辅料理化特性、毒理毒性 序号 名称 理化性质 燃烧爆 炸性 毒理性质 1 碳酸钠 常温下为白色无气味粉末或颗粒，具有吸水性，易溶于水和甘油，微溶于无水乙醇，难溶于丙醇，水溶液呈强碱性，且具有一定的腐蚀性。 不燃 LD50：4090mg/kg(大鼠经口) 2 硫酸钙 白色单斜结晶或结晶性粉末，玻璃光泽，无气味，具有吸湿性。溶于酸、硫代硫酸钠和铵盐溶液，微溶于水，在热水中溶解较少，不溶于乙醇和多数有机溶剂。 不燃 — 3 高碳醇脂肪酸酯 白色或淡黄色粘稠液体，无腐蚀性，不易挥发，性质稳定。1%水溶液pH为8~9，相对密度0.78~0.88。室温下及加热时易流动，-25~-30℃时粘度增大，流动性差。 不易燃、不易爆 — 4 氯化镁 无色单斜结晶，工业品通常呈黄褐色，有苦咸味，常温下其水溶液呈中性，熔点714℃、沸点：1412℃ 不燃 — 5 葡萄糖酸内脂复合物 白色或淡黄色粘稠液体，无腐蚀性，密度为：0.6g/m3、熔点：151-155℃、水溶性：500g/L（20℃）、性质稳定。 不易燃、不易爆 — 建设项目主要设备 建设项目主要设备详见表1-3。 表1-3 主要设备情况一览表 序号 名称 规格（型号） 数量 1、投料设备 真空吸豆机 WXZX-11 1套 2、浸泡设备 浸泡桶 2400*1200*1200 20个 3、磨浆、分离、煮浆、点浆设备 黄豆沥水筛 WXLS-01 2台 磨浆机 WXMS-300-5.5-F 6台 离心机 WXLJ-560-5.5 4台 烧浆桶 Φ926*1160 7个 熟浆筛 WXSJ-05 2台 分离式磨浆机 FSM-225 1台 分离式磨浆机 FSM-200A 1台 点酯桶 636*830 2个 点卤桶 Φ826*1000 12个 周转桶 Φ800*800 3个 油豆腐煮浆点浆桶 Φ800*800 1个 4、豆腐生产设备 液压机 WXYJ15-I 1台 5、百叶生产设备 双剥布机 WXBB-02 1台 千张整理台 2080*1120*800 1个 6、素鸡生产设备 煮素鸡桶 Φ800*800 1个 泡素鸡桶 Φ976*800 1个 素鸡液压机 2350*800*1950 1个 7、豆腐干生产设备 自动豆干液压机 WXYJ-2 10台 8、油豆腐生产设备 节能型油炸锅 80KW定制 1台 9、粉皮生产设备 粉皮自动生产线 12600*2100*2500 1套 10、凝固成型设备 无动力加温定型槽 8000*1180*1200 1台 无动力冷水槽 6000*1180*740 1台 定量成型机 1400*500*1400 1套 11、封口包装设备 塑盒封口机 WXFKSZ-05-1 400g 1台 塑盒封口机 WXFKSZ-05-1 350g 1台 12、蒸汽提供设备 锅炉 WNS3-1.25-YQ 1台 |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目概况 启东市三联食品制造有限公司位于启东市王鲍镇上和合镇，租赁启东市灵阳电光源器材厂的空置厂房，拟投资1000万元新建豆制品生产、销售项目。项目用地面积2757m2，配置真空吸豆机、磨浆机、分离机、烧浆桶、无动力加温定型槽等生产设备。项目建成投产后，将形成年产1.5万吨豆制品的生产能力。本项目已经获得启东市行政审批局下发的备案通知书（项目代码：2017-320681-13-03-522453）。 根据《中华人民共和国环境保护法》以及国务院第682号文《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》、《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，江苏圣泰环境科技股份有限公司受启东市三联食品制造有限公司委托，承担该项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，在踏勘现场的社会、自然环境状况，调查、收集有关建设项目资料的基础上，根据项目所在区域的环境特征、结合工程污染特性等因素，编制了本项目环境影响报告表。通过环境影响评价，阐明建设项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为建设项目的工程设计和环境管理提供科学依据，报请环保主管部门审批。 2、工程内容及规模 项目名称：年产1.5万吨豆制品生产、销售项目 建设单位：启东市三联食品制造有限公司 项目性质：新建 建设地点：启东市王鲍镇上和合镇 投资总额：1000万 生产时数：每天8小时，年生产300天，年工作2400小时 职工人数：15人 用地面积：2757平方米 3、公用工程 （1）给排水 建设项目自来水由市政给水管网直接供给，新鲜水用量为25225t/a。项目废水主要为生活污水、生产废水、设备和地面清洗废水。生活污水180t/a经化粪池处理后，用于肥田；生产废水18670t/a、设备和地面清洗废水1376t/a经厂区污水处理设施处理后，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中水作灌溉标准后，排入企业自建的立体生态农业园，用于水作灌溉。 （2）供电 项目用电量为30万度/年，由市政电网统一提供。 本项目主要建设及规模内容见表1-4。 表1-4 本项目工程内容一览表 类别 名称 工程内容及规模 备注 主体工程 生产车间 约2245m2 2层 辅助工程 办公室 约176m2 - 储运工程 原料仓库 约275m2 原料贮存 成品仓库 约340m2 成品贮存 公用工程 给水 25225t/a 当地供水管网 排水 生活污水180t/a 经化粪池处理后，用于肥田，不外排 混合废水20046t/a 生产废水18670t/a 经厂区污水处理设施处理后，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中水作灌溉标准后，排入企业自建的立体生态农业园，用于水作灌溉。 设备和地面清洗废水1376t/a 软水制备 5t/h 采用离子交换法 蒸汽 1520t/a 由自备5t/h燃气锅炉提供 供电 30万kW·h/a 当地供电线路 环保工程 废水处理 生活污水 化粪池，5m3/d 经化粪池处理后，用于肥田，不外排 混合废水 生产废水 厂区废水处理设施，200t/d 经厂区污水处理设施处理后，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中水作灌溉标准后，排入企业自建的立体生态农业园，用于水作灌溉。 设备和地面清洗废水 废气处理 油烟 密闭集气装置+油烟净化装置+1个15m高排气筒 达标排放 燃烧废气 1个15m高排气筒 污水处理恶臭 集气罩+活性炭吸附装置+1个15m高排气筒 噪声治理 隔声+减振+距离衰减 厂界噪声达标 固废处置 一般固废暂存库100m2 固废安全暂存 危废暂存区 5m2 生活垃圾桶 本项目运行投产后，主体工程及产品方案详见表1-5。 表1-5 项目产品方案一览表 序号 工程内容及规模 产品名称 设计能力（t/a） 年运行时数（h/a） 1 2条加工生产线 内脂豆腐 3000 2400 2 2条加工生产线 豆腐 3000 2400 3 2条加工生产线 百叶 3000 2400 4 2条加工生产线 豆腐干 3000 2400 5 1条加工生产线 素鸡 1500 2400 6 1条加工生产线 油豆腐 1500 2400 7 1条加工生产线 粉皮 32 2400 4、产业政策符合性分析 本项目属于[C1392]豆制品制造，经查阅项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版）中限制类和淘汰类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183号）中限制类和淘汰类，为允许类；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限值淘汰目录和能耗限额的通知》苏政办发[2015]118号文中限制类和淘汰类，为允许类；本项目亦不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中，符合国家和地方产业政策。 综上所述，本项目建设符合国家及地方相关产业政策及法律法规要求。 5、选址可行性及规划相符性 项目位于启东市王鲍镇上和合镇，新建项目所在地周边以企业厂房为主，项目用地属于工业用地，因此认为选址合理可行。 6、建设项目周边概况 建设项目位于启东市王鲍镇上和合镇，地理位置详见附图1。 公司北面为启东市万佳照明器材厂；南面为近王线；西面为中施中心路；东面为菜场路。距本项目最近的敏感点为项目东北侧443m的启东市国本小学。项目周边环境概况图见附图2。 7、厂区平面布置 项目厂区北面为污水处理设施；南面为配电房和门卫室；厂区中间为生产车间。项目厂区平面布置详见附图3。 8、“三线一单”相符性分析 ①生态保护红线 《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号）将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型。根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号），对照启东市生态红线保护区布局图（见附图4），与本项目距离最近的生态红线区域为通启运河（启东段）清水通道维护区，通启运河（启东段）清水通道维护区生态红线区域表见表 1-6。 表1-6 通启运河（启东段）清水通道维护区生态红线区域表 红线区域名称 主导生态功能 红线区域范围 面积（km2） 与本项目位置关系 一级管控区 二级管控区 总面积 一级管控区 二级管控区 位置 距离 （km） 通启运河（启东段）清水通道维护区 水源水质保护 - 启东市境内通启运河及两岸各500m。 34.78 0 34.78 N 1.6 结合项目地理位置和区域水系，本项目距离最近的生态红线区域为项目北侧1600m的通启运河（启东段）清水通道维护区，不在生态红线范围内，符合江苏省生态红线区域保护规划要求。 ②环境质量底线 项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求；地表水满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此该项目的建设符合环境质量底线标准。 ③资源利用上线 本项目用水来自区域自来水管网，用电由市政电网供给，不会达到资源利用上线，亦不会达到能源利用上线。 ④环境准入负面清单 项目所在地目前未制定环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》进行说明，具体见表1-7。 表1-7 项目与国家及地方产业政策相符性分析 序号 内容 相符性分析 1 《产业结构调整指导目录（2011年本）》(2013年修订) 项目产品、所用设备及工艺均不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》中的限制类、禁止类，符合该文件的要求 2 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号修正） 项目产品、所用设备及工艺均不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及修订中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求 3 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》 本项目不在《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中 4 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》 本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中 5 《市场准入负面清单草案》 经查《市场准入负面清单草案》（试点版），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中 6 《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》 根据中华人民共和国工业和信息化部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目原辅材料、机械设备和产品均不属于目录中淘汰的生产工艺装备和产品。符合该文件的要求 7 《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》 （苏政办发[2015]118号） 对照《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发[2015]118号），本项目不属于限制类、淘汰类项目，属于允许类项目，符合该文件的要求 由上表可知，本项目符合国家及地方产业政策，综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 9、“两减六治三提升”相符性分析 对照中共江苏省委、省人民政府关于印发《“两减六治三提升”专项行动方案》的通知，本项目符合“两减六治三提升”的要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，租用空置厂房进行生产，无原有污染情况及环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 启东市位于江苏省南通市东部，东经121°25′40″-121°54′30″，北纬 31°41′06″-32°06′19″，地处苏北平原的东南犄角之端，位于长江与沿海T型结构主轴线的结合部。南部为长江入海口北支，东、北为黄海，西与海门市毗邻。三面环水，形如半岛，历来是江海门户，战略要地，是长江三角洲重要经济区之一。 王鲍镇隶属于江苏省南通市启东市，位于启东西北面，北接吕四港，南接汇龙镇，与上海隔江相望，距启东市区30公里。王鲍镇占地面积55平方公里，总耕地面积4.8万亩，该镇总人口9.4万人，下辖33个行政村。 本项目位于启东市王鲍镇上和合镇，具体地理位置见附图1。 2、地质、地貌、地质 启东平原为长江三角洲平原的一部分，地形平坦，地表无基岩出露，均为第四纪松散堆积物。这一地区在远古时代是大陆附近的陆棚，水下部分由河流冲击物和海相堆积物混合组成，水上部分主要是河床及河漫滩冲击物—砂、轻亚粘土、亚粘土、粘土和淤泥。经钻探揭示，在380～400米疏松沉积岩层下埋藏着坚硬的基岩。 启东市域内地势平坦，属沿海低平地区。而微域地形略有起伏，从西向北东南微倾，倒岸河为南北地貌的自然分野，河南高程（吴淞标高）3.6～4.6米，河北高程为5.1～6.1米，倾斜度南北约1/30000米，东西倾斜度为1/43500米。全境分为通东、沿海、沿江、内圩4个平原区；境内河沟纵横，水域面积占土地总面积20.75%。 据国家质量技术监督局发布的1:400万《中国地震动参数区划图》及说明书（GB18306-2001），本区地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.40s，地震基本烈度为6度。 3、气象气候 启东市属于亚热带海洋性气候区，季风影响显著，冬冷夏热，春暖秋凉，四季分明，气候湿润，光照充足，雨量充沛，无霜期长，常年主导风向为东南风。但因地处中纬度沿海，受冷暖气流影响，气候变化多，灾害性气候频繁，春季常遇阴雨；夏季多发台风、暴雨，间有伏旱、高温、秋雨，局部地区还出现龙卷风和冰雹；冬季时有强寒潮侵袭。雨量充沛，年平均降水量为1052.3毫米。但降水季节分布不均，主要集中在夏秋季的6～9月，占全年总降水量的53%。年际降水变化也大，最多年降雨量为1574.1毫米（1977年），最少年降雨量为596.4毫米（1978），月最大降水量为409.8毫米（1977年8月）。一日最大降雨量为182.3毫米（1977年8月11日），历年汛期（5～10月）平均降雨量为678.1毫米，占历年平均降水量的64.5%。 4、水文 启东境内地势平坦，沟河纵横，属长江水系，流域闭合，沿江沿海口由闸门控制，可进一步分为：引江内河水系、南部入江（港）及引河水系、中部入海水系、北部入海水系。境域内一、二、三级河水域面积3.954万亩，占水域总面积的11.3%。全市共有干、支河道70多条（段），总长约853.9km。常年地下水位1.2～1.6米。 （1）长江 长江启东境内江堤岸线长67.5公里，根据开发利用现状和国民经济发展规划，水功能主要为风景娱乐区。长江启东段水环境功能区划为Ⅲ类。根据大通水文站资料统计，长江多年平均流量为29310m3/s，年径流总量为92400亿m3。最大洪峰流量为92600m3/s，最小枯水流量为4620m3/s，两者之比达20：1。 市内东西走向河流主要有通吕运河、通启运河、南引河、蒿枝港河、协兴河；南北走向有新三和港河、头兴港河等。各河流分别与长江、黄海相通。 长江北支长约74km，宽2～12km，面积约7万hm2，分流量仅占5%，全河段呈“S”形，呈喇叭向东南形展宽，与南支汇合入海，江面最大宽度为90km。长江口北支水域的水温分布是：水温的季节变化明显，冬季水域水温最低为7.0℃～9.00℃，夏季最高为25.5℃～27.5℃。水温的垂直分布变化不大，上下层水温基本一致。长江口北支的潮型属不规则半日浅海潮，每天两个潮期，潮周期平均为12时25分。河口平面呈喇叭型，潮波变形强烈，平均落潮历时明显长于涨潮历时，为涨潮型河段。灯杆港、三条港的每年平均潮差分别为2.69m，3.07m，平均高潮位分别为3.81m、3.82m，平均低潮位分别为1.13m、0.80m。因冬季径流对长江口北支的影响较小，而夏季对其影响明显，故冬季涨潮平均流速大于落潮平均流速，而夏季灯杆港、三和港和头兴港附近则出现涨潮平均流速小于落潮平均流速。各测点中涨潮最大流速为3.05m/s，落潮最大流速为2.60m/s。各点涨潮最大流速大于落潮最大流速，说明了北支涨潮作用的强劲。 （2）内河 全市共有干、支河道70多条（段），总长约853.9km，可分为四个水系，其中拟建项目所属的北部入海水系，由新港河（原南倒岸河）、十六总河、老串场河、大洋港、廿一总河等5条河流组成。 本项目位于启东市通兴棉业有限公司内，项目北侧约75m处为倒岸河。 （3）地下水 启东市地下水分为四层，常年地下水位1.0-1.6米。潜层含水层埋深较浅，已与地表水联成一体；第一、二承压含水层埋深在110米左右，水质较差，水量也不够丰富；第三承压含水层埋深在220-250米，水质较好，水量丰富，是主要的开采层，可以饮用和农田灌溉。 5、自然资源及生态环境 启东具有丰富的自然资源，有全国六大中心渔港之一的吕四港，出产2000余种海产品，年海洋捕捞量占江苏总量的四分之一。11000多平方海里渔场水域面积，提供了2000多种的海产资源，海蛰、紫菜、黄鱼、鲳鱼等。是大黄鱼、银鲳、灰鲳、黄鳓等主要产卵场所，春夏季浮游生物量比毗邻的海区高10倍左右。有江、海岸线203公里，其中可建10万吨级以上深水泊位岸线就有30多公里，最大可建25万吨级深水码头。有60多万亩江海滩涂，是重特大项目充实的土地后备资源。 启东长江口（北支）湿地省级自然保护区始建于2002年11月，因该区域属江海交汇处，为河口典型的生态湿地系统，造就了丰富的水生植物、沼生植物、盐土植物。2007年江苏省政府对自然保护区的范围进行了调整，调整后的自然保护区范围西起吴仓港外，东至启兴沙东，南起启兴沙南，北至长江大堤外2.4km。保护区总面积214.91km2，其中核心区75.15km2，缓冲区74.44km2，实验区65.32km2。包括的沙洲湿地有永隆沙、带鱼沙、兴隆沙、东东阴沙、临隆沙、北岸滩涂东黄瓜沙等以及北支低潮位-6m以内的水域。主要保护对象为河口滨海湿地生态系统及珍稀物种。区内湿地生态系统保存完整，生态类型复杂、多样，生物多样性丰复，是国际著名的候鸟亚太迁徙路线的重要驿站。区内有鸟内160余种，其中国家一、二级保护鸟类20余种，列入《中日保护候鸟及其栖息环境的协定》的鸟类有100余种。区内还拥有中华鲟、白鲟等国家重点水生动物，并为日本鳗鱼苗等长江重要经济水产品的幼苗集中分布区。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、启东市简介 启东市隶属于江苏省南通市，全市下辖11个镇、1个乡以及2个省级经济开发区、2个街道办事处，人口112万。土地面积为1208km2，占南通市土地总面积14.8%。作为全国首批沿海对外开放地区之一，启东市连续三届跻身全国农村综合实力百强县市行列，先后荣获全国首批小康县、全国科技百强县市、中国明星县市、全国卫生城市等“四张名片”。 2、交通运输 十一五以来，启东全面推进“六纵、六横、两沿、两高速、一环、一通道”重点交通网络建设，江海河联运、公铁水配套的集疏运体系逐步形成，启东正成为南接上海、苏南，西接南通市区、苏北，延伸西北、东北腹地的交通枢纽节点。 启东确立了以崇启大桥及宁启、扬启高速公路为骨架，构建“六纵六横两沿一环”的市域干线公路网与“两高速、一通道”的通往市外公路相结合的综合交通网络体系的总体目标。 六纵：天汾至启隆公路、吕北公路、志圩公路、省道335公路、东惠公路、东和公路； 六横：王海公路、南海公路、通海公路、沿海公路、省道336线、启隆乡-崇明界； 两沿：沿海高等级公路、沿江高等级公路； 一环：城区绕城公路； 两高速：宁启高速和扬启高速； 一通道：沪崇启大通道。 到2020年，启东交通将实现“123456”出行目标，即城区往各方向交通流能在10分钟内到达高速公路互通；启东域所有乡镇节点在20分钟以内可到达高速公路互通，进入高速公路网；市区至各乡镇、开发区，在30分钟以内到达；各乡镇、开发区之间，40分钟内到达，市区至上海，50分钟以内到达；各乡镇、开发区等重要节点，至上海在60分钟内到达。 3、社会文化 启东是年轻的沙地，是近200多年内由沙洲之间的泓道封淤而联并成陆的，启东这一带，古称“东胜瀛洲”。目前启东市境内有圆陀角风景区、集庆庵、三清殿、慕仙楼等风景名胜区，是启东市标志性的文化瑰宝。 4、经济发展 近年来，启东市把加快发展高新技术产业作为推进产业转型升级、提高经济运行质量的重点工作，紧紧围绕创新驱动发展战略，大力培育高新技术企业，持续推动传统产业转型升级，扎实推进创新型城市建设。通过对潜力企业重点培育和扶持，促进企业向科技型、规模型跃进，全市企业科技创新能力明显提升。2017年以来，启东市组织申报第一批国家高新技术企业21家，接近2016年全年申报总量。 2017年以来，启东市以高新技术企业认定管理工作为抓手，以科技项目管理为载体，突出重点，强化服务，着力推进企业自主创新能力的提高和区域创新能力的提升。通过举办产学研活动等载体，激发企业科技创新、加快转型的积极性，推动产学研成果开花结果。全市上下已构建起以政府引导、企业主体、市场导向、产品核心、科研院所支撑的科学创新体系，企业创新能力、创造活力显著增强。 2017年1-5月，启东全市实现高新技术产业产值374.4亿元，占规模工业比重达54.45%，位列南通县（市、区）第2名。 5、王鲍镇简介 王鲍镇由原聚南、王鲍、新港、久隆合并而成，因纪念革命烈士王澄、鲍至椿而得名。行政区划面积126平方公里，总耕地面积4.8万亩。该镇交通便捷，距宁启高速公路大生入口半小时车程。 本项目位于启东市王鲍镇上和合镇。目前，启东市王鲍镇上和合镇通讯、供电等设施完善，可以满足项目需求，项目建设施工用电和营运期用电由市政供电所统一提供，已引入厂区，能满足本项目要求。区域自来水供水管网完善，生活用水来自区域自来水管网；通讯、宽带网和有线电视电缆由市政设施提供。但启东市王鲍镇上和合镇尚未建立完善的污水管网和配套污水处理站，周边居民和企业的生活污水主要通过“化粪池处理+肥田”的方式处理。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1、空气环境质量 本项目空气环境质量现状引用《啸天体育用品（启东）有限公司年加工50万只篮球、50万只排球项目环境影响报告》中的现状监测报告（2018）启测（气）字第（051）号。啸天体育用品有限公司位于启东市王鲍镇长安村，引用监测数据的监测点位在啸天体育用品项目所在地，位于本项目西南方向2.2km，监测报告数据为2018年4月27日。引用报告具有时效性和代表性，监测结果表明，项目所在地大气环境质量较好，主要污染物SO2、NO2和PM10浓度均无超标现象，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。主要大气污染指标监测结果见表3-1。 表3-1 环境空气监测结果统计表 单位：mg/m3 项目 日均浓度监测结果 日均浓度（mg/m3） 超标率（%） 最大超标倍数 SO2 0.033 0 0 NO2 0.028 0 0 PM10 0.11 0 0 根据监测结果，评价区域内SO2、NO2、PM10、浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，说明项目周边环境空气总体质量良好。 2、水环境质量 项目所在地附近主要河流为叙新河，该河流水环境质量现状引用《啸天体育用品（启东）有限公司年加工50万只篮球、50万只排球项目环境影响报告》中的监测报告（2018）启测（水）字第（039）号，监测时间为2018年4月27日。监测数据见表3-2。 表3-2 环境空气监测结果统计表 单位：mg/m3 监测断面 监测项目单位：mg/L pH无量纲 pH COD SS 氨氮 总磷 叙新河 7.14 15 17 0.833 0.16 监测结果表明，叙新河水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，项目所在区域地表水环境质量较好。 3、声环境质量 项目所在地位于启东市王鲍镇上和合镇，区域环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。南通市启测环境检测技术有限公司于2018年9月7日对本项目厂界噪声进行了现场监测，监测报告见（2018）启测（声）字第（077）号，监测数据见表3-3。 表3-3 建设项目环境噪声监测结果 单位：dB(A) 侧位点 噪声标准 测量值 点号 位名 类别 昼间 夜间 昼间 夜间 1 厂区南侧边界 2 60 50 52.9 41 2 厂区东侧边界 2 60 50 52.8 42.2 3 厂区北侧边界 2 60 50 52.4 42.7 4 厂区西侧边界 2 60 50 52.9 40.9 由表3-3可见：项目所在地的昼间与夜间噪声等效声级值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，表明项目所在区域昼间与夜间的声环境质量尚好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据建设项目的周边情况，确定环境保护目标见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标 环境类别 环境保护目标 方位 距离 规模 环境质量 大气环境 启东市国本小学 NE 443m 约600人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 中施村 N 478m 约1500人 声环境 厂界四周 - 1m - 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 水环境 慢河 E 540m 小河 《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准 叙新河 W 484m 小河 通启运河（启东段）清水通道维护区 N 1600m 中河

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 建设项目所在地区SO2、NOX、PM10、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，标准限值见表4-1。 表4-1 大气环境质量标准 污染物名称 取值时间 浓度限值（μg/Nm3） 标准来源 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中二级标准（单位：μg/m3） 24小时平均 150 1小时平均 500 NOx 年平均 50 24小时平均 100 1小时平均 250 TSP 年平均 200 24小时平均 300 PM10 年平均 70 24小时平均 150 2、地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水环境功能区划》，项目附近水域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准，SS执行《地表水资源质量标准》（SL63-94），具体数值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L（pH无量纲） 参数 pH COD NH3-N TP BOD5 SS 标准 6-9 ≤20 ≤1.0 ≤0.2 ≤4 ≤30 3、声环境质量标准 建设项目位于启东市王鲍镇上和合镇，区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。具体标准限值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 2 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 本项目产生的废气主要为油烟、燃烧废气（烟尘、SO2、NOx）。其中，油烟执行天津市地方标准《餐饮业油烟排放标准》（DB12/644-2016）；燃烧废气烟尘、SO2、NOx执行天津市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB12/151-2016）表2中相应标准。 具体污染物排放浓度标准限值详见表4-4、表4-5。 表4-4 大气污染物排放标准 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放 速率（kg/h） 无组织排放监控 浓度值 标准来源 排气筒 高度（m） 二级 监控点 浓度（mg/m3） 烟尘 10 15 - 烟囱或烟道 - 《锅炉大气污染物排放标准》（DB12/151-2016） SO2 20 15 - - NOx 80 15 - - 表4-5 餐饮业油烟排放标准 污染物项目 最高允许排放浓度 (mg/Nm3) 污染物排放监控位置 标准来源 油烟 1.0 排风管或排气筒 《餐饮业油烟排放标准》（DB12/644-2016） 2、废水 本项目产生的生活污水经化粪池处理后，用于肥田，不外排；生产废水、设备和地面清洗废水经厂区污水处理设施处理后，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中水作灌溉标准后，排入企业自建的立体生态农业园，用于水作灌溉，主要标准值见表4-6。本项目在纯水制备过程产生纯水制备废水，按照清下水标准排放，清下水排放标准为COD≤40 mg/L、SS≤30 mg/L。 表4-6 污水排放执行标准（pH无量纲） pH COD BOD5 SS 粪大肠菌群 蛔虫卵数 5.5-8.5 150mg/L 60 mg/L 80 mg/L 4000 个/100mL 2个/L 标准来源 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005） 3、噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准限值见表4-7。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 2 60 50 4、固废 项目一般固废的储存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；危险废物暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 |
| 污染物总量控制 | 建设项目各种污染物排放总量见表4-8。 表4-8 污染物排放总量汇总表（单位：t/a） 类别 污染物名称 产生量 削减量 排放量 废水 废水量 20226 20226 0 COD 289.91 289.91 0 BOD 141.66 141.66 0 SS 16.08 16.08 0 NH3-N 2.62 — 0 TP 0.0007 — 0 废气 有组织 油烟 0.0585 0.0495 0.009 烟尘 0.029 0 0.029 SO2 0.06 0 0.06 NOx 0.177 0 0.177 无组织 油烟 0.0065 0 0.0065 固废 生活垃圾 2.25 2.25 0 一般固废 694.05 694.05 0 危险固废 0.7 0.7 0 本项目污染物排放总量为： 废水：建设项目产生的生活污水经化粪池处理后，用于肥田，不外排；生产废水、设备和地面清洗废水经厂区内污水处理设施处理后，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中水作灌溉标准后，排入企业自建的立体生态农业园，用于水作灌溉，不外排。故不申请总量。 （2）大气有组织污染物油烟0.009t/a、烟尘0.029t/a、SO20.06t/a、NOx0.177t/a，需向启东市环保局申请总量。无组织废气不申请总量。 （3）固废：排放总量为零。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期 项目依托现有厂房，不新建厂房，施工期只进行简单的设备安装，环境影响较小，因此，不对施工期进行分析。 二、营运期 本项目生产工艺流程及产污环节见图5-1-图5-7。 图5-1 粉皮生产工艺及产污环节图 1、原料验收：原料（淀粉）采购时需要原料供应方提供检验合格报告、营业执照、生产许可证等资质证明。经采购和检验人员验收合格后方可投入生产。 2、搅拌：将淀粉和水按照1:3.5比例配料，在自动生产线的拌料机中搅拌约15分钟，使淀粉浆液混合均匀，搅拌过程加盖防止原料粉尘排放。此过程产生噪声N1-1。 3、烧煮：将搅拌均匀后的淀粉进行高温烧煮，烧煮温度为100℃、时间约20分钟。 4、切丝：利用粉皮生产线自带的切刀进行切丝，此过程产生碎粉皮S1-1和噪声N1-2。 5、冷却：利用车间内风扇的吹风系统使粉皮冷却成型。 6、包装：将成型的粉皮利用封口机进行封口包装，此过程产生噪声N1-3。 图5-2 内脂豆腐生产工艺及产污环节图 内酯豆腐生产工艺流程及产污环节简述： 1、原料验收：原料（黄豆）采购时需要原料供应方提供检验合格报告、营业执照、生产许可证等资质证明。经采购和检验人员验收合格后方可投入生产。 2、清洗：根据大豆与杂物的相对密度的差异，用水漂洗出相对密度较小的杂质，如草屑、霉变的大豆等，除去密度较大的泥土和砂石，清洗要求达到原料中无肉眼可见的外来杂质。此过程产生清洗废水W2-1。 3、浸泡：将清洗后的大豆浸泡于纯水中，使大豆充分吸水膨胀，形成发泡黄豆，其中约50%的水被黄豆吸收。 4、沥水：浸泡完成后，利用沥水筛进行沥水，将发泡黄豆与水进行分离。此过程产生浸泡废水W2-2。 5、磨浆：利用磨浆机将发泡黄豆磨碎，形成豆糊的过程。磨浆的目的是破坏大豆细胞的组织，便于对营养成分的提取。此过程产生噪声N2-1。 6、滤浆：为了提高产品出品率和细腻度，需要利用离心机将豆糊中的豆渣过滤分离出去，过滤分离时加入50-55℃的温水，以利于分离和蛋白质的提取，最后得到以蛋白质为主要分散质的豆浆。此过程产生豆渣S2-1和噪声N2-2。 7、煮浆：将分离出的豆浆，加热至100℃，加热过程中产生泡沫时，适量加入食用消泡剂，将加热过程产生的泡完全消掉为止。然后继续加热把浆煮开，浆沸腾后，继续加热3-5分钟把浆煮透。热处理和热变性是黄豆蛋白质发生胶凝作用的前提，同时通过煮浆可以消除生理有害因子、去除黄豆异味。 8、点浆：待豆浆温度冷却为80℃左右时进行点浆。首先将葡萄糖酸内脂先溶于水，然后加入煮熟的豆浆中，搅拌均匀，使其凝固定型，葡萄糖酸内脂的添加量为豆浆的0.3%-0.4%，加入后搅拌均匀。葡萄糖酸内脂作为凝固剂原理：葡萄糖酸内脂溶于水后水解形成葡萄糖酸，葡萄糖酸可使豆浆中的蛋白质凝固沉淀。 9、加温凝固：将点浆后的豆浆放入加温定型槽中，在80-85℃之间凝固25-30分钟左右，使蛋白质凝固完全，制得成型的内脂豆腐。 10、包装：利用塑盒封口机对豆腐进行包装，此过程产生噪声N2-3。 图5-3 豆腐生产工艺及产污环节图 豆腐生产工艺流程及产污环节简述： 豆腐的清洗、浸泡、沥水、磨浆、滤浆、煮浆、包装生产工序与产污情况和内脂豆腐相同，在此不进行赘述。 1、点浆：待豆浆温度冷却为80℃左右时进行点浆。首先将石膏先溶于水，然后加入煮熟的豆浆中，搅拌均匀。石膏可使豆浆中分散的蛋白质团粒聚集，使其凝固定型，石膏的添加量为豆浆的0.3%左右，加入后搅拌均匀。 2、凝固：点浆后，需要将豆浆在冷水槽中静止一段时间，此过程不宜震动，使其蛋白质凝固完全，一般在10-30分钟。 3、压制：为了进一步使豆腐成型，需要使用液压机对其进行压制，使豆腐适当脱水、形状固定且富有弹性时完成压制工序。此过程产生黄浆水W3-3、N3-3。 图5-4 百叶生产工艺及产污环节图 百叶生产工艺流程及产污环节简述： 百叶的清洗、浸泡、沥水、磨浆、滤浆、煮浆、包装生产工序与产污情况和豆腐相同，在此不进行赘述。 1、浇制：将熟豆浆均匀地浇在百叶的底布上，随后盖上面部。 2、压榨：浇制好的百叶需要对其进行压榨，使其脱水成型。此过程产生黄浆水W4-3和噪声N4-3。 3、脱布:利用剥布机滚动毛刷的作用，使千张与底布分离，得到成品。 图5-5 豆腐干生产工艺及产污环节图 豆腐干生产工艺流程及产污环节简述： 豆腐干的清洗、浸泡、沥水、磨浆、滤浆、煮浆、点浆、凝固、包装生产工序与产污情况和豆腐相同，在此不进行赘述。 压榨：利用自动豆干液压机对凝固的豆花进行压榨，此过程产生黄浆水W5-3和噪声N5-3。 脱布：利用剥布机使压榨好的豆腐干与底布分离，得到成品。 切块：按照规定的尺寸，对豆腐干进行切块。 图5-6 素鸡生产工艺及产污环节图 素鸡的清洗、浸泡、沥水、磨浆、滤浆、煮浆、点浆、凝固、压榨、脱布、包装生产工序与产污情况和相同，在此不进行赘述。 1、蒸煮：对脱布后的百叶进行卷制，加入适量食用碱在煮素鸡桶内进行蒸煮工序，温度为100℃，时间约30 min，制得成品素鸡。 图5-7 油豆腐生产工艺及产污环节图 油豆腐的清洗、浸泡、沥水、磨浆、滤浆、煮浆、点浆、凝固、包装生产工序与产污情况和豆腐干相同，在此不进行赘述。 油炸：将豆腐切成薄片，放入热油中进行油炸，油炸温度为140-160℃，油炸时间为30分钟左右。此过程产生油烟G7-1和少量废油脂S7-2。 注：所有需要加热的工序（煮浆、加温凝固、蒸煮、油炸）的热源由锅炉燃烧天然气产生的蒸汽提供，燃烧天然气过程产生燃烧废气。 主要污染工序: 废水：本项目产生的废水主要为原料清洗废水（W2-1、W3-1、W4-1、W5-1、W6-1、W7-1）、浸泡废水（W2-2、W3-2、W4-2、W5-2、W6-2、W7-2、）、压制废水（W3-3、W4-3、W5-3、W6-3、W7-3）、设备和地面清洗废水以及生活污水。 废气：本项目产生的废气主要为油烟（G7-1）、燃烧废气（烟尘、SO2、NOx）。 噪声：项目噪声主要为真空吸豆机、磨浆机、离心机、粉皮自动生产线等生产设备运行时产生的噪声。 4、固废：项目固废主要为碎粉皮（S1-1）、废包装材料、不合格产品、豆渣（S2-1、S3-1、S4-1、S5-1、S6-1、S7-1）、废油脂（S7-2）、生活垃圾以及废水处理工艺中产生的污泥。 营运期污染源强分析 1、废水 （1）原料清洗废水 根据建设单位提供资料，黄豆清洗用水量为豆重的2倍，原料清洗用水量为4000t/a，原料清洗废水量按用水量的80%计，则清洗废水产生量为3200t/a。参照《食品工业废水处理》（唐受印等编，2001，5）及类比有关数据，本项目原料清洗废水中主要污染物的产生浓度为：COD：550mg/L、BOD：250mg/L、SS：600mg/L、NH3-N:20mg/L，则原料清洗废水中污染物的产生量为COD：1.76t/a、BOD：0.8t/a、SS：1.92t/a、NH3-N:0.064t/a。原料清洗废水经厂区污水处理设施处理后，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中水作灌溉标准后，排入企业自建的立体生态农业园，用于水作灌溉。 （2）浸泡废水 根据环境工程与科学中心出版的《环境工程实用丛书—食品工业废水处理》可知，黄豆浸泡废水一般为豆重的1-1.5倍（按1.5倍计），本项目黄豆使用量为2000t/a，则泡豆用水量为3000t/a，浸泡过程约有50%水分被黄豆吸收，产生49%的浸泡废水（1%损耗），则浸泡废水产生量为1470t/a。根据《工业源产污系数手册》（2010修订）中“1392豆制品制造行业产排污系数表”可知，该废水主要污染物浓度为COD：5000mg/L、BOD：400mg/L、NH3-N：50mg/L、SS：500mg/L则浸泡废水中污染物的产生量为COD：7.35t/a、BOD：0.588t/a、NH3-N：0.074t/a、SS：0.74t/a。浸泡废水经厂区污水处理设施处理后，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中水作灌溉标准后，排入企业自建的立体生态农业园，用于水作灌溉。 （3）压制废水 参照《黄浆水醋酿制工艺研究》（邓丽华）文章，压实过程产生的黄浆水一般为黄豆重量的5.5-7倍，本项目按7倍计，项目年加工黄豆2000t，则产生压制废水量约为14000t/a，参照《食品工业废水处理》（唐受印等编，2001,5）及类比有关数据，本项目压实废水污染物产生浓度为COD：20000mg/L、BOD：10000mg/L、SS：1000mg/L、NH3-N:80mg/L，则浸泡废水中污染物的产生量为COD：280t/a、BOD：140t/a、SS：14t/a、NH3-N：1.12t/a。压制废水经厂区污水处理设施处理后，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中水作灌溉标准后，排入企业自建的立体生态农业园，用于水作灌溉。 （4）设备、地面清洗废水 本项目在清洗生产场所、生产设备时会产生一定的清洗废水，生产车间面积为2200m2，用水量按2L/m2·次计，每天清洗地面一次，则地面清洗用水量为1320t/a，生产设备清洗用水量为400t/a，排污系数取0.8，则设备、地面清洗废水产生量为1376t/a，废水污染物产生浓度为COD：550mg/L、BOD：200mg/L、SS：500mg/L、NH3-N:30mg/L，则设备、地面清洗废水中污染物的产生量为COD：0.757t/a、BOD：0.275t/a、SS：0.688t/a、NH3-N：0.041t/a。设备、地面清洗废水经厂区污水处理设施处理后，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中水作灌溉标准后，排入企业自建的立体生态农业园，用于水作灌溉。 （5）生活污水 本项目未设置食堂和宿舍，生活污水主要来源于员工办公用水，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），员工办公生活用水定额取50L/(人/d)，本项目员工人数为15人，年工作300天，则生活用水量为225t/a，产污系数按0.8计，产生生活污水180t/a，生活污水污染物浓度为COD：250mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：25mg/L、TP：4mg/L，则生活污水中污染物的产生量为COD：0.045t/a、SS：0.036t/a、NH3-N：0.0045t/a、TP：0.0007t/a。本项目生活污水经化粪池设施处理后，用于肥田。 （6）锅炉用水 本项目在生产过程中，所有需要加热工序的热源均由锅炉燃烧天然气产生的蒸汽提供。因锅炉用水为软水，本项目购买一套软水制备设备，采用离子交换法造软水，转化率按90%计算。根据企业提供资料，则本项目锅炉软水制备共需水量2100t/a，制备软水产生的硬水量210 t/a（包括软水制备反冲洗废水）。本项目纯水制备过程产生纯水制备废水，按照清下水标准排入附近河流，清下水排放标准为COD≤40 mg/L、SS≤30 mg/L。 项目水平衡图如下图5-8。 图5-8 项目水平衡图（t/a） 建设项目废水产生及排放情况见表5-1。 表5-1 建设项目废水产生和排放情况表 废水 废水量(t/a) 污染物名称 处理前浓度（mg/L） 产生量(t/a) 处理措施 污染物名称 排放浓度 排放量 排放去向 生活污水 180 COD 250 0.045 化粪池 COD 175 0.032 用于肥田 SS 200 0.036 SS 140 0.025 NH3-N 25 0.0045 NH3-N 25 0.0045 TP 4 0.0007 TP 4 0.0007 原料清洗废水 3200 COD 550 1.76 厂区自建污水处理设备 COD 140 2.806 达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中水作灌溉标准后，排入企业自建的立体生态农业园，用于水作灌溉。 BOD 250 0.8 SS 600 1.92 NH3-N 20 0.064 浸泡废水 1470 COD 5000 7.35 BOD 60 1.203 BOD 400 0.588 SS 500 0.074 NH3-N 50 0.74 压制废水 14000 COD 20000 280 SS 72 1.443 BOD 10000 140 SS 1000 14 NH3-N 80 1.12 设备和地面清洗废水 1376 COD 550 0.757 NH3-N — — BOD 200 0.275 SS 500 0.688 NH3-N 30 0.041 软水制备废水 210 COD 40 0.0084 — COD 40 0.0084 附近河流 SS 30 0.0063 SS 30 0.0063 2、废气 （1）有组织废气 ①油烟 本项目生产油豆腐时涉及油炸工序，油炸工序食用油的使用量为6.5t/a，参照益阳市恒旺食品有限公司《年产225吨豆制品加工项目》环评报告表，油烟产生量为总耗油量的1%，则油烟产生量为0.065t/a。油炸工序在密闭的油炸间内进行，本项目在油炸锅的上方安装一个集气装置（收集效率为90%），收集后经油烟净化机处理，油烟净化机处理效率为85%，油炸工序引风机设计风量为10000m3/h，处理后的油烟通过一个15m高的排气筒（1#）排放，根据业主提供资料，油炸工序时间约为1500h/a，则油炸工序有组织排放的油烟为0.009t/a，排放速率为0.006kg/h，排放浓度为0.6mg/m3。 ②燃烧废气 本项目采用1台锅炉为烧煮、油炸工序提供热蒸汽，锅炉燃料为天然气，天然气用量为9.6万Nm3/a，根据《大气环境工程师实用手册》、《实用环境统计手册》中资料显示，每燃烧100万m3燃气，废气排放量分别为烟尘：302kg、SO2：630kg、NOx：1843kg，项目锅炉配套的风机总风量为5000m3/h。因此，燃气燃烧废气有组织排放的烟尘、SO2和NOx分别为0.029t/a、0.06t/a、0.177t/a，则排放速率分别为0.012kg/h、0.025kg/h、0.074kg/h，排放浓度分别为2.4mg/m3、5mg/m3、14.8mg/m3，燃烧产生的废气通过1个15m高排气筒（2#）排放。 表5-2 项目燃料废气污染物产排情况 污染物名称 风机风量 排污系数 kg/100万m3 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 烟尘 5000m3/h 302 0.029 0.012 2.4 SO2 630 0.06 0.025 5 NOx 1843 0.177 0.074 14.8 建设项目有组织废气产生排放情况见表5-3。 表5-3 有组织废气产生及排放量 污染物名称 排放源 排风量m3/h 污染物产生状况 治理措施 去除率% 污染物排放状况 排气筒高度m 浓度mg/m3 速率kg/h 产生量t/a 浓度mg/m3 速率kg/h 排放量t/a 油烟 1# 10000 2.733 0.039 0.0585 油烟净化装置 85 0.6 0.006 0.009 15 烟尘 2# 5000 2.4 0.012 0.029 — — 2.4 0.012 0.029 SO2 5 0.025 0.06 5 0.025 0.06 NOx 14.8 0.074 0.177 14.8 0.074 0.177 无组织废气 本项目无组织废气主要为未收集的油烟。无组织废气产生排放情况见表5-4。 表5-4 无组织废气产生及排放情况 产污 工序 污染物 生产区域 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 面源长宽（m） 面源高度（m） 油炸 油烟 油炸间 0.0065 0.004 5.7*4 8 3、噪声 本项目运营期间产生的噪声主要来源于机械设备的运行噪声。机械设备均设置在室内，采用安装减震垫和正常维护的防治措施。噪声污染源见表5-5。 表5-5 主要噪声设备一览表 序号 设备名称 数量（台） 声级值[dB(A)] 所处位置 与厂界最近距离（m） 治理措施 降噪效果[dB(A)] 1 真空吸豆机 1 80 生产车间 W，5米 基础减振+厂界隔声+距离衰减 25 2 磨浆机 6 85 W，10米 3 离心机 4 85 W，10米 4 分离式磨浆机 2 85 W，10米 5 百叶液压机 1 75 E，15米 6 自动豆干液压机 10 75 W，15米 7 素鸡液压机 1 75 W，5米 8 塑盒封口机 2 80 E，25米 9 粉皮自动生产线 1 75 W，15米 4、固废 本项目产生的废物主要为碎粉皮、废包装材料、不合格产品、豆渣、废油脂、废离子交换树脂、生活垃圾以及废水处理工艺中产生的污泥。 ①碎粉皮 本项目在切割粉皮时，会产生碎粉皮，根据企业提供的资料，碎粉皮产生量为0.25t/a，收集后作为饲料外售。 ②废包装材料 本项目在使用外购的产品时，会产生废包装材料，根据企业提供的资料，废包装材料产生量为2.5t/a，收集后由环卫清运。 ③不合格产品 本项目在生产过程中会产生不合格产品，根据企业提供的资料，不合格产品产生量为0.5t/a，收集后作为饲料外售。 ④豆渣 根据豆制品行业经验系数，豆渣产生量约占黄豆原料的30%，本项目黄豆用量为2000t/a，则豆渣产生量为600t/a，豆渣主要成分为食物纤维且含有蛋白质、脂肪、碳水化合物等物质，有一定的利用价值。本项目将豆渣集中存放在专用料桶内，作为饲料外售，当日由附近农户运走。 ⑤废油脂 加工油豆腐的过程中，定期会有废油脂产生，根据企业提供的资料，废油脂产生量为0.8t/a，定期交由有资质单位处置。 ⑥废离子交换树脂 本项目在软水制备的过程中会产生废离子交换树脂，根据企业提供资料，废离子交换树脂产生量为0.7t/a，定期交由有资质单位安全处置。 ⑦废水处理污泥 厂区污水处理站产生废水处理污泥，根据企业提供的资料，污泥产生量为90t/a，在污泥干化区干化后，收集后用作堆肥。 ⑧生活垃圾：本项目定员15人，年工作300天，生活垃圾产生量按0.5kg/人•d算，产生量为2.25t/a。由当地环卫部门定期清运。 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的规定，判断运营期固体废物的属性，具体见表5-6。 表5-6 建设项目固体废物属性判断 序号 固废名称 产生工序 形态 主要成分 产生量（t/a） 种类判断 固体废物 副产品 判定依据 1 碎粉皮 切割 固 淀粉、水 0.25 √ — 《固体废物鉴别导则》（GB34330-2017） 2 废包装材料 原料包装 固 塑料包装，纸箱等 2.5 √ — 3 不合格产品 生产 固 蛋白质、碳水化合物 0.5 √ — 4 豆渣 磨浆分离 固 蛋白质、碳水化合物 600 √ — 5 废油脂 油炸 固 脂肪 0.8 √ — 6 废水处理污泥 废水处理 固 有机物、无机物 90 √ — 7 生活垃圾 办公生活 固 果皮、纸屑 2.25 √ — 8 废离子交换树脂 软水制备 固 SS、盐类 0.7 √ — 建设项目固体废物产生及处置情况汇总见表5-7，危险废物产生及处置情况见表5-8。 表5-7 建设期固废产生及处置情况 序号 固废名称 属性 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物代码 产生量（t/a） 处置情况（t/a） 1 碎粉皮 一般固废 固 淀粉、水 — — 59 — 0.25 收集后外售 2 废包装材料 固 塑料包装，纸箱等 — — 86 — 2.5 环卫清运 3 不合格产品 固 蛋白质、碳水化合物 — — 59 — 0.5 收集后外售 4 豆渣 固 蛋白质 — — 59 — 600 5 废油脂 固 脂肪 — — 99 — 0.8 委托有资质单位处置 6 废水处理污泥 固 有机物、无机物 — — 57 — 90 收集用作堆肥 7 生活垃圾 固 果皮、纸屑 — — 99 — 2.25 环卫清运 8 废离子交换树脂 危险废物 固 SS、盐类 根据《国家危险废物名录》（2016年）鉴别 T HW13 900-015-13 0.7 厂家回收 表5-8 建设项目危险废物产生及处置情况一览表 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 废离子交换树脂 HW13 900-015-13 0.7 软水制备 固 SS、盐类 SS、盐类 2个月 T 贮存于厂区危废仓库，由厂家回收

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 污染种类 | 污染物 类别 | 污染物浓度（mg/L） | 污染物产生量（t/a） | 治理措施 | 污染物 类别 | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水180t/a | COD | 250 | 0.045 | 化粪池 | COD | 175 | 0.032 | 肥田 |
|  |  | SS | 200 | 0.036 |  | SS | 140 | 0.025 |  |
|  |  | NH3-N | 25 | 0.0045 |  | NH3-N | 25 | 0.0045 |  |
|  |  | TP | 4 | 0.0007 |  | TP | 4 | 0.0007 |  |
|  | 生产废水18670t/a | COD | 15485 | 289.11 | 厂区废水处理设施 | COD | 140 | 2.806 | 达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中水作灌溉标准后，排入企业自建的立体生态农业园，用于水作灌溉。 |
|  |  | BOD | 7573 | 141.388 |  |  |  |  |  |
|  |  | NH3-N | 102 | 1.924 |  | BOD | 60 | 1.203 |  |
|  |  | SS | 853 | 16 |  |  |  |  |  |
|  | 设备、地面清洗废水1376t/a | COD | 550 | 0.757 |  | SS | 72 | 1.443 |  |
|  |  | BOD | 200 | 0.275 |  |  |  |  |  |
|  |  | NH3-N | 500 | 0.688 |  | NH3-N | — | — |  |
|  |  | SS | 30 | 0.041 |  |  |  |  |  |
|  | 软水制备废水210t/a | COD | 40 | 0.0084 | — | COD | 40 | 0.0084 | 附近河流 |
|  |  | SS | 30 | 0.0063 |  | SS | 30 | 0.0063 |  |
| 污染种类 | 污染物类别 | 污染物发生量（t/a） | 治理措施 | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） |
| 废气 | 有组织 | 油烟 | 0.0585 | 油烟净化装置 | 0.053 | 0.009 |
|  |  | 烟尘 | 0.029 | — | 0 | 0.029 |
|  |  | SO2 | 0.06 |  | 0 | 0.06 |
|  |  | NOx | 0.177 |  | 0 | 0.177 |
|  | 无组织 | 油烟 | 0.0065 | 通风系统 | 0 | 0.0065 |
| 固废 | 污染物名称 | 污染物发生量（t/a） | 治理措施 | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） |
|  | 碎粉皮 | 0.25 | 收集后外售 | 0.25 | 0 |
|  | 废包装材料 | 2.5 | 环卫清运 | 2.5 | 0 |
|  | 不合格产品 | 0.5 | 收集后外售 | 0.5 | 0 |
|  | 豆渣 | 600 | 委托有资质单位处置 | 600 | 0 |
|  | 废油脂 | 0.8 |  | 0.8 | 0 |
|  | 废水处理污泥 | 90 | 收集用作堆肥 | 90 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 2.25 | 环卫清运 | 2.25 | 0 |
|  | 废离子交换树脂 | 0.7 | 厂家回收 | 0.7 | 0 |
| 噪声 | 建设项目主要噪声源来自于真空吸豆机、磨浆机、离心机、粉皮自动生产线等设备，单台噪声值约75~85dB(A)，高噪声设备产生的噪声经过设备消声、减振、隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 其他 | - |
| 主要生态影响 | 项目产生的“三废”均得到妥善处理、处置，故本项目的建设对周边生态环境影响较小 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目租用已有厂房，无土建施工，仅有搬运设备时产生的噪声影响，对周围环境影响较小，故不详细评价施工期影响。 营运期环境影响分析： 1、水环境影响分析 建设项目生产废水主要为生活污水180t/a、生产废水18670t/a、设备和地面清洗废水1376t/a。生活污水经化粪池处理后，用于肥田；生产废水、设备和地面清洗废水经厂区自建污水处理设备处理后，排放到企业自建的立体生态农业园。 本项目生产废水、设备和地面清洗废水有机物含量高，大部分为可降解有机物，其可生化性强。根据《工业源产排污系数手册》（2010修订）中“1392豆制品制造行业产排污系数表”可知，治理方法采用“物理+化学+厌氧/好氧生物组合工艺”。 自建污水处理设施位于厂区北侧，具体工艺流程见图7-1。 图7-1 厂区污水处理设施流程图 （1）格栅：在废水处理系统或水泵前，需设置格栅，格栅可以起到物理拦截的作用，主要是对废水中较大的漂浮物或悬浮物进行拦截。 （2）调节池：经过格栅后的出水自流入调节池，加入碱液（NaOH）调节pH为8-9。调节池对水量、水质可以起到调节的作用，削减高峰水量对后续处理单元的冲击负荷，大大降低水量变化对处理效果的影响。 （3）螺旋压榨机：由格栅过滤后的出水经过压榨机将废水中格栅未拦截的较小悬浮物进行去除分离，减少后续处理负荷。 （4）吸附池：在吸附池中的污泥絮体与废水充分接触，使废水中的有机污染物质吸附到菌体细胞壁外，完成吸附过程后，混合液进入厌氧池。 （5）厌氧池：通过污水提升泵使废水进入厌氧池。废水的厌氧生物处理是在没有游离氧的情况下，以厌氧生物为主对有机污染物进行降解的一种方法。厌氧池内设折流板，废水与厌氧污泥充分混合，水中有机物在此进行厌氧降解，将复杂的有机物被降解转化为简单、稳定的小分子化合物。 （6）缺氧池：缺氧池主要是将厌氧废水与接触氧化池末端的硝化回流液进行混合，实现反硝化脱氮的要求，出水自流入接触氧化池。 （7）好氧池：利用接触氧化池中的好氧微生物对水中有机物进行降解，使废水中的有机物最终以无机物稳定下来，达到无害化。接触氧化池的末端设有硝化回流槽，用泵将硝化液回流至缺氧池。 （8）混凝池：好氧处理后的出水自流入混凝池。混凝沉淀池本处理单元是将适当数量的混凝剂（PAC、PAM）投入水体，经过充分混合、反应，使废水中微小悬浮颗粒和胶体颗粒相互产生凝聚作用，成为颗粒较大，易于沉降的絮凝体(颗粒直径>20um)，经过沉淀加以去除。混凝沉淀的优点是去除效率高，对废水的悬浮物、油度和色度有很高的去除率，对COD、BOD的去除也有很好的效果。 （9）二沉池：混凝后的混合液自流入二沉池，二沉池对含有絮体的混合液进行沉淀，将污泥抽入污泥池，处理后的废水排放。 （10）污泥池：污泥池的污泥利用脱水机进行脱水处理，滤出水返回调节池，脱水污泥送至污泥干化区。 本项目营运期产生的生产废水18670t/a、设备和地面清洗废水1376t/a混合后为20046t/a，则每天产生的混合废水量约为70t/d，经厂区污水处理设施处理后，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中水作灌溉标准后，排入企业自建的立体生态农业园，用于水作灌溉。本项目立体生态农业园面积为25亩，根据资料，每亩立体生态农业园每天可容纳3吨豆制品生产混合废水，则本项目立体生态农业园每天最多可容纳75吨混合废水，因此本项目的立体生态农业园可以容纳混合废水的产生量。 综上，本项目产生的混合废水对周围水环境基本无影响，不会改变水体的现有功能类别。 2、大气环境影响分析 （1）有组织排放 本项目产生的有组织废气主要为油烟、燃烧废气（烟尘、SO2、NOx）。油烟经油烟净化装置处理后通过15米高的1#排气筒排放；烟尘、SO2、NOx通过15米高的2#排气筒排放。 本项目废气排放速率及达标情况如表7-1。 表7-1 废气排放及达标情况一览表 污染物 排放情况 执行标准 达标情况 标准来源 浓度（mg/m3） 速率（kg/h） 浓度（mg/m3） 速率（kg/h） 1#排气筒 油烟 0.6 0.006 1 — 达标 《餐饮业油烟排放标准》（DB12/644-2016） 2#排气筒 烟尘 2.4 0.012 10 — 达标 《锅炉大气污染物排放标准》（DB12/151-2016） SO2 5 0.025 20 — 达标 NOx 14.8 0.074 80 — 达标 由表7-1可见，本项目各类废气经收集、处理后通过15米高排气筒排放能够达标。 大气污染物预测： 项目排放的大气污染物主要是油烟、烟尘、SO2、NOx。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）要求，本次大气环境影响评价采用估算模式SCREEN3。 有组织废气预测源强见表7-2。 表7-2 有组织废气源强一览表 污染源 污染物名称 排气筒高度(m) 排气筒内径(m) 烟气出口速率(m/s) 源强形式 1#排气筒 油烟 15 0.5 19.33 点源 2#排气筒 烟尘 15 0.5 9.66 点源 SO2 NOx 有组织废气排放预测结果见表7-3、7-4。 表7-3 有组织废气排放预测结果 距离中心下风向距离D/m 1#排气筒 油烟 下风向预测浓度ci/(mg/m3) 浓度占标率Pi/% 100 0.0001026 0.01 200 0.0001271 0.01 300 0.0001344 0.01 400 0.0001291 0.01 500 0.0001243 0.01 600 0.0001563 0.02 700 0.0001735 0.02 800 0.0001796 0.02 831 0.0001799 0.02 900 0.0001787 0.02 1000 0.0001735 0.02 1100 0.000165 0.02 1200 0.0001562 0.02 1300 0.0001574 0.02 1400 0.0001575 0.02 1500 0.0001563 0.02 1600 0.000154 0.02 1700 0.0001511 0.02 1800 0.0001477 0.01 1900 0.000144 0.01 2000 0.0001401 0.01 2100 0.0001358 0.01 2200 0.0001316 0.01 2300 0.0001276 0.01 2400 0.0001236 0.01 2500 0.0001198 0.01 下风向最大浓度 0.0001799 （813） 0.02 表7-4 有组织废气排放预测结果 距离中心下风向距离D/m 2#排气筒 PM10 SO2 NOx 下风向预测浓度ci/(mg/m3) 浓度占标率Pi/% 下风向预测浓度ci/(mg/m3) 浓度占标率Pi/% 下风向预测浓度ci/(mg/m3) 浓度占标率Pi/% 100 0.0002783 0.06 0.0005797 0.12 0.001716 1.72 200 0.0003442 0.08 0.0007171 0.14 0.002123 2.12 291 0.0003644 0.08 0.0007593 0.15 0.002247 2.25 300 0.0003639 0.08 0.0007581 0.15 0.002244 2.24 400 0.0003533 0.08 0.0007361 0.15 0.002179 2.18 500 0.0003139 0.07 0.0006539 0.13 0.001936 1.94 600 0.000302 0.07 0.0006292 0.13 0.001862 1.86 700 0.0002972 0.07 0.0006191 0.12 0.001833 1.83 800 0.0002868 0.06 0.0005975 0.12 0.001769 1.77 900 0.0002699 0.06 0.0005624 0.11 0.001665 1.66 1000 0.0002507 0.06 0.0005224 0.1 0.001546 1.55 1100 0.0002313 0.05 0.0004819 0.1 0.001426 1.43 1200 0.0002135 0.05 0.0004448 0.09 0.001316 1.32 1300 0.0001973 0.04 0.0004111 0.08 0.001217 1.22 1400 0.0001828 0.04 0.0003808 0.08 0.001127 1.13 1500 0.0001697 0.04 0.0003535 0.07 0.001046 1.05 1600 0.0001579 0.04 0.000329 0.07 0.0009738 0.97 1700 0.0001473 0.03 0.0003069 0.06 0.0009084 0.91 1800 0.0001402 0.03 0.0002922 0.06 0.0008648 0.86 1900 0.0001425 0.03 0.0002969 0.06 0.0008788 0.88 2000 0.000144 0.03 0.0002999 0.06 0.0008877 0.89 2100 0.0001438 0.03 0.0002995 0.06 0.0008867 0.89 2200 0.0001432 0.03 0.0002983 0.06 0.0008831 0.88 2300 0.0001423 0.03 0.0002965 0.06 0.0008775 0.88 2400 0.0001411 0.03 0.000294 0.06 0.0008703 0.87 2500 0.0001397 0.03 0.0002911 0.06 0.0008617 0.86 下风向最大浓度 0.0003644 （291） 0.08 0.0007593 （291） 0.15 0.002247（291） 2.25 由上表预测结果可知，本项目有组织废气最大占标率为2.25%（<10%），对周边大气环境影响较小。 （2）无组织排放 本项目产生的无组织废气主要为未收集的油烟。无组织废气预测源强见表7-5。 表7-5 无组织废气源强一览表 所在车间/工段 污染物名称 排放量（t/a） 面源长度（m） 面源宽度（m） 面源高度（m） 油炸间 油烟 0.0065 5.7 4 8 ①大气防护距离 采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各排放源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。 根据本项目废气排放情况所算出的大气环境防护距离见表7-6。 表7-6 建设项目大气防护距离计算结果 所在车间/工段 污染物名称 排放量（t/a） 面源长度（m） 面源宽度（m） 面源高度（m） 模式计算距离（m） 油炸间 油烟 0.0065 5.7 4 8 无超标点 由计算结果可知，本项目无组织废气排放无超标点，不需设置大气环境防护距离。 综上所述，本项目实施后，在落实本环评提出的各项废气污染物防治措施后，确保废气污染物达标排放，使废气污染物排放对周围环境的影响减小到最低程度。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）要求，本项目无需设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离 卫生防护距离L按下式计算： 式中：Cm—标准浓度限值（mg/m3）； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）； L—工业企业所需的卫生防护距离（m）； A、B、C、D-卫生防护距离计算系数，见表7-7。 表7-7 卫生防护距离的计算系数 计算系数 5年平均风速(m/s) 卫生防护距离L(m) L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A ＜2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2—4 700 470 350* 700 470 350 380 250 190 ＞4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B ＜2 0.01 0.015 0.015 ＞2 0.021* 0.036 0.036 C ＜2 1.85 1.79 1.79 ＞2 1.85* 1.77 1.77 D ＜2 0.78 0.78 0.57 ＞2 0.84* 0.84 0.76 *：为本项目计算系数。 根据模式计算，卫生防护距离见表7-8。 表7-8 卫生防护距离计算结果 污染源位置 面源有效高度(m) 面源长度(m) 面源宽度(m) 污染物名称 排放速率（kg/h） 卫生防护距离计算值（m） 卫生防护距离（m） 油炸间 8 5.7 4 油烟 0.004 0.7 50 综合考虑，建设项目卫生防护距离应设置为：以厂界为边界50m的范围。 3、声环境影响分析 建设项目高噪设备主要是真空吸豆机、磨浆机、分离式磨浆机、离心机、液压机、塑盒封口机、粉皮自动生产线等，通过基础减振、厂界隔声和距离衰减进行降噪，降噪效果均可达25 dB（A）。 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）推荐的方法，选择预测模式，具体如下： 声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg )计算公式： 式中：Leqg -建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi -i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T -预测计算的时间段，s； ti -i 声源在T时段内的运行时间，s。 点源在预测点的A声级LA(r)： 点声源的几何发散衰减： LA(r)=LAW -20lgr-8 室外点声源在预测点的倍频带声压级： LP(r)=LP(r0) –A A=Adiv+ Aatm+ Agr+ Abar+ Amisc 点声源的几何发散衰减: Adiv=20lg(r/r0) 地面效应衰减（Agr）: 屏障引起的衰减（Abar）: 各声源在预测点产生的声级的合成: 声级叠加: 预测结果详见表7-9。 表7-9 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点位置 贡献值 执行标准 是否达标 昼 昼 昼 北厂界 41 60 达标 西厂界 51 达标 南厂界 38 达标 东厂界 43 达标 由表7-9可以看出，经基础减振、厂界隔声、密闭隔声、距离衰减后，四个厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，故项目对周围声环境影响较小，不会产生噪声扰民现象。 4、固体废物影响分析 建设项目产生的固废主要为碎粉皮、废包装材料、不合格产品、豆渣、废油脂、生活垃圾、废离子交换树脂以及废水处理工艺中产生的污泥。碎粉皮：产生量约0.25t/a，收集后作为饲料外售；废包装材料：产生量约为2.5t/a，收集后由环卫清运；不合格产品：产生量约为0.5 t/a，收集后作为饲料外售；豆渣：产生量约为600t/a，收集后作为饲料外售；废油脂：产生量约为0.8t/a，定期交由有资质单位处置；生活垃圾：产生量约为2.25t/a，收集后由环卫清运；废水处理污泥：产生量约为90t/a，在污泥干化区干化后，收集后用作堆肥；废离子交换树脂：产生量约为0.7t/a，由厂家回收。 建设项目固体废物利用处置方式评价表见表7-10。 表7-10 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固体废物名称 产生工序 废物代码 产生量（t/a） 利用处置方式 1 碎粉皮 切割 59 0.25 收集后外售 2 废包装材料 原料包装 86 2.5 环卫清运 3 不合格产品 生产 59 0.5 收集后外售 4 豆渣 磨浆分离 600 5 废油脂 油炸 59 0.8 委托有资质单位处置 6 废水处理污泥 废水处理 57 90 收集用作堆肥 7 生活垃圾 办公生活 99 2.25 环卫清运 8 废离子交换树脂 软水制备 900-015-13 0.7 厂家回收 经采取上述措施后，本项目固废均可得到有效处置，符合环保要求，不会对周围环境造成不良影响。 危险废物影响分析 危险废物从产生、收集、贮存、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境，因此必须从各个环节进行全方位管理，采取有效措施防止危险废物对环境造成影响。 （1）危险废物暂存区：每次更换时及时通知厂家回收，同时作好危险废物情况的记录，本项目废离子交换树脂产生量为0.7t/a，6个月更换一次。建设单位拟收集危险废物后，放置在厂区东北侧，面积5m2，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、废物出库日期及接收单位名称。 危险废物暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）及其修改单的要求设置，做到以下几点： ①废物贮存设施必须按《环境保护图形标志（GB15562-1995）》的规定设置警示标志； ②废物贮存设施周围应设置围墙或者其他防护栏； ③地面与裙角要用脚骨、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ④必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置； ⑤应设计堵截泄露的裙角，地面与裙角所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5； ⑥基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（防渗系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-12cm/s； ⑦废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服及工具； ⑧废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 本项目须强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行妥善处置。建立完善的规章制度，以降低危险固体废物散落对周围环境的影响。因此，本项目产生的固体废物经有效处理和处置后对环境影响较小。

# 八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP | 化粪池处理后用于肥田 | 不外排 |
|  | 生产废水 | COD、BOD、SS、NH3-N | 经厂区污水处理设施处理后，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中水作灌溉标准后，排入企业自建的立体生态农业园，用于水作灌溉。 |  |
|  | 设备和地面清洗废水 | COD、BOD、SS、NH3-N |  |  |
| 大气污染物 | 有组织 | 1#排气筒 | 油烟 | 油烟净化装置 | 达标排放 |
|  |  | 2#排气筒 | 烟尘、SO2、NOx | — |  |
|  | 无组织 | 油炸间 | 油烟 | 通风系统 |  |
| 电离电辐磁射辐射 | — | — | — | — |
| 固体废物 | 碎粉皮 | 收集后外售 | 有效处置，不产生二次污染 |
|  | 废包装材料 | 环卫清运 |  |
|  | 不合格产品 | 收集后外售 |  |
|  | 豆渣 |  |  |
|  | 废油脂 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 废水处理污泥 | 收集用作堆肥 |  |
|  | 生活垃圾 | 环卫清运 |  |
|  | 废离子交换树脂 | 厂家回收 |  |
| 噪声 | 经基础减振、厂界隔声、密闭隔声、距离衰减后，噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。对周围声环境影响较小，不会产生噪声扰民现象。 |
| 其它 | 无。 |
| 生态保护措施及预期效果 无。 污染治理措施评述： 1、废水污染防治措施评述 项目实施后，主要废水为生活污水、生产废水、设备地面清洗废水。生活污水180t/a经化粪池处理后，用于肥田；生产废水18670t/a、设备和地面清洗废水1376t/a经厂区污水处理设施处理后，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中水作灌溉标准，排入企业自建的立体生态农业园，用于水作灌溉。 综上，项目产生的废水对地表水环境影响较小。 2、废气污染防治措施评述 建设项目实施后，产生的废气主要有油烟、燃烧废气（烟尘、SO2、NOx）。其中油烟经油烟净化装置处理后通过15米高的1#排气筒排放，油烟收集效率90%，处理效率85%，未收集部分无组织排放；烟尘、SO2、NOx通过15米高的2#排气筒排放。 油烟净化装置原理：油烟由风机吸入静电式油烟净化器，其中部分较大的油雾滴、油污颗粒在均流板上由于机械碰撞、阻留而被捕集。当气流进入高压静电场时，在高压电场的作用下，油烟气体电离，油雾荷电，大部分得以降解炭化；少部分微小油粒在吸附电场的电场力及气流作用下向电场的正负极板运动被收集在极板上并在自身重力的作用下流到集油盘，经排油通道排出，余下的微米级油雾被电场降解成二氧化碳和水，最终排出洁净空气；同时在高压发生器的作用下，电场内空气产生臭氧，除去了烟气中大部分的气味。 无组织排放：通过排风扇加强通风，有效降低污染物浓度，使得厂界浓度达标，降低对周边敏感目标的影响。 综上，本项目废气治理措施可行。 3、噪声污染防治措施评述 建设项目高噪设备主要为真空吸豆机、磨浆机、分离式磨浆机、离心机、液压机、塑盒封口机、粉皮自动生产线等，单台噪声值约75~85dB(A)。 项目实施后，为了使厂界噪声达标，建设单位需落实以下噪声防治措施： （1）设备所处位置需设减振机座或减振吊架。 （2）对设备进行定期维护和保养，避免设备在非正常工作的情况下产生噪声； （3）厂房四周采用吸音护板，窗户使用双层隔声窗；对原料、成品做到轻卸缓放，生产时要求门窗紧闭； （4）在厂区周围种植绿化带，设置高大灌木和低矮树种结合的方式，起到一定的隔音、吸音作用； （5）加强生产过程管理，要求工作人员严格按照规定的作息时间表工作，夜间不进行任何生产操作。 综上所述，只要建设单位对各产噪设备严格按照本评价提出的降噪措施进行防治，建设项目生产过程中不会对厂界及外环境造成大的影响，可以做到噪声不扰民。 4、固废污染防治措施评述 建设项目实施后，本项目产生的固废主要包括碎粉皮、废包装材料、不合格产品、豆渣、废油脂、生活垃圾、废水处理污泥、废离子交换树脂。 碎粉皮0.25t/a，收集后作为饲料外售；废包装材料为2.5t/a，收集后由环卫清运；不合格产品0.5t/a，收集后作为饲料外售；豆渣为600t/a，收集后作为饲料外售；废油脂0.8t/a，定期交由有资质单位处置；生活垃圾2.25t/a，收集后由环卫清运；废水处理污泥90t/a，在污泥干化区干化后，收集后用作堆肥；废离子交换树脂：产生量约为0.7t/a，由厂家回收。各类固废都得到妥善处理，不会产生二次污染，对项目周围环境影响较小。 一般固废暂存区污染防治措施分析： 项目设置生活垃圾桶2个，用于暂存生活垃圾，日产日清；一般工业固废暂存区约100m2，一般固废暂存场应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等规定。 危险废物污染防治措施分析： （1）危废暂存区污染防治措施 本项目危险废物主要为废离子交换树脂，每半年运输处置一次，暂存在厂区东北侧。危废暂存区应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求做好防风、防雨、防晒、防渗漏措施，并在容器显著位置张贴危险废物的标识。 本项目危废暂存区基本情况一览表见表8-1。 表8-1 建设项目危险废物暂存区基本情况一览表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危废暂存区 废离子交换树脂 HW13 900-015-13 厂区东北侧 2m2 桶装 1t 180天 （2）运输过程污染防治措施 废离子交换树脂采用桶装运输。运输由危废处置单位承担，建设单位应要求危废处置单位严格按照要求配备专业随车人员和专用应急工具，规范装卸操作，一旦发生意外可能造成周边环境污染，应第一时间拨打110和12369，同时利用随车工具进行初期应急处置。 综上，项目固废暂存均可满足要求，得到有效处置，对周围环境影响较小。 总量控制及申请指标 （1）废水：建设项目产生的生活污水经化粪池处理后，用于肥田，不外排；生产废水、设备和地面清洗废水经厂区内污水处理设施处理后，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中水作灌溉标准后，排入企业自建的立体生态农业园，用于水作灌溉，不外排。故不申请总量。 （2）大气有组织污染物油烟0.009t/a、烟尘0.029t/a、SO20.06t/a、NOx0.177t/a，需向启东市环保局申请总量。无组织废气不申请总量。 （3）固废：排放总量为零。 项目环保投资及“三同时”验收一览表 项目“三同时”验收一览表，见表8-2。 表8-2 “三同时”验收一览表 项目名称 木制品加工项目 类别 污染源 污染物 治理措施（建设数量、规模、处理能力等） 处理效果、执行标准或拟达要求 环保投资（万元） 完成时间 废水 生活污水 COD、SS、NH3-N、TP 化粪池处理 不外排 3 与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用 生产废水 COD、BOD、NH3-N、SS 污水处理设施200t/d 54 设备和地面清洗废水 COD、BOD、NH3-N、SS 噪声 生产车间 — 基础减振、厂界隔声、密闭隔声、距离衰减 厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准 5 废气 1#排气筒 油烟 密闭集气装置+油烟净化装置+15m高排气筒 《餐饮业油烟排放标准》（DB12/644-2016） 2 2#排气筒 烟尘 — 《锅炉大气污染物排放标准》（DB12/151-2016) 1.5 SO2 NOx 无组织废气 油烟 通风系统 厂界浓度达标 1 固废 碎粉皮 垃圾箱 零排放 2 废包装材料 100m2固废堆场 不合格产品 豆渣 废油脂 废水处理污泥 生活垃圾 废离子交换树脂 5m2危废堆场 环境管理（机构、监测能力等） 专职管理人员 — — “以新带老”措施 — — 总量平衡具体方案 废水：生活污水经化粪池处理后，用于肥田，不外排；生产废水、设备和地面清洗废水经厂区内污水处理设施处理后，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中水作灌溉标准后，排入企业自建的立体生态农业园，用于水作灌溉，不外排。故不申请总量。大气有组织污染物油烟0.009t/a、烟尘0.029t/a、SO20.06t/a、NOx0.177t/a，需向启东市环保局申请总量。无组织废气不申请总量。固废排放总量为零。 — 区域解决问题 — — 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标等） 本项目卫生防护距离设置以厂界为边界50m的范围 — 环保投资合计 68.5 |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 启东市三联食品制造有限公司位于启东市王鲍镇上和合镇，租赁启东市灵阳电光源器材厂的空置厂房，拟投资1000万元新建豆制品生产、销售项目。项目用地面积2757m2，配置真空吸豆机、磨浆机、分离机、烧浆桶、无动力加温定型槽等生产设备，项目建成投产后，将形成年产1.5万吨豆制品的生产能力。本项目已经获得启东市行政审批局下发的备案通知书（项目代码：2017-320681-13-03-522453）。 2、与“三线一单”相符性分析 （1）生态红线相符性 本项目位于启东市王鲍镇上和合镇，与本项目距离最近的生态红线区域为北侧1600m处的通启运河（启东段）清水通道维护区，项目所在地不属于限制开发区域及禁止开发区域，项目建设不占用生态红线区域（见附图4），不会导致辖区内生态红线区域生态服务功能下降。 （2）环境质量底线 项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求；地表水满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此该项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上限 本项目用水来自区域自来水管网，用电由市政电网供给，不会达到资源利用上线，亦不会达到能源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目属于[C1392]豆制品制造，经查阅项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版）中限制类和淘汰类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183号）中限制类和淘汰类，为允许类，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限值淘汰目录和能耗限额的通知》苏政办发[2015]118 号文中限制类和淘汰类，为允许类；本项目亦不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中，符合国家和地方产业政策。本项目不在《市场准入负面清单草案》（试点版）中禁止准入类和限制准入类；本项目原辅材料、机械设备和产品均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》目录中淘汰的生产工艺装备和产品，符合该文件的要求。 本项目符合“三线一单”及国家和地方产业政策的相关要求。 3、污染物达标排放 （1）废水 项目产生的废水主要有生活污水、生产废水、设备地面清洗废水。生活污水180t/a经化粪池处理后，用于肥田；生产废水18670t/a、设备和地面清洗废水1376t/a经厂区污水处理设施处理后，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中水作灌溉标准，排入企业自建的立体生态农业园，用于水作灌溉。 综上，项目产生的废水对地表水环境影响较小。 （2）废气 本项目生产过程中产生的油烟经油烟净化装置处理后通过15米高的1#排气筒排放；烟尘、SO2、NOx通过15米高的2#排气筒排放。油烟排放浓度达到天津市地方标准《餐饮业油烟排放标准》（DB12/644-2016）：最高允许排放浓度为1mg/m3；烟尘、SO2、NOx排放浓度达到天津市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB12/151-2016）：最高允许排放浓度分别为10mg/m3、20mg/m3、80mg/m3。本项目排放的废气对当地的环境空气质量影响较小。 （3）噪声 主要设备经基础减振、厂界隔声、密闭隔声、距离衰减后，噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。对周围声环境影响较小，不会产生噪声扰民现象。 （4）固废 本项目产生的固废主要包括碎粉皮、废包装材料、不合格产品、豆渣、废油脂、废水处理污泥、废离子交换树脂、生活垃圾。碎粉皮0.25t/a，收集后作为饲料外售；废包装材料为2.5t/a，收集后由环卫清运；不合格产品0.5t/a，收集后作为饲料外售；豆渣为600t/a，收集后作为饲料外售；废油脂0.8t/a，定期交由有资质单位处置；生活垃圾2.25t/a，收集后由环卫清运；废水处理污泥90t/a，在污泥干化区干化后，收集后用作堆肥；废离子交换树脂约为0.7t/a，由厂家回收。各类固废都得到妥善处理，不会产生二次污染，对项目周围环境影响较小。 4、总量控制 建设项目产生的生活污水经化粪池处理后，用于肥田，不外排；生产废水、设备和地面清洗废水经厂区内污水处理设施处理后，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中水作灌溉标准后，排入企业自建的立体生态农业园，用于水作灌溉，不外排。故本项目废水不申请总量。 大气有组织污染物油烟0.009t/a、烟尘0.029t/a、SO20.06t/a、NOx0.177t/a、 需向启东市环保局申请总量。无组织废气不申请总量。 固废：排放总量为零。 5、上述评价结果是根据启东市三联食品制造有限公司提供的规模、布局、工艺流程及与此对应的排放情况基础上得出的，如果布局、规模、工艺流程和排污情况有所变化，应由启东市三联食品制造有限公司按环保部门要求另行申报。 综上，建设项目符合国家产业政策，用地合理，采用的各项污染防治措施可行，总体上对评价区域环境影响较小，总量可在区域内平衡。 综上所述，本项目符合相关产业政策和规划要求，工艺设备选择较合理，在采用了各项合理、可靠、有效环保设施处理后，各污染物能够达标排放，总体上对区域环境影响较小，本评价认为，从环保角度来讲，本项目的建设方案是可行的。 二、建议 1、 严格落实“三同时”制度，即污染处理设施要与本项目同时设计，同时施工，同时投产。 2、 加强车间通风，确保废气达标排放。 3、 建议建设单位对固体废弃物实行分类管理，尽量实现废物的综合利用。 4、 加强职工的环保教育，提高职工的环保意识。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 建设项目周边概况图 附图3 建设项目平面布置图 附图4 启东市生态红线图 附件1 备案证 附件2 环评合同 附件3 租赁协议 附件4 营业执照 附件5 土地证 附件6 房产证 附件7 法人身份证 附件8 公司租房合同 附件9 三联声监测报告 附件10 啸天体育用品本底监测报告 附件11 申请书 附件12 建设单位承诺书 附件13 环评单位承诺书 附件14 委托书 附件15 公示申请 附件16 建设单位环评审批基础信息表 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

淀粉

原料验收

N1-1

清水

搅  拌

蒸汽

烧  煮

N1-2、S1-1

切  丝

冷  却

包  装

N1-3

成  品

黄豆

原料验收

清水

W2-1

清洗

清水

浸泡

沥水

W2-2

清水

N2-1

磨浆

S2-1、N2-2

滤浆

蒸汽

煮浆

葡萄糖酸内脂

点浆

蒸汽

加温凝固

N2-3

包装

成品

黄豆

原料验收

清水

W3-1

清洗

清水

浸泡

沥水

W3-2

清水

N3-1

磨浆

S3-1、N3-2

滤浆

蒸汽

煮浆

石膏

点浆

凝固

W3-3、N3-3

压制

包装

N3-4

成品

黄豆

原料验收

W4-1

清水

清洗

清水

浸泡

W4-2

沥水

清水

N4-1

磨浆

S4-1、N4-2

滤浆

蒸汽

煮浆

点浆

石膏

浇制

W4-3、N4-3

压榨

脱布

N4-4

包装

成品

黄豆

原料验收

清水

W5-1

清洗

清水

浸泡

W5-2

沥水

清水

磨浆

N5-1

S5-1、N5-2

滤浆

蒸汽

煮浆

石膏

点浆

凝固

W5-3、N5-3

压榨

脱布

切块

包装

N5-4

成品

黄豆

原料验收

清水

W6-1

清洗

清水

浸泡

沥水

W6-2

清水

N6-1

磨浆

S6-1、N6-2

滤浆

蒸汽

煮浆

石膏

点浆

凝固

W6-3、N6-3

压榨

脱布

蒸汽、食用碱

蒸煮

N6-4

包装

成品

黄豆

原料验收

清水

W7-1

清洗

清水

浸泡

沥水

W7-2

N7-1

清水

磨浆

S7-1、N7-2

滤浆

蒸汽

煮浆

石膏

点浆

凝固

压榨

W7-3、N7-3

脱布

G7-1、S7-2

蒸汽

油炸

N7-4

包装

成品

生活用水

225

180

立体生态农业园

自

来

水

化粪池

180

原料清洗用水

损耗45

浸泡用水

磨浆用水

废水处理设施

25225

4000

3200

14152

30

设备、地面清洗用水

豆渣带水216

损耗110

损耗800

3000

1470

1500

分离

15542

蒸煮

损耗108

15218

105

压制

104

15113

成品带水1009

14000

1720

344

1376

粉皮用水

2100

肥田

4

软水用水

28

粉皮带水24

1890

210

锅炉用水

生产单元

370

蒸汽1520

1520

泵

厌氧池

吸附池

压榨机

调节池

混合废水

格栅

上清液回流

PAC、PAM

污泥

污泥干化区

混合液回流泵池

污泥池

二沉池

混凝池

好氧池

缺氧池

污泥

出水