公交优先系统租用通信线路项目

项目编号：2019ZCZB-026

招

标

文

件

招   标   人：北京市公安局公安交通管理局

招标代理机构：北京中城建华工程咨询有限公司

二〇一九年三月

目  录

第一章   投标邀请书	4

第二章   投标须知	6

投标须知前附表	6

投标须知	9

一、说    明	9

1．	采购人、采购代理机构及合格的投标人	9

2．	资金来源	10

3．	投标费用	10

4．	适用法律	10

二、招标文件	11

5．	招标文件构成	11

6．	招标文件的澄清	11

7．	招标文件的修改	11

三、投标文件的编制	12

8．	投标范围及投标文件中计量单位的使用	12

9．	投标文件构成	12

10．	证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件（本项目不适用）	12

11．	投标报价	13

12．	投标保证金	13

13．	投标有效期	14

14．	投标文件的签署与规定	14

四、投标文件的递交	15

15．	投标文件的密封及标记	15

16．	投标截止期	15

17．	投标文件的修改与撤回	16

五、开标及评标	16

18．	开标	16

19．	评标委员会和评标方法	16

20．	投标文件的初审与澄清	16

21．	投标偏离与无效投标	17

22．	比较与评价	18

23．	保密原则	19

六、确定中标	19

24．	中标候选人的确定原则及标准	19

25．	确定中标候选人和中标人	19

26．	采购任务取消	20

27．	中标通知书	20

28．	签订合同	20

29．	履约保证金	20

30．	中标服务费	20

31.  政府采购信用担保	21

32．	质疑与投诉	21

第三章  采购需求	22

第四章   评标办法及评分标准	28

第五章   合同主要条款	36

第六章   投标文件格式	49

格式1. 投标书	50

格式2. 投标一览表	51

格式3. 投标分项报价表	52

格式4. 商务条款响应/偏离表	54

格式5. 资格证明文件	55

附件5-1 有效的营业执照	56

附件5-2 法定代表人授权书	57

附件5-3 被授权人身份证明文件	58

附件5-4 投标人的审计报告或资信证明	59

附件5-5 开标前近半年内任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金的记录（或社会保险缴费证明）（复印件加盖公章）	60

附件5-6 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录证明文件	61

附件5-7 有效的劳务派遣经营许可证（复印件加盖公章）	62

格式6.须提供供应商及其法定代表人、项目负责人近三年没有行贿犯罪记录的承诺加盖投标人公章或“中国裁判文书网”上自行查询，将查询结果打印并加盖投标人公章）	63

格式7. 业绩	64

格式8. 拟派往本项目的人员情况表	65

格式9. 技术文件部分：	68

格式10. 中标服务费承诺书	69

格式11. 投标人无关联关系书面声明函	70

格式12. 履约保证金保函（本项目不适用）	71

格式13. 政府采购信用担保投标担保函格式	72

格式14. 政府采购信用担保履约担保函格式（本项目不适用）	74

格式15. 企业类型声明函（如涉及，请提供）	76

格式16. 招标文件要求或投标人认为需要提供的其他文件	79

# 第一章   投标邀请书

北京中城建华工程咨询有限公司受北京市公安局公安交通管理局的委托，对“公交优先系统租用通信线路项目”进行国内公开招标。现邀请符合资质要求的单位前来报名，参加本项目投标。

1.项目名称：公交优先系统租用通信线路项目

项目编号：2019ZCZB-026

2.项目内容：

本项目共租用有线通信线路161条，需具备下端多个系统的接入能力，主干网络扩容能力强，构成与上端网络系统完全互通的专用通信网络，满足采购人通信线路租用需求，租期为三年。

3.项目期限：

施工工期：供应商接到采购人安装通知后，90天内完成。

服务期限：通信线路工程建设完毕，并按照合同约定验收通过后,视为通信线路开通，服务期为三年。

4.项目预算金额：本项目为财政资金，财政预算金额为人民币肆佰伍拾万零柒仟贰佰元（RMB4507200.00元），超过本项目预算资金的报价将被拒绝。

5.招标文件售价：人民币200元/本，招标文件售后不退。

6.购买招标文件时间和地点：

时间：2019年3月19日至2019年3月25日，

上午9:00～11:30，下午13:30～16:00（北京时间，节假日除外）

地点：北京中城建华工程咨询有限公司407室

（北京市东城区夕照寺街富瑞苑大厦4层407室）。

7.投标截止时间及开标时间：2019年4月10日9时30分(北京时间)

逾期递交或不符合规定的投标文件恕不接受。

8.投标文件递交及开标地点：北京中城建华工程咨询有限公司411室

(北京市东城区夕照寺街富瑞苑大厦4层411会议室)

9.凡对本次招标提出询问，请与北京中城建华工程咨询有限公司联系（技术方面的询问请以信函或传真的形式）。

北京中城建华工程咨询有限公司（采购代理机构）

地　　址：北京市东城区夕照寺街富瑞苑大厦4层407室

邮　　编：100061

电　　话：18311379257

传　　真：67123389

电子信箱：bjzcjh1@126.com

联 系 人：樊静

# 第二章   投标须知

# 投标须知前附表

本表是关于要采购货物的具体资料，是对投标须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：北京市公安局公安交通管理局 地 址：北京市西城区阜成门北大街1号 联系人：谢警官 联系电话：010-68399073 |
| 1.2 | 采购代理机构：北京中城建华工程咨询有限公司 地 址：北京市东城区夕照寺街富瑞苑大厦4层407室 联系人：樊静 电 话：18311379257 |
| 1.3 | 合格投标人的其他资格要求： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求； 1）具有独立承担民事责任的能力； 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5）参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6）法律、行政法规规定的其他条件。 2.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的政府采购活动。 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标。 4.为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的投标活动。 5.本项目不接受联合体。 |
| 1.3 | 是否允许采购进口产品：否 |
| 1.4 | 是否允许联合体投标：否 |
| 2.1 | 资金来源及预算金额：本项目为财政资金，财政预算金额为人民币肆佰伍拾万零柒仟贰佰元（RMB4507200.00元），超过本项目预算资金的报价将被拒绝。 |
| 4 | 适用法律：《中华人民共和国政府采购法》、财政部、北京市政府采购有关法律、法规、条令及规章 |
| 8.2 | 是否允许提供备选方案：否 |
| 12.1 | 投标保证金金额：本项目预算资金的2% |
| 13.1 | 投标有效期：90天 |
| 14.1 | 投标文件：正本：1份；副本：4份；电子版：光盘或U盘1份；投标一览表：1份；投标保证金缴纳证明资料：1份 |
| 16 | 投标截止时间及开标时间：（详见第一章 投标邀请书） 投标及开标地点：（详见第一章 投标邀请书） |
| 19.2 | 评标方法：19.2（2） （适用） |
| 25 | 中标候选人的确定：25.2 （适用） |
| 29 | 履约保证金：无 |
| 30 | 中标服务费的支付金额：见投标须知30.1 中标服务费的支付时间：中标人在领取中标通知书的同时 中标服务费的支付形式：现金、银行转账、支票 |
| 适用于投标须知的额外增加的变动： |
| 1 | 如果因投标人提供服务因知识产权引起纠纷，则投标人必须负责由此造成的全部后果及费用，并补偿采购人的损失。 |
| 2 | 投标时，《投标文件》密封袋封口处应有投标人公章。并在密封袋上标明“投标文件”字样，以及项目编号、采购项目名称。 |
| 3 无效标条款 | 1.未按照招标文件的规定提交投标保证金的； 2.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； 3.不具备招标文件中规定的资格要求的； 4.报价超过招标文件中规定的预算金额的； 5.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； 6.不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（投标人对招标文件中的斜体字部分、招标文件中带有“须、必须、不得”等字样条款的偏离，均有可能导致其投标被拒绝）。 |
| 4 废标 条款 | 1.符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家的； 2.出现影响采购公正的违法、违规行为的； 3.因重大变故，采购任务取消的； 4.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； |
| 5 政府采购信用担保机构 | 政府采购信用担保机构： 所有政府采购项目的信用担保专业的担保公司 中国投资担保有限公司 地址:北京市海淀区西三环北路100号光耀东方写字楼9层 联系人：边志伟 手机：13810789199 联系电话：010-88822573 传真：010-68437040/68472315 电子邮箱：bianzw@guaranty.com.cn 北京市政府采购项目增加的信用担保公司 1.北京首创投资担保有限责任公司 地址:北京市西城区闹市口大街一号长安兴融中心四号楼三层 联系人： 杨阳 陈浩然 手机：13488752033 18910210850 联系电话： 58528750 58528760 传真：58528757 电子邮箱：yangyang@scdb.com.cn; chenhaoran@scdb.com.cn 2.北京中关村科技担保有限公司 地址:北京市海淀区中关村南大街乙12号天作国际大厦A座28层 联系人： 李玉春 手机：13910831169 联系电话： 59705232 传真：59705606 电子邮箱： li_yuchu@126.com |
| 6 政府采购政策 | 本项目遵循相关政府采购政策： 1、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》-财库[2011]181号 2、《北京市人民政府关于进一步支持小型微型企业发展的意见》-京政发〔2012〕40号 3、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》-财库〔2014〕68号 4、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》-国办发〔2007〕51号 5、《财政部 国家发展改革委关于调整公布最新一期节能产品政府采购清单的通知》 6、《环境标志产品政府采购实施的意见》-财库[2006]90号 7、《财政部 环境保护部关于调整公布最新一期环境标志产品政府采购清单的通知》 8、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》-财库〔2017〕141号财政部 国家发展改革委关于调整公布第二十三期节能产品政府采购清单的通知、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》-国办发〔2007〕51号、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》-财库[2011]181号； 2、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》-财库〔2014〕68号； 4、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》-国办发〔2007〕51号； 5、《财政部 国家发展改革委关于调整公布第二十三期节能产品政府采购清单的通知》-财库〔2018〕17号 6、《环境标志产品政府采购实施的意见》-财库[2006]90号。 7、《财政部 环境保护部关于调整公布第二十一期环境标志产品政府采购清单的通知》-财库〔2018〕19号 8、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》-财库〔2017〕141号。 |

# 投标须知

## 一、说    明

### 1．	采购人、采购代理机构及合格的投标人

  - 采购人：指依法进行本次政府采购招标活动中的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人为：（详见 投标人须知前附表）。

  - 采购代理机构：受采购人委托，组织本次招标活动的采购代理机。本项目的采购代理机构为：（详见 投标人须知前附表）。

1.3	    满足以下条件的供应商是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.3.1	具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.3.2  如经财政主管部门批准可以采购进口产品，将在招标文件（详见 投标人须知前附表） 中写明，但投标人应保证所投产品已在中国关境内并已履行合法报通关手续。

若招标文件（详见 投标人须知前附表）中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将作为无效投标被拒绝。

1.3.3  被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的政府采购活动。

1.4    如招标文件（详见 投标人须知前附表）中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合其规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

1.4.5   联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

1.4.6   对联合体投标的其他资格要求（详见 投标人须知前附表）。

1.5	凡受托为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的投标活动。

1.6    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加投标。

1.7	投标人在投标过程中不得向招标采购单位提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，上述投标人的资格将被取消。

1.8	招标采购单位在任何时候发现投标人有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任并取消其中标资格，如果采购合同已经履行的，给采购人、其他投标人造成损失的，由责任人承担赔偿责任：

1.8.1	提供虚假的资料。

1.8.2	与其他投标人恶意串通。

1.8.3	向招标采购单位或评审专家行贿或提供其他不正当利益。

1.8.4   中标后不按照招标文件和其投标文件与采购人订立合同。

### 2．	资金来源

财政资金

### 3．	投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。

### 4．	适用法律

本次招标属服务类政府采购，采购人、代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受招标文件中（详见 投标人须知前附表）有关规章的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 二、招标文件

### 5．	招标文件构成

5.1	要求提供的相关服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

招标文件共六章，内容如下：

- 投标邀请书

- 投标须知

- 采购需求

- 评标办法及评分标准

- 合同主要条款

- 投标文件格式

5.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和采购需求等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### 6．	招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位仅对在投标截止期十五日以前收到的澄清要求，予以书面形式答复，并将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。

### 7．	招标文件的修改

7.1	在投标截止期十五日前，采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

7.2	招标文件的修改应以书面形式通知所有购买招标文件的供应商，并对招、投标双方具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

7.3	为使供应商准备投标时有足够的时间对招标文件的修改部分进行应答，采购代理机构有权决定是否延长投标截止期。

## 三、投标文件的编制

### 8．	投标范围及投标文件中计量单位的使用

8.1	供应商应对招标文件中所列的采购需求进行投标。如果分包，供应商可只对其中一包或同时对几包进行投标（详见 投标人须知前附表），但不得将一包中的内容拆开投标，否则其投标作为无效标处理。

8.2	如招标文件中允许提供备选方案（详见 投标人须知前附表），投标人可提交符合招标文件要求备选投标方案及其报价，但要明确标明“备选方案”。备选方案只能有一个，提供两个以上备选方案的投标将作为无效投标被拒绝。如不允许提交备选方案，所有提交备选方案的投标将作为无效投标被拒绝。

8.3    无论招标文件采购需求中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

8.4    投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9．	投标文件构成

9.1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式编写投标文件，投标文件应包括的内容（详见 第六章 投标文件格式）

9.2	除上述9.1条外，投标文件还应包括本须知第10条的所有文件。

9.3    所有投标人和投标货物的资格证明文件均应为合法、有效文件，否则将被视为该文件未被递交。

9.4    投标文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

### 10．	证明货物及服务的合格性和符合招标文件规定的文件

10.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物及相关服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1	 货物主要技术指标和性能的详细说明。

10.2.2	货物从采购人开始使用至招标文件规定的质保期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

10.3	供应商应注意招标文件的技术规格中指出的工作范围和设备性能指标的标准，仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。

### 11．	投标报价

11.1	所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。 同时，根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，为保证公平竞争，如有货物或服务主体部分的赠与行为，将导致其投标被拒绝。

11.2	投标报价应以完成招标文件第三章采购需求中所要求的本服务项目过程中所有可能发生的费用。分项报价表应按要求分开填写。

11.3	投标人应按照招标文件附件提供的格式填写“投标一览表”和“投标分项报价表”。

11.4   投标人需对租用链路的类型分别进行月租费、年租费报价，并计算出项目总报价，通信链路租费应包含通信线路租赁（含网络通信设备）、网络运行监控、运维服务等服务内容。

11.5	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含分项单价价格调整要求的投标，依据本须知第21条规定，将被认为是无效投标而被拒绝。

11.6   本项目招标代理服务费由中标人支付，投标人报价时需予以充分考虑。

### 12．	投标保证金

12.1   投标保证金：本项目预算资金的2%，截至2019年4月8日下午16时00分前分以支票电汇或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交到北京市东城区夕照寺街富瑞苑大厦407室，过期不予受理。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

电汇时须注明项目名称、项目编号。如未按要求备注，导致未查询到投标保证金，其结果由投标人自负。

开户名称：北京中城建华工程咨询有限公司

开户银行：华夏银行北京两广支行

帐    号：10267000000425309开户名称：北京中城建华工程咨询有限公司
       开户银行：华夏银行北京两广支行  
帐    号：10267000000425309

投标保证金及投标保证金缴纳情况复印件将作为投标文件的一部分。

12.2   投标保证金的有效期应超出投标有效期28日历天以上。延长投标有效期的，投标人应当相应延长投标保证金的有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，视为投标人放弃投标，招标代理机构应当在5个工作日内退回投标保证金。

12.3   未中标的投标人的投标保证金，中标通知书发出后的5个工作日内招标代理单位向未中标单位返还投标保证金。

12.4   中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内予以退还。

12.5   除不可抗力外，投标人在投标有效期内撤回投标的，或者中标后在规定时间内不与招标人签定承包合同的，招标人有权扣除投标保证金。

12.6   对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为实质上不响应招标文件的要求而予以拒绝。

### 13．	投标有效期

13.1	投标应在规定的开标日后，按照招标文件中规定的时间内（详见 投标人须知前附表）保持有效，投标有效期不满足要求的投标，将按无效标处理。

13.2	采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不允许修正其它内容，且本须知中有关投标保证金的返还的规定将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14．	投标文件的签署与规定

14.1	投标人应按招标文件的规定（详见 投标人须知前附表）准备投标文件正本和副本，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

14.2	投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位公章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。

14.3	任何对投标文件行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人签字或盖章后才有效。

14.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

## 四、投标文件的递交

### 15．	投标文件的密封及标记

15.1   投标时，投标人应将投标文件正本和副本分开单独密封，且在封皮正面标明“正本”或“副本”字样。

15.2   为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

15.3   为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金缴纳形式复印件”单独密封于一信封，并在信封上标明 “投标保证金”字样，在投标时单独递交。

15.4    为方便核查投标文件电子版，投标人应将“投标文件电子版”单独密封，并在密封袋上标明 “投标文件电子版”字样，在投标时单独递交。

15.5    所有包装封皮和信封上均应：

（1）注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号、投标人名称和“在（招标文件中规定的开标时间（详见 投标人须知前附表））之前不得启封”的字样。

（2）在封装处加盖投标人公章，并由法定代表人（或其授权代表）签字。

15.6	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件过早启封概不负责，并将导致其投标被拒绝。

### 16．	投标截止期

16.1	投标人应在招标公告或投标邀请书中规定的截止时间前，将投标文件按招标公告或投标邀请书中规定的地址递交。

16.2	采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购代理机构和供应商受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16.3	采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

### 17．	投标文件的修改与撤回

17.1	投标以后，如果投标人提出书面修改或撤标要求，在投标截止时间前送达采购代理机构者，采购代理机构将予以接受。

17.2	投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定进行编制、密封、标记和递交。

17.3	在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

17.4	在投标截止期之后，投标人不得撤回其投标（包括全部投标资料）。

## 五、开标及评标

### 18．	开标

18.1   采购代理机构应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。所有投标人应派被授权人参加。

18.2   开标时，由监督人或投标人代表检查投标文件的密封情况。

18.3   开标时，采购代理机构当众宣读投标一览表中全部内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

18.4   采购代理机构将对唱标内容做开标记录，由监督人、投标人代表签字确认。

### 19．	评标委员会和评标方法

19.1   评标委员会根据招标采购项目的特点按照有关规定依法组建，并负责评标工作。

19.2   评标委员会将按照招标文件中规定（详见 投标人须知前附表）采用下列一种评标方法进行评标：

（1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

### 20．	投标文件的初审与澄清

20.1	投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

20.1.1  资格性检查：指依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

20.1.2  符合性检查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2	投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。投标人澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  澄清文件将作为投标文件的一部分。

20.2.3  算术错误及文字歧义将按以下方法更正：投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.2.4 如果投标人不接受对其错误和歧义的更改，其投标将作为无效投标被拒绝。

20.3   提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.4   如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

### 21．	投标偏离与无效投标

21.1    对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

21.2    在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是投标文件完整的、与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符的，没有重大偏离的投标。对关键条文例如关于投标有效期、资格证明文件、适用法律、社会保障资金等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

21.3	实质上没有响应招标文件要求的投标将被作为无效投标被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被作为无效投标被拒绝：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的项目预算金额；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21.4	有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

21.5	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 22．	比较与评价

22.1	经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

22.2	备选方案的评审，如招标文件中允许提交备选方案（详见 投标人须知前附表），评审过程中只考虑主方案。只有当主方案的投标人为第一中标候选人或中标人，且开标时报出的备选方案满足招标文件要求、报价低于主方案时，采购人才可考虑选用备选方案。

22.3    根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》的投标人，其投标报价扣除6-10%后参与评审。监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型和微型企业。残疾人福利性单位提供了《残疾人福利性单位声明函》，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。具体（详见 第四章评标办法及评分标准）。

### 23．	保密原则

23.1	评标将在严格保密的情况下进行。

23.2	除了依法向政府采购监管部门提供情况外，评标委员会成员及与评标活动有关的工作人员不得泄露有关投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况。

23.3   投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

## 六、确定中标

### 24．	中标候选人的确定原则及标准

采用综合评分法：

综合评分法：即是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素

的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分且投标报价相同的，评审因素的量化指标评审得分相同的，按照评审因素的运行维护方案评审得分最高的投标人为中标候选人。

### 25．	确定中标候选人和中标人

25.1	评标委员会将根据评标标准，推荐已排序中标候选人，或根据采购人的委托，直接确定中标人。

25.2   采购人将按评标委员会确定的中标候选人排序，确定中标人。

### 26．	采购任务取消

当采购任务取消时，为维护国家和社会公共利益，采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标人中标的权利，且对受影响的投标人不承担任何责任。

### 27．	中标通知书

27.1	在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位以书面形式向中标人发出中标通知书。

27.2	中标通知书是合同的组成部分。

### 28．	签订合同

28.1	中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，与采购人签订合同，否则按开标后撤回投标处理。

28.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

28.3   中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。或者采购人根据实际情况重新组织招标。

28.4   当出现法规规定的中标无效情形时，采购人可与中标候选人签订合同，或依法重新招标。

### 29．	履约保证金

无

### 30．	中标服务费

30.1   除非招标文件中有其他规定（详见 投标人须知前附表），中标人须按照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的标准，向招标代理机构支付中标服务费。

30.2   中标服务费的支付时间：中标人在领取中标通知书的同时支付。

30.3   中标服务费的支付形式包括：现金、银行转账、支票。

30.4	在投标时，投标人应提供中标服务费承诺书。

### 31.  政府采购信用担保

31.1   投标人可以自由按照财政部门的规定（财库〔2011〕181号），采用投标担保、履约担保和融资担保。

31.2   投标人递交的投标担保函应符合本招标文件的规定。

31.3   投标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

31.4   合格的政府采购专业信用担保公司名单（详见 投标人须知前附表）。

### 32．	质疑与投诉

32.1   接收质疑函的方式：现场递交。

32.2   联系部门：北京中城建华工程咨询有限公司

32.3   联系人：樊静

32.3   联系电话：18311379257

32.4   通讯地址：北京市东城区夕照寺街富瑞苑大厦407室

32.5   质疑与投诉的相关受理程序依据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）

# 第三章  采购需求

一、项目背景

公交优先系统是交通管理基础的科技应用系统，在2010年以来陆续建设完成161处公交优先信号控制点，并配套租用161条通信线路，满足系统联网控制要求，目前该通信线路将在2019年到期，需要确定下一期通信线路租用单位。

二、通信线路租用数量和期限

本项目共租用有线通信线路161条，需具备下端多个系统的接入能力，主干网络扩容能力强，构成与上端网络系统完全互通的专用通信网络，满足采购人通信线路租用需求，租期为三年。

三、投标人相关要求

1、本次招标面向有能力提供本次采购下的服务、有能力完成相关集成、售后服务和技术支持的运营商。

2、投标人应具有光纤线路资源和服务的能力，有成功为地区级大型机构组网的经验。

3、投标人应具有自行办理通信线路路面施工相关手续的能力，并按照国家相关法律法规要求实施路面施工工作。

4、投标人应具备长期稳定的运行维护体系和管理能力，具有运行维护经验及经验丰富的维护队伍和技术支持人员，具备应急通信的能力，如遇不可抗力因素（如地震、洪水等）造成电路阻断，投标人具备应急手段恢复通信的能力。

5、按照北京市公安局和北京市公安局公安交通管理局的相关规定，在项目执行过程中，采购人发现中标人违约失信情况，将记录在案，并向采购人相关审计、管理部门报备。失信企业以及在公安部、北京市公安局和北京市公安局公安交通管理局等单位政府采购活动中存在行贿、弄虚作假等违法违纪行为的企业，再次参与采购人项目投标的，采购人政府采购部门将在评标现场将有关情况向各位评标专家进行披露。

四、通信线路要求

租用通信线路须满足各个系统的业务需求，能够提供从下端到上端稳定的网络系统，基于TCP/IP协议标准的全双工、端到端的数据传输通道。数据传输通道须保证传输质量，并满足如下需求：

1、投标人须提供通信线的总体设计方案，其中至少应包括通信链路采用的技术、整体网络架构、采用的设备性能参数、组网特点说明、通信链路稳定运行保障等。

2、投标人须提供详细的工程实施方案（含工程方案的说明、施工周期等），并承担施工建设的全部费用。

3、投标人须制定详细的技术支持和运行维护方案。在链路建设和应用过程中用户根据实际需要提出的完善需求，应免费提供技术支持、培训和技术服务。

4、投标人负责通信线路全程（包括下端通信设备、通信线路、上端汇聚网络设备）的建设、管理、运行、维护服务。

5、通信线路应具备高可靠性，有完善的冗余和保护机制，传输主干网络须具有线路备份保护机制，具有一定的扩容能力。

6、有线通信线路技术性能指标：

网络带宽：每条专线带宽为2M，可根据用户需求进行带宽升级至20M～100M，并能提供持续稳定的网络带宽，系统带宽以实测网络带宽为准。

网络时延：<100ms

网络误码率：<1×10-6

7、通信链路须具备监控与网管功能，并在招标人指定地点安装网管终端，至少实现以下功能：

（1）拓扑管理。可自动发现网络中的通信设备，形成系统连接拓扑图，实时显示通信设备运行状态；

（2）配置管理。可以通过网管对中心到下端的通信带宽进行动态配置，中心和下端通信设备能够支持该配置；

（3）性能管理。可实时获取系统通信设备的性能指标；

（4）故障管理。具有故障实时报警功能，可查询通信网实时和历史故障（包括链路、设备和供电的故障）记录的能力，同时具有下端设备断电报警功能；

（5）报表功能。能够根据需求生成报表和以EXCEL表格形式打印输出。

8、投标人上端通信设备和接口要求

上端通信设备须满足系统数据数据交换能力；具有完善的备份机制；可提供多个1000兆光纤接口，支持多端口带宽绑定应用。

五、下端设备安装要求

- 通信设备统一安装在信号控制设备机柜中。

- 通信设备尺寸要求

通信设备按照信号机柜内部宽度48.26cm（19英寸）要求进行安装，高度不得超过20cm（≈4U）。

- 下端设备满足室外运行条件，能在温度-40 - 75 ℃、湿度≥85%下正常运行。

- 网络设备与信号机统一取电，网络设备电源容量不大于300W。

六、上端建设技术要求

投标人要根据前端接入需求，按点位明细表（附件1：点位列表）中的通信线路数量，建设通信专线，并负责接入至交管局指定位置。

七、服务期限

通信线路工程建设完毕，并按照合同约定验收通过后,视为通信线路开通，服务期为三年。

八、服务方案

1、供应商要针对本项目组建专门维护团队。在采购人指定地点提供至少一名维护人员7×24×365现场值守，实时监控线路状态，负责故障修复的协调与管理工作。

2、供应商提供7×24×365的现场故障处置和现场技术支持响应工作,必须到申告故障线路双端进行现场排查、修复等工作。如通信线路无故障，供应商维护人员负责通知交管局相关业务系统维护人员并配合业务排查，待交管局业务系统维护人员到达现场签字确认线路无故障后方可离开。如判定为通信线路故障，供应商要及时进行线路故障修复，标准为：城区2小时内修复、郊区4小时内修复，超出修复时限的要提供备用线路。

3、遇节假日或重大活动期间，应根据采购人要求制定应急保障方案，配备相应设备和人员，提供现场服务。

4、供应商要完善用户维护资料：对于客户电路、设备进行特殊标记，以保证相关维护资料的准确性，同时建立详细、完备的线路资料档案和网络运行档案，并采用先进管理方法或技术手段，对通信线路进行系统性的管理工作。

5、供应商每周向采购人提供线路监测报告，对未有流量线路进行分析提出使用意见。

6、供应商应每月到用户端进行设备巡检，了解客户需求，分析用户网络运行情况，提出改进建议和优化措施。针对关键节点的运行情况提供每月维护报告，由用户签字确认，并每月向用户提供《网络运行和故障分析报告》。

7、投标方应对所维护的线路加强管理，每月线路完好率大于99.9%，未达到要求按合同约定核减租费。

8、供应商负责协助甲方开展固定资产、机房设备管理工作，详细掌握系统设备型号、数量、安装地点等相关信息，并协助采购人及时做好系统设备固定资产、机房设备信息变更工作，确保固定资产管理信息、机房设备信息与系统设备实际情况一致。

9、采购人可根据自身业务需要终止通信线路租用业务，退租通知单须在退租的3个工作日前书面通知供应商，以便供应商按照采购人的要求关闭链路，如因采购人申请时间与要求时间小于3个工作日，产生的费用仍由采购人承担。

10、供应商要有完善的光纤监测运行维护方案，明确维护流程和故障排除时间等维护措施。

11、施工工期：供应商接到采购人安装通知后，90天内完成。

12、供应商在有线通信线路建设期间，须免费提供其它应急通信线路确保系统正常使用，直至有线通信线路建设完成为止。供应商须在投标文件中提供具体方案及承诺函。

13、供应商应具备长期稳定的运行维护体系和管理能力，有大量经验丰富的维护人员和技术支持人员，具备应急通信的能力，如遇不可抗力因素（如地震、洪水等）造成电路阻断，供应商具备可以在短期内采用应急手段恢复通信。

九、报价要求

投标人需对租用链路的类型分别进行月租费、年租费报价，并计算出项目总报价，通信链路租费应包含通信线路租赁（含网络通信设备）、网络运行监控、运维服务等服务内容。

附件1：点位列表

| 序号 | 安装地点 | 上联节点 | 带宽（M） | 项目名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 北京朝阳区金瞳南街北口 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 北京朝阳区定福庄东街北口 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 北京朝阳区杨闸环岛西 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 北京朝阳区朝园东路 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 北京朝阳区双桥路口 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 北京朝阳区京广桥路口 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 北京朝阳区金台西路南口 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 北京朝阳区延静里中街南口 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 北京朝阳区管庄路南口 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 北京朝阳区安贞桥 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 北京朝阳区水利水电学校路口 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 北京朝阳区常营西路南口 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 北京朝阳区青年沟路 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 北京朝阳区关东店北街1号国安宾馆 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 北京朝阳区央视行人过街 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 北京朝阳区定福庄东路口 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 朝阳区七北路 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 朝阳区太平庄北站口 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 朝阳区太平庄北街 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 朝阳区太平中街 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 朝阳区中滩村大街 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 朝阳区北京勘测设计研究院 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 朝阳区兴隆公园 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 北京朝阳区慈云寺桥路口 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 朝阳区118总站 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 北京朝阳区金台路南口路口 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 北京朝阳区324公交总站 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 北京朝阳区蒋宅口 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 北京朝阳区朝阳北路南三里屯路口西向东 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 北京朝阳区朝阳铁路桥东（甘露园）行人过街 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 北京朝阳区朝阳铁路路桥西(十里堡东里中路西) | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 朝阳区南七家路口 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 定福庄小学行人 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 北京朝阳区安立路立水桥南站北侧路口 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 北京朝阳区安立路立军路路口 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 北京朝阳区朝阳路人民日报社路口 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 礼士路 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 沙子口 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 先农坛 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 官园桥 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 市委党校东门 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 展览馆路 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 文兴东街 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 新大都 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 二里沟 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 广建宾馆 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 水科院 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 外文印刷厂 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 花园桥 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 七贤村 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 玲珑桥西 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 恩济东街 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 恩济西街 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 北海北门 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 郭沫若故居 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 国防部北门 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 厂桥 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 四中 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 平安里 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 赵登禹路 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 育幼胡同 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 东四十条桥 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 十条东口 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 万庆商务大厦 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 张自忠路 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 剪子巷 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 宽街 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 北河沿 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 锣鼓巷 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 地安门 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 平房桥西口 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 朝阳体育中心口 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 朝体西路南口 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 汽车城东路口 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 姚家园（青年路北口） | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 姚家园西口 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 东风乡（石佛营路北口） | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 豆各庄 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 豆各庄西/苇子坑 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 朝阳公园桥 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 朝阳公园南门 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 朝阳公园 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 北京画院 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 团结湖北口 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 农业部 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 长虹桥 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 三里屯 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 工体西路 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 府右街北口 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 西安门 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 马东口 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 西四 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 白塔寺 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 金融街北口 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 工体南路 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 吉市口 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 朝阳门桥 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 朝内小街 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 老外交部 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 东四 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 美术馆 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 沙滩 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 北池子 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 景山东街 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 景山西街 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 北长街 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 罗马家园（安苑路） | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 小关示范街 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 北土城东口 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 樱花西街 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 和平西桥 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 小黄庄前街 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 青年沟中口 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 和平里北街站 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 地坛北门 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 地坛东门 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 农丰里 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 京龙大厦 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 团结湖南口 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 水碓子 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 水碓子东路南口 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 金台路北口西行人 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 金台路北口东行人 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 甜水园东街南口 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 红领巾公园（红领巾桥东行人） | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 朝园东路 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 青年路 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 天鹅湾 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 四季星河路西口（黄杉木店路） | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 湾子路口 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 建银大厦 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 太平桥北口 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 双井桥 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 双井东行人1 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 双井东行人2 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 家乐福 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 西大望+广渠路 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 德茂桥 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 德茂桥北 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 南小街路口 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 六营门 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 五营门 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 万源北路 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 东高地邮局 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 四营门 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 三营门 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 南苑北里 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 南园路行人 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 和义路口 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 和义铁道口 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 久敬庄南 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 久敬庄路口 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 大红门路口 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 南顶路行人 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 马场北第二行人 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 晨星路 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 光彩北路北口 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 天桥 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 自然博物馆 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 天坛公园西门 | 交管局 | 2 | 公交优先 |
|  | 天坛医院 | 交管局 | 2 | 公交优先 |

# 第四章   评标办法及评分标准

（一）评标依据

1． 《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例

2． 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）

3.  其他相关法律、法规及规章

（二）评标原则

1．坚持公平、公正、科学、择优的原则；

2．通过评标，推荐能实质上响应招标文件，确能履行合同且经评审综合评分最高者为中标候选人。

（三）资格性审查

为规范评标工作程序，切实做好本项目招标评标工作，特制定本评标标准和方法。

开标会议结束后，由采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。审查内容如下：

资格性审查表

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 通过和拒绝 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业营业执照 | 提供且有效 | 通过 |
|  |  | 未提供或无效 | 拒绝 |
| 2 | 财务状况 | 提供会计师事务所出具的上一年度（2017年度或2018年度）财务审计报告（加盖单位公章）或新设企业当年验资报告的复印件（加盖提供验资报告单位的公章）或银行出具的资信证明 | 通过 |
|  |  | 未提供或无效 | 拒绝 |
| 3 | 开标前近半年内任意三个月依法缴纳社会保障金的证明材料（或社会保险缴费证明） | 提供且有效 | 通过 |
|  |  | 未提供或无效 | 拒绝 |
| 4 | 开标前近半年内任意三个月依法缴纳税收的证明材料 | 提供且有效 | 通过 |
|  |  | 未提供或无效 | 拒绝 |
| 5 | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明 | 提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明 | 通过 |
|  |  | 未提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明 | 拒绝 |
| 6 | 采购人或招标采购代理机构将在开标前一天至投标截止期间查询投标人的信用记录，投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。不良信用记录指：投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单或者存在不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定条件（其中：超过三万元罚款金额视为较大数额罚款的行政处罚）。查询及记录方式：采购人、监督人员或招标代理机构将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购单位或招标代理机构查询结果为准，采购单位或招标代理机构查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评标依据。 | 投标人未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 | 通过 |
|  |  | 投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 | 拒绝 |

注：1、以上标准其中有一项不具备，则视为资格性审查不合格，其投标为无效标。

（四）评标委员会

1、评标委员会的组建：评标委员会在开标前组建，评标委员会由北京市评标专家库随机抽取组成。评标委员会由招标人和有关技术、经济专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，其中技术、经济专家人数不少于评标专家总人数的2/3。本项目评标委员会专家的产生方式符合国家和地方有关评标专家产生方式的规定。

2、评标委员会的职责：审查投标文件是否符合招标文件要求，并做出评价；根据需要，要求投标人对投标文件有关事项做出解释或者澄清；推荐中标候选人名单。

（五）评标程序和标准

1、评标准备：评委熟悉招标文件。

2、评委认真仔细阅读投标文件并对投标文件进行初审，而后就有关问题要投标人做出必要的澄清、说明，按照招标文件中规定的评标方法和标准，对初审合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并进行独立打分，推荐中标候选人名单并编写评标报告。

1）、招标文件的初审

依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件进行符合性审查；

2）、综合比较与评价并进行独立打分

按照招标文件中规定的评标方法和标准，对初审合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并进行独立打分。

3）、推荐中标候选人

每位评委在审阅投标资料的基础上，对各投标单位进行综合打分。最后汇总所有评委的分数，求出每个投标单位的平均分并排序，并依次推荐排名位于前三名的合格投标人为中标候选人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分且投标报价相同的，评审因素的量化指标评审得分相同的，按照评审因素的运行维护方案评审得分最高的投标人为中标候选人。若第一名中标人弃权，采购人有权确定第二名为中标人或重新招标。

4）、编写评标报告

3、评标方法

由评标委员会根据以下内容进行评标：

1）、符合性审查

（1）招标采购单位或者其委托的采购代理机构应当向评标委员会提供评标所需的所有信息和数据。

（2）评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审相比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

（3）投标文件进行评审前，评标委员会应对投标文件中实质性内容进行符合性审查，判断是否满足招标文件要求。

（4）通过符合性审查的主要条件：

- 投标文件的编写情况；

- 投标文件及报价的唯一性；

- 服务期；

- 施工工期；

- 投标报价；

- 须提供供应商及其法定代表人、项目负责人近三年没有行贿犯罪记录的承诺加盖投标人公章或从“中国裁判文书网”上自行查询，将查询结果打印并加盖投标人公章；

- 其他实质性响应。

（5）符合性审查的标准和条件。详见“符合性审查表”（附表1）

2）、详细评审

(1）经符合性评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对其投标文件作进一步评审、比较。

(2）评标委员会对各个评审因素进行量化时，应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。

(3）对投标文件采用百分制进行量化后，评标委员会应当对各分项内容打分，并计算出每一投标人的综合评价分。

(4）本评标方法采用综合评分法。

4、评标委员会依据评标方法和标准对投标文件进行评审，任何其他的外部证据均不作为评标的依据。

5、统计分数原则：计算算术平均分值为投标人的得分（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入）。

6、评标委员会根据本办法组织评标，并依此推荐各包排名位于前三名的投标人为中标侯选人。排序第一的投标人为推荐中标人。

附表1

符合性审查表

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 通过和拒绝 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的编写情况 | 符合招标文件要求 | 通过 |
|  |  | 投标文件中要求盖章而未加盖投标人的公章和法定代表人（或授权代表）盖章或签字的，或投标文件未按规定格式准备和填写，投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的 | 拒绝 |
| 2 | 投标文件及报价的唯一性 | 投标文件及报价是唯一的 | 通过 |
|  |  | 投标文件及报价不是唯一的 | 拒绝 |
| 3 | 服务期 | 符合招标文件要求 | 通过 |
|  |  | 投标服务期不符合招标文件要求的 | 拒绝 |
| 4 | 施工工期 | 符合招标文件要求 | 通过 |
|  |  | 投标施工工期不符合招标文件要求的 | 拒绝 |
| 5 | 投标报价 | 投标报价合理 | 通过 |
|  |  | 报价超过招标文件中规定预算金额。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理 | 拒绝 |
| 6 | 须提供供应商及其法定代表人、项目负责人近三年没有行贿犯罪记录的承诺加盖投标人公章或从“中国裁判文书网”上自行查询，将查询结果打印并加盖投标人公章 | 符合招标文件要求 | 通过 |
|  |  | 不符合招标文件要求 | 拒绝 |
| 7 | 其他实质性响应 | 响应招标文件实质性要求的 | 通过 |
|  |  | 对招标文件中实质性要求有偏离的 （投标人对招标文件中的斜体字部分、招标文件中带有“须、必须、不得”等字样条款的偏离，均视为实质性响应偏离） | 拒绝 |

注：1、以上标准其中有一项不具备，则视为符合性审查不合格，其投标为无效标。

2、本表由全体评委在共同商议的基础上给出结论，评委间意见不一致时，按照少数服从多数的原则确定。

全体评标专家签字：                                                   年   月   日

详细评分细则

| 序号 | 评审项目 | 评审细则 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30分） | 评标基准价=满足招标文件要求且最低的评标价格 合格投标人的有效价格得分=（评标基准价/评标价格）×30 |
| 2 | 商务 （6分） | 资质（4分） | 具备有效的基础电信业务经营许可证，得2分。 （须提供证书复印件，并加盖投标人公章） |
|  |  |  | 具备有效的增值电信业务经营许可证，得2分。 （须提供证书复印件，并加盖投标人公章） |
|  |  | 业绩（2分） | 每提供1个2016年1月-至今类似项目案例（含合同首页、清单页、金额页、双方签字盖章页，须加盖投标人公章，否则不予认可）得1分，最多得2分。 |
| 3 | 总体设计方案 （15分） | 设计方案应满足通信要求，技术先进，架构合理，通信资源丰富 （提供相应图纸及文字材料） （15分） | 设计方案先进、合理、可行，得5分； 设计方案先进性、合理性、可行性较强，得4分； 设计方案先进性、合理性、可行性一般，得3分； 设计方案先进性、合理性、可行性较差，得2分； 设计方案先进性、合理性、可行性差，得1分。 |
|  |  |  | 设计方案内容详实，得5分； 设计方案内容较齐全，得4分； 设计方案内容基本齐全，得3分； 设计方案内容有部分缺失，得2分； 设计方案内容缺失较多，得1分。 |
|  |  |  | 通信资源丰富，完全满足采购需求，得5分； 通信资源较丰富，较好的满足采购需求，得4分； 通信资源一般，基本满足采购需求，得3分； 通信资源较少，难以满足采购需求，得2分； 通信资源少，不能满足采购需求，得1分。 |
| 4 | 运行维护方案（30分） | 运行维护方案及服务措施（30分） | 运行维护方案先进、合理、可行，得5分； 运行维护方案合理性、可行性较强，无技术缺陷，得4分； 运行维护方案合理性、可行性一般，基本无技术缺陷，得3分； 运行维护方案合理性、可行性较差，存在技术缺陷，得2分； 运行维护方案合理性、可行性差，技术缺陷较多得1分。 |
|  |  |  | 运行维护方案高度契合项目需求，针对性强，得5分； 运行维护方案与项目需求契合度较高，针对性较强，得4分； 运行维护方案符合项目需求，针对性一般，得3分； 运行维护方案不完全符合项目需求，针对性较差，得2分； 运行维护方案不符合项目需求，针对性差，得1分。 |
|  |  |  | 运行维护方案内容详实，得5分； 运行维护方案内容较齐全，得4分； 运行维护方案内容基本齐全，得3分； 运行维护方案内容有部分缺失，得2分； 运行维护方案内容缺失较多，得1分。 |
|  |  |  | 服务保障措施得力，完善、先进，得5分； 服务保障措施较得力，较合理、可行，得4分； 服务保障措施一般，合理性、可行性一般，得3分； 服务保障措施较差，得2分； 服务保障措施不得力，得1分。 |
|  |  |  | 应急通信能力强，措施得当，得5分； 应急通信能力较强，措施较得当，得4分； 应急通信能力一般，措施一般，得3分； 应急通信能力较差，措施较差，得2分； 应急通信能力差，措施不得当，得1分。 |
|  |  |  | 技术人员保障能力强，得5分； 技术人员保障能力较强，得4分； 技术人员保障能力一般，得3分； 技术人员保障能力较弱，得2分； 技术人员无保障的，得1分。 |
| 5 | 施工组织方案 （12分） | 施工组织方案，含施工组织、工期安排等（提供相应图纸及文字材料） （12分） | 施工组织方案内容详实、合理、可行、针对性强，得6分； 施工组织方案内容较齐全，合理性、可行性、针对性较强，得5分； 施工组织方案内容基本齐全，合理性、可行性、针对性一般，得3分； 施工组织方案内容有部分缺失，合理性、可行性、针对性较差，得2分； 施工组织方案内容缺失较多，合理性、可行性、针对性差，得1分。 |
|  |  |  | 工期安排合理、可行，得6分； 工期安排合理性、可行性较强，得5分； 工期安排合理性、可行性一般，得3分； 工期安排合理性、可行性较差，得2分； 工期安排合理性、可行性差，得1分。 |
| 6 | 项目团队 （6分） | 项目施工及维护团队配置情况（提供团队人员名单、身份证明、资质证书等材料，并加盖投标人公章）（6分） | 项目施工团队配置科学、合理、可行得3分； 项目施工团队配置合理性、可行性较强，得2分； 项目施工团队配置合理性、可行性较差，得1分。 |
|  |  |  | 项目维护团队配置科学、合理、可行得3分； 项目维护团队配置合理性、可行性较强，得2分； 项目维护团队配置合理性、可行性较差，得1分。 |
| 7 | 非强制采购节能产品及环保标志产品 | 节能产品（0.5分） | 投标人所投产品属于政府采购非强制采购节能 产品的，得0.5分，不属于的不得分。须附相关证明材料。 |
|  |  | 环境标志产品（0.5分） | 投标人所投产品属于政府采购环境标志产品的，得0.5分，不属于的不得分。须附相关证明材料。 |
| 满分（100分） |

注：1.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.得分保留至小数点后两位，第三位按照“四舍五入”原则处理。

3.最低报价不作为中标的保证。

4.“小型和微型企业产品”的价格按扣除6%后的价格参与评审。

投标人应对满足要求的“小型和微型企业产品”进行分项报价，并提供对应的《中小企业声明函》（详见附件），否则不予进行价格扣除。a.如投标人为小型、微型企业，对其所投货物为小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；b.如投标人为联合体，并且小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；c.投标人应在投标分项报价表中明示那些产品属于小型和微型企业产品，列明单价及小型和微型产品总价，并如实按照附件格式要求填写“中小企业声明函”；d.对未在分项报价表中列明或未按招标文件要求填写“中小企业声明函”或分项报价表与“中小企业声明函”内容不一致的，在价格评审时不予考虑。

其他情况下，投标人的投标报价即为评标价格。

中小企业划分标准参照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）及《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

- 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型和微型企业。

- 残疾人福利性单位提供了《残疾人福利性单位声明函》，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 第五章   合同主要条款

北京市公安局公安交通管理局

╳╳╳╳╳╳╳╳租用合同

项目名称：公交优先系统租用通信线路项目

甲方：北京市公安局公安交通管理局

乙方：

甲方：北京市公安局公安交通管理局

地址：北京市西城区阜成门北大街1号

邮政编码：100037

传真：68398314

乙方：

地址：

邮政编码：

传真：

甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方向乙方要求提供通信线路租用服务，达成合同如下：

第一条  合同标的物

甲乙双方经协商确定，在双方遵守下列合同的原则基础上，乙方为甲方				项目提供        通信线路租用服务；（详细接入点信息见附件二《通信线路点位明细》）。

本项目租用的点位通信线路，可根据甲方的需要随时进行调整。

第二条 费用及付款方式

2.1本合同条款适用于本合同附件二《通信线路租用列表》所列的通信线路。

2.2费用明细表：（人民币元）

| 序号 | 线路类型 | 线路数量 | 单点月服务费 | 合计月服务费 | 合计年服务费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |

2.3 计费规则

每月计费期为每月1日至月末日（即一个自然月）。首月、末月租费计费按天计算，计费规则为月租费×12个月/365天（费用精确到小数点后面第2位，小数点后面第三位按四舍五入方法操作）。

2.4 通信线路付费起始日期为自通信线路确认开通之后，以《通信线路开通确认单》（附件一）为依据，确认开通日期并开始计费。

2.5 自合同生效日后，按照甲乙双方确认的通信线路计费起始日期，甲方以月为单位支付通信租费，乙方开具相应通信租费发票。如遇特殊情况，双方协商处理。

2.6付款方式：

2.6.1付款采取甲方以支票形式向乙方支付费用的方式；

2.6.2乙方只收取线路月租费，不再单独收取与施工相关的任何费用，施工期间不得收费；

第三条 通信线路建设工期

本合同通信线路工程建设要求     完成。工程建设开始日期以甲、乙双方完成通信点位现场勘查工作为准，竣工日期以乙方完成通信线路建设并通过甲方通信测试为准。

通信线路工程建设完毕后，甲方组织通信线路验收工作，验收通过后视为通信线路开通，服务期为   年。

第四条 甲方的权利、义务

4.1甲方需安排专人负责本方入网的各项准备工作，包括入网前期的组织、配合、协调工作：接入设备及机房内安装场地、配套设施（如电源、照明）的准备；保证入网各机构配合乙方的进网调测工作；提供涉及入网实施工作的各机构项目负责人的联系方式。

4.2甲方不得利用所租用的通信线路从事违法犯罪、妨碍社会治安的活动。否则，乙方有权终止服务。

4.3针对本项目甲方无偿提供甲方产权单位院墙以内交接间、管道、沟、槽、孔、洞等设施以及必要的施工条件。

4.4甲方不能私自更换、拆、改、加装、移装乙方通信线路及设备。否则，乙方有权终止本合同，甲方赔偿由此给乙方造成的损失。

4.5甲方可根据自身业务需要终止通信线路租用业务，退租通知单须在退租的3个工作日前书面通知乙方，以便乙方按照甲方的要求关闭链路，如因甲方申请时间与要求时间小于3个工作日，产生的费用仍由甲方承担。

4.6本合同执行期间，甲方可根据自身业务需要调整通信线路租用点位安装地点，调整后点位的启租日期、付费标准及付费方法按照本合同有关项执行，甲方不再另行支付费用。

第五条 乙方的权利、义务

5.1乙方根据甲方租用通信线路的要求，为甲方提供附件二《通信点位列表》中规定点位通信线路的开通服务。

5.2乙方按照投标文件提供用户端设备，并在甲方指定地点安装设备，安装完毕后提供设备列表。设备产权归乙方所有，由乙方按照甲方要求负责用户端设备的安装调试及接入线路的联通调试。合同到期后，乙方应于30天内对所属设备进行拆移，超期视为放弃对项目设备的所有权，由甲方自行处置。

5.3 乙方应自行办理通信线路路面施工相关手续，并按照国家相关法律法规要求实施路面施工工作。

5.4乙方在施工过程中需按照甲方要求对线路和设备粘贴标识，在完工后提交线路使用明细等相关资料。

5.5乙方负责涉及该项目的通信线路及通信设备的日常维护工作。

5.6通信线路开通后，乙方如遇路由拆迁、线路维护、电路调整、割接改造、线路检修、扩容或其它原因需要中断线路时，应提前以传真等书面方式提前3天通知甲方，并提供相应解决方案。

5.7乙方成立专门维护团队和网管客服中心电话     ，并在甲方派驻24小时值守人员，提供24小时故障申告服务，并按照甲方要求每周提供故障分析报告。

5.8因下列情况造成工程延误，乙方不承担责任。

（1）乙方由于遇重大活动等政治原因进行的封网（节假日及每年“两会”封网不计在内）。

（2）在乙方施工过程中，如因甲方原因需要调整接入点位，甲方应以本合同约定联系人邮件或传真（加盖单位公章）等方式通知乙方，乙方收到甲方通知后，需对变更点位及受影响点位调整相应工期，工程开始时间以乙方收到甲方通知之日起重新开始计算。

5.9乙方提供的通信线路组网需具备网管功能，需在甲方指定地点安装网管终端，并协助甲方将网管平台集成于甲方通信管理系统中，实现对交管局上端通信设备、路口终端通信设备端口到端口的全程监控和管理。

5.10 乙方在通信线路开通前须通过网管系统提前开展测试工作，并向甲方提供通信测试报告，明确通信线路双端地理位置、衰耗、距离，设备安装位置、设备端口使用情况、线路编号（专线号）等基础信息。同时配合甲方完成通信线路在甲方通信管理系统的信息录入工作。

5.11乙方需在提交通信测试报告后保持不少于1周的连续无故障运行后，提交《通信线路开通确认单》（附件一），经甲方组织验收通过后视为通信线路开通，于开通之日起开始计费。每一条通信线路对应唯一编号，作为线路识别标志。

5.12如因乙方工程施工、网络建设等自身原因，须对通信线路路由拆迁、线路维护、电路调整、割接改造、线路检修、扩容等导致通信线路中断，乙方须采取有效应急措施尽快恢复通信，如连续中断超过24小时以上的，乙方须提前通知甲方中断时间，并对该线路暂停计费，待条件具备，业务开通后重新按2.3标准计费。

5.13因市政建设或其他非乙方原因造成的通信线路中断，乙方须采取有效应急措施尽快恢复通信，如连续中断超过72小时以上的，经乙方核算确认后，须通知甲方中断原因，并对该线路暂停计费，待条件具备，业务开通后重新按2.3标准计费。

5.14对于未按期完成的通信点位，乙方需提供替代资源满足甲方实际通信需求，如乙方不具备替代资源，需按甲方指定方式租用替代资源。替代资源仅作为应急通信方式使用，如乙方工程延期较长，甲方有权中止合同。

5.15 线路开通后，如遇乙方对合同中涉及的同类型通信线路进行降价，本合同中包含的通信线路需同步纳入降价范围，一并进行价格调整。

5.16乙方每周向甲方提供线路监测报告，对未有流量线路进行分析，提出使用意见；乙方每月到用户端进行设备巡检，了解用户需求，分析用户网络运行情况，提出改进建议和优化措施。针对关键节点的运行情况提供每月维护报告，用户签字确认，并每月向用户提供《网络运行和故障分析报告》。

5.17乙方负责协助甲方开展固定资产、机房设备管理工作，详细掌握系统设备型号、数量、安装地点等相关信息，并协助甲方及时做好系统设备固定资产、机房设备信息变更工作，确保固定资产管理信息、机房设备信息与系统设备实际情况一致。

第六条  质量保障和故障处理

6.1乙方提供的服务具体标准符合国家有关的电信业务规定，保证甲方使用通信业务安全畅通。

6.2 乙方每天24小时受理甲方的故障申告，故障时间以甲方申告乙方网管客服中心电话的时间开始计算障碍历时，以甲方收到乙方恢复通知为止；维护保障，城区2小时内到达现场并解决，郊区4小时到达现场并解决。

第七条 保密原则

甲、乙双方在合同执行过程中和本合同终止后二年内，对本合同及其对方未予公开披露的业务、技术、财务等方面的信息必须严格保密，非经对方书面同意，不得向任何第三方披露。

第八条 违约责任

8.1甲乙双方各自承担上述所列条款中的各自责任。若一方违反本合同之约定，不履行合同义务或履行义务不符合合同约定的，应承担违约责任。如果由于一方违反本合同，直接致使守约方承担任何费用、责任或蒙受任何损失，违约方应就守约方承担的上述任何费用、责任或损失赔偿守约方并使守约方免受任何损失。

8.2甲方应按时如数支付通信租费，如发生逾期支付通信租费情况，乙方应向甲方发出“催缴通知”，甲方收到乙方“催缴通知”后一个月内如仍未能支付通信租费，每逾期一天向乙方支付欠款金额1‰的标准支付滞纳金，滞纳金累计不超过欠费金额的5％。同时乙方可发出“停线通知”，按所列时间停线，乙方有权终止服务，乙方保留向甲方追回欠费和滞纳金并采取进一步措施的权利。

8.3 乙方施工前应主动探明相关情况，并在施工过程中应严格按照国家规定的操作规范作业，注意保护自身和对第三方的人身、财产安全，由于乙方故意或者过错造成对自身或者第三方人身、财产损害的，由乙方自行承担全部责任。

8.4 乙方未经甲方书面同意将本合同涉及到的相关文件资料泄露或者向第三人转让的，甲方有权要求乙方承担工程总价款20%的违约金。

8.5 未经甲方书面同意，乙方不得自行将本工程全部或者部分转包、分包给第三方，乙方违反约定转包、分包的，需要向甲方承担总款价的20%的违约金，甲方并有权解除合同。

8.6乙方在租用期间负责通信线路的维护工作。甲方在使用时如发现故障（非甲方终端设备故障）可向乙方申告。

如通信线路因故障中断（计划中断除外）超过城区2小时、郊区4小时标准，经乙方检查故障点确属乙方网络范围内，乙方须对甲方进行相应的费用核减；如一个自然月内通信线路中断累计超过24小时，免除故障通信线路半月月租费，累计超过48小时免除当月月租费。

除上述减免费用外，乙方应保证每月线路完好率大于99.9%，未达标者，乙方需于当月赔付违约金2000元。

如乙方未按5.16条款每周或每月出具相应报告，未及时提供一份，当月扣除服务费2000元；提供报告但未对无流量线路进行提示，则从甲方发现无流量之日起不再付费，且乙方针对每条通信线路每次赔付违约金2000元；提供报告但报告中故障描述不实，除参考本条减免租费外，针对每一起不实故障描述乙方每次赔付违约金2000元。

8.7 本项目工程完成时间按照合同约定执行。工程完成如超期小于5天（含5天），乙方需针对超期完成的通信线路为甲方提供3倍超期时间的免费使用期；工程完成如超期大于5天小于10天（含10天），乙方需针对超期完成的通信线路为甲方提供4倍超期时间的免费使用期；工程完成如超期大于10天小于20天（含20天），乙方需针对超期完成的通信线路为甲方提供5倍超期时间的免费使用期；工程完成如超期大于20天（不含20天），乙方需针对超期完成的通信线路为甲方提供6倍超期时间的免费使用期。工程完成如超期大于30天（不含30天），甲方有权终止未完成点位的合同，同时乙方应对延误工期给甲方造成的损失进行经济赔偿，经济赔偿标准为：（合同签订日至合同终止日的天数）*约定的每日租金。经济赔偿金优先冲抵乙方已建项目租金。以上天数均为日历天计算。

8.8甲乙双方任何一方不履行本合同项下的义务或者履行义务不符合本约定的，非违约方有权要求违约方继续履行义务。

1）要求违约方采取及时、合理的补救措施。

2）要求违约方对其违约行为承担赔付违约金的责任。

第九条 权利义务的转让

任何一方未经对方事先书面同意，不得转让本合同项下的任何一项权利和义务。

第十条  免责条款

合同期内，若遇国家政策、法规调整及自然灾害等不可抗力因素，导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本合同项下有关义务时，双方相互不承担违约责任。双方将根据有关部门政策、法规，经协商一致，可变更本合同之内容，或终止本合同；合同期内，如因第三方原因导致本合同无法按约定履行，双方协商解决，协商不成，双方均有权终止本合同。双方均摊为履行和终止本合同而投入的费用。

第十一条 合同有效期、变更及解除

11.1本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

11.2本合同中通信线路租用期自通信线路启租期开始，有效期为   年。

11.3 本合同生效后对甲乙双方均具有同等法律约束力，任何一方不得随意解除本合同。未经甲乙双方书面确认，任何一方不得自行变更或修改本合同。

11.4合同一方拒绝或延迟履行合同义务，在收到守约方发出的书面通知后20天内没有改正该违约行为，守约方可以终止本合同。

第十二条 争议的解决

因履行本合同所产生的争议，双方应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

除正在诉讼的争议事项外，双方应继续行使其本合同项下的其余权利，并履行其本合同项下的其它义务。

第十三条 其他

本合同的订立、效力、解除、履行和争议的解决均适用于中华人民共和国法律。

第十四条 合同文本

本合同一式十份，甲方执四份，乙方执四份，采购代理机构和北京市财政局各执一份。本合同未尽事宜由双方协商可另行约定补充合同。本合同所有附件和补充合同作为本合同必要和有效的补充，与本合同具有同等法律效力。

甲方：北京市公安局公安交通管理局        乙方：

联系人：                                联系人：

电  话：                                电  话：

甲方（公章）：                           乙方（公章）：

负责人：（或授权代表）：                 法定代表人/负责人（或授权代表）：

日期:                                   日期：

附件一：

通信线路开通确认单

| 合同名称 |  |
| --- | --- |
| 合同编号 |  |
| 合同签订日期 |  |
| 需建设线路总数 |  |
| 本批次开通线路总数 |  |
| 本批次开通线路日期 | 年 月 日 |
| 线路建设单位（签字/盖章） |  |
| 线路需求单位（签字） |  |
| 通信科负责人（签字） |  |
| 通信科主管领导（签字） |  |
| 备注 |  |

附件二：通信线路列表

附件三：中标通知书

附件四：安全保密承诺书

安全保密承诺书

按照北京市公安局公安交通管理局（甲方）内部安全工作统一部署，为进一步规范北京市公安局公安交通管理局科技信息通信处协作公司技术人员组织管理，逐级落实各项安全责任，切实保证交管局内部安全和各科技系统安全稳定运行，现   （乙方）签订《安全保密承诺书》。具体内容如下：

一、机房安全

1、严格遵守机房管理各项规定。

2、不得随意出入机房，进出机房必须严格落实登记制度。

3、使用任何电器必须经过甲方主要领导批准方可使用。

4、不准在机房吸烟、会客、饮食，或携带任何影响机房安全的物品进入机房，保持机房环境良好。

5、及时发现和消除各种不安全隐患，尤其是注意在强风、暴雨、雷电天气，认真检查机房门窗是否关好，发现特殊情况必须立即与主管领导联系。

6、机房内一切公用物品未经许可一律不得挪用、外借或带离机房，遇特殊情况须经主管领导批准。

二、网络安全

1、严格遵守北京市公安局公安交通管理局（甲方）网络管理规定。

2、认真做好防病毒等安全工作，不得擅自将自带的移动介质接入联网计算机。

3、专机专用，禁止在计算机上安装任何与工作无关的软件，禁止在专机操作与本机承担任务无关的内容。

4、禁止制作、复制、发布、传播任何不利于安保工作的信息。

三、保密安全

1、乙方必须严格遵守北京市公安局公安交通管理局（甲方）保密制度。

2、乙方利用工作时间及甲方信息、资料和设备完成的任何研究、发明、创造、设计和生产成果，以及由此获得的职务专利权和职务著作权以合同为准，监理人有义务保守秘密。

3、乙方在项目建设工作期间，保证不私自复制和泄露任何内部资料；保证不私自从外部将任何有侵权可能的信息和资料携入北京市公安局公安交通管理局（甲方）并擅自使用，否则监理人相关技术人员将承担一切法律责任和经济责任。

四、生产安全

1、保证在日常施工维护期间，自觉遵守交通法，确保交通安全，遇特殊情况时应与甲方相关科室联系沟通后，采取必要措施，及时、安全赶赴现场。

2、积极落实安全生产规定和制度。

3、出现安全生产事故的全部责任和损失，由监理人和相关责任人自行承担。

五、其他安全

1、严格遵守国家、北京市政府、公安部及北京市公安局公安交通管理局（甲方）的相关安全管理规定。

2、乙方有责任配合执行北京市公安局公安交通管理局（甲方）相关安全预案的实施及演练。

乙方违反上述责任将在适当的范围内通报批评或被甲方要求将其调离项目实施团队；因乙方违反上述责任造成损失的，北京市公安局公安交通管理局（甲方）将根据情节轻重追究相应监理人及相关人员责任。

本责任书解释权归北京市公安局公安交通管理局（甲方）所有。

单位：

年     月     日

# 第六章   投标文件格式

## 格式1. 投标书

投  标  书

致：（采购代理机构 ）

根据贵方为(项目名称)  项目的投标邀请(项目编号),签字代表 (姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本四份：

1.投标一览表

2.投标分项报价表

3.商务条款响应/偏离表

4.服务内容偏离表

5.资格证明文件

6.按招标文件投标须知和服务要求提供的其它有关文件

7.以（支票/银行转账）形式出具的投标保证金，金额为人民币（金额数和币种）。

在此，签字代表宣布同意如下：

1）所附投标价格表中规定的应提交和交付的投标总价为人民币（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2）供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3）供应商已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4）本投标有效期为自开标日起90个日历日。

5）在规定的开标时间后，供应商保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

6）根据投标须知第1条规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

7）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_________________________     传真：____________________________

电话：_________________________     电子函件：________________________

投标人授权代表签字：_______________

投标人名称：_______________________

开户名全称：

开户银行：

银行帐号：

公    章：

日    期：

## 格式2. 投标一览表

投标一览表

项目名称：                    项目编号：

| 序号 | 投标总价 （单位：元） | 项目期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工工期： 服务期限： |  |

投标人授权代表签字：

投标人名称（盖章）：

注:

1、按“投标须知”的规定另须密封标记并递交。

2、此表中，投标总价应和附件3中的总价相一致。

## 格式3. 投标分项报价表

项目名称：                      项目编号：                 　　报价单位：人民币元

| 序号 | 线路类型 | 线路数量 | 单点月服务费 | 合计月服务费 | 合计一年服务费 | 合计三年服务费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 总计（三年） |  |

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。2、投标人所投小型、微型企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同为小型、微型企业）产品应当在分项报价表中单独列出产品报价，否则将被视为无法计算价格而不予以价格扣除。3.上述各项的详细分项报价，应另页描述；

## 格式4. 商务条款响应/偏离表

商务条款响应/偏离表

项目名称:_____________                项目编号:_____________

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字

投标人(盖章)：

年     月    日

## 格式5. 服务内容偏离表

服务内容偏离表

项目名称:_____________                项目编号:_____________

| 序号 | 服务名称 | 服务要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字

投标人(盖章)：

年     月    日

1、投标人的服务条款偏差必须如实填写，并应对偏差情况做出必要说明。投标人应对故意隐瞒服务条款偏差的行为承担责任。对招标文件有任何偏离应列明“正偏离”或“负偏离”。

2、对招标文件无偏离应标明“无偏离”。

注：投标人应对照招标文件服务要求，逐条说明所提供服务已对招标文件的服务要求做出了实质性的响应，并申明与招标文件服务要求条文的偏差和例外。

## 格式6. 资格证明文件

附件6-1 有效的营业执照副本（副本复印件加盖公章）

附件6-2 法定代表人授权书

附件6-3 被授权人身份证明文件（复印件加盖公章）

附件6-4 投标人的审计报告或资信证明

附件6-5 开标前近半年内任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金的记录或社会保险缴费证明（复印件加盖公章）

附件6-6参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录证明文件

### 附件6-1 有效的营业执照

注：

1.提供有效营业执照的复印件。

2.复印件上应加盖本单位公章。

### 附件6-2 法定代表人授权书

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字

被授权人签字

投标人盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮　政　编码：

传　　　　真：

电　　　　话：

### 附件6-3 被授权人身份证明文件

被授权人身份证明文件

注：

复印件加盖公章

### 附件6-4 投标人的审计报告或资信证明

会计师事务所出具的上一年度（2017年度或2018年度）财务审计报告或银行出具的资信证明

注：

1、投标人在投标文件中，必须提供本单位上年度（2017年度或2018年度）经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章。

2、如投标人无法提供上年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具资信证明的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

3、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

4、如投标人出具符合要求的投标担保函，可以不提供上述资信证明。

### 附件6-5 开标前近半年内任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金的记录（或社会保险缴费证明），依法免缴或依法免税的，应提供依法免缴或依法免税的相关证明文件（复印件，须加盖投标人公章）

注：

1.按照招标文件中的规定（详见 投标人须知前附表）提供复印件。

2.复印件上应加盖本单位公章。

### 附件6-6 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录证明文件

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录证明文件

注：

1.提供承诺书，并加盖公章。

## 格式7.须提供供应商及其法定代表人、项目负责人近三年没有行贿犯罪记录的承诺加盖投标人公章或“中国裁判文书网”上自行查询，将查询结果打印并加盖投标人公章）

## 格式8. 业绩

业绩

| 序号 | 项目名称（含已完成及正在实施的项目，请分别注明并做适当描述） | 合同主要内容 | 合同总金额 | 委托方联系人及电话 | 投标单位负责人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字

投标人(盖章)：

年     月    日

注：

1.投标人需提供采购合同（含合同首页、清单页、金额页、双方签字盖章页）的复印件并加盖投标人单位公章，否则业绩不予认可。

2.评委保留对上述资料原件审核的权力

## 格式9. 拟派往本项目的人员情况表

9-1 拟派往本项目的人员情况表

招标编号：__________        项目名称：__________           包号：______

| 序号 | 姓名 | 职称 | 性别 | 年龄 | 职务 | 拟在本项目承担工作 | 联系方式（手机号） | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：                （单位公章）

投标人授权代表：                  （签字）

日期：

9-2 项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 工作年限 |  |
| 资格证书编号 |  |
| 正在实施和已完项目情况 |
| 项目单位 | 项目名称 | 合同额 | 开、完工 日期 | 正在实施或已完 |

本表除如实填写外，投标人还应提供本项目项目负责人的身份证、及相关资格证书（如适用）的复印件以示证明（须加盖投标人公章）。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

9-3拟在本项目任职的其他主要人员履历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 联系电话 |  |
| 承担过的类似经验和业绩情况 |
| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 合同额 | 工作范围 | 在项目中 承担的角色 |

本表除如实填写外，投标人还应提供拟在本项目任职的其他主要人员的身份证、职称证及专业资格证书复印件以示证明（并加盖投标人公章）。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

## 格式10. 技术文件部分：

（格式自拟）

投标人视需要自行编写包括但不限于：

（1）设计方案（提供相应图纸及文字材料）

（2）运行维护方案及服务措施

（3）施工组织方案：包括不限于施工组织和工期安排等（提供相应图纸及文字材料）

（4）相关承诺书及投标人认为其他必要的内容等。

## 格式11. 中标服务费承诺书

中标服务费承诺书

致：北京中城建华工程咨询有限公司

我们在贵公司组织的							项目招标中若获中标（招标文件编号：						），我们保证在领取中标通知书时按招标文件的规定，以支票、银行转账或现金，向贵公司一次性支付应该交纳的中标服务费用。

特此承诺

承诺方法定名称：

地址：

电话：							传真：

电传：							邮编：

承诺方授权代表签字：								（承诺方盖章）

承诺日期：

## 格式12. 投标人无关联关系书面声明函

投标人无关联关系书面声明函 北京中城建华工程咨询有限公司： 我单位郑重声明：与本单位负责人为同一人或者与本单位存在控股关系、管理关系的其他关联供应商未参与 （项目名称）同一合同项下的投标。 我单位保证上述声明真实、有效、可查。 特此声明。 投标人名称： （加盖单位公章） 法定代表人或授权代表： （签字） 日期：

## 格式13. 履约保证金保函（本项目不适用）

履约保证金保函

开具日期：

致：(采购人名称)

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于________年_____月____日就________项目(以下简称项目)项下提供([货物/服务]名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的5%,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称____________________________

签字人姓名和职务____________________________

签字人签名__________________________________

公章________________________________________          年     月    日

## 格式14. 政府采购信用担保投标担保函格式

政府采购投标担保函

(采购人或采购代理机构)：

鉴于____________ (以下简称“投标人”)拟参加编号为______________项目 (以下简称“本项目”)投标，根据本项目招标文件, 供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

(一)在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任；

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

(二)我方承担保证责任的最高金额为人民币_______ 元(大写), 即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为；自本保函生效之日起________个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在_____个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方来向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项 (支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五 、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2. 因你方原因致使投标人发生本保函第一条第 (一)款约定情形的，我方不承担保证责任。

3. 因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向保函签订地的人民法院提起诉讼。本保函的签订地为：北京市西城区。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：

年   月    日

## 格式15. 政府采购信用担保履约担保函格式（本项目不适用）

政府采购履约担保函

_______________采购人：

鉴于你方与____________ (以下简称供应商)于__年__月__日签定编号为的《________________政府采购合同》(以下简称主合同)，且依据合同的约定，供应商应在___月__日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金，应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

(一)在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1)未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）_____________________________________________________。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款的____%数额为___元(大写 ____________)，币种为________。(即主合同履约保证金金额)。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为；自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后___日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供___________部门出具的质量检测报告，或经诉讼 (仲裁)程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在___工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项 (支付款项从我方账户划出)之日起，保证责任即终止。

3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书而同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1.因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3. 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解抉

因本发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向保函签订地的人民法院提起诉讼。本保函的签订地为：北京市西城区。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：

年   月    日

## 格式16. 企业类型声明函（如涉及，请提供）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2012]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

监狱企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用监狱企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 格式17. 招标文件要求或投标人认为需要提供的其他文件

（如：基础电信业务经营许可证、增值电信业务经营许可证）