紫环批〔2018〕16号

关于紫金县银湖农业开发有限公司生猪养殖场建设项目环境影响报告书的批复

紫金县银湖农业开发有限公司：

你公司委托襄阳众鑫缘环保科技有限公司（具有环境保护部颁发的《建设项目环境影响评价资质证书》，环评资质证书编号：国环评证乙字第2617号）编制的《紫金县银湖农业开发有限公司生猪养殖场建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及有关报批材料收悉。依据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院《建设项目环境保护管理条例》和《广东省建设项目环境保护管理条例》等法律法规的规定，经我局审查，批复如下：

一、原则同意该项目《报告书》的评价结论。

二、该项目选址位于紫金县九和镇富竹村黄金坑小组，项目总投资为5000万元，主要采用干清粪养殖模式和高床发酵型生态养猪模式，改扩建项目实施后全场年存栏肉猪23000头，年出栏商品肉猪46000头，计划分两期建设，其中一期存栏肉猪6000头（在现有项目存栏肉猪1000头的基础上，扩建新增存栏肉猪5000头），年出栏商品肉猪12000头，主要采用干清粪养殖模式；二期存栏肉猪17000头，年出栏商品肉猪34000头，主要采用高床发酵型生态养猪模式。改扩建项目配套建设1座有机肥料厂，年产有机肥料1万吨。改扩建后项目总占地面积约2800亩，总建筑面积为7.2万m2，主要建设内容包括猪舍、办公楼、宿舍楼、仓库、有机肥料厂等，配套百香果种植面积50亩、鱼塘面积30亩。依据项目《报告书》的评价结论、专家评审意见、县畜牧主管部门意见及所在地村委、镇府等的意见，项目在符合相关规划和依法取得用地许可、落实各项环境保护污染防治措施和环境风险防控措施、确保各项污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护角度可行。

三、项目建设和运营过程中要落实《报告书》提出的各项环境保护污染防治措施，重点做好以下工作：

1、控制建设期噪声、废水、废气和固体废物等因素对周边环境的影响，确保施工期产生的各项污染物达标排放，加强管理，减少投诉纠纷。

2、项目应执行严格的“雨污分流”制度。雨水排入雨水管道；项目养殖废水、生活污水分别经预处理后，一并排入污水处理设施集中处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准及广东省地方标准《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）两者中的较严标准，全部回用作为项目区内百香果种植及林地灌溉用水，不外排。

3、做好废气处理。加强猪舍、污水处理设施的通风，并采取消毒、除臭处理措施，降低恶臭气体对周围环境的影响。恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）及广东省地方标准《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）两者中较严者。沼气发电机燃烧尾气排放参照执行国家《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。备用柴油发电机尾气经收集后达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准后通过15米高排气筒引至高空排放。食堂厨房油烟经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）后经专用排烟管道引至楼顶高空排放。

4、合理布局厂区，加强设备的维护和管理，对高噪声设备采取减震、隔声、消声等措施，确保厂界噪声达标排放并降低噪声对周围环境的影响。项目建设期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

5、做好固体废物处置。死猪及其粪便属于广东省严控废物，应采取安全填埋井或资源利用化方式进行处理。项目产生的猪粪、污泥等经处理后达到广东省《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）“畜禽养殖业废渣无害化环境标准”后设置规范堆放场，作为有机肥料的生产原料。加强堆放场卫生管理，防止禽畜废渣渗漏、散落、溢流、雨水淋失、恶臭气味等对周围环境造成污染和危害。生活垃圾应集中堆放定期交环卫部门清运处理。项目一般工业固体废物在项目区内暂存须符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中的有关规定。危险废物在项目区内暂存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的有关规定，并定期交给有资质的单位处置。

6、项目应加强沼气池和污水处理设施的风险防范措施，规范设置事故应急池，预防环境风险事故的发生。项目生产区应设置500米的卫生防护距离，防护距离内不得兴建学校、单位、居民住宅等环境敏感建筑物。

7、做好生态环境保护和土壤污染防治工作。加强厂区的绿化、美化，严格按照《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》落实土壤污染防治措施，防止项目建设造成水土流失、土壤污染和生态破坏。

四、本项目废水经处理达标后全部回用于项目区百香果种植及林地灌溉，不外排，因此不新增安排废水主要污染物排放总量控制指标。大气主要污染物排放总量指标核定为：SO2 0.01吨/年，NOX 0.183吨/年，在全县大气污染物排放总量指标中调剂解决。

五、本项目的性质、规模、土地使用功能、建筑面积等发生重大变化或自本批复意见下发之日起五年后才动工建设的，必须重新报批环境影响评价文件，经环保部门审批同意后方可实施。

六、项目必须严格执行环保“三同时”制度（即项目环境保护污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用）。项目建成后应及时开展竣工环境保护验收，经验收合格后方可投入生产。本项目的日常环境监督管理工作由我局环境监察分局负责。如发生环境污染投诉，必须进行整改或关闭搬迁。

七、环保申请过程中的瞒报、假报、虚报是严重违法行为，违法者须承担由此产生的一切后果。本文件须妥善保管，各项内容须如实执行，如有违反，我局将依法追究法律责任。

二○一八年四月二十七日

抄送：本局环境监察分局

紫金县环境保护局                2018年4月27日印发