一．台湾多功能锯骨机系列:

1

-全机采用优质304不锈钢制造，安全卫生
-锯带配备压力张紧装置及锯带稳定装置
-使锯带安装简便并与锯切时稳定锯带，切割更完美
-加强防水设计，易于清洗更耐用
-门盖装有安全开关，安全性高
-可选配安全推杆设计，提高工作安全性
-带动轮双边设计防止锯带脱落
-主动轮辅动轮高精设计
-震幅可达0.01mm
-使切割效果最佳、浪费最少、使用成本最低
-主轮轴承模块化配置，维护方便
-快速厚度的调节装置可精确调节厚度
-而且尺度设备方便操作
-机械操作可定制左边或右边
-机器设计符合CE标准

HT-260

外形尺寸：670x750x1490mm
通过尺寸：260x210mm
锯带长度：1900mm
设备重量: 78kg
电压：380v

马力：1.5HP

2.

HT-300

外形尺寸：780x850x1615mm
通过尺寸：300x220mm
锯带长度：2150mm
设备重量: 120kg
电压：380v

马力：2HP

3.

HT-330

外形尺寸：900x825x1720mm
通过尺寸：330x290mm
锯带长度：2580mm
设备重量: 190kg

电压：380v

马力\:3HP

4.

HT-360

外形尺寸：875x1175x1760mm
通过尺寸：360x350mm
锯带长度：2715mm
设备重量: 200kg
电压：380v

马力：3HP

5.

HT-400

外形尺寸：980x1195x1850mm
通过尺寸：410x390mm
锯带长度：3020mm
设备重量: 250kg
电压：380v

马力：3HP

6.

HT-420

外形尺寸：1030x1115x1920mm
通过尺寸：435x410mm
锯带长度：3300mm
设备重量: 300kg
电压：380v

马力：4HP

二。进口锯骨机系列：

1.

日本WAB-35锯骨机

锯条护罩采用平面光滑设计，不易残积锯屑，清洗方便卫生。
·锯条带轮采用高精密度加工的不锈钢精密铸件。
·性能可靠，机器安全性能超群，清洁卫生，永不生锈。
·配有厚度调整板，便于调节加工厚度，加工尺寸规整如一。 
·内置锯屑收集盒，锯屑不易污染，清理方便。 
·设有锯条导槽和锯屑收集盒的配套装置，可确保加工材料美观。
·富士鲨35型每分钟锯条运转速度可达1600米。
·上下锯条带轮装卸简单，清洗方便。
·表面经过耐酸处理，美观大方。
·该机运转速度为同类产品最高速。
·采用整体食品用铝合金和不锈钢构造

型号/电机   WAB-35C-3C 三相380V 1.5KW

锯条轮直径   Φ360

机械重量     150kg

锯条尺寸     宽16×长2580×厚0.5（mm）

机体尺寸     宽1160×长1150×高1640（mm）

工作台尺寸   宽980×长730×高300（mm）

锯条转速     1600米/分

锯切尺寸     320mm

2.日本WAB-30锯骨机

·机身材质为不锈钢材质，表面处理采用水沙喷砂工艺外观漂亮，卫生安全
·机器的控制电源采用安全电压。
·机器上门，下门，废料盒分别都装有安全传感器大大提高了安全操作系数。
·可有效防止操作人员因错误操作而发生的安全事故。

型号/电机   WAB-30C-3A 三相380V 1.5KW

机械重量     120kg

机体尺寸     925*755*1600mm

可切割尺寸   H255*W300mm

锯条转速     1400米/分

3.

日本WAB-20锯骨机

·锯条护罩采用平面光滑设计，不易残积锯屑，清洗方便卫生。
·锯条带轮采用高精密度加工的不锈钢精密铸件。
·性能可靠，机器安全性能超群，清洁卫生，永不生锈。
·配有厚度调整板，便于调节加工厚度，加工尺寸规整如一。 
·内置锯屑收集盒，锯屑不易污染，清理方便。 
·设有锯条导槽和锯屑收集盒的配套装置，可确保加工材料美观。
·富士鲨20型每分钟锯条运转速度可达900米。
·富士鲨35型每分钟锯条运转速度可达1600米。
·上下锯条带轮装卸简单，清洗方便。
·表面经过耐酸处理，美观大方。
·该机运转速度为同类产品最高速。
·采用整体食品用铝合金和不锈钢构造。

型号/电机   WAB-20C-2A 单相220V 0.75KW | WAB-20C-3A 三相380V 0.75KW

锯条轮直径   Φ205

机械重量     45kg

锯条尺寸     宽16×长1600×厚0.5（mm）

机体尺寸     宽500×长582×高910（mm）

工作台尺寸   宽400×长400×高200（mm）

锯条转速     900米/分

锯切尺寸     155mm

3.

HZX-250韩国锯骨机

电机功率大传输动力强劲稳定

超大面板设计便于加工后的原料存放

双固定杆设计，可任意调节所需加工原料的大小，规则如一

电压：380V（220V

功率：750W

材质：机体是铸铝，不锈钢操作台，防水防漏电开关，全封闭不锈钢电机防护罩。

锯条运转速度：1000米/分  （50Hz)

最大加工尺寸：240*200mm

工作台尺寸：　500*375mm

锯条长度：　　1650mm

净重：　　　　45公斤

外形尺寸：　　500*4500*890（mm）

适用范围：　　肉类加工厂、冷冻厂、休闲食品厂、餐馆、超市、其它

三。中型立式锯骨机系列：

1.

HZX-240锯骨机

本机采用铝镁合金主体，不锈钢台面设计，表面清理简单方便。

电机功率大传输动力强劲稳定。

主传动轮为精铸不锈钢加工而成，耐磨损使用寿命长

超大面板设计便于加工后的原料存放

本机采用升降安全护罩，可根据加工需求任意调节。

双固定杆设计，可任意调节所需加工原料的大小，规则如一

电压：380V（220V）

功率：850W

锯条运转速度：1000米/分

加工尺寸：240*200mm

工作台尺寸：550*371mm

净重：55KG

外形尺寸：550**471*900mm

安全装置：漏电保护器

适用范围：肉类加工厂、冷冻厂、商超、其他

2.

HZX-280锯骨机

本机采用全不锈钢制作，表面清理简单方便。

电机功率大传输动力强劲稳定

超大面板设计便于加工后的原料存放

采用独特的锯条安全护照装置，可任意调节

主传动轮为精铸不锈钢加工而成，耐磨损使用寿命长

宽大的废料箱装置，便于加工后锯料的统一存放整理

双固定杆设计，可任意调节所需加工原料的大小，规则如一

电压：380V（220V）

功率：1.1KW

锯条运转速度：1100米/分

加工尺寸：280*200mm

工作台尺寸：600*430mm

锯条长度：1830mm

净重：65KG

外形尺寸：600*540*950mm

安全装置：漏电保护器

适用范围：肉类加工厂、冷冻厂、商超、其他

3.

HZX-380锯骨机

本机采用全不锈钢制作，表面清理简单方便。

电机功率大传输动力强劲稳定

超大面板设计便于加工后的原料存放

采用独特的锯条安全护照装置，可任意调节

主传动轮为精铸不锈钢加工而成，耐磨损使用寿命长

宽大的废料箱装置，便于加工后锯料的统一存放整理

双固定杆设计，可任意调节所需加工原料的大小，规则如一

加工范围广泛，适合大中小型加工厂及个体户使用。

电压：　　　　380V

功率：　　　　1500W

锯条运转速度：1500米/分（50HZ)

最大加工尺寸：340*300mm

工作台尺寸：　800*700mm

锯条长度：　　2410mm

净重：　　　　128Kg

外形尺寸：　　800*700*1740（mm）

4.

HZX-300锯骨机

本产品源自意大利设计工艺与理念。 
选用优质不锈钢材料制造， 
落地式锯骨机，固定大工作台。

锯带自动张紧报警装置,能使张力调到最佳状态。

双模式安全助推系统,使操作更轻松。

内置钨钢导向块,方形设计可以自由切换摩擦面,

对吸式双幅清洁锯条刮片,

有效延长锯条使用寿命,

控制板双向稳定支撑,锯切精度始终如一,

设有精准刻度表,调整快捷方便,

内部平滑， 可拆卸式机罩,容易清洁卫生,

上下升降可调锯带保护罩，

带传感器安全自停开关，

大功率设计,适合大块产品作业,

电机、驱动机构布置精确合理，运转平稳，

特设防水安全插座,适应恶劣环境工作,

选用瑞典进口锯条，稳定可靠，锋利耐用,

锯末收集盒、避免浪费,

本产品已达到欧美同类产品的性能及质量水平。 
广泛使用于大、中型水产加工企业，肉类加工企业

技术参数： 
开口尺寸：310X230mm 
外形尺寸：710X730X1565mm 
台面尺寸：630X660mm 
功率：1.5KW 
重量：100公斤 
电压：三相

5.

HZX-400锯骨机

本产品源自意大利设计工艺与理念。 
选用优质不锈钢材料制造， 
落地式锯骨机，固定大工作台。

锯带自动张紧报警装置,能使张力调到最佳状态。

双模式安全助推系统,使操作更轻松。

内置钨钢导向块,方形设计可以自由切换摩擦面,

对吸式双幅清洁锯条刮片,

有效延长锯条使用寿命,

控制板双向稳定支撑,锯切精度始终如一,

设有精准刻度表,调整快捷方便,

内部平滑， 可拆卸式机罩,容易清洁卫生,

上下升降可调锯带保护罩，

带传感器安全自停开关，

大功率设计,适合大块产品作业,

电机、驱动机构布置精确合理，运转平稳，

锯条转速：轨道式助推系统,轻松自如、操作更安全,

效率高，节省锯条,

特设防水安全插座,适应恶劣环境工作,

选用瑞典进口锯条，稳定可靠，锋利耐用,

锯末收集盒、避免浪费,

本产品已达到欧美同类产品的性能及质量水平。 
广泛使用于大、中型水产加工企业，肉类加工企业

技术参数： 
开口尺寸：335X335mm

电机：2.2KW 380V三相

锯条规格：2740mmX16mm

锯条速度28M/秒

台面尺寸：820mmX910mm

移动板行程：525mm

外型尺寸：1000mmX900mmX1780mm

重量：132kg

四。绞肉机系列

1.

日本富士豹22绞肉机

·卡带式绞笼。
·采用特殊滚轴。
·整体式机体外壳。
·袖珍构造，静音设计。 
·配有可以搅拌任何肉类的搅拌轴。 
·小型轻巧设计，应用人类工程学的原理，使用方便。
·配备保护装置，用专用送肉棒才能插入送料，安全可靠。
·采用齿轮箱结构，整体式铝镁合金机体，清洁卫生永保光泽。

电机         三相380V 1.1KW

绞肉能力      300kg/h

机体尺寸      宽300×长450×高470（mm）

最大处理尺寸   宽45×长45×高45（mm）

机械重量        37.6kg

材料温度        推荐-4℃～2℃

2.

日本富士豹32绞肉机

·采用不锈钢外壳，卫生安全，外形美观大方。

·绞笼采用日本渡边公司独自技术。

·机体构造合理、性能卓越、操作简单。

·加工处理过程耗损少，肉料升温小，可保持肉质原汁原味，鲜美可口。

适合连锁超市、肉食加工，企业、大型连锁超市使用，提高产品附加价值。

电机：三相 380V   3。7KW

处理能力；600KG/时

材料温度：推荐-4℃～2℃

最大肉块：45*45*45mm

外形尺寸：W495*D800*H900mm

机器重量：145KG

3.

HZX-432落地式绞肉机

德国进口绞刀和孔板寿命更长切割效果更好，大功率，齿轮传动，效率高，速度快，模块化设计更使设备紧凑维护方便，托盘等可以不用工具拆下。更方便清洁。

外形尺寸：

高1020mmX宽660mmX长920mm

生产能力：1000kg/h

功率：4Kw

重量：100kg

材质：全不锈钢

4.

HZX-330落地式绞肉机

德国进口绞刀和孔板寿命更长切割效果更好，大功率，齿轮传动，效率高，速度快，模块化设计更使设备紧凑维护方便，托盘等可以不用工具拆下。更方便清洁。

外形尺寸：

高820mmX宽460mmX长610mm

生产能力：800kg/h

功率：3Kw

重量：85kg

材质：全不锈钢

- 进口切丁机/切条机系列

1.

HZX-350切丁机

切丁、切丝机结构紧凑，采用优化卫生设计，

机壳，切割刀栅均采用不锈钢材料制成，

切刀采用双刃切削，工作效率高，

切割的肉丁规格最小3mm，最大30mm。

调整厚度切割旋纽，可对推杆进行无级调速，以满足不同切割厚度的要求。

采用了预压力设计，保证在切割过程中肉丁块状均匀。

单刃切割时，肉料推杆作步进运动，保证切割尺寸正确。

本机可适应-5℃至常温肉料正常切割。

是肉食品加工中的必备的设备。

用途：能将-3－4摄示度的冻肉一次性切成肉丁

机器尺寸：1480（L）×800（W）×980（H）(mm)

切割栅尺寸：5，6，7，8，10，12，14，16，21，28，42，84mm

原料最大尺寸：84×84×350mm

机器重量：500KG

产量：600KG/HR

电源：380V　三相功率：0.75KW+0.75KW

2。

HZX-550切丁机

切丁、切丝机结构紧凑，采用优化卫生设计，

机壳，切割刀栅均采用不锈钢材料制成，

切刀采用双刃切削，工作效率高，

切割的肉丁规格最小3mm，最大30mm。

调整厚度切割旋纽，可对推杆进行无级调速，以满足不同切割厚度的要求。

采用了预压力设计，保证在切割过程中肉丁块状均匀。

单刃切割时，肉料推杆作步进运动，保证切割尺寸正确。

本机可适应-5℃至常温肉料正常切割。是肉食品加工中的必备的设备。

用途：能将-3－4摄示度的冻肉一次性切成肉丁

技术参数:

机器尺寸：1940×980×1100mm

切割尺寸：4，5，6，7，8，10，12，14，16，20，24，30，40，60，120mm

切割槽尺寸：120×120×550mm

产量：1000kg/hr

电源：380V　三相功率：2.5kw

重量：700KG

六。肉丝/肉片；禽类切丁机系列

- HZX-DY肉片/肉丝机

本产品来自德国工艺及技术

整部机体采用优质不锈钢制作，钢板厚度3mm

高强度笼式机身紧凑结构，

表面抛光拉丝处理、

采用优化卫生设计，方便清洗；

机器刀片为不锈钢材料，特殊淬火工艺

锋利耐久，真正食品机械专用刀片

机器采用双刃切削，刀刃配合严密紧致，

独立刀组，减噪高强度尼龙齿轮可自由拆卸

上下两组交叉刀组对肉类进行精密细切，

且不损伤食物纤维组织，切面光滑新鲜，

使其肉制品薄厚均匀高品质始终如一

完全区别于现有市场上靠挤、拉、扭等切肉机设备

带有万向刹车脚轮方便移机固定

本机可实现对无骨肉类及类似榨菜

富有弹性的食物切成丝.切片切丁

本机适用于大中小规模的餐饮或肉类加工企业。

技术参数：

功  率：1.5Kw

电  压：380V

外形尺寸：570x480x1000mm

入料尺寸：200X95mm

机  重：100Kg

生产量：800Kg/h

切割规格：3-40mm

- HZX-300切肉片机/禽类切丁机

适合将带骨的肉类切成块状（丁状）:如：鸡、鸭、鱼、鹅、乳鸽等切块加工，

外形尺寸：720*500*880mm

切割尺寸：5-40mm（不可调）

入料口：310x140mm

产量：800Kg/Hr

电源：380V 三相

功率：1.5kw

重量：150kg

- 冻肉切片机

- HZX-300冻肉切片机

该机采用大直径刀片,加工能力大,大载物台,适合切制大块物料;

整体采用食品级专用铝镁合金及不锈钢材料,表面经抛光阳极氧化处理,无毒耐腐蚀,安全卫生.

高地脚移动式设计,挪动清扫方便,电器安全装置有效的避免了意外的发生;

切片部分采用无级变速装置,以适合加工不同温度的冷冻肉;倾斜15°的厚度调节装置,0-16mm切片轻松调节.

该机适合冷冻肉等固态物料的切片转速平稳、高效、切割精度高

外形尺寸：600X770X690MM

切片厚度：0-16MM

重量：约68KG

电压：380V.220V

功率：750W

生产能力：5000片/h（两排）

刀直径：300MM

2.

HZX-350冻肉切片机

整体采用食品级专用铝镁合金及不锈钢材料, 表面经抛光阳极氧化处理, 无毒耐腐蚀,安全卫生.

高地脚移动式设计,挪动清扫方便,

电器安全装置有效的避免了意外的发生;

切片部分采用无级变速装置, 以适合加工不同温度的冷冻肉; 倾斜15°的厚度调节装置, 
0-25mm切片轻松调节.

该机适合冷冻肉等固态物料的切片 转速平稳、高效、切割精度高。

外形尺寸：913X907X1440MM

肉箱尺寸：330X390X200MM

切片厚度：0-25MM

重量：180KG

电压：380V

刀直径：363mm

八。进口砍排机系列

- 德国FS700-21K砍排机

型号：FS700-21K

特性优点：

·精确分份

·坚固、耐用及可长时间工作

·保证肉的卫生，切割表面光滑

·加工温度至零下4℃

·切割物通过结构板表面实现智能传送

·稳固的PET护盖

产品用途：切无骨肉，带骨肉，熟肉，鱼，奶酪

技术参数：

·功      率：2.7kw

·外型尺寸：1860x800x1340mm

·产      量：200—400份/min

·料仓尺寸：210X230X750mm

·切割厚度：1—32mm

·重      量：240kg

2。法国SLICO 700砍排机

型号：SLICO 700

此机器适用于切无骨肉，带骨肉，熟肉，鱼，

奶酪

主要特点：

l 机身材质：全不锈钢18-10

l 液压高级系统

l 每小时可加工500-600kg肉

l 双切割系统：连续切割或步步推进切割系统

l 可以调整切割厚度

l 程序化托架行程，从而实现自动返回

l 操作方便，适应高压清洁，安全卫生

l 符合欧洲CE标准

技术参数：

电    压：3相，380V，50HZ

功    率：2.2KW

机器尺寸 ：1667x 832x1496mm

装料箱尺寸：200x230x705mm

双切割速度：90或180份/分钟

切割厚度  ：0-90mm

重     量 ：250kg

- 去皮机/去筋膜机系列

1。435猪肉去皮机

全机采用高级不锈钢制造，符合食品卫生标准；

可调式刀座，方便调整去皮厚度；采用德国刀片，去皮厚度随意可调,机器附移动轮，移动方便；

机器结构精准，运转顺畅，安静低噪音；

脚踏板式操作安全开关，操作更安全；

技术参数:

外形尺寸:750X710X880mm

去皮宽度：435mm
可调厚度：0.5-6mm

处理能力：18m/分

电压：220V380V

功率：750W

净重：105Kg

- 意大利去筋膜机

型号：SP45

可去除肉各部位的筋膜

整机为不锈钢制作

防护齐全，清洗方便

容易操作，肉品损耗小

适用范围：肉制品加工厂设备,冷冻食品厂设备

电压：380（V）

功率：0.75（kw）

3。德国460去筋膜机

可去除肉各部位的筋膜

整机为不锈钢制作

防护齐全，清洗方便

容易操作，肉品损耗小

适用范围：肉制品加工厂设备,冷冻食品厂设备

技术参数：

电压：380v

功率：0.75kw

切割宽度：430mm

切割速度：37m/min

外形尺寸：710*750*900（mm）

重量：100kg

- 滚揉机系列

1。HZX-300L真空滚揉机

采用优质304不锈钢，圆型封头滚揉空间大、设计合理、运行噪音小。

桨叶圆弧形，独特设计，使腌料分布均匀，对产品表层不造成伤害，使产品的柔嫩性和外观得到提高。

电脑防水控制和PLC电脑程序控制两种型号，用户可设定滚揉机自动滚揉、间歇、放气、抽真空等功能，使该设备真正实现了自动呼吸功能。

本机还具有变频功能，使滚揉转数根据工艺任意调整。

设备两端为旋压式封头

设备的滚齿为圆弧形对产品的外观有一定的保护作用，使原料在腌制过程中起到更好的吸收作用。

设备的筒体材质全部为不锈钢制

设备本身控制完全实现了自动呼吸功能，设定总时间后，在工作过程中当真空压力达到0.08后会自动放气、吸气，免除了人工的操作的繁琐和人工操作不平衡现象。

功率：3KW

电压：380v

重量：500kg

转速(r/min)：7

真空度(mp)：<=-0.08mp

有效容量(L/桶)：300

外形尺寸(mm)：1450*950*1450

2。HZX-1000L滚揉机

真空滚揉机是用于肉类制品的腌制和原料在真空状态下混合的专用设备，通过真空作用可以将块状肉的纤维组织拉张疏松，使常压腌制变为负压腌制，通过转动摔打，使静态腌制为动态腌制，在恒定的温度条件下，使自然腌制变为强化腌制，提高了工作效率。

优点：使肉类制品变的柔嫩松软，味道内外均一提高了肉制品的保质期提高了出成品率提高了工作效率节约了工作时间 减轻了劳动强度

功能：自由设定工作时间、自由设定滚揉、间歇时间、自由设这真空度、连续滚揉、间歇滚揉、反转出料

技术参数：

外形尺寸：长1800X宽1100X高1550mm

总功率：3Kw

真空度：0.04-0.08Mpa

滚筒容量：1000升

最大投料量：550kg

滚筒转速：7r/min重量：600kg

十一。断筋机系列

- HZX-544手动断筋机

清洁卫生，便于维护保养，与肉发生接触的所有部件都可以拆卸并且消毒。

由优质不锈钢和局醋酸乙烯制造的，不会生锈，并且还可用高压喷水清洗。

锤肉器会自动润滑，所以无需任何润滑油脂。节省时间，稳妥可靠，刀片和肉锤的安装以及拆卸非常简便容易，无需工具，安全方便。

符合CEE最新标准的一款锤肉器，确保您的使用便利和无可指摘的制造质量。

配备有可调节防滑的橡胶支脚。

具备可测向移动的切板，避免将肉切成薄片。

肉会保留其初始状态，但却更加鲜嫩、多汁，就像您的顾客真正喜欢那样。

用于牛排、猪排、火腿肉、腌肉、烤肉串、等肉制品。

产品技术参数:

重量：26kg

外形尺寸：43X43X93cm

加工尺寸：12.5X30cm

刀片数量：544片

- 熟肉切片机/砍排骨机系列

1.

TS-5B熟食切片机

全不锈钢结构，食品级入料输送带，符合卫生标准

变频控制、切片厚度任意可调

特制刀头、锋利耐用

设置高强度脚轮，移动方便

特征：可以调整食物的厚薄。

用途：能将叉烧肉、卤菜、猪头皮、牛肉、牛肚、肥肠等切成条、片状

机器尺寸：760×580×1350mm

产量：500KG/HR

马力：1.5HP

电压:220 50HZ

机重：80KG

2.

HZX-804排骨机

用途：将横条排骨切成块
外形尺寸：780X450X1020mm
机重：80KG
产量：500KG
电源：380V 三相
马力：1HP

十三.包装机系列

- 单室真空包装机

机体全不锈钢全封闭、轴流散热形式、耐恶劣环境长时间连续使用具有高稳定性。是目前国内领先机型，可替代进口机型。
该机适用如：肉类加工、酱腌产品、水产、海产品加工、蔬菜加工、农副产品加工、果脯、粮食、豆制品、药材、电器、化学制品等颗粒、粉状、液体等食品进行真空后充惰性气体包装、可以防止产品氧化霉变、腐败、防潮达到延长产品的储存期限。

电源电压              220/380

真空泵电机功率 (W)     750

真空泵排气量 (m3/h)     20

包装能力(time/min)      1-3

- 双室真空包装机

平板式真空包装机生产效率高

该系列机型，参照国内外先进技术

采用密封和抽真空完全电子控制、轴流散热式

电源电压                380V

真空泵电机功率         750W

真空极限 (KPa)         1.0

包装能力(time/min )     1-3

3.豪华低台打包机

设备特点：
1.采用高品质继电器控制电路，能有效延长设备使用寿命；
2.采用2mm厚的加厚面板，是传统打包机的1.5倍，有效解决以往遇到重型的货物长期压后面板容易变形问题；
3 .切割刀片选用精钢铸铁，经过淬火精密加工，使用寿命是普通打包机刀片3倍以上；

4.捆包速度快、每条捆包仅需1.5秒；瞬时加热，5秒钟内可使加热片工作，进入最佳打包状态；
5.60秒内不操作，自动停机、进入待机状态，省电；
6.改进设计、精心制造，使用范围广，不管大小包装，不用调整机器就可以打包；
 7.该机属机械式结构，部分采用进口零件，后刀刃稳定可靠，调整方便等特点

电源电压                 220V

捆扎速度(秒/道)          2.5

捆扎力 (N)               10-450( 可调 )

适用塑料带的宽度 (mm)    6-15( 可调 )

- 豪华高台打包机

设备特点：
1.采用高品质继电器控制电路，能有效延长设备使用寿命；
2.采用2mm厚的加厚面板，是传统打包机的1.5倍，有效解决以往遇到重型的货物长期压后面板容易变形问题；
3 .切割刀片选用精钢铸铁，经过淬火精密加工，使用寿命是普通打包机刀片3倍以上；

4.捆包速度快、每条捆包仅需1.5秒；瞬时加热，5秒钟内可使加热片工作，进入最佳打包状态；
5.60秒内不操作，自动停机、进入待机状态，省电；
6.改进设计、精心制造，使用范围广，不管大小包装，不用调整机器就可以打包；
 7.该机属机械式结构，部分采用进口零件，后刀刃稳定可靠，调整方便等特点

电源电压                 220V

捆扎速度(秒/道)          2.5

捆扎力 (N)               10-450( 可调 )

适用塑料带的宽度 (mm)    6-15( 可调 )

- 进口锯条/钢丝手套系列

1.

(长款钢丝防割手套)

不锈钢钢丝防割手套使用说明选用德国优质不锈丝、经德国恒温机制造，整个生产工艺由美国专家提供。

质量优异，柔软舒适，弹性卓越，作业保护性能是其它同类产品无法比拟的，即使目前的防弹防割手也无法与它媲美。

适用范围：
1、食品厂的屠宰和分割的作业防护；

2、刀具厂的刀具生产、搬运、包装、检验的作业防护；服装厂的裁剪刀片的安装和使用的作业防护；

3、冲压件厂的对钢板锻件搬运的作业防护；

4、剧毒液晶玻璃的切割、搬运、组装的作业保护；

5、以及保安军警执巡的手部防护等。注意：本产品是本公司加工中心应某世界500强企业委托，按照其严格的欧洲EN1082标准研发的不锈钢丝安全型防护手套，符合DB12624-1990国标。其设计性能仅限于使用者的手部免受刀刃切划刺割的伤害。请勿用于高速转动刀具，冲压，搅拌，通电器材等。

2.瑞典/美国锯条

现货供应各种规格锯条尺寸：
1600、1610、1650、1680、1700、1710、1740、1750、1820、1830、1980、2040、2130、2185、2270、2275、2350、2400、2415、2430、2490、2578、2670、2715、2743、2770、2800、2845、2850、2860、2870、2904、2920、2935、3020、3150、3152、3200、3204、3226、3248、3370、3460、3740、3930、4115、4450及各种特殊规格订制，交货迅速。
适用于:生鲜、冷冻渔肉品的切割。
适用于:肉类加工厂，水产品加工厂，鸡鸭鱼类加工厂，超级市场，肉贩分切小卖，饭店、餐厅中央厨房，配菜物流中心等生鲜冷冻鱼肉品的分割使用。

- 进口屠宰刀具

屠宰刀

宰牛刀

窄刃剔骨刀

宽刃剔骨刀

修割刀

分割刀

刀棍

磨刀棍

1.企业文化:

学习:刻苦学习持之以恒

务实;扎扎实实求真务实

创新:思维创新管理创新

2.产品理念:

做事如做人,产品即人品

3.服务承诺:

先立信誉,后卖产品

您省力省钱,我以量求利

- 公司价值观:

追求卓越,鼓励创新

在经营中活动中坚持诚实和正直

让用户满意是我们的行为准则