# 建设项目环境影响报告表

| 项目名称： | 承德正隆工贸有限公司新增喷漆房项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 承德正隆工贸有限公司 |

# 编制日期：2017年12月

中华人民共和国环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 承德正隆工贸有限公司新增喷漆房项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 承德正隆工贸有限公司 |
| 法人代表 | 赵爱国 | 联系人 | 张海良 |
| 通讯地址 | 平泉县小寺沟镇黑山口村（平泉会州经济开发区机场路28号） |
| 联系电话 | 13785370862 | 传 真 |  | 邮政编码 | 067500 |
| 建设地点 | 承德市平泉县小寺沟镇黑山口村 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 改扩建 | 行业类别 及代码 | C3360金属表面处理及热处理加工 |
| 占地面积 (平方米) | 28000 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 45 | 其中：环保 投资(万元) | 15 | 环保投资占 总投资比例 | 33.3% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期 投产日期 | 2018年4月 |
| 工程内容及规模: 承德正隆工贸有限公司成立于2003年，并于2003年投资2300万元建设年产1.35万吨生铁铸件项目，该项目于2003年11月7日通过承德市环保局审批，并于2007年10月通过平泉县环境保护局验收；2013年由于原有项目的2台3吨/小时的冲天炉为国家限制类设备而进行技改，同时新增两条生产耐磨材料生产线，形成年产2.5万吨/年耐磨铸件的规模，该技改项目于2013年8月12日通过平泉县环保局审批，文号：平环审字[2013]135号；于2013年10月18日通过平泉县环保局验收，文号：平环验字[2013]038号，该企业环保手续齐全 原有工程由于运输问题，喷漆工艺外协。现为节约成本，承德正隆工贸有限公司拟投资45万元建设新增喷漆房项目，即现有工程生产出铸件经喷漆后外售，其他工程内容不变。 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正版）中限制类和淘汰类，为允许建设项目，符合国家产业政策。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，该项目应进行环境影响评价。为此，承德正隆工贸有限公司委托我公司承担该项目环境影响评价工作，接受委托后，我单位立即组织技术人员进行现场踏勘、资料收集与调研，并按环评技术导则要求和环境主管部门的要求编写完成了本项目环境影响报告表。 在报告编制过程中得到了平泉县环境保护局、建设单位及监测单位的大力支持与帮助，在此一并表示感谢！ 一、现有工程 1、现有工程内容及规模 现有工程建设内容有熔炼铸造车间、铸件处理车间、材料库、成品库等，生产规模为年产2.5万吨/年耐磨铸件。 2、现有工程主要生产设备 现有工程主要生产设备见表1。 表1 现有工程主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量 一 熔炼设备 3 1 中频感应熔炼炉 IGBT-2500-0.2/W-3 2套 2 中频感应熔炼炉 IGBT-2500-05/W-2 1套 二 铸件处理设备 1 台车式电阻炉 RT-550-7 3 2 喷丸机 Q0250-Ⅲ-LX 1 三 砂型系统 9 1 振动输送机 ZS0642 2 2 永磁分离机 S995 2 | 3 沸腾冷却分级器 FTB20 1 4 直线振动筛 ZS750 1 5 斗式提升机 TH250 1 6 移动振实台 Z296 2 3、现有工程原辅材料及能源消耗 现有工程主要原辅材料消耗一览表见2。 表2 现有工程主要原辅材料消耗一览表 序号 名称 单位 年消 耗量 备注 1 铸造生铁 t/a 4000 外购 2 回收废钢铁 t/a 22500 3 合金钢 t/a 1000 4 镁碳耐火砖 t/a 3500 5 一般耐火材料 t/a 10500 6 型砂 m3 100 新砂 7 水 t/a 1320 自备水井 8 电 万千瓦时 2238 平泉县电力局 5、现有劳动定员及工作制度 现有工程劳动定员30人，全年工作300天，每天三班连续生产，每班工作8小时。 6、公辅设施概况 （1）供电：项目用电引自平泉县电力局供电所，年用电量为2200万kW·h，厂区设置ZSP-3000/10-2.0炉用变压器2台，S11-800/10-0.04和S11-315/10-0.04电力供应配变压器各1台，可以满足项目需求。 （2）供热：项目生产车间供热由中频铸造电炉循环水供应，生活供热由电暖气供应。 （3）给排水 现有工程用水由厂区自备水井提供，主要为铸造电炉冷却循环用水、生活用水及绿化用水。 铸造电炉冷却水循环水量为80m3/d，冷却水补水为新鲜水，补水量为2.5m3/d；循环水定期外排，用于绿化及厂区泼洒抑尘；生活用水量为1.2m3/d，绿化用水量为0.7m3/d，则现有工程总用水量为4.4m3/d。 项目排水主要为生活污水，产污系数按0.8计，其排放量为0.96m3/d，排放量较小，排污防渗旱厕，定期清掏用作农肥；绿化用水全部蒸发，不外排。 8、厂区平面布置 项目大门位于南侧，区内建筑均为东西向，自南至北依次为材料库、铸造车间、铸件处理车间、成品库。变电室紧邻铸造车间东墙。整个厂区布局合理、紧凑。 9、现有工程主要生产工艺流程 现有工程钢铁原料经过熔炼、浇筑、冷却、清砂、喷丸后即为成品，项目现有工程工艺流程图如下： 图3 现有工程生产工艺流程图 1）熔炼 将外购的铸造生铁、合金钢和废铁放入铁水包中，通过中频炉加热，熔炼成铁水。 2）调质 将加热到一定温度的铁水，加入耐磨材料。 3）真空造型 型砂采用石英砂，制作真空造型工艺流程图见图5： 图4 真空造型工艺流程图 旧砂处理工艺流程见图6 图5 旧砂处理工艺流程图 砂再生能力5t/h，再生砂灼减量≤3.0% ，微粉含量 ≤ 0.8%，回收率≥92%。具体由落砂、破碎筛分磁选、再生、砂温调节、新砂、再生砂混制、除尘、电控等部分构成。 4）浇注 在中频炉内，将炉料配料后装入中频熔化炉进行熔炼，熔化后的液体炉料倒入制备好的型腔内，进行浇注。 5）开模清理，冷却 落砂后的铸件运至铸件冷却跨内进行集中冷却，冷却时铸件表面敷放砂子，使铸件进行缓冷。 6）回火 工件在100-250℃进行回火，工件高的硬度和耐磨性，降低脆性。 7）喷丸喷沙 主要是在利用喷丸机对铸件表面进行清理，利于下一步的铸件检验，并强化铸件的表面，提高铸件的性能。 8）质检 对铸件进行质量检查，得到合乎用户要求的成品或半成品。 二、技改工程 1、基本情况 （1）项目名称：承德正隆工贸有限公司新增喷漆房项目； （2）建设单位：承德正隆工贸有限公司； （3）建设性质：改扩建； （4）建设地点：本次扩建工程位于承德正隆工贸有限公司厂区内，位于厂区东侧，本次扩建项目中心地理坐标为：东经118°40'41.44"，北纬40°53'19.52"。厂区西北侧50 m为黑山口居民，喷漆车间东侧为219m为黑山口村民,东北侧240米为原空军飞机修理厂（现为粮食所临时粮库），修理厂外侧为乡间公路，公路和厂区之间为耕地；厂区东侧30m为废弃民居，东南侧临近项目边界处为废弃饭店及民居，与厂区仅隔一条土路；厂区南侧8米为旱河，属于瀑河支流；厂区西侧5 m黑山口居民住宅区。项目选址区域内地形相对平坦开阔。其地理位置见附图1，周边关系图见附图2 （5）项目投资：本项目总投资为45万元，其中环保投资10万元，环保投资占总投资比例33.3%； （6）项目占地：扩建工程在现有厂区内建设，厂区总占地面积为28000平方米，本次扩建不新增占地。本次扩建涂装车间占地面积为1820m2。 （7）建设内容：在现有库房内新增喷漆配套设备6台（套）。 （8）劳动定员：本项目不新增劳动定员，由公司内部调剂。实行8小时工作制（白班），年工作300天。 2、主要设备 改扩建工程主要设备一览表见表3。 表3 改扩建工程主要设备一览表 序号 名称 数量 台（套） 备注 1 干式喷漆房 1 2 抛丸机 1 3 焊机 2 CO2保护焊 4 天车 1 5 移动式打磨机 2 KJ-1500 3、主要原辅材料及其理化性质 （1）改扩建工程主要原辅材料见表4。 表4 改扩建项目原辅材料一览表 项目 序号 名称 单位 消耗量 备注 原辅材料 1 聚氨酯漆 t/a 5 20kg/桶 2 固化剂 t/a 0.6 4kg/桶 3 稀释剂 t/a 0.6 16kg/桶 4 腻子 t/a 3 4kg/桶 5 焊条 t/a 0.5 6 钢管 t/a 0.03 作货架用 （2）原辅材料理化性质 根据油漆供应商提供资料，底漆、面漆、稀释剂、固化剂的组分含量见下表5. 表5 项目油漆、固化剂、稀释剂种类及成分一览表 名称 成分 聚氨酯油漆 主要成分为聚氨基甲酸酯，挥发性有机化合物(VOC)含量292g/L，甲苯、二甲苯含量总和15.9% 固化剂 主要成分为双组份聚氨酯，含量为55%，其他成分为醋酸丁酯、二甲苯30%等其他助剂 稀释剂 成分为丙二醇甲醚醋酸酯、醋酸丁酯65%、二甲苯15%等 表6 主要原材料理化性质一览表 名称 主要成分 理化性质 油漆 NC透明底漆 项目所用底漆为聚氨酯漆，其漆膜具有干燥快、平整光亮、耐候性较好的特点，被广泛用于高级木器家具，也可用于金属表面。油漆主要成份为聚氨基甲酸酯、醇酸树脂、二甲苯、甲苯等有机溶剂； 二甲苯有三种异构体，邻二甲苯，密度0.864，熔点-47.4℃，沸点139.3 ℃；间二甲苯，密度0.880，熔点-25℃，沸点144℃；对二甲苯，密度0.861，熔点13-14℃，沸点137-138℃。邻二甲苯及间二甲苯是无色液体，对二甲苯在低温时无色片状或棱柱形的晶体，不溶于水。二甲苯可以通过呼吸道被吸收，也可以通过皮肤被吸收，高浓度时有麻醉作用。ACGIH规定的阈限值为435mg/m3； 甲苯有苯样气味。有强折光性。能与乙醇、乙醚、丙酮、氯仿、二硫化碳和冰乙酸混溶，极微溶于水。相对密度0.866。凝固点-95℃。沸点110.6℃。折光率1.4967。闪点(闭杯) 4.4℃。易燃。蒸气能与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限1.2%~7.0%(体积)。低毒，半数致死量(大鼠，经口)5000mg/kg。高浓度气体有麻醉性。有刺激性； 储运方式：储存于阴凉通风库房内，远离火种、热源，防止阳光直射。 固化剂 固化剂属于双组份聚氨酯固化剂，主要成分为双组份聚氨酯，以醋酸丁酯、二甲苯为溶剂配比而成； 储存方式：保持容器密闭，并将其储存在干燥通风良好的地方，远离明火和热源，库存温度不超过60℃，采用泡沫、二氧化碳、干粉灭火器； 稀释剂 丙二醇甲醚醋酸酯(PMA)，也叫丙二醇单甲醚乙酸酯，分子式为C6H12O3，是一种具有多官能团的非公害溶剂，为无色透明液体，可溶于水。主要用于油墨、油漆、墨水、纺织染料、纺织油剂的溶剂，也可用于液晶显示器生产中的清洗剂； 4、污染物物料平衡 项目使用的油漆、稀释剂、固化剂中甲苯、二甲苯、非甲烷总烃为挥发性有机气体。 图1 甲苯与二甲苯合计物料平衡图 单位：t/a 图2 非甲烷总烃物料平衡图 单位：t/a 3、辅助设施及动力消耗. （1）供电 本项目供电依托现有工程，由平泉县供电管网提供，能够满足工程用电需求。 （2）给排水 本项目建成后，职工人数不发生变化，本次扩建工程生产无需用水，故生产和生活用水、排水量与现有工程一致。 4、平面布置 本项目将现有库房改为涂装生产线用房，位于厂区东侧，涂装车间西侧为焊接车间，涂装车间北侧为成品库，其他车间用途均不发生变化，平面布置示意图见附图3。 5、选址符合性 本项目位于现有厂区库房内，不新增用地。厂址周围无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感目标，不会对周围生态环境产生影响。本项目实施后，可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。 综上所述，本项目选址可行。 6、产业政策符合性 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许建设项目，符合国家产业政策；根据《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》，本项目不属于限制类、淘汰类，为允许建设项目，符合地方产业政策。综上所述，项目建设符合国家和地方产业政策要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、现有工程概况 承德正隆工贸有限公司位于平泉县小寺沟镇黑山口村，现已建成年产2.5万吨/年耐磨铸件项目。项目劳动定员30人，实行三班连续生产，每班工作8小时。 承德正隆工贸有限公司《年产1.35万吨生铁铸件项目》于2003年11月7日通过承德市环保局审批，并于2007年10月通过平泉县环境保护局验收；2013年由于原有项目的2台3吨/小时的冲天炉为国家限制类设备而进行技改，同时新增两条生产耐磨材料生产线，形成年产2.5万吨/年耐磨铸件的规模，该技改项目于2013年8月12日通过平泉县环保局审批，文号：平环审字[2013]135号；于2013年10月18日通过平泉县环保局验收，文号：平环验字[2013]038号，该企业环保手续齐全。 2、现有工程污染物治理情况 （1）废气 现有工程废气主要为中频炉废气、喷丸粉尘、制作砂型和处理砂产生的粉尘、废铁堆存、转运过程、以及熔炼车间生产过程中产生的无组织废气。 ①中频炉产生的烟尘 中频炉铸铁熔化时产生烟尘采用集气罩+旋风除尘器+布袋除尘器串联处理，处理后废气经15米烟囱排放。烟尘排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）中表1的标准限值。 ②喷丸粉尘 喷丸工序粉尘采用重力除尘器+滤筒式脉冲反吹除尘器除尘，处理后废气经15米高排气筒排放。粉尘排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。 ③制作砂型和处理砂产生的粉尘 制作砂型和砂处理过程中产生主要污染物为粉尘，采用集气罩收集后经布袋除尘器处理，处理效率达99%，处理后废气经15米烟囱排放。粉尘排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。 ④无组织排放颗粒物 无组织排放污染物主要为废铁堆存、转运过程、熔炼车间生产过程中产生的烟尘。采取设置封闭式的堆棚；废料转运过程中尽量选择密闭式的转运方式，同时设置洒水设施，减少扬尘及防止二次扬尘的产生；对熔炼车间产生的颗粒物设置通风设施，加强车间换气次数，安装排风扇并强制通风后无组织排放，保证车间内的空气质量满足。全厂无组织颗粒物排放总量为0.151t/a，粉尘无组织排放最大浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值相应要求。 （2）废水 现有工程没有生产废水产生，因此，本项目投入使用后废水主要来自于办公生活污水。 劳动定员10人，生活用水量按40L/（d·人）计，则生活用水量为0.4m3/d（120m3/a），产污系数按0.8计，则产生生活污水0.32m³/d（96m³/a）；根据类比可知，生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N的初始浓度为400mg/L、300mg/L、250mg/L、25mg/L；产生量分别为0.038t/a，0.029t/a，0.024t/a，0.0024/a。生活污水全部排入防渗旱厕，交由当地的农民定时清掏做农肥使用。 （3）噪声 现有工程噪声源主要为中频感应电炉、水泵、喷丸机、以及所有车间的风机、除尘设备等产生的机械噪声。噪声按其发生情况分为连续性和间断性两类，连续性噪声主要有车间内各风机、中频炉风机和水泵等在运行中产生的噪声；间断性噪声主要有机械加工、喷丸和清洗阶段噪声等。 （4）固废 固体废物主要为废弃的耐火砖和耐火材料、反复多次使用筛选下来的废砂、除尘装置中的粉尘和生活垃圾。 （1）废弃的耐火砖和耐火材料：产生废弃耐火材料14000 t/a，集中收集，定时送至建材厂作原料。 （2）废砂：年产生量为100 t/a，集中收集，定时送至建材厂作原料。 （3）除尘装置收集的粉尘：产生量350t/a，集中收集，定时送至建材厂作原料。 （4）生活垃圾：劳保定员10人，每人按0.5kg每人每天计，则生活垃圾产生量1.5t/a，由环卫部门清运和统一处置。 3、扩建前后污染物变化“三本帐” 表7扩建后项目污染物排放量三本帐 污染物名称 现有项目 排放量 扩建项目排放量 “以新带老”削减量 扩建后总排放量 增减量 变化 废水 水量 0 0 0 0 0 COD 0 0 0 0 0 NH3-N 0 0 0 0 0 废气 烟尘 0.54 0 0 0.54 0 氮氧化物 | 2.36 0 0 2.36 0 SO2 1.25 0 0 1.25 0 VOC 0 0.72 0 0.72 0.72 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 平泉县位于河北省东北部，隶属承德市，地处冀、辽、内蒙古三省的结合部，东邻辽宁省的凌源市，北依内蒙古自治区的宁城县，西为河北省承德县，南与宽城县交界，地理坐标位置处在东经118°21′03″～119°15′34″，北纬40°40′45″～41°19′45″之间，全县总面积为3297km2。平泉县城距首都北京293km，距省会石家庄489km，距承德市90km。 本次扩建工程位于承德正隆工贸有限公司厂区内，位于厂区东侧，本次扩建项目中心地理坐标为：东经118°40'41.44"，北纬40°53'19.52"。厂区西北侧50 m为黑山口居民，喷漆车间东侧为219m为黑山口村民,东北侧240米为原空军飞机修理厂（现为粮食所临时粮库），修理厂外侧为乡间公路，公路和厂区之间为耕地；厂区东侧30m为废弃民居，东南侧临近项目边界处为废弃饭店及民居，与厂区仅隔一条土路；厂区南侧8米为旱河，属于瀑河支流；厂区西侧5 m黑山口居民住宅区。项目选址区域内地形相对平坦开阔。其地理位置见附图1，周边关系图见附图2。 2、地形、地貌 平泉县地形复杂，境内山峦起伏，沟壑纵横交错，地势西北高、东南低，平均海拔为500m。七老图山脉南端横亘于西北，海拔在1000m以上，光秃山为全县最高峰，高1756m。燕山山脉东北段逶迤于中南部，努鲁尔虎山西部余脉蜿蜒于东，形成山峦密集的带状波浪式立体山群。南部海拔335～1200m，永安村八道河地势最低，海拔335m。 平泉县境内海拔1000m以上的山峰137座，500～1000m的山峰2400座，中低山占全县总面积的65％。还有坡地、丘陵、沟谷、缓岗、洼地、河滩、川地等多种地形。平川地多集中在河流两岸的河谷之中，属“七山一水二分田”的浅山区。 本项目位于平泉县七沟镇圣佛庙村，属于低山丘陵，海拔约592～598m。 3、气候、气象 平泉县气候属北温带半干旱大陆性季风气候，由于地貌复杂，高山丘陵交错起伏，川谷纵横，形成许多小气候区。总的特点是寒冷期长，山谷风大，雨量集中，日照充足，昼夜温差大，四季分明。 平泉县近年来主要气象资料见表8。 表8 平泉县近年来主要气象参数一览表 序号 项目 近年来统计结果 1 多年平均气温 7.3℃ 2 一月平均气温 -14℃ 3 七月平均气温 23℃ 4 多年平均降雨量 655mm 5 日最大暴雨量 120mm 6 一次连续最大降雨量 260mm 7 平均风速 2.25m/s 8 次主导风向 SSW 9 次主导风向频率 10.16％ 10 无霜期 140天 11 多年平均蒸发量 1838.7mm 4、水文、地质 （1）地表水系 平泉县是多条河流发源地，辽河、滦河两大水系的五大河流：老哈河、大凌河、瀑河、青龙河均发源于平泉境内。 瀑河属于滦河水系，其源头有两处，一是卧龙镇石砬哈沟川里安杖子村同七家岱川的界山；二是瓦房店村同七家岱乡双河村、杨杖子村的界山南麓。两源头在八家村南汇流，经过党坝镇、南五十家子镇、小寺沟镇、党坝镇，从党南镇的大石湖村八道河子庄出境，入宽城县向下汇入滦河。境内流长87km，流域面积为1342.23km2，是平泉县最大河流。河水水位及径流量与降水量在时间上呈同步变化，全年约80%的径流量发生降水集中的7～8月份。瀑河多年平均径流量为3.23m3/s，平均坡降7.87‰，海拔高度在350～1800m之间。 老哈河是平泉县第二条常年性河流，发源于柳溪乡光秃山东麓，为辽河源头，经五个乡镇：柳溪乡、七家岱乡、黄土梁子镇、北五十家子镇、平房乡，由北五十家子镇的北五十家子村入内蒙古自治区的宁城县境内。境内流长57km，流域面积为914.23km2。河流水量受降水影响，7～8月份降水时期，河流为汛期，其余为平水期。 （2）地下水 平泉县地下水类型大致可分为三类：松散孔隙含水层、坚硬性岩层含水层和可溶性岩层含水层。其中松散空隙含水层地下水贮存于第四系松散沉积层孔隙中，多为潜水，第四系覆盖层主要为冲积、洪积、坡积成因的砂砾、砾卵石和砂土层，不对称分布于河流两岸及山间河谷。瀑河沿岸沙砾、砾卵石层厚8~20m，上覆砂质粘土厚约3~5m，地下水来源于大气降水和合理渗透补给；坚硬性岩层含水层为沉积岩、岩浆岩和变质岩。其含水空间为构造裂隙和风化裂隙，构造裂隙成不均匀的似层状或不连续的非层状含水层。地下水的主要补给来源为大气降水，地下水走向为由北向南；可溶性岩层含水层主要为岩溶裂隙较发育的古生界寒武系、奥陶系灰岩，特别是中奥陶系马家沟组厚层质纯灰岩的地表与地下岩溶皆较发育。 平泉县地处华北地台的燕山褶带与内蒙地轴的接壤部位，属阴山东西向复杂构造带与新华夏第二沉降带交接处。七沟—韩家营—洼子店—八家山一线以北，出露太古界和下元古界地层，此线以南为中上元古界和古生界地层。中上元古界和下古生界，以浅海相碎屑岩碳酸盐岩为主。中生界遍布全县，为河湖相砂页岩含煤沉积，新生界零星分布，以冲积与洪积的砂、砾和亚粘土最为发育。 平泉县境内构造形迹（褶皱和断裂），大致可分为东西向构造、北东向构造、北北东构造，其中东西向构造主要包括双洞子背斜、平泉－吕家营断层、丁杖子－尹杖子断层、赵杖子－槽碾沟断层等构造形迹。北东向构造主要有王杖子背斜，西水泉－南岭断层等构造形迹。北北东向构造主要有平泉－洼店子中生界向斜、大榆树背斜、大营子－杏树园子断层等构造形迹。

# 环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 本次评价环境监测委托河北绿环环境检测有限公司承担，于2017年12月6日~12月12日对本项目大气和声环境进行现状监测，并出具现状监测报告：HBLH（2017）环第344号,生产工况为75%。 1、环境空气质量现状监测与评价 （1）监测布点及监测因子 项目监测布点及监测因子见表9-1。 表9-1 大气现状监测布点情况表 序号 监测点 相对方位 距离（m） 监测因子 24小时 1小时 1 仓子村 SW 710 PM2.5、PM10、TSP、SO2、NO2、CO、O3（8小时） SO2、NO2、CO、O3、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 2 黑山口村 W 5 （2）评价方法 评价方法采用单项标准指数法，计算模式如下： Pi＝Ci/C0i 式中：Pi——i污染物标准指数； Ci——i污染物实测浓度，mg/m³； C0i——i污染物评价标准值，mg/m³。 （3）监测结果及统计分析 根据评价方法及评价标准，对现状监测结果进行评价，并对评价结果进行分析。监测及评价结果见表9-2。 表9-2 大气浓度监测结果与评价表 监测因子 监测点位 标准值mg/m3 浓度范围 mg/m3 超标率 % 超标倍数 标准指数范围 PM10日均浓度 仓子村 0.15 0.073~0.123 0 0 0.487~0.820 黑山口村 0.067~0.114 0 0 0.447~0.7660 TSP日均浓度 仓子村 0.3 0.105~0.175 | 0 0 0.350~0.583 黑山口村 0.097~0.166 0 0 0.323~0.553 SO2日均浓度 仓子村 0.15 0.012~0.029 0 0 0.080~0.193 黑山口村 0.012~0.033 0 0 0.080~0.220 SO2小时浓度 仓子村 0.5 0.011~0.033 0 0 0.022~0.066 黑山口村 0.013~0.035 0 0 0.026~0.070 NO2日均浓度 仓子村 0.08 0.019~0.034 0 0 0.238~0.425 | 黑山口村 0.021~0.032 0 0 0.263~0.400 NO2小时均浓度 仓子村 0.20 0.017~0.035 0 0 0.085~0.175 黑山口村 0.018~0.035 0 0 0.090~0.175 CO日均浓度 仓子村 10 0.500~1.600 0 0 0.050~0.160 黑山口村 0.500~1.600 0 0 0.050~0.160 CO小时浓度 仓子村 4 0.600~1.400 0 0 0.150~0.350 黑山口村 0.600~1.400 0 0 0.150~0.350 O38小时平均浓度 仓子村 0.16 0.025~0.051 0 0 0.156~0.319 黑山口村 0.025~0.049 0 0 0.156~0.306 O38时平均浓度 仓子村 0.2 0.010~0.064 0 0 0.050~0.320 黑山口村 0.010~0.062 0 0 0.050~0.310 苯小时浓度 仓子村 2.4 未检出 0 0 / 黑山口村 未检出 0 0 / 甲苯小时浓度 仓子村 0.6 未检出 0 0 / 黑山口村 未检出 0 0 / 二甲苯小时浓度 仓子村 0.30 0.010~0.030 0 0 0.033~0.100 黑山口村 0.020~0.030 0 0 0.067~0.100 非甲烷总烃小时浓度 仓子村 2.0 0.360~0.660 0 0 0.180~0.30 黑山口村 0.470~0.680 0 0 0.235~0.340 各监测点PM10、TSP、SO2、NO2、CO、O3的监测结果均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；苯、甲苯均未检出；二甲苯监测结果满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中一次最高容许浓度；非甲烷总烃监测结果满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准要求。项目所在地环境质量较好。 2、声环境质量现状监测与评价 （1）监测布点 分别在项目四个厂界各设一个监测点，共设4个点。 （2）监测因子 等效连续A声级。 （3）监测时间及监测频次 监测时间为2016年12月6日~12月7日对监测点噪声现状进行现状监测，昼间（06：00-22：00）和夜间（22：00-06：00）各进行一次。 （4）监测方法 按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）的有关要求进行。 （5）监测结果 声环境质量监测结果见表9-3。 表9-3 声环境质量现状监测结果 单位：dB（A） 监测点位 12月6日 12月7日 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 54.1 39.5 52.8 41.4 南厂界 54.1 40.2 53.2 41.9 西厂界 51.5 42.2 51.6 40.5 北厂界 53.2 40.4 53.1 42.0 现状监测结果表明，厂界噪声昼间声压级在51.5~54.1dB（A）之间，夜间声压级在39.5~42.2dB（A）之间，声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 3、水环境 根据平泉县2015年环境质量年报，本项目区域内瀑河符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准；地下水符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。 |
| --- | --- | --- |
| 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本次扩建工程位于承德正隆工贸有限公司现有厂区内，据现场踏勘调查，项目评价区域内无国家、风景名胜区及自然保护区、集中式生活饮用水源地及其他需要特别保护的敏感目标，项目周围村庄为环境空气保护目标和声环境保护目标；项目周围地下水区域为地下水保护目标，本项目根据项目特点及周围环境特征，确定环境保护目标及保护级别见表10。 表10 主要环境保护目标 环境 要素 保护目标 距厂界的 距离 方位 保护 对象 保护级别 环境 空气 声环境 黑山口村 30m 东 居民 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准 5 m 西 50 m | 西北 仓子村 900 m 西南 候杖子村 1150 m 西北 方杖子村 1450 北 地表水 旱河 8 m 南 地表水 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 地下水 厂址所在区域 厂区周围潜水含水层及可能受影响的且具有饮用水开发利用价值的含水层 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准 |

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、PM10、TSP、NO2、SO2、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，苯、二甲苯参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值，甲苯参照执行《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH245-71），非甲烷总烃执行河北省《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中表1二级标准。标准值见表4-1。 2、营运期区域环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准，即：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。 3、地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，即pH=6.5~8.5，高锰酸盐指数≤3.0mg/L，氨氮≤0.2mg/L，总硬度≤450mg/L。 表11 环境空气质量标准 类别 评价因子 标准限值 标准 环境空气 SO2 年平均 60μg/m3 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准 24小时平均 150μg/m3 1小时平均 500μg/m3 NO2 年平均 40μg/m3 24小时平均 80μg/m3 1小时平均 200μg/m3 CO 24小时平均 4mg/m3 1小时平均 | 10mg/m3 O3 日最大8小时平均 160μg/m3 1小时平均 200μg/m3 TSP 年平均 200μg/m3 24小时平均 300μg/m3 PM10 年平均 70μg/m3 24小时平均 150μg/m3 PM2.5 年平均 35μg/m3 24小时平均 75μg/m3 非甲烷总烃 1小时平均 2.0mg/m3 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)二级标准 苯 一次 2.40mg/m3 《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)居住区标准 | 二甲苯 一次 0.3mg/m3 声环境 等效连续 A声级 昼间 60dB(A) 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2类功能区标准 夜间 50dB(A) 地下水 pH 6.5～8.5(无量纲) 《地下水质量标准》 (GB/T14848-93)Ⅲ类标准 氨氮 0.2mg/L 硝酸盐 20mg/L 亚硝酸盐 0.02mg/L 挥发性酚类 0.002mg/L 总硬度 450mg/L 溶解性总固体 1000mg/L | 高锰酸盐指数 3.0mg/L 硫酸盐 250mg/L 氯化物 250mg/L 总大肠菌群 3.0个/L 注：本项目排放废气中含有少量甲苯污染物，现《环境空气质量标准》(GB3095-2012)与《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)居住区标准均无甲苯质量标准，结合项目排放废气中甲苯含量较少。因此，本次评价以甲苯与二甲苯合计进行分析。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、抛丸工序产生的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；废气中甲苯与二甲苯合计、非甲烷总烃执行河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装业排放限值及表2企业边界大气污染物浓度限值，染料尘、颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准及无组织监控浓度限值要求。 表12 大气污染物排放标准 污染源 污染因子 速率限值 浓度限值 执行标准 抛丸 粉尘 排气筒高度15m，≤3.5kg/h，≤120mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准 喷漆车间废气 | 排气筒高度15m 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2二级标准 染料尘 0.51kg/h 18mg/m3 非甲烷总烃 / 60mg/m3 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装业标准 最低去除效率70% 甲苯、二甲苯合计 / 20mg/m3 无组织排放 颗粒物 周界外浓度≤1.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2无组织 排放监控浓度限值 染料尘 周界浓度最高点肉眼不可见 非甲烷总烃 周界外浓度≤2.0mg/m3 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他行业标准 甲苯与二甲苯合计 周界外浓度≤0.2mg/m3 2、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，即：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。 3、一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单规定；危险废物处置参照执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求；生活垃圾处置执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）标准。 |
| 总量控制指标 | 结合当地的环境质量现状及本项目污染物排放特征、具体排放情况，确定本项目实行的总量控制因子为SO2、NOx、COD、氨氮。 项目无生产废水，运营期废水主要为职工生活污水，产生量较小，且水质简单，直接排入防渗旱厕，不外排；项目生产过程废气主要为喷漆过程过程产生的非甲烷总烃，不产生SO2及NOx。 综上，确定项目污染物排放量总量控制指标为：COD：0t/a；氨氮：0t/a；SO2：0t/a，NOx：0t/a，VOC:0.72 t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 项目为铸件表面处理——喷漆，加工材料为铸件。 1、喷漆工艺 铸件经抛丸机打磨后经涂抹腻子、喷漆、晾晒、打磨后即为成品，生产工艺简述如下： （1）抛丸 主要是在利用抛丸机对铸件表面进行清理（为了去除表面氧化皮等杂质提高外观质量，抛丸强化就是利用高速运动的弹丸(60-110m/s)流连续冲击被强化工件表面，迫使靶材表面和表层(0.10-0.85mm)在循环性变形过程中发生以下变化），强化铸件的表面，提高铸件的性能。 该工序主要污染源为抛丸过程产生的粉尘及废钢丸。 （2）涂抹腻子 表面经抛丸机处理光滑后人工涂抹腻子进行找平。 （3）喷底漆 底漆喷涂1遍，喷涂采用人工喷枪在密闭喷漆房内进行喷涂，废气经集气罩收集后共同采用蜂窝活性炭场+光氧催化+低温等离子处理器处理后，经15m排气筒排放。干式除尘产生的漆渣、废活性炭，由危废间进行暂存，定期由相应危险废物处置单位清运处理。 该工序主要污染源为底漆喷涂过程中产生的漆渣，废活性炭，喷漆过程产生甲苯、二甲苯、非甲烷总烃。 （4）晾晒 喷漆后的工件，在晾晒房内自然晾干 （5）打磨 晾晒完后的工件，采用移动式打磨机（自动脉冲除尘+高精密HEPA过滤）进行打磨抛光，检验合格后的产品即可入库。 该工序主要污染源为打磨过程中产生的产生粉尘。 （6）焊接 钢管经二保焊接进行焊接成底座（方便货物运输），与打磨后的工件进行组装即为成品。 该工序主要污染源为焊接过程中产生的产生粉尘。 图例：G：废气，N：噪声，S：固废，W：废水 图1 项目工艺流程及排污节点图 表13 污染物的产生情况一览表 类型 序号 排污节点 主要污染物 治理措施 废气 G1 抛丸 颗粒物 重力除尘器+滤筒式脉冲反吹除尘器+15m排气筒排放 G2 喷底漆 漆雾粉尘、非甲烷总烃、甲苯与二甲苯合计 集气罩+蜂窝活性炭场 +光氧催化+低温等离子设备+15m排气筒排放 G3 打磨 粉尘 移动式打磨机（自动脉冲除尘+高精密HEPA过滤） G4 焊接 粉尘 移动式焊接除尘器 废水 -- 职工生活污水 COD、BOD5、SS、氨氮 排入防渗旱厕 噪声 N1 抛丸机 等效连续A声级 选用低噪设备，基础减振，布置在厂房内 N2 喷枪 N3 打磨机 N4 焊接 N5 风机 固废 S1-1 抛丸 废钢丸 外售 S1-2 除尘灰 外售做建材 S2 喷漆、打磨 漆渣、废活性炭 暂存在危废间内，委托有资质单位进行处置 S3 焊接 焊渣 外售用作建材 S4 油漆桶、腻子桶 暂存在危废间内 厂家回收 职工生活垃圾送至环卫部门集中收集

主要污染工序： 1、废气 （1）喷丸工序即利用喷丸机对工件进行打磨，使之除去工件表面锈渍及氧化物。其产生的粉尘主要成分是氧化铁，粉尘经重力除尘器+滤筒式脉冲反吹除尘器除尘后排放。喷丸工序产生的大气污染物主要是粉尘，经类比，产尘浓度为6670 mg/m3，经过分管汇总至总管后采用重力除尘器+滤筒式脉冲反吹除尘器除尘，除尘效率99.5%，最后经由15米高排气筒排放。含尘废气排放量为5000 m3/h，粉尘排放浓度和排放速率为33.4 mg/m3和0.17kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。 （2）焊接过程中产生焊接烟尘中含有MnO2、Fe2O3等成分，危害生产操作人员身体健康，焊接烟尘产生量与焊接方法及焊丝的规格和用量有关，该项目焊接采用二保焊、点焊进行焊接，二保焊使用实心铝焊丝，点焊无需使用焊丝。焊条的年用量及发尘量见表14。 表14 项目焊接方法的发尘量 焊接方法 焊接材料 焊接材料的发尘量（g/kg） 焊材的使用量 t/a CO2保护焊 实芯焊丝 5-8 0.5 项目焊接工作时间约为5h/d，焊丝的发尘量按8g/kg计，焊丝的使用量为0.5t/a，则焊接过程烟尘产生量为4kg/a，产生速率为0.0027kg/h。焊接机均配备移动式烟尘净化器，根据类比调查，移动式烟尘净化器除尘效率可达90%。经处理后含尘气体以面源形式排放，排放速率和排放量分别为0.00027kg/h、0.0004t/a。 （3）喷漆及晾晒产生的漆雾粉尘、非甲烷总烃、甲苯与二甲苯合计 ①漆雾粉尘 项目喷漆过程会产生颗粒物(漆雾)，其产生量按漆量固体组分的15%计，经计算可知：颗粒物产生量为0.60t/a，在喷漆和晾晒的顶部设置集气罩，对废气进行收集，收集效率为90%，年运行500h，废气排放量为10000m3/h，因此喷漆室颗粒物有组织产生量为0.54t/a，产生浓度为108mg/m3，经蜂窝活性炭场处理后(去除效率按90%计)，颗粒物排放量为0.054/a，排放浓度为10.8mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2染料尘二级标准，未被收集的颗粒物为0.06t/a，产生速率为0.025kg/h。 ②非甲烷总烃、甲苯与二甲苯合计 项目用漆过程会产生非甲烷总烃、甲苯与二甲苯合计，挥发性有机废气按全部挥发计算。 喷漆产生的非甲烷总烃产生量为2.66t/a，甲苯与二甲苯合计产生量为1.155t/a，在喷漆和晾晒的上方设置集气罩，对废气进行收集，收集效率为90%，年运行500h，废气排放量为10000m3/h，因此漆室非甲烷总烃、甲苯与二甲苯合计有组织产生量为分别为2.394t/a、1.0395t/a，产生浓度分别为478.8mg/m3、208mg/m3，经光催化氧化+低温等离子设备处理后(去除效率按90%计)，非甲烷总烃、甲苯与二甲苯合计排放量分别为0.24t/a、0.10t/a，排放浓度分别为分别为48mg/m3、21mg/m3，排放速率分别为0.324kg/h、0.128kg/h。未被收集的非甲烷总烃、甲苯与二甲苯合计分别为0.26t/a、0.12t/a，底漆车间无组织排放速率分别为0.11kg/h、0.05kg/h。 （4）打磨粉尘 喷漆后的工件晾晒后经移动式打磨机（自动脉冲除尘+高精密HEPA过滤）进行打磨抛光，集气效率为95%，打磨粉尘经移动式打磨机收集后无组织排放在车间内。 无组织粉尘：未经集气罩收集的粉尘以无组织进行排放，本项目在生产过程中不可避免会产生粉尘，以无组织形式排放，项目采取了车间密闭，加强通风设施。根据类比相关数据，无组织颗粒物排放总量为0.1t/a。经预测厂界粉尘无组织排放最大浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值相应要求。 2、废水 现有工程没有生产废水产生，因此，本项目投入使用后废水主要来自于办公生活污水。 劳动定员10人，生活用水量按40L/（d·人）计，则生活用水量为0.4m3/d（120m3/a），产污系数按0.8计，则产生生活污水0.32m³/d（96m³/a）；根据类比可知，生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N的初始浓度为400mg/L、300mg/L、250mg/L、25mg/L；产生量分别为0.038t/a，0.029t/a，0.024t/a，0.0024/a。生活污水全部排入防渗旱厕，交由当地的农民定时清掏做农肥使用。 3、噪声 扩建项目噪声源主要为打磨机、喷枪、风机、抛丸机等，噪声源强为75~90dB（A）。通过选用低噪声设备，风机加装消音器，经建筑厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，不会对周围环境产生不良影响。 4、固废 本项目产生的固体废物主要为废漆桶，打磨粉尘、漆渣、废活性炭、抛丸机产生的废钢丸、除尘器收集的粉尘和职工生活垃圾。 项目在使用漆的过程中会产生废漆桶，产生量为0.5t/a，由厂家回收利用；项目在打磨和喷漆过程中会产生打磨粉尘和漆渣、废活性炭，产生量为1.75t/a，暂存于危废暂存间（10m2），交有资质单位处置。废钢丸：年产生量为2 t/a，作为铸造原材料，除尘器收集的粉尘，年产生量为3.3 t/a送至建材厂，职工生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，项目劳动定员为10人，则生活垃圾产生量为1.5t/a。统一收集后由环卫部门处置。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 打磨 | 颗粒物 | 0.014kg/h，0.1t/a | 0.014kg/h，0.1t/a |
|  | 底漆车间 | 漆雾粉尘 | 108mg/m3 0.60t/a | 10.8mg/m3 0.054/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 478.8mg/m3 、 2.394t/a | 48mg/m3 0.24t/a |
|  |  | 甲苯与二甲苯合计 | 208mg/m3 、1.0395t/a | 21mg/m3 0.10t/a |
|  | 抛丸 | 粉尘 | 6670mg/m3，3.32t/a | 33.4mg/m3，0.017t/a |
|  | 焊接 | 颗粒物 | 0.0027kg/h、0.004t/a | 0.00027kg/h、0.0004t/a |
| 水 污 染 物 | 生活废水 (96t/a) | COD | 400mg/L；0.038t/a | 合理处置不外排 |
|  |  | BOD5 | 300mg/L；0.029t/a |  |
|  |  | SS | 250mg/L；0.024t/a |  |
|  |  | NH3-N | 25mg/L；0.0024t/a |  |
| 固 体 废 物 | 除尘装置 | 粉尘 | 350t/a | 送至建材厂 |
|  | 抛丸 | 废钢丸 | 2t/a | 作为铸造原材料 |
|  | 喷漆 | 废漆桶 | 0.5t/a | 暂存于危废暂存间（10m2），厂家回收 |
|  | 喷漆、打磨 | 漆渣 | 1.75 t/a | 暂存于危废暂存间（10m2），交有资质单位处置 |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要为风机、气泵及打磨设备等设备，噪声级可达65-85dB(A)，项目采取选用低噪声设备、基础减振，并将设备布置在厂房内等措施。经距离衰减后，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 扩建工程施工期主要为喷漆设备及治理设备的安装调试，不涉及土建工程，施工期污染主要为噪声污染，项目设备安装期较短且均在车间内安装，对外环境影响较小，因此不再对施工期污染进行分析。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 A、预测参数 本项目大气污染物主要为打磨车间产生的颗粒物和喷漆车间产生的漆雾颗粒粉尘和有机废气，大气污染源计算参数见表15、表16。 表15 点源排放参数 污染源 污染物 名称 排放速率（kg/h） 排气筒高度（m） 排气筒内径（m） 烟气量（m3/h） 出口烟气温度（℃） 喷底漆 漆雾粉尘 0.025 15 0.6 10000 20 非甲烷总烃 0.324 15 0.6 10000 20 甲苯与二甲苯合计 0.128 15 0.6 10000 20 抛丸 粉尘 0.17 15 0.5 5000 20 表16 面源排放参数 污染源 污染物 名称 排放速率（kg/h） 源的释放高度（m） 面源长度（m） 面源宽度（m） 打磨车间 颗粒物 0.014 5 10 10 焊接 颗粒物 0.00027 5 4 5 （2）预测模式 为进一步了解本项目废气污染源对周边环境空气的影响，本次大气环境影响评价按照《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2008)规定，采用其推荐的估算模式SCREEN3对排放污染源进行最大地面质量浓度预测计算以及无组织面源对四周厂界最大贡献浓度计算。 （3）预测结果及评价。 根据估算模式SCREEN3预测实施后的废气污染物浓度扩散结果见表16。 表17 大气污染物预测结果一览表 距离(m) 底漆车间 TSP 非甲烷总烃 甲苯与二甲苯合计 浓度(mg/m3) 占标率(%) 浓度(mg/m3) 占标率(%) 浓度(mg/m3) 占标率(%) 100 0.005943 0.66 0.03537 1.77 0.01377 4.59 200 0.005903 0.66 0.03514 1.76 0.01368 4.56 300 0.004976 0.55 0.02962 1.48 0.01153 3.84 400 0.003771 0.42 0.02245 1.12 0.008739 2.91 500 0.002876 0.32 0.01712 0.86 0.006666 2.22 600 0.002249 0.25 0.01339 0.67 0.005213 1.74 700 0.001805 0.2 0.01075 0.54 0.004184 1.39 800 0.001495 0.17 0.008898 0.44 0.003464 1.15 900 0.001263 0.14 0.007517 0.38 0.002927 0.98 1000 0.001082 0.12 0.006439 0.32 0.002507 0.84 1100 0.0009434 0.1 0.005615 0.28 0.002186 0.73 1200 0.0008323 0.09 0.004954 0.25 0.001929 0.64 1300 0.0007403 0.08 0.004406 0.22 0.001716 0.57 1400 0.0006639 0.07 0.003952 0.2 0.001539 0.51 1500 0.0005998 0.07 0.00357 0.18 0.00139 0.46 1600 0.0005453 0.06 0.003246 0.16 0.001264 0.42 1700 0.0004986 0.06 0.002968 0.15 0.001156 0.39 1800 0.0004582 0.05 0.002728 0.14 0.001062 0.35 1900 0.0004229 0.05 0.002517 0.13 0.00098 0.33 2000 0.0003916 0.04 0.002331 0.12 0.0009075 0.3 2100 0.0003653 0.04 0.002174 0.11 0.0008466 0.28 2200 0.0003419 0.04 0.002035 0.1 0.0007924 0.26 2300 0.000321 0.04 0.001911 0.1 0.0007439 0.25 2400 0.0003021 0.03 0.001799 0.09 0.0007002 0.23 2500 0.0002851 0.03 0.001697 0.08 0.0006607 0.22 最大落地浓度 0.006034mg/m3 0.03591mg/m3 0.01398mg/m3 出现距离 712m 712m 712m 占标率 0.67% 1.8% 4.66% 距离(m) 抛丸工序产生的颗粒物PM10 浓度(mg/m3) 占标率(%) 100 0.0005099 0.11 200 0.0006164 0.14 300 0.0006497 0.14 400 0.0005406 0.12 500 0.0005636 0.13 600 0.0005318 0.12 700 0.0004818 0.11 800 0.0004361 0.1 900 0.0004241 0.09 1000 0.0004113 0.09 1100 0.0004193 0.09 1200 0.0004202 0.09 1300 0.0004161 0.09 1400 0.0004085 0.09 1500 0.0003986 0.09 1600 0.0003873 0.09 1700 0.0003751 0.08 1800 0.0003625 0.08 1900 0.0003499 0.08 2000 0.0003373 0.07 2100 0.0003248 0.07 2200 0.0003127 0.07 2300 0.0003013 0.07 2400 0.0002903 0.06 2500 0.0002799 0.06 最大落地浓度 0.0006613mg/m3 出现距离 169m 占标率 0.15% 表18 面源大气污染物预测结果一览表 距离(m) 焊接TSP 打磨TSP 浓度(mg/m3) 占标率(%) 浓度(mg/m3) 占标率(%) 100 0.0001405 0.02 0.01883 2.09 200 0.0001622 0.02 0.01731 1.92 300 0.0001641 0.02 0.01277 1.42 400 0.0001369 0.02 0.009144 1.02 500 0.00011 0.01 0.006781 0.75 600 0.00008873 0.01 0.005215 0.58 700 0.0000727 0.01 0.004144 0.46 800 0.00006093 0.01 0.003409 0.38 900 0.00005193 0.01 0.002862 0.32 1000 0.00004487 0 0.002444 0.27 1100 0.0000393 0 0.002126 0.24 1200 0.00003481 0 0.00187 0.21 1300 0.00003107 0 0.001662 0.18 1400 0.00002794 0 0.001489 0.17 1500 0.00002532 0 0.001344 0.15 1600 0.00002305 0 0.001221 0.14 1700 0.00002109 0 0.001115 0.12 1800 0.00001939 0 0.001023 0.11 1900 0.00001791 0 0.000943 0.1 2000 0.00001662 0 0.000873 0.1 2100 0.00001552 0 0.000815 0.09 2200 0.00001454 0 0.000762 0.08 2300 0.00001365 0 0.000716 0.08 2400 0.00001286 0 0.000673 0.07 2500 0.00001214 0 0.000635 0.07 最大落地浓度 0.0001708mg/m3 0.01938 mg/m3 出现距离 246m 48 占标率 0.02% 2.15% 根据以上预测结果可知，厂区评价范围内大气污染物最大占标率Pmax=4.66%<10%。因此项目运营后对周围大气环境影响较小。 表19 污染物无组织排放预测结果一览表 污染物 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 颗粒物(mg/m3) 0.0284 0.0422 0.0253 0.0363 漆雾粉尘(mg/m3) 0.011442 0.0027729 0.009273 0.024276 非甲烷总烃(mg/m3) 0.06813 0.016506 0.0552 0.14451 甲苯与二甲苯(mg/m3) 0.028335 0.006867 0.022965 0.06012 从以上预测结果可知，本项目厂界颗粒物的最大落地浓度0.0422mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织监控浓度限值要求；漆雾粉尘的最大落地浓度0.024276mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织监控浓度限值要求；非甲烷总烃、甲苯与二甲苯合计最大落地浓度分别0.14451mg/m3、最大落地浓度0.06012mg/m3，满足工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他行业企业边界大气污染物浓度限值。 表20 黑山口村污染物浓度值预测结果 单位：mg/m3 污染物名称 现状值 贡献值 预测值 标准值 TSP 0.166 0.0258 0.1918 0.3 甲苯与二甲苯合计 0.03 0.00926 0.03926 0.3 非甲烷总烃 0.68 0.056 0.736 2.0 由表可知黑山口村预测值TSP能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，非甲烷总烃能够满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)二级标准，甲苯与二甲苯合计能够满足《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)居住区标准。 （5）大气环境防护距离 采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织排放源的大气环境防护距离。 大气环境防护距离计算方法如下： 1）模型为SCREEN3模型（VERSION DATED 96043）。 2）计算选项： 农村选项。 测风高度=10m。 气象筛选=自动筛选，考虑所有气象组合。 3）计算点 为离源中心10m到3000m，在100m内间隔采用10m，100m以上采用50m。计算点相对源基底高均为0。 4）计算输出 根据计算，无超标点，本项目不需设大气环境防护距离。 （6）卫生防护距离 本工程主要为打磨废气以及无组织排放的非甲烷总烃，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），污染物排放源与居住区之间应设置卫生防护距离。 ①计算方法与依据 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中：Cm—标准浓度限值； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，其中A：700；B：0.021；C：1.85；D：0.84； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平。 ②卫生防护距离计算结果 根据本工程无组织排放作为计算源强，结果见表21。 表21 卫生防护距离计算结果 污染源 污染物 Qc (kg/h) Cm (mg/Nm3) 平均风速(m/s) A B C D r (m) 喷漆车间 TSP 0.025 0.9 2.25 470 0.021 1.85 0.84 1.845 甲苯与二甲苯合计 0.11 0.3 470 0.021 1.85 0.84 6.851 非甲烷总烃 0..05 2.0 470 0.021 1.85 0.84 5.815 打磨车间 TSP 0.014 0.9 470 0.021 1.85 0.84 5.787 根据卫生防护距离取值规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时级差为100m，计算的L值在两级之间时，取偏宽的一级。当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。 根据卫生防护距离极差的原则，确定卫生防护距离为50m。根据卫生防护距离极差的原则及当按两种或两种以上的有害气体计算的卫生防护距离在同一级别时的确定原则，确定本项目卫生防护距离为以车间为边界向外100m的区域。 综上所述，本项目卫生防护距离为以车间边界向外延伸100m的区域，距离车间边界最近的敏感点为西侧219m处的黑山口村，卫生防护距离内无居民点。因此，满足卫生防护距离要求。 2、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 劳动定员10人，生活用水量按40L/（d·人）计，则生活用水量为0.4m3/d（120m3/a），产污系数按0.8计，则产生生活污水0.32m³/d（96m³/a）；根据类比可知，生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N的初始浓度为400mg/L、300mg/L、250mg/L、25mg/L；产生量分别为0.038t/a，0.029t/a，0.024t/a，0.0024/a。生活污水全部排入防渗旱厕，交由当地的农民定时清掏做农肥使用。 （2）地下水环境影响分析 根据《环境影响技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），项目属于附录A中“I金属制品51表面处理及热处理加工”类，属于地下水环境影响评价中IV类建设项目。根据导则要求，无需开展地下水环境影响评价。 项目旱厕采取防渗措施：采用水泥+抗渗剂浇筑，渗透系数＜10-7cm/s。 危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的相关要求，房间四周壁及裙角用三合土处理，铺设土工膜，再用水泥硬化，并与地面防渗层连成整体；底部铺设300mm粘土层(保护层，同时作为辅助防渗层)压实平整，粘土层上铺设HDPE-GCL复合防渗系统(2mm厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫)，上部外加耐腐蚀混凝土15cm(保护层)防渗，使等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤10-7cm/s 项目对可能产生地下水影响的途径进行有效预防，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。 3、声环境影响分析 本项目噪声源主要为风机、抛丸机及打磨设备，噪声级可达65-85dB(A)。噪声源及防治措施见表22。为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，采用模式计算的方法，对厂界进行噪声预测。 表22 噪声源及防治措施一览表 序号 噪声源 数量（台） 噪声级 [dB(A)] 防治措施 1 风机 1 75-85 基础减振、厂房隔声 2 打磨机 2 80-85 3 抛丸机 1 85-90 (1)预测模式 采用点声源衰减模式： 式中：LA(r) —— 距离声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0) —— 距离声源r0处的A声级，dB(A)； r —— 距声源的距离，m； r0 —— 距声源的距离，m； ΔL——各种因素引起的衰减量，预测过程中对于屏障衰减只考虑厂房等围护结构造成的传声损失，对空气吸收和其它附加衰减忽略不计。 (2)预测结果 产噪设备声级值，代入模式计算，项目运行过程中，各预测点声级值预测结果见表23。 表23 噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点 项 目 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 厂界贡献值 51.1 41.2 43.3 39.6 本底值 54.1 54.1 51.5 53.2 贡献值 55.8 54.3 52.1 53.4 由表23可知，设备噪声对厂界贡献值的范围为39.6~51.1dB（A），项目采取选用低噪声设备，对产生噪声设备采取了基础减振、厂房隔声等措施，再经距离衰减后厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，厂区厂界满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准，即：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A），项目不会对周围声环境产生明显影响。 4、固体废弃物影响分析 本项目产生的固体废物主要为废漆桶，打磨粉尘、漆渣、抛丸机产生的废钢丸、除尘器收集的粉尘和职工生活垃圾。 项目在使用漆的过程中会产生废漆桶，产生量为0.5t/a，由厂家回收利用；项目在打磨和喷漆过程中会产生打磨粉尘和漆渣，产生量为1.75t/a，暂存于危废暂存间（10m2），交有资质单位处置。废钢丸：年产生量为2 t/a，作为铸造原材料，除尘器收集的粉尘，年产生量为3.3 t/a送至建材厂，职工生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，项目劳动定员为10人，则生活垃圾产生量为1.5t/a。统一收集后由环卫部门处置。 为防止危险废物在临时储存过程中因泄露下渗产生二次污染，对周围环境产生影响，本评价提出以下要求： (1)按照《危险废物贮存污染控制标准》和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）要求，危险废物临时存放采用专门贮存装置，并设立危险物警示标志，由专人进行管理，做好危险废物排放量及处置记录。 (2) 危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的相关要求，房间四周壁及裙角用三合土处理，铺设土工膜，再用水泥硬化，并与地面防渗层连成整体；底部铺设300mm粘土层(保护层，同时作为辅助防渗层)压实平整，粘土层上铺设HDPE-GCL复合防渗系统(2mm厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫)，上部外加耐腐蚀混凝土15cm(保护层)防渗，使等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤10-7cm/s (3)贮存设施配备通讯装置、照明设施、安全防护服装及工具，并设应急防护设施。同时贮存装置设防雨、防风、防晒设施，避免污染物泄漏，污染环境。 综上所述，本项目固体废物全部得到综合利用或妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。 (4)事故防范措施 为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低本项目环境风险事故发生的概率。加强设备检查维护管理，及时消除设备隐患，确保安全可靠；定期开展应急演练，提高应变的能力。 五、清洁生产分析 本项目清洁生产水平从以下方面进行分析。 (1)生产工艺与装备要求： 本项目采用国内先进的设备，保证了产品的质量。 (2)资源综合利用指标：本项目生产过程产生的废物统一收集，全部回收利用，不外排，均得到了综合利用。 (3)污染物产生指标：项目产生的固体废弃物均得到综合利用或妥善处置，不外排；项目生产过程无生产废水产生，生活污水直接排入防渗旱厕，旱厕由附近农户定期清掏作农肥，不外排；本项目产生的废气采取了有效的治理措施，经处理后能够达标排放；机械设备通过采取基础减振、消声器、车间密闭隔声后，厂界噪声能够达标排放。 (4)环境管理要求 企业注重对环境的管理，设置有环境保护机构及清洁生产办公室，负责对环保措施及清洁生产的实施和管理，以确保污染物的排放能够满足排放标准；建立环保审核制度、考核制度和环保岗位责任制；加强设备的维护、检修；加强职工环保培训，建立奖惩制度；加强清洁生产的考核，并制定持续清洁生产计划。 可见，本项目建设符合清洁生产要求。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 打磨 | 颗粒物 | 移动式打磨机（自动脉冲除尘+高精密HEPA过滤） | 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织 周界外浓度≤1.0mg/m3 排放监控浓度限值 |
|  | 抛丸 | 颗粒物 | 重力除尘器+滤筒式脉冲反吹除尘器+15m排气筒排放 | 大气污染物综合排放标准》（GB16297-2012）中的二级标准限值 排放浓度≤120mg/m3； 排放速率≤3.5kg/h |
|  | 喷漆 | 染料尘 | 集气罩+蜂窝活性炭场 +光氧催化+低温等离子设备+15m排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2二级标准 染料尘≤18mg/m3 |
|  |  | 非甲烷总烃、甲苯与二甲苯合计 |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装业标准 |
|  | 焊接 | 颗粒物 | 移动式焊接除尘器 | 满足《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2无组织 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD BOD5 SS 氨氮 | 排入防渗旱厕 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 喷漆 | 废漆桶 | 厂家回收 | 合理处置 |
|  | 打磨、喷漆 | 漆渣 | 暂存于危废暂存间，交资质单位 |  |
|  | 抛丸 | 废钢丸 | 作为铸造原材料 |  |
|  | 除尘 | 除尘灰 | 外售做建材 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 统一收集后由环卫部门 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要为风机、气泵及打磨设备等设备，噪声级可达65-85dB(A)，项目采取选用低噪声设备、基础减振，并将设备布置在厂房内等措施。经距离衰减后，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |
| 建设项目环境保护“三同时”验收内容： 根据建设项目环境管保护理办法，环境污染防治设施必须与新建项目同时设计、同时施工、同时投入运行，在工程完成后，应对环境保护设施进行验收。建设项目环境保护“三同时”验收一览表见表24。 表24 建设项目环境保护“三同时”验收一览表 类别 治理对象 主要设施/设备 /措施 数量 投资 （万元） 处理效果 验收标准 废气 打磨粉尘 移动式打磨机（自动脉冲除尘+高精密HEPA过滤） 2 4 周界外浓度≤1.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值 抛丸 重力除尘器+滤筒式脉冲反吹除尘器+15m排气筒排放 1 2 排放浓度≤120mg/m3 大气污染物综合排放标准》（GB16297-2012）中的二级标准限值 焊接 移动式焊接除尘器 2 1 周界外浓度≤1.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值 喷漆 漆雾粉尘 集气罩+蜂窝活性炭场 +光氧催化+低温等离子设备+15m排气筒排放 2 6 ≤18mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值 非甲烷总烃 ≤60mg/m3 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1家具制造业排放限值 甲苯与二甲苯合计 ≤20mg/m3 无组织颗粒物 车间密闭 - - 周界外浓度≤1.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值 无组织漆雾粉尘 车间密闭 - - 周界浓度最高点肉眼不可见 无组织非甲烷总烃 车间密闭 - - 周界外浓度≤2.0mg/m3 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他行业企业边界大气污染物浓度限值 无组织甲苯与二甲苯合计 车间密闭 - - 周界外浓度≤0.2mg/m3 噪声 生产设备 采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施 - 0.5 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准 固体废物 废漆桶 由厂家回收利用 - 0.5 合理处置 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单规定 除尘 外售做建材 打磨粉尘 暂存于危废暂存间（10m2），交有资质单位处置 - 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求 漆渣、活性炭 - - 废钢丸 作为铸造原材料 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单规定 生活垃圾 由环卫部门处置 - 生活垃圾处置参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）标准 旱厕、危废暂存间 防渗 - 1 —— 渗透系数≤10-7cm/s 合计 15 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目基本概况 （1）项目名称：承德正隆工贸有限公司新增喷漆房项目； （2）建设单位：承德正隆工贸有限公司； （3）建设性质：改扩建； （4）建设地点：本次扩建工程位于承德正隆工贸有限公司厂区内，位于厂区东侧，本次扩建项目中心地理坐标为：东经118°40'41.44"，北纬40°53'19.52"。厂区西北侧50 m为黑山口居民，东北侧240米为原空军飞机修理厂（现为粮食所临时粮库），修理厂外侧为乡间公路，公路和厂区之间为耕地；厂区东侧30m为废弃民居，东南侧临近项目边界处为废弃饭店及民居，与厂区仅隔一条土路；厂区南侧8米为旱河，属于瀑河支流；厂区西侧5 m黑山口居民住宅区。项目选址区域内地形相对平坦开阔。其地理位置见附图1，周边关系图见附图2 （5）项目投资：本项目总投资为45万元，其中环保投资15万元，环保投资占总投资比例33.3%； （6）项目占地：扩建工程在现有厂区内建设，厂区总占地面积为28000平方米，本次扩建不新增占地。本次扩建涂装车间占地面积为1820m2。 （7）建设内容：在现有库房内新增喷漆配套设备6台（套）。 （8）劳动定员：本项目不新增劳动定员，由公司内部调剂。实行8小时工作制，年工作300天。 2、项目选址可行性 本项目位于现有厂区库房内，不新增用地。厂址周围无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感目标，不会对周围生态环境产生影响。本项目实施后，可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。 综上所述，本项目选址可行。 3、产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正版）》中鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许建设项目，符合国家产业政策；根据《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》，本项目不属于限制类、淘汰类，为允许建设项目，符合地方产业政策。综上所述，项目建设符合国家和地方产业政策要求。 4、环境影响评价结论 （1）废气 本项目厂界颗粒物的最大落地浓度0.0422mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织监控浓度限值要求；漆雾粉尘的最大落地浓度0.024276mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织监控浓度限值要求；非甲烷总烃、甲苯与二甲苯合计最大落地浓度分别0.14451mg/m3、最大落地浓度0.06012mg/m3，满足工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他行业企业边界大气污染物浓度限值。 综上所述，本项目外排废气不会对周围环境空气产生明显影响。 （2）废水 A、地表水环境影响分析 劳动定员10人，生活用水量按40L/（d·人）计，则生活用水量为0.4m3/d（120m3/a），产污系数按0.8计，则产生生活污水0.32m³/d（96m³/a）；根据类比可知，生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N的初始浓度为400mg/L、300mg/L、250mg/L、25mg/L；产生量分别为0.038t/a，0.029t/a，0.024t/a，0.0024/a。生活污水全部排入防渗旱厕，交由当地的农民定时清掏做农肥使用。 B、地下水环境影响分析 根据《环境影响技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），项目属于附录A中“I金属制品51表面处理及热处理加工”类，属于地下水环境影响评价中IV类建设项目。根据导则要求，无需开展地下水环境影响评价。 项目旱厕采取防渗措施：采用水泥+抗渗剂浇筑，渗透系数＜10-7cm/s。 危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的相关要求，房间四周壁及裙角用三合土处理，铺设土工膜，再用水泥硬化，并与地面防渗层连成整体；底部铺设300mm粘土层(保护层，同时作为辅助防渗层)压实平整，粘土层上铺设HDPE-GCL复合防渗系统(2mm厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫)，上部外加耐腐蚀混凝土15cm(保护层)防渗，使等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤10-7cm/s 项目对可能产生地下水影响的途径进行有效预防，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。 （3）噪声 设备噪声对厂界贡献值的范围为39.6~51.1dB（A），项目采取选用低噪声设备，对产生噪声设备采取了基础减振、厂房隔声等措施，再经距离衰减后厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，项目不会对周围声环境产生明显影响。 综上所述，扩建项目实施后厂界声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对环境影响较小。 （4）固废 本项目产生的固体废物主要为废漆桶，打磨粉尘、漆渣、抛丸机产生的废钢丸、除尘器收集的粉尘和职工生活垃圾。 项目在使用漆的过程中会产生废漆桶，产生量为0.5t/a，由厂家回收利用；项目在打磨和喷漆过程中会产生打磨粉尘和漆渣，产生量为1.75t/a，暂存于危废暂存间（10m2），交有资质单位处置。废钢丸：年产生量为2 t/a，作为铸造原材料，除尘器收集的粉尘，年产生量为3.3 t/a送至建材厂，职工生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，项目劳动定员为10人，则生活垃圾产生量为1.5t/a。统一收集后由环卫部门处置。 5、总量控制结论 结合当地的环境质量现状及本项目污染物排放特征、具体排放情况，确定本项目实行的总量控制因子为SO2、NOx、COD、氨氮。 项目无生产废水，运营期废水主要为职工生活污水，产生量较小，且水质简单，直接排入防渗旱厕，不外排；项目生产过程废气主要为喷漆过程过程产生的非甲烷总烃，不产生SO2及NOx。 综上，确定项目污染物排放量总量控制指标为：COD：0t/a；氨氮：0t/a；SO2：0t/a，NOx：0t/a。 6、项目可行性结论 综上分析，承德正隆工贸有限公司新增喷漆房项目符合国家产业政策；扩建工程产生的废气、废水、噪声和固体废物等均采取了相应的处理及防治措施，并能达标排放；在全面加强监督管理，执行环保“三同时”制度和认真落实各项环保措施的条件下，本评价从环保角度分析，项目的建设是可行的。 二、建议 为保护环境，确保环保设施正常运行和污染物达标排放，针对工程特点，本环评提出以下建议： 1、认真执行“三同时”制度，确保各项环保措施落到实处。 2、加强设备管理及日常维护工作，保证环保设施的稳定运行。 3、加强项目绿化工作。

预审意见： 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人: 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 附图4 项目卫生防护距离包络线图 附件1 项目环评批复 附件2 项目环保验收 附件3 排污许可证 附件4 营业执照 附件5 承诺书 附件6 委托书 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3．生态影响专项评价 4．声环境专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

无组织0.1445

排放0.13

排放0.02601

底漆0.795

固化剂0.27

稀释剂0.09

分解0.8805

光催化氧化+低温等离子设备1.0105

漆室

1.155

甲苯与二甲苯合计

1.155

排放0.296

无组织排放0.359

底漆1.46

固化剂0.6

稀释剂0.6

分解2.005

光催化氧化+低温等离子分解2.301

漆室

2.66

非甲烷总烃2.66

G1N1S1

G2

G3N2

喷底漆

涂抹腻子

抛丸

铸件

打磨

晾晒

成品

钢管

焊接

底座

N3S3

G4N4S4

EVA薄膜

加砂箱填砂振实箱填砂

上箱模板、下箱模板

面膜加热

真空

落纱

合箱浇注

起膜

复背膜

砂箱解除真空

真空

模板解除真空

真空

斗式提升机

振动输送机

格子板

筛分

落砂

供给砂型用砂

振动输送机

斗式提升机

沸腾冷却床