# 9 验收监测结果及评价

9.1验收监测期间工况

本项目验收监测时间为2017年12月12日-14日，验收监测期间麦地掌煤矿选煤厂正常生产，依托的麦地掌煤矿生活污水处理站正常运行。

根据设计，本项目选煤厂规模为选煤180万t/a，340.9t/h，验收期间，选煤厂选煤量为340t/h，工况负荷达到设计生产能力的99.7%。

9.2环境空气监测结果

9.2.1环境质量监测结果

麦地掌煤矿委托山西仪合环境监测有限公司于2017年12月12日-14日对环境空气进行了监测，验收监测期间，环境空气质量现状监测结果及分析结果见表9.2-1。

表9.2-1    环境空气质量现状监测点分析结果      单位：mg/Nm3

| 类别 | 点位 | 日期 | TSP | PM10 | SO2 | NO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环 境 空 气 | 1# 陈家坪 | 12月12日 | 0.112 | 0.076 | 0.015 | 0.010 |
|  |  | 12月13日 | 0.208 | 0.129 | 0.010 | 0.012 |
|  |  | 12月14日 | 0.106 | 0.051 | 0.046 | 0.028 |
|  |  | 日均值范围 | 0.106～0.208 | 0.051～0.129 | 0.010～0.046 | 0.010～0.028 |
|  |  | 超标个数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 最大浓度占标率% | 69.33 | 86.0 | 30.67 | 35.0 |
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 2# 麦地掌 | 12月12日 | 0.145 | 0.082 | 0.077 | 0.044 |
|  |  | 12月13日 | 0.130 | 0.098 | 0.071 | 0.032 |
|  |  | 12月14日 | 0.115 | 0.060 | 0.125 | 0.047 |
|  |  | 日均值范围 | 0.115～0.145 | 0.060～0.098 | 0.071～0.125 | 0.032～0.047 |
|  |  | 超标个数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 最大浓度占标率% | 48.33 | 65.33 | 83.33 | 58.75 |
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 3#西圪台头 | 12月12日 | 0.204 | 0.087 | 0.022 | 0.017 |
|  |  | 12月13日 | 0.269 | 0.136 | 0.050 | 0.019 |
|  |  | 12月14日 | 0.201 | 0.129 | 0.062 | 0.036 |
|  |  | 日均值范围 | 0.201～0.269 | 0.087～0.136 | 0.022～0.062 | 0.017～0.036 |
|  |  | 超标个数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 最大浓度占标率% | 89.67 | 90.67 | 41.33 | 45.0 |
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 标准限值(mg/m3) | 0.30 | 0.15 | 0.15 | 0.08 |
| 达标率% | 100 | 100 | 100 | 100 |

表9.2-1(续)    环境空气质量现状监测点分析结果      单位：mg/Nm3

| 类别 | 点位 | 监测日期 | 小时值 | CO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 1#陈家坪 | 12月12日 | 2:00 | 1.0 |
|  |  |  | 8:00 | 1.1 |
|  |  |  | 14:00 | 1.2 |
|  |  |  | 20:00 | 1.4 |
|  |  | 12月13日 | 2:00 | 1.2 |
|  |  |  | 8:00 | 0.8 |
|  |  |  | 14:00 | 0.9 |
|  |  |  | 20:00 | 1.0 |
|  |  | 12月14日 | 2:00 | 1.1 |
|  |  |  | 8:00 | 1.0 |
|  |  |  | 14:00 | 0.8 |
|  |  |  | 20:00 | 0.7 |
|  |  | 日均值范围 | 0.7～1.4 |
|  |  | 超标个数 | 0 |
|  |  | 超标率% | 0 |
|  |  | 最大浓度占标率% | 14.0 |
|  |  | 达标情况 | 达标 |
|  | 2#麦地掌 | 12月12日 | 2:00 | 1.4 |
|  |  |  | 8:00 | 1.3 |
|  |  |  | 14:00 | 1.2 |
|  |  |  | 20:00 | 0.9 |
|  |  | 12月13日 | 2:00 | 1.1 |
|  |  |  | 8:00 | 0.8 |
|  |  |  | 14:00 | 0.9 |
|  |  |  | 20:00 | 1.1 |
|  |  | 12月14日 | 2:00 | 1.0 |
|  |  |  | 8:00 | 1.2 |
|  |  |  | 14:00 | 1.4 |
|  |  |  | 20:00 | 1.1 |
|  |  | 日均值范围 | 0.8～1.4 |
|  |  | 超标个数 | 0 |
|  |  | 超标率% | 0 |
|  |  | 最大浓度占标率% | 14.0 |
|  |  | 达标情况 | 达标 |
|  | 3#西圪台头 | 12月12日 | 2:00 | 1.0 |
|  |  |  | 8:00 | 0.9 |
|  |  |  | 14:00 | 0.7 |
|  |  |  | 20:00 | 1.2 |
|  |  | 12月13日 | 2:00 | 1.0 |
|  |  |  | 8:00 | 1.2 |
|  |  |  | 14:00 | 0.9 |
|  |  |  | 20:00 | 1.0 |
|  |  | 12月14日 | 2:00 | 0.9 |
|  |  |  | 8:00 | 0.7 |
|  |  |  | 14:00 | 1.0 |
|  |  |  | 20:00 | 1.1 |
|  |  | 日均值范围 | 0.7～1.2 |
|  |  | 超标个数 | 0 |
|  |  | 超标率% | 0 |
|  |  | 最大浓度占标率% | 12.0 |
|  |  | 达标情况 | 达标 |
| 标准限值(mg/m3) | 10 |
| 达标率% | 100 |

由表9.2-1可知：陈家坪、麦地掌、西圪台头TSP、PM10、SO2、NO2日均值浓度、CO小时值均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求。

表9.2-2               气象参数一览表

| 监测点位 | 1#陈家坪 | 2#麦地掌 |
| --- | --- | --- |
| 时 间 | 2:00 | 8:00 | 14:00 | 20:00 | 2:00 | 8:00 | 14:00 | 20:00 |
| 12月12日 | 温度（℃） | -4 | -1 | 5 | 1 | -4 | -1 | 5 | 1 |
|  | 气压（Kpa） | 86.5 | 86.4 | 86.3 | 86.4 | 88.6 | 88.7 | 88.6 | 88.6 |
|  | 风速（m/s） | 1.7 | 1.4 | 静 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 静 | 2.0 |
|  | 风向 | N | NW | — | NW | NW | NW | — | NW |
| 12月13日 | 温度（℃） | -9 | 1 | 5 | -3 | -9 | 1 | 5 | -3 |
|  | 气压（Kpa） | 86.5 | 86.5 | 86.4 | 86.7 | 88.7 | 88.6 | 88.7 | 88.7 |
|  | 风速（m/s） | 2.1 | 1.7 | 1.1 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 1.1 | 1.9 |
|  | 风向 | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
| 12月14日 | 温度（℃） | -6 | 2 | 4 | -1 | -6 | 2 | 4 | -1 |
| 9月15日 | 气压（Kpa） | 86.6 | 86.5 | 86.7 | 86.6 | 88.7 | 88.6 | 88.5 | 88.5 |
| 9月15日 | 风速（m/s） | 1.8 | 2.0 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 2.0 |
| 9月15日 | 风向 | W | W | W | W | W | W | W | W |

表9.2-3             气象参数一览表

| 监测点位 | 3#西圪台头 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2:00 | 8:00 | 14:00 | 20:00 |
| 12月12日 | 温度（℃） | -4 | -1 | 5 | 1 |
|  | 气压（Kpa） | 89.1 | 89.3 | 89.3 | 89.3 |
|  | 风速（m/s） | 1.7 | 1.4 | 静 | 2.0 |
|  | 风向 | N | NW | — | NW |
| 12月13日 | 温度（℃） | -9 | 2 | 5 | -3 |
|  | 气压（Kpa） | 89.2 | 89.1 | 89.1 | 89.3 |
|  | 风速（m/s） | 2.1 | 1.7 | 1.1 | 1.9 |
|  | 风向 | NW | NW | NW | NW |
| 12月14日 | 温度（℃） | -6 | 2 | 4 | -1 |
| 9月15日 | 气压（Kpa） | 89.3 | 89.1 | 89.2 | 89.1 |
| 9月15日 | 风速（m/s） | 1.7 | 2.1 | 1.4 | 1.9 |
| 9月15日 | 风向 | W | W | W | W |

5.与环评监测数据对比

煤矿环评时山西省环境监测中心站于2007年10月21日~10月25日进行了环境空气质量现状监测，陈家坪和麦地掌TSP、PM10均出现超标现象，评价区TSP最大超标倍数为0.90，最大浓度占标率为190.33％,PM10最大超标倍数为2.73，最大浓度占标率为372.67％。

本次验收监测日期为2017年12月12日-14日，为采暖期，监测数据TSP、PM10、SO2、NO2、CO浓度比环评期间低。

9.2.2污染源监测结果

麦地掌煤矿委托山西仪合环境监测有限公司于2017年12月12日-14日对污染源进行了监测。

1.锅炉设置合理性及负荷分析

报批环评：

选煤厂采暖统一由锅炉房燃气炉集中供暖，在矿井锅炉房北侧进行扩建，新增1台DFS4-1.25-Q燃气锅炉，燃用矿井瓦斯。仅采暖期运行，每天运行16小时。锅炉与矿井锅炉统一设1根烟囱，高度为35m，出口直径1.0m。

实际情况：

工业场地新建锅炉房一座，内置WNS2-1.25-Q型蒸汽锅炉2台，WNS4-1.25-Q型蒸汽锅炉4台。采暖期6台锅炉同时运行，供工业场地建筑物采暖、供热及井筒保温；非采暖期辅助生产区运行一台WNS2-1.25-Q型蒸汽锅炉，供浴室食堂用热。目前在锅炉房南侧设置60m3液化天然气储罐，能够满足本项目用气需求。

表9.2-4      选煤厂建筑物热负荷表

| 序号 | 建筑物名称 | 建筑体积 | 耗热指标 | 室外温度 | 室内温度 | 温度差 | 耗热数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3 | W/m3.k | ℃ | ℃ | ℃ | W |
| 1 | 主井井口房至1#转载站皮带走廊 | 984.63 | 2.7 | -12 | 12 | 24 | 63804 |
| 2 | 1#转载站 | 1422.95 | 2.1 | -12 | 12 | 24 | 71716.7 |
| 3 | 1#转载站至排矸车间皮带走廊 | 1186.36 | 2.1 | -12 | 12 | 24 | 59792.5 |
| 4 | 排矸车间 | 12116 | 0.8 | -12 | 15 | 27 | 261705.6 |
| 5 | 排矸车间至2#转载站皮带走廊 | 500.08 | 2.7 | -12 | 12 | 24 | 32405.2 |
| 6 | 2#转载站 | 615.6 | 2.7 | -12 | 12 | 24 | 39890.9 |
| 7 | 2#转载站至原煤储煤场皮带走廊 | 383.04 | 2.7 | -12 | 12 | 24 | 24821 |
| 8 | 原煤储煤场至缓冲仓地道 | 1154.25 | 2.1 | -12 | 12 | 24 | 58174.2 |
| 9 | 排矸车间至精中煤仓皮带走廊 | 1438.29 | 2.1 | -12 | 12 | 24 | 72489.8 |
| 10 | 排矸车间至原煤装车仓皮带走廊 | 839.16 | 2.7 | -12 | 12 | 24 | 54377.6 |
| 11 | 原煤装车仓 （仓容量400m3） | 2660.7 | 1.8 | -12 | 12 | 24 | 114942.2 |
| 12 | 缓冲仓至排矸车间（3#转载点）皮带走廊 | 734.16 | 2.7 | -12 | 12 | 24 | 47573.6 |
| 13 | 主厂房 | 44104.5 | 0.6 | -12 | 15 | 27 | 714492.9 |
| 14 | 排矸车间（3#转载点）至主厂房皮带走廊 | 505.4 | 2.7 | -12 | 12 | 24 | 32749.9 |
| 15 | 主厂房至排矸车间（精中煤转载站）皮带走廊 | 744.8 | 2.7 | -12 | 12 | 24 | 48263.0 |
| 16 | 精中煤仓（4个）仓上建筑 | 3826 | 1.4 | -12 | 12 | 24 | 128553.6 |
| 17 | 浓缩车间 | 10632.2 | 0.8 | -12 | 12 | 24 | 204138.2 |
| 18 | 合计 |  |  |  |  |  | 2029890.9 |

经计算，采暖建筑物耗热总量为2029.9W，考虑热网损失系数1.2，则全厂采暖、供热总负荷为2435.9kW。

2.锅炉监测结果与分析

锅炉监测结果及污染物排放达标情况，见表9.2-5。

表9.2-5    锅炉监测结果统计表

| 点位名称 | 监测 日期 | 项目 频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#燃气锅炉 | 12月12日 | 烟温(℃) | 173.3 | 184.1 | 178.4 | 178.6 | 4吨天然气锅炉 |
|  |  | 标干排气量(Nm3/h) | 4815 | 4235 | 4281 | 4444 |  |
|  |  | 含氧量% | 6.9 | 5.8 | 6.5 | 6.4 |  |
|  |  | SO2浓度(mg/m3) | 2 | 3 | 3 | 3 |  |
|  |  | SO2折算浓度(mg/m3) (基准氧含量3.5%) | 2 | 3 | 4 | 3 |  |
|  |  | SO2排放速率(kg/h) | 0.0096 | 0.0127 | 0.0128 | 0.0117 |  |
|  |  | NOX浓度(mg/m3) | 105 | 96 | 108 | 103 |  |
|  |  | NOX折算浓度(mg/m3) (基准氧含量3.5%) | 130 | 110 | 131 | 124 |  |
|  |  | NOX排放速率(kg/h) | 0.506 | 0.407 | 0.462 | 0.458 |  |
|  |  | 烟尘浓度(mg/m3) | 5.73 | 6.53 | 5.61 | 5.96 |  |
|  |  | 折算烟尘浓度(mg/m3) (基准氧含量3.5%) | 7.11 | 7.51 | 6.78 | 7.13 |  |
|  |  | 烟尘排放速率(kg/h) | 0.0276 | 0.0277 | 0.0240 | 0.0264 |  |
|  |  | 格林曼黑度 | <1 | <1 | <1 | <1 |  |
|  | 12月13日 | 烟温(℃) | 170.3 | 170.5 | 176.2 | 172.3 |  |
|  |  | 标干排气量(Nm3/h) | 4729 | 4622 | 4263 | 4538 |  |
|  |  | 含氧量% | 5.9 | 6.2 | 5.5 | 5.9 |  |
|  |  | SO2浓度(mg/m3) | 4 | 2 | 4 | 3 |  |
|  |  | SO2折算浓度(mg/m3) (基准氧含量3.5%) | 5 | 2 | 5 | 4 |  |
|  |  | SO2排放速率(kg/h) | 0.0189 | 0.0092 | 0.0171 | 0.0151 |  |
|  |  | NOX浓度(mg/m3) | 111 | 104 | 120 | 112 |  |
|  |  | NOX折算浓度(mg/m3) (基准氧含量3.5%) | 129 | 123 | 135 | 129 |  |
|  |  | NOX排放速率(kg/h) | 0.525 | 0.481 | 0.512 | 0.506 |  |
|  |  | 烟尘浓度(mg/m3) | 5.27 | 4.63 | 5.43 | 5.11 |  |
|  |  | 折算烟尘浓度(mg/m3) (基准氧含量3.5%) | 6.1 | 5.48 | 6.11 | 5.90 |  |
|  |  | 烟尘排放速率(kg/h) | 0.0249 | 0.0214 | 0.0231 | 0.0232 |  |
|  |  | 格林曼黑度 | <1 | <1 | <1 | <1 |  |

由表9.2-5可知，锅炉排放的烟尘、SO2、氮氧化物、烟气黑度均烟尘均能满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)特别排放标准要求(烟尘20mg/m3、二氧化硫50mg/m3、氮氧化物150mg/m3、烟气黑度≤1)。

4.大气无组织排放

本次验收在工业场地设置无组织监测点位。

①具体测点：在工业场地的上风向各布1个监测位点，下风向各布4个监测位点，一般应设置于无组织排放源下风向单位周界外10m范围内，若预计最大落地浓度点超出10m范围，可将监控点移至浓度最高点。监测点位见图8-3。

②监测项目：

工业场地：颗粒物

③监测时间频次：监测时间2017年12月1日-2日，4次/天。每次连续采样1小时。并记录风向、风速、气温、气压。

④监测结果分析

工业场地具体监测结果见表9.2-6。监测期间气象条件见表9.2-7。

表9.2-6        工业场地无组织排放监测结果

| 方位 | 采样日期 | 颗粒物 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 |
| NW | 12月14日 | 0.101 | 0.141 | 0.154 | 0.291 |
| E |  | 0.501 | 0.304 | 0.288 | 0.407 |
| SE |  | 0.161 | 0.340 | 0.233 | 0.553 |
| SE |  | 0.264 | 0.263 | 0.213 | 0.636 |
| S |  | 0.302 | 0.243 | 0.251 | 0.461 |
| NW | 12月15日 | 0.159 | 0.215 | 0.250 | 0.256 |
| E |  | 0.338 | 0.296 | 0.359 | 0.469 |
| SE |  | 0.200 | 0.335 | 0.274 | 0.539 |
| SE |  | 0.299 | 0.361 | 0.411 | 0.604 |
| S |  | 0.322 | 0.281 | 0.353 | 0.501 |

表9.2-7       工业场地无组织排放监测气象参数一览表

| 时间 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12月14日 | 温度(℃) | -5 | -3 | 6 | -2 |
|  | 气压(Kpa) | 89.1 | 89.5 | 89.3 | 89.2 |
|  | 风速(m/s) | 1.6 | 2.2 | 1.9 | 1.3 |
|  | 风向 | NW | NW | N | NW |
| 12月15日 | 温度(℃) | -6 | -3 | 5 | -2 |
|  | 气压(Kpa) | 88.9 | 89.5 | 89.2 | 89.4 |
|  | 风速(m/s) | 1.3 | 1.9 | 2.0 | 静 |
|  | 风向 | N | NW | NW | — |

由表9.2-6可知，工业场地颗粒物无组织排放浓度均能满足《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)标准限值(颗粒物1.0mg/Nm3)。

9.3水环境监测结果

9.3.1地表水环境质量监测结果

本工程生产废水和生活污水全部回用不外排，且环评期间也未对地表水进行监测，因此，本次验收不对地表水进行监测。

9.3.2地下水环境质量监测结果

麦地掌煤矿委托山西仪合环境监测有限公司于2017年12月12日-14日对地下水进行了监测。

1.监测频次

连续3天，每天1次。

2.监测结果