实用新型（174）

（联系人：申秀霞  联系电话：87082847）

目  录

一种四行玉米施肥覆膜播种机	5

一种应用于节水灌溉系统的动态水压发生装置	5

一种新型可自动搅拌喷药机	5

一种多旋翼无人机飞控调试保护装置	5

一种自动投饲系统的上料装置	6

一种免切块直榨式瓜类榨汁机	6

一种深松机的镇压辊	6

一种基于单目视觉导航的小型落叶清扫粉碎机	6

一种果园施肥专用深松开沟铲	7

一种投喂机下料板	7

一种自走式饲喂机	7

一种果品输送软管装置	7

一种农业收获机器人的夜视导航系统	8

一种太阳能卷盘式喷灌机速度控制系统	8

一种糜子种子发芽盒	8

一种小型履带式探测多机器人系统	8

一种小型双旋翼无人机的操纵机构	9

可自动报警的高速公路防护栏	9

一种基于垂直雾滴分布测量仪顶杆处的快速接头	9

一种基于垂直雾滴分布测量仪的调平装置	9

一种田间精准灌溉无线监控系统	10

一种果品筛选装置	10

一种移栽机控制系统	10

一种剔除果树花穗的疏花器	10

一种自动饲料供给装置	11

用于研究害虫热致死动力学的加热板系统	11

快速评估害虫致死特性的气调加热板系统	11

一种全自动面包机的蛋糕制作模块	11

一种直线加速式弹滑一体弹射器	12

空气净化制水机	12

一种液压冲击式果园挖坑施肥覆土机	12

一种液压冲击式果园挖坑覆土机构	13

一种适合于不同行距的果园采摘平台	13

一种刮除果树腐烂病病灶组织的刀具	13

一种节水型鱼卵孵化装置	13

一种鱼卵孵化器水循环系统	14

一种可刹车的万向轮拉杆行李箱	14

一种助老机器人	14

一种车辆实时油耗测试装置	14

一种射频加热系统上极板电压的测量装置	15

一种山区弯道车辆检测电路及基于该电路的预警器	15

一种花盆旋转底座	15

一种利用离心机法测量土壤水分特征曲线的系统	15

一种土壤饱和导水率自动测定装置	16

多用途登高器	16

一种人力开沟器	16

一种果园秸秆与表层土壤双层覆盖机	16

一种定向定位播种机	17

一种果园秸秆覆盖机	17

一种双框结构式抗震应急门	17

基于电动车电池组和往复式电锯的果实振动采摘系统	18

一种应用于测量土壤超声分散能量的实验容器	18

一种绞龙输送偏置式果园开沟施肥覆土一体机	18

一种用于树木施肥的工具	18

一种树木灌溉设备	19

一种园林害虫防护装置	19

一种新型马铃薯收获集薯装置	19

半自动小型鲜莲子去芯机	19

一种智能土壤水分测量装置	20

一种小型旋耕起垄成穴一体机	20

一种白萝卜辅助收获机	20

一种红薯秧晒秧机	21

一种马铃薯捡拾机	21

一种猕猴桃防护衣	21

高低床用可收放式扶梯	21

土壤凝结水测定装置	21

一种果树腐烂病用刮刀	22

一种适合农村煤柴灶的长颈沼气灶	22

一种混凝土剪切试验仪器	22

一种丘陵山地独轮多功能小型农机具	22

一种猕猴桃自动采摘分级机器人	23

一种基于垂直雾滴分布测量仪的专用运输小车	23

一种视觉导航电动车试验平台	23

一种葡萄酒分析用滴定管	23

一种采针式花椒自动采集器	24

一种日光温室相变蓄热保温骨架	24

一种由重力驱动的“S”型无碳小车	24

一种新型多功能落叶清扫机	24

一种染色液量可调节的超薄切片的染色辅助装置	25

一种超薄切片的染色辅助装置	25

一种果园作业平台的PLC控制系统	25

一种丝状真菌纯化器皿及丝状真菌培养皿	25

一种宽沟球轴承	26

一种具有自动锁屏功能的农务通	26

移动式山地喷药机	26

一种新型擦手机	26

一种基于ARM和3G的鸟类鸣声监测装置	27

一种果园生物量分布探测装置	27

一种小型玉米脱粒机组合分体式主轴	27

一种用于测试混凝土三点弯曲断裂能的试块成形模具	27

一种新型深松整地联合作业机	28

一种压力补偿式滴灌灌水器	28

猫狗肢体康复器	28

一种红枣分级的全面图像信息采集装置	28

一种果园自动对靶式疏花机	29

一种果园喷雾溯源监测装置	29

一种宽幅折叠式变速旋耕机	29

一种小型果园树枝粉碎机	29

一种适应于砂性土壤的自动微型蒸渗仪	30

一种电动脚踏三轮车控制装置	30

一种智能土地面积测量装置	30

一种基于多点PVDF压电薄膜传感器的雨滴打击动能测试系统	30

一种粮食孔隙度就仓测量装置	31

一种通用电源管理模块	31

灌区信息采集与无线传输终端	31

一种基于机器视觉的除虫除草喷药机器人	31

一种喷雾机机架调节装置	32

一种基于垂直雾滴分布测量仪的快速检测系统	32

一柄多尖土壤深松铲	32

一种传感器和风箱可调式喷雾机	32

一种多功能施胶机	33

一种基于风力的涡轮式液体搅拌制热机	33

一种便携式植物叶片含氮量测量装置	33

一种快速硬币包装机	33

一种驱动防堵免耕破茬试验平台	34

一种花椒采收机	34

一种红薯切秧机	34

一种摇臂式喷头可控喷洒域调节装置	34

自走式奶牛精确饲喂机	35

一种喷药机支架回收装置	35

一种土壤气态水采集测量系统	35

一种履带式自动导航车辆	35

遥控车载山地农田信息监测系统	36

一种立体式多功能旋转栽培机	36

一种多花盆自动浇水装置	36

遥控式山地农田信息采集车	36

一种旋耕播种机	36

一种滚筒式禽蛋清洗机	37

一种小型车床的尾座	37

一种十七自由度人形机器人	37

整盘禽蛋抓取器	38

植物器官碳同位素光合标记CO2制备装置	38

农务通外壳	38

盲人助行装置	38

一种新型自激振动式深松机	39

一种单边起垄旋耕机	39

一种嫁接机用自动取苗末端执行器	39

一种可调平的山地果园采摘平台	39

环保型滤清器	39

一种氮磷肥比例混合排肥机构	40

植物根系生长的观察装置	40

一种快速整理筷子的装置	40

一种汽车尾气净化处理装置	40

一种多控制通讯装置的外壳	41

土槽土壤深层震实机	41

一种风送仿形式果园喷药机	41

一种果园环境温湿度检测系统	41

一种田间信息遥控检测平台	42

一种手持式土壤含水率检测装置	42

一种玻璃清洁机器人的越障装置	42

一种自行车脚撑	42

一种农业生物质平面摩擦系数测量装置	43

一种智能温度控制器系统	43

一种幼苗盘自动搬运装置	43

一种植物叶片含水率检测装置	43

一种两垄八行小麦覆膜施肥播种机	44

一种防洒示温杯	44

一种电磁控制移动式实验平台	44

一种快速固定动力源装置	45

一种深松铲耕作阻力测量系统	45

自动搅拌均匀加样盘	45

均匀加样装置	45

一种无线安防监控系统	46

一种管道自动加氯装置	46

一种基于频域反射法的管针式土壤含水率检测装置	46

一种新型马铃薯联合收获机	46

连续型玉米棒烘干机	47

一种鲜枣脱皮打浆去核机	47

一种卧式滚筒秸秆拌胶装置	47

一种小型家用垃圾处理器	47

一种六自由度交叉足印双足竞步机器人	48

一种羊场用可移动多功能栅栏	48

一种高度多级可调螺旋锅架	48

一种分体式恒温消煮器	48

## 一种四行玉米施肥覆膜播种机

发明人：薛少平; 党小选; 朱琳

摘要： 一种四行玉米施肥覆膜播种机，它涉及机械设备技术领域，机架的前端设有下悬挂销，机架的前端上部设有上拉杆，上拉杆上设有上悬挂销，机架上依次设有施肥机构、覆膜机构和播种机构，施肥机构通过链条和链轮相配合与播种机构连接，机架的后部设有地轮机构，施肥机构与播种机构的中间设有调节杆，调节杆的下部连接有限位轮，所述的播种机构通过U型螺栓固定在机架上，所述的覆膜机构为三组，并列设置在机架上。它结构简单，设计合理，操作方便，能够一次性播种四行玉米，大大提高了工作效率。

## 一种应用于节水灌溉系统的动态水压发生装置

授权公告号：CN204616619U

发明人：朱德兰

葛茂生; 吴普特; 朱金福; 张林; 巩兴辉

摘要： 本实用新型公开了一种应用于高效节水灌溉系统的动态水压发生装置，该装置由触摸屏、PLC控制器、变频器、三相水泵、电磁阀、逆止阀、电磁流量计、压力传感器与延时开关等组成。通过触摸屏上参数的设置可以调节变频器的频率输出，继而调节三相水泵的转速变化规律，从而形成恒压型、二阶型、台阶型、三角型与三角函数型等不同波形的动态水压输出，同时通过对频率值的设定可以实现动态水压值的压力极值可调，动压变化周期可调。此外，通过延时开关控制的电磁阀可以在预设时间内实现管道水流的瞬间连通与关闭，从而在管道内部快速生成周期性脉动水压。

## 一种新型可自动搅拌喷药机

发明人：陈军

摘要： 本实用新型公开一种新型可自动搅拌喷药机，主要包括蓄电池、泵机、药箱、搅拌机构。其特征在于：所述搅拌电机通过螺栓固定于药液箱的顶部，所述蓄电池固定于机架上，并通过电线给搅拌电机提供动力，所述泵机通过泵机固定架固定于机架上，进药管与药液箱连接，出药管通过连接阀与喷药管连接，所述喷药管通过固定卡与机架固定，喷药管下方连接多个喷头，所述搅拌电机、搅拌轴、搅拌桨叶集成装配为一体。本实用新型搅拌部分以蓄电池为动力源，通过搅拌电机驱动搅拌轴带动搅拌桨叶转动，搅拌药液，结构简单，操作方便，大大减小了操作者的劳动强度，有效避免了农药原液与操作者接触的危险，避免了药液分层、搅拌不均匀、堵塞喷头的现象。

## 一种多旋翼无人机飞控调试保护装置

发明人：杨福增

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型是一种多旋翼无人机飞控调试保护装置，用于对多旋翼无人机飞控系统的自稳性能进行调试，同时确保试验安全。该实用新型基于多旋翼无人机飞行的刚体动力学原理，包括一个三脚架和4种可更换的飞控调试模块，通过由机械结构限定多旋翼无人机的运动形式，可以对无人机飞控分别进行滚转、俯仰和航向三个单自由度的独立调试，以及三自由度的综合调试；通过观察多旋翼无人机在保护装置不同模块上运行时的控制响应，明确无人机采用的新技术、新方法的实际性能；既能对飞控的自稳进行功能划分、方便研发的工程管理，又能对无人机的调试进行保护、避免盲目试飞可能造成的财产损失，降低研发的风险和难度，促进多旋翼无人机产业的发展。

## 一种自动投饲系统的上料装置

发明人：史颖刚摘要： 本实用新型公开了一种自动投饲系统的上料装置，本实用新型公开了一种室内工厂化水产养殖自动投饲系统上料装置，属于水产养殖技术领域；本实用新型提供了室内工厂化水产养殖自动投饲系统的上料机构，建立了一种通过气力输送饲料的料仓自动上料模式。该上料装置能与室内工厂化水产养殖自动投饲系统的其他子系统有机配合，提高了机械化和自动化水平，降低了劳动强度，节省了劳动力成本支出。

## 一种免切块直榨式瓜类榨汁机

发明人：杨帆

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 一种免切块直榨式瓜类榨汁机，它包括榨汁刀具、高速电机和调节装置。榨汁机刀具由挠性切块刀片组和刚性榨汁刀组组成，主轴为实心轴通过轴承外套空心轴的复合轴，实心轴连接刚性榨汁刀组，空心轴连接挠性切块刀片组。挠性刀具上方有压环和限位环，高速电机通过减速器分别将动力传递给实心轴和空心轴。本实用新型能够保持瓜壳完整的前提下完成打孔、切块、榨汁的工作，简化榨汁流程，结构简单，体积小，榨汁效率高，并能增加榨汁乐趣。

## 一种深松机的镇压辊

发明人：黄玉祥; 祝清震; 张鹏鹏

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型涉及一种深松机的镇压辊，包含牵引臂、角度调节臂、带座轴承、压辊、刮泥刀架、月牙状碎土齿、刮泥刀和主轴，其中牵引臂上端与角度调节臂通过销钉固定在深松机机架后端，牵引臂下端通过带座轴承固定有刮泥刀架，同时，压辊两端的主轴与带座轴承过渡装配，刮泥刀固定在刮泥刀架内侧，月牙状碎土齿固定在压辊外表面。该镇压辊结构简单，碎土能力强，工作后地表平整，同时具有调节压辊高度和自动刮土的功能。

## 一种基于单目视觉导航的小型落叶清扫粉碎机

发明人：蒋扬军

摘要： 本实用新型提供了一种基于单目视觉导航的小型落叶清扫粉碎机，包括落叶粉碎吸收装置、行走底盘、粉碎机车体外壳、单目视觉导航装置、粉碎动力装置、蓄电池、主控系统、吸力装置，落叶粉碎吸收装置包括粉碎吸头外壳、粉碎刀片、前轮和平衡连杆机构，粉碎刀片安装在粉碎吸头外壳内部，前轮安装在粉碎吸头外壳下方，平衡连杆机构一端与粉碎吸头外壳转动连接，其另一端与行走底盘前端固定连接；通过上述技述方案的单目视觉导航装置采集行走路径和落叶情况，经主控系统分析处理后控制行走底盘、粉碎动力装置、吸力装置，并由吸力装置提供吸力，将落叶吸入落叶粉碎吸收装置后，传输至吸力装置中存储，完成清扫任务。

## 一种果园施肥专用深松开沟铲

发明人：赵友亮

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型公开了一种果园施肥专用深松开沟铲，由深松铲、开沟铧、两块筋板构成，两块筋板沿开沟铧的纵向对称焊接在开沟铧的底面，深松铲的铲柄的后倾段通过螺栓连接安装在两块筋板的间隙中，深松铲通过其铲柄的后倾段与两块筋板之间的螺栓连接，实现其与开沟铧之间的固定安装和拆卸；该果园施肥专用深松开沟铲能同时进行开沟和深松作业，通过调节开沟铧在深松铲的铲柄的后倾段上的安装位置，能调节作业时的开沟深度，能达到开浅沟、深施肥的作业效果，作业时土壤翻动量小，对果树根系的破坏小，对作业机具配套动力要求不高，结构简单，实用性强。

## 一种投喂机下料板

发明人：马保伟

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 一种投喂机下料板，包括支架和安装在支架上方的转板，转板通过转轴连接在支架上，转板上放置有滑板，滑板通过固定钩固定到转板上，滑板下端接有推拉手柄，推拉手柄上装有配重块，传感器固定在支架上，下料时滑板上端抵在压力传感器上，不下料时滑板可放置水平。本实用新型实现了下料板既能满足下料需求，又能不增大投料机的外形尺寸，且能对投喂流量进行测量反馈，有助于提高投喂机的自动化水平。

## 一种自走式饲喂机

发明人：李卫

摘要： 一种自走式饲喂机，它包括机架和安装在机架下方的万向轮和轮毂电机轮及万向轮，机架的上方放置有蓄电池和前控制面板及后控制面板，料仓与机架焊接为一体，料仓下装有螺旋输送器，螺旋输送器通过输送器安装座固定在机架上，螺旋输送器下方接有下料板，下料板通过铰链节固定在机架上，机架上装有步进电机安装座，步进电机通过步进电机安装座固定在机架上，步进电机通过涡轮蜗杆减速器和开式齿轮将动力传至螺旋输送器，机架的下料一侧装有光电传感器，机架下方装有光电传感器。能够一次完成循迹、定位、投料工作，实现牛羊投喂的机械化，解放生产力。

## 一种果品输送软管装置

发明人：陈军

摘要： 本实用新型公开一种果品输送软管装置，包括入嘴、输送管、弧片、弹性片、软布、果箱、海绵。其特征在于：所述的入嘴安装在输送管上，所述的输送管放置在果箱中，所述的海绵放置在果箱底部，所述的弧片固定在输送管的外部，所述的弹性片固定在输送管的内部，所述的弧片与弹性片连接，所述的软布固定在弹性片的前端，所述的弧片、弹性片、软布组成果品的阻挡机构。本实用新型可以对果品进行输送，并且在输送过程中通过阻挡机构降低果品下降速度，对果品进行保护，能够有效的节省劳动力，降低成本，提高作业效率，并且本实用新型结构简单，制作方便。

## 一种农业收获机器人的夜视导航系统

发明人：杨福增

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型公开了一种农业收获机器人的夜视导航系统，属于农业机器人导航领域。其特征在于，该夜视导航系统包括机器视觉模块，GPS模块，数据融合模块以及运动控制模块。所述机器视觉模块与GPS模块将采集的信息实时处理后传输给信息融合模块，信息融合模块将接收到信息进行融合处理后传输给运动控制模块，运动控制模块通过控制转向系统控制农业收获机器人运动，从而实现自主导航。本实用新型采用夜视成像系统，结合视觉导航与GPS导航，有效解决了夜视环境下农业收获机器人的导航问题，提高了导航的可靠性。

## 一种太阳能卷盘式喷灌机速度控制系统

发明人：朱德兰

摘要： 本实用新型公开了一种太阳能卷盘式喷灌机速度控制系统，它由转速采集装置和调速控制系统组成，转速采集装置由滚轮、盘卷车车桥、托管轮、转速传感器、竖直连杆、金属感应点、PE管、水平连杆构成，调速控制系统主要由卷盘直流驱动电机、减速箱、传动链条、链轮及控制箱组成。核心控制采用数字信号处理器，其原理是基于直流伺服电机调速特性利用数字信号处理器所设计的一款转速-电流双闭环受限单级式可逆脉宽调速系统，实现对喷灌机软管实时运行速度的闭环精确控制。该装置的优点是系统动态响应快，调速平稳，可满足卷盘式喷灌机软管匀速运动和精确灌溉要求，使喷灌机组的喷洒均匀系数增大，喷洒质量提高。

## 一种糜子种子发芽盒

发明人：屈洋

专利代理机构：西安亿诺专利代理有限公司61220

代理人：熊雁

摘要： 一种糜子种子发芽盒，涉及一种种子发芽盒。针对现有糜子种子发芽时存在的缺陷，提供一种具有节水及保水作用的糜子种子发芽盒。该糜子种子发芽盒，包括盒体和盒盖，所述盒体内设有发芽板，所述发芽板下设有吸水层，吸水层与盒体底部之间形成储水层，所述吸水层上、下部分别与发芽板、储水层连通。该发芽盒设有吸水层，通过吸水层的保水作用，保证种子发芽时始终处于湿润环境，采用脊形的盖体，具有节水的效果，发芽板上开设有多个穿过发芽板的孔，每个孔由上、下连通设置的排种孔和渗水孔组成，则保证种子发芽时对水的需求，具有保水功能。

## 一种小型履带式探测多机器人系统

发明人：杨福增; 李旭光

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型提供了一种小型履带式探测多机器人系统，主要包括：履带机器人子系统(1)和远程监控子系统(2)。履带机器人子系统(1)包括：单体履带机器人、摄像头、DSP处理器、无线发射模块、声纳传感器、蓝牙传输模块、遥控接收模块、ARM处理器和电机驱动；远程监控子系统(2)包括：主控机、显示界面、无线传输模块和遥控发射模块。在履带机器人子系统(1)中，每个单体的机器人结构上是相同的，从角色上分为领航机器人和跟随机器人；远程监控子系统(2)通过遥控模块对领航机器人发出控制指令，并可接收机器人通过无线传输模块反馈回来的图像信息。本系统能够同时指挥多个机器人完成野外侦查和探测等任务，提高了综合工作效率，对于突发情况和紧急任务有着重要意义。

## 一种小型双旋翼无人机的操纵机构

发明人：杨福增

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 一种适用于非共轴式小型双旋翼无人机的操纵机构，包括飞控系统托盘、主梁、旋翼系统吊舱；飞控系统托盘位于主梁中部，旋翼系统吊舱对称布置于无人机主梁的两端。旋翼采用正反桨，旋向相反；通过电机控制旋翼转速；通过控制舵机和拉杆系带动单自由度自动倾斜器转动，并使旋翼系统周期变距；采用钢片弹簧传递旋翼升力，限制并利用旋翼的挥舞运动。旋翼系统吊舱的结构为板材榫接式，用以安装舵机、电机、旋翼系统等。该双旋翼无人机能有效实施飞行器的航向、俯仰和滚转等姿态的控制，可具有较好的飞行品质，并适合小型无人机的设计特点，工艺简单、制造成本较低。

## 可自动报警的高速公路防护栏

发明人：姜守芳

摘要： 本实用新型涉及高速公路防护装置，具体地说，涉及一种可自动报警的高速公路防护栏。包括立柱、底座和连接在相邻两个立柱之间的横向护栏；所述立柱上安装有撞击传感器，所述底座内安装有分配了数字身份编号的报警信号发射器；所述撞击传感器作为报警信号发射器的触发装置与报警信号发射器相连接；每个报警信号发射器分别通过信号传输线与设置在高速公路监控室内的监控器相连接。当有车辆撞击到防护栏上时，撞击传感器就会触发报警信号发射器；报警信号传送至监控器后，监控工作人员通过报警信号发射器的数字身份编号精确追踪到发生交通事故的位置，进而在第一时间对受困人员展开救援，以避免不必要的人员伤亡，最大程度地降低损失。

## 一种基于垂直雾滴分布测量仪顶杆处的快速接头

发明人：杨福增

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型公开了一种基于垂直雾滴分布测量仪顶杆处的快速接头，包括快速接头母体和快速接头子体。在所述快速接头母体部分有凹槽及通孔；在所述快速接头子体部分有弹簧、卡销、按钮和斜Z型连杆。子体与母体连接时按下按钮，通过斜Z型连杆压缩弹簧使卡销缩进顶杆内，并将顶杆卡销部位对准母体凹槽向上推进，至卡销对准通孔时松开按钮，在弹簧的复位作用下卡销向外伸出，与母体通孔相卡，达到快速连接目的。此种快速接头零部件少、结构简单、操作快捷，有效地解决了现有垂直雾滴喷雾测量仪上顶杆与母体之间依靠单头螺纹连接时拆装效率低、多头螺纹连接无法实现安全自锁、一般快速接头结构复杂的问题，具有很好的实用价值。

## 一种基于垂直雾滴分布测量仪的调平装置

发明人：杨福增

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型公开了一种基于垂直雾滴分布测量仪的调平装置，属于果园喷雾机械领域。主要包括对安装垂直雾滴分布测量仪的轨道进行水平检测与调节的水平检测单元和倾角调节单元；用于智能化提醒是否调平的语音播放单元。水平检测单元的水平尺，平行固定在垂直雾滴分布测量仪的安装轨道的水平表面上，倾角调节单元主要由调节螺栓组成。本实用新型的调平装置结构简单易调，对操作人员无特殊要求，尤其特别适合在野外环境作业的设备调平。

## 一种田间精准灌溉无线监控系统

发明人：王斌; 孙培钦; 吴凤娇

摘要： 本实用新型涉及一种田间精准灌溉无线监控系统，其包括数据采集器、外围电路、控制回路和电源模块，其中，所述的数据采集器包括单片机、土壤墒情传感器、A/D转换模块，所述的土壤墒情传感器与A/D转换模块连接，A/D转换模块、温度传感器与单片机的输入端连接；外围电路包括显示屏、报警模块，分别与单片机的输出端连接；单片机与上位机之间通过第一无线模块和第二无线模块连接；控制回路包括依次连接的继电器、驱动电路和水泵，继电器与单片机的输出端连接。本实用新型系统的精度高，实时性强；节约了布线成本，降低了布线的难度，并实现了对田间土壤墒情情况的实时监测与精准灌溉控制，自动化程度提高。

## 一种果品筛选装置

发明人：陈军

摘要： 本实用新型公开一种果品筛选装置，包括传送带、从动轮、主动轮、传动带、筛选带、细软管、中软管、粗软管、销、果箱、电机、电线、蓄电池、机架。其特征在于：所述的传送带安装在从动轮、主动轮上，所述的从动轮安装在机架上，所述的主动轮安装在机架上，通过传动带与电机连接，所述的筛选带5固定在销上，所述的细软管上端固定到筛选带上，其下端伸入果箱，所述的中软管上端固定到筛选带上，其下端伸入果箱，所述粗软管上端固定到筛选带上，其下端伸入果箱，所述的销安装到机架上，所述的电机通过螺栓固定在机架上，所述的蓄电池安装在机架上，所述的电线与电机、蓄电池连接。本实用新型可以根据果品的大小实现机械化筛选，能够有效的节省劳动力，降低成本，提高作业效率，并且本实用新型结构简单，操作方便。

## 一种移栽机控制系统

发明人：史颖刚

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型公开的一种移栽机控制系统，启动按钮、急停按钮、停止按钮、计数传感器、光电传感器、行程开关和热保护开关分别接在可编程控制器的不同输入端口，五个电机驱动器的输入端，分别与可编程控制器的两个输出端口连接，输出端与五个电机分别相连，供水电磁阀与可编程控制器的两个输出端口连接，直流24V电源的正负极，分别与可编程控制器的输入端、输出端的正极和COM端连接，触摸屏控制器的输入端口，通过RS232总线与可编程控制器连接，后端与触摸屏连接，继电器互锁系统的信号端，与可编程控制器的两个输出端口连接，输出端连接到丝杆电机。该控制系统省时、省力、高效、高质量的移栽秧苗，价格不高，同时维修、保养简单。

## 一种剔除果树花穗的疏花器

发明人：杨福增

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型公开了一种剔除果树花穗的疏花器，它由支杆[1、2、7]、疏齿板[5]、主轴塔杆[6]三部分组成；竖直支杆[1]的上下端分别连接横支杆[2]和横支杆[7]，主轴塔杆[6]连接在横支杆[2]、[7]的左端，主轴塔杆[6]分成若干段疏齿板[5]并且可以单独拧开；每一个疏齿板[5]通过四个螺钉[3]固定在主轴塔杆[6]上，疏齿[4]和疏齿板[5]是一体的；该疏花器通过主轴塔杆[6]旋转带动疏齿[4]来实现疏花效果。本实用新型结构简单，安全实用可替代手动疏花从可用于目前所有常见的苹果等类型果树。

## 一种自动饲料供给装置

发明人：曹阳春

摘要： 本实用新型涉及畜牧业技术领域，特别是指一种自动饲料供给装置，包括围栏和设于围栏内的喂料槽，所述围栏呈圆形结构，所述喂料槽沿围栏内侧呈圆形结构，所述围栏中心处设有送料装置，所述送料装置包括底座和设于底座上的搅料桶，所述搅料桶与喂料槽之间连通送料管，所述送料管上设有阀门。本实用新型的上述技术方案的有益效果如下：结构简单，技术合理，操作方便，不仅便于畜禽的高效饲养管理，而且户外散栏饲养，能够节约成本并提高动物舒适度和畜禽产品品质，另外喂料槽足够大，能避免畜禽争抢食物而受伤，同时保证畜禽采食饲料的均一性。

## 用于研究害虫热致死动力学的加热板系统

发明人：王绍金; 李苇

摘要： 本实用新型涉及一种用于研究害虫热致死动力学的加热板系统，属于产后粮食的热处理杀虫技术领域，该系统包括铝制上下底板、上下电加热膜、害虫处理室、气体循环通道、温度控制器、计算机；上底板和下底板被放置在铝制保温箱中；上电加热膜和下电加热膜分别被固定在上下底板表面；害虫处理室由上下底板形成的空腔组成；所述上下底板中有气体循环通道；温度控制器与加热板通过电源线连接，该温度控制器通过两个T型热电偶传感器测量上底板和下底板的温度；计算机与温度控制器通过串行端口连接。本实用新型可以为试验害虫提供一个理想可控的均匀加热环境，可以系统的研究不同加热速率、加热时间以及加热温度对杀虫效果的影响，提供足够且可靠的害虫死亡数据，降低研发新技术的成本，促进杀虫技术的进步，极具科学研究价值。

## 快速评估害虫致死特性的气调加热板系统

发明人：王绍金

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型涉及一种快速评估害虫致死特性的气调加热板系统，属于产后粮食的高温气调杀虫技术领域，包括三个气瓶，一套气体混合装置，一台O2/CO2气体分析仪，一套加热板系统，五个玻璃转子流量计，三个气体减压阀，一个玻璃四通管，一个玻璃三通管和连接各部分所需的硅胶管；装有CO2的气瓶、装有O2的气瓶、装有N2的气瓶上分别设有三个气体减压阀，所述三个气瓶分别与第一玻璃流量计、第二玻璃流量计、第三玻璃流量计相连；气体混合装置10由电动机带动电动搅拌棒自动搅拌。本实用新型可以为试验害虫提供一个理想可控的均匀加热环境，可以系统的研究加热速率、加热时间、加热温度以及不同氧气/二氧化碳浓度组合对杀虫效果的影响，提供足够且可靠的害虫致死数据，降低研发新技术的成本，促进杀虫技术的进步，极具科学研究价值。

## 一种全自动面包机的蛋糕制作模块

发明人：杨福增; 李长骏; 杨鹏

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型是一种全自动面包机的蛋糕制作模块，包括有蛋糕桶、提把、打蛋器主轴、打蛋器、拔插头、连轴销、同轴变速器、密封圈、榫头、榫眼和螺母。提把与打蛋器刚性固联于打蛋器主轴上，由连轴销和螺母通过拔插头将打蛋器与同轴变速器的输出轴进行轴连接，构成打蛋机构整体。通过提把将打蛋机构放入蛋糕桶底部，同轴变速器底面与蛋糕桶底部通过榫眼和榫头配合固定。该实用新型采用模块化设计理念，充分利用现有全自动面包机的成熟设计，在不破坏原有全自动面包机功能的基础上提供的一种装卸容易、操作方便的独立蛋糕制作模块，遵循蛋糕制作的特殊工艺，使全自动面包机也能制作出蛋糕来，以丰富原有设备的功能，服务人民群众的生活。

## 一种直线加速式弹滑一体弹射器

发明人：杨福增; 李长骏

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 一种直线加速式弹滑一体弹射器，以现有蒸汽弹射器或电磁弹射器技术以及滑越式起飞甲板为基础，通过利用仿形滑道、仿形滑车和推杆使牵引器在弹射时可以沿滑越式起飞甲板上表面弧形加速运动，可以在不需要对现有直线加速式弹射器技术做大幅度改动的同时，将现有的直线加速式弹射器与滑越式起飞甲板相融合，形成一种既能为舰载机弹射加速、又能使舰载机滑跃起飞的弹射器，在充分利用现有技术的同时实现舰载机起飞的弹滑一体，不需要专门研制难度较大的弧形加速器，研制难度较低、结构简单、可靠性高。

## 空气净化制水机

发明人：耿旭; 胡锦; 陈彪

专利代理机构：深圳鼎合诚知识产权代理有限公司44281

代理人：郭燕; 彭家恩

摘要： 本实用新型公开了一种空气净化制水机，包括蒸发冷凝器、高压进气装置、及压缩机，蒸发冷凝器包括一封闭的内腔及连通该内腔与外界的入风口和出风口；高压进气装置包括入风口和出风口，出风口与蒸发冷凝器的入风口对接，用于为蒸发冷凝器鼓入高压空气；压缩机包括冷媒管，用于制冷的部分冷媒管伸入蒸发冷凝器的内腔，高压进气装置入风口和蒸发冷凝器出风口均设有空气过滤装置。在高压进气装置入风口设有空气过滤装置，对鼓入高压进气装置的空气进行过滤净化，空气中的尘埃和异味被过滤，使得制出水更加干净，空气更加清新，且在蒸发冷凝器出风口也设有空气过滤装置，对空气进行二次过滤净化，进一步提高了排出的空气的质量。

## 一种液压冲击式果园挖坑施肥覆土机

发明人：杨福增

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型公开了一种液压冲击式果园挖坑施肥覆土机，包括机架(1)、挖坑覆土装置、施肥装置和行走装置；挖坑覆土装置通过螺栓固定在机架(1)上，施肥装置设置在机架(1)右侧，行走装置焊接于机架(1)下方。所述挖坑覆土装置中设置有液压冲击机构(6)；所述行走装置包括万向轮(15)和万向轮支撑梁(16)，万向轮支撑梁(16)水平放置并焊接在机架(1)下方，万向轮(15)设置于万向轮支撑梁(16)下方。相对于现有的果园挖坑施肥覆土一体机，液压冲击机构能对挖坑覆土装置施加高频率的冲击能，使得挖坑时阻力减小，提高挖坑效率；设置行走机构，通过合理布局使整机更加稳定。

## 一种液压冲击式果园挖坑覆土机构

发明人：杨福增

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型公开了一种液压冲击式果园挖坑覆土机构，包括机架(1)、挖坑覆土装置与行走装置；挖坑覆土装置通过螺栓固定在机架(1)上，行走装置焊接于机架(1)下方。所述挖坑覆土装置中设置有液压冲击机构(6)；所述行走装置包括万向轮(15)和万向轮支撑梁(16)，万向轮支撑梁(16)水平放置并焊接在机架(1)下方，万向轮(15)设置于万向轮支撑梁(16)下方。相对于现有的果园挖坑覆土机构，液压冲击机构能对挖坑覆土装置施加高频率的冲击能，使得挖坑时阻力减小，提高挖坑效率；设置行走机构，通过合理布局使整机更加稳定。

## 一种适合于不同行距的果园采摘平台

发明人：陈军

摘要： 本实用新型公开一种适合于不同行距的果园采摘平台，包括采摘平台、左上拉杆、右上拉杆、下拉杆、销、主液压臂、机架、右液压臂、左液压臂。其特征在于：所述左上拉杆下端安装在机架的左侧，上端通过销与采摘平台连接，所述右上拉杆下端安装在机架的右侧，上端通过销与采摘平台连接，所述下拉杆下端通过销安装在机架上，上端通过销与采摘平台连接，所述主液压臂上端通过销与下拉杆连接，下端通过销安装在机架上，所述右液压臂上端通过销与右上拉杆连接，下端通过销安装在机架上，所述左液压臂上端通过销与左上拉杆连接，下端通过销安装在机架上。本实用新型可以同时实现升降、横向移动，可以适用于不同行距果园中的作业并提高作业效率，并且本实用新型结构简单，操作方便。

## 一种刮除果树腐烂病病灶组织的刀具

发明人：史颖刚

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型公开了一种刮除果树腐烂病病灶组织的刀具，该刀具包括主刀具和副刀具，主刀具包括主刀具刀柄、主刀具刀体、主刀具刀刃、主刀具内螺纹；副刀具包括副刀具外螺纹、副刀具刀体、副刀具刀刃、副刀具装卸块；主刀具刀柄和电机连接，输入动力，带动主刀具刀体和副刀具刀体绕中心轴线旋转，带动主刀具刀刃和副刀具刀刃旋转，对果树腐烂病病灶组织进行刮除；当病灶组织位于树身较光滑平整处时，只使用主刀具对病灶组织进行刮除操作；当要对果树枝桠处的病灶组织进行刮治时，将副刀具安装至主刀具上，使用副刀具，对病灶组织进行刮除。

## 一种节水型鱼卵孵化装置

发明人：史颖刚

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型公开了一种节水型鱼卵孵化装置，包括水箱、溢水管、孵化器、进水管，所述的水箱和进水管，组成高位水源处理箱，水流满后，由溢水管溢出，所述的进水管上部和孵化器通过金属接口连接，所述的溢水管，前端与水箱连接，后部与过滤器连接，所述的过滤器，上部与溢水管连接，下部通过水管与可调速水泵连接，所述的可调速水泵，前边与微型空调连接，后部与增氧机连接，左边通过水管与过滤器连接，所述的微型空调，后部与可调速水泵连接，前部与进水管连接，所述的进水管，其上有循环水调节阀门，上部和孵化器通过金属接口连接，左边与出苗支管连接，所述的出苗支管，其上有集苗阀门，前端与进水管连接，后端与集苗箱连接。

## 一种鱼卵孵化器水循环系统

发明人：史颖刚

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型公开了一种鱼卵孵化器水循环系统，包括孵化桶、过滤器、水泵、温度传感器、微型制冷空调、增氧机、PH计、进水阀门和出水阀门。所述孵化桶的出水管，中间装有排水阀门，后部连接过滤器的后端，过滤器前端连接进水管，进水管中间装有水泵、进水阀门，前端链接孵化桶；孵化桶外侧的最底部，安装有增氧机，可对孵化水循环系统供氧，增氧机的上部，安装微型空调，可调节孵化水循环系统温度，微型空调的上部，安装温度传感器，可测量孵化水循环系统温度，温度传感器的上部，安装PH计，可测量孵化水循环系统PH值。本水循环系统，调节水质，重复利用水资源，技术方案简单，减轻劳动强度，制作、经营成本低，提高了鱼卵孵化效益。

## 一种可刹车的万向轮拉杆行李箱

发明人：杨福增

王帅先; 于龙飞; 朱利元; 刘文涛

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型公开了一种带刹车系统的万向轮拉杆行李箱，包括箱体，拉杆，箱体的底部有四个万向轮。其特征是：与拉杆同侧一面的两个万向轮上有刹车机构，刹车旋钮置于拉杆把手一侧，万向轮轮子内部有沿圆周方向均匀分布的凸起，万向轮的轮轴与轮架之间固定有弹簧A、卡块、偏心机构，偏心机构与刹车线相连，刹车线末端有复位弹簧B，在拉杆把手上有刹车旋钮，向左拨刹车旋钮时，刹车线拉紧，使偏心机构松开对卡块的下压，在弹簧A的复位作用下卡块上移，与万向轮轮子内凸起相卡，达到刹车防滑的目的。本实用新型可以有效地防止行李箱任意滑移，且结构简单，操纵方便，具有很好的实用价值。

## 一种助老机器人

发明人：史颖刚

摘要： 实用新型公开了一种助老机器人，属于机器人技术领域。该助老机器人的基本结构包括行走装置、单机械手抓装置及控制监测装置。电机Ⅰ、电机Ⅱ、电机Ⅲ、电机Ⅳ安装在底盘底部，分别控制四个轮子，机器人正前和正后分别安放光电开关Ⅰ、光电开关Ⅱ，用于机器人行走中避障和感应夹持或放置信号，控制板通过铜柱安放在底盘上部，控制机器人的总体功能，单机械手抓装置通过U型支架安放在底盘上部，由直流电机Ⅰ、直流电机Ⅱ实现对物体的夹持功能，直流电机Ⅰ实现手抓的高低升降控制，直流电机Ⅱ实现手爪的夹紧与放松控制。本机器人底盘和U型支架采用铝板材，使用螺栓、螺钉连接，拆装方便，单机械手抓装置使用齿轮机构Ⅰ、齿轮机构Ⅱ和凸轮机构进行传动，结构简单，可靠性高。本实用新型可在竞赛中实现自动化助老服务。

## 一种车辆实时油耗测试装置

发明人：杨福增; 李旭光

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型公开了一种车辆实时油耗测试装置，属于车辆油耗电子测试技术领域，包括瓶塞(1)，通气孔(2)，螺栓(3)，固定件(4)，燃油瓶(5)，红外对射光栅信号发射端(6)，红外对射光栅信号接收端(7)，阀门(8)。螺栓(3)和固定件(4)使红外对射光栅信号发射端(6)和红外对射光栅信号接收端(7)固定于燃油瓶(5)上；红外对射光栅信号发射端(6)可向红外对射光栅信号接收端(7)发射信号。其通过红外对射光栅发射的传感信号检测机动车燃油消耗，可帮助分析车辆实时油耗与行驶情况之间的关系以及各种发动机的油耗测试和分析等方面，使探寻车辆经济车速更加方便和快捷，精确度高，结构简单且容易实现，通用性强。

## 一种射频加热系统上极板电压的测量装置

发明人：王绍金; 王昆; 朱瀚昆

摘要： 本实用新型公开一种射频加热系统上极板电压的测量装置，包括电流表、铜板、元器件盒。所述电流表与元器件盒之间由屏蔽性较好的导线连接；所述元器件盒与射频加热系统上极板之间由刚性的铜板连接；所述元器件盒被固定在射频加热系统上极板上方的钢架结构上；所述电流表被置于射频加热腔的外部。本实用新型针对以往射频加热系统上极板电压获得方法操作比较复杂且精度较难保证的问题提供一种操作简单、实用性强、精度高的射频加热系统上极板电压的测量装置。

## 一种山区弯道车辆检测电路及基于该电路的预警器

发明人：李丹生

专利代理机构：西安智大知识产权代理事务所61215

代理人：段俊涛

摘要： 一种山区弯道车辆检测电路，包括：在弯道一端入口处沿道路方向依次设置的红外对射传感器一和红外对射传感器二，以及在弯道另一端入口处沿道路方向依次设置的红外对射传感器三和红外对射传感器四；本实用新型还提供了基于山区弯道车辆检测电路的预警器，包括连接各红外对射传感器的控制电路；以及与控制电路连接且安装于红外对射传感器一和红外对射传感器二所在弯道一端入口位置的用于显示红外对射传感器三和红外对射传感器四检测结果的LED显示屏一；和安装于红外对射传感器三和红外对射传感器四所在弯道一端入口位置的用于显示红外对射传感器一和红外对射传感器二检测结果的LED显示屏二，本实用新型可增加在山区公路弯道会车的安全性。

## 一种花盆旋转底座

发明人：张智

摘要： 本实用新型公开了一种花盆旋转底座，包括底座外壳，所述底座外壳内设有气缸，所述气缸上端连接有伸缩杆，所述伸缩杆一端与气缸螺纹连接，另一端穿过所述底座外壳螺纹连接有支撑板，所述支撑板上设有固定套，所述固定套内设有转轴，所述转轴上设有大齿轮，所述大齿轮下端固定有底盘，所述固定套一侧设有电机，所述电机的转轴上设有小齿轮，所述大齿轮与小齿轮啮合，所述转轴上设有轴承，所述轴承嵌入在固定套内。本实用新型可以根据需要旋转底盘，从而调节盆栽植物周身光照均匀，且可以根据需要调整花盆的高低，且可以人为改变植物光照的强度。

## 一种利用离心机法测量土壤水分特征曲线的系统

发明人：方怒放; 倪玲珊

专利代理机构：重庆中之信知识产权代理事务所(普通合伙)50213

代理人：张景根

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型公开了一种利用离心机法测量土壤水分特征曲线的系统，包括离心机、离心管、集水筒、磁致伸缩尺、平衡筒、挡板，其中：离心机具有转轴、转盘和显示屏；离心管底部具有出水孔，离心管的管盖具有测量孔；集水筒包括筒身、集水隔板、单向水阀、防水透气阀，集水隔板上设有螺纹进水孔和螺纹透气孔，用于收集土壤样品排出的水；磁致伸缩尺安装在离心管的管盖处，用于测量土壤样品的伸缩量；平衡筒用于保证离心机转盘的平衡。本实用新型根据土壤样品压缩量和排水量可计算出土壤样品含水量并进行修正，并根据离心转速所对应的土水势即可测量出土壤样品的特征曲线，结果更准确，同时无需每次测量完毕后倒出水称重并再配平衡，节省了测量步骤。

## 一种土壤饱和导水率自动测定装置

发明人：方怒放; 倪玲珊

专利代理机构：重庆中之信知识产权代理事务所(普通合伙)50213

代理人：张景根

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型公开了一种土壤饱和导水率自动测定装置，包括供水装置、渗透装置、渗出水接收测量装置和底座，供水装置安装在底座上，在供水装置上设有进水口与出水口；渗透装置包括上环刀、下环刀、多孔板与漏斗，上环刀与供水装置相连，多孔板安装在下环刀的底部，上环刀与下环刀连接后固定在漏斗上，在底座上设置有自动升降架，漏斗固定在自动升降架上；渗出水接收测量装置包括至少三个相同容量的量筒和定时转动盘，定时转动盘可设定转动时间，每转动一次使一个量筒置于漏斗正下方。本实用新型具有结构简单、操作方便的特点，它可以自动实现进水和接渗透水的功能，自动化程度高，提高测量结果的精确度，且操作方法简单、造价低廉，便于推广应用。

## 多用途登高器

发明人：杨光

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型涉及一种多用途登高器，属于农业机械领域。针对现有大面积果园用的杆式摘果器，人长时间高举双手臂膀易酸痛，以及其他相关器具人在高处行走或升降不便、费力、可靠性低，或结构复杂成本高等缺点，本实用新型提供的多用途登高器，其特征在于：左右各自独立的两部分与人的两条腿固定，每一部分主要由空心管[1]组合和其内的滑块[2]组合两大部分组成。人腿可带动滑块组合中的卡销[21]、支撑杆[22]和脚踏板[23]，在空心管[1]的竖向滑槽[15]中交替滑动，升降所需距离后，滑块组合在斜向卡槽[16]中可定位，若达到所需要的高度，则在定位的同时用安全销[3]将滑块组合和承重的空心管组合固定。广泛用于果树高位摘果，及其他高处的家务和装修等工作。

## 一种人力开沟器

发明人：蔡东明

摘要： 本实用新型公开了一种人力开沟器，包括一根带把手的拉杆，所述拉杆的另一端呈U型槽，T型连杆的坚杆伸入拉杆的U型槽内前后分别通过销轴和调节螺栓固定连接；所述T型连杆的横杆两端各连接一根弯杆，所述弯杆的另一端连接有分土片，所述分土片下端连接有犁尖。使用时人倒退拉该开沟器，根据人体高度和开沟深度要求调节开沟深度调节孔。横杆上两个梨间距也可调节，使沟距符合行距要求。该开沟器具有省时省力，开沟笔直整齐均匀，深度宽度一致，用途广泛等优点。

## 一种果园秸秆与表层土壤双层覆盖机

发明人：朱新华

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 一种果园秸秆与表层土壤双层覆盖机，涉及农业机械领域。所述的覆盖机能将秸秆覆盖基质机械化覆盖在果园行间或株间，同时在秸秆覆盖层上进行薄土盖压。覆盖机包括两种设计方案，设计方案一的覆盖机至少包括拖车（9）、秸秆料箱（7）、秸秆基质铺料部件（11）、土壤耕整部件（2）、覆土辊（4）五个机构，能够完成果园土壤耕整、秸秆基质覆盖和薄土盖压步骤；设计方案二将方案一中的土壤耕整部件（2）去掉，简化结构，能够完成果园秸秆基质覆盖和薄土盖压步骤。该覆盖机适于旱区果园，特别是矮砧苹果园机械化秸秆覆盖，能够替代果园生草技术，抑草、保墒节水、提高土壤有机质、调节土温，降低生产成本，提高果品产量和质量。

## 一种定向定位播种机

发明人：崔永杰

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 一种定向定位播种机，包括工作台、输送装置、穴盘、压穴机构、定向种穴装置、负压排种装置、喷洒装置、导向杆、位置传感器及控制箱，所述工作台包括机架和工作台面；所述输送装置安装在工作台面上，输送穴盘按流水线的工作流程经过压穴装置、定向种穴装置、负压排种装置、喷洒装置；所述导向杆设置于输送带两侧，其宽度能调整；所述的位置传感器安装在上述装置的固定支架上；所述工作台面一侧下方设有控制箱；采用PLC进行整机控制，结合机器视觉技术的定向种穴装置实现种子调向，负压排种装置对调完向的种子进行定向定位播种，喷洒装置对播完种穴孔进行浇水，传感器对工作过程进行精确检测反馈，实现对大粒种子进行45°定向定位播种。该定向定位播种机可以解决人工摆种作业效率低，易疲劳的问题，培育出标准化幼苗，为实现自动嫁接、自动供苗、自动移栽提供有利的条件，保证自动化装置的工作效率与成功率。

## 一种果园秸秆覆盖机

发明人：朱新华; 陈胤嗣; 郭文川

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 一种果园秸秆覆盖机，涉及果园机械领域。拖拉机牵引一个带有秸秆料箱的拖车，秸秆料箱内部前方底部有一个出料辊，其下方的秸秆出料口接秸秆布料管；在秸秆布料管下方，拖车上铰接一个抛土器；抛土器的抛土口倾斜向上向后，处在秸秆布料管的出口的下方，抛土口的方向与秸秆布料管的出口朝向相交；抛土器在升降油缸作用下可升降，秸秆料箱在倾斜油缸的作用下可向前倾翻。该覆盖机能将秸秆覆盖在果园行间地面，并对秸秆层薄土盖压，适于果园或其他农地秸秆覆盖机械化作业，起到对土壤保墒、节水、抑草、增加土壤有机质、保温防冻、改善土质和土壤微环境等作用，特别适于矮砧苹果园。能降低秸秆覆盖成本，促进秸秆规模利用，实现农业增收增效。

## 一种双框结构式抗震应急门

发明人：郭文川; 李泽; 董金磊

摘要： 本实用新型涉及一种双框结构式抗震应急门，属于安全设备领域，它使用双结构门框，以外门框承受地震时墙体变形产生的挤压力来保护内门框，使人们在地震发生的第一时间可以顺利开门逃生，避免了常规门在地震发生时因墙体压迫使门框形变使得门难以顺利打开而造成宝贵逃生时间浪费的情况。其主要特点是：门框由内外两部分组成，内门框和外门框之间利用多根处于拉伸状态的高劲度系数的可拉压弹簧联接。地震发生时，墙体变形产生的挤压力作用在外门框上，外门框随之发生向内挤压的形变，联接在内外门框间的弹簧从拉伸状态转变为压缩状态，吸收了很大一部分能量，延缓了内门框的变形，为顺利逃生赢得了时间。

## 基于电动车电池组和往复式电锯的果实振动采摘系统

发明人：傅隆生

摘要： 一种基于电动车电池组和往复式电锯的果实振动采摘系统，属于农、林业果实采摘领域。包括电动车电池组、电压转换器、振动发生器、采摘头。电动车电池组作为移动式供电装置，电压转换器为DC-DC电压转换器，振动发生器为充电式往复式电锯，采摘头为一体化设计以替换电锯的锯条，并在与树干贴合处附加质软材料。工作过程中电压转换器将电动车电池组电压转换为与电锯相匹配的电压值，为电锯供电，其通过采摘头将动力传递到树干，使树干产生往复运动将果实振落。利用电动车在农田中的移动达到可移动连续性工作的目的。其优点是成本低，充分利用生活中常用的设备，操作简单容易掌握。另外，本实用新型所使用的电锯为频率可调的往复式电锯，所以该机可适用于不同大小的树干果实的采摘。

## 一种应用于测量土壤超声分散能量的实验容器

发明人：朱兆龙

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型属于实验仪器设备领域，具体涉及一种应用于测量土壤超声分散能量的实验容器。该容器为一体结构，主要包括容器口、内壁、外壁、上侧孔、下侧孔、底孔。内壁侧面成倾斜状，底部成圆弧状，内壁和外壁之间形成夹层空腔，上侧孔为四个宝塔形接头，在外壁上部同一平面内成360度均匀分布，下侧孔为四个宝塔形接头，在外壁下侧同一平面内成360度均匀分布，底孔为宝塔形接头，穿过外壁底部直接与内壁底部连接。利用该容器，不仅避免了同一土样进行多轮实验时不同轮次间的实验条件的不一致，而且通过形成局部真空环境使土样液体和外界环境隔绝，减少了超声波能量和土样液体热能量的损失，整体上提高了土壤团聚体实验系统的测量精度。

## 一种绞龙输送偏置式果园开沟施肥覆土一体机

发明人：闫小丽

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 针对果园机械作业空间小，现有后置式施肥机只能施用化肥且施肥均匀性差、施肥位置难以满足农艺要求，作业机地头不切断动力会出现漏肥等问题，本发明公开一种化肥、商品有机肥兼施，地头输肥绞龙动力自切断，防(肥)架空的绞龙输送偏置式果园开沟施肥覆土一体机。该机驱动动力来源于拖拉机动力输出轴，其开沟刀固连在机架右侧，实现疏松土壤及施肥后覆土；前支撑轮偏右安装，两后轮两侧安装，平衡整机及承载质量；排肥动力由后左轮是否受力控制；肥料受分段式排肥绞龙与绞龙正上方的搅拌钉齿作用，将肥箱中的肥料输送到排肥口，用排肥口开度大小控制施肥量；利用开沟刀后端设置的S形刮土滑土板，将疏松的土壤抬升瞬间实现施肥覆土。

## 一种用于树木施肥的工具

发明人：周建云

摘要： 本实用新型涉及农业设备技术领域，特别是指一种用于树木施肥的工具，包括输料管和与输料管相配合的推杆，所述输料管底端设有用于将输料管插入土壤的尖端部，所述输料管内下方靠近尖端部设有挡板，所述挡板中心处设有通孔，所述通孔内径与推杆直径相同，所述推杆下方靠近端部设有定位环，所述推杆顶端设有握手部。使用时，将推杆放入输料管内，推杆的底端穿过通孔，避免将输料管出入土壤的同时，土壤进入输料管。本实用新型的上述技术方案的有益效果如下：结构简单，技术合理，操作方便，提高了劳动效率，并且将肥料均匀的施在土壤里，提高树根对肥料的吸收率。

## 一种树木灌溉设备

发明人：周建云

摘要： 本实用新型涉及林业树木灌溉技术领域，特别适用种植于平地树木的根部渗灌的一种树木灌溉设备，包括若干预埋于植树区两侧土壤的渗灌装置，所述渗灌装置通过水管相互连通，所述渗灌装置包括注水部和渗灌部，所述渗灌部设于注水部下方，所述渗灌部预埋于土壤内，所述渗灌部与注水部相互连通，所述渗灌部上设有若干渗灌孔，所述注水部两端为用于连接水管的注水口。本实用新型的上述技术方案的有益效果如下：结构简单，技术合理，操作方便，大大降低了树木灌溉的工作量，并且能很好的实现树木根部的渗灌。

## 一种园林害虫防护装置

发明人：周建云

摘要： 本实用新型公开了一种园林害虫防护装置，包括支架和防护网袋，所述防护网袋通过卡扣固定在所述支架上，所述支架为透明套管，所述套管内设有若干灯珠，所述灯珠为LED生长灯，所述支架下端螺纹连接有电池盒，所述电池盒内设有太阳能蓄电池，所述电池盒外包裹有太阳能接收板，所述太阳能接收板外包裹有透明防水玻璃层，所述太阳能接收板通过电源线与所述太阳能蓄电池相连，所述太阳能蓄电池通过电源线与所述灯珠相连，所述防护网袋口上设有弹力带，所述弹力带两端设有魔术贴，所述防护网袋内设有若干空心圆环，所述空心圆环上设有一加药口和若干通孔。本实用新型结构简单，操作方便，效果明显，在防虫的同时，可以通过LED生长灯促进植物的生长。

## 一种新型马铃薯收获集薯装置

发明人：朱瑞祥

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型涉及一种新型马铃薯收获集薯装置，由检测、控制、液压装置及滑轮组件、集薯箱和机架等组成。集薯箱箱壁固定在机架上，活动箱底在箱壁内倾斜放置，后侧箱壁最下方中间位置设有卸料口；检测装置中的光电传感器安装在左右两侧箱壁上边缘处，前后各一套，均配有保护罩，位置传感器安装在活动箱底与机架之间；滑轮组件中的定滑轮固定在机架上，动滑轮固定在液压缸伸出端，液压缸安装在集薯箱下方的机架上，钢丝绳一端与活动箱底连接，另一端固定在机架上；控制装置安装在驾驶室内。本实用新型可自动将马铃薯跌落高度控制在安全范围内，有效解决集薯时的伤薯问题，且装袋方便，可大大减轻驾驶员的工作强度。

## 半自动小型鲜莲子去芯机

发明人：邱昕洋

摘要： 本实用新型公开了一种属于农业机械领域中的半自动小型鲜莲子去芯机，旨在解决目前手工去芯的费时费力的缺陷。它包括机架、传送系统、卸料系统、去芯系统，所述的去芯系统由步进电机、V带、凸轮轴、凸轮、去芯装置组成，所述的传送系统由步进电机、V带、链轮、链条组成，所述的卸料系统由落料孔和卸料辊组成，所述的链条的每个链节上设有凸台，凸台上放有随形夹具。本机器具有体积较小，操作方便灵活，重量较轻，结构紧凑，可靠性高的特点，使用费用低廉，能有效提高莲子去芯的效率，节省大量的人力资源，可满足广大农民群众的使用要求。

## 一种智能土壤水分测量装置

发明人：苏宝峰; 高桢

摘要： 本实用新型公开了一种依据土壤类型自动进行拟合参数标定的智能土壤水分测量装置，所述装置包括嵌入式系统、多模卫星信号接收模块、介电常数测量电路、数据存储模块、显示模块、供电模块。嵌入式系统内置全国土壤类型分布的数据库及对应传感器校正模型参数，该装置通过多模卫星信号接收模块获取测量点的经纬度，嵌入式系统将测量点的经纬度坐标与数据库中的位置信息匹配，确定测量点对应的土壤类型和测量模型，介电常数测量电路的测量输出值结合相应的测量模型解算出土壤水分，存储在数据存储模块中并通过显示模块显示。该装置操作方便，测量准确，实现了在不同土壤类型下土壤水分的准确测量，有效地解决了因测量模型固定而造成的不同土壤类型下测量结果误差大的问题。

## 一种小型旋耕起垄成穴一体机

发明人：陈军

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型公开一种小型旋耕起垄成穴一体机，包括变速箱、成穴链轮箱、机架、成穴器升降架、成穴器支架、链轮箱、成穴机构、地轮、起垄刀、刀轴、曲柄、连杆、成穴杆、滚子、滚子轨道、摇杆、成穴机壳；其特征在于：所述变速箱连接刀轴，带动起垄刀旋转，完成起垄动作，所述成穴链轮箱连接在机架上，所述成穴器升降架用于调节成穴机构的高度，所述地轮通过链轮箱和成穴链轮箱传递动力给成穴机构，所述成穴机构是由曲柄、连杆、摇杆和成穴机壳组成的曲柄摇杆机构，所述滚子在曲柄的带动下在滚子轨道运动，所述成穴杆与连杆铰接点运动轨迹向下平移后为滚子轨道，用于确保成穴杆始终垂直向下，所述成穴杆下部为楔形，其逆时针运动可在垄上成垂直方孔穴。

## 一种白萝卜辅助收获机

发明人：陈军; 王丙龙; 聂森

摘要： 本实用新型公开一种白萝卜辅助收获机，包括减速器、机架、支撑杆、车轮、齿轮箱、厚刀片、圆盘、长转轴、短转轴、薄刀片、轴承端盖、支撑板。其特征在于：所述减速器通过螺栓固定到机架上，所述支撑杆上端通过焊接固定到机架上，下端通过焊接固定到齿轮箱上，所述支撑板通过焊接固定到齿轮箱的两端，所述车轮通过轴承安装到支撑板上，所述短转轴通过齿轮箱与减速器连接，所述圆盘固定到短转轴上，所述薄刀片通过螺栓固定到前端圆盘7上，所述长转轴安装到齿轮箱上，所述圆盘固定到左右长转轴上，所述厚刀片通过螺栓固定到左右圆盘上，所述轴承端盖通过螺栓固定到齿轮箱上。可以高效率的进行切缨工作和碎土工作，减小农户的劳动强度，提高整体作业的效率。

## 一种红薯秧晒秧机

发明人：陈军

摘要： 本实用新型公开一种红薯秧晒秧机，包括悬挂架、减速器、机架、上传动轴、齿轮箱、切盘、下传动轴、秧爪。其特征在于：所述悬挂架通过螺栓固定安装到机架上，所述切盘固定安装到下传动轴上，所述下传动轴通过齿轮箱与上传动轴连接，所述上传动轴与减速器连接，所述减速器通过螺栓与机架固定。本实用新型可以对红薯秧进行分离和搬运作业，从而完成红薯秩的晾晒，能够有效的节省劳动力，降低成本，提高作业效率，并且本实用新型结构简单，制作方便。

## 一种马铃薯捡拾机

发明人：党小选

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型公开了一种马铃薯捡拾机，包括L型机架、地轮，地轮安装在L型机架横杆右端下边；所述L型机架坚杆的顶部安装有减速器，减速器的输入轴通过联轴器与万向节的输出轴连接，减速器的输出轴上安装有转动轮，转动轮通过链条与安装在L型机架横杆上的第一链轮连接；L型机架横杆中间通过支架安装有主轴，主轴上安装有链轮，链轮通过链条与第一链轮连接；主轴上连接有拨齿架，拨齿架上分布有若干拨齿；拨齿架中心设有收集斗，其两侧设有侧板，上边设有护板，侧板上连接有侧箱架，侧箱架上置有侧箱，L型机架横杆后端设有座椅。该机具有收获效率高、性能好、破皮率低，结构简单，操作维修方便等特点。

## 一种猕猴桃防护衣

发明人：安成立

刘占德; 张超; 龙周侠; 郭学雨; 王逸珺

专利代理机构：西安弘理专利事务所61214

代理人：罗笛

摘要： 本实用新型公开了一种猕猴桃防护衣，包括本体，本体包括固接的内纸层和防水的外纸层，本体上粘贴有防水双面胶，本体为三角形，本体每个边的长度为13-28cm。本实用新型一种猕猴桃防护衣成本低廉，结构简单；并且本实用新型一种猕猴桃防护衣只需将本体卷成类似锥体状，然后用防水双面胶粘贴即可，使用方便，同时工作效率高。

## 高低床用可收放式扶梯

发明人：代睿; 邱昕洋

E06C7/08(2006.01)I; A47C19/22(2006.01)N

摘要： 本实用新型公开了一种高低床用可收放式扶梯，旨在提供一种有收放功能，体积小、便于上下、美观且成本低的高低床上下扶梯。它包括梯身、长杆、导轨槽三大部分。伸缩长杆和旋转“凸”字型踏板可以使滚轮滚动来实现梯子收放，弹性挡板和细铁杆稳定梯身和踏板。本实用新型适用于宿舍的高低床。

## 土壤凝结水测定装置

发明人：张建国

本国优先权：2014105618975 2014.10.12 CN

摘要： 本实用新型实施例提供了一种土壤凝结水测定装置，涉及土壤学研究领域，可以准确测定干旱半干旱区不同深度土壤凝结水量，并确定其来源，从而提高土壤凝结水的测试精度。所述装置包括：外筒(1)，所述外筒(1)上端通透，底部为钢丝网或尼龙网(11)；多个载土圆盘(2)，所述载土圆盘(2)上端通透，底部为钢丝网或尼龙网(21)，侧壁装有提手(22)；封口器(3)，用于封闭所述外筒(1)的上端或下端。

## 一种果树腐烂病用刮刀

发明人：杨俊

摘要： 本实用新型公开了一种果树腐烂病用刮刀，包括刀头和刀柄，所述刀头在轴线方向为圆柱面,所述刀头分为两部分，所述刀头靠近刀柄一部分的圆柱面的表面设有若干切削刀刃，刀刃之间为容屑槽，所述刀头靠近刀柄部分圆柱面直径为15～25mm，所述刀头远离刀柄的一部分设有钻头，所述钻头外轮廓半径为5～10mm。本实用新型结构简单，使用安全，操作舒适，能够充分刮去果树腐烂病组织，提高果树成活率。

## 一种适合农村煤柴灶的长颈沼气灶

发明人：杨选民; 富良; 薛少平

F24C3/12(2006.01)I; F24C1/02(2006.01)I

摘要： 一种适合农村煤柴灶的长颈沼气灶，包括燃烧器壳体和鼓风机，所述燃烧器壳体和鼓风机通过长度可以伸缩鼓风管连接，燃烧器壳体的顶部连接有燃烧器分火器，其两侧分别安装有火焰探针和打火针；所述火焰探针和打火针分别通过导线与电子控制器连接；所述电子控制器内有强力点火电路、安全阀开启维护电路和安全报警控制电路及报警灯；所述鼓风管的中部与燃气导管的一端连接，所述燃气导管的另一端经过安全阀、燃气调节阀门与进气管嘴连接；该长颈沼气灶具有打火、探火、安全保护及高效燃烧等多种功能，符合安全、环保的理念。

## 一种混凝土剪切试验仪器

发明人：李宗利; 惠弘毅

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型涉及一种混凝土剪切试验仪器，包括上下对称设置的底座，所述底座中间安装了一排滚子，所述的滚子上边放置有滑块，所述滑块上设有弧形槽，所述弧形槽的两边对称的设有连接孔，带孔的弧形件的一端插入弧形槽内通过销钉与滑块连接；所述弧形件的另一面呈L型截面，所述弧形件的L型截面其上设有垫板。本实用新型通过使用不同尺寸的垫板，可适用于不同尺寸试件的剪切试验；通过在底座槽内滑动弧形件可实现不同角度的剪切,能始终保持中心不偏离中心线；可利用压力机施加垂直荷载，将试块剪断后通过静力平衡条件解析剪切面上的法向正应力和切向剪应力，从而绘制法向正应力σ和切向剪应力τ的关系曲线，可求得混凝土试块的内摩擦角和内聚力。

## 一种丘陵山地独轮多功能小型农机具

发明人：杨福增

A01B51/02(2006.01)I; A01B71/06(2006.01)I; B62B3/00(2006.01)I; A01B33/02(2006.01)I; A01C7/06(2006.01)I

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型公开了一种丘陵山地独轮多功能小型农机具，该机由发动机、机架、传动装置、控制装置、行走机构及可拆装的货箱、旋耕装置、开沟施肥播种装置等构成。发动机安装在机架上方靠前位置，与传动装置皮带连接，经齿轮将动力传递给行走机构，用于驱动独轮旋转；货箱与机架用销轴铰接，安装在机架正上方偏后位置，用于货物运输；旋耕装置经链条与传动装置连接，将动力传递给旋耕刀轴，驱动旋耕机耕作；开沟施肥播种装置用螺栓铰接与机架下方，排种排肥轴由独轮经软轴驱动，用于开沟、施肥、播种及镇压。该机可通过选用不同的配套装置实现运输、旋耕、播种、施肥等功能，适用于丘陵山地农耕作业。具有价格低廉、操作简单、机动灵活、一机多用等特点。

## 一种猕猴桃自动采摘分级机器人

发明人：李桢; 崔永杰; 王芃月

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 一种猕猴桃自动采摘分级机器人包括箱体，机械臂，末端执行器，自动分级装置，果实收集箱；架子上平面安装自动分级装置和机械臂，末端执行器安装在机械臂前端，自动分级装置通过电机架与架子上表面连接，果实分级箱安装在架子内部的L型导轨上；箱体可以实现机器人整体架构的搭建，机械臂可以实现末端执行器的输送，末端执行器可以实现果实的采摘，自动分级装置可以实现果实的分级，果实收集箱可以实现果实的收集；本实用新型提出一种具有猕猴桃自动采摘与分级的机器人，自动采摘节约了人力，提高效率；自动分级装置实现了采摘后立刻分级，节省了时间成本的同时也节省了运输成本。

## 一种基于垂直雾滴分布测量仪的专用运输小车

发明人：杨福增

摘要： 本实用新型公开了一种基于垂直雾滴分布测量仪的专用运输小车，本专用运输小车包括两个带有刹车装置的万向轮、两个行走轮、铁制车架、木质车板和拉车杆几部分。本专用小车的特点是在车板上面开了三条平行的长方形槽，有利于垂直雾滴分布测量仪轨道在车上放置，小车前部还设有适合放置测量仪蓄电池的方槽。利用该小车，可以满足雾滴垂直分布测量仪短距离运输，本专用小车实用性强，具有良好多的推广与应用价值。

## 一种视觉导航电动车试验平台

发明人：杨福增

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型公开了一种视觉导航电动车试验平台，包括电动车轮、万向轮、车身、蓄电池、超声波传感器、电动云台、摄像头、控制器和万向轮固定装置。该试验平台的两个前轮是电动车轮，两个后轮是万向轮，通过两个前轮的速度差实现差速转向；车身上固定有超声波传感器用来实现避障，摄像头通过电动云台固定在车身上用来采集图像信息，控制器处理采集到的图像信息，识别出道路，控制电动车轮的转速实现试验平台的导航。该试验平台可以方便的用来做视觉导航研究方面的试验、验证视觉导航算法，有很高的实用价值。

## 一种葡萄酒分析用滴定管

发明人：张予林; 刘雪莹; 张振文

专利代理机构：北京方圆嘉禾知识产权代理有限公司11385

代理人：董芙蓉

摘要： 本实用新型涉及一种葡萄酒分析用滴定管，包括主管体，主管体一端为滴嘴，所述滴嘴为弯折状，大体呈一V型结构，滴嘴具有第一竖管与引流管，其中第一竖管上设置控制阀，主管体另一端，在主管体的上端设置弯折补液管，本装置不仅可在高温滴定过程中使手持部位远离高温部分，敝口式补液器的设置可快捷进行多次实验。

## 一种采针式花椒自动采集器

发明人：孔维邈

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型涉及一种采针式花椒自动采集器，主要包括：机壳上(1)、电机(2)、皮带轮一(3)、皮带一(4)、皮带轮二(5)、皮带二(6)、刀具(7)、滚筒一(8)、皮带三(9)、采针(10)、机壳下(11)、滚筒二(12)、脱椒板(13)、皮带四(14)。该花椒自动采集器以制成便携腰包式的12V标准摩托车电瓶为供电电源，带动电机(2)工作。工作时花椒通过采集器一端的采摘口被皮带三(9)上的采针(10)带入采集器内，被刀具(7)切断，随皮带三(9)运送到脱椒板(13)使采得花椒与采针(10)分离，再运送到收集管内，完成采集工作。该花椒采集器体积小质量轻，成本低廉工作效率高，具有较强实用性和推广价值。

## 一种日光温室相变蓄热保温骨架

发明人：张勇; 邹志荣

专利代理机构：西安恒泰知识产权代理事务所61216

代理人：李郑建

摘要： 本实用新型公开了一种日光温室相变蓄热保温骨架，该日光温室相变蓄热保温骨架的形状是建筑结构中的各种型材构件，在型材构件内封装有无机相变混合材料。可以有效蓄积日光温室白天的富裕热量，并在夜晚缓慢释放提高室内温度，同时也可以有效地降低温室骨架的表面温度，进而达到保护温室采光面覆盖材料的功效。

## 一种由重力驱动的“S”型无碳小车

发明人：王海隆

A63H17/26(2006.01)I; A63H17/36(2006.01)I

摘要： 本实用新型公开一种由重力驱动的“S”型无碳小车，主要包括：前端为梯形的车架，车架后端安装有一对后轮，车架前端安装有前轮，后轮的直径大于前轮的直径。传动装置由重物通过定滑轮带动主动轴转动，将能量通过一对齿轮传递到从动轴上带动从动轴转动，使小车前进。转向装置通过主动轴两侧的偏心装置实现，偏心装置上的滑块与前端转向杆连接，使得小车每前进一段距离，都会固定转过固定的角度。前轮的前叉上安装有两个螺钉，分别调节转向杆水平方向的对称度与竖直方向上的垂直度，使控制更加精确。通过上述方式，本实用新型发明能量利用率高、运动轨迹精确，稳定性好，控制简单可靠，实现小车走“s”型路线的目的。

## 一种新型多功能落叶清扫机

发明人：蒋扬军

摘要： 本实用新型公开了一种新型多功能落叶清扫机，包括机身，伸缩软管、固定把手、可调把手、连接管、硬质塑料管、粉碎电机、软管轴、吸头和前万向脚轮，机身包括吸力电机放置箱、落叶存储箱、推杆、固定螺栓、机身万向脚轮，固定把手安装风力调节开关、总开关，可调把手与固定把手一起安装在硬质塑料管上面，硬质塑料管和伸缩软管通过连接管连接，粉碎电机通过连接传动装置软管轴传递至吸头，吸头通过伸缩软管硬质塑料管与机身连接；本实用新型的多功能落叶清扫机减小落叶清扫机体积，具有更好的机动性能，可更换吸头能适应多种作业环境，实现了一机多用的目的，具有较强的推广实用价值。

## 一种染色液量可调节的超薄切片的染色辅助装置

发明人：张国云

专利代理机构：西安恒泰知识产权代理事务所61216

代理人：李婷

摘要： 本实用新型公开了一种染色液量可调节的超薄切片的染色辅助装置，包括端盖，端盖上设置有一个贯通端盖两侧的通管，通管伸出端盖外侧的一端上通过可拆卸安装的吸液管连通有吸液件，通管伸入端盖内侧的一端上安装有染色吸管；所述的吸液管上安装有三通阀，吸液管上还加工有与三通阀配合的排气孔；转动三通阀可使得吸液件只与染色吸管连通吸取染色液，再转动转动三通阀可使得吸液件只与排气孔连通排气，反复吸取染色液，直至足量；所述的弹性条放置在染色吸管内，染色吸管吸入染色液用于为超薄切片染色；所述的端盖设置在不透光的支架瓶上，将染色吸管放置在不透光的支架瓶内，防止染色液见光。

## 一种超薄切片的染色辅助装置

发明人：张国云

专利代理机构：西安恒泰知识产权代理事务所61216

代理人：李婷

摘要： 本实用新型公开了一种超薄切片的染色辅助装置，所述的超薄切片的染色辅助装置还包括端盖，端盖上设置有一个贯通端盖两侧的通管，通管伸出端盖外侧的一端上连通有乳胶吸头，通管伸入端盖内侧的一端上安装有可拆卸式的染色吸管；所述的弹性条放置在染色吸管内，染色吸管吸入染色液用于为超薄切片染色；所述的端盖安装在不透光的支架瓶上，将染色吸管放置在不透光的支架瓶内，防止染色液见光。本实用新型的超薄切片的染色辅助装置能够实现染色吸管染色，操作简单，也减少了污染。本实用新型的超薄切片染色吸管染色法基本上可以避免污染，且操作程序简单方便，染色效果也有了很大提高。

## 一种果园作业平台的PLC控制系统

发明人：党革荣

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型涉及一种果园作业平台的PLC控制系统，该系统的PLC控制器内部存储有自定义控制逻辑程序，本地控制面板与PLC控制器相连用于实现对生产现场的运行监控和本地操控，无线遥控终端通过信号发射装置和无线接收模块与PLC控制器相连用于实现对于果园作业平台的远程无线遥控操作；传感器与PLC控制器相连用于检测左右履带行驶的速度和升降油缸的位置，监测系统的工作状态；电磁阀与PLC控制器连接用于控制左右驱动马达的转速和油缸的升降；报警系统与PLC控制器相连用于对系统故障进行检测判断，进行报警。本实用新型实现了对果园作业平台的电子控制，改变了传统的机械操作，减轻了劳动强度，提升了工作效率，增强了操作安全性。

## 一种丝状真菌纯化器皿及丝状真菌培养皿

发明人：樊明涛; 杨昆; 王静

专利代理机构：西安恒泰知识产权代理事务所61216

代理人：史玫

摘要： 本实用新型涉及一种丝状真菌纯化器皿及丝状真菌培养皿。所涉及的丝状真菌纯化器皿包括一中空管状器皿；所涉及的丝状真菌培养皿包括皿盖和皿体，所述皿盖内的顶壁上固接有中空管状器皿，且该中空管状器皿向皿体底部延伸但不接触皿体底部，所述中空管状器皿的侧壁上开设有通孔。本实用新型的中空管状器皿将培养皿内部空间分成两个部分，细菌生长在中空管状器皿内、接种点附近的培养基表面，真菌可以生长到中空管状器皿外侧培养基表面，将生长在中空管状器皿外侧培养基表面的真菌再进行一次分离，即可得到纯化的真菌。这种器皿能有效分离真菌与细菌，简化试验步骤，缩短纯化时间。

## 一种宽沟球轴承

发明人：郭康权

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型涉及一种向心球轴承装置，属于通用机械零件领域。为克服现有轴承不能实现轴向位移的不足，本实用新型公开了一种“凹”形断面的宽沟向心球轴承。将将传统球轴承的圆弧沟槽改为断面是两边为圆弧形，中间是一段直线的“凹”形断面、沟槽的宽度大于与钢球镶嵌部分弦长的“凹”形宽沟沟槽，使轴承在转动的同时，能够实现有限的轴向位移。本实用新型公开的宽沟球轴承有以下优点：(1)可以在回转同时，能够实现有限的轴向位移；(2)与曲沟球轴承配对使用，简化需要往复运动机械的结构；(3)结构简单，制造容易。

## 一种具有自动锁屏功能的农务通

发明人：徐杨

H04M1/22(2006.01)I; H04M1/725(2006.01)I

摘要： 本实用新型涉及通信技术领域，特别是指一种具有自动锁屏功能的农务通，包括话机主体和放置在话机主体上的话筒，所述话机主体上设有键盘、显示单元以及功能面板，还包括与话筒、键盘、显示单元和功能面板相连接的主处理器，所述话机主体上还设有用于拍摄该农务通使用者的头像画面的摄像头。本实用新型的上述技术方案的有益效果如下：技术合理，使用方便，具有自动锁屏功能，避免农务通内存储的信息泄露，并且可记录下农务通使用者的信息，当信息泄露时，便于查询偷取农务通中信息的使用者。

## 移动式山地喷药机

发明人：朱路路

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型公开移动式山地喷药机，属于喷洒机械领域。现有传统农药喷洒机，农药利用率不足30％，且需要人工背负，农药还对人造成生理伤害。本实用新型其特征在于包括控制箱、变量喷药端及风送系统。控制箱包括电源、单片机、放大电路、流量传感器等，单片机所需的5V电源由电流控制器导出。所述流量传感器一侧接液泵入口，另一侧接软管。机架前端装可拆卸伸缩喷药杆，横向药杆通过合页连接实现折叠。横向药杆上有六个移动喷头卡和五个对称分布的送风口。该装置的优点在于机械负重代替人力负重，采用角速度控制器和流量控制器对喷药量进行控制，喷洒范围和高度可适时调整，风机可扰动植物叶片使其受药量均匀，避免药物回洒对人造成伤害。尤为适合对中低高度、间行种植的作物施药，操作简便，工作稳定，结构安全，便于维修。

## 一种新型擦手机

发明人：陈军

摘要： 本实用新型公开一种新型擦手机，包括擦手布、下卷筒、上支座、上卷筒、底座、杀菌装置、下支座、棘爪支座、棘爪、棘轮、手柄，外壳。其特征在于：所述下卷筒通过下支座安装到底座上，所述上卷筒通过上支座安装到底座上，所述棘爪支座通过螺钉安装固定在底座上，所述下卷筒和上卷筒通过擦手布连接起来，所述棘爪通过销钉固定在棘爪支座，所述棘轮安装固定在下卷筒上，所述手柄安装固定在棘轮的右侧，所述外壳安装固定在底座上。本实用新型杀菌效果好，节约资源，结构简单，成本低，易推广。

## 一种基于ARM和3G的鸟类鸣声监测装置

发明人：何东健

专利代理机构：西安西达专利代理有限责任公司61202

代理人：第五思军

摘要： 一种基于ARM和3G的鸟类鸣声监测装置，包括与现场数据采集器相连的远程服务器；现场数据采集器包括鸣声采集器、数据处理器、3G无线通信器及太阳能电源；嵌入式处理器控制板、温湿度传感器和风扇构成内部环境控制系统，通过温湿度传感器检测电路将温湿度传感器传来的数据转换成数字信号，将测量值传入嵌入式处理器控制板，判断系统电路装置内部温湿度状况，开启风扇将内部空气排出，3G无线通讯扩展板将采集的音频数据发送到服务器端；具有低功耗、体积小、适应湿地复杂环境和多变气候，能够长期稳定工作，且能够摆脱监测范围的限制和传输速率的局限，降低监测成本，提高监测效率的特点。

## 一种果园生物量分布探测装置

发明人：翟长远

A01M7/00(2006.01)I; G06Q50/02(2012.01)I

专利代理机构：西安智大知识产权代理事务所61215

代理人：段俊涛

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 一种果园生物量分布探测装置，分布探测装置包括RFID定位装置、生物量探测装置及喷雾系统；RFID定位装置包括多个RFID读卡器天线及若干RFID卡；生物量探测装置包括多个生物量探测传感器与信号处理装置；喷雾系统包括喷雾监控系统及喷雾机械系统，喷雾监控系统上设置有电动球阀、流量传感器、压力传感器、速度传感器和电磁阀来实现喷雾过程的动态监控，机械结构包括天线调节装置、多个移动固定机构以及多个保护筒装置，本实用新型可采集防治靶标的生物量信息，依据RFID定位装置、生物量探测装置、速度传感器的信息对喷雾机实现靶标生物量探测及作业过程的可追溯管理。

## 一种小型玉米脱粒机组合分体式主轴

发明人：于伍拾

摘要： 本实用新型公开了一种小型玉米脱粒机组合分体式主轴，包括有轴承（1）、刀具轴套（2）、钉齿（3）、内芯实体轴（4）、键（5）、键槽（6）。内芯实体轴（4）外表面和刀具轴套（2）内表面均铣有键槽，两者间进行键（6）连接，其中刀具轴套为三段分体式，刀具轴套外表面焊接矩形螺旋排列的钉齿（3），内芯实体轴（4）两端分别安装轴承（1），轴承通过轴承支座安装在机架上。本实用新型拆装更换方便、制造工艺简单、经济性好、实用性强，当钉齿刀具磨损或断齿，需要更换时，可只更换钉齿损坏的那段刀具轴套，而不需更换整个刀具主轴，从而大大降低维修费用，延长机器使用寿命，降低生产成本，增大农民收益。

## 一种用于测试混凝土三点弯曲断裂能的试块成形模具

发明人：李宗利; 王亚红; 赵青

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型公开了一种用于测试混凝土三点弯曲断裂能的试块成形模具，其包括底板，左、右侧板，前、后端板，隔板和插板。该模具同时可以通过更换不同插板插入深度和板端形状，实现在混凝土内预置不同深度和缝端形式的缝。该实用新型的模具结构合理、简单，造价低廉；一次成型3块混凝土试件，裂缝在浇注中自然形成，且预置裂缝插板在混凝土浇注振捣中不易移位，保证了裂缝位置和深度的精度；通过更换不同宽度和板边形状，从而插预置不同裂缝的深度和缝端形状；实现不同试模便于拆卸，易于脱模，提高了试件成形时的完好率，从而提高了混凝土试验中试验精度。

## 一种新型深松整地联合作业机

发明人：黄玉祥

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型公开了一种深松整地联合作业机，包括机架、机架前端连接三点悬挂架、深松铲架、深松铲、深松铲固定元件、自激振动弹性组件、镇压辊、镇压辊调节板、镇压辊连接板、刮土板，所述的深松铲架铰接在机架左右边梁正下方吊耳中，并通过弹性组件将深松铲架和机架连接。弹性组件采取前端上拉簧下压簧和后端上压簧下拉簧布置方式，可以使深松铲架前后发生相对于机架垂直方向的振动。深松铲采取“W”形布置方式，其顶部通过深松铲固定元件与深松铲架螺栓连接。深松铲间距、耕深可调，机架后端通过镇压辊连接板铰接有镇压辊和刮土板，通过镇压辊调节板实现高度可调。该产品用于农田深松整地作业，具有结构简单，减阻节能的优点。

## 一种压力补偿式滴灌灌水器

发明人：张珍珍

摘要： 本实用新型公开了一种压力补偿式滴灌灌水器，本压力补偿式滴灌灌水器由上盖、压力补偿垫片和基座三部分构成组合式结构，灌水器以插入方式与毛管相连接。上盖设置有灌水器进水口和过滤网，出水口位于基座上，垫片位于上腔和基座之间，垫片上留有过流孔。灌水器工作原理为：水流从灌水器进水口的过滤网进入灌水器上腔，流经垫片上表面，经垫片过流孔流入下腔基座到达出水口，随着压力的不断变化，垫片下部的出水截面发生相应改变从而改变灌水器流量。

## 猫狗肢体康复器

发明人：卢德章

专利代理机构：齐齐哈尔鹤城专利事务所23207

代理人：赵鹏

摘要： 本实用新型公开了一种猫狗肢体康复器，属于兽用康复器械技术领域。它包括方管框架、方套、轮子、支撑毯和中间架杆。方管框架底端中间设有一中间架杆，方管框架底部设有四个轮子，方管框架的四根立着的方管的前后面方管外侧上设有数对弹性限位柱，在方管框架前面横梁的两端上设有一对前端挂圈，在前端挂圈的内部设有一对前端皮筋套环，在方管框架后面横梁的两端上设有一对后端皮筋套环，中间架杆上面中心位置设有一对中间挂圈。方套套在方管框架四根立着的方管上，方套上设有限位孔。支撑毯固定在四个方套上，支撑毯上设有对应宠物四肢位置的肢体过孔。它解决了猫狗肢体受伤愈合后，因长时间不运动存在健康隐患的问题。

## 一种红枣分级的全面图像信息采集装置

发明人：胡耀华

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型涉及用于红枣分级设备的一种红枣分级的全面图像信息采集装置。针对目前国内使用的基于机器视觉红枣分级设备无法采集到红枣的两端面的图像信息，由机架和安装在机架上的动力机、滑道组件、传动机构、导向机构和转槽机构组成。在倾斜滑道末端，图像信息采集系统采集红枣柱面全部图像信息，而后红枣通过导向机构使红枣由横向放置变为纵向放置，并使红枣竖立落入转槽，再通过转槽的旋转角度不同完成图像采集系统对红枣的顶端和底端图像信息的采集和红枣的卸料，卸料简单，采集到红枣全面的图像信息，使后续对红枣表面品质的检测更加准确，提高了红枣分级精度。

## 一种果园自动对靶式疏花机

发明人：陈军

摘要： 一种果园自动对靶式疏花机包括疏花装置，摇杆装置，升降装置，摆动装置，翻转装置和平移装置。所述疏花装置包括疏花电机、联轴器、疏花轴、疏花布条和疏花机架组成，可通过疏花轴转动带动疏花布条旋转，实现疏花功能。所述遥控装置由遥控天线、控制器组成，用于控制疏花机根据果树的不同形态进行对疏花机械的调整，达到自动对靶功能。本实验新型的优点是降低劳动者作业强度，增加作业范围面积，提高作业效率，移动方便灵活，工作安全可靠。

## 一种果园喷雾溯源监测装置

发明人：翟长远

专利代理机构：西安智大知识产权代理事务所61215

代理人：段俊涛

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 一种果园喷雾溯源监测装置，包括布置于果园中的若干独立编码的RFID卡，其中至少在每行果树的行两端各布置一个RFID卡；设置于喷雾机上的RFID卡读写装置，所述喷雾机两侧设置有与所述RFID卡读写装置连接的RFID探测天线，以及固定RFID探测天线的调节装置；设置于喷雾机的喷雾管路上的若干流量传感器，所述流量传感器连接有流量读取器，本实用新型能实时显示喷雾机的位置、行进方向以及该位置的喷雾流量，自动计算相应位置的喷雾量并进行存储，为果园喷雾溯源与监测提供了一种有效的手段。

## 一种宽幅折叠式变速旋耕机

发明人：陈军

摘要： 本实用新型公开一种宽幅折叠式变速旋耕机，包括悬挂架、变速箱总成、万向节总成、导轨式液压缸、助推液压缸、活动连杆、折叠连杆、折叠翼、铰接点、托板、牙嵌式离合器、限深轮、刀辊、机架总成。其特征在于：所述悬挂架固定在机架总成上，采用三点式悬挂到拖拉机上，所述变速箱总成和万向节总成采取中间传动方式固定在机架总成正中间，所述导轨式液压缸一端固定于悬挂架上，另一端连接活动连杆，所述助推液压缸一端固定于悬挂架上，另一端连接导轨式液压缸，所述导轨式液压缸收缩带动活动连杆与折叠连杆，所述折叠翼在折叠连杆的带动下，围绕铰接点旋转180°完成折叠动作，所述托板固定在机架总成上，所述牙嵌式离合器安装于刀辊侧端，用于连接折叠翼与整机，所述限深轮安装于刀辊侧端，用于机器限深，所述刀辊带动刀片完成碎土动作。本实用新型可实现大型宽幅变速旋耕机的折叠，提高作业效率和作业质量。

## 一种小型果园树枝粉碎机

发明人：景新

摘要： 本实用新型公开了一种小型果园树枝粉碎机，由壳体、一级螺旋圆柱滚刀、二级直齿圆柱滚刀、弧形导板、若干底刀、筛网、离心式鼓风机、电机组成。本实用新型针对现有粉碎机在果树枝粉碎过程中进料不平稳、主轴被树枝条缠绕、粉碎噪音大、木屑排除不彻底、刀片与筛网使用寿命较短、粉碎效率变低等问题，设计了适用于果树枝粉碎的小型机械,利用螺旋滚刀与弧形导板相结合的进料方法解决进料不平稳、主轴被缠绕的问题；利用鼓风机与出料口相连产生负压使木屑彻底吸出机体外部解决木屑排出不彻底的问题，鼓风机同时可以风冷刀片与筛网，解决刀片与筛网使用寿命较短等问题。

## 一种适应于砂性土壤的自动微型蒸渗仪

发明人：周玉红

专利代理机构：北京方圆嘉禾知识产权代理有限公司11385

代理人：董芙蓉

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型涉及一种适应于砂性土壤的自动微型蒸渗仪，包括土壤取样器和自动测量记录系统。该土壤取样器由外套管，内套管，钢丝网夹层等构成。其中外套管内部开有若干个导向槽，槽内放置有钢丝拉绳以及导向环。外套管的下部留有刀环，以利于取样器顺利进入土壤，同时刀环的上边沿与内套管的内壁齐平，避免内套管受土壤阻力作用。本装置的自动测量记录系统由精密天平，外支架，内支架，钢丝吊绳，滑轮系统，吊架等部分组成。本实用新型提出了适合于砂性土壤的，小扰动的取土方法。测量时不需要将土样取出称量，可以原位观测。整体上采用了自动计量的方式，可连续观测。取样器外层采用了栅格结构，减弱了传统小型蒸渗仪的边界效应。

## 一种电动脚踏三轮车控制装置

发明人：师帅兵

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型涉及一种电动脚踏三轮车控制装置，由电源、ECU、转速传感器、脚踏板、三轮车后轮、轮毂电机、后轮车轴、驱动控制器构成，其特征是所述的轮毂电机(6)安装在后轮(5)上，并与驱动控制器(7)连接；所述的转速传感器(3)安装在脚踏板(4)的转轴上，并与ECU(2)相连。转速传感器把检测到的脉冲信号送到ECU，ECU根据此脉冲信号计算得到的转速信号，并根据此转速信号的大小向驱动控制器发出控制指令，驱动控制器通过改变轮毂电机的输入电压，使轮毂电机输出相应大小的转速，驱动三轮车前进。脚踏板不动或者反向旋转时，ECU不向驱动控制器发出指令，轮毂电机不工作。与现有技术相比，本实用新型可以不改变传统脚踏三轮车的工作方式。

## 一种智能土地面积测量装置

发明人：苏宝峰; 高桢; 魏俊波

摘要： 本实用新型公开了一种智能土地面积测量装置，所述装置包括嵌入式中央处理器、多模卫星定位接收模块、无线网络通信模块、可扩展数据存储模块、触控显示模块、键盘输入模块、供电模块。嵌入式中央处理器首先获取多模卫星定位接收模块提供的位置信息，并将其进行坐标系的转化，记录运行轨迹；完成一个区域的测定时，自动计算区域的面积值，并根据所记录轨迹生成测量区域的矢量图。可根据系统功能的设定选择将测量结果储存到系统内置的存储器或扩展卡，或者选择通过无线网络直接传输到云端数据服务器，也可两者同时进行。测量的所有操作可以通过触控显示屏和输入模块进行设定。供电模块为这个终端的正常运行提供电力支持。该装置操作方便，测量准确，实时性好，实现了土地面积测量、记录的智能化。

## 一种基于多点PVDF压电薄膜传感器的雨滴打击动能测试系统

发明人：韩文霆; 曹培; 姚小敏

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型公开了一种基于多点PVDF压电薄膜传感器的雨滴打击动能测试系统。该测试系统由PVDF压电薄膜，绝缘薄膜基底，铜质栅线，引线，信号放大电路，信号采集电路组成。压电薄膜位于绝缘薄膜基底上部，绝缘薄膜基底上光刻铜质栅线，将栅线上下表面接引线，上表面作为信号引出端，下表面接地，信号引出端与放大电路输入端连接，放大电路输出端与信号采集电路连接。本实用新型应用了新型高分子材料PVDF压电薄膜，设计了一种迅速准确、操作便捷、结构简单的雨滴动能测试系统，能够快速方便的得到雨滴打击动能，并且能够实现多点实时测量及一定范围内雨滴打击强度的测试，并且能够消除单点测试误差，为农业领域中测试移动喷灌设备的冲击力提供可能。

## 一种粮食孔隙度就仓测量装置

发明人：胡耀华

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 一种粮食孔隙度就仓测量装置，属于孔隙度测量装置。该装置由风机、管道、热线风速仪、电磁阀、粮仓、压力传感器、温度传感器、信号线、检测电路构成。检测电路由单片机、键盘、压力检测电路、温度检测电路、显示屏、驱动器、蜂鸣器构成。风机与管道相连，向粮仓鼓风。管道上装有电磁阀，中点处有孔，热线风速仪由该孔插入。粮仓密封良好，仓顶上的小孔供信号线穿过。压力、温度传感器均装在仓内，通过信号线与检测电路相连。该装置无需取样，可直接测量粮食在仓储状态下的孔隙度，不破坏粮食的结构和性质，结果更准确，自动化程度较高，操作便捷，结构简单，克服了现有装置测量结果不符合实际仓储条件，结构复杂和成本高的不足。

## 一种通用电源管理模块

发明人：杜雪; 马孝义; 陈海涛

摘要： 本实用新型涉及电源管理技术领域，具体公开了一种通用电源管理模块，其特征在于，包括微控制器，所述微处理器上连接有拨码开关、可关断电源电压转换电路和电源电压转换电路，所述电源电压转换电路上连接有电源，所述微控制器上还连接有指示灯电路。本实用新型优点是，由于模块通过拨码开关和微控制器控制可关断电源电压转换电路的启闭，根据用户需要实现向各类监测设备的微处理器及其外围电路间隔或连续供电，模块整体功耗低，可调节供电间隔时间，通用性强。

## 灌区信息采集与无线传输终端

发明人：杜雪; 马孝义; 张云龙

摘要： 本实用新型涉及信息采集技术领域，具体公开了一种灌区信息采集与无线传输终端，包括微控制器，所述微处理器的一端连接SD卡存储模块，另一端设有通信接口，所述通信接口上连接有气象数据采集模块；所述微处理器上还连接有图像信息采集模块和USB接口，所述USB接口与3G无线传输模块连接。本实用新型优点是，其通过ARM嵌入式技术和3G无线通信技术，实现了对灌区气象数据、图像信息的定时采集与无线传输，使得灌区工作人员不用前往灌区现场，就能实现对灌区各项气象环境信息、作物生长状态以及设备工作状态的监测，有效地提高了工作效率。

## 一种基于机器视觉的除虫除草喷药机器人

发明人：唐晶磊

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型公开了一种基于机器视觉的除虫除草喷药机器人，其包括可行走的车架、药水箱、视觉导航装置、视觉感知装置、动力装置、主控系统和喷药装置；本实用新型能够快速有效的识别田间草害和虫害，并根据草害和虫害程度定点变量喷洒除草剂和(或)除虫剂，适合农机实时田间作业，大大提高了作业效率，降低了农田管理成本。

## 一种喷雾机机架调节装置

发明人：陈军

摘要： 本实用新型公开一种喷雾机机架调节装置，包括机架、导向轴承、销子、调节轴承、液压缸、位置调节螺杆、轴承支撑架、运动架。所述导向轴承和运动架连接，并且导向轴承位于机架的导向槽中，所述调节轴承通过销子连接到轴承支撑架上，所述液压缸和运动架连接，所述位置调节螺杆的螺杆部分位于轴承支撑架的位置调节槽内，其特征为：导向轴承安装在机架的导向槽内对除机架外的组件导向；轴承支撑架开两个U型长槽，以改变调节轴承位置，最终确定所需运动精度。该实用新型结构简单，调节方便，工作可靠，实用性广泛。

## 一种基于垂直雾滴分布测量仪的快速检测系统

发明人：杨福增

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型公开了一种基于垂直雾滴分布测量仪的快速检测系统，属于果园喷雾机械领域。其特征在于，所述雾滴收集器导管和试管导孔座中的试管相接；所述试管和试管底座上的重量传感器相接触；所述重量传感器通过传感器引线和信号处理模块入口相接；所述信号处理模块出口和计算机相接。本实用新型结构简单，发明了垂直雾滴分布测量仪的快速检测系统，实现了测量仪对垂直雾滴的快速检测，改变了测量仪每次需要将底座拆下进行人工读取试管所收集雾滴容量的不方便性，提高了测量仪检测的便捷性和快速性，具有较强的推广使用价值。

## 一柄多尖土壤深松铲

发明人：杨有刚

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型涉及一种土壤深松铲，具体为一种一柄多尖土壤深松铲，由一个铲柄和配置在铲柄上下不同位置的多个窄铲尖构成，以使土壤水平横向分层切削，多个窄铲尖宽度完全相同或者不同；多个窄铲尖沿铲柄高度方向分为多组。其将目前各深松铲普遍使用的宽铲尖宽度减小约2/3，变为宽度a约为15mm-25mm的窄尖，用两个或三个窄尖代替一个宽尖，形成一种新型窄尖深松铲，该土壤深松铲降低了铲尖入土、切土和挤压阻力。

## 一种传感器和风箱可调式喷雾机

发明人：翟长远

专利代理机构：西安智大知识产权代理事务所61215

代理人：段俊涛

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 一种传感器和风箱可调式喷雾机，包括牵引底盘以及设置于牵引底盘上的超声波探测装置、施药装置和竖直齿轮箱，超声波探测装置设置于牵引底盘上方前端两侧，包括竖直移动装置和超声波传感器阵列，超声波传感器阵列由多个超声波传感器组成，每个移动机构连接一个的驱动电机带动超声波传感器上下运动；施药装置包括药箱、可旋转风箱和旋转控制装置，药箱连接若干位于可旋转风箱内的喷头，可旋转风箱有两个，分别设置于竖直齿轮箱上端输出轴的两侧，旋转控制装置包括步进电机及其电机驱动器，步进电机连接可旋转风箱控制其旋转角度。本实用新型采用可移动超声波探测装置及自动旋转左右风箱，可根据果树的高度和行距进行旋转调整以提高施药效率。

## 一种多功能施胶机

发明人：张慧莉

B05C11/11(2006.01)I; B05C11/00(2006.01)I

专利代理机构：西安恒泰知识产权代理事务所61216

代理人：史玫

摘要： 本实用新型涉及一种多功能施胶机，包括料斗、机架，其中：所述的机架包括料斗支撑构件、后轮架及扶手架，前轮架与扶手架一体式连接组成一个船型的构架，扶手架远离地面，且后轮架固设在扶手架的下方；所述的料斗支撑构件为固接于扶手架和前轮架上的圆环形构件，且料斗支撑构件平行于地面设置；所述前轮架上的前轮为楔形轮；所述的料斗为锥形的中空容器，料斗的底部沿料斗的母线方向设有引流管，该料斗通过料斗支撑构件与机架连接。本装置具有沿预灌缝方向行走，且保证灌缝管将材料准确灌入缝隙中；后轮轮腿可调节高度，当在斜坡等复杂环境下作业时，可通过轮腿高度的调节，保证料斗不倾斜的情况下，进行正常的灌缝操作。

## 一种基于风力的涡轮式液体搅拌制热机

发明人：雷雨

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型涉及一种基于风力的涡轮式液体搅拌制热机，用于解决沼气池增温、冬季西北地区养殖场鱼苗过冬加热保温和温室大棚供热不足的问题。它包括风力收集装置、支撑装置、增速器和涡轮式搅拌液体制热装置，风力收集装置包括竖直叶片、轮毂和传动轴，支撑装置包括加强筋、支撑杆和支撑座，涡轮式液体搅拌制热装置包括发热箱、搅拌转子、圆盘涡轮式搅拌器和密封盖，发热箱内填充液体介质。传动轴与增速器的输入端连接，增速器的输出轴与搅拌转子通过联轴器连接，在风力带动竖直叶片转动时，传动轴传输动力，增速器输出轴带动搅拌转子转动，从而带动搅拌器搅拌液体介质，使液体介质升温，进而使保温层和金属隔层之间的冷却水升温。

## 一种便携式植物叶片含氮量测量装置

发明人：郭文川; 周超超; 韩文霆

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型公开一种便携式植物叶片含氮量测量装置，属于植物叶片含氮量检测领域。该装置包括一个安装有叶片含氮量测量软件的手持设备（4）、一块背景板（1）和一个标定色块组（2）。标定色块组（2）和被测植物叶片（3）分别置于背景板（1）上的不同位置，手持设备（4）位于背景板（1）的正上方。背景板（1）正面的颜色区别于被测植物叶片（3）颜色，标定色块组（2）固定在背景板（1）上，颜色区别于背景板（1）正面颜色及被测植物叶片（3）颜色，且颜色信息已知。该装置通过手持设备一体化完成对叶片拍照、图像处理和计算，获得叶片的含氮量，能快速、方便、现场实时地测定植物叶片含氮量。

## 一种快速硬币包装机

发明人：汪鹏鹏

摘要： 本实用新型公开了一种快速的硬币自动包装机，包括圆盘形集币装置，输币机构，计数装置，送币机构，包装机构。工作时，集币装置下方由主管道、分管道、传送带和滑道组成的输币机构将硬币通过光敏计数装置，送入由档币板圆筒、凸轮和弹簧组成的送币机构，达到标定数量硬币后，送币机构硬币送入包装机构完成包装。本装置能够实现连续的自动理币、计数和包装，大大缩短了人工整理包装硬币的时间，提高工作效率。

## 一种驱动防堵免耕破茬试验平台

发明人：朱瑞祥

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型公开了一种驱动防堵免耕破茬试验平台。该试验平台主要由破茬装置、开沟装置、传动装置与机架组成。其中，破茬装置由梯形刀盘、刀座等组成；开沟装置由开沟铲及固定于其表面的铲翼等组成；传动装置由皮带、带轮、轴等组成。机架通过三点悬挂与拖拉机挂接，动力经传动装置传递给刀座，刀座带动梯形刀盘旋转，实现破茬；施肥开沟铲随着机架前进开出施肥沟，同时铲翼将破碎的残留根茬及干土拨向两边，将肥与种施予底层湿土之中。本实用新型中破茬装置与开沟装置的组合能有效地解决开沟铲缠草堵塞，将残茬、杂草与表层干土拨向两边，解决草土混杂、干湿土混杂问题，为后续种子萌发、出苗创造有利条件，提高播种作业质量。

## 一种花椒采收机

发明人：郭贵生

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型公开了一种花椒采收机，包括支架，所述支架从上到下依次安装有减速器、汽油机、风机，所述汽油机动力轴上的皮带轮分别通过皮带与减速器动力轴上的皮带轮和风机动力轴上的皮带轮连接；所述减速器的动力输出轴与软轴连接，所述软轴的另一端穿入采摘头外壳体内与旋转轴的一端连接，所述旋转轴的另一端安装有旋转头，所述旋转头上连接有撞击绳，所述旋转轴通过轴承固定在轴套中间，所述轴套通过支撑板固定在采摘头外壳体的中间，所述采摘头外壳体的下端通过输送管与立式沉降室的入口连通；所述立式沉降室的下端与收集袋连接，其上端出风口通过软管与风机连通。该机提高生产率，减轻劳动强度，提高花椒种植机械化水平。

## 一种红薯切秧机

发明人：陈军

摘要： 本实用新型公开一种红薯切秧机，包括机架、悬挂架、直角螺栓、直角固定板、弹簧上支架、弹簧、弹簧下支架、切盘、切盘支架。其特征在于：所述悬挂架通过螺栓固定安装到机架上，所述切盘通过轴承安装到切盘支架上，所述切盘支架通过焊接固定到弹簧下支架上，所述弹簧下支架、弹簧上支架通过螺栓连接，所述弹簧安装固定到弹簧下支架、弹簧上支架上，所述弹簧上支架通过焊接安装固定到直角固定板上，所述直角固定板通过直角螺栓安装到机架上，所述的弹簧上支架、弹簧、弹簧下支架、切盘、切盘支架组成切秧执行机构。本实用新型可以进行红薯秧之间的分离作业，能够有效的节省劳动力，降低成本，提高作业效率，并且本实用新型结构简单，制作方便。

## 一种摇臂式喷头可控喷洒域调节装置

发明人：李星恕

B05B15/08(2006.01)I; B05B15/04(2006.01)I

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型涉及一种摇臂式喷头可控喷洒域调节装置，该装置能够通过调节流量控制喷头的喷洒域，属于农业节水灌溉技术领域喷灌技术领域。主要由外壳、动片、静片组成。外壳上、下两端为同径的内螺纹孔，上端与原喷头空心轴套相连，下端与供水管道连接；外壳下端有两对对称的定位槽，带有弧形过流孔的静片安装在定位槽内并与供水管道紧密连接，而带有十字形过流孔的动片安装在上端孔内与动片贴紧，可以随着喷头转动调节入口流量。该装置能够实现喷头喷洒域的变量调节，最终实现方形喷洒，并能确定方形喷洒边界的方向，灌溉精确，结构简单，操作方便、可靠，实用性强。

## 自走式奶牛精确饲喂机

发明人：马保伟; 高忠伟; 李国栋

摘要： 自走式奶牛精确饲喂机，它包括：三模行进机构;；精确投喂机构；自动加湿系统；自动识别控制系统。能够一次完成对奶牛识别，数据传输，全混合日粮饲料配比的调整，对饲料进行加湿，投料等工序，实现奶牛个体的精确饲喂。

## 一种喷药机支架回收装置

发明人：陈军

摘要： 本实用新型公开一种喷药机支架回收装置，包括机架、导向固定螺杆、旋转盘、竖直杆、液压缸、角度摆动杆、位置移动杆、销钉、活动杆、旋转轴，所述导向固定螺杆通过螺母固定在机架上，旋转盘中心孔和旋转轴松配合，并且导向固定螺杆的螺杆部分镶嵌在旋转盘的滑槽内，竖直杆焊接在旋转盘边缘处，活动杆通过销钉和竖直杆连接，角度摆动杆通过销钉一端和竖直杆相连，一端和位置移动杆相连，位置移动杆通过销钉连接活动杆，液压缸一端连接到竖直杆，另一端连接到角度摆动杆和位置移动杆的交点销钉上。该实用新型结构紧凑，实用性广泛，适应性强。

## 一种土壤气态水采集测量系统

发明人：周玉红

专利代理机构：北京方圆嘉禾知识产权代理有限公司11385

代理人：董芙蓉

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型涉及一种土壤气态水采集测量系统，配合土样采集器实现对于砂性土壤的小扰动原位气态水通量进行测量。基本原理为直接测量。直接测量的原理为利用半导体制冷模块采用冷凝称重的方法。建立了一套热交换及温控、测量系统适合于连续观测。测量过程不需要移动土样，适合于原位观测。可双向测量水汽通量。

## 一种履带式自动导航车辆

发明人：陈军 G01C21/00(2006.01)I; G01C3/00(2006.01)I

摘要： 本实用新型公开了一种履带式自动导航车辆，包括车架、履带驱动机构、激光测距仪、控制机构和电源。该车辆导航方式是当车辆在工作时，激光测距仪发出脉冲将障碍物信息传至主机，主机生成相应的地图信息，同时根据导航算法生成行走路径，并根据路径生成相应的控制指令传至微处理器，微处理器将控制指令转换为PWM控制信号给与履带驱动机构相连接的两个电机控制器，控制器控制电机旋转，所产生的旋转力矩通过两个减速器分别传递给左右驱动轮，从而实现对车辆的转向、加速、减速、起停控制，使车辆在实现自动行走。本实用新型可有效实现对果园环境的感知，方便可靠，简单易用，对路径的导航实时且有效。

## 遥控车载山地农田信息监测系统

发明人：杨福增

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型公开了一种遥控车载山地农田信息监测系统，该系统由车载设备和拓展型遥控器两大部分组成，车载设备与拓展型遥控器采用无线通信方式，车载设备将采集到的山地农田信息发送给拓展型遥控器，该控制器实现对山地农田信息的显示与存储，同时，操作人员可以通过该遥控器监测并遥控山地农田信息采集车的行走，该系统可以提高综合效率，降低监测成本。

## 一种立体式多功能旋转栽培机

发明人：杨福增

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 一种立体式多功能旋转栽培机，主要包括车轮、机架、电动机、减速器、支撑杆、太阳能电池板、蓄电池、水箱、喷头、补光灯、旋转架、吊环、栽培容器和轴承，太阳能电池板通过支撑杆固定在电动机上方，避免电动机长时间光照；车轮能够方便实现栽培机在阳台农业与室内装饰之间的功能转换；旋转架伸出端与轴承内圈连接，轴承外圈连接吊环，由于重力作用，栽培容器口始终保持竖直向上。该立体式多功能旋转栽培机既能够有效的节省栽培空间、方便移动，又能给栽培物良好的补光和补水。该机器根据需要可用于阳台农业、客厅装饰、立体绿化、花卉生产、水果蔬菜种植等多方面领域，具有很好的实用价值和广阔的市场前景。

## 一种多花盆自动浇水装置

发明人：杨福增

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型公开了一种多花盆自动浇水装置，主要包括：转动平台，安装在转动平台上的水箱和安装在水箱上的控制器，与水箱相连接的喷头以及控制喷头喷水的阀门。平台周围有圆形轨道环绕，轨道上放有多个花盆，花盆中装有湿度传感器，花盆外壁上装有信号发射器。圆形轨道上的花盆缺水时，湿度传感器会通过信号发射器发信号给控制器，控制器会控制转动平台转动到相应的花盆上，并打开阀门给花盆浇水一定时间后关闭。本实用新型可以自动给多个花盆浇水，既保证了花盆内土壤湿度又避免了花盆底部积水，有很高的实用价值。

## 遥控式山地农田信息采集车

发明人：杨福增

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型公开了一种遥控式山地农田信息采集车，主要包括：山地拖拉机、信息采集平台、图传摄像头、信号接收处理装置、控制器、电动云台、操作臂、光谱分析仪、红外测温仪、蓄电池，该遥控式山地农田信息采集车可遥控进行农田信息采集，根据图传摄像头传来的图像信息，控制电动云台转动，调整操作臂到合适的信息采集位置，启动光谱分析仪和红外测温仪，进行农田信息采集。本实用新型能够在丘陵山区复杂环境下采集农田信息，减轻了人们的劳动强度，提高了信息采集效率，具有较强的实用性和推广价值。

## 一种旋耕播种机

发明人：薛少平

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型公开了一种旋耕播种机，由旋耕装置和播种装置两部分组成，所述旋耕装置由支架、变速器、万向节、齿轮组、镟刀、主轴组成，所述播种装置由镇压轮、开沟器、地轮、种肥箱、机架、深松铲组成，所述旋耕装置的上悬挂销通过油缸与播种装置的上连接臂连接，所述油缸通过油管与安装在拖拉机上的液压油箱连接；所述旋耕装置的悬挂销与播种装置的下连接臂连接。本实用新型的旋耕播种机结构简单、操作灵活、能够将旋耕、施肥、播种作业一次性完成的旋耕播种机。

## 一种滚筒式禽蛋清洗机

发明人：朱新华; 郭文川; 蒋增强

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 一种滚筒式禽蛋清洗机，属于农产品加工机械领域，包括输送机构、预洗机构、滚筒式清洗机构、滚筒式烘干机构、清水喷淋机构和水循环系统等。禽蛋经喷淋刷洗后进入滚筒式清洗机构中进行刷洗，再经清水喷淋除去污水；沥水后的禽蛋进入风干滚筒内进行风干，最后由输送机构送出机外。该清洗机的特点是禽蛋输送和清洗、风干机构在空间上折叠布置，充分利用空间，结构紧凑，占地面积小；采用预喷淋、刷洗结合滚筒刷洗和清水喷淋，多种清洗手段联合使用，清洗强度大，清洗彻底；进蛋和出蛋布置在设备两端，不会形成交叉污染；水循环利用，节约资源和成本。该清洗机适用于鸡蛋、鸭蛋等禽蛋的中、小规模的连续清洗作业，特别适于作业场地有限的场合。

## 一种小型车床的尾座

发明人：刘利

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型公开了一种小型车床的尾座，该车床尾座由底座、导轨、X向调整装置、支撑板、支撑套筒及Z向顶尖微调系统组成，结构简单实用便于拆装；本实用新型根据控制系统传输过来的相关要求，驱动不仅电机转动，带动通过联轴器与电机输出轴连接的丝杠转动，丝杠的转动带动顶尖套筒Z向移动，与之连接的顶尖或刀具也随之移动，以完成相应的夹紧或切削工作；本实用新型的结构件均使用矩形板材，使用螺栓、螺钉连接，制造简单、拆装方便、可靠性高、有良好的运行稳定性，造价低廉；适合应用于机械类专业的实践教学，具有很高的性价比；相关人员通过组装本实用新型，可以很好的认知机床系统，并可在此平台上进行相关的控制系统研究。

## 一种十七自由度人形机器人

发明人：史颖刚

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型公开了一种十七自由度人形机器人，由头部、躯干和四肢构成，所述中头部有一个自由度，每个手部有三个自由度，每个腿部有五个自由度。本实用新型可以完成许多仿人形动作，如鞠躬敬礼、倒地起立、循迹行走、劈叉、大鹏展翅、俯卧撑和追随目标移动等动作。本实用新型采用了十七个双轴舵机，使其动力传输稳定，动作连贯稳定性好；在设计其部件时，充分利用了铝合金材料的特性，将固定所需的附件省略，进一步减轻机器人的自重，使机器人更稳定。本实用新型外观紧凑精美、高度仿人体比例、结构合理、重量轻、制作简单、舞蹈动作协调逼真、稳定性强。可应用于教学实习，也适用于一些机器人竞赛。

## 整盘禽蛋抓取器

发明人：朱新华; 叶建波; 郭文川

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型公开一种整盘禽蛋抓取器，涉及禽蛋机械领域。该蛋抓取器有固定手柄和活动手柄，分别与其下方的固定架和活动架固定连接；活动架在固定架上方，两者之间通过导杆连接并对正，固定架下方的导杆伸出部分有弹簧；固定在活动架上的多个拉杆穿过固定架，其端部安装着蛋爪，多个蛋爪形成阵列；蛋爪的爪指由弹片构成，拉杆拉动蛋爪上下移动遇到安装在固定架上的爪指收拢装置时，爪指收拢，反之张开；手握固定手柄和活动手柄，活动手柄带动活动架向固定架移动，并通过拉杆拉动蛋爪合拢抓取整盘禽蛋。该抓取器可作为一种手动抓取工具，也可以作为一种抓取机械手使用；适用的对象不仅仅局限于整盘鸡蛋，其他类似于禽蛋的盘装产品也能适用。

## 植物器官碳同位素光合标记CO2制备装置

发明人：吕金印

专利代理机构：西安恒泰知识产权代理事务所61216

代理人：林兵

摘要： 本实用新型属于植物光合作用研究领域，公开了一种植物器官碳同位素光合标记CO2制备装置，包括气体反应瓶、第一注射器、第一软管、第一夹子、第二注射器、气体储存瓶、第二软管、第二夹子和蒸馏水瓶；第一软管的一端插入气体反应瓶上的橡胶塞，第一软管的另一端以及第二软管的一端分别插入气体储存瓶上的橡胶塞，第二软管的另一端插入蒸馏水瓶；第一注射器用于向气体反应瓶中注射液体；第二注射器用于从气体储存瓶抽取液体；第一夹子用于夹住第一软管，第二夹子用于夹住第二软管。本实用新型能够有效保证产生植物特定器官14C等碳标记，且操作简单易行。

## 农务通外壳

发明人：徐杨

摘要： 本实用新型公开了一种农务通外壳，使得农务通具有结构简单、携带方便的特点。它包括壳体，在壳体的上表面设置有喇叭、显示屏、五向键，在壳体的侧面设置有多个功能键，所述的壳体的下表面设置有卡夹，在该卡夹的上端设置有线孔。本实用新型的农务通外壳，在壳体的下表面设置有卡夹，携带时可以通过卡夹夹在皮带或者其他地方，相当方便，而且由于在该卡夹的上端设置有线孔，可以从该穿线孔中穿线系住卡夹，将线挂于颈部或其他地方，从而方便携带。

## 盲人助行装置

发明人：胡耀华

摘要： 一种能使盲人规避障碍物躲避危险，又能识别红绿灯的盲人助行装置。它是由单片机、超声波测距模块、方向识别模块、语音模块、助行装置内无线收发模块、按键及红绿灯系统内无线收发模块构成。单片机通过超声波测距模块，确定用户距障碍物的距离，并控制语音模块提示用户躲避障碍物；单片机控制无线收发模块通信得到红绿灯信息，并通过语音模块告知用户。

## 一种新型自激振动式深松机

发明人：黄玉祥

摘要： 本实用新型公开了一种新型自激振动式深松机，包括机架、机架前端连接三点悬挂架、深松铲架、自激振动弹性元件、深松铲、深松铲夹、限深轮，所述的深松铲架铰接在机架上，并通过自激振动弹性元件相互作用，深松铲架可前后上下翘动，深松铲顶部通过深松铲夹与深松铲架固连，深松铲间距、耕深可调，机架前端两侧还固装有限深轮。该产品用于农田深松作业，三点铰接于拖拉机上具有构造简单，安装便捷，减阻节能的优点。

## 一种单边起垄旋耕机

发明人：朱琳

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型公开一种单边起垄旋耕机，包括机架，下悬挂销，上悬挂销，齿轮箱，旋耕刀组，起垄轮，所述下悬挂销和上悬挂销安装在机架的前端，所述齿轮箱和旋耕刀组分别安装在机架上方和下方，所述起垄轮安装在机架的后端左边一侧。本实用新型可实现在旋耕整机时能根据实际灌溉垄宽需要，实现连续的起垄作业或隔行起垄作业，也可以不起垄，一机多用，灵活机动。

## 一种嫁接机用自动取苗末端执行器

发明人：崔永杰

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型涉及一种嫁接机用自动取苗末端执行器，主要由驱动机构、拢苗定位机构和剪切机构组成。驱动机构由三杆气缸和安装板组成，主要是实现拢苗定位机构和剪切机构向前运动到达嫁接用苗生长的位置；拢苗定位机构由拢苗手爪、移动凸轮机构、双杆气缸组成，拢苗手爪通过移动凸轮机构的作用，在双杆气缸的驱动下，向上拢苗的同时，手爪向中间闭合，实现对幼苗的拢苗定位功能；剪切机构由气动手指、剪切手爪、挡条和切削刀片组成，剪切手爪和切削刀片在气动手指的驱动下闭合，实现对幼苗的剪切作业。本实用新型将幼苗的拢苗和定位结合为一体，结构简单，操作方便，实现幼苗的自动定位和剪切的功能。

## 一种可调平的山地果园采摘平台

发明人：杨福增

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型公开了一种可调平的山地果园采摘平台，主要包括：伸缩梯子、围栏、升降调平装置、山地拖拉机、控制盒，该采摘平台通过山地拖拉机液压调平装置来实现左右两侧的调平，通过升降调平装置来实现前后的调平及升降，同时，伸缩梯子收起后能够用来遮挡围栏左侧，保障采摘人员的安全。本实用新型实现了果园采摘平台在丘陵山地复杂环境下进行作业，并且行走灵活、安全、可靠，具有很好的实用价值。

## 环保型滤清器

陕西红叶园林绿化设计工程集团有限公司

发明人：周建云

摘要： 本实用新型公开了一种环保型滤清器，它涉及一种环保型机械。它包括螺纹密封板、液位控制罩、密封圈、滤罐、燃油滤芯和弹簧，滤罐内设置有燃油滤芯，燃油滤芯上下端分别设置有液位控制罩和弹簧，液位控制罩通过密封圈与螺纹密封板配合。本实用新型采用新的结构，使得滤清器在使用的时候，不会出现油管中重新充满空气的现象，确保了发动机易于起动，而且减少了环境污染。

## 一种氮磷肥比例混合排肥机构

发明人：王朝辉; 朱琳; 刘金山

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型公开一种氮磷肥比例混合排肥机构，包括机架、主轴、左螺旋、右螺旋、氮肥箱、磷肥箱、肥量控制装置、收集器、混合肥料管接头，所述主轴、氮肥箱和磷肥箱安装在机架的上部，所述左螺旋和右螺旋固定在主轴上，所述肥量控制装置安装在氮肥箱和磷肥箱底部，收集器和混合肥料管接头安装在机架的下部。本实用新型可实现氮磷肥按比例混合后排肥，肥料混合均匀，节省能源，作业效率高，施肥质量稳定。

## 植物根系生长的观察装置

发明人：张建国

摘要： 本实用新型公开了一种植物根系生长的观察装置，它包括透明容器、黑塑料薄膜层、土壤层、X光源发射器、闪烁发光体和数码相机，透明容器内设置有土壤层，土壤层内种植有植物，透明容器外部包覆有黑塑料薄膜层，透明容器两侧分别设置有X光源发射器和闪烁发光体，闪烁发光体外侧设置有数码相机。本实用新型结构简单，观察方便可靠，实用性强。

## 一种快速整理筷子的装置

发明人：杨兵力

B65G47/24(2006.01)I; B65G47/26(2006.01)I

摘要： 该筷子整理装置包括：入口机构、机架、带凹槽的传送带、电机、两限位片、分拣机构、两导出筒及两收集盒，待整理的筷子从入口机构落至所述带凹槽的传送带上，所述带凹槽的传送带套在托辊与滚筒上并安装于所述机架上，所述电机通过链轮、链条驱动所述传送带运动以传送筷子，所述两限位片均焊接于机架上且位于所述带凹槽的传送带的两侧，所述分拣机构为一分拣钢条，钢条中点处竖直向上焊一短钢条以阻止筷子向前运动，分拣钢条末端焊接于机架上前段紧挨于带凹槽的传送带的末端，且所述分拣钢条与所述带凹槽的传送带的中心线处于同一直线上，导出筒斜向下安置在分拣钢条两旁稍低位置，且其形状为上大下小的结构，两收集盒分别位于两导出筒的出口下方。

## 一种汽车尾气净化处理装置

发明人：张海

摘要： 本实用新型公开了一种汽车尾气净化处理装置，它包含与汽车排气口相对接的进气管，其特征在于该进气管内安装有外置式轴流风机，所述进气管的另一端延伸至净化处理装置内，所述的净化处理装置内优选安装有直线排列的第一密封罐，第二密封罐和第三密封罐，其中第一密封罐，第二密封罐和第三密封罐中分别灌装有净化处理液，相邻的第一密封罐，第二密封罐与第三密封罐之间通过连接管相连。本实用新型通过将汽车尾气经过数级不同液体的净化，能够有效的过滤掉尾气中的固体颗粒以及氮氧化合物、一氧化碳、二氧化硫、含铅化合物、苯丙芘等有毒有害物质，且由于汽车尾气是通过外置式轴流风机抽入到净化装置内的，因此不存在发动机排气不畅的现象，使其更利于推广。

## 一种多控制通讯装置的外壳

发明人：徐杨; 唐晶磊; 龚力

摘要： 本实用新型公开了一种多控制通讯装置的外壳，它涉及一种装置外壳。包括上盖、下盖、橡胶垫角、支撑杆、插槽，上盖和下盖相扣合，上盖和下盖的四角均设置有橡胶垫角，下盖底部中心设置有插槽，插槽与支撑杆相插接。本实用新型结构简单，耐摔抗震效果好，使用方便可靠。

## 土槽土壤深层震实机

发明人：杨有刚

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型涉及一种土槽土壤压实机械，属农业机械领域。为解决目前压实机械只能压实一定厚度表土的问题，本实用新型公开了一种土槽土壤深层震实机：土槽台车通过悬挂机架[2]和振动机架[1]牵引捣土轮滚动前进，同时，电机[3]经带传动系统[4]驱动偏心振动块[6]，使捣土轮随着振动机架[1]绕支点[5]振动，捣土轮的锤头[7]表面积较小，在重力和振动冲击下，可以深入h1深处震实土壤。捣土锤头触土面结构形状任意，若设计成细条状，且长边垂直捣土轮轴[11]，则在力F作用下，绕锤头小轴[8]转一角度α，使锤头表面尽量向下压土。锤头脱离土壤后，在复位扭簧[9]作用下回位并垂直锤杆[10]。多个捣土轮直径可不同，并可沿捣土轮轴[11]合并或分离，以适应不同深度土壤的震实。

## 一种风送仿形式果园喷药机

发明人：陈军

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型涉及一种风送仿形式果园喷药机，包括牵引机架、角度调节液压缸、宽度调节液压缸、高度调节液压缸等。其特征在于：垂直运动杆安装在垂直导轨的滑槽内，宽度调节杆安装在垂直运动杆的横向滑槽内，竖直杆固定在垂直运动杆上，中间杆通过连杆铰链连接到竖直杆上，末端杆和中间杆焊接，并两者夹角小于180°，风机安装在竖直杆、中间杆、末端杆上，角度调节液压缸一端通过液压缸铰链连接到中间杆上，一端连接到垂直运动杆，宽度调节液压缸一端和垂直运动杆铰接，一端和宽度调节杆连接，垂直导轨和牵引机架焊接，高度调节液压缸一端和牵引机架铰接，一端和垂直运动杆连接。该装置工作质量稳定，工作效率较高，有较强的应用前景。

## 一种果园环境温湿度检测系统

发明人：陈军

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型为一种果园环境温湿度检测系统，包括控制器、时钟电路、GPS模块、温湿度传感器、太阳能电池模块、SD卡存储模块、LED液晶显示器、GPRS传输模块。所述时钟电路、GPS模块、温湿度传感器与控制器连接，分别用于获取采集点的时间、位置和温湿度信息；所述太阳能电池模块包括太阳能电池板、蓄电池、太阳能电池转换芯片，通过电源开关控制检测系统的上电与断电；所述SD卡存储模块、LED液晶显示器、GPRS传输模块与控制器相连，接收控制器发送的采集信息，分别进行存储、显示和无线传输。本实用新型能够自动获取采集点的温湿度、位置和时间信息，可进行信息的直接存储和无线传输，利用太阳能电池供电，节约能源，检测信息稳定可靠，具有广泛的适用性。

## 一种田间信息遥控检测平台

发明人：陈军

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型为一种田间信息遥控检测平台，包括移动平台、检测控制系统、遥控控制系统。所述检测控制系统包括单片机、土壤水分检测模块、GPS模块、无线通信模块、电源模块、存储模块、转向驱动机构、升降驱动机构、环境温湿度传感器、红外土壤温度传感器。所述遥控控制系统包括Atmega328p单片机、APC22无线通信模块、按键模块、电位器和液晶显示器。本实用新型能够通过遥控控制系统控制移动平台的行驶速度和转向，通过检测控制系统自动获取采集点的土壤水分、GPS信息、土壤温度、环境温湿度，并实时存储和显示，设置的升降驱动机构能够控制土壤水分传感器的入土深度，设置的存储模块能够实现大量数据的存储，适合大面积多点采集，实现了田间多信息采集的自动化。

## 一种手持式土壤含水率检测装置

发明人：陈军

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型为一种手持式土壤含水率检测装置，主要包括手持采集器和数据采集箱。所述手持采集器由手柄、固定架、土壤水分传感器组成；所述数据采集箱由上下壳体、液晶显示器、SD卡存储器、充电端口、程序下载端口、土壤水分传感器插口、GPS插口、GPS采集按钮、土壤含水率检测按钮、电源开关、电源指示灯等组成，内部集成有主控制器、电源模块、时钟模块、存储模块、显示模块。本实用新型可以通过时钟模块、即插式的GPS模块获取采集时间和采集点的GPS信息，通过即插式的土壤水分检测模块可以获得采集点的土壤含水率，通过存储模块和显示模块，实现采集信息的实时存储和显示，该采集装置体积小巧、结构简单、安装、操作方便，具有一定的适用性。

## 一种玻璃清洁机器人的越障装置

发明人：周伟

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型涉及一种玻璃清洁机器人的越障装置，属于工业工程领域，为了克服现有擦窗机器人的缺点而公开的一种安全稳定的玻璃清洁机器人的越障装置。本实用新型的技术方案是：当机器人遇到障碍时，用真空系统吸附到上一块玻璃上，通过附加的行走机构将玻璃清洁机器人带动而越过障碍，到达上一块玻璃面上。本实用新型公开的玻璃清洁机器人的越障装置有以下优点；(1)能够使清洁机器人能够连续的再多块玻璃上进行工作，取代了人工的劳动；(2)采用充气管的软硬特性进行越障，相对于刚性的机械越障，越障更加的平稳安全；(3)结构简单，拆卸方便，便于检查与维修。

## 一种自行车脚撑

发明人：黄玉祥

摘要： 本实用新型公开了一种自行车脚撑，包括内固定片、外固定片、圆柱销、拉杆、转动手柄和支撑杆；所述的内固定片和外固定片通过销子连接在一起，所述的外固定片上端有槽；拉杆一端与圆柱销通过螺纹连接，另一端与转动手柄连接，所述的圆柱销径向钻有螺纹孔，圆柱销可在内固定片中转动；所述的转动手柄是一种偏心紧固装置；支撑杆通过转轴与外固定片连接在一起。该自行车脚撑结构简单，安装与拆卸灵活快捷，可以实现徒手操作。

## 一种农业生物质平面摩擦系数测量装置

发明人：郭康权

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型涉及一种农业生物质平面摩擦系数测量装置，属于农业工程领域，为了克服现有测量装置的缺点而公开一种简便易行、读数方便的摩擦系数测量装置。本实用新型的技术方案是：设置一缓慢上升的倾斜平面，将试样放在试样盒中置于倾斜平面的钢板之上，使试样盒底面离开钢板一定距离。在倾斜平面缓慢上升过程中，一旦试样盒开始沿斜面主动滑动，则立即停止倾斜平面上升，用附带的测量尺直接读出农业生物质与钢板之间的摩擦系数值。本实用新型公开的摩擦系数测量装置有以下优点：(1)一次调试可以同时测多份试样，节省时间并减少工作量；(2)直接读取摩擦系数，数据处理简单；(3)结构简单，更换钢板，即可测量农业生物质与其它平面材料之间的摩擦系数。

## 一种智能温度控制器系统

发明人：张增林

专利代理机构：北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙)11350

代理人：汤东凤

摘要： 本实用新型公开了一种智能温度控制器系统，该系统用数字温度传感器作为环境精密温度检测，大屏幕液晶显示温度信息与控制量，负载输出可以达到30A；智能温控器自动根据用户设定的控制时段、峰谷时间、设定温度，判断最大功率输出时间，对用户室内温度进行实时控制，提供最舒适温度环境，采用高精度数字温度传感器更增加环境温度控制精度，并通过智能算法使耗损电能减小到最少，达最好的节能效果；智能温度控制器系统通过标准工业RS485总线进行集中控制，组成智能实时控制网络；具有除湿功能，自动防冻功能，控制按键具有童锁功能；集成化程度高，较好的解决了以往温度控制器存在的问题，制造了具有较高性能的智能温度控制器系统。

## 一种幼苗盘自动搬运装置

发明人：崔永杰

B65G47/34(2006.01)I; B65G47/90(2006.01)I

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型涉及一种幼苗盘自动搬运装置，该装置能够自动装卸载育有幼苗的穴盘，实现在育苗箱和输送带之间的自动搬运，属于设施农业领域。主要由装卸载机构、移动机构和控制系统组成。装卸载机构包括可伸缩的平行四杆形状的搬运手指和由丝杠模组组成的升降机构，可实现多个幼苗盘的装载和卸载；移动机构由四个矩形布置轮毂电机组成，可实现装置的前后移动和左右转弯；控制系统由单片机、红外开关传感器、霍尔位置传感器、步进电机驱动器、轮毂电机控制器组成，通过传感器检测信号实现整个系统的控制。本实用新型把幼苗盘的装卸载和运输集为一体，结构简单，操作方便，完成了幼苗盘的自动搬运工作。

## 一种植物叶片含水率检测装置

发明人：郭文川

摘要： 本实用新型公开了一种植物叶片含水率检测装置，利用介电原理检测植物叶片含水率。该装置包括电容信号检测及处理模块、压力信号检测及调理模块、微控制器、电源供电电路、电源监测电路和输入输出模块。电容信号检测及处理模块包括电容传感器和电容信号处理电路；压力信号检测及调理模块包括压力传感器和压力信号调理电路；电源供电电路用于为整个系统供电；电源监测电路用于监测微控制器的工作电压；输入输出模块包括键盘、通信电路和液晶显示器，分别与微控制器连接。该系统能够选择植物叶片种类，检测植物叶片的电容和极板对叶片的压力，根据电容与不同种类植物叶片的含水率和叶片压力间的关系实现含水率的快速、准确和无损检测。

## 一种两垄八行小麦覆膜施肥播种机

发明人：王朝辉; 朱琳; 刘金山

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型公开一种两垄八行小麦覆膜施肥播种机，包括机架，下悬挂销，上悬挂销，肥箱，种箱，驱动地轮，播种开沟器，肥料开沟器，整形轮，镇压轮，覆土器，模架，起垄板，支撑地轮，排种器，排肥器，所述起垄板、模架、整形轮、覆土器、肥料开沟器、种子开沟器、镇压轮依次安装在机架下边，所述肥箱和种箱固定在机架上端，所述排种器安装在种子箱内，并且固定于机架，所述排种主轴和排种器配合安装，所述排肥器安装在肥箱内，所述排肥主轴和排肥器配合安装，所述驱动地轮、支撑地轮分别安装在机架的后端左右两侧。本实用新型可实现小麦的覆膜、施肥及播种作业，播种均匀，土地利用率高，作业效率高，播种质量稳定。

## 一种防洒示温杯

发明人：李涛; 邱昕洋; 田阳

摘要： 一种防洒示温杯包括：杯体、杯盖、握力感受器、光敏电阻、杠杆启动装置以及温度传感中枢、杠杆机构、LED指示灯、橡胶弹片、小钢球、球槽、撞击传感器，其特征为：设计温度传感装置，将杯中的水温通过三盏LED灯显示，三盏LED灯同时亮代表水温在四十摄氏度以上，此时水不适合饮用，两盏LED灯亮代表水温在二十五到四十摄氏度，适合成人饮用；若只有一盏LED灯亮表示水温在十一到二十五摄氏度，此时水温适合婴儿和成人饮用。杯体上端内侧做四个斜球槽和四个小钢珠，杯体内侧设计一电路连接杯底部的一个杠杆启动装置，该启动装置连接一杠杆结构，杠杆结构连接内胆内壁上部的橡胶弹片密封。当杯子倾斜，钢珠滚上斜面与杯体内壁接触接通电路，撞击传感器接收信号并传给杠杆启动装置，该启动装置作用杠杆机构运动将橡胶弹片拉起封住杯口，起到防洒的效果；当人喝水时，手握住杯壁处，该处的握力感应器接收信号，传至杯底的杠杆启动装置，使该装置开关处于断开状态，此时，虽然小钢球依旧接触到杯体，但杠杆启动装置并不启动；杯底的玻璃圈内含一光敏电阻，盖子关闭不接受光照时杠杆结构不接收杠杆启动装置的信号。

## 一种电磁控制移动式实验平台

发明人：韩冰

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型公开一种电磁控制移动式实验平台，包括功率控制装置、功率输出装置、连接孔、连接轴、固定壳体、边缘电磁铁、固定端中央电磁铁、可动壳体、可动端电磁铁、速度测量输出装置、多自由度滚轮。所述功率输出装置和功率控制装置连接，功率控制装置固定在可动壳体上，连接孔均匀分布在可动壳体的四个面，连接轴固定在固定壳体上，边缘电磁铁分别固定在固定壳体的四个角，固定端中央电磁铁固定在固定壳体的中央，可动端电磁铁固定在可动壳体中央，速度测量输出装置固定在可动壳体上，多自由度滚轮安装在可动壳体上。该实用新型造价低廉，使用安装方便，节省空间。

## 一种快速固定动力源装置

发明人：韩冰

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型为一种快速固定动力源装置，主要包括固定壳体、固定端磁铁、滑动壳体、滑动端磁铁、轨道滚轮、导向轴、定位孔。所述固定壳体的一面上呈三角形均匀分布有三个导向轴；所述滑动壳体的一面上也对应的分布有三个定位孔，整个滑动壳体通过轨道滚轮在预设的轨道上滑动，实现动力源的结合与分离；所示固定端磁铁安装在固定壳体设置有导向轴的一面；所述滑动端磁铁安装在固定壳体上的磁铁固定座上，可通过旋转手柄旋转磁铁，实现N极与S极方向的调整。本实用新型充分利用磁铁异极相吸、同极相斥的原理，实现了动力源的快速固定或分离，结构简单，安装使用方便，且不需借助于其他动力，节约了能源，提高了效率。

## 一种深松铲耕作阻力测量系统

发明人：陈军

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型为一种深松铲耕作阻力测量系统，包括控制器、压力传感器、电源模块、SD卡存储模块、无线传输模块。所述压力传感器为贴片式，均匀安装在固定夹的内壁上，与控制器连接，用于实时采集深松铲工作过程中的耕作阻力；所述SD卡存储模块通过卡槽安装在控制器上，用于存储采集到的耕作阻力；所述无线传输模块将采集到的耕作阻力数据传输给上位机，便于实时观察与处理；所述电源模块给整个系统提供电力，通过电源开关控制系统的上电与断电。本实用新型能够获取深松铲在工作过程中的耕作阻力，进行数据的存储和无线传输，便于数据分析处理，安装使用方便简单。

## 自动搅拌均匀加样盘

发明人：倪玲珊; 方怒放

专利代理机构：北京康盛知识产权代理有限公司11331

代理人：张良

摘要： 本实用新型提出了一种自动搅拌均匀加样盘，包括放置样品瓶的同轴圆环形转盘，每个圆环形转盘上均匀设有若干个固定样品瓶的圆形槽，且盘体中间设有可对各个样品瓶进行搅拌的装置；所述加样盘下方设有废样收集器。本实用新型结构简单，操作方便，减少了以往人为加样时进样不均匀所带来的测量误差，可应用于马尔文激光粒度仪之湿法进样这类需要均匀进样的仪器。加样盘可一次安置多个样品瓶，增加了测量的连续性，为测定做好充分的准备。样品瓶安放在加样盘上，每个样品瓶位置均有编码，样品瓶可取出。自动搅拌棒可垂直方向和水平方向伸缩，自动搅拌棒通过控制器可调节搅拌速度和定位搅拌位置。

## 均匀加样装置

发明人：方怒放; 倪玲珊

专利代理机构：北京康盛知识产权代理有限公司11331

代理人：张良

摘要： 本实用新型提出了一种均匀加样装置，包括一个圆柱形的样品瓶和置于样品瓶内的搅拌装置，所述搅拌装置为一个水平设置的圆片，其上连接有使其上下移动的驱动装置；驱动装置为连接在圆片上方中部的一根伸缩棒，该伸缩棒连接一个可以调节其速度的控速器。所述样品瓶中部侧边设有排出口a，样品瓶底部设有排出口b，所述排出口a和排出口b上均设有开关阀。在不同的实验要求下通过控制控速器的运转，控速器可以用不同的速度控制伸缩棒及其连接的圆片运动，圆片在样品瓶内上下移动，即可对样品瓶内的被测样品不断搅拌，保证其均匀，且减少测量人员的工作量；排出口a在样品瓶中部，通过胶管连接测试仪器的进样器，且连接端设有开关阀，能够控制进样量。

## 一种无线安防监控系统

发明人：刘晗

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 一种无线安防监控系统。摄像头和无线发射器装在待监控地点，采集监控信息并发送给装在监控室里的无线接收器，无线接收器将监控信息传到计算机上进行处理，若检测到监控信息异常，则对监控画面进行抓拍并记录监控视频时间，同时控制报警器进行报警。

## 一种管道自动加氯装置

发明人：何自立

摘要： 本实用新型提供一种管道自动加氯装置，包括储氯装置、加氯装置、旋翼和导轴，储氯装置位于加氯装置上方，储氯装置包括储氯罐和加氯逆止阀，加氯逆止阀与储氯罐顶端相连，加氯装置包括导管、加氯嘴和转子组件，导管用于连接储氯罐底端和加氯嘴，加氯嘴内设有浮球，转子组件位于加氯嘴下方，转子组件包括转轮和凸轮，导轴套接在转轮内，转轮上设有凸轮，旋翼与导轴连接。一种管道自动加氯装置，能有效利用管道内水流压力，节能稳定；实现自动定量加氯液，在管道过水流速大时，旋翼、转子组件随水流转速加快，使更多的氯水通过加氯嘴流入管道，保证了各种水流流速情况下水中的氯水浓度，达到稳定的杀菌消毒效果。

## 一种基于频域反射法的管针式土壤含水率检测装置

发明人：郭文川; 宋克鑫; 韩文霆

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型公开了一种基于频域反射法的管针式土壤含水率检测装置，涉及土壤含水率检测技术领域。以高频信号作为激励信号，根据电磁波传输理论中阻抗匹配的原理，测量高频衰减信号幅值，以反映待测土壤和探头阻抗的变化；同时测量土壤的容积密度和温度，根据含水率与高频衰减信号幅值、温度和容积密度的函数关系或温度和容积密度对含水率的修正方法，精确地获得土壤的含水率。基于该方法的装置包括管针式土壤含水率探头、50Ω同轴连接线、高频信号激励电路、电压检测电路、温度传感器、质量传感器、电源模块、微处理器和显示模块。利用本实用新型可消除土壤温度和容积密度对土壤含水率测量的影响，实现土壤含水率的准确、快速测量，且成本低。

## 一种新型马铃薯联合收获机

发明人：闫小丽

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型涉及一种新型马铃薯联合收获机，包括：液压装置，分离输送装置，挖掘铲，驾驶座椅，集薯箱，导流板，导薯板，卸料口，支撑轮，分禾器，薯土分离铰接架，机架等。机架前端与手扶拖拉机单点挂接，机架上部安装驾驶座椅、带有操纵手柄的液压分配器；薯土分离铰接架前端装有挖掘铲，末端与机架铰接，通过液压油缸实现挖掘铲入土角度和深度可调；薯土分离圆盘由薯土分离液压马达驱动，输送链耙沿集薯箱前端四周环绕布置，由输送液压马达驱动；集薯箱内部设有导流板，防止马铃薯下落摔伤，尾部开有卸料口，便于装袋运走。本实用新型操作简单，挖掘角度和深度可调，薯土分离较彻底，薯皮破损率低，马铃薯装袋收集方便，可实现马铃薯的挖掘、捡拾、分离、装箱等联合作业。

## 连续型玉米棒烘干机

发明人：陈远鹏

摘要： 连续型玉米棒烘干机，属于农业机械领域。该烘干机由机械系统、热风产生系统与热风流路系统组成。机械系统由进料装置、传动系统，烘干机壳体构成，其中传动系统由主动轴、齿轮、传送带构成；热风产生系统由电磁感应加热器、卷风机及除湿器构成；热风流路系统由螺旋管道与各种热风流道构成。整个装置立式分布。其中传送带的内侧为主动轴、齿轮和螺旋管道，且螺旋管道与主动轮相交部分呈相间分布状。热风产生系统产生的适温高速气流，纵向、横向热风流，对玉米棒进行烘干。本实用新型可在不同规模的场地中使用，操作简单、移动方便，使用热风烘干不污染环境，且可循环利用。

## 一种鲜枣脱皮打浆去核机

发明人：王敏

A23N7/00(2006.01)I; A23N4/08(2006.01)I

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型公开了一种鲜枣脱皮打浆去核机，包括支架、进料筒、料斗、水管接头、机壳、机架，所述机壳里内嵌有带螺旋的滚简，所述滚简被分成磨皮、削肉、出核三段，所述磨皮段上设有磨料层和排渣孔，所述削肉段上设有若干星型刀孔，所述出核段上设有排核孔，所述磨皮段和削肉段之间设有单向叶片；所述滚简右端通过联轴器与传动轴连接；所述传动轴的另一端通过皮带轮、V带与安装在机架上的电机连接；所述磨皮段、削肉段、出核段下边依次设有集渣斗、枣肉收集斗、集核斗。该设备在整个枣制浆工艺中原料未经受热处理，防止了鲜枣中营养物质的破坏和鲜枣汁叶绿素的降解，同时有效的保证了核的完整性，避免破碎枣核进入果肉，保证产品的优良品质。

## 一种卧式滚筒秸秆拌胶装置

发明人：陈云

摘要： 一种卧式滚筒秸秆拌胶装置，包括滚筒、进料装置、喷胶装置、传动装置、出料装置，其特征在于：所述进料装置位于滚筒开口端；所述喷胶装置、出料装置位于滚筒底部；所述滚筒通过主轴与皮带轮相连；所述传动装置固定于底座支架上，通过皮带轮与主轴相连。

## 一种小型家用垃圾处理器

发明人：朱瑞祥

B30B9/30(2006.01)I; B65F1/00(2006.01)I

摘要： 本实用新型公开了一种小型家用垃圾处理器，包括外壳主箱体（2）和内芯主箱体（9），所述的外壳主箱体（2）的上边设有箱盖（1），主视面设有废液收集盒（3），右侧面设有工具储存盒（4），所述的内芯主箱体（9）上边设有箱盖（11），侧面开孔，并置有压缩装置，所述的箱盖（11）由连接装置（12）与内芯主箱体（9）连接，所述的孔（6）分别开于右、主视、后面左侧、底面左侧，所述的压缩装置于内芯主箱体（9）右侧，由压缩板（10），伸缩杆（7）以及液压装置（8）组成。该处理器外形美观，装饰家居，增加了多种实用功能，提高了家庭卫生质量，同时结构简单、操作方便、实用性强、便于推广应用。

## 一种六自由度交叉足印双足竞步机器人

发明人：刘利

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型公开了一种六自由度交叉足印双足竞步机器人，其特征在于：包括顶板、髋部U形件、连接板、膝部U形件、踝部U形件、直角固定件、脚底板、电机、电池和控制板；膝部U形件与踝部U形件尺寸相同，并相对固定连接，之后各与一电机扭力输出轴相连；髋部U形件与一电机输出轴相连；踝部U形件所连电机通过直角固定件与脚底板固定连接，其电机的扭力输出轴与脚底板长度方向平行；脚底板长度方向与机器人前进方向平行；膝部U形件所连电机与髋部U形件所连电机通过连接板固定连接，整体六个电机的扭力输出轴彼此平行。本实用新型机器人可以完成前进、立正、前翻、后翻，结构简单，控制方便。

## 一种羊场用可移动多功能栅栏

发明人：陈江生

同样的发明创造已同日申请发明专利

摘要： 本实用新型公开了一种羊场用可移动多功能栅栏，由一个栅栏单元（1）或多个栅栏单元水平面上延伸连接构成；其特征在于，所述栅栏单元（1）由位于四周四根四棱柱型型材和中间等距的圆形钢管焊接而成的；所述栅栏单元（1）中间设有门（2），下边通过万向轮支架（5）安装有万向轮（6）；所述栅栏单元（1）中间的圆形钢管上连接有固定销座（4），所述固定销座（4）内设安装有固定销（3）。该多功能栅栏采用装配式结构，拼接灵活、组装与拆卸方便，能够实现一栏多用，提高设备利用效率，方便日常管理。

## 一种高度多级可调螺旋锅架

发明人：杨选民; 富良; 薛少平

摘要： 一种高度多级可调螺旋锅架，该锅架由锅圈和支架两部分组成，支架放入锅圈内后，其四个支脚搭在锅圈上，锅圈由四段螺旋上升的圆弧组成，锅圈的四周分布有规则的导气孔，采用简单结构，实现锅架高度的多级调节，在锅圈上做四段螺旋上升弧线，且只在两段弧线上加工限位圆弧，可采用冲压方法一次成型，加工简单、成本低廉，在锅圈上加工导气孔，可减轻产品重量、提高美观度、增加换氧量、减少CO生成。

## 一种分体式恒温消煮器

发明人：吉普辉; 同延安

专利代理机构：西安睿通知识产权代理事务所(特殊普通合伙)61218

代理人：惠文轩

摘要： 本实用新型涉及一种消煮设备，具体公开一种分体式恒温消煮器，包括壳体（1），控制盒（4），设置在壳体（1）内的加热模块（2），其特征在于，还包括带插头的电源线（5），线缆（3），设置在壳体（1）上的线缆接口（6），所述控制盒（4）位于壳体（1）之外，控制盒（4）一端连接电源线（5），另一端连接线缆（3），所述线缆（3）通过线缆接口（6）与加热模块（2）电连接；所述控制盒（4）内设置有温控装置和定时开关，定时开关与电源线（3）串联。