上海智务现货供应

H7508A1042室外温湿度传感器 H7508A H7508A1026 霍尼韦尔

品名：室外温湿度传感器

型号：H7508A1042 H7508A H7508A1026

原理：H7508室外温湿度传感器安装有电容式相对湿度传感器与PT1000或BALCO500或NTC20Ω温度传感器，均安装在一个安装盒内。

用途：H7508可用于商用大楼或工业厂房中控制，指示或报警监测。

特点：
温度传感器阻值特性为PT1000，BALC0500或NTC20Ω温度测量范围广泛。
相对湿度传感器特性为电容式。
特殊的外壳设计能满足各种室外应用的要求。

技术参数
电源：24Vac，+20...-30%；50/60Hz
34Vac，+20...-30%
电流消耗：20MA@24V
工作温湿度范围：-30...50℃，5...95%rh
贮藏温湿度范围：-25...70℃，5...95%rh
重量：130g
壳体：塑料ABS阻燃符合VL94-HB
温度：标准值 PT1000 1000Ωat 0℃
BALC0500 500Ωat 23.3℃
NTC 20Ωat 25℃
精度：PT1000 %%p0.3K 符合 DIN IEC 751 
classB
BALC0500 %%p0.4K at 23.3℃ 
NTC %%p0.2K at 25℃
灵敏度：PT1000 ≈3.85/Ω BALC0500 2/Ω