我公司是一家集研发、生产、销售为一体的中大型企业，目前生产、经营的品牌有近千种，主要生产经营煤矿用施工设备。在机械营销行业中创造了良好的产品经营业绩，具备了较强的品牌推广能力。公司本着“以质量求生存，以信誉求发展”的理念，汇聚了大批的精英人才，赢得了良好的企业信誉和口碑。

主营产品：喷浆机、 注浆泵、锚杆钻机、潜孔钻机、阻化泵多用泵、绞车、高压胶管、钻头钻杆、皮带扣钉扣机、综采综掘配件等煤机设备，BW泥浆泵，水泥发泡机，封孔泵，灌浆泵，砂浆喷涂机，冷弯机，凿毛机，桥梁预用力设备，矿用轨道器材，矿用天轮，煤矿运输设备。

产品介绍：

气动隔膜泵是一种新型输送机械，是目前国内最新颖的一种泵类。气动隔膜泵采用压缩空气为动力源。气动隔膜泵绝对防火、防爆。特别适用于高瓦斯矿井和石油、化工等部门使用。另外，气动隔膜泵还具有潜水泵、自吸泵、杂质泵、泥浆泵的一切功能，适用范围广泛。

主要技术参数：

|  | BQG—200/0.45 |
| --- | --- |
| 供气压力（MPa） | 0.4 | 0.5 | 0.63 |
| 排水扬程（m） | 34 | 43 | 55 |
| 排水流量（L/min） | 150 | 200 | 250 |
| 额定吸程（m） | 4.5 | 5 | 5.6 |
| 耗气量（m³/min） | 1.8 | 1.9 | 2.04 |
| 噪声（dBA） | 声压级 | 88.3 | 89.4 | 90.3 |
|  | 声功率级 | 101.3 | 102.4 | 103.3 |
| 使用温度（℃） | 0—30 |
| 最大颗粒直径（mm） | 12 |
| 最高工作压力（MPa） | 0.63 |
| 进风口接头管径 | G3/4″ |
| 进出水接头管径 | G1/2″ |
| 外形尺寸（mm） | 390×340×620 |
| 重量（kg） | 32.5 |

优点：对于各种腐蚀性液体，带颗粒的液体，高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体，均能予以吸尽。

我公司还生产：矿用风动涡轮潜水泵    矿用风动潜水泵   矿用排沙电泵等各种泵。望大家先来选购。

# Text boxes

型

号

性

能

参

数