日畅公司是国内专业手袋x光检测机设备生产商，专业检测出口手袋、箱包、皮具、时装包包等各种箱包类商品中隐藏铁，针，钉等尖锐异物。避免因为人工失误而导致的质量风险。采用进口配置，检测清晰精确，确保出口手袋箱包的品质。

技术参数：

射线源：采用进口低剂量、微焦点、陶瓷管、自动调节功率的x射线源

探测器：采用英国多模0.2*1.0（mm）面阵COMS传感器

图像处理功能：图像反色、图像回拉、图像增强、动态放大镜、变灰阶显示、屏蔽设置

数据库：存储50万幅影像，任意转存到移动硬盘、USB盘

适用范围： 出口日本线手袋厂，箱包皮具厂，鞋厂、服装厂，玩具厂

型        号： 手袋x光检测机【DCI-60】

产品尺寸： 长2450mm×宽950mm×高1500mm

输送重量： 60kg

机器重量： 约350kg

通道尺寸： 投入口宽度650mm 投入口高度500mm

图像监视： 19英寸监视器

检测时间： 箱包手袋 5〜5.5秒/每件（约5000件/每天）

机器功耗： 0.6KVA（每小时0.6度电）

使用环境： 温度0〜60℃ 湿度20〜95％ 非凝结状态

可选配置：

1    24英寸监视器

2    可加长输送带

3    接物架

4    标签打印机