侧装式磁翻柱液位计-磁翻柱液位计-生产厂家的详细资料：

侧装式磁翻板液位计的详细资料： 侧装式磁翻柱液位计 特点 液位计根据浮力原理，浮子在测量管内随液位的升降而上、下移动，浮子内的永久磁钢通过磁耦合作用，驱动红、白色翻柱翻转 180 。 液位上升时，翻柱由白色转为红色，下降时由红色转为白色，从而实现液位的指示。 l 上下限开关输出 利用磁性浮子随液位移动，使安装在液位计立管设定位置的簧片开关动作，实现 ON-OFF 控制或报警。 l 电远传 在磁浮子液位计上安装变送器。变送器由传感器和转换器两部分组成，它通过磁浮子上下移动，经磁耦合作用使导管内测量无件依次动作，获得电阻信号变化，转换成 0~10mA 或 4~20mA 的标准电流信号输出，以便与数字显示仪表或计算机联接，实现远传显示。 侧装式磁翻柱液位计 概述 液位计根据浮力原理，浮子在测量管内随液位的升降而上、下移动，浮子内的永久磁钢通过磁耦合作用，驱动红、白色翻柱翻转 180 。 液位上升时，翻柱由白色转为红色，下降时由红色转为白色，从而实现液位的指示。 l 电远传 在磁浮子液位计上安装变送器。变送器由传感器和转换器两部分组成，它通过磁浮子上下移动，经磁耦合作用使导管内测量无件依次动作，获得电阻信号变化，转换成 0~10mA 或 4~20mA 的标准电流信号输出，以便与数字显示仪表或计算机联接，实现远传显示。是以磁浮子为测量元件，磁钢驱动翻柱显示，无需能源。适用于低温到高温、真空到高压等各种环境。是石油、化工等工业部门的理想液位测量产品。 根据工作介质不同，提供不锈钢和 ABS 工程塑料两种材质；其中 ABS 特别适用于酸、碱等腐蚀性介质。 l 上下限开关输出 利用磁性浮子随液位移动，使安装在液位计立管设定位置的簧片开关动作，实现 ON-OFF 控制或报警。 磁浮子液位计配置上、下限开关输出，可实现远距离报警、限位控制。 磁浮子液位计配置变送器，可实现液位的远距离指示、检测与控制。 根据在容器安装位置的不同，提供侧装和顶装两种形式。 外形图 : 侧装式磁翻柱液位计 主要技术参数 安装形式内容 侧装式 顶装式 安装间距 ( 测量范围 ) 500,800,1100,1400,1700,2000,2500,3000,3500, 4000,4500,5000,5500,6000mm 500,800,1100,1400,1700,2000,2500,3000mm 工作压力 0.6,1.6,2.5,4.0MPa 0.6,1.6,2.5MPa 介质密度 ≥ 0.5g/cm 3 ≥ 0.76g/cm 3 连接法兰 不锈钢 法兰 20-40(D N 20 P N 4.0) (GB9119-88) 法兰 200-25(D N 200 P N 2.5) (GB9119-88) ABS 法兰 20-10(D N 20 P N 1.0) (GB9119-88) 法兰 200-6(D N 200 P N 0.6) (GB9119-88) 主体材料 ABS( 工作压力 0.6MPa) 1Cr18Ni9T 介质温度 -40 ℃ ~100 ℃ (ABS: -40 ℃ ~80 ℃ ) 环境温度 -40 ℃ ~+70 ℃ 示值误差 ± 10mm 介质粘度 ≤ 1st(10 - 4 m/s) 上下限开关 输出 1. 控制灵敏度 : 10mm 2. 输出接点容量 : AC220V2A 3. 接点寿命 : 5 × 10 4 电远传连续 显示 1. 精度 : ± 1.5% 2. 输出负载 : 750 3. 输出信号 : 0~10mA 输出 ,220VAC 电源 4~20mA 输出 ,24VDC 二线制 4. 防爆特征 ia Ⅱ CT4 本质安全型 型号 1． 侧装式磁翻柱液位计 的组成如下： UHZ翻柱式磁浮子液位计 代码 1 2 安装方式 侧装式 顶装式 代码 1 2 主体材质 ABS 1Cr18Ni9Ti 代码 1 2 3 4 公称压力 0.6MPa( 仅适用于主体材质为 ABS 时 ) 1.6Mpa 2.5Mpa 4.0MPa 代码 1 2 3 4 5 型式 基本型 带上、下限开关输出 带电远传 (0~10mA 输出 ,220V,AC) 带电远传 (4~20mA 输出 ,24V,DC) 带本安防爆型远传 (4~20mA 输出 ,24V,DC) 安装间距 ( 测量范围 ) L1 安装深度 ( 顶装式 ) (0~4000mm 任选 ) 介质 密度 g/cm3 UHZ 1 1 1 1 L= □ L= □ p= □ 2 ．侧装式磁翻柱液位计型号标记示例： 示例 1 ： UHZ-1111 L=2500 ρ =0.6 侧装式 ,ABS(0.6MPa), 基本型 , 安装间距 2500mm, 介质密度 0.6g/cm 3 。 示例 2 ： UHZ-2232 □ L=2500 L1=3000 ρ =0.5 顶装式 , 不锈钢 (2.5MPa), 带上、下限开关输出 , 测量范围 2500mm. 安装深度 3000mm, 介质密度 0.5g/cm 3 。 侧装式磁翻柱液位计定货须知 l 定货时请注明型号规格、测量范围、安装深度、介质密度、介质温度及工作压力等。 l 用户如使用 JB 及 HG 法兰或或其它规格的法兰时可专门提出 , 我厂专业人员将协助您选型或为您设计制造特殊产品。 l 用户须根据下表自备法兰及密封垫等连接件。用户自备法兰的相关尺寸及密封尺寸见下图及表： 安装 型式 主 体 材 质 公称直径 公称 压力 DN (mm) 法兰外径 PN (Mpa) 螺心 栓圆 孔直 中径 K 螺孔径 L 螺栓 密封面 法兰厚度 C 法兰密封垫 数 量 n 螺 纹 Th d f 外径 内径 厚度 侧 装 不锈钢 20 4.0 105 75 14 4 M12 56 2 16 61 27 2 ABS 20 1.0 105 75 14 4 M12 56 2 16 61 27 2 顶 装 不锈钢 200 2.5 360 310 26 12 M24 274 3 32 284 220 2 ABS 200 0.6 320 280 18 8 M16 258 3 24 262 220 2