建设项目环境影响报告表

（附大气专项）

项 目 名 称 ：年产100t β羟基-β甲基-丁酸钙、100t鱼粉、200t果蔬粉颗粒、200t维生素粉颗粒项目

建设单位(盖章）：       南通通吕生物制品有限公司

编制日期：2018年11月28日

# 表一 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产100t β羟基-β甲基-丁酸钙、100t鱼粉、200t果蔬粉颗粒、200t维生素粉项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 南通通吕生物制品有限公司 |
| 法定代表人 | 胡文华 | 联系人 | 胡文华 |
| 通讯地址 | 江苏省启东市茅家港镇 |
| 联系电话 | 13906285988 | 传真 | -- | 邮政编码 | 226200 |
| 建设地点 | 江苏省启东市茅家港镇 |
| 赋码部门 | 启东市行政审批局 | 项目代码 | 2018-320681-14-03-613960 |
| 建设性质 | □新建□改扩建√技改 | 行业类别 及代码 | ［C1492］保健食品制造 ［C1495］食品添加剂制造 |
| 占地面积 （平方米） | 2400 | 绿化面积 （平方米） | 利用原有 |
| 总投资 （万元） | 630 | 其中：环保 投资（万元） | 25.5 | 环保投资占总投资比例 | 4% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2019年6月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量 |
| 原辅材料见表1-3、主要设施见表1-4。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 1251.3889 | 燃油（吨/年） | - |
| 电（千瓦时/年） | 3万 | 燃气（标立方米/年） | - |
| 燃煤（吨/年） | - | 其他（吨/年） | 生物质26.1t |
| 废水排水量及排放去向 项目产生设备冲洗水8.82t/a，地面冲洗水24t/a，生活污水240t/a。项目设备冲洗 水、地面冲洗水经厂内污水处理一体化装置和碳滤处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）表1中的城市绿化用水标准作绿化用水，生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（吕四污水处理厂的接管标准）后清运至吕四污水处理厂处理，处理后的尾水符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准后，最终排入滨水河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |
| 工程内容及规模： 项目由来 南通通吕生物制品有限公司（以下简称“通吕公司”）位于江苏省启东市茅家港镇，成立于1997年7月，厂区占地面积2400m2。2000年9月，年产40t甲壳素项目通过环保竣工验收，该项目已于2014年停产，今后不再经营此产品。 为适应市场需求，通吕公司拟投资630万元，利用原有厂房（拆除原有项目）建设年产100t β羟基-β甲基-丁酸钙、100t鱼粉、200t果蔬粉颗粒、200t维生素粉项目，该项目已于2018年取得企业投资项目备案信息登记单（启东吕四港镇人民政府，项目代码：2018-320681-14-03-613960）。 本项目产品β 羟基-β 甲基-丁酸钙为食品添加剂，鱼粉、果蔬粉颗粒、维生素粉颗粒为保健食品，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境保护分类管理名录》，以及2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正，本项目属于三、食品制造业15、饲料添加剂、食品添加剂制造中“除单纯混合和分装外的”以及三、食品制造业16、营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制造及其他食品制造中“除单纯混合和分装外的”应该编制环境影响报告表。为从环境保护角度评估项目建设的可行性，通吕公司委托江苏绿源环境工程设计研究有限公司对本项目进行环境影响评价。我公司在实地考察、查阅资料、咨询工程技术人员并对项目周边环境进行了调查分析的基础上编制了环境影响报告表，为项目决策和环境管理提供科学依据。 2、基本概况 项目名称：年产100t β羟基-β甲基-丁酸钙、100t鱼粉、200t果蔬粉颗粒、200t维生素粉项目； 建设性质：技改； 行业类别：［C1492］保健食品制造、［C1495］食品添加剂制造； 建设单位：南通通吕生物制品有限公司； 建设地点：江苏省启东市茅家港镇； 投资总额：630万元人民币，其中环保投资25.5万元； 占地面积：2400m2； 工程内容及产品方案 β 羟基-β 甲基-丁酸钙为食品添加剂，鱼粉、果蔬粉颗粒、维生素粉颗粒为保健食品。项目主体工程及产品方案见表1-1。 表1-1 建设项目主体工程及产品方案 序号 生产线 所在车间 （面积，m3） 产品名称 及规格 设计能力（吨/年） 增减量 年计划生产批次（批/年） 生产规模（kg/批） 单批运行时数（小时/批） 年运行时间（h） 技改前 技改后 1 β羟基-β甲基-丁酸钙精制生产线 提纯精制车间（630m3）、固体车间（840m3） β-羟基-β甲基-丁酸（99%） 0 100（自用40） 100 145 689.6552 10.5 1522.5 2 鱼粉生产线 鱼粉 0 100 100 145 689.6552 10.5 2173.5 3 果蔬粉颗粒生产线 固体车间（840m3） 果蔬粉颗粒 0 200 200 250 800 8.5 2625 4 纤维素粉生产线 纤维素粉 0 200 200 250 800 5.5 1375 5 甲壳素生产线 提纯精制车间（630m3）、固体车间（840m3） 甲壳素 40 0 -40 - - - - 4、公用及辅助工程 本项目主体、公用及辅助工程见表1-2。 表1-2 主体、公用及辅助工程 类别 建设名称 设计能力 备注 主体工程 提纯精炼车间 630m2 利旧 固体车间 840m2 利旧、两层 贮运工程 原辅料仓库 420m2 利旧；固体车间一楼 成品仓库 150m2 利旧；厂区东南角 辅助工程 员工休息区 240m2 利旧；厂区西侧 办公楼 260m2 利旧、两层；厂区南侧 公用工程 供水 1251.3889m3/a（∅300） 利旧 排水 240m3 利旧 蒸汽发生器 0.6t/h 新建 供配电 1600KVA变压器 新建 空压机 6kg压力(螺杆压缩机) 新建 纯水设备 6t/h 新建 环保工程 废气工程 布袋除尘器 20000m3/h，3台 新建 过滤棉+二级活性炭吸附装置 20000m3/h，1台 新建 废水工程 污水处理一体化装置 10m3/h 新建 化粪池 1.5m3 新建 收集防渗渠 13m3 新建 固废处理 固废堆场 80m2 利旧 危废堆场 50m2 利旧 5、主要原辅材料 本项目主要原辅材料及储存量见表1-3。 表1-3 项目原辅材料用量 序号 产品名称 物质名称 形态/组成 数量（t/a） 储存场所最大储存量 储存场所 储存方式 1 β羟基-β甲基-丁酸钙（99%） β羟基-β甲基-丁酸钙（90%，成分见表1-4） 固态 113.6965 9.47 原辅料仓库 仓库 袋装 2 纯水 液态 40.547 3.38 桶装 3 活性炭 固态 11.9377 0.28 袋装 4 60%乙醇 液态 11.4194 0.95 桶装 5 鱼粉 鱼粉 固态 110.225 9.2 袋装 6 纯水 液态 220.45 13.78 桶装 7 蛋白酶 固态 3.3068 0.21 袋装 8 活性炭 固态 3.3068 0.21 袋装 9 香精 固态 2.2045 0.14 袋装 10 β羟基-β甲基-丁酸钙（自制，99%） 固态 13.258 1.10 袋装 11 果蔬粉颗粒 果蔬 半固态 1740.7596 145.06 袋装 12 粘合剂 固态 17.4077 1.45 袋装 14 β羟基-β甲基-丁酸钙（自制，99%） 固态 8.7037 0.73 袋装 15 维生素粉颗粒 维生素粉 固态 180.382 15.03 袋装 16 粘合剂 固态 1.4431 0.12 袋装 18 β羟基-β甲基-丁酸钙（自制，99%） 固态 1.8039 0.15 袋装 原辅料各组分含量见表1-4，原辅料理化性质见表1-5。 表1-4 原辅料组分一览表 名称 组分 百分含量（%） β羟基-β甲基-丁酸钙 （90%） β羟基-β甲基-丁酸钙 90 氢氧化钠 4 氢氧化钙 3 二丙酮醇 2 氯化钠 1 鱼粉 蛋白质 27 脂肪 3.3 脂肪酸 2.3 可溶性碳水化合物 39 不可溶性碳水化合物 25.9 维生素 1 无机盐 1.5 粘合剂 麦芽糊精 80 纤维素 18 膨化剂（磷酸氢钙） 2 香精 香豆素 40 香兰素 58 二丙二醇 2 表1-5 原辅料理化性质一览表 物质名称CAS号、危规号 分子式-分子量 理化性质 燃烧爆炸性 毒理毒性 β羟基-β甲基-丁酸钙135236-72-5 C10H18CaO6 274.32 白色粉末、易溶于水、沸点：242.8ºC 闪点：114.9ºC - 氢氧化钠 1310-73-2 NaOH 40.01 片状或颗粒、熔点：318℃、沸点：1388℃、密度2.13 g/cm³、溶于乙醇和甘油 闪点：176-178℃ 小鼠腹腔内LD50：40mg/kg，兔经口LD50：500mg/kg 氢氧化钙 1305-62-0 UN 3262 8/PG 3 Ca(OH)2 74.09 白色粉末状固体、微溶于水、熔点：580℃、沸点：2850℃、密度：2.24g/mL - 大鼠LD50：7340mg/kg；小鼠LD50：7300mg/kg 二丙酮醇 123-42-2 UN1148 3/PG 3 C6H12O2 116.16 无色液体、熔点：-44℃、沸点：166℃、密度：0.9387g/mL 引燃温度：640℃、闪点(闭杯)：58℃ 大鼠经口LD50：4000mg/kg 氯化钠 1310-73-2 NaCl 40.01 片状或颗粒、易溶于水(溶于水时放热)并形成碱性溶液、沸点：1388℃、熔点：318℃、密度：2.130g/cm³ 闪点：176-178℃ LD50：3000mg/kg(大鼠经口) 磷酸氢钙 7789-77-7 CaHPO4·2H2O 172.09 白色单斜晶系结晶性粉末，无臭无味、微溶于水、密度(g/mL 16ºC)：2.306、熔点：109℃、沸点：158℃ - 急性毒性：LD50：4000mg/Kg(大鼠经口)；4720mg/Kg(兔经皮)。 乙醇 64-17-5 UN 1170 3/PG 2 C2H6O 46.07 无色液体，有酒香。沸点(℃)：-114.1、熔点(℃)：78.3、相对密度(水=1)：0.79 闪点(℃)：13、引燃温度(℃)：363 爆炸上限[％(V/V)]： 19.0、爆炸下限[％(V/V)]：3.3 大鼠经口LD50(mg/kg)：7060；小鼠经口LD50(mg/kg)：3450 香豆素 91-64-5 C9H6O2 146.15 白色晶体。熔点：69℃，沸点：297~299℃。溶于乙醇、氯仿、乙醚，不溶于水，较易溶于热水。 - - 香兰素 121-33-5 C8H8O3 152.15 白色或浅黄色针状或结晶状粉末，熔点82-83℃，沸点284℃，闪点大于147℃ - 经口LD50（半致死剂量）：1580mg/kg；半致死剂量（经腹腔）（大白鼠）：1160mg/kg；半致死剂量（经腹腔）（小白鼠）：475mg/kg 二丙二醇110-98-5 C6H14O3 134.17 它是一种无嗅、无色、水溶性和吸湿性液体。有甜味。沸点：295℃、相对密度：1.0252、闪点：180℃ - 毒性：微毒。大鼠经口LD50=14.85mg/kg 6、主要生产设备 本项目主要生产设备见表1-6。 表1-6 主要设备一览表 产品名称 所在车间 设备名称 规格/型号 数量（台） 备注 β羟基-β甲基-丁酸钙、鱼粉 提纯精制车间 搪瓷罐 VN=1000L 2 新增 超滤过滤器 直径40cm 2 新增 接收罐 VN=500L 1 新增 浓缩罐 VN=1000L 2 新增 离心机 VN=1000L 1 新增 不锈钢桶 VN=1000L 1 新增 循环烘箱 2*3m 1 新增 蒸汽发生炉 0.6t/h 1 新增 纯水制备器 VN=1000L 1 新增 β羟基-β甲基-丁酸钙、鱼粉、果蔬粉颗粒、维生素粉 固体车间 整粒机 VN=1000L 1 新增 混料机 VN=2000L 1 新增 制粒机 VN=670L 1 新增 粉碎机 VN=500L 1 新增 真空烘箱 FZG-15型 3 新增 沸腾干燥器 FL-2000型 1 新增 7、平面布置及周边土地利用现状 本项目位于江苏省启东市茅家港镇，利用原有厂房3000m3，具体地理位置见附图1。主要设置提纯精炼车间、固体车间、原辅料仓库、化粪池、成品仓库、员工休息区、 办公楼。环保工程设施包括布袋除尘器、排气筒、污水处理一体化装置、固废堆场、 危废堆场、初期雨水池、事故应急池。固体车间设置一根20m高排气筒（FQ-1），锅炉房设置一根20m高排气筒（FQ-2），污水处理一体化装置设置在办公区西侧，固废堆场在员工休息区东侧，危废堆场在成品仓库北侧，初期雨水池、事故应急池在西北侧。建设项目厂区平面布置具体见附图3。 本项目厂区东侧隔空地80m为海兴村居民，南侧有5米海兴村民居三户，西侧吕四 新鲜水产品公司，北侧为印染厂。项目厂界周围500米内土地利用现状见附图2。 8、工作制度及劳动定员 工作制度：三班两轮转，每班工作8小时，年工作300天； 职工人数：劳动定员20人。 9、分析判断相关情况 9.1 产业政策相符性 本项目从事保健食品制造以及食品添加剂制造，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（苏政办发[2013]9号），《南通市工业结构调整指导目录》(通政办发〔2006〕14号)，《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（2015年本），本项目不属于限制及淘汰类。 本项目已取得启东市行政审批局出具的企业投资项目备案信息登记单（项目代码：2018-320681-14-03-613960）。 综上，本项目的建设符合相关国家及地方产业政策。 9.2 区域规划相符性 本项目本项目位于江苏省启东市茅家港镇，利用原有厂房进行生产，不新增工业用地，选址符合《南通市城市总体规划（2008-2030）》、《南通市启东市土地利用总体规划（2006-2020年）》以及启东市茅家港镇的发展规划要求（见附图9），项目建设地点与周边用地环境功能相容。本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中所列项目，亦不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中所列项目，属于允许用地项目类。本项目区域内的供水、电力、通讯管网接入条件均成熟。因此，本项目符合区域总体规划、环保规划等相关规划要求。 9.3 “三线一单”相符性 生态环境保护红线相符性：根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），本项目距离启东市饮用水水源保护区21km，不在一级保护区、二级保护区和准保护区范围内，符合江苏省国家级生态保护红线规划的要求。 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号），本项目距离蒿枝港河清水通道维护区4.5km，距离新三和港河清水通道维护区6.5km，不在一级管控区和二级管控区范围内，不涉及启东市范围内的生态红线区域，本项目符合启东市生态红线区域保护规划要求，启东市生态红线区域规划见附图4。 环境质量底线相符性：项目所在地的环境空气质量均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准，运营期产生的粉尘经集气罩收集后由布袋除尘器处理、有机废气经集气罩收集后由活性炭处理装置处理，尾气均通过排气筒排放，项目所在地的环境噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，项目噪声经厂房隔声以及合理化布局等措施，项目清洗废水经污水物理一体化装置及碳滤处理后作为绿化用水，生活污水经隔油池、化粪池处理后清运至吕四污水处理厂处理。经预测，项目产生的各项污染物，采取相应的污染防治措施，可以实现污染物达标排放，对周围环境的影响不大，不会改变该地区的环境质量功能现状。 资源利用上线相符性：本项目属于保健食品制造项目，利用原有厂房，不占用新的土地资源，运营过程中消耗一定量的电源、水资源等，本项目资源消耗总量较小，使用生物质等清洁能源进行生产，符合清洁生产要求，不会突破当地资源利用上线，与资源利用上线相符。 环境准入负面清单相符性：对照南通市化学品生产负面清单与控制对策（第一批，试行），本项目使用原材料均不属于负面控制清单内物质。经查《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），项目不在《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中的限制及淘汰类，为允许类。项目不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）中的限制及淘汰类，为允许类。本项目不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中。本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013年）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中。经查《市场准入负面清单草案》（试点版），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。 9.4 《“两减六治三提升”专项行动方案》相符性 对照《“两减六治三提升”专项行动方案》（苏发[2016]47号）中根据治理挥发性有机物污染要求，拟建项目对有机物废气采取活性炭吸附治理措施（综合去除率达90%），可实现有机物有效去除。本项目产品、工艺均属于国内先进水平，不涉及低端落后设备；项目选址不涉及保护区，符合“两减六治三提升”专项行动方案要求。 9.5 “十三五”挥发性有机物污染防治工作方案相符性 对照“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案中“涉及VOCS物料的生产及含VOCS产品分装等过程应密闭操作”以及“加强有机废气收集和处理，并配套建设吸附回收、吸附燃烧等高效制理设施”的要求，拟建项目采用十万级洁净车间并采用二级活性炭吸附治理措施（综合去除率达90%），能够保证有机废气有效收集及去除。因此本项目符合“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案的要求。 9.6 江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案相符性 对照江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案中“优化产业布局”以及“加强工业企业VOCs无组织排放管理。推动企业实施生产过程密闭化、连续化、自动化技术改造，强化生产工艺环节的有机废气收集”的要求，本项目的建设符合相关国家及地方产业政策，采用十万级洁净车间能够保证废气的有效收集，因此本项目符合江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为技改项目，原有项目为年产40t甲壳素项目，废水依托宝吕集团废水处理设施集中处理，原有项目排放污染物总量指标见下表。原有项目已于2014年全部停产，设备全部出售，2014年至今厂房内处于空置转态，未经营任何产品，不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 表1-7 原有项目排放污染物总量指标 类别 排污口总数 控制因子 排污量 废水 1 水量 12510t/a 化学需氧量 1.125t/a 悬浮物 0.75t/a 废气 1 废气总量 465万标米3/a 二氧化硫 2.697t/a 烟尘 0.558t/a |

# 表二 项目所在地环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.地理位置 启东市位于江苏省东部，东经121°25′40″～121°54′30″，北纬31°41′06″～32°06′19″，地处苏北平原的东南犄角之端。东、北濒临浩瀚的黄海，南临绵亘的长江，西与启东市毗邻。 2.地形、地貌 启东市域内地势平坦，属沿海低平地区。而微域地形略有起伏，从西向北东南微倾，倒岸河为南北地貌的自然分野，河南高程（吴淞标高）3.6～4.6米，河北高程为5.1～6.1米，倾斜度南北约1/30000米，东西倾斜度为1/43500米。全境分为通东、沿海、沿江、内圩4个平原区；境内河沟纵横，水域面积占土地总面积20.75%。 3.气象、气候 项目所在区域属于亚热带海洋性气候区，季风影响显著，冬冷夏热，春暖秋凉，四季分明，气候湿润，光照充足，雨量充沛，无霜期长。但因地处中纬度沿海，受冷暖气流影响，气候变化多，灾害性气候频繁，春季常遇阴雨；夏季多发台风、暴雨，间有伏旱、高温、秋雨，局部地区还出现龙卷风和冰雹；冬季时有强寒潮侵袭。 4.水文 启东境内地势平坦，沟河纵横，属沿海低平地区。属长江水系，流域闭合，沿江沿海口由闸门控制，可进一步分为:引江内河水系、南部入江（港）及引河水系、中部入海水系、北部入海水系。境域内一、二、三级河水域面积3.954万亩，占水域总面积的11.3%。常年地下水位1.2～1.6米。长江启东境内江堤岸线长67.5km，根据开发利用现状和国民经济发展规划，水功能主要为风景娱乐区。长江启东段水环境功能区划为Ⅲ类。根据大通水文站资料统计，长江多年平均流量为29310m3/s，年径流总量为92400亿m3。最大洪峰流量为92600m3/s，最小枯水流量为4620m3/s，两者之比达20：1。周边水系图见附图5。 周边主要河流为串场河，南起南通，北至盐城，长130km。串场河有南和北两河，北称北串场河，为三级河，南称串场河，为二级河道，南串场河西起天汾，东至茅家港，全长12公里，东西以大洋港为界，西段称西南串场河，东段称为老串场河。 5.土地资源 启东属长江口沉积平原，除通吕水脊区成陆千年以上外，大部分仅有二三百年历史。启东市境内地势平坦，西北略高，东南略低，地面高程在2.0～3.14米之间。成土母质系海相沉积物和长江冲积物，具有强石灰。吕四地区土壤类型为壤性或砂性潮盐土；蒿枝港以南，头兴港以西，协兴河以北地区主要为粘性灰潮土；沿海、沿江地区主要为壤性或粘性潮盐土。2011年，启东市总面积1208平方公里（181.2万亩），其中耕地面积为103.万亩。江海堤防总长146.8公里，其中江堤47.3公里，海堤77公里，洲堤22.5公里。 6.自然资源 植物资源有水生植被、滩涂湿地植被、盐土植被、中生性草本植被、农业植被等。其中，水生植被分为沉水、浮水、挺水水生植被；滩涂湿地植被主要是由于滩涂滩面的高程不同，各区域浸水的时间不同，因此形成不同的植物群落；盐土植被以禾本科居首要地位，其次为菊科，莎草科与藜科居次要地位；中生性草本植被分布于围堤和围堤内的荒地上，田间、路边也有较大面积的分布；在保护区周边已围垦的土地种植有豆类作物、瓜类作物、叶类等作物。 动物资源有鸟类、鱼类、浮游动物、底栖动物、两栖爬行动物等。其中，鸟类分为鸻鹬类、雁鸭类、鹭类和鸥类4个主要类群；浮游动物种类贫乏；底栖动物主要有5种生态类型，分别为淡水种类、河口半咸水种类、广盐性种类、混合高盐水类型和喜居于有机质较丰富的底质环境类型；鱼类包括淡水、海水、河口性、洄游鱼类等；爬行动物共2种，分别是赤练蛇、红点锦蛇，均为广泛分布的种类。 社会环境简况（社会经济结构、农业、科技等）： 启东市工业经济提质增效。2015年上半年，全市完成规模工业产值857.21亿元；工业应税销售300.15亿元；规模工业增加值156.1亿元；规模工业入库税收15.82亿元；工业用电量8.51亿千瓦时。重点产业逐步回暖，全市五大产业累计完成工业应税销售126.93亿元，占工业应税销售总量的42.3%。其中，海工装备和新医药产业分别完成应税销售48.16亿元和11.99亿元，增速分别达到7.0%、5.7%。重点企业总体平稳，全市50强重点企业累计实现工业应税销售172.58亿元，占全部工业应税销售总量的57.5%。新增长点不断涌现，全市达到应税销售净增2000万元序时进度的企业69家，新增达到亿元序时进度企业9家。单位绩效产出不断优化，全市每度电产生的工业应税销售和入库税金分别达到35.3元和1.3元，比南通平均水平分别高了35.2%和83%，列南通各县（市）第1。建筑业发展较快，全市完成建筑业总产值232.24亿元，承建施工面积6686万m2；南通二建列省建筑业综合实力类百强第1位和省建筑业竞争力百强第1位。 服务业提档升级。2015年上半年，实现服务业增加值150.67亿元，同比增长9.2%，占地区生产总值比重达39.7%；实现服务业应税销售309.91亿元，同比增长57.8%；实现服务业入库税收21.99亿元，同比增长30.8%；应税销售、入库税收增速均列南通六县（市）区第1。企业培育力度不断加大，新增重点服务业企业26家。集聚效应日益凸显，四家南通市级以上集聚区入驻企业达1100多家，实现营业收入109.91亿元。消费需求持续增长，完成全社会消费品零售总额141.50亿元，同比增长9.1%，其中批发零售业和住宿餐饮业分别同比增长8.7%、12.9%。全市商品房销售面积34.34万平方米，销售金额23.7亿元。 现代农业高效发展。2015年上半年，全市新增扩建农业项目175个，投入总额11.3亿元，其中超千万元项目投入6.9亿元，其中新增扩建农产品加工企业63家，实际投入资金5.67亿元。一批重大项目强势推进，中国供销启东农产品国际物流港项目已具备开工建设条件，东凌粮油项目已完成备案。合作组织进一步规范提升，创建省级示范合作社15家。全市143个村土地确权登记工作全面展开。新增高效农业面积8.6万亩。渔业总产量达12.7万吨，直接出口创汇额3530万美元。 科创能力持续加强。2015年上半年，完成高新技术产业产值405.32亿元，同比增长16.5%，占全市规模工业产值的比重达47.3%，比去年底提高2.1个百分点。全市共申报高新技术企业31家；申报通过民营科技企业18家，复审通过11家；申报省以上高新技术产品49个；新签约产学研合作项目86项；申请专利2150件，其中发明专利申请820件；专利授权816件，全市有效发明专利总量达873件，万人发明专利拥有量达9.11件；申报省研究生工作站5家，全部获立项；申报各类科技计划项目64项，其中国家级20项。引进高层次创新创业人才48人、国家“千人计划”专家1人，7名领军人才参加省“双创人才计划”答辩评审、10名博士参加省“双创博士计划”答辩评审，列南通市前列。孵化器建设加快，国动产业园一期入驻电子信息企业14家。

# 表三 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等) 1、大气环境质量状况 为了解工程所在地区的环境质量现状，通吕公司委托南京白云化工环境监测有限公司对项目周边环境质量进行监测。 （1）检测点布设 根据评价范围，按本区域主导风向，考虑区域功能，环境空气现状监测共布设3个测点。 表3-1 大气环境测点布设表 监测点编号 名 称 方 位 距离(m) 监测项目 环境功能 G1 项目所在地 / / 二氧化硫、二氧化氮、PM10、非甲烷总烃；同步监测气象资料 二类 G2 海兴村 西北 700 G3 岸圩村四组 东南 1100 （2）监测时间及频次 南通市启测环境检测技术有限公司于2018年11月10~16日，连续监测7天，其中SO2、NO2、非甲烷总烃每天监测4次，PM10每天监测20个小时以上。监测因子、监测时间满足《环境监测技术规范》（大气部分）的要求。采样监测同时纪录风向、风速、气压、气温等常规气象要素。 （3）监测结果 各监测点气象监测结果统计见表3-2，环境空气质量监测结果统计见表3-3。 表3-2 环境空气质量现状检测期间气象资料 检测日期 检测时间 气象资料 气温（℃） 气压（kPa） 湿度（%） 风向 风速（m/s） 2018.11.10 2:00 11 103.1 62 NE 3.6 8:00 16 103.2 63 NE 3.6 14:00 20 103.2 66 NE 3.7 20:00 15 103.1 63 NE 3.7 2018.11.11 2:00 10 102.9 65 NE 3.7 8:00 16 103.1 46 NE 3.6 14:00 19 103.1 66 NE 3.6 20:00 12 103.0 67 NE 3.6 2018.11.12 2:00 11 103.0 68 NE 3.7 8:00 16 102.9 69 NE 3.8 14:00 20 102.9 69 NE 3.8 20:00 13 103.0 60 NE 3.8 2018.11.13 2:00 12 102.9 66 NE 3.7 8:00 16 102.9 67 NE 3.8 14:00 18 102.8 66 NE 3.8 20:00 12 102.9 66 NE 3.7 2018.11.14 2:00 13 102.9 65 NE 3.8 8:00 15 102.8 67 NE 3.9 14:00 20 103.0 67 NE 3.8 20:00 14 102.9 68 NE 3.7 2018.11.15 2:00 10 103.1 68 NE 3.8 8:00 19 103.1 69 NE 3.7 14:00 19 103.1 70 NE 3.8 20:00 14 103.0 69 NE 3.7 2018.11.16 2:00 12 102.9 67 NE 3.8 8:00 18 103.0 65 NE 3.9 14:00 19 103.0 66 NE 3.9 20:00 15 102.9 67 NE 3.8 表3-3 环境空气质量现状检测结果 监测项目 监测点编号 监测 时间 小时浓度 日均浓度 浓度范围（mg/m3） 超标率 （%） 最大超标倍数 浓度范围（mg/m3） 超标率 （%） 最大超 标倍数 NO2 G1 2018年11月10~16日2:00-21:00 0.021-0.027 0 / / / / G2 0.021-0.027 0 / / / / G3 0.021-0.027 0 / / / / SO2 G1 2018年11月10~16日2:00-21:00 0.024-0.036 0 / / / / G2 0.024-0.036 0 / / / / G3 0.024-0.036 0 / / / / PM10 G1 2018年11月10~16日2:00-22:00 / / / 0.08-0.14 0 / G2 / / / 0.09-0.13 0 / G3 / / / 0.09-0.14 0 / 非甲烷总烃 G1 2018年11月10~16日2:10-20:10 0.21-0.32 0 / / / / G2 0.21-0.33 0 / / / / G3 0.21-0.32 0 / / / / 由表3-3可知：SO2、NO2、PM10在各监测点监测值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1二级标准，非甲烷总烃（参照TVOC）符合《室内空气质量标准》（GBT18883-2002）表1中的标准。 2、水环境质量状况 根据2017年环境质量公报，项目周边通吕运河水质在Ⅲ～Ⅳ类之间，大洋港闸断面符合地表水Ⅲ类标准，潜层水质符合地下水Ⅲ类标准，水质良好。 3、声环境质量现状 根据（2018）启测（综合）字第（152）号，监测结果见表3-4。由监测结果可知，4个监测点昼、夜间声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。 表3-4 区域环境噪声质量现状监测结果（单位：dB(A)） 监测区域 功能类别 监测结果 11.13 11.14 标准限值 监测点位 昼间 夜间 昼间11.13 夜间 项目厂界 2类 东厂界 52.3 42.1 52.4 42.6 昼间≤60、夜间≤50 2类 南厂界 52.4 40.9 51.5 42.0 2类 西厂界 51.3 40.8 51.6 43.8 2类 北厂界 53.2 42.7 52.9 40.8 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 项目周边500米环境保护目标见表3-2。

表3-2 主要环境保护目标 环境 环境风险受体 方位 距离(m) 规模(人) 环境功能 大气环境 海兴村 W 109 约252人/84户 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 海兴村四片 W 430 约24人/8户 海兴村三片 W 430 约36人/12户 海兴村 S 5 51约/17户 海兴村 ES 40 约66人/22户 海兴村一片 WS 460 约24人/8户 海兴村二片 WS 305 约126人/42户 三甲村一组 S 83 约225人/75户 三甲村二组 WS 450 约52人/14户 边防村九组 ES 475 约39人/13户 水环境 南东串场河 S 150 中型 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 串场河 E 862 中型 西侧小河 E 226 小型 声环境 海兴村 W 109 约252人/84户 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准 海兴村 S 5 51约/17户 海兴村 ES 40 约66人/22户 三甲村一组 S 83 约225人/75户 生态 蒿枝港河清水通道维护区（二级管控区） S 4500 二级管控区起点为新三和港河，讫点为黄海，水体及两岸各500m 《江苏省生态红线区域保护区划》启东市红线区域 新三和港河清水通道维护区（二级管控区） W 6500 二级管控区起点为长江，讫点为通吕运河，水体及两岸各500m 启东市饮用水水 源保护区 S 21000 一级保护区位于启东市南侧、崇明岛北侧长江水域。 范围为：取水口上游1000米至下游500米，及其两岸 背水坡堤脚外100米范围内的水域和陆域。位于启东 市南侧、崇明岛北侧长江水域。 二级保护区：一级保护区以外上溯2000米、下延500 米范围内的水域和陆域； 准保护区：二级保护区以外上溯2000米、下延1000米 范围内的水域和陆域 《江苏省国家级生态保护红线规划》

# 表四  评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 项目所在区域环境空气功能区划为二类区，PM10、SO2、NO2、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准；乙醇的质量标准参考前苏联居民大气中有害物质的最大允许浓度（CH245-71）中的标准；二丙酮醇质量标准根据《环境影响评价技术导则 制药建设项目》(HJ611-2011)附录C多介质环境目标值估算方法估算[1]；VOCS参照TVOC执行《室内空气质量标准》（GBT18883-2002）表1中的标准。 表4-1 环境空气污染物浓度限值 污染物 浓度限值（mg/m3） 标准来源 取值时间 年平均 日平均 1小时平均 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） SO2 0.06 0.15 0.50 NO2 0.04 0.08 0.2 PM10 0.07 0.15 / TSP 0.2 0.3 / 乙醇 0.1（最大一次） 前苏联居民大气中有害物质的最大允许浓度（CH245-71） 二丙酮醇[1] 0.428（日均最大容许浓度） 1.12（一次最大容许浓度） 《环境影响评价技术导则 制药建设项目》(HJ611-2011)附录C多介质环境目标值估算方法估算[1] VOCS 0.6（8小时平均） 《室内空气质量标准》（GBT18883-2002） [1]根据LD50进行计算： AMEGAH=0.107×LD50/1000，logMAC短=0.54+1.16logMAC长； 式中：LD50-大鼠经口给毒的半数致死剂量，mg/kg； AMEGAH-空气环境目标值（相当于居民区大气中日平均最高容许浓度），mg/m3； MAC短-居民区大气中有害物质的一次最高容许浓度，mg/m3； MAC长的取值此处与AMEGAH相等。 二丙酮醇LD50=4000mg/kg（大鼠经口），AMEG=0.107×4000/1000=0.428mg/m3； logMAC短=0.54+1.16log0.428，则MAC短=1.12mg/m3。 2、地表水 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（2003年9月），项目附近进水河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。标准限值具体见表4-4。 表4-4 地表水环境质量标准限值 （单位：mg/L，pH无量纲） 项目 pH CODCr NH3-N TP BOD5 SS* III类 6～9 20 1.0 0.2 4 ≤60 注：SS参照水利部《地表水资源质量标准》（SL36－94）中标准。 3、地下水 项目拟建地地下水标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），具体见表4-5。 表4-5 地下水质量分类指标 单位：mg/L（除pH外） 序号 项目 标准值 mg/L Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 Ⅳ类 Ⅴ类 感观性状及一般化学指标 1 色（铂钴色度单位） ≤5 ≤5 ≤15 ≤25 >25 2 嗅和味 无 无 无 无 有 3 浑浊度/NTUa ≤3 ≤3 ≤3 ≤10 >10 4 肉眼可见物 无 无 无 无 有 5 pH 6.5≤pH≤8.5 5.5≤pH＜6.5；8.5＜pH≤9.0 pH<5.5或pH>9 6 总硬度 ≤150 ≤300 ≤450 ≤650 >650 7 溶解性总固体 ≤300 ≤500 ≤1000 ≤2000 >2000 8 硫酸盐 ≤50 ≤150 ≤250 ≤350 >350 9 氯化物 ≤50 ≤150 ≤250 ≤350 >350 10 铁 ≤0.1 ≤0.2 ≤0.3 ≤2.0 >2.0 11 锰 ≤0.05 ≤0.05 ≤0.1 ≤1.5 >1.5 12 铜 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.1 ≤1.5 >1.5 13 锌 ≤0.05 ≤0.5 ≤1.0 ≤5.0 >5.0 14 铝 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.2 ≤0.5 >0.5 15 挥发性酚类（以苯酚计） ≤0.001 ≤0.001 ≤0.002 ≤0.01 >0.01 16 阴离子表面活性剂 不得检出 ≤0.1 ≤0.3 ≤0.3 >0.3 17 耗氧量（CODMN法，以O2计） ≤1.0 ≤2.0 ≤3.0 ≤10.0 >10.0 18 氨氮（以N计） ≤0.02 ≤0.1 ≤0.5 ≤1.5 >1.5 19 硫化物 ≤0.005 ≤0.01 ≤0.02 ≤0.1 >0.1 20 钠 ≤100 ≤150 ≤200 ≤400 >400 微生物指标 21 总大肠菌群(MPNb/100mL或CFUc/100ml) ≤3.0 ≤3.0 ≤3.0 ≤100 >100 22 菌落总数(CFU/ml) ≤100 ≤100 ≤100 ≤1000 >1000 毒理学指标 23 亚硝酸盐（以N计） ≤0.01 ≤0.1 ≤1.00 ≤4.80 >4.80 24 硝酸盐（以N计） ≤2.0 ≤5.0 ≤20.0 ≤30.0 >30.0 25 氰化物 ≤0.001 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.1 >1.0 26 氟化物 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤2.0 >2.0 27 碘化物 ≤0.04 ≤0.04 ≤0.08 ≤0.50 >0.50 28 汞 ≤0.0001 ≤0.0001 ≤0.001 ≤0.002 >0.002 29 砷 ≤0.001 ≤0.001 ≤0.01 ≤0.05 >0.05 30 硒 ≤0.01 ≤0.01 ≤0.01 ≤0.1 >0.1 31 镉 ≤0.0001 ≤0.001 ≤0.05 ≤0.01 >0.01 32 铬（六价） ≤0.005 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.1 >0.1 33 铅 ≤0.005 ≤0.005 ≤0.01 ≤0.1 >0.1 34 三氯甲烷 (μg/L) ≤0.5 ≤6 ≤60 ≤300 >300 35 四氯化碳 (μg/L) ≤0.5 ≤0.5 ≤2.0 ≤50.0 >50.0 36 苯(μg/L) ≤0.5 ≤1.0 ≤10.0 ≤120 >120 37 甲苯(μg/L) ≤0.5 ≤140 ≤700 ≤1400 >1400 放射性指标d 38 总α放射性（Bq/L） ≤0.1 ≤0.1 ≤0.5 >0.5 >0.5 39 总β放射性（Bq/L） ≤0.1 ≤1.0 ≤1.0 >1.0 >1.0 aNTU为散射浊度单位。 bMPN表示最可能数。 cCFU表示菌落形成单位。 d放射性指标超过指导值，应进行核素分析和评价。 4、区域环境噪声 项目所在地声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类，具体限值见表4-6。 表4-6 声环境质量标准限值 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 标准来源 2 60 50 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 5、土壤 土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）第二类用地标准。具体标准值见表4-7。 表4-7 土壤环境质量标准值 （单位：mg/kg） 序号 污染物项目 CAS 编号 筛选值 管制值 1 砷 7440-38-2 60 140 2 镉 7440-43-9 65 172 3 铬（六价） 18540-29-9 5.7 78 4 铜 7440-50-8 18000 36000 5 铅 7439-92-1 800 2500 6 汞 7439-97-6 38 82 7 镍 7440-02-0 900 2000 8 氯仿 67-66-3 0.9 10 9 氯甲烷 74-87-3 37 120 10 苯 71-43-2 4 40 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 建设项目产生的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，乙醇、二丙酮醇排放参照执行根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB-T3840-91）中“生产工艺过程中产生的气态大气污染物排放标准的制定方法”计算值，VOCS执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标》(DB12/524-2014)中的废气排放标准；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），具体见下表。 表4-8 大气污染物排放标准 污染物 最高允许 排放浓度 （mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度（m） 二级 监控点 浓度 （mg/m3） 颗粒物 120 20 5.9 周界外浓度最高点 1.0 乙醇 635.4** 20 0.51* 周界外浓度最高点 0.1*** 二丙酮醇 360** 20 5.712* 周界外浓度最高点 1.12*** VOCS 80 20 3.8 周界外浓度最高点 2.0 臭气浓度 2000（无量纲） 20 - 周界外浓度最高点 20 注：*最高允许排放速率按《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB-T3840-91）计算公式计算： Q=CmRKe 式中：Q--排气筒允许排放速率，kg/h； Cm--质量标准一次浓度限值，mg/m3； R--排放系数（排气筒高度为20m，R=12）； Ke--地区性经济技术系数，本次取值为0.85。 注：**最高允许排放浓度按美国EPA工业环境实验室推荐方法计算： D=45*LD50/1000 式中：D--最高允许排放浓度（mg/m3）； 注：***依据《大气污染物综合排放标准详解》（P38），（B类污染物）的控制点浓度与背景点浓度差值原则上按《环境空气质量标准》（GB3095）中的二级标准一次值定值。 本项目生物质锅炉产生的废气（烟尘、SO2、NOx）执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉标准，见下表4-9。 表4-9 锅炉大气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物项目 限值 污染物排放 监控位置 燃煤锅炉 燃油锅炉 燃气锅炉 颗粒物 30 30 20 烟囱或烟道 二氧化硫 200 100 50 氮氧化物 200 200 150 汞及其化合物 0.05 - - 烟气黑毒（林格曼黑毒，级） ≤1 烟囱排放口 表4-10 燃煤锅炉房烟囱最低允许高度 锅炉房装机总容量 MW ＜0.7 0.7~＜1.4 1.4~＜2.8 2.8~＜7 7~＜14 ≥14 t/h ＜1 1~＜2 2~＜4 4~＜10 10~＜20 ≥20 烟囱最低允许高度 m 20 25 30 35 40 45 2、废水 目前，该区域污水尚未接入污水处理厂，本项目产生的设备清洗水、地面冲洗水（项目为保健食品加工项目，所用原辅料为食品级用料）经厂内污水处理一体化装置与碳滤处理后用于绿化，水质执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）表1中的城市绿化用水标准，见表4-11。 表4-11 绿化用水水质 （单位：mg/L，pH为无量纲） 项目 pH BOD5 NH3-N* 溶解性总固体 依据 城市绿化 6.0-9.0 ≤20 ≤20 ≤1000 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002） 生活污水经公司化粪池处理后清运至吕四污水厂（见附件）。本项目污水排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（接管要求）以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准，即吕四污水厂接管标准，见表4-12。 表4-12 水处理厂污水接管标准（mg/L） 污染物 pH COD SS NH3-N* TP* 氯离子 三级标准 6-9 ≤500 ≤400 ≤45 ≤8 ≤250 *参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 污水处理厂排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1中一级A标准，具体见表4-13。 表4-13 污水处理厂污染物排放标准（单位：mg/L） 污染物 pH SS COD 动植物油 BOD5 氨氮 总氮 总磷 一级A标准 6-9 10 50 1 10 5 15 0.5 3、厂界噪声 运营期噪声厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体标准限值见表4-14。 表4-14 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 标准来源 2类 60 50 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 4、固体废物贮存控制标准 本项目产生的固体废物主要为一般固废，一般固废暂存场所按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求进行设置。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，危险废物暂存场所按照建设项目危险废物环境影响评价指南要求进行设置。 |
| 总量控制指标 | 根据江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号）的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子为： 废水：水量、COD、氨氮； 废气：颗粒物、VOCS； 固废：固体废物。 建设项目污染物排放总量指标见表4-13 表4-13 建设项目污染物排放总量指标 （单位：t/a） 类别 总量控制因子 现有项目 技改项目 以新带老量 外环境排放量 增减量 平衡途径 批复量 排放量 产生量 削减量 排放量 废气 颗粒物 0.558 0.558 1.5283 1.4973 0.031 -0.558 0.031 -0.527 区域内平衡 VOCS - - 0.0258 0.0233 0.0025 - 0.0025 0.0025 SO2 2.697 2.697 0.044 0 0.044 -2.697 0.044 -2.653 NOx - - 0.027 0 0.027 - 0.027 0.027 废水 废水量 12510 12510 240 0 240 -12510 240 -12270 清运至吕四镇污水处理厂 COD 1.125 1.125 0.096 0.029 0.067 -1.125 0.012 -1.113 SS 0.75 0.75 0.048 0.014 0.034 -0.75 0.0024 -0.7476 NH3-N - - 0.0072 0.0002 0.007 - 0.0012 0.0012 总磷 - - 0.00072 0 0.00072 - 0.00012 0.00012 固废 一般工业固废 0 0 6.6225 6.6225 0 0 0 0 收集出售或委外处置 危险固废 0 0 47.2031 47.2031 0 0 0 0 委托处置 生活垃圾 0 0 3 3 0 0 0 0 环卫清运 污染物排放总量控制建议指标如下： （1）大气污染物： 颗粒物0.031t/a，VOCS0.0025t/a（二丙酮醇0.001t/a、乙醇0.0012t/a、VOCS0.003），SO20.044t/a，NOx0.027t/a。该总量指标在启东市区域范围内平衡。 （2）水污染物： 本项目水污染物主要为生活污水清运至吕四污水处理厂，污染物接管量为：COD 0.067t/a、SS 0.034t/a、NH3-N 0.007t/a、总磷 0.00072t/a；接管后污染物排放量为：COD 0.012t/a、SS 0.0024/a、NH3-N 0.0012t/a、总磷 0.00012t/a。该总量指标在污水处理厂区域范围内平衡。 （3）固体废物： 本项目工程所有工业固废均进行合理处理处置，固体废弃物排放量为零，无需申请总量。 |

# 表五 建设项目工程分析

运营期工程分析： 5.1工艺流程 1、β羟基-β甲基-丁酸钙 β羟基-β甲基-丁酸钙生产工艺流程及产污节点见图5-2。 图5-2 β羟基-β甲基-丁酸钙生产工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： （1）投料：将β羟基-β甲基-丁酸钙物料粉剂以人工的方式投入反应釜（1000L），时间约15min，加入去离子水（β羟基-β甲基-丁酸钙：去离子水=1:2.25），此过程有少量粉尘及二丙酮醇（G1-1）产生； （2）溶解：蒸汽加热至70-80℃，常压下搅拌溶解0.5小时，搅拌时反应釜密闭常压，不考虑废气的产生； （3）活性炭过滤：开反应釜向内投加活性炭，此过程有少量粉尘（G1-2）产生，关釜搅拌30min； （4）抽滤：空压机加压3公斤（空气）使反应釜中的物料压入过滤器，过滤时间20min，此过程有废活性炭（S1-1）产生； （5）浓缩分离：过滤后接入超滤装置（加压1.5公斤）进行浓缩分离，使溶解的β羟基-β甲基-丁酸钙与水分离，时间1小时，分离的母液回用至溶解工段，此过程设备加压密闭，不考虑废气的产生； （6）浸泡：将过滤后物料转移至1000L不锈钢桶，常温常压下投加浓度为60%的乙醇，加盖后浸泡1小时，由于不锈钢桶的密闭性能较差，此过程中有乙醇（G1-3）产生； （7）离心分离：浸泡后将物料转移至离心机进行分离，时间1小时，离心后的上层液收集后回用至浸泡工段，此过程有乙醇（G1-4）产生，上层液回用四个批次后不再回用，此过程有废乙醇（S1-2）产生； （8）烘干：分离后的物料通过真空烘箱、沸腾干燥器（温度80℃）干燥，时间3小时，干燥的气体收集后经二级冷凝器冷凝收集，冷凝液回用至溶解工段，此过程产生不凝气水汽、乙醇、二丙酮醇（G1-5）； （9）整粒：干燥后的物料通过整粒机整粒1小时（20目-120目的物料造粒），此过程有少量粉尘（G1-6）产生； （10）总混：整粒后物料通过总混机混匀，时间1小时，此过程有少量粉尘（G1-7）产生； （11）包装：将总混后的物料用25公斤包装桶包装，此过程有少量粉尘（G1-8）产生。 2、鱼粉 鱼粉生产工艺流程及产污节点见图5-3。 图5-3 鱼粉生产工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： 水解反应原理：（转化率为60%） 工艺流程说明： （1）投料：将鱼粉与加去离子水（鱼粉：去离子水=1:2）投加到反应釜（1000L），此过程有少量投料粉尘（G2-1）产生； （2）溶解：反应釜蒸汽夹套加热至70~80℃，搅拌溶解0.5小时； （3）水解：降温至40℃后投加蛋白酶（鱼粉：蛋白酶粉=1:0.03）水解鱼粉蛋白，投加 蛋白酶时有少量粉尘产生（G2-2），水解时间为2小时； 灭酶：水解反应结束后反应釜蒸汽夹套加热至80℃，将蛋白酶灭活，时间为30分 钟； 脱色：向反应釜内投加活性炭（鱼粉：活性炭=1:0.03），投加活性炭时有少量粉 尘产生（G2-3），关釜搅拌40分钟； 过滤：空压机加压3公斤（空气）使反应釜中的物料压入过滤器，过滤时间20min， 此过程有废活性炭（S2-1）产生； 调香：过滤后的物料加入香精（鱼粉：香精=1:0.02）调香，再投加99%β羟基- β甲基-丁酸钙（鱼粉：β羟基-β甲基-丁酸钙=6:1），此过程有少量粉尘及VOCS（G2-4）产生； （8）干燥：将物料转移至真空烘箱、沸腾干燥器（温度80℃）干燥，时间3小时，此过程有少量粉尘及VOCS（G2-5）产生； （9）整粒：干燥后的物料通过整粒机整粒1小时（20目-120目的物料造粒），此过程有少量粉尘及VOCS（G2-6）产生； （10）总混：整粒后物料通过总混机混匀，此过程有少量粉尘及VOCS（G2-7）产生； （11）包装：将总混后的物料用25公斤包装桶包装，此过程有少量粉尘及VOCS（G2-8） 产生。 3、果蔬粉颗粒 果蔬粉颗粒生产工艺流程及产污节点见图5-4。 图5-4 果蔬粉颗粒生产工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： 干燥：将外购的干净果蔬（苹果、香蕉、芹菜、青菜、甜椒）投入真空干燥机， 加压-0.1kPa，40℃干燥3小时，此过程有水汽（G3-1）产生； 粉碎：将干燥的果蔬转入粉碎机粉碎，时间1小时，粉碎机开合时有少量粉尘（G3-2） 产生； （3）制粒：将果蔬粉、粘合剂、99%β羟基-β甲基-丁酸钙（果蔬：粘合剂：β羟基-β甲基-丁酸钙=1:0.01：0.005）投入制粒机制粒，时间1小时，此过程有少量粉尘（G3-3）产生； （4）干燥：将半成品果蔬颗粒转入沸腾干燥机进一步干燥（温度为70-80℃），干燥时 间为1小时，此过程有水汽产生（G3-4）产生； （5）整粒：干燥后的物料通过整粒机整粒1小时（20目-120目的物料造粒），此过程 有粉尘产生（G3-5）产生； （6）总混：整粒后物料通过总混机混匀，此过程有少量粉尘（G3-6）产生； （7）包装：将总混后的物料用25公斤包装桶包装，此过程有少量粉尘（G3-7）产生。 （4）维生素粉颗粒 维生素粉颗粒生产工艺流程及产污节点见图5-5。 图5-5 维生素颗粒生产工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： （1）投料：将外购的维生素粉投入粉碎机，此过程有粉尘（G4-1）产生； （2）粉碎：粉碎时间1小时，粉碎机开合时有少量粉尘（G4-2）产生； （3）制粒：将维生素粉、粘合剂、99%β羟基-β甲基-丁酸钙（维生素粉：粘合剂：β羟-β 甲基-丁酸钙=1:0.01：0.01）投入制粒机制粒，时间1小时，此过程有少量粉尘（G4-3）产生； （4）干燥：将半成品维生素粉颗粒转入沸腾干燥机进一步干燥（温度为70-80℃），干 燥时间为1小时，此过程有水汽产生（G4-4）产生； 整粒：干燥后的物料通过整粒机整粒1小时（20目-120目的物料造粒），此过程 有粉尘产生（G4-5）产生； （6）总混：整粒后物料通过总混机混匀，此过程有少量粉尘（G4-6）产生； （7）包装：将总混后的物料用25公斤包装桶包装，此过程有少量粉尘（G4-7）产生。 本项目生产过程中主要的产污环节和排污特征见表5-1。 表5-1 主要产污环节和排污特征 类别 代码 产生点 污染物 产生特征 去向 废气 G1-1 投料 粉尘、二丙酮醇 间断 FQ-1 G1-2 活性炭过滤 粉尘 间断 FQ-1 G1-3 浸泡 乙醇 间断 FQ-1 G1-4 离心分离 乙醇 间断 FQ-1 G1-5 烘干 二丙酮醇、乙醇、水汽 间断 FQ-1 G1-6 整粒 粉尘 间断 FQ-1 G1-7 总混 粉尘 间断 FQ-1 G1-8 包装 粉尘 间断 FQ-1 G2-1 投料 粉尘 间断 FQ-1 G2-2 水解 粉尘 间断 FQ-1 G2-3 脱色 粉尘 间断 FQ-1 G2-4 调香 粉尘、VOCS 间断 FQ-1 G2-5 干燥 水汽、VOCS 间断 FQ-1 G2-6 整粒 粉尘、VOCS 间断 FQ-1 G2-7 总混 粉尘、VOCS 间断 FQ-1 G2-8 包装 粉尘、VOCS 间断 FQ-1 G3-1 干燥 水汽 间断 FQ-1 G3-2 粉碎 粉尘 间断 FQ-1 G3-3 制粒 粉尘、水汽 间断 FQ-1 G3-4 干燥 粉尘 间断 FQ-1 G3-5 整粒 粉尘 间断 FQ-1 G3-6 总混 粉尘 间断 FQ-1 G3-7 包装 粉尘 间断 FQ-1 G4-1 投料 粉尘 间断 FQ-1 G4-2 粉碎 粉尘 间断 FQ-1 G4-3 制粒 粉尘 间断 FQ-1 G4-4 干燥 水汽 间断 FQ-1 G4-5 整粒 粉尘 间断 FQ-1 G4-6 总混 粉尘 间断 FQ-1 G4-7 包装 粉尘 间断 FQ-1 废水 W1 职工生活 COD、SS、NH3-N、TP 间断 经化粪池处理后回用 W2 设备清洗水 COD、SS 间断 污水处理一体化装置+碳滤 W3 地面冲洗水 COD、SS 间断 噪声 - 生产设备 噪声 间断 / 固废 S1-1 抽滤 废活性炭 间断 委托处置 S1-2 离心分离 乙醇 间断 S2-1 抽滤 废活性炭 间断 S3 包装 废包装物 间断 环卫清运 S4 职工生活 瓜皮、果屑等 间断 5.2物料平衡 本项目99%β羟基-β甲基-丁酸钙生产物料平衡图见图5-6，物料平衡表见表5-2。 图5-6 99%β羟基-β甲基-丁酸钙生产物料平衡图 表5-2 99%β羟基-β甲基-丁酸钙生产物料平衡表 入方（t/a） 出方（t/a） 名称 数量 去向（数量） 名称 数量 90%β羟基-β甲基-丁酸钙 β羟基-β甲基-丁酸钙 102.3268 产品（100） β羟基-β甲基-丁酸钙 99.0518 氢氧化钠 4.5479 氢氧化钠 0.4448 氢氧化钙 3.4109 氢氧化钙 0.3336 二丙酮醇 2.2739 二丙酮醇 0.00001 氯化钠 1.137 氯化钠 0.1668 纯水 11.6783 纯水 0.003 活性炭 11.9377 进入大气 G1-1 粉尘（0.0111） 羟基-β甲基-丁酸钙 0.0102 乙醇 11.4194 回用物料一（215.3963） 二丙酮醇 0.1263 氢氧化钠 0.0005 纯水 215.27 氢氧化钙 0.0003 回用物料二（84.8569） 羟基-β甲基-丁酸钙 8.8081 氯化钠 0.0001 氢氧化钠 0.0396 二丙酮醇 0.0002 氢氧化钙 0.0296 G1-2 粉尘 0.0003 二丙酮醇 0.0099 G1-3 乙醇 0.0057 氯化钠 0.0149 G1-4 乙醇 0.0057 纯水 30.3911 G1-5（1.5194） 二丙酮醇 0.0111 乙醇 45.5637 乙醇 0.0003 回用物料三（28.997） 二丙酮醇 0.1001 水汽 1.5194 纯水 28.8687 G1-6 粉尘 0.0099 乙醇 0.0282 G1-7 粉尘 0.0099 G1-8 粉尘 0.0099 进入固废 S1-1（25.8073） 羟基-β甲基-丁酸钙 1.0232 氢氧化钠 4.0927 氢氧化钙 3.0695 二丙酮醇 2.16 氯化钠 0.9664 纯水 2.5581 活性炭 11.9374 S1-2（21.3411） 羟基-β甲基-丁酸钙 2.2119 氢氧化钠 0.0099 氢氧化钙 0.0075 二丙酮醇 0.1026 氯化钠 0.0037 纯水 7.5978 乙醇 11.4077 回用物料一（215.3963） 二丙酮醇 0.1263 纯水 215.27 回用物料二（84.8569） 羟基-β甲基-丁酸钙 8.8081 氢氧化钠 0.0396 氢氧化钙 0.0296 二丙酮醇 0.0099 氯化钠 0.0149 纯水 30.3911 乙醇 45.5637 回用物料三（28.997） 二丙酮醇 0.1001 纯水 28.8687 乙醇 0.0282 合计 477.9821 合计 477.9821 本项目鱼粉生产物料平衡图见图5-7，物料平衡表见表5-3。 图5-7 鱼粉生产物料平衡图 表5-3 鱼粉生产物料平衡表 入方（t/a） 出方（t/a） 名称 组分 数量 去向（数量） 名称 数量 鱼粉 蛋白质 29.7607 进入产品（100） 蛋白质 11.8956 脂肪 3.6374 脂肪 3.2563 脂肪酸 2.5352 脂肪酸 2.5348 可溶性碳水化合物 42.9877 可溶性碳水化合物 42.9382 不可溶性碳水化合物 28.5483 维生素 1.1021 维生素 1.1023 无机盐 1.6532 无机盐 1.6534 纯水 0.0027 纯水 220.45 蛋白质 3.3063 蛋白酶 3.3068 氨基酸 17.8611 活性炭 3.3068 活性炭 0.0034 香精 2.2045 香精 2.2014 β羟基-β甲基-丁酸钙 13.258 β羟基-β甲基-丁酸钙 13.2449 G2-1 粉尘（0.0165） 蛋白质 0.0045 脂肪 0.0005 脂肪酸 0.0004 可溶性碳水化合物 0.0064 不可溶性碳水化合物 0.0043 维生素 0.0002 无机盐 0.0002 G2-2 粉尘 0.0005 G2-3 粉尘 0.0005 G2-4 粉尘（0.003） 香精 0.0003 β羟基-β甲基-丁酸钙 0.0027 VOCS 0.0002 G2-5 水汽 220.209 VOCS 0.002 G2-6 粉尘（0.0107） 蛋白质 0.0001 可溶性碳水化合物 0.01 氨基酸 0.0003 β羟基-β甲基-丁酸钙 0.0003 VOCS 0.0002 G2-7 粉尘（0.0098） 蛋白质 0.0001 可溶性碳水化合物 0.0093 氨基酸 0.0002 β羟基-β甲基-丁酸钙 0.0002 VOCS 0.0002 G2-8 粉尘（0.0503） 蛋白质 0.0066 可溶性碳水化合物 0.0238 氨基酸 0.01 β羟基-β甲基-丁酸钙 0.0099 VOCS 0.0002 S2-1 32.4479 脂肪 0.3806 不溶性碳水化合物 28.544 纯水 0.2204 活性炭 3.3029 合计 352.751 合计 352.751 本项目果蔬粉颗粒生产物料平衡图见图5-8，物料平衡表见表5-4。 图5-8 果蔬粉颗粒生产物料平衡表 表5-4 果蔬粉颗粒生产物料平衡表 入方（t/a） 出方（t/a） 名称 数量 去向（数量） 名称 数量 果蔬 1740.7596 产品（200） 果蔬粉 173.9108 粘合剂（17.4077） 麦芽糊精 13.9261 水 0.0002 纤维素 3.1334 麦芽糊精 13.9142 膨化剂 0.3482 纤维素 3.1307 β羟基-β甲基-丁酸钙 8.7037 膨化剂 0.3479 β羟基-β甲基-丁酸钙 8.6962 G3-1 水汽 1565.117 G3-2 粉尘 0.0174 G3-3 粉尘（0.0301） 果蔬粉 0.0261 麦芽糊精 0.0021 纤维素 0.0005 膨化剂 0.0001 β羟基-β甲基-丁酸钙 0.0013 G3-4 水汽 1.5664 G3-5 粉尘（0.02） 果蔬粉 0.0174 麦芽糊精 0.0014 纤维素 0.0003 β羟基-β甲基-丁酸钙 0.0009 G3-6 粉尘（0.02） 果蔬粉 0.0174 麦芽糊精 0.0014 纤维素 0.0003 β羟基-β甲基-丁酸钙 0.0009 G3-7 粉尘（0.1001） 果蔬粉 0.0869 麦芽糊精 0.007 纤维素 0.0016 膨化剂 0.0002 β羟基-β甲基-丁酸钙 0.0044 合计 1766.871 合计 1766.871 本项目果蔬粉颗粒生产物料平衡图见图5-9，物料平衡表见表5-5。 图5-9 维生素颗粒生产物料平衡表 表5-5 维生素颗粒生产物料平衡表 入方（t/a） 出方（t/a） 名称 数量 去向（数量） 名称 数量 维生素粉 180.382 进入产品（200） 维生素粉 173.9075 水 0.1806 水 0.0002 粘合剂（1.8039） 麦芽糊精 1.4431 麦芽糊精 13.9205 纤维素 0.3247 纤维素 3.1321 膨化剂 0.0361 膨化剂 0.3481 β羟基-β甲基-丁酸钙 18.0382 β羟基-β甲基-丁酸钙 8.6916 G4-1 粉尘 0.0361 G4-2 粉尘 0.018 G4-3 粉尘（0.03） 维生素粉 0.027 麦芽糊精 0.0003 β羟基-β甲基-丁酸钙 0.0027 G4-4 水汽 0.1804 G4-5 粉尘（0.0201） 维生素粉 0.0181 麦芽糊精 0.0001 纤维素 0.0001 β羟基-β甲基-丁酸钙 0.0018 G4-6 粉尘（0.02） 维生素粉 0.0174 麦芽糊精 0.0014 纤维素 0.0003 β羟基-β甲基-丁酸钙 0.0009 G4-7 粉尘（0.1001） 维生素粉 0.0902 麦芽糊精 0.0007 纤维素 0.0002 β羟基-β甲基-丁酸钙 0.009 合计 200.4047 合计 200.4047 5.4 溶剂平衡 项目涉及到的溶剂主要为乙醇，用于β羟基-β甲基-丁酸钙的精制提纯，其物料平衡图见图5-9，物料平衡平衡表见表5-6。 图5-9 乙醇平衡图 表5-6 乙醇平衡表 入方（t/a） 出方（t/a） 名称 数量 去向（数量） 名称 数量 乙醇 11.4194 进入大气 G1-3 乙醇 0.0057 乙醇 45.5637 G1-4 乙醇 0.0057 乙醇 0.0282 G1-5 乙醇 0.0003 固废 S1-2 乙醇 11.4077 回用物料二 乙醇 45.5637 回用物料三 乙醇 0.0282 合计 57.0113 合计 57.0113 5.5 水平衡 本项目新鲜用水主要为纯水制备用水、锅炉用水、设备冲洗水、地面冲洗水以及生活用水。 项目工艺所需纯水共795.1975t/a，所用纯水制备纯水制备得率约60%，即新鲜用水1325.3292t/a，浓水产生量490.3317t/a，用于清洗地面及设备清洗。项目生产过程中的加热工序采用蒸汽供热，根据介绍共需使用约534.2t/a的蒸汽，即需要534.2t/a的纯水，由纯水制备设备提供。综上，纯水制备设备共需用水1325.3292t/a，其中蒸汽发生器冷凝水作为纯水设备补充用水，约373.9403t/a，则需新鲜用水951.3889t/a，共产生浓水490.3317t/a，作为一部分作为清洗用水，剩余部分作为清下水通过雨水管网排放。 项目生产过程中产品切换时需要清洗设备，共需清洗17台设备4次，每台设备清洗需要约100kg新鲜水，另外每15天需清洗抽滤膜一次，每次用水量约200kg新鲜水，则共需用水9.8t/a新鲜用水，设备清洗废水的产生量以90%计，即8.82t/a，项目生产原料均为食品用料，设备清洗水经厂内污水处理一体化装置与碳滤处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）表1中的城市绿化用水标准用于绿化。 根据业主介绍，公司地面冲洗水约0.1t/d，即需要新鲜水30t/a，产污系数以0.8计，即污水产生量为24t/a，项目生产原料均为食品用料，地面冲洗水经厂内污水处理一体化装置与碳滤处理后做绿化用水。 项目定员20人，不设宿舍，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），员工生活用水50L/人·d计，可得员工生活用水量为300t/a（年工作日为300天），产污系数以0.8计，则生活污水量为240t/a，进入化粪池处理后委托外运。 本项目水平衡见图5-10。 图5-10 项目水平衡图（单位：t/a） 5.6 主要污染工序 5.6.1废气 粉尘废气：G1-1、G1-2、G1-6、G1-7、G1-8、G2-1、G2-2、G2-3、G2-4、G2-6、G2-7、G2-8、G3-2、G3-3、G3-5、G3-6、G3-7、G4-1、G4-2、G4-3、G4-5、G4-6、G4-7 项目投料以人工的方式进行，根据业主提供的资料，该过程产生的粉尘以0.02%计；整粒、总混装置为密封装置，考虑装置开合时产生的粉尘，此过程产生的粉尘量较少，以0.01%计；包装过程以人工的方式进行，包装点较为分散，此过程产生的粉尘相对较多，以物料量的0.05%计。工段粉尘均通过集气罩（本项目车间为十万级洁净车间，集气罩及换风系统出风均进入布袋除尘器，收集效率以100%计）收集后经布袋除尘器处理（处理效率为98%），处理后的粉尘通过20m高排气筒（FQ-1）排放。 2、有机废气：G1-1、G1-3、G1-4、G1-5、G2-4、G2-5、G2-6、G2-7、G2-8 本项目β羟基-β甲基-丁酸钙生产中的投料和烘干过程有少量二丙酮醇产生，分别以0.01%和99.99%计，鱼粉生产过程中调香、干燥、整粒、总混过程有少量VOCs产生，经集气罩收集后通过二级活性炭吸附装置（前道过滤棉装置吸收水汽）处理，处理后通过20m高排气筒（FQ-1）排放。β羟基-β甲基-丁酸钙生产中的浸泡、离心分离、烘干过程有乙醇产生，分别以0.05%、0.01%和99.99%计，经集气罩收集（本项目车间为十万级洁净车间，集气罩及换风系统出风均进入活性炭吸附装置，收集效率以100%计）后通过二活性炭吸附装置处理（处理效率为90%），处理后通过20m高排气筒（FQ-1）排放。具体见表5-7。 表5-7 项目各工序废气污染物产生源强情况表 产品名称 车间名称 污染物编号 污染物 产生量（kg/批次） 产生时间（h/批） 年生产批次（批） 产生量（t/a） 产生时间（h/a） 产生速率（kg/h） 治理措施 排放方式 90%β羟基-β甲基-丁酸钙 精制提纯车间 G1-1 粉尘 689.6552 0.25 145 0.0111 36.25 0.3062 布袋除尘+过滤棉+二级活性炭吸附装置 FQ-1 二丙酮醇 0.25 0.0002 36.25 0.0055 G1-2 粉尘 0.08 0.0003 11.6 0.0259 G1-3 乙醇 1 0.0057 145 0.0393 G1-4 乙醇 1 0.0057 145 0.0393 G1-5 二丙酮醇 3 0.0111 435 0.0255 乙醇 5 0.0003 725 0.0004 水汽 5 1.5194 725 2.0957 固体车间 G1-6 粉尘 1 0.0099 145 0.0683 G1-7 粉尘 1 0.0099 145 0.0683 G1-8 粉尘 0.25 0.0099 36.25 0.2731 鱼粉 精制提纯车间 G2-1 粉尘 689.6552 0.25 145 0.0165 36.25 0.4552 G2-2 粉尘 0.08 0.0005 11.6 0.0431 G2-3 粉尘 0.08 0.0005 11.6 0.0431 G2-4 粉尘 0.08 0.003 11.6 0.2586 VOCS 0.08 0.0002 11.6 0.0172 G2-5 水汽 3 165.0914 435 379.5205 VOCS 3 0.002 435 0.0046 固体车间 G2-6 粉尘 1 0.0107 145 0.0738 VOCS 1 0.0002 145 0.0014 G2-7 粉尘 1 0.0098 145 0.0676 VOCS 1 0.0002 145 0.0014 G2-8 粉尘 0.25 0.0503 36.25 1.3876 VOCS 0.25 0.0002 36.25 0.0055 果蔬粉颗粒 固体车间 G3-1 水汽 800 3 250 1565.117 750 2086.8227 G3-2 粉尘 1 0.0174 250 0.0696 G3-3 粉尘 0.08 0.0301 20 1.505 G3-4 水汽 1 1.5664 250 6.2656 G3-5 粉尘 1 0.02 250 0.08 G3-6 粉尘 1 0.02 250 0.08 G3-7 粉尘 0.25 0.1001 62.5 1.6016 维生素颗粒 固体车间 G4-1 粉尘 800 0.25 250 0.0361 62.5 0.5776 G4-2 粉尘 1 0.018 250 0.072 G4-3 粉尘 0.08 0.03 20 1.5 G4-4 水汽 1 0.1804 250 0.7216 G4-5 粉尘 1 0.0201 250 0.0804 G4-6 粉尘 1 0.02 250 0.08 G4-7 粉尘 0.5 0.1001 125 0.8008 3、生物质燃烧废气 为满足项目生产运行所需蒸汽及热源，企业拟建一台生物质蒸汽发生器，所用的燃料为成型生物质燃料，产生的废气主要为燃料燃烧废气。根据《环保部关于界定生物质成型燃料类型有关意见的复函》（环办函[2014]1207号）文件，成型生物质燃料属于可再生能源，是一种较好的煤炭替代燃料。本项目所用的生物质燃料是从专门的成型生物质燃料销售公司购买，其主要是以秸秆类茎状农作物、木屑等作为原料加工压制而成的颗粒状燃料。 生物质蒸汽锅炉燃烧生物质成型燃料产生的污染物（烟尘、SO2、NOX）产生系数参照工业污染源产排污技术手册，见表5-8。 表5-8 生物质锅炉污染物产生系数汇总 （kg/t生物质） 项目 燃料 SO2 NOx 烟尘 生物质锅炉 生物质成型燃料 17S* 1.02 37.6 注：*氧化硫的产排污系数是以含硫量（S％）的形式表示的，其中含硫量（S％）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。本项目S取0.1。 本项目蒸汽锅炉额定蒸发量0.6t/h，生物质颗粒的热值为4000大卡左右，燃料耗量约为60公斤/小时。项目蒸汽发生炉运行435h，生物质成型燃料年消耗量约为26.1t/a。本项目拟采用“袋式除尘装置”，排风量约为1500m3/h。除尘效率为98%，废气排放情况见表5-9。 表5-9 生物质成型燃料燃烧废气排放情况 污染物指标 产污系数 产生量t/a 产生速率kg/h 产生浓度mg/m3 处理装置 排放量t/a 产生速率kg/h 排放浓度 mg/ m3 SO2 1.7 kg/t-燃料 0.044 0.102 6.8 / 0.044 0.102 6.8 NOx 1.02 kg/t-燃料 0.027 0.061 4.092 0.027 0.061 4.092 烟尘 37.6 kg/t-燃料 0.984 2.262 150.832 布袋除尘器 0.02 0.045 3.017 本项目生物质蒸汽锅炉装机容量为0.6t/h，企业拟将烟囱高度设置为20米，均高于周边200米内所有建筑物5米以上。经处理后的生物质成型燃料燃烧产生的废气可满足排放标准，废气最后通过20m高的FQ-2烟囱排放。 项目有组织废气排放废气见表5-10。 表5-10 项目有组织大气污染物产生排放源强情况一览表 污染源 总废气量 m3/h 污染物 产生状况 治理措施 去除率（％） 排放状况 排放标准 排气筒参数 排放 规律 浓度 mg/m3 速率 kg/h 产生量 t/a 浓度 mg/m3 速率 kg/h 排放量 t/a 浓度 mg/m3 速率 kg/h 高度（m）、内径(m)、温度℃ FQ-1 20000 粉尘 475.89 9.5178 0.5443 布袋除尘器+过滤棉+二级活性炭吸附装置 98 9.52 0.19 0.011 120 5.9 20m、0.7m、25℃ 间歇 二丙酮醇 1.55 0.031 0.0113 90 0.16 0.003 0.001 360 5.712 间歇 乙醇 3.95 0.079 0.0117 90 0.4 0.008 0.0012 635.4 0.51 间歇 VOCS 7.005 0.1401 0.0258 90 0.71 0.014 0.0025 80 3.8 间歇 FQ-2 1500 SO2 6.8 0.102 0.044 布袋除尘器 / 6.8 0.102 0.044 200 - 20m、0.8m、80℃ 间歇 NOx 4.092 0.061 0.027 / 4.092 0.061 0.027 200 - 间歇 烟尘 150.832 2.262 0.984 98 3.017 0.045 0.02 30 - 间歇 5.6.2废水 项目设备冲洗水经厂内污水处理一体化装置和碳滤处理后作绿化用水，地面冲洗水经收集经厂内污水处理一体化装置和碳滤处理后做绿化用水，生活污水经化粪池预处理后清运至吕四污水处理厂处理。项目废水产生量及相应污染物产生及排放情况见表5-12。 表5-12 项目水污染物产生情况 废水种类 废水量 t/a 污染物产生量 治理 措施 污染物排放情况 排放方式与去向 污染物 浓度 （mg/l） 产生量 （t/a） 污染物 浓度 （mg/l） 排放量 （t/a） 设备冲洗水 8.82 BOD5 50 0.000441 污水处理一体化装置+碳滤 BOD5 20 0.000176 委托处理 NH3-N 25 0.000221 NH3-N 20 0.000177 地面冲洗水 24 BOD5 40 0.00096 BOD5 16 0.000384 NH3-N 20 0.00048 NH3-N 16 0.000384 生活污水 240 COD 400 0.096 化粪池 COD 280 0.067 SS 200 0.048 SS 140 0.034 NH3-N 30 0.0072 氨氮 29 0.0070 总磷 3 0.00072 总磷 3 0.00072 清下水 490.3317 COD 40 0.0196 - COD 40 0.0196 雨水管网 SS 30 0.0147 SS 30 0.0147 5.6.3 噪声 本项目噪声源主要为离心机，噪声源强≤85dB(A)，本项目噪声源强及防治措施见表5-13。 表5-13 主要噪声设备噪声排放情况 序号 设备名称 数量 等效声级 （dB(A)） 所在车间 (工段)名称 距最近厂界 位置(m) 治理措施 治理措施降噪 效果（dB(A)） 1 离心机 1 80 提纯精制车间 10 合理布局、隔声 ≥20 2 整粒机 1 75 固体车间 8 3 混料机 1 75 14 4 制粒机 1 75 20 5 粉碎机 1 85 15 由上表可见，噪声源选用低噪声设备，经过噪声源减振及距离衰减后，厂界噪声达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类标准。 5.6.4固废 本项目产生一般固废38.4259t/a，危险固废47.2031t/a，职工生活垃圾3t/a； 回收粉尘：根据工程分析颗粒物产生量为0.6326t/a，经移动式布袋除尘器收集处理，收集率为100%（十万级洁净车间），处理效率为98%，则粉尘收集量约为0.62t/a，收集的粉尘出售； 废包装物：包装过程中的废包装物产生量较少，约为0.005t/a，收集后环卫清运； 过滤废渣：鱼粉生产过程中产生过滤废渣，根据物料衡算约产生32.4479t/a，收集后出售； 废水处理污泥：设备冲洗水、地面冲洗水经过污水处理一体化装置处理后产生的污泥，含水率以70%计，产生量为0.021t/a，生活污水经化粪池处理产生的污泥含水率以70%计，产生量为0.05t/a。因此，共产生废水处理污泥0.071t/a，委外处置； 洁净车间过滤废物：根据建设单位提供的资料，洁净车间过滤废物产生量约为2t/a，收集后出售； 废水处理活性炭：设备冲洗水、地面冲洗水经过污水处理一体化装置处理后再经过碳滤，根据企业提供的资料，活性炭的使用量约为水量的10%，设备冲洗水、地面冲洗水共32.82t/a，则废水处理活性炭的产生量为3.282t/a，委外处置； 生活垃圾：项目定员20人，工作300天，按0.5kg/人·天计算，则生活垃圾年产生量为3t/a。收集后环卫清运； 废活性炭：本项目生产区产生的有机废气通过二级活性碳吸附装置处理后外排，达到饱和的失活活性碳定期更换，不在厂内再生，根据计算，二级活性炭吸附装置吸附的有机废气共计0.023t/a，活性炭平均吸附量取0.3g有机废气/g活性炭，则活性炭用量约0.07t，废活性炭产生量约0.093t/a，委托有资质单位处置； 纯水设备废离子交换膜：根据业主提供的资料，纯水设备废离子交换膜的产生量约0.1t/a，委托有资质单位处置； 抽滤废渣：丁酸钙生产抽滤时产生抽滤废渣，根据物料平衡产生量为25.8073t/a，委托有资质单位处置； 离心废液：丁酸钙生产离心时产生离心废渣，根据物料平衡产生量为21.2028t/a，委托有资质单位处置。 本项目固废产生情况见表5-14。 表5-14 建设项目副产物产生情况汇总表 序号 副产物 名称 产生 工序 形态 主要 成分 预测产生量(t/a) 种类判别 固体 废物 副产品 判定依据 1 回收粉尘 粉尘除尘 固 鱼粉、维生素粉等 0.62  / 《固体废物鉴别通则》（2017） 2 废包装物 包装 固 塑料 0.005  / 3 过滤废渣 过滤 固 鱼粉、活性炭 32.4479  / 4 废水处理污泥 废水处理 半固 污泥 0.071  / 5 废水处理活性炭 废水处理 固 活性炭 3.282  / 6 洁净车间过滤废物 空气过滤 固 粉尘 2  / 7 废过滤棉 水汽吸收 固 棉 2  / 8 生活垃圾 职工生活 固 纸屑等 3  / 9 废活性炭 有机废气处理 固 活性炭、乙醇 0.093  / 10 废离子交换膜 纯水制备 固 树脂 0.1  / 11 抽滤废渣 抽滤 半固 活性炭、乙醇等 25.8073  / 12 离心废液 离心分离 液 乙醇等 21.2028  / 表5-15 营运期固体废物分析结果汇总表 序号 固废 名称 属性 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物 类别 废物代码 估算产生量(t/a) 1 回收粉尘 一般固废 粉尘除尘 固态 鱼粉、维生素粉等 《国家危险废物名录》（2016版） / 84 / 0.62 2 废包装物 包装 固态 塑料 / 84 / 0.005 3 过滤废渣 过滤 固态 鱼粉、活性炭 / 84 / 32.4479 4 废水处理污泥 废水处理 半固 污泥 / 84 / 0.071 5 废水处理活性炭 废水处理 固 活性炭 / 84 / 3.282 6 洁净车间过滤废物 空气过滤 固 粉尘 / 84 / 2 7 废过滤棉 水汽吸收 固 棉 / 84 / 2 8 生活垃圾 生活垃圾 职工生活 固态 纸屑等 / 99 / 3 9 废活性炭 危险固废 有机废气处理 固态 活性炭、乙醇 T/In HW49 900-041-49 0.093 10 废离子交换膜 纯水制备 固态 树脂 T HW13 900-015-13 0.1 11 抽滤废渣 抽滤 半固 活性炭、乙醇等 T HW06 900-406-06 25.8073 12 离心废液 离心分离 液态 乙醇等 T HW06 900-404-06 21.2028 *注：上表危险特性中“T 指毒性”、“I 指易燃性”、“In 指感染性”。 表5-16 固体废物产生及处置情况 序号 固废名称 产生工序 属性 产生量（t/a） 性状 分类编号 处置方案 1 回收粉尘 粉尘除尘 一般固废 0.62 固态 84 收集出售 2 废包装物 包装 0.005 固态 84 3 过滤废渣 过滤 32.4479 固态 84 4 废水处理污泥 废水处理 0.071 半固 84 委外处置 5 废水处理活性炭 废水处理 3.282 固 84 6 洁净车间过滤废物 空气过滤 2 固 84 收集出售 7 废过滤棉 水汽吸收 2 固 84 8 生活垃圾 职工生活 生活垃圾 3 固态 99 环卫清运 9 废活性炭 有机废气处理 危险固废 0.093 固态 HW49 委托处置 10 废离子交换膜 纯水制备 0.1 固态 HW13 11 抽滤废渣 抽滤 25.8073 半固 HW06 12 离心废液 离心分离 21.2028 液态 HW06 表5-17 营运期危险废物分析结果汇总表 序号 危险废物 名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废活性炭 HW49 900-041-49 0.093 有机废气处理 固 活性炭 有机物 30天 T 委托有资质单位处理 2 废离子交换膜 HW13 900-015-13 0.1 纯水制备 固 树脂 树脂 30天 T 3 抽滤废渣 HW06 900-406-06 25.8073 抽滤 半固 活性炭 有机物 10.5h/批 T 4 离心废液 HW06 900-404-06 21.2028 离心分离 液 乙醇 有机物 10.5h/批 T 表5-17 营运期危险废物储存场所汇总表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废堆场 废活性炭 HW49 900--041-49 厂区东侧 50m2 桶装 0.05t 半年 2 废离子交换膜 HW13 900-015-13 桶装 0.5t 3 抽滤废渣 HW06 900-406-06 桶装 5t 4 离心废液 HW06 900-404-06 桶装 5t

# 表六 主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度 (mg/m3) | 产生量 (t/a) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 排放量 (t/a) | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织排放 | 粉尘 | 475.89 | 0.5443 | 9.52 | 0.19 | 0.011 | FQ-1 |
|  |  | 二丙酮醇 | 1.55 | 0.0113 | 0.16 | 0.003 | 0.001 |  |
|  |  | 乙醇 | 3.95 | 0.0117 | 0.4 | 0.008 | 0.0012 |  |
|  |  | VOCS | 7.005 | 0.0258 | 0.71 | 0.014 | 0.0025 |  |
|  |  | SO2 | 6.8 | 0.044 | 6.8 | 0.102 | 0.044 | FQ-2 |
|  |  | NOx | 4.092 | 0.027 | 4.092 | 0.061 | 0.027 |  |
|  |  | 烟尘 | 150.832 | 0.984 | 3.017 | 0.045 | 0.02 |  |
|  |  |  | 产生量t/a | 排放量t/a |
|  | 无组织排放 | - | - | - |
| 水污染物 |  | 污染物名称 | 废水量 (t/a) | 产生浓度 (mg/L) | 产生量 (t/a) | 排放浓度 (mg/L) | 排放量 (t/a) | 排放去向 |
|  | 设备冲洗水 | BOD5 | 8.82 | 50 | 0.000441 | 20 | 0.000176 | 绿化 |
|  |  | NH3-N |  | 25 | 0.000221 | 20 | 0.000177 |  |
|  | 地面冲洗水 | BOD5 | 24 | 40 | 0.00096 | 16 | 0.000384 |  |
|  |  | NH3-N |  | 20 | 0.00048 | 16 | 0.000384 |  |
|  | 生活污水 | COD | 240 | 400 | 0.096 | 280 | 0.067 | 吕四镇污水处理厂 |
|  |  | SS |  | 200 | 0.048 | 140 | 0.034 |  |
|  |  | NH3-N |  | 30 | 0.0072 | 29 | 0.007 |  |
|  |  | 总磷 |  | 3 | 0.00072 | 3 | 0.00072 |  |
|  | 清下水 | COD | 410.3317 | 40 | 0.0196 | 40 | 0.0196 | 雨水管网 |
|  |  | SS |  | 30 | 0.0147 | 30 | 0.0147 |  |
| 固废 |  | 产生量 (t/a) | 处理处置量(t/a) | 综合利用量(t/a) | 外排量(t/a) | 备注 |
|  | 一般 固废 | 回收粉尘 | 0.62 | 0.62 | - | 0 | 收集出售 |
|  |  | 废包装物 | 0.005 | 0.005 | - | 0 |  |
|  |  | 过滤废渣 | 32.4479 | 32.4479 | - | 0 |  |
|  |  | 废水处理污泥 | 0.071 | 0.071 | - | 0 | 委外处置 |
|  |  | 废水处理活性炭 | 3.282 | 3.282 | - | 0 | 收集出售 |
|  |  | 洁净车间过滤废物 | 2 | 2 | - | 0 |  |
|  |  | 废过滤棉 | 2 | 2 | - | 0 |  |
|  | 危险固废 | 废活性炭 | 0.093 | 0.093 | - | 0 | 委托处置 |
|  |  | 废离子交换膜 | 0.1 | 0.1 | - | 0 |  |
|  |  | 抽滤废渣 | 25.8073 | 25.8073 | - | 0 |  |
|  |  | 离心废液 | 21.2028 | 21.2028 | - | 0 | 环卫清运 |
|  | 生活垃圾 | 3 | 3 | - | 0 |  |
| 噪声 | 设备名称 | 等效声级（dB(A)） | 所在车间 (工段)名称 | 距最近厂界 位置m | 备注dB(A) |
|  | 离心机 | 80 | 精制提成车间 | 车间北围墙距北厂界4米 车间南围墙距南厂界18米 车间东围墙距东厂界6米 车间西围墙距西厂界5米 | 距离衰减，设备隔声、减振、消声。 |
|  | 整粒机 | 75 | 固体车间 |  |  |
|  | 混料机 | 75 |  |  |  |
|  | 制粒机 | 75 |  |  |  |
|  | 粉碎机 | 85 |  |  |  |
| 其他 | / |

# 表七 环境影响分析

7.1施工期环境影响简要分析 本项目利用原有项目厂房，无需新增土地新建厂房，主要的施工为设备的安装和调试，此过程产生的影响较小且周期较短，因此不对其施工期进行具体分析。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 废气治理措施简述 项目投料、整粒、总混、包装过程产生的粉尘以及生物质锅炉产生的烟尘均通过集气罩收集（本项目车间为十万级洁净车间，集气罩及换风系统出风均进入布袋除尘器，收集效率以100%计）后经布袋除尘器处理（处理效率为98%），处理后的粉尘通过20m高排气筒排放。β羟基-β甲基-丁酸钙生产中的投料和烘干过程产生的二丙酮醇以及浸泡、离心分离、烘干过程产生的乙醇，经集气罩收集（本项目车间为十万级洁净车间，集气罩及换风系统出风均进入活性炭吸附装置，收集效率以100%计）后通过二级活性炭吸附装置处理（处理效率为90%），处理后通过20m高排气筒排放。 图7-1 有组织废气治理工艺流程图 （2）技术可行性分析 废气收集措施 集气罩的形式很多，根据其工作原理，一般可分为：外部罩、接收罩、吹吸罩和密闭罩。密闭集气罩是将扬尘点或产尘设备包围在罩内，并尽可能地密闭起来，使粉尘的扩散被限制在一个小的空间，只在罩上留出必要的工作孔或物料进出口，以及不经常开启的观察窗和检修门，由于密闭罩漏风面积小，用较小的排风量即可有效地防止粉尘外逸。密闭集气罩收集效率可达90%-98%。本项目提纯精制车间、固体车间为十万级洁净车间，密闭负压设计，对废气收集效率为100%。 本项目采用十万级洁净车间，该系统采用蒸汽加热进行除湿，工作过程为新风通过初效过滤后经过表冷器冷却处理（降湿作用）和一部分回风（一次）混合，混合后经过初中效过滤，过滤后经过除湿转轮深度除湿，干燥过的空气与另一部分回风（二次）混合（净化作用），混合后风经过加压风机送风。十万级洁净车间净化系统流程见图7-2。 图7-2 洁净车间净化系统流程图 经过除湿净化设备处理的净化风送入净化车间，对车间进行净化处理，使车间的净化等级达到10万级，净化车间的回风再送回到除湿净化设备和经过净化处理的新风混合，混合风先经过中效过滤器（F）进行净化处理滤除其中的粉尘，然后再经过高效净化过滤器（H）进行净化处理，进一步滤除其中的粉尘，处理后的洁净空气送回到净化车间。循环次数在20次/小时以上，如此不断循环使洁净厂房的洁净度达到并保持在十万级以上。为满足补新风要求车间内有约1000m3/h的可控排风，该排风的洁净度在十万级以上，对环境无污染。 经调查，本项目最高建筑物高度约12米，FQ-1、FQ-2排气筒高度均（20m）设置满足高于周围200m范围内建筑5m的要求。FQ-1排气筒直径为0.7m，风量20000m3/h，风速15.76m/s，FQ-2排气筒直径为0.8m，风量20000m3/h，风速14.29m/s，排气筒风速均符合《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）中流速宜取15m/s左右的要求。 废气处理措施 粉尘 项目产生的粉尘拟采用移动式布袋除尘器处理。布袋除尘原理：粉尘被捕集后、由灰斗上部进风口进入，在挡风板的作用下，气流向上流动，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗，含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体，由出风口排出。 根据《当前国家鼓励发展的环保产业设备(产品)目录》(第一批)，布袋除尘器的除尘效率通常可以达到98%以上，颗粒物经布袋过滤后灰尘积附在滤袋的内表面上，而洁净的空气则穿过滤袋后排入环境。 有机废气 目前有机废气的处理方法一般有吸收法、吸附法和燃烧法等，本项目采用活性炭吸附法进一步去除有机废气。本项目使用的蜂窝状活性炭是一种高效的吸附材料，利用活性炭的微孔对溶剂分子或分子团吸附，当工业废气通过吸附介质时，其中的有机溶剂被“阻留”下来，从而使有机废气得到净化处理。 根据《大气中VOCS的污染现状及治理技术研究进展》环境科学与管理，2012年第37卷第6期）中数据，活性炭对VOCS去除效率可达90%。项目使用的活性炭装置主要由稳压箱、活性炭吸附装置、离心机组成，具体参数见下表7-1。 表7-1 活性炭吸附装置技术参数一览表 序号 项目 技术指标 1 配套风机风量（m3/h） 20000 2 粒度（目） 12~40 3 比表面积（m2/g） 900~1600 4 总孔容积（cm3/g） 0.81 5 水分 ≤5% 6 单位面积重（g/m2） 200~250 7 着火力 >500 8 吸附阻力 700 9 结构形式 抽屉式 10 填充量（kg/次） 35 11 吸附效率 90 12 吸附容量 0.3g/g 13 更换周期 150天 14 吸附污染物量（t/a） 0.023 （3）大气环境影响预测 根据工程分析，本项目环境空气影响预测有组织污染源强参数见表7-2、无组织污染源强参数见表7-2。 表7-2 项目有组织污染源强 排气筒编号 污染物名称 排放源强kg/h 排气筒高度(m) 排气筒出口内径(m) 烟气排放速率(m/s) 烟气出口温度(℃) 排放 方式 FQ-1 粉尘 0.19 20 0.7 15.76 25 间歇 二丙酮醇 0.003 间歇 乙醇 0.008 间歇 VOCS 0.014 间歇 FQ-2 SO2 0.102 20 0.2 17.15 80 间歇 NOx 0.061 间歇 烟尘 0.045 间歇 2.估算模式的计算结果 根据从国家环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室网站下载的估算模式（SCREEN3）计算，具体计算结果如表7-3所示： 表7-3 废气排放估算模式的计算结果 污染源名称 污染源位置 Pi（%） 最大地面浓（mg/m3） 最大落地距离（m） 粉尘 FQ-1 0.31 0.002803 424 二丙酮醇 0.00 4.43E-05 乙醇 0.12 0.000118 VOCS 0.03 0.0002065 SO2 FQ-2 1.48 0.007391 306 NOx 1.84 0.004418 烟尘 0.72 0.003262 根据表7-3的计算结果，对照HJ/T2.2-2008《环境影响评价技术导则 大气环境》的相关规定，本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 根据导则要求三级评价可不进行大气环境影响预测，直接以估算模式（SCREEN3）计算结果作为预测与分析依据。 正常工况下，项目废气污染物对周围环境敏感点贡献值在叠加本底值后的预测结果见表7-4。 表7-4 关心点叠加预测值 单位：mg/m3 关心点 项目 颗粒物* VOCS** SO2 NOX 海兴村WN-700m 贡献值 0.0035 0.0002 0.0023 0.0014 背景值[1] 0.1300 0.3300 0.0360 0.0270 叠加值 0.1335 0.3302 0.0383 0.0284 占标率(%) 0.1483 0.55033 0.0766 0.1420 岸圩村四组ES-1100m 贡献值 0.0035 0.0002 0.0019 0.0012 背景值[1] 0.1400 0.3200 0.0360 0.0270 叠加值 0.1435 0.3202 0.0379 0.0282 占标率(%) 0.1594 0.5337 0.0758 0.1410 注：*为粉尘和烟尘，总量申请为颗粒物；**为乙醇、二丙酮醇、VOCS，总量申请为VOCS。 将本项目对主要保护目标影响贡献值与环境本底浓度叠加，颗粒物、SO2和NOX的浓度值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，VOCS的浓度值符合《室内空气质量标准》（GBT18883-2002）表1中的标准（参照TVOC）。 本项目产生的粉尘，经集气罩收集进入布袋除尘器处理后通过一根20m高的排气筒（FQ-1）排放，有组织排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的浓度限值，二丙酮醇、乙醇经集气罩收集进入活性炭吸附装置处理后通过一根20m高的排气筒（FQ-1）排放《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB-T3840-91）中“生产工艺过程中产生的气态大气污染物排放标准的制定方法”计算的浓度限值。生物质锅炉产生的SO2、NOX、烟尘（布袋除尘器处理）一根20m高的排气筒（FQ-2）排放，排放浓度均符《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉标准。 由表7-3可以看出，正常工况下，排放的大气污染物贡献值较小，其中FQ-2排放的NOx占标率最大，最大浓度为0.004418mg/m3，最大占标率1.84%<10%，且根据评价区的环境质量现状可知，区域的环境质量较好。因此，项目正常情况排放的大气污染物对大气环境影响较小。 恶臭物质在空气中浓度小于嗅觉阈值时，感觉不到臭味；空气中浓度等于嗅觉阈值时，勉强可感到臭味。本项目无恶臭物质，但鱼粉生产过程中可能有腥臭味产生以及蛋白水解过程氨臭味物质有产生，因此在实际生产过程中，应加强管理，防止鱼粉发生腐败。 本项目没有无组织废气排放，因此无需设置大气环境防护距离和卫生防护距离。 2、地表水 本项目无生产废水，主要为职工生活污水240t/a化粪池预处理后清运至吕四污水处理厂处理，设备清洗水经厂内污水处理一体化装置及碳滤处理后作绿化用水，地面冲洗水经厂内污水处理一体化装置及碳滤处理后作为绿化用水，污水处理情况见下表。 表7-7 项目污水处理情况一览表 污染物名称 隔油池 化粪池 GB8978-1996 进水（mg/L） 出水（mg/L） 去除率（%） 进水（mg/L） 出水（mg/L） 去除率（%） 生活污水 COD - - - 400 280 30 500 SS - - - 200 140 30 400 NH3-N - - - 30 29 33 45 总磷 - - - 3 3 0 10 污染物名称 污水处理一体化装置 碳滤 GB/T 18920-2002 进水（mg/L） 出水（mg/L） 去除率（%） 进水（mg/L） 出水（mg/L） 去除率（%） 设备清洗水 BOD5 50 25 50 25 20 20 20 NH3-N 25 21.25 15 21.25 20 5.9 20 地面冲洗水 BOD5 40 20 50 20 16 20 20 NH3-N 20 17 15 17 16 5.9 20 由上表可知，经处理后的生活废水水质符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（吕四污水处理厂的接管标准），处理后的水清运至吕四污水处理厂处理。设备清洗水、地面冲洗水经厂内污水处理一体化装置及碳滤处理，处理后的水符合《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）表1中的城市绿化用水标准，可用作绿化用水。因此，该项目的生活污水不会改变周围水环境类别。 3、固废 本项目固体废物主要为生活垃圾和生产性固废。本项目固体废物利用处置方式具体见表7-6。 表7-6 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固废名称 产生工序 属性 产生量（t/a） 性状 分类编号 处置方案 1 回收粉尘 粉尘除尘 一般固废 0.62 固态 84 收集出售 2 废包装物 包装 0.005 固态 84 3 过滤废渣 过滤 32.4479 固态 84 4 废水处理污泥 废水处理 0.071 半固 84 委外处置 5 废水处理活性炭 废水处理 3.282 固 84 6 洁净车间过滤废物 空气过滤 2 固 84 收集出售 7 废过滤棉 水汽吸收 2 固 84 8 生活垃圾 职工生活 生活垃圾 3 固态 99 环卫清运 9 废活性炭 有机废气处理 危险固废 0.093 固态 HW49 委托处置 10 废离子交换膜 纯水制备 0.1 固态 HW13 11 抽滤废渣 抽滤 25.8073 半固 HW06 12 离心废液 离心分离 21.2028 液态 HW06 表7-7 营运期危险废物储存场所汇总表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废堆场 废活性炭 HW49 900-041-49 厂区东侧 50m2 桶装 0.05t 半年 2 废离子交换膜 HW13 900-015-13 桶装 0.5t 3 抽滤废渣 HW06 900-406-06 桶装 5t 4 离心废液 HW06 900-404-06 桶装 5t 本项目设置危险固废储存场所（10m2），严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求建设。主要内容如下： 危险废物贮存场所地面需硬化处理，并至少2mm高的环氧树脂，以防止渗漏和腐蚀，地面要高于室外。化学性质不相容的危废一律分隔堆放，其间隔应为完整的不渗透墙体，并在各区域设置标志牌。贮存危险废物不得超过一年，超过一年报环保部门审批。应急物资齐全，须放置于危险废物贮存场所的醒目之处。危险废物联单齐全，须一车一单，一物一单。易燃废物须通风并保持干燥。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，完整清晰，盛装危险废物的容器必须必须粘贴标签样式。危险废物分类收集、贮存、处置、运行联单、台账记录，危险废物贮存台账如实记录危废贮存情况。 通过上述措施，本项目产生的各类固体废物可得到妥善处置，对周围环境影响不大。 4、噪声 本项目生产过程中车间内的噪声源混响声级值在70-85dB左右，运行噪声来源于离心机等生产设备运行时产生的声音，主要采取选用低噪声设备和封闭式生产方式，两侧车间墙壁和门窗隔声，并设置封闭性能较好的隔声墙和隔声门。 本项目的噪声源设备安置在室车间内。根据资料和本项目声环境现状，以常规的噪声衰减和叠加模式进行预测计算与评价。计算中考虑了屏障效应、隔声、吸声、消声及距离衰减等因素，预测了在正常生产条件下生产噪声对厂界的影响值。 预测公式： a）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（）计算公式： 式中：—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； —i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L)计算公式： 式中：—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； —预测点的背景值，dB(A)。 根据类比调查，该项目设备噪声级在70-85dB之间。由于该项目动力设备被安置在封闭性能较好的设备机房内，且采取隔声减震等措施，房屋降噪可达25-30dB。根据计算，厂区内各声源噪声叠加值经厂区隔声，换算成的等效室外声源声级值，各声源对预测点影响值进行叠加计算后，厂界噪声预测结果见表7-9。 表7-9 各测点声环境影响预测结果 单位：dB（A） 测点位 标准 昼间 夜间 点号 位名 贡献值 本底值 叠加本底后 贡献值 本底值 叠加本底后 1 项目东侧 2类 49 52.35 54 41.2 42.35 44.8 2 项目南侧 2类 48 51.95 53.4 40.5 41.45 44 3 项目西侧 2类 45 51.45 52.3 41.1 42.3 44.8 4 项目北侧 2类 44 53.05 53.6 40.8 41.75 44.3 5 南侧敏感点 2类 47.8 - - - - - 预测结果表明，该项目高噪声设备，经合理布局、减振、厂房隔声、距离衰减等有效控制措施后，厂界昼夜间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）中2类标准。根据噪声随距离衰减的特点，在厂界噪声达标的基础上，对敏感点的昼夜间噪声贡献值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，因此，本项目产生的噪声不会改变声环境质量功能现状。 5、环境风险分析 对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），项目使用原料和产生的固废不涉及危险化学品，本项目不存在重大危险源。 通过企业风险识别和分析的基础上，通过对同类事故的调查，确定本项目实施后最大可信事故为废气处理设施故障导致废气的事故性排放，造成大气污染。 建设单位应结合本项目实际情况，制定一套完善的事故风险防范措施： (1)加强管理工作，对厂内的污染防治措施如布袋除尘器、厂内污水处理装置等安排专业人员进行定期维护、管理，确保防治措施的处理效率。 (2)制定严格的操作规程，操作人员进行必要的安全培训后方可进行使用； (3)根据《建设项目环境风险评价导则HJ/T169-2004》和风险管理的要求，编制突发环境事件应急预案并定期演练。突发事故应急预案，内容包括：设立应急组织机构、人员；配备应急救援保障物资；应急环境监测、抢险、救援及控制措施；制定和实施应急培训计划；定期进行公众教育和信息发布。

# 表八 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 | 排放源（编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | FQ-1 | 粉尘、二丙酮醇、乙醇 、VOCS | 布袋除尘+过滤棉+二级活性炭吸附装置+20m高排气筒 | 达标排放 对周围大气环影响很小 |
|  | FQ-2 | SO2、NOx、烟尘 | 布袋除尘+20m高排气筒 |  |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、SS NH3-N、TP | 经化粪池处理后清运至吕四镇污水处理厂 | 对附近水环境 无明显污染影响 |
|  | 设备冲洗水 | BOD5、NH3-N | 经厂内污水处理一体化装置及碳滤处理后作绿化用水 |  |
|  | 地面冲洗水 | BOD5、NH3-N | 经厂内污水处理一体化装置及碳滤处理后循环用作绿化用水 |  |
|  | 雨水 | COD、SS | 进入雨水管网 | 对附近水环境 无明显污染影响 |
| 噪声 | 生产设备等 | 噪声 | 低噪声设备、合理布置、减震 | 达标，不产生扰民影响 |
| 其他 | / | / | / | / |
| 主要生态影响： 建设项目对周围生态环境基本无影响。 |
| 环境管理与监测计划 1.环境管理 （1）管理目的 保证工程各项环保措施的顺利落实，使工程建设对环境的不利影响得以减免，并保证工程区环保工作的长期胜利进行，以保持工程地区生态环境的良性发展。 （2）环境管理 在合同中明确各环保设施施工单位的环保责任，检查“三同时”的实施情况，保证各项环境保护措施的落实，防止和减轻工程施工对环境造成的污染和破坏。 2.环境监测计划 （1）监测目的 结合项目污染特点和项目区环境现状，本项目涉及的工艺为喷塑固化、机加工工艺，运营期环境监测重点是废气、废水和噪声，定期委托有资质单位进行监测，以便连续、系统地观测项目新建前后环境因子的变化及其对当地环境的影响，验证环境影响评价结论。 （2）监测计划 表8-1 监测计划一览表 类型 监测位置 监测项目 频次 备注 废气 FQ-1排气筒 颗粒物、VOCS 半年一次 委托有资质的检测单位实施监测 FQ-2排气筒 SO2、NOX、颗粒物 半年一次 废水 化粪池、排口 COD、SS、氨氮、总磷 每季度一次 噪声 厂界四周 Leq(A) 每季度一次 建设项目“三同时”投资估算一览表 本项目总投资630万元，其中环保投资为87万元，占总投资额的29%，“三同时”验收一览表见表8-1。 表8-1 建设项目“三同时”投资估算一览表 类别 环保设施名称 设计规模 数量 环保投资(万元) 效果 备注 废水 污水处理一体化装置 10t/d 1套 3.5 生化处理 新建 收集防渗渠 13m3 1套 5 收集 新建 化粪池 1.5m3 1个 2 简单生化处理 新建 废气 布袋除尘器 20000m3/h 3台 3 净化效率98% 新建 活性炭吸附装置 20000m3/h 1台 5 净化效率90% 新建 排气筒 20m 2座 2 - 新建 噪声 隔声、消声 防治措施 降噪量 ≥20dB(A) 1套 2 达标排放 新建 固废 一般固废堆场 80m2 1个 2 妥善处置 或综合利用 危废堆场 50m2 1个 1 新建 合计 - - - 25.5 - - 建设项目“三同时”验收一览表： |
| 表8-3 环保措施“三同时”验收一览表 项目名称 100t β羟基-β甲基-丁酸钙、100t鱼粉、200t果蔬粉颗粒、200t维生素粉项目 类别 污染源 污染物 治理措施 处理效果、 执行标准 或拟达要求 环保投资（万元） 完成 时间 营运期 废气 投料、投料、整粒、总混、包装等 粉尘 布袋除尘器+20m高排气筒（FQ-1） 颗粒物排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，乙醇、二丙酮醇排放符合根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB-T3840-91）中“生产工艺过程中产生的气态大气污染物排放标准的制定方法”计算值，生物质锅炉产生的废气（烟尘、SO2、NOx）符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271 -2014）表3中燃煤锅炉标准；VOCS符合天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标》(DB12/524 -2014)中的废气排放标准 10 与该项目“同时设计、同时施工、同时投入 运行 投料和烘干 二丙酮醇 过滤棉+二级活性炭吸附装置+20m高排气筒（FQ-1） 浸泡、离心分离、烘干 乙醇 调香、烘干、整粒、总混、包装 VOCS 锅炉燃烧 SO2、NOX、烟尘 布袋除尘器+20m高排气筒（FQ-2） 废水 生活污水 COD、氨氮、SS、TP 经化粪池预处理后清运至吕四污水处理厂 接管水质符合《污水综合排放标准》（GB8978 -1996）表4中三级标准 10.5 设备冲洗水、地面冲洗水 BOD5、NH3-N 经厂内污水处理一体化装置及碳滤处理，可用作绿化用水、地面冲洗水经厂内污水处理一体化装置及碳滤处理后用作绿化用水 符合《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）表1中的城市绿化用水标准 噪声 车间排放 离心机等 厂界隔声、合理布局、距离衰减等综合防治措施 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 2 固废 生产废物 危险固废 委托有资质单位处理 零排放 3 一般固废 收集后外售 员工生活 生活垃圾 环卫清运 绿化 / / / 环境管理 专职人员管理 / 清污分流、排污口规范化设置 清污分流、排污口规范化设置 / “以新带老”措施 无 / 总量平衡具体方案 颗粒物、VOCs总量在启东市范围内平衡；生活污水清运至吕四污水处理厂，在吕四污水处理厂范围内平衡；工业固体废物排放量为零。 / 区域解决方案 无 / 卫生防护距离设置 无 / 环保投资合计 25.5 排污口规范化设置： 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设置： 固体废物：设置专用堆放场，防止雨淋和地渗，并在醒目处设置标志牌。 表8-2 建设项目污染物排放总量指标 （单位：t/a） 类别 总量控制因子 现有项目 技改项目 以新带老量 外环境排放量 增减量 平衡途径 批复量 排放量 产生量 削减量 排放量 废气 颗粒物 0.558 0.558 1.5283 1.4973 0.031 -0.558 0.031 -0.527 区域内平衡 VOCS - - 0.0258 0.0233 0.0025 - 0.0025 0.0025 SO2 2.697 2.697 0.044 0 0.044 -2.697 0.044 -2.653 NOx - - 0.027 0 0.027 - 0.027 0.027 废水 废水量 12510 12510 240 0 240 -12510 240 -12270 清运至吕四镇污水处理厂 COD 1.125 1.125 0.096 0.029 0.067 -1.125 0.012 -1.113 SS 0.75 0.75 0.048 0.014 0.034 -0.75 0.0024 -0.7476 NH3-N - - 0.0072 0.0002 0.007 - 0.0012 0.0012 总磷 - - 0.00072 0 0.00072 - 0.00012 0.00012 固废 一般工业固废 0 0 6.6225 6.6225 0 0 0 0 收集出售或委外处置 危险固废 0 0 47.2031 47.2031 0 0 0 0 委托处置 生活垃圾 0 0 3 3 0 0 0 0 环卫清运 污染物排放总量控制建议指标如下： （1）大气污染物： 颗粒物0.031t/a，VOCS0.0025t/a（二丙酮醇0.001t/a、乙醇0.0012t/a、VOCS0.003），SO20.044t/a，NOx0.027t/a。该总量指标在启东市区域范围内平衡。 （2）水污染物： 本项目水污染物主要为生活污水清运至吕四污水处理厂，污染物接管量为：COD 0.067t/a、SS 0.034t/a、NH3-N 0.007t/a、总磷 0.00072t/a；接管后污染物排放量为：COD 0.012t/a、SS 0.0024/a、NH3-N 0.0012t/a、总磷 0.00012t/a。该总量指标在污水处理厂区域范围内平衡。 （3）固体废物： 本项目工程所有工业固废均进行合理处理处置，固体废弃物排放量为零，无需申请总量。 |

# 表九 结论与建议

结论： 1、项目概况 通吕公司位于江苏省启东市茅家港镇，成立于1997年7月，厂区占地面积2400m2，并于2000年9月获得年产40t甲壳素项目的环保竣工验收，该项目已于2014年停产，今后不再经营此产品。现通吕公司拆除原有项目，投资630万元，利用原有厂房建设年产100t β羟基-β甲基-丁酸钙、100t鱼粉、200t果蔬粉颗粒、200t维生素粉项目，该项目已于2018年取得启东吕四港镇人民政府出具的企业投资项目备案信息登记单（项目代码：2018-320681-14-03-613960）。 2、产业政策相符性 本项目从事保健食品制造以及食品添加剂制造，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（苏政办发[2013]9号），《南通市工业结构调整指导目录》(通政办发〔2006〕14号)，《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（2015年本），本项目不属于限制及淘汰类。 本项目已取得启东市行政审批局出具的企业投资项目备案信息登记单（项目代码：2018-320681-14-03-613960）。 综上，本项目的建设符合相关国家及地方产业政策。 3、区域规划相符性 本项目本项目位于江苏省启东市茅家港镇，利用原有厂房进行生产，不新增工业用地，选址符合《南通市城市总体规划（2008-2030）》，符合启东市吕茅家港镇的总体规划要求。本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中所列项目，亦不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中所列项目，属于允许用地项目类。本项目区域内的供水、电力、通讯管网接入条件均成熟，且项目所在区域具备污水纳管条件。因此，本项目符合区域总体规划、环保规划等相关规划要求。 4、“三线一单”相符性 生态环境保护红线相符性：根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），本项目距离启东市饮用水水源保护区21km，不在一级保护区、二级保护区和准保护区范围内，符合江苏省国家级生态保护红线规划的要求。 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号），本项目距离蒿枝港河清水通道维护区4.5km，距离新三和港河清水通道维护区6.5km，不在一级管控区和二级管控区范围内，不涉及启东市范围内的生态红线区域，本项目符合启东市生态红线区域保护规划要求，启东市生态红线区域规划见附图4。 环境质量底线相符性：项目所在地的环境空气质量均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准，运营期产生的粉尘经集气罩收集后由布袋除尘器处理、有机废气经集气罩收集后由活性炭处理装置处理，尾气均通过排气筒排放，项目所在地的环境噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，项目噪声经厂房隔声以及合理化布局等措施，项目清洗废水经污水物理一体化装置及碳滤处理后作为绿化用水，生活污水经隔油池、化粪池处理后清运至吕四污水处理厂处理。经预测，项目产生的各项污染物，采取相应的污染防治措施，可以实现污染物达标排放，对周围环境的影响不大，不会改变该地区的环境质量功能现状。 资源利用上线相符性：本项目属于保健食品制造项目，利用原有厂房，不占用新的土地资源，运营过程中消耗一定量的电源、水资源等，本项目资源消耗总量较小，使用生物质等清洁能源进行生产，符合清洁生产要求，不会突破当地资源利用上线，与资源利用上线相符。 环境准入负面清单相符性：对照南通市化学品生产负面清单与控制对策（第一批，试行），本项目使用原材料均不属于负面控制清单内物质。经查《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），项目不在《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中的限制及淘汰类，为允许类。项目不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）中的限制及淘汰类，为允许类。本项目不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中。本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013年）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中。经查《市场准入负面清单草案》（试点版），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。 5、《“两减六治三提升”专项行动方案》相符性 对照《“两减六治三提升”专项行动方案》（苏发[2016]47号）中根据治理挥发性有机物污染要求，拟建项目对有机物废气采取活性炭吸附治理措施（综合去除率达90%），可实现有机物有效去除。本项目产品、工艺均属于国内先进水平，不涉及低端落后设备；项目选址不涉及保护区，符合“两减六治三提升”专项行动方案要求。 6、“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案相符性 对照“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案中“涉及VOCS物料的生产及含VOCS产品分装等过程应密闭操作”以及“加强有机废气收集和处理，并配套建设吸附回收、吸附燃烧等高效制理设施”的要求，拟建项目采用十万级洁净车间并采用二级活性炭吸附治理措施（综合去除率达90%），能够保证有机废气有效收集及去除。因此本项目符合“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案的要求。 7、江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案相符性 对照江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案中“优化产业布局”以及“加强工业企业VOCs无组织排放管理。推动企业实施生产过程密闭化、连续化、自动化技术改造，强化生产工艺环节的有机废气收集”的要求，本项目的建设符合相关国家及地方产业政策，采用十万级洁净车间能够保证废气的有效收集，因此本项目符合江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的要求。 8、环境质量现状 大气环境质量状况：本项目所在区域环境空气SO2、NO2、PM10符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 水环境质量状况：本项目所在地总体水质符合国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 声环境质量现状：项目所在地的昼间噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 9、环境影响及达标排放 (1)废气 本项目排放的粉尘排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的浓度限值，二丙酮醇、乙醇排放浓度符合《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB-T3840-91）中“生产工艺过程中产生的气态大气污染物排放标准的制定方法”计算的浓度限值。生物质锅炉产生的SO2、NOX、烟尘排放浓度均符《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉标准。将本项目对主要保护目标影响贡献值与环境本底浓度叠加，颗粒物、SO2和NOX的浓度值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，VOCS的浓度值符合《室内空气质量标准》（GBT18883-2002）表1中的标准（参照TVOC）。 (2)废水 项目所在区域水质量状况良好，营运期设备冲洗水8.82t/a，地面冲洗水24t/a，生活污水240t/a。项目设备冲洗水经厂内污水处理一体化装置和碳滤处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）表1中的城市绿化用水标准后作绿化用水，地面冲洗水经收集经厂内污水处理一体化装置和碳滤处理后《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）表1中的城市绿化用水标准做绿化用水，生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（吕四污水处理厂的接管标准）后清运至吕四污水处理厂处理，处理后的尾水符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准后，最终排入滨水河，对水环境影响较小，不会改变本区域水环境功能。 (3)固废 根据工程分析，回收粉尘、废包装物、过滤废渣、洁净车间过滤废物收集后出售，废水处理污泥、废水处理活性炭委外处置，废活性炭、废离子交换膜、抽滤废渣、离心废液委托有资质的单位处置，生活垃圾环卫清运。 本项目产生的各类固体废物均得到妥善处置，不对外排放，对周围环境影响较小。 (4)噪声 本项目噪声源主要为离心机等，噪声源强≤80dB(A)，采取相应措施后，经预测并对照厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，根据噪声随距离衰减的特点，在厂界噪声达标的基础上，对敏感点的昼夜间噪声贡献值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。因此，对周边环境影响较小，不会降低当地声环境功能级别。 6、总量控制 （1）大气污染物： 颗粒物0.031t/a，VOCS0.0025t/a（二丙酮醇0.001t/a、乙醇0.0012t/a、VOCS0.003），SO20.044t/a，NOx0.027t/a。该总量指标在启东市区域范围内平衡。 （2）水污染物： 本项目水污染物主要为生活污水清运至吕四污水处理厂，污染物接管量为：COD 0.067t/a、SS 0.034t/a、NH3-N 0.007t/a、总磷 0.00072t/a；接管后污染物排放量为：COD 0.012t/a、SS 0.0024/a、NH3-N 0.0012t/a、总磷 0.00012t/a。该总量指标在污水处理厂区域范围内平衡。 （3）固体废物： 本项目工程所有工业固废均进行合理处理处置，固体废弃物排放量为零，无需申请总量。 综上所述，本项目符合相关产业政策，符合规划，选址合理，针对污染物产生特点，采取了有效的防治措施，使污染物达标排放，故对周围环境的影响较小；因此本报告认为，从环保角度而言，该项目的建设是可行的。 本评价结论根据提南通通吕生物制品有限公司供资料得出，如果项目实施后公司改变品种、工艺、布局、规模和污染防治措施，应按照国家相关要求另行办理环保审批手续。 建议： 认真执行环保“三同时”制度，污染防治措施委托有资质的单位设计、施工，确保各类污染物稳定达标排放。 建立完善的环保管理制度，认真落实本环评提出的各项措施。 3、项目投产后按法规要求完成环保竣工验收手续。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注释 附件、附图： 营业执照 法人身份证 项目备案登记表 原有项目竣工验收报告 土地证 生活污水接纳处理协议 危废处理协议 原有项目排污许可证 大气及噪声监测报告 附图1 项目所在地 附图2 项目周围500米概况图 附图3 厂区平面布置图 附图4 项目周边生态红线 附图5 周边水系图 附图6 项目周边2.5km评价范围图 附图7 大气监测点位图 附图8 噪声监测点位图 附图9 规划图