本公司供应木工机械其他SG-1325其他 SG-1325 是 木工车床 全自动 全新，质量保证，欢迎咨询洽谈。

适用范围： 
木工行业：各种门，窗，橱柜，工艺木门，免漆门，屏风，工艺扇窗，波浪板加工等各种家具，木艺  的加工。

其它优势：
性能无忧：拥有断点续雕、断刀续雕断电恢复、加工时间预测等功能，真正人性化设计，能及时纠正错误代码文件功能；回原点自动纠错功能。
灵活的数据获取方式：通过手柄、网络、U盘（选配)，任意读取加工数据，加工过程完全脱机，手柄采用USB接口与计算机通讯，数据传输更快
支持Win98/NT/2000/XP下的热插拔，即插即用，完全脱机工作，不占用电脑资源。整个线路采用的是坦克链专用的拖链式屏蔽线缆，防止信号干扰，
线内铜芯不会折断，增强机器的稳定性。

性能参数：

1 床身采用150×200×7mm加厚大方管无缝焊接，并进行时效处理，防止架子变形
2 三轴采用进口25直线方轨（台湾进口）
3 电脑一体配电柜,高强度抗信号干扰.
4 机头安装配重气缸，并安装止回阀（断电或断气后机头不向下掉）
5 Y轴使用步进电机，xz轴使用高精度进口混合伺服电机
6 上海日托变频器（一年保换新的），高端客户可以使用：台湾台达变频器
7 正版上海维宏控制系统
8 台面均为高强度多分区真空吸附，吸夹一体双功能.
9 标准配备5.5kw真空吸附泵(也可选择7.5KW)
10 包含全套吸尘器（包括罩子、管子等）
11 气缸、电磁阀全部使用德国进口气缸产品
12 辅助电器配件使用正泰和进口法国施耐德品牌
13 机器标准进料高度26公分
14 整机最大尺寸（不含配电柜）：长：3.1米，宽1.86米，高1.6米
15主轴电机：3.2kw水冷，3.5kw风冷，4.5kw风冷，5.5kw水冷 风冷

厂家济南三格机械设备有限公司为您提供橱柜衣柜门雕刻机多少钱 实木门板雕刻机的详细产品价格、产。品图片等产品介绍信息，您可以直接联系厂家获取橱柜衣柜门雕刻机多少钱 实木门板雕刻机的具体资料，

| 品牌： | 济南三格数控雕刻机 |
| --- | --- |
| 型号： | SG-1325 |
| 加工定制： | 是 |
| 类型： | 木工数控雕刻机 |
| 工作形式： | 全自动 |
| 产品类型： | 全新 |
| 额定功率： | 5.5 kw |
| 外形尺寸： | 1860*3000mm mm |
| 最大加工长度： | 2500 mm |
| 最大加工厚度： | 200 mm |
| 最大加工宽度： | 1300 mm |
| 整机重量： | 1230 kg |
| 送料速度： | 18000mm/min |
| 适用范围： | 木工行业 |
| 额定电压： | 220 /三相电 |
| 规格： | SG-1325 |