其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情况，以及整改工作情况等，现将建设单位需要说明的具体内容和要求列举如下：

1、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1设计简况

江苏丰山集团股份有限公司30t/h MVR三效蒸发装置技改、25t/d固废焚烧系统项目分别由宜兴福鼎环保工程有限公司、宜兴格兰特干燥浓缩设备有限公司进行工程设计。在初步设计阶段已将环境保护设施纳入初步设计（本项目三效蒸发装置、固废焚烧系统均属于环保设施），环境保护设施的设计均符合《危险废物处置工程技术导则》（HJ2042-2014）、《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》（HJ/T176-2005）、《化工建设项目废物焚烧处置工程设计规范》（HG20706-2013）、《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）等设计规范相关要求，落实了了防治污染的措施以及环境保护设施投资概算（本项目投资均为环保投资），环保设施投资2511万元。

1.2施工简况

江苏丰山集团股份有限公司30t/h MVR三效蒸发装置技改、25t/d固废焚烧系统项目分别由宜兴福鼎环保工程有限公司、宜兴格兰特干燥浓缩设备有限公司进行施工。同时委托北京百灵天地环保科技股份有限公司对该项目进行监理并编制完成了《江苏丰山集团股份有限公司30t/h MVR三效蒸发装置技改、25t/d固废焚烧系统项目环境监理总结报告》。江苏丰山集团股份有限公司已经将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，项目建设过程中严格执行环境影响报告书及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3验收过程简况

江苏丰山集团股份有限公司委托江苏润环环境科技有限公司编制的《江苏丰山集团股份有限公司30t/h MVR三效蒸发装置技改、25t/d固废焚烧系统项目、4800t/d废水生化系统、20000Nm3/h RTO焚烧炉系统项目》于2017年5月9日获得盐城市大丰区环境保护局批复（大环审[2017]21号），此次验收的“30t/h MVR三效蒸发装置技改、25t/d固废焚烧系统项目”于2017年5月开工建设，2017年7月10日项目竣工，2017 年7月12日正式开始调试运行。2018年5月5日正式启动竣工验收工作。

本次建设项目竣工环境保护验收监测工作委托江苏康达检测技术股份有限公司开展验收调查、编制验收报告和验收检测工作。该公司于2018年5月9日~10日对本次建设项目竣工环境保护验收进行了验收调查和现场监测，并根据检测结果分别出具了检测编号为：KDH181886-1、KDH181886-2、KDH181886-3、KDH182337及HC180339（二噁英由浙江九安检测科技有限公司）检测报告，江苏康达检测技术股份有限公司、浙江九安检测科技有限公司均具有实验室CMA资质证书。2018年6月16日，江苏丰山集团股份有限公司组织了“30t/h MVR三效蒸发装置技改、25t/d固废焚烧系统项目”竣工环境保护自主验收，由江苏润环环境科技有限公司（环评单位）、江苏康达检测技术股份有限公司（监测单位）、宜兴福鼎环保工程有限公司（工程设计、施工单位）、宜兴格兰特干燥浓缩设备有限公司（工程设计、施工单位）、北京百灵天地环保科技股份有限公司（监理单位）及三位专家等组成验收组。

验收组成员通过现场检查、资料查阅、现场讨论的形式，形成最终的验收意见，结论为：公司严格按照环评报告书及其批文要求建成环境保护设施，已经申领排污许可证，污染物排放符合国家和地方相关标准、满足总量控制指标要求，项目建设未发生重大变动，建设过程中未造成环境污染，未发生违反国家和地方环境保护法律法规的行为，验收报告的基础资料详实、验收结论原则可信。验收组认为江苏丰山集团股份有限公司“30t/h MVR三效蒸发装置技改、25t/d固废焚烧系统项目”竣工环境保护设施验收合格。

2018年6月19日江苏康达检测技术股份有限公司正式形成项目竣工环境保护验收监测报告。

1.4公众反馈意见及处理情况

项目设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见和投诉。

2、其他环境保护措施的落实情况

环境影响报告书及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

2.1制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

江苏丰山集团股份有限公司已建立了环保组织机构，环境管理责任人由公司总裁助理房春荣负责，全公司环保日常工作的管理，环保部设环保专职管理人员10人，技术人员8人，操作人员45人。

表2.1-1  环保规章制度情况

| 序号 | 项目 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境保护设施运行管理制度 | 环保设施运行条件、检查检修的规定、环保设施运行管理人员资质、台账记录要求 |
| 2 | “三废”管理制度 | 规定了对废气、废水、固废的管理要求 |
| 3 | 废弃危险化学品管理制度 | 废弃危险化学品产生、收集、运输、贮存、利用、处置过程中污染环境的防治措施 |
| 4 | 检修、清洗、置换、取样环节“三废”管理制度 | 检修、清洗、置换、取样环节产生的废水、废气、固废处置措施 |
| 5 | 环保卫生管理制度 | 厂内环保卫生的标准、执行要求及奖惩制度 |
| 6 | 尾气管理制度 | 对废气治理过程提出的运行及管理要求 |
| 7 | 环境监测制度 | 明确了环境监测的条件、监测要求、组织部门 |

（2）环境风险防范措施

公司根据风险源编制了《突发环境事件应急预案》及《危险废物意外事故应急预案》，并于2017年11月13日在盐城市大丰区环境保护局进行备案（备案号：320982-2017-038-H）。同时针对环境风险源，公司定期进行安全培训与应急演练，提高员工应对突发事件的应急能力。生产车间设置了消防设施和防护工具，事故池，消防水池，初期雨水收集池依托现有设施，液碱罐按规范设置了围堰。厂区雨污分流，安装雨水排口切断阀，保证初期雨水、事故废水不外排。生产车间区、污水处理区等重点区域均设置防渗工程；危险废物暂存库地面采用环氧地坪，四周设施导流沟、收集槽，仓库内部有废气收集系统、报警系统等防护措施。

（3）环境监测计划

江苏丰山集团股份有限公司按照环境影响报告书及其审批部门审批决定要求制定了环境监测计划，不定期委托第三方环境检测单位对公司废气、废水、噪声进行监测，监测结果满足国家规定的各项环保要求。

2.2配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及区域削减以及落后产能的淘汰。

（2）防护距离控制及居民搬迁

按环境影响报告书及审批部门审批决定，该项目建成后全厂仍以危化品罐区中心设置500米卫生防护距离，卫生防护距离内无环境敏感目标。

2.3其他措施落实情况

按环境影响报告书及其审批部门审批决定，本项目不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设等要求。