阳泉二次供水设备：每个人的性格中，都有某些无法让人接受的部分，再美好的人也一样。所以不要苛求别人，不要埋怨自己。玫瑰有刺，因为是玫瑰。

销售代表：彭小姐

咨询热线：　18229972269　或0731-85234418

ＱＱ连线：270095736

阳泉二次供水设备的主要功能

1、全自动完成多台水泵机组软启动，变频到工频运行以及停止的全部操作过程

2、根据用水量的变化，变成多台泵组的启动和停止。

3、有压力设定值和实际压力值的LED显示功能。

4、有LED频率指示，变频异常指示，电机故障工况显示。

5、保护功能：具有欠压保护、过压保护、过载保护、短路保护、失速防止、烧损防止等功能。

阳泉二次供水设备方案编制依据

1、本工程的基本资料(建设方提供)

2、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003

3、《高层建筑给水排水设计手册》(第二版,湖南科学技术出版社出版)

4、《泵站设计规范》GB/T50256-97

5、《给水排水设计手册》第2册(核工业第2研究设计院主编,中国建筑工业出版社)

6、《给水排水设计手册》第一册﹒常用资料(中国市政工程西南设计院主编,中国建筑工业出版社出版)

阳泉二次供水设备控制过程

用水需求↑——管路水压↓——压力设定值与返馈值的差值↑——PID输出↑——变频器输出频率↑——水泵电机转速↑——供水流量↑——管路水压趋于稳定节能系统特点A.变频器界面为LED显示，设定参数丰富；键盘布局简洁、易于操作。B.变频器有过流、过压、过热、缺相等多种电子保护装置，并具有故障报警输出功能，可有效保护供水系统的正常运作；C.专用数字PID调节器为LED双屏显示，参数设定方便，易于；D.加装变频节能器后，水泵电机具有软启动及变频调速功能，可有效降低系统的机械磨损，同时减轻管路负担。E.有“手动”“自动”两种工作模式，在变频器出现故障的情况下，仍可按原有工作方式继续运行。

阳泉二次供水设备的应用范围

1、新建的住宅小区、别墅、写字楼、综合楼生活供水

2、高层建筑、消防用水、高级宾馆饭店等的生活供水。

3、气压给水,地面水池加压等传统供水系统改造。

4、各种锅炉冷水供水系统、锅炉热水。

5、自来水厂的中间加压泵站、自来水二次增压。

6、各工矿企业的生产、生活用水、管网稳压。

7、各种类型的循环水、冷却水供应系统。

8、自来水压力不能满足要求的生活、消防加压供水等。

阳泉二次供水设备与水池供水的区别

从供水方式的实现方式上来看，无负压供水主要是通过设置稳流补偿器，串接市政自来水，可利用自来水原有100%的压力，带压稳流补偿器为全密封压力容器，与外界完全隔离，彻底杜绝了水质的污染。

从供水的稳定性来看，无负压供水压力稳定，而水池供水的水压出现变动，无法稳定。

从后期的维护管理来看，无负压供水可以实现全自动运行，无需专人管理，整个产品的产品结构整体性强，省时省力。

从设备安装来看，水池供水方式需要修建水池或水箱，工作量比较大，耗时耗力，工期比较长。

阳泉二次供水设备定义

二次供水设备是在组合式不锈钢水箱和变频恒压供水的基础上开发研制的，并加装防负压、防倒流、防水质恶化等控制装置。该设备与普通的变频供水设备和无负压供水设备相比，具有节能显著、噪音低、占少、可靠性高等优点，是目前最先进的供水模式。

二次供水设备能够和市政管网串接，确保对市政管网不产生负压，在用水高峰期间，通过微机控制变频调节水泵能将密闭水箱中的水增压，避免了因市政管网供给不足的用户所需给水的流量。

阳泉二次供水设备安装

1、二次供水设备安装应选择通风良好、灰尘少、不潮湿的场地，环境湿度为-10℃－40℃。在室外应设防雨，防雷等设施。

2、为方便设备安装、设备四周应留70cm空间，人孔处应保留1.5m空间，四周地面应设排水沟。

3、二次供水设备选定场地后，要处理好地基、在用砼浇注或用砖石砌筑罐体支承座。待基座完全固化后，再吊装罐体并放稳，随后安装附件，接通电源。

4、在试车前，应先关闭供水阀，检查各密封阀情况，不允许有泄露现象，开车后，应注意机泵转向。当压力表指针到上限时，机泵自动停止。打开供水阀，即可正常供水、如需定时供水，可把选择开关扳到手动位置。

5、二次供水设备泵机组应经常检查，定期加注润滑油。离心泵和止回阀如发现漏水现象，应及时紧固法兰螺丝或更换石棉根，检查机泵底脚螺栓不能松动，以防损坏机器。

6、电器自动控制系统，应防水、防尘、经常检查线路绝缘情况，连接螺栓是否松动和保险丝完好等情况。压力表外部最好用透明材料包裹，以防损坏。

7、罐体如发现漆皮脱落，应及时涂漆，以延长使用寿命。

阳泉二次供水设备使用环境

海拔高度               -200-1500m

年平均气温：            16.7℃

极端最高气温：          45℃

极端最低气温：          -5℃

年平均相对湿度          不大于85%

长沙中梁供水设备有限公司，速度一流，服务一流，品质一流，贡献一流，售后一流。五个一流，领导时代，驾驭未来。

联系人：  彭清

手机：18229972269   (*^__^*)    欢迎来电咨询！

电话/传真：0731-85234418

商务ＱＱ：270095736

销售地址：长沙市天心区芙蓉中路三段558建鸿达现代空间Ａ座1306

每个人的性格中，都有某些无法让人接受的部分，再美好的人也一样。所以不要苛求别人，不要埋怨自己。玫瑰有刺，因为是玫瑰。