附件3：

笔试复习参考题库

一、单选题

1、 可燃物与氧化剂作用发生的放热反应，通常伴有（ D ）现象，称为燃烧。

A、火焰，发光   B、发光，发烟   C、火焰，发烟   D、火焰，发光和发烟

2、凡是能与空气中氧或其他氧化剂发生（ D ）的物质称为可燃物。

A、氧化反应      B、复合反应   C、 化合反应   D、化学反应

3、物质在燃烧时生产的气体，蒸气和固体物质叫，称为（ B ）。

A、烟雾       B、 燃烧产物       C、烟气      D、气溶胶

4、可燃物在来自比其自燃点高的点火源的作用下，开始产生有火焰的燃烧现象，称为（ B ）。

A、闪燃    B、着火    C、自燃     D、爆炸

5、可燃物发生自燃的最低温度，称为（ C ）。

A、闪点    B、着火点   C、自然点    D、起火点

6、凡是对人体、动植物体、纤维品、金属等能造成强烈腐蚀的物品，称为（ C ） 。

A、毒害品   B、化危品   C、腐蚀品   D、放射性物品

7、（ B ）指热从物体的一部分传播到另一部分的现象或热能通过物质从高温区向低温区的流。

A、热辐射   B、热传导   C、热对流    D、热传导

8、凡是物质燃烧后，产生不能继续燃烧的物质，这种燃烧叫做（ D ）。

A、彻底燃烧   B、充分燃烧  C、猛烈燃烧  D、完全燃烧

9、凡是物质燃烧后，产生还能继续燃烧的物质，这种燃烧叫做（ C ）。

A、不彻底燃烧  B、不充分燃烧   C、不完全燃烧   D、阴燃

10、( A )伴随着火灾的发生、发展的整个过程，并起决定性作用。

A、热传播    B、热传导    C、热对流    D、热辐射

11、燃烧是一种放热发光的（ A ）。

A、化学反应   B、物理反应   C、光电反应   D、分解反应

12、有些固体可燃物的蒸汽非常小或者难以发生热分解，不能发生蒸发燃烧或者分解燃烧，当氧气包围物质的表层时，呈炽热状态发生无火焰燃烧，称为( B )。

A、内部燃烧  B、表面燃  C、放射燃烧  D、阴燃

13、在规定的试验条件下，应用外部热源使物质表面起火并持续燃烧一定时间所需的最低温度叫（ A ）。

A、燃点   B、凝点   C、闪点   D、沸点

14、在液体（固体）表面产生的足够的可燃蒸汽，遇火能产生一闪即灭的火焰燃烧现象称（ B ）。

A、闪点   B、闪燃   C、燃点   D、爆燃

15、沸点在（ A ）℃以上的重油、原油易产生沸溢和喷溅。

A、100    B、150   C、200   D、250

16、因物质本身起化学反应，产生大量气体和高温而发生的爆炸称为（ B ）。

A、物理爆炸   B、化学爆炸   C、粉尘爆炸   D、核爆炸

17、阴燃是( A )的燃烧特点。

A、固体   B、液体   C、气体   D、以上都是

18、二氧化碳灭火剂主要机理是（ C ）。

A、降低温度   B、降低氧浓度    C、降低燃点   D、减少可燃物

19、泡沫灭火剂灭火的主要机理是（ A ）。

A、冷却，窒息 B、抑制燃烧链式反应 C、降低氧浓度 D、降低氧浓度和冷却

20、在火灾过程中,( A )是造成烟气向上蔓延的主要因素。

A、烟枪效应   B、火风压   C、孔洞蔓延   D、水平蔓延

21、在火灾中，没有防火保护的受力钢构件极易受高温变形，当温度升至300度时，钢材的强度即开始逐渐下降，通常在（ A ）后，结构就会倒塌。

A、15到30分钟   B、30到60分钟   C、1个小时   D、2个小时

22、室内火灾中，可燃物表面全部卷入燃烧的瞬间状态叫做（ C ）。

A、爆炸   B、爆燃   C、轰燃  D、回燃

23、充实水柱是指由水枪喷嘴起到射流百分之九十的水柱水量穿过直径（ B ）圆孔处的一段时间长度。

A、30cm   B、38cm   C、39cm   D、41cm

24、不属于危险化学物品事故现场洗消内容的是（ D ）。

A、染毒区域内人员、建筑物和场地   B、参战文员皮肤、眼睛等染毒部位

C、参战器材装备                   D、围观人员

25、闪点少于或等于（ B ）称为易燃液体。

A、35℃    B、45℃	   C、55℃     D、40℃

26、根据闪点可评定液体火灾危险性的大小。闪点越低的液体其火灾危险性就越（ A ）。

A、大       B、 小       C、 高     D、低

27、按爆炸过程的（ D ），化学爆炸可分为爆燃、爆炸、爆震。

A、过程     B、产物      C、条件    D、变化传播速度

28、火灾发生、发展的整个过程始终伴随着（ D ）过程。

A、热辐射     B、热对流    C、热传导    D、热传播

29、下列（ D ）选项不是引燃的条件。

A、空气不流通   B、加热温度低    C、可燃物含水分较多  D、与氧化剂接触

30、完全燃烧的燃烧产物都是（ D ）气体。

A、可燃、惰性     B、不燃     C、惰性     D、不燃、惰性

31、可燃性物质在远低于自燃点的温度下自然发热，并且这种热量经长时间的积蓄使物质达到自燃点而燃烧的现象，称为（ C ）。

A、阴燃     B、受热自燃      C、本身自燃     D、闪燃

32、在外界作用下（如受热、撞击等）能发生剧烈的化学反应，瞬间产生大量的气体和热量，导致周围压力急剧上升，对周围环境造成破坏的物品称为（ C ）。

A、腐蚀品    B、易燃固体      C、爆炸品       D、反射性物品

33、室内火灾燃烧产物中有水汽，二氧化碳和少量的一氧化碳等其他气体。有热量散发，火焰温度一般在500℃以上，这一阶段是（ A ）。

A、火灾初起阶段   B、火灾发展阶段   C、火灾下降阶段   D、火灾熄灭阶段

34、自由燃烧阶段，辐射热急剧增加，辐射面积增大，燃烧扩大到整个室内，并且有可能出现轰燃，这一阶段是（ B ）。

A、火灾初起阶段   B、火灾发展阶段   C、火灾下降阶段  D、火灾熄灭阶段

35、随着燃烧的进行，可燃物减少，或因通风不良，有限空间内氧气被消耗，燃烧不再产生火焰，已燃烧的可燃物呈阴燃状态，室内温度将至500℃左右，这一阶段是（ C ）。

A、火灾初起阶段   B、火灾发展阶段   C、火灾下降阶段   D、火灾熄灭阶段

36、凡符合国家有关消防技术法规的疏散楼梯或直通室外地平面的门，称为（ B ）。

A、疏散出口     B、安全出口       C、太平门      D、安全门

37、超高层建筑物中专供火灾发生时人员临时避难时使用的楼层（房间）叫（ B ）。

A、逃生层     B、避难层       C、安全层     D、庇护层

38、高层建筑火灾扑救中进攻路线首选（ B ）。

A、防烟楼梯层    B、消防电梯    C、封闭电梯   D、敞开楼梯间

39、消防电梯区别于普通电梯最容易辨认的特征是（ D ）。

A、客梯或工作电梯使用        B、全称行驶时间不得超过60秒

C、设有前室                  D、消防电梯在首层设有紧急按钮

40、消防水池的保护半径一般不宜大于（ A ）米。

A、150      B、120       C、200        D、100

41、消防水池容量超过（ B ）立方米时应分为两个。

A、600      B、500     C、400       D、450

42、工作高度较高的举高消防车工作臂多采用（ B ）。

A、伸缩臂       B、组合臂        C、延长臂      D、曲臂

43、空气泡沫枪一般主要用来扑救（ B ）的火灾，也可扑救非忌水的固体物质火灾。

A、易燃、可燃气体   B、易燃、可燃液体  C、易燃、可燃固体  D、带电火灾

44、中压水带有（ D ）Mpa等。

A、1.5、2.5       B、1.6、2.6      C、1.5、2.6      D、1.6、2.5

45、高压水带有（ C ）Mpa等。

A、2          B、3        C、4         D、5

46、装备举高和灭火装置的举高消防车，是进行（C）的消防车。

A、登高灭火     B、举高灭火     C、举高喷射      D、登高喷射

47、普通水罐消防车的扬程可达到（ B ）左右。

A、100m～110m     B、110m～130m     C、130m～150m      D、150m～170m

48、普通水罐消防车的流量一般在（ C ）之间。

A、10～20L/S     B、20～50L/S       C、30～60L/S     D、40～70L/S

49、内置式重型防化服的重量为（ C ）千克。

A、5           B、5.3          C、5.7          D、6

50、内置式重型防化服的使用期限一般为（ C ）年。

A、8            B、10             C、12             D、14

51、云梯消防车主要用于（ A ）。

A、高层救人        B、高层灭火       C、疏散物资          D、举高喷射

52、灭火防护服的使用年限一般为（ A ）。

A、2～3年        B、1～2年        C、3～4年         D、2～4年

53、消防员可穿着（ D ）进入火焰去进行灭火救援。

A、隔热服          B、防护服        C、战斗服         D、避火服

54、自救式缓降器的下降速度由（ C ）控制。

A、救援人员        B、保护人员       C、使用人员       D、重力

55、躯体固定气囊主要用于运送和保护（ C ）人员。

A、躯体受伤     B、大腿骨折      C、脊（颈）椎受伤      D、腰部受伤

56、进入重度化学灾害现场前要对内置式重型防化服的（ D ）进行检查。

A、完整性      B、完好性      C、透气性     D、密封性

57、（ A ）可用于扑救一般的固体物质火灾以及灭火时的辅助冷却等。

A、直流水枪      B、喷雾水枪        C、脉冲水枪        D、带架水枪

58、（ B ）可用于扑救建筑物室内火灾，还可以用于扑救带电设备火灾、可燃粉尘及部分用品火灾。

A、直流水枪     B、喷雾水枪      C、多用水枪       D、带架水枪

59、（ C ）即可喷射直流又可喷射雾状射流，有的还喷射水幕，几种水流可互相转换，组合使用，机动性能好，对火场需要适应性强。

A、直流水枪      B、喷雾水枪       C、多用水枪        D、带架水枪

60、（ D ）水流量大、射程远、适合扑救大面积火灾。

A、直流水枪   B、喷雾水枪   C、多用水枪    D、带架水枪

61、正压式空气呼吸器气瓶的最高工作压力是（ C ）Mpa。

A、20          B、25          C、30          D、35

62、通常情况下，当正压式空气呼吸器压力低于（ A ）Mpa时报警。

A、6           B、8           C、10          D、12

63、消防避火服的防火温度为（ D ）℃。

A、800         B、1111        C、1200       D、833

64、消防避火服的防辐射温度为（ B ）℃。

A、800         B、1111        C、1200       D、833

65、防高温手套的耐热温度为（ C ）℃。

A、800         B、1000        C、450       D、500

66、堵漏密封胶可承受压力为（ A ）Mpa。

A、0.4      B、0.6      C、1.0      D、1.2

67、注入式堵漏器材的工作压力范围为（ C ）Mpa。

A、0～80     B、0～60     C、0～50     D、0～70

68、丙烷气体切割器切割低碳钢板的厚度为（ A ）mm。

A、小于20     B、小于25     C、小于15     D、小于30

69、气动切割刀的工作压力范围为（ A ）Mpa。

A、0.8～1     B、1～1.2     C、0.8～1.2     D、0.6～1.2

70、便携式万向切割器钳臂最大开度为（ B ）mm。

A、50       B、55        C、60         D、65

71、开门器的行程为（ B ）mm。

A、90       B、100       C、110        D、120

72、无齿锯刀片的直径为（ C ）mm。

A、250      B、200       C、300        D、350

73、电动链锯的用途是（ A ）。

A、切割各类木质结构    B、切割金属    C、切割玻璃    D、切割混凝土

74、电动链锯的最大切割长度为（ A ）mm。

A、405       B、400       C、410       D、415

75、双轮异向切割锯的锯片直径为（ D ）mm。

A、220       B、250       C、200       D、235

76、双轮异向切割锯的切割深度达（ B ）mm。

A、70        B、68        C、75        D、65

77、低压起重气垫的举升高度范围为（ A ）cm。

A、45～110     B、20.3～52     C、45～52     D、20.3～110

78、低压起重气垫的举升能力为（ B ）吨。

A、5.8～20.3    B、5.8～22.6    C、5.6～20.3    D、5.6～22.6

79、高压起重气垫的举升能力为（ B ）吨。

A、9.8～67.7    B、9.6～67.7    C、9.6～69.6    D、9.8～69.6

80、液压撑杆的用途为（ A ）。

A、撑开、顶升障碍重物   B、起吊重物   C、举升重物   D、牵引物体

81、液压撑杆的撑顶力为（ B ）吨。

A、12       B、10.4       C、10       D、11.5

82、液压撑杆的撑开力度为（ D ）mm。

A、875      B、900       C、950       D、926

83、牵引机的用途为（ A ）。

A、起吊和牵引物体    B、撑开障碍重物    C、举升重物    D、顶生物体

84、牵引机的牵引重量为（ B ）吨。

A、1.5       B、1       C、1.2       D、2

85、单杠梯的工作高度为（ B ）m。

A、3        B、3.1       C、4       D、4.1

86、（ A ）在特殊情况下可作为担架或越沟桥板。

A、单杠梯     B、三节拉梯     C、救生气垫      D、二节拉梯

87、挂钩梯的工作高度为（ D ）m。

A、3       B、3.1       C、4       D、4.1

88、竹制TEZ61二节拉梯的工作高度为（ D ）m。

A、7.5       B、6       C、9       D、6.1

89、三节拉梯的工作高度为（ A ）m。

A、10.5      B、10      C、9       D、9.5

90、水驱动排烟机的排烟量为（ B ）m^3/h。

A、22000     B、24000      C、25000      D、20000

91、机动排烟机的排烟量为（ B ）m^3/h。

A、2200      B、3600      C、24000      D、32000

92、有毒物质密封桶的容量为（ B ）公升。

A、350      B、300      C、600      D、500

93、液体吸附垫的吸附能力为（ A ）升。

A、75      B、100      C、80      D、90

94、热水器可以提供（ A ）的热水。

A、95℃      B、90℃     C、100℃      D、85℃

95、救生气垫适用于（ D ）以下的楼层下逃生。

A、40米      B、30米      C、20米      D、10米‘

96、救生气垫每次使用间隔时间应为（ D ）秒，不准2人同时使用。

A、1      B、1～2      C、2～3      D、3～5

97、中低压消防泵的中压流量通常为（ A ）L/s。

A、20      B、30      C、40      D、60

98、下列不属于消防人员基本防护装备的是（ C ）。

A、消防头盔    B、灭火防护服    C、封闭式防化服    D、空气呼吸器

99、（ A ）是用于保护消防指战员头部、颈部免受坠落物冲击和穿透以及热辐射、火焰、电击和和侧向挤压时伤害的防护器具。

A、消防头盔     B、灭火防护服     C、封闭式防化服     D、空气呼吸器

100、于灭火装备为（ A ）。

A、机动链锯    B、水（泡沫）枪    C、灭火消防车    D、消防艇

101、正压式空气呼吸器操作前检查要求，错误的是（ B ）。

A、检查全面罩及目镜有无破损，破损的，不能使用

B、检查气瓶压力，低于额定压力的30%的，不能使用

C、检查面罩气密性，作深呼吸，面罩与面部贴合不好，漏气的，不能使用

D、检查腰带、肩带、扣环脱落、紧固不好的，不能使用

102、关于封闭式防化服的说法错误的是（ D ）。

A、防刺性能差  B、密封性能一般 C、在剧毒场所应慎重考虑 D、可以广泛使用

103、机动链锯可用于切割（ A ）。

A、木质结构    B、玻璃幕墙    C、金属门窗    D、混凝土

104、往返式缓降器下降速度（ A ）。

A、随人体重量而定   B、由他人控制   C、由使用人控制    D、自动控制

105防化手套主要用于（ C ）的手部防护。

A、高电压场合   B、有割伤场合   C、化学灾害事故现场   D、高温场合

106、热像仪主要用于（ A ）。

A、寻找被困人员   B、木质分析   C、监测气象   D、可燃气体检测

107、（ D ）是输送、喷射液体灭火剂（或冷却水）的动力装置。

A、引水装置   B、喷射装置   C、灭火剂储罐   D、消防泵

108、防避火服适用于（ B ）防护。

A、放射性污染  B、高温有火焰灼伤危险场所  C、军事毒剂  D、化学事故现场

109、狭小空间长时间作业，无法使用个人携带式空气呼吸器时，应使用（ A ）。

A、移动式供气源   B、氧气呼吸器   C、强式送风险   D、过滤式防毒面具

110、电压场所作业应使用（ C ）手套。

A、防化     B、防高温     C、电绝缘     D、防割

111、战备等级分为（ A ）一级战备、二级战备。

A、经常性战备       B、一般战备       C、三级战备

112、管理首先要管好（ A ）。

A、人       B、车       C、物

113、及相关单位应当指定（ B ），并且通常由士官担任，负责督促本单位人员遵守安全规定，及时报告安全情况。

A、监督员        B、安全员      C、管理员      D、安全管理监督员

114、常进行车辆检查和维修保养，坚持每周（ D ）。

A、车辆检查日     B、车辆维修日      C、车辆保养日     D、车场日

115、操后，整理内务、清扫室内外和洗漱时间不超过（ C ）。

A、15分钟       B、20分钟       C、30分钟

116、作日通常保持    小时工作和    小时睡眠。（ C ）

A、8、10      B、8、10      C、8、8     D、10、10

117、好经常性思想工作，是班长的（ A ）职责。

A、重要       B、必要       C、一般      D、基本

118、国消防组织除了消防队和义务消防队外，还有一种（ C ）形式。

A、职业消防队    B、业余消防队    C、专职消防队    D、特勤消防队

119、防车通道的宽度不应小于（ C ）米。

A、2        B、3        C、4       D、5

120、列对内置消防应急灯检查方法正确的是（ C ）。

A、切断电源检查，看是否有微弱的光   B、接通电源检查，看是否有微弱的光

C、切断电源检查，看是否正常发光     D、接通电源检查，看是否正常发光

121、上着火后，下列哪种灭火方法是错误的（ C ）。

A、就地打滚           B、用厚重衣物覆盖压灭火苗；

C、迎风快跑           D、迅速脱掉衣服

122、火器使用时的安全距离约（ B ）米合适。

A、1-1.5       B、3       C、5        D、4

123、国“119”消防宣传日是每年的（ D ）。

A、1月19日      B、6月19日     C、9月11日     D、11月9日

124、场上扑救原则是（ A ）。

A、先人后物、先重点后一般、先控制后消灭    B、自己能躲则躲

C、先物后人                                D、第一就考虑扑火

125、震时经常会遇到燃气泄露的情况，请问这种情况下正确的处理方法是（ A ）。

A、用湿毛巾捂住口、鼻，不使用明火，震后设法转移

B、用湿毛巾捂住口、鼻，使用蜡烛照明

C、原地等待救援

D、为了保持呼吸畅通，不捂口鼻

126、灭火器灭火时，灭火器的喷射口应对准火焰的什么部位（  D  ）。

A、上部     B、中部     C、根部     D头部

127、救电器火灾应首先该做什么（  A  ）。

A、切断电源     B、灭火     C、泼水     D、报警

128、火器的压力表指针指在什么位置时，压力为正常（ C ）。

A、红区      B、黄区      C、绿区       D蓝色

129、据《建筑设计防火规范》，我国将生产的火灾危险性分为( B )。

A、四组   B、五类   C、七种    D、三级

130、粉灭火器多长时间检查一次（ A ）。

A.、半年    B、一年    C、三个月    D、两年

二、多选题

1、发生燃烧的必备条件是（ ABC ）。

A、可燃物     B、助燃物      C、着火源     D、未受抑制的链式反应

2、发生燃烧的充分条件是（ ABCD ）。

A、一定的可燃物浓度  B、一定的氧气含量  C、一定的着火能量  D、相互作用

3、燃烧的主要类型有（ ABCD ）等。

A、闪燃      B、着火       C、自燃       D、爆炸

4、按照传播速度，化学性爆炸可分为（ ABC ）。

A、爆炸      B、爆燃       C、爆震       D、殉爆

5、以下属于化学危险品性质的是（ ABCD ）。

A、易燃易爆   B、毒害性   C、腐蚀性   D、放射性

6、根据着火三角形，可以得出四种灭火方法，分别是（ ABCD ）。

A、隔离法    B、窒息法    C、冷却法    D、抑制法

7、按燃烧对象分，火灾可分为哪几类（ ABCDE ）。

A、固体火灾   B、液体火灾  C、气体火灾  D、金属火灾  E、带电火灾

8、火灾分为哪几级（ ABCD ）。

A、特别重大火灾    B、重大火灾    C、较大火灾    D、一般火灾

9、下面属于特别重大火灾要求的是（ ABC ）。

A、30人以上死亡              B、100人以上重伤

C、1亿元以上直接财产损失     D、社会影响较大

10、下面属于重大火灾要求的是（ ABC ）。

A、10人以上30人以下死亡                 B、50人以上100人以下

C、5000万元以上1亿元以下直接财产损失    D、社会影响较大

11、造成火灾的三个条件是( ACD )。

A、可燃物      B、风      C、助燃剂     D、火源

12、影响热传导的因素有（ ABCD ）。

A、导热系数   B、导热物体的厚度和截面积   C、温度差   D、时间

13、发生有焰燃烧必须具备的条件是（ ABCD ）。

A、可燃物      B、氧气剂     C、温度     D、未受抑制的链式反应

14、灭火的基本原理可分为（ ABCD ）。

A、冷却      B、窒息      C、隔离     D、化学抑制

15、“严禁烟火”的标志通常出现在的地方是（ ABCD ）。

A、火灾危险性大的部位                 B、重要场所

C、物资集中，发生火灾损失大的地方     D、人员集中，发生火灾大的场所

16、燃烧产物通常指燃烧生成的（ ABC ）等。

A、气体     B、热量     C、可见烟     D、氧气

17、下列可燃液体属甲类的有（ ABD ）。

A、汽油     B、甲醇      C、溶剂油     D、乙醚

18、下列可燃液体属乙类的有 ( BC )。

A、汽油     B、松节油    C、煤油      D、柴油

19、在空气不流通、加热温度较低或含水分较高时能发生阴燃的物质有（ ABD ）。

A、成捆堆放的麻    B、大堆垛的煤    C、大堆垛的汽油    D、成捆堆放的纸

20、消防员使用的消防水源有（ ABC ）。

A、天然水源   B、室内消防栓   C、消防水池   D、人工水源

21、室内消防栓系统按消防栓给水范围划分为（ ABC ）。

A、独立消防栓系统        B、区域消防栓系统

C、室内外合用消防系统    D、分区消防栓系统

22、室内消防栓系统按用途划分为（ ABC ）。

A、专用消防栓系统      B、生活消防公用系统

C、生产消防公用系统    D、生活生产和消防枝状官网共用系统

23、室内消防栓系统的组成有（ ABCD ）。

A、消防水源    B、供水设备    C、给水管网    D、灭火设施

24、水泵接合器分为（ ABC ）。

A、地上式水泵接合器     B、地下式水泵接合器

C、墙壁式水泵接合器     D、通用水泵接合器

25、下列哪些建筑物内设有消防控制室（ ABC ）。

A、设有自动报警系统的建筑         B、设有自动灭火系统的建筑

C、设有机械防（排）烟设施的建筑   D、设有应急广播系统的建筑

26、消防控制室一般位于建筑物的哪些部位（ AB ）。

A、首层    B、地下一层    C、二层    D、地下二层

27、火灾时，消防员利用消防控制室可以了解下列哪些内容（ BCD ）。

A、建筑内人员被困情况    B、消防泵运作情况

C、消防电梯运作情况      D、建筑内各类消防自动控制系统的实时状态信息

28、用于人员疏散或消防指战员进行灭火战斗行动的疏散楼梯有（ BCD ）。

A、敞开楼梯    B、防烟楼梯    C、封闭楼梯   D、室外楼梯

29、下列有关消防电梯性能参数正确的有（ ACD ）。

A、全程行驶时间不得超过60秒         B、载重量不得小于1000千克

C、应设有前室，前室内设室内消防栓    D、至少配置2路电源供电

30、使用消防电梯进行登高时应当选择停靠在那个楼层（ CD ）。

A、着火层    B、着火层上一层    C、着火层下一层    D、着火层下二层

31、消防车按功能可分为（ ABCD ）。

A、灭火消防车    B、举高消防车    C、专勤消防车   D、后援消防车

32、水带按材料分为（ ABCD ）。

A、纤维水带    B、棉麻水带    C、麻质水带   D、尼龙水带

33、水带按结构分为（ CD ）。

A、平纹水带    B、斜纹水带    C、衬里水带    D、无衬里水带

34、水带按编织方式分为（ AB ）。

A、平纹水带    B、斜纹水带   C、衬里水带    D、无衬里水带

35、水带按直径分为（ ABC ）、100、120mm等。

A、50mm     B、65mm     C、80mm     D、90mm

36、水带按耐压等级分为（ ABD ）。

A、低压水带    B、中压水带     C、高压水带    D、中低压水带

37、（ CD ）用于消防员登高作业的保护。

A、导向绳    B、 救生绳    C、消防安全带    D、保险钩

38、消防员呼吸保护器具分为（ABC）。

A、过滤式防毒面具    B、空气呼吸器    C、氧气呼吸器    D、过滤式呼吸器

39、下面有关空气呼吸器使用注意事项正确的有（ ABCD ）。

A、救援行动中每瓶气体正常使用时间大约是30-45分钟

B、不允许将供气阀组件放于水或溶液中清洗，但可以用低于60℃的温水进行清洗

C、充满的气瓶请勿放在太阳下暴晒

D、空气呼吸器应储存在室温5-30℃，相对湿度40%-80%的储存室内，避免接近腐蚀性气体

40、下面有关内置式重型防护服说法正确的是（ ABD ）。

A、每次使用后必须用清水或液体清洗，如外部沾染化学物质，可用碳酸钠或酸化水中和

B、清洗后要倒挂晾干，如有条件可用40℃的恒温箱烘干

C、凉爽干燥处保存，应叠整齐放好

D、长期保存应均匀撒上滑石粉

41、下面有关防火防化服说法正确的是（ ABCD ）。

A、用于抵近火焰和化学危害现场的防护

B、外层60℃机洗，衬里40℃机洗，不能在阳光下暴晒，阴干

C、使用时不要与尖锐物质接触或碰撞，造成衣服损坏

D、穿着衣要保持其具有良好的密闭性

42、下面有关双气瓶的说法正确的有（ ACD ）。

A、用于火场浓烟、危险化学泄漏等场所    B、两个气瓶压力可以不同

C、正常工作时间为60—90分钟       D、由2个4.7升/30兆帕碳纤维气瓶组成

43、下面有关绝缘手套说法正确的有（ ACD ）。

A、适用于高电压场所

B、最高测试电压5000伏，最高使用电压2000伏

C、具有耐油、耐酸、耐臭氧和耐低温，抗机械强度

D、使用前，进行膨胀气密性检查

44、有毒气体探测仪可以监测的是（ ABCD ）。

A、可燃气      B、毒气      C、氧气      D、有机挥发性气体

45、综合电子气象仪可以检测（ ABCD ）。

A、风向风速    B、温湿度     C、气压      D、浓度

46、以下属于救生器材的有（ ABCD ）。

A、救生绳     B救生软梯     C、缓降器     D、救生照明线

47、罐体及阀门堵漏工具用于氯气罐体上的（ AB ）的堵漏。

A、安全阀    B、回转阀    C、止回阀    D、泄压阀

48、下水道阻流袋用于封堵（ CD ）。

A、管道     B、罐体     C、下水道口     D、阴井

49、破拆器械分为（ ABC ）。

A、手工破拆工具    B、动力破拆工具

C、化学破拆工具    D、液压破拆工具

50、消防斧分为（ BCD ）。

A、板斧    B、平斧     C、尖斧     D、腰斧

51、铁铤按结构形式和用途可以分为（ ABCD ）。

A、重铁铤    B、轻铁铤    C、轻便铁铤     D、万能铁铤

52、液压剪扩两用钳的用途为（ ABC ）。

A、剪切      B、扩张      C、牵引      D、切割

53、有关双轮异向切割锯的说法正确的有（ ABD ）。

A、切割超硬金属                  B、切割玻璃幕墙

C、使用时，锯不能前后随意移动    D、操作人员应佩戴切割手套

54、下列器材属于牵引起重器材的有（ ABC ）。

A、起重气垫     B、液压撑杆     C、牵引机     D、开门器

55、下面关于挂钩梯的说法正确的有（ ABCD ）。

A、分木质、竹质和铝合金三种

B、通常是利用窗口、阳台或其他条件挂靠部位，攀登楼层

C、登高训练的常用器材

D、工作高度为4.1米

56、下面有关二节拉梯说法正确的有（ ABCD ）。

A、分木质、竹质和铝合金三种    B、供消防员攀登二、三层楼灭火救援使用

D、特殊情况也作为越沟的板桥    D、工作高度为6米

57、下面有关三节拉梯说法正确的有（ ABC ）。

A、分木质、竹质和铝合金三种

B、一般是用于攀登不超过二层楼顶和三层窗口的高度

C、特殊情况也作为越沟的板桥

D、工作高度为9米

58、下面有关十五米拉梯说法正确的有（ ABD ）。

A、铝合金材质              B、攀登不超过四层楼顶和五层窗口的高度

C、缩合时高度为5米        D、工作高度为15米

59、照明器材按携带方式分为（ ABC ）。

A、个人携带式     B、车载式     C、移动式     D、固定式

60、下列器材装备属于消防部队常用的输转器材有（ ABCD ）。

A、有毒物质密封桶  B、多功能毒液抽吸泵  C、手动隔膜抽吸泵  D、液体吸附垫

61、下面对着装登车说法正确的有（ ABD ）。

A、听到命令后，快速着装登车   B、不要越级跨跳楼梯，不得推搡

C、可以在跑动中着装           D、按照指定位置乘车

62、下面对消防车停靠说法正确的有（ ABCD ）。

A、严禁在松软火灾路基薄弱的地带停靠

B、与起火建筑物保持安全距离

C、应当停在便于展开，便于转移的安全位置，车头应朝向撤离方向

D、停在坡路上时，应采取可靠的防滑措施

63、水枪阵地的设置原则时（ ABCD ）。

A、便于观察     B、便于进攻     C、便于转移     D、便于撤离

64、有毒气体探测仪可以检测（ABCD）

A、可燃气     B、毒气     C、氧气          D、有机挥发性气体

65、救生照明线适用于（ABCD）

A、浓烟场所      B、无照明场所       C水下作业

D、有毒及易燃易爆气体环境       E、高温火场

66、下列有关救生气垫的使用说法正确的有（ABCDE）

A、注意避免尖锐物体 B、防止被划伤或磨损 C、避免接触油类及腐蚀性物品

D、注意使用高度     E、气垫充气不能太足

67、起重气垫主要用于（ACD）

A、升举扶正倒翻车辆B、楼层被困下跳逃生

C、建筑倒塌救人     D、地震后的救灾与营救

68、消防头盔用于保护头部、颈部免受（ABCDE）伤害

A、坠落物冲击穿透  B、热辐射  C、电击  D、火焰  E、侧向挤压

69、空气呼吸器每次使用后腰对（ABCDE）等组件进行清洁、消毒

A、全面罩 B、背拖 C、气瓶 D、减压阀 E、供气阀

70、注入式堵漏器材主要用于（ABC）等部位的泄露

A、法兰 B、管壁 C、阀芯  D、罐体

71、粘贴式堵漏器材主要用于（ABC）等部位的泄露

A、法兰垫 B、盘根 C、管壁 D、罐体 E、阀门

72、灭火防护服不能使用（ABC）洗涤油污处，以免影响使用性能

A、柴油 B、汽油 C、煤油 D、肥皂

73、救生软梯使用时要注意（BCD）

A、必须两头固定    B、视情况加挂副梯

C、选好固定支点    D、必须挂靠牢固

74、使用救生照明线必须注意（AC）

A、水中使用时，防止触电 B、不得超出极限负荷

C、使用后应冷却         D、边使用边冷却

75、喷雾水枪按产生雾化射流的原理不同可分为（ABC）

A、离心式 B、撞击式 C、簧片式  D、旋转式

76、多用水枪可以喷射出（ABC）等射流

A、直流  B、开花  C、雾状   D、细水雾

77、喷雾水的特点是（ABC）

A、汽化速度快，窒息作用强

B、降温速度快，冷却作用强

C、冲击力小，有乳化作用

D、冲击力大，乳化作用弱

78、常用的液压破拆器具有（ABC）

A、液压扩张器 B、液压剪切器 C、液压顶杆D 液压泵

79、报火警时，应注意以下哪几条(  ABCD  )。

A、讲清着火的单位或地点     B、讲清火险所处的楼号、楼层

C、尽可能讲清着火物质       D、讲清报警人的姓名和电话

80、泡沫灭火剂的灭火作用时（ABCD）

A、冷却作用   B、覆盖隔离作用   C、窒息作用  D、遮断作用

81、脉冲式水枪适合于扑救（ABCD）等多种场合。

A、电器火灾  B、家庭初起火灾    C、小型油品火灾    D、汽车交通火灾

82、喷射泵是利用一定压力的液体通过管嘴喷射产生的负压引入并输送另一种液体的，它在消防上使用较为广泛，如（ABCD）等。

A、泡沫产生器   B、泡沫比例混合器  C、泡沫喷射器具   D、废气引水泵

83、举高消防车根据支撑机构形式不同可分为(AB)型支撑

A、H           B、A         C、N        D、V    E、X

84、举高消防车常用于（ACD）火灾扑救。

A、高层建筑     B、交通工具     C、高大石油化工装置

D、大型仓库     E、高架带电设备

85、举高消防车具有（ABCDE）等功能。

A、喷射灭火剂    B、提供灭火通道    C、供应消防器材

D、营救被困人员    E、抢救贵重物资

86、呼吸保护器具具有可使消防员免受(ABCDE)的功能

A、浓烟  B、高温  C、毒气  D、刺激性气味  E、缺氧

87、灭火防护服是保护消防员免受（ABCD）以及其他危险物品伤害的保护装备

A、高温  B、蒸气 C、热水  D、热气体  E、撞击

88、手抬机动消防泵具有（AB）的特点

A、适用性广  B、机动性强 C、流量大   D、供水能力强

89、（BCD）属于举高消防车。

A、机场消防车  B、登高平台消防车  C、云梯消防车 D、举高喷射消防车

90、举高消防车可用于（ABCDE）

A、喷射灭火剂  B、提供灭火通道  C、提供消防器材 D、营救被困人员

E、抢救贵重物资   F、压缩空气泡沫消防车

91、在灭火和抢险救援时，举高消防车主要用于（ABCE）。

A、营救被困人员     B、喷射灭火剂     C、供应消防器材

D、照明排烟     E、提供灭火通道

92、高中低压消防泵可以进行（CDE）喷射灭火。

A、中压、低压连用  B、中压、高压联用  C低压  D、中压  E、高压

93、举高车工作斗内电气操纵手柄可供消防员对云梯进行（ACD）等操作。

A、回转  B、支撑  C、变幅  D、伸缩  E、修复

94、水罐消防车根据载水量大小可分为（AB）。

A、 中型水罐消防车      B、重型水罐消防车    C、大型水罐消防车

D、小型水罐消防车      E、微型水罐消防车

95、水驱动排烟机由（ABCD）组成。

A、风扇  B、水动马达  C、进、出水口  D、风扇罩  E、电动机

96、消防艇按功能可分为（CDE）

A、运输艇  B、V型艇  C、作战舰  D、指挥艇  E、救护艇

97、救生抛投器分（AE）

A、陆用型  B、手抛式  C、弹射型  D、气压型  E、水用型151、内封式堵漏袋在发生危险物质泄漏事故时，用于对（CD）进行堵漏。

A、储罐裂缝  B、容器泄漏  C、排水管道  D、密封沟渠  E、槽车泄漏

98、内封式堵漏袋主要由（ABCDE）组成。

A、出口控制阀  B、脚踏泵或手泵  C、快速接头器官  D、安全限压阀  E、减压表

99、注入式堵漏器材主要用于（ABC）等部位的泄漏。

A、法兰  B、管壁  C、阀芯  D、罐体  E、容器裂缝

100、粘贴式堵漏器材主要用于（ABCDE）等部位的点状、线状而后蜂窝状泄漏。

A、法兰垫  B、盘根  C、管壁  D、罐体  E、阀门

101、消防高温套具有（ABCDE）性能。

A、防火  B、隔热  C、耐高温  D、放切割  E、放穿刺

102、多用途滤毒罐适合在（ABCD）的情况下使用。

A、氧气含量不低于17%  B、狭小空间  C、一定浓度有害气体场所

D通风条件不好场所  E、核辐射环境

103、供消防员使用的呼吸保护器具主要有（ACD）

A、过滤式防毒面具  B、自动呼吸复苏器  C、空气呼吸器

D、氧气呼吸器  E、简易逃生面罩

104、消防头盔用于保护头部、颈部免受（ABCDE）伤害

A、坠落物冲击穿透  B、热辐射  C、点击  D、火焰  E、侧向挤压

105、下列属于训练准备内容的有（ABCD）

A、训练安全教育  B、参训人员身体状况和心理状况检查

C、热身运动      D、检查训练场地、设施、器材

106、下列属于体能训练准备要求的有（ABD）。

A、遵循运动规律  B、因人而异  C、加大训练强度  D、科学适度

107、执勤人员由 ABCDE  组成。

A值班员  B带班首长C通信指挥中心值班人员D基层战斗中队  E作战保障人员

108、灭火组织指挥的原则是   AB   。

A  统一指挥  B  逐级指挥  C  计划指挥  D  准确迅速  E  属地指挥

109、车辆管理使用制度包括   ABCDE   。

A车辆派遣   B车辆值班   C车辆保养   D车辆检查   E干部带车制度

110、遭遇火险正确脱险方法有下面的哪几条 (  ABCD  )。

A、用湿毛巾掩住口鼻，从安全通道匍匐前进

B、披上浸湿的衣物，向安全出口方向逃生

C、用床单、衣服等自制简易救生绳从楼上小心滑下

D、身上着火，可就地打滚或用厚重的衣物压灭火苗

111、使用灭火器时，应注意以下哪几点(  AC  )。

A、站在上风方向灭火           B、站在下风方向灭火

C、对准燃烧点根部喷射         D、对准燃烧点上部喷射

112、学校公共场合最常用的灭火器有哪些( ABC )。

A、干粉ABC    B、二氧化碳     C、BC灭火器     D、泡沫灭火器

113、高层楼上发生火灾时，我们不应该做什么( AC )。

A、乘坐电梯    B、从楼梯逃生    C、跳楼    D、到窗户呼救

114、电器设备引起火灾的原因是( ACD )。

A、短路       B、用电量小       C、超负荷       D、电线老化

115、油锅着火后，最简单的两种灭火方法是(  BC  )。

A、用水浇   B、把切好的蔬菜倒入锅中    C、直接盖锅盖     D、关掉煤气

三、判断题

1、物质在燃烧时生成的气体、蒸气和固体物质称为燃烧产物。（√）

2、可燃物的化学组成不同，燃烧供氧条件不同，火焰发出不同颜色。（√）

3、在一定温度下，易燃、可燃液体表面上产生的蒸气，当与空气混合后，一遇火源就会发生一闪即灭的燃烧，这种现象叫做闪燃。（√）

4、可燃物质开始持续燃烧所需要的最低温度叫燃点。（√）

5、物质本身自燃和受热自燃，本质一样，只是热的来源不同，两者可以统称为自燃。（√）

6、按爆炸物质在爆炸过程中的变化，可分为化学爆炸、物理爆炸和核爆炸。（√）

7、液体的爆炸温度下限即为液体的闪点。（√）

8、粉尘爆炸就是悬浮的可燃粉尘触及明火或电火花等火源时发生的爆炸现象。（√）

9、扑救粉尘火灾时，不能用冲击力的灭火剂灭火。（√）

10、在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害，都称为火灾。（√）

11、生火灾时，使用防烟、排烟等强制对流设施就能抑制烟气扩散和自然对流。（√）

12、遇火受热，撞击或与氧化性性物质接触能着火的物质统称为燃烧物质。（√）

13、水燃烧物质的类别多，遇水生成的可燃气体不同，其危险也有所不同。（√）

14、水燃烧物质的危险性主要有遇水或遇酸燃烧性、自燃性、爆炸性、扩散性、带电性。（×）

15、燃物品是指自燃低，在空气中易于发生氧化反应，放出热量，而自行燃烧的物品。（√）

16、水燃烧物质着火时，通常不能用水及泡沫灭火剂扑救。（√）

17、的遇水燃烧物质遇水作用的生成物（磷化物）除易燃性外，还有毒性。（√）

18、害品的中毒主要途径是呼吸道、消化道和皮肤。（√）

19、害品在水中的溶解度越大，越容易引起中毒。（√）

20、害品的挥发速度越快，越容易引起中毒。（√）

21、品的蒸气在空气中的浓度越大，越容易使人中毒。（√）

22、在一定浓度的有害气体中的时间越长、越容易中毒，且中毒程度越严重。（√）

23、体毒物的颗粒越小，越易使人中毒。（√）

24、射性物品除具有放射性外，多数具有易燃性。（√）

25、蚀性物品与其他物质接触时发生化学变化。（√）

26、火救援业务资料主要分为灭火救援准备和灭火救援作战资料两大类。（√）

27、火救援准备资料，是指平时收集整理的为灭火救援行动提供依据的各种图表文字材料。（√）

28、类制定灭火救援预案目的在于：有针对性地分别研究各类灾害事故发生与发展的规律及其特点，以全面加强灭火救援的各项准备工作。（√）

29、工类预案是针对生产与储存具有一定爆炸危险性的化工产品单位，在可能发生爆炸、燃烧、有毒气体泄漏等灾害事故情况下所制定的灭火救援预案。（√）

30、案应用可分为平时应用和实战应用两方面。（√）

31、防制图中为了使图面层次分明，清晰易读，用不同颜色来区分地物的性质和分类。（√）

32、防水源通常分为人工水源和天然水源两大类。（√）

33、外消防栓是重要的消防给水设施。根据其设置方式分为地上式和地下式两种。（√）

34、政消防火栓是灭火救援专用设施，未经当地消防机构批准，任何单位或个人不准擅自运用。（√）

35、现责任区内市政消防水源擅自挪用、拆除、埋压、圈占，影响灭火救援使用时，要及时报告上级消防机构依照有关法规，对责任单位或责任人予以处罚，并责令其限期改正，恢复原状。（√）

36、可利用的各种天然水源，应督促有关部门建立便于消防车（泵）取水的设施。（√）

37、毒害品在水中的溶解度越大，越不容易引起中毒。（×）

38、毒害品的挥发速度越快，越容易引起中毒。（√）

39、毒品的蒸气在空气中的浓度越大，越容易使人中毒。（√）

40、固体毒物的颗粒度越小，越易使人中毒。（√）

41、腐蚀性物品能灼伤人体组织，并对动物、植物体、纤维制品、金属等物品造成损坏。（√）

42、腐蚀性物品与其他物质接触时的腐蚀是物理变化。（×）

43、火救援总结材料的存储与管理，属于档案管理，主要有原始资料储存，影像资料和计算机等三种储存方式。（√）

44、火时搬离可燃物的方法是隔离法。（×）

45、火时用水降低燃烧物温度的方法是冷却法。（×）

46、火时用干粉灭火的方法是化学抑制法。（×）

47、燃烧区的水蒸气浓度达到35%以上时，燃烧就会停止。（×）

48、场上可以用于排烟的泡沫是高倍数泡沫。（×）

49、氧气的含量低于12%或二氧化碳的浓度达到30%--35%时，绝大多数的燃烧都会熄灭。（×）

50、干粉联用并且可用于液下喷射泡沫的灭火剂是氟蛋白泡沫。（×）

51、负式脉冲式水枪的有效射程>10M。（×）

52、负式脉冲式水枪的枪内压缩空气压力为25Bar。（×）

53、负式脉冲式水枪的储水简压力为6Bar。（×）

54、火服的防火温度不低于833℃。（×）

55、压式空气呼吸器的最高工作压力（兆帕）为30。（×）

56、HK106空气呼吸器最大使用时间是60分钟。（×）

57、动式供气源在不中断供气的情况下，允许每次更换2个空瓶。（×）

58、能型水质分析仪是利用化学反应变色原理主要检测23种内容。（×）

59、绝缘手套最高使用电压1000伏。（×）

60、生气垫适用10米以下的楼层下跳逃生。（×）

61、杠梯的工作高度为3.1米。（×）

62、钩梯的工作高度为4.1米。（×）

63、动排烟机的最高使用温度为80℃。（×）

64、燃烧区的水蒸气浓度达到35%以上时，燃烧就会停止。（√）

65、负式脉冲水枪的有效射程>10M。（√）

66、动呼吸复苏器对更丧失自主呼吸能力的伤员进行供氧。（√）

67、烷气体切割机用于破拆较坚固、不易被手锯破拆的金属结构障碍物。（√）

68、齿锯切割物体时不能歪斜。（√）

69、重气垫能够升举扶正倒翻车辆、重物起升。（√）

70、驱动排烟机适用于有进风口和出风口的火场建筑物。（√）

71、毒物质密封桶主要用于收集并转运有毒气体和污染严重的土壤。（√）

72、毒液抽吸示可迅速抽取各种液体，特别是粘稠、有毒液体。（√）

73、同类型，不同直径水带并联供水时，不能采用流量平分法计算。（√）

74、用普通蛋白泡沫灭火，一次进攻按5分钟计。（√）

75、用普通蛋白泡沫灭火，灭火用水常备量应为一次进攻用水量的6倍，即按30分钟考虑。（√）

76、泡灭火一次进攻用水量=混合液中含水率X混合液供给强度X燃烧面积X供液时间。（√）

77、简化起见，泡沫灭火一次进攻用水量可按Q水=50A进行估算。（√）

78、着火油罐邻近罐超过4个时，冷却用水量可按4个计算。（√）

79、顶油罐的燃烧面积，按罐壁与泡沫堰板之间的环行面积计算。（√）

80、管压相同的情况下，环状管网的供水能力大于枝状管网。（√）

81、消防车靠消火栓台数，若大于消火栓的供水能力时，影响供水。（√）

82、距火场超过消防车供水距离时，可用消防车串联供水。（√）

83、高压，低压泵的流量是一样的。（√）

84、利用移动式泡沫灭火器材扑救甲、乙类液体火灾时泡沫供给强度为11/s㎡。（√）

85、水枪的控制周长与水枪的喷嘴口径、有效射程和灭火用水供给强度有关。（√）

86、水枪控制周长还应满足消防人员使用的水枪控制角度（30-60）的要求。（√）

87、空气泡沫枪的混合液进口压力不应小于35×104pa，如小于35×104pa，泡沫混合液量少，产生的泡沫质量差。（√）

88、当泡沫枪的进口压力大于35×104pa时，普通蛋白泡沫倍数可直接按6.25倍估算。（√）

89、为便于应用和记忆，每支直径为19㎜水枪，当有效射程为15M时，其控制周长可按10-15M计算。

90、集中兵力于火场是根据灭火预案和火场实际需要进行的。（√）

91、集中于火场的兵力，应优先集中于火场主要方面。（√）

92、先控制是指积极控制，消防队到达火场后，先把主要力量部署在火场上火势蔓延的主要方面，设兵堵截，对发展的火势实施有效控制。（√）

93、灭火作战的组织指挥具体实施一般都要实行逐级指挥。（√）

94、火场的具体情况，临场确定灭火决策和战斗行动方案的指挥形式，称为临场指挥。（√）

95、计划指挥先于临场指挥，但计划指挥不同于临场指挥。（√）

96、可燃物质开始持续燃烧所需要的温度叫燃点。（×）

97、只要有氧气存在，燃烧一定会发生。（×）

98、毒害品中毒的主要途径是呼吸道和消化道，而人的皮肤还会中毒。（×）

99、消防车赶赴火场时，可以使用其他车辆不可以通行的道路和空地。（√）

100、执勤消防人员必须按有关规定作装登车，行车途中应注意安全，不准坐在车厢外部。（√）

101、高层建筑内部侦察首先应通过消防控制中心。（√）

102、任何物体（气体、液体、固体）都能把热量以电磁波的形式辐射出去，但不能同时吸收别的物体辐射出来的热能。（×）

103、垂直铺设水带时，在最高处水带折弯部位应用软枕或软物体铺垫，防止水带损坏。（√）

104、沿楼梯蜿蜓铺设水带，长度不宜超过2盘。（√）

105、高层建筑、地下建筑及化工生产装置发生火灾，火场供水应尽量使用内部给水系统供水。（√）

106、铺设干线水带时应尽量使用直径80mm，90mm的水带。（√）

107、高倍数泡沫在室内使用量小，水渍损失少，能同时起到排烟、降温和灭火的作用。（√）

108、在有两个出入口时可以上风口为辅机送风口，下风口为主机排烟口排烟。

109、回燃本质上是烟气中的可燃组分再次燃烧的结果。（√）

110、简易通信简便易行，但易受到地形、烟雾、噪音的影响。（√）

111、当供水高度超过50M时，可以单车单干线或双干线并联供水。（√）

112、高层建筑火灾水枪阵地要依托防火、防烟区，且靠近火点或各种竖向管井开口部位（√）

113、高层建筑火灾开通广播系统时，应先通知着火楼层和受烟、火威胁的上层人员。（√）

114、砖木结构建筑火灾，当火势突破屋顶并威胁相邻建筑时，应保护相邻建筑，并从外部向起火建筑射水灭火。（√）

115、在扑救砖木结构建筑火灾中，不可用大口径水枪直接冲击承重墙和梁、柱等，防止房屋倒塌。（√）

116、对高大钢结构建筑火灾，要尽量使用大口径水枪或水炮冷却承重钢墙和梁、柱等，防止建筑结构倒塌。（√）

117、多层独立建筑的商场火灾水枪阵地设置，内部应以楼梯口或电梯口，外部通过消防梯、举高车以窗口作为水枪阵地，控制火势。（√）

118、相互毗邻商场火灾和连片商业区的大面积火灾，力量布署应以下风向为主并设立第二道防线 。（√）

119、担任控制和进攻的水枪，应以直流水枪为主。（√）

120、商场火灾疏散物资应及时疏散、转移受火灾威胁或受水影响的商品，对不能转移的商品可用水打湿或用不燃物品遮盖加以保护。（√）

121、地下建筑火灾确定救人进攻突破口，通常应选择在烟雾较少的区域或进风口。（√）

122、地下建筑火灾在排烟时，要关闭通风、空调系统，并在排烟口部署力量设防。（√）

123、地下建筑火灾在罐注高倍数泡沫和封堵时，要在确定无人被困的情况下才能实施。（√）

124、当隧道火灾处于燃烧猛烈阶段，隧道壁温度很高，水枪射流不宜直接射到墙上，以防热浪反扑伤人。（√）

125、地下车库火灾内攻时，消防车不能直接开到地下车库。（√）

126、在冷却灭火的同时，可在工程技术人员的配合下，利用关阀断料、降温、导流、停止供热、停炉吹扫管线等措施，实施工艺灭火。（√）

127、重质油品具有“热波特性”和一定的含水率，燃烧时易出现沸溢、喷溅现象。（√）

128、在扑救露天堆场火灾中，不应轻易登垛，注意堆垛坍塌，防止人员伤亡。（√）

129、遇水燃烧物质及轻金属火灾，应用干粉、干沙土、水泥及特殊灭火剂覆盖灭火。（√）

130、粮食仓库火灾灭火的基本要求是坚持“堵截控制、灭火保粮”的原则。（√）