北京路校区家属区单教公寓装修改造工程相关材料的技术参数要求

1．本工程采用的技术规范:

执行国家现行标准规范和现行技术工艺要求。

承包人采购的材料中，套装门、橱柜、油烟机、燃气灶、厨房水槽、马桶、洗脸盆、花洒及淋浴龙头、冷热双用水龙头、地砖、墙砖、地板、灯具及其配件，以上材料的颜色、材质、样式经甲方同意后再进行采购安装，其技术参数必须满足以下要求：

公寓：

■橱柜：

U或L型橱柜，无抽屉、拉篮，仅做地柜（不含吊柜和水槽）。

橱柜（含五金）表面应平整光洁，无明显的凹痕和机械损伤，开关灵活。

台面：304不锈钢台面，1.2mm 厚。

柜体材质：高密度防水板16mm 厚E1级，双面覆膜。

隔板材质：高密度防水板16mm 厚E1级，橱柜中间部位均设置一层水平隔板。

门板材质：高密度防水板18mm厚E1级，双面覆膜。

拉手：不锈钢或铝合金，长度不得小于100mm。

踢脚板：铝合金1mm厚，高100mm。

五金配件：材质为304不锈钢，配件要求为国产优质产品。

橱柜质量必须符合国家及行业的相关标准的要求。

■油烟机、燃气灶

A、油烟机：

款式: 侧吸式               面板材质：不锈钢；

烟机噪音:  <60db  ；     排风量: >15立方米/min。

B、燃气灶：

面板：不锈钢或拉丝不锈钢，钢板厚度不小于0.8mm。

燃气灶结构：嵌入式、天燃气型

外形尺寸： 700~750mm*380~430mm（长*宽）

灶头数量：双头灶

油烟机、燃气灶推荐品牌：樱花、老板、方太等同档次品牌

■洗菜盆及冷热水龙头

A、洗菜盆

材质：304不锈钢厚度不小于1.0mm。

水槽样式：单槽

外形尺寸：不小于550mm*450mm(长*宽)

配件：水槽下水器一对（带滤杯、盖）、S型防臭带钢丝下水管套件 X 1硬质水槽下水管一套（含溢水口、反水弯）、三角阀冷热水各一只、给水钢丝软管0.8m长2根。以上配件要求为国家或江苏省知名品牌。

B、冷热水龙头

材质：不锈钢冷、热水龙头

龙头是否旋转：可旋转

阀芯类型：优质惠达集团陶瓷阀芯，经久耐用,陶瓷片阀芯,龙头通体采用59-61.9铜锭

水龙头款式：厨房用单孔单柄龙头,吐水口采用扁平型泡沫起泡器。

尺寸：高度30cm左右，出水嘴：长20cm左右。

洗菜盆及冷热水龙头推荐品牌：九牧、科勒、佳德等同档次品牌

■洗浴设备：

A淋浴水龙头及花洒：

淋浴花洒类型：单花洒龙头（普通圆头）。

花洒支架类型：固定可旋转

冷热水控制类型：单把双控

龙头安装方式：入墙式

配件：出墙水龙头一只（带下水）、花洒一只、花洒固定座一个带旋转、花洒不锈钢软管长150cm。以上配件要求为原厂配件且是国家知名品牌。

B悬挂式一体柜洗脸盆：

洗脸盆材质：陶瓷

储藏柜材质：高密度防水板16mm 厚E1级

龙头开孔：单孔

配件：下水器（翻盖式）一套、排水管一套、三角阀冷热水各一只、给水钢丝软管0.8m长2根 ; 不锈钢冷热型水龙头1只、优质阻尼缓冲铰链。配件要求为原厂配件且是国家知名品牌。

C马桶：

结构形式：整体式、节能型

马桶材质：陶瓷

盖板材质：PP

外形尺寸：不小于600mm*340mm*650mm

冲水按键类型：上按两端式

冲水量：3/6L

排污口：300mm~400mm

原厂配件：给水软管80cm 长1根、三角阀一只。

洗浴设备推荐品牌：箭牌、科勒、美标等同档次品牌

■墙、地砖：

A、地砖规格：客厅、卧室、阳台为600*600（光面），厨房、卫生间为300*300（光面）。

B、墙砖规格：厨房、卫生间墙砖：300*600（亚光面）。

C、其技术性能应符合以下要求：

吸水率（%）        国家标准  ≤0.5

断裂模数（MPA）    国家标准  ≥35

破坏强度（N）      国家标准  ≥1300

边长偏差 %         国家标准  ±0.5

厚度偏差 %         国家标准  ± 5

表面平整度%        国家标准  ± 0.2

边直度 %           国家标准  ± 0.2

耐磨性             国家标准  ± 0.2

莫氏硬度           国家标准  ≤ 175

耐急耐热           国家标准  145℃-15℃循环100次不裂

抗冻性             经抗冻性试验应无裂纹或脱落

耐酸咸             ULA级

光泽度             ≥ 55°

D、质量要求：

所有墙、地砖均为瓷质砖，达到中高级饰面陶瓷优等品的各项指标，耐磨、防潮、易清洁、自然光下无色差。

推荐品牌：新中源、冠军、东鹏、嘉俊、欧神诺等品牌

■LED吸顶灯：

灯罩材质：亚克力

尺寸及光源：客厅、卧室的吸顶灯直径不得小于40cm,节能灯管不小于20瓦。厨、卫间的吸顶灯直径不得小于30cm,节能灯管不小于15瓦。

推荐品牌：欧普、飞利浦、松下、TCL等同档次品牌

■木地板：

A、客厅、卧室为1200*90*8mm

B、质量要求：

所有木地板均为复合地板，达到中高级木地板优等品的各项指标，耐磨、防潮、防滑、易清洁。

推荐品牌：升达、圣象、生活家、联丰、德尔等同档次品牌