批发供应施耐德接触器线圈LX1-D2  LX1-D4 LX1-D6

一、LC1系列交流接触器（以下简称接触器），主要用于交流50Hz或60Hz，交流电压至660V（690V），在AC-3使用类别下工作电压为380V时，额定工作电流至170A的电路中，供远距离接通和分断电路之用，并可与相应规格的热继电器组合成磁力起动器以保护可能发生过负荷的电路，接触器适宜于频繁地起动和控制交流电动机。LC1D09 LC1D12 LC1D18 LC1D25 LC1D32 LC1D38 LC1D40 LC1D50 LC1D65 LC1D80 LC1D95 LC1D115 LC1D150 LC1D170 LC1D205 LC1D245 LC1D300 LC1D410 LC1D475 LC1D620等系列规格齐全，现货供应。LC1D12 380v

本接触器和LC1、LC2、LP1、LP2、CJX4-D具有相同功能相应规格可等同相互使用。是CJ0、CJ10等老产品理想的更换代产品。LC1D12 380v

二、正常工作条件和安装条件LC1D09 LC1D12 LC1D18 LC1D25 LC1D32 LC1D38 LC1D40 LC1D50 LC1D65 LC1D80 LC1D95 LC1D115 LC1D150 LC1D170 LC1D205 LC1D245 LC1D300 LC1D410 LC1D475 LC1D620

1、周围空气温度为：-5℃~+40℃，24小时内其平均值不超过+35℃； 2、海拔：不超过2000m； 3、大气条件：在+40℃时大气相对温度不超过50%，在较低温度下可以比较高的相对湿度，最湿月的平均最低温度不超过+25℃， 该月的月平均最大相对湿度不超过90%。并考虑因温度变化发生在产品上凝露； 4、污染等级：3级； 5、安装类别：Ⅲ类； 6、安装条件：安装面与垂直面倾斜度不超过±5°； 7、冲击振动：产品应安装和使用在无显著摇动、冲击和振动的地方。 8、安装方式：接触器除用螺钉安装外，还可用35mm，型标准卡轨安装。交流操作40-95可用35 mm或75mm卡轨安装； 注：直流操作40-95只能用75mm卡轨，115-170有专用卡轨安装。