榆林市生源物资有限公司

水稳油料拌合站项目

环境影响报告表

(报批稿）

建设单位：榆林市生源物资有限公司

评价单位：宁夏特莱斯环保科技有限公司

二〇一八年四月

建设项目环境影响报告表

项目名称：榆林市生源物资有限公司水稳油料拌合站项目

建设单位(盖章)：榆林市生源物资有限公司

编制日期: 2018年04月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 榆林市生源物资有限公司水稳油料拌合站项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 榆林市生源物资有限公司 |
| 法人代表 | 王玉生 | 联系人 | 王玉生 |
| 通讯地址 | 榆林市榆阳区韦家楼村干寨梁 |
| 联系电话 | 13892219505 | 传真 | — | 邮政编码 | 719000 |
| 建设地点 | 榆林市榆阳区韦家楼村干寨梁 |
| 立项审批部门 | 榆林市榆阳区发展改革局 | 批准文号 | 榆区政发改发[2017]412号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别代码 | C3039其他建筑材料制造 |
| 占地面积 | 18668m2 | 绿化面积 | 400m2 |
| 总投资(万元) | 988 | 环保投资(万元) | 93 | 占总投资比例 | 9.41% |
| 评价经费(万元) | / | 预期投产日期 | 2018年6月 |
| 工程内容及规模 一、项目概述 1、项目由来 近年来，由于沥青混凝土和水泥稳定碎石具有节约资源、保护环境、确保建筑工程质量等特点，已逐步被人们所认知和重视。随着国家相关政策的推动，继续把基础设施建设放在优先位置，更加促进了建筑材料的发展。 根据沥青混凝土和水泥稳定碎石的市场需求逐年增加，因此榆林市生源物资有限公司抓住机遇，拟在榆林市榆阳区韦家楼村干寨梁建设水稳油料拌合站项目，该项目总投资988万元，占地面积18668m2，主要产品方案为沥青混凝土、水泥稳定碎石。 2017年12月，榆林市生源物资有限公司在榆林市榆阳区韦家楼村干寨梁开工建设水稳油料拌合站项目，此前尚未获得环保审批手续。 2017年12月14日，榆林市环境保护局榆阳分局榆区环罚字[2017]132号（附件）对榆林市生源物资有限公司水稳油料拌合站项目下达了行政处罚决定书，责令停止建设并下达处罚；随即榆林市生源物资有限公司停止本项目建设，并于2018年1月10日缴纳相应额度的罚款（附件）。根据项目建设情况来看，本项目是按照可行性研究报告及施工设计方案来建设的，建设期现场干净整洁、不存在施工期环境问题，也不需要整改。现在本项目属于停工办理环保手续阶段。 为科学客观地评价项目建设过程中以及建成后对周围环境造成的影响，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令)、等有关规定，建设单位于2017年9月3日委托宁夏特莱斯环保科技有限公司承担该项目环境影响评价工作。评价单位项目组在深入研究项目相关资料、收集、调研、现场踏勘的基础上，依据国家及陕西省环境保护的有关规定，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成了《榆林市生源物资有限公司水稳油料拌合站项目环境影响报告表》。 2、政策及规划符合性分析 （1）产业政策符合性分析 项目属于C3039其他建筑材料制造，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于限制类和淘汰类，视为允许类，因此项目建设符合国家产业政策。 （2）“三线一单”符合性分析 本项目“三线一单”符合性分析见表1。 表1 “三线一单”符合性分析表 “三线一单” 本项目情况 符合性 生态保护红线 本项目所在地位于榆阳区韦家楼村干寨梁，项目所在区无自然保护区、风景名胜区，不在生态保护红线管控范围内。 符合 环境质量底线 项目拟采取先进的工艺和有效的环保措施，废气可做到达标排放，不会改变区域大气环境质量；项目无生产废水产生，生活污水和初期雨水经处理后回用，不外排。因此，不会改变区域地表水、地下水的功能。项目所在区域环境质量良好，项目的建设符合榆阳区的环境质量底线要求 符合 资源利用上线 沥青混凝土和水泥稳定碎石是新型绿色建筑材料，可在确保工程建设质量的前提下提高工程建设效率 ，减少资源能源消耗，同时减少城市噪声释放、粉尘和建筑垃圾等污染物的排放 符合 负面清单 本项目属于C3039其他建筑材料制造，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）分析，项目属于允许类 符合 （3）选址可行性分析 项目位于榆阳区韦家楼村干寨梁，厂区西侧紧邻榆绥高速路，北侧紧邻永泰拌合站水泥厂。项目与榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告符合性分析见表2，控制线检测报告见附件4。 表2 项目与榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告符合性分析 控制线名称 检测结果及意见 项目符合性分析 土地利用总体规划 用地不符合现行土地利用总体规划 土地规划手续正在办理 城镇总体规划 符合 符合 林地保护利用规划 符合 符合 生态红线 符合 符合 文物保护紫线 符合 符合 基础设施廊道控制线（电力类） 符合 符合 基础设施廊道控制线（长输管线类） 符合 符合 基础设施廊道控制线（交通类） 实地踏勘，合理避让 实际踏勘项目地位于榆绥高速西侧30m 由上表符合性分析结果可知，项目占地不在生态红线范围内，土地手续、正在办理。因此，项目选址较合理。 根据《项目与榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》，项目符合城镇总体规划，同时经韦家楼村组织专人考察，认为该项目能合理利用当地资源，促进地方经济发展，增加农民收入。因此，韦家楼村委会同意本项目建设并与其签订租地协议，符合镇村建设总体规划。 二、工程概况 1、地理位置及交通 榆林市生源物资有限公司水稳油料拌合站位于榆阳区韦家楼村干寨梁，地理坐标为：北纬38°09′05″，东经109°47′15″。北侧紧邻永泰拌合站水泥厂，东侧紧邻榆绥高速，西侧接果园地东路，南侧临近果园，东北侧550m为榆林南收费站，西侧650m为韦家楼村，项目地理位置及交通图见附图1，四邻关系见附图2。 2、建设内容及规模 本项目规划占地面积18668m2（合28亩），总建筑面积7200m2，主要建设内容包括水泥稳定碎石搅拌站、沥青混凝土拌合站及配套设施。生产规模为年产沥青混凝土24530t/a、水泥稳定碎石39520t/a，项目组成见表3。 表3 项目组成一览表 工程类别 项目名称 项目内容、组成及规模 备注 主体工程 水泥稳定碎石搅拌站 项目内容：建设1套水泥稳定碎石生产线，位于厂区东北，占地面积1600m2，主要将一定粒度的碎石和机制砂配比后与水泥进入搅拌机，加水拌合后制成水泥稳定碎石。 主要设备：1套冷料配料输送装置、2座200t水泥筒仓、1台搅拌机等。 生产规模：水泥稳定碎石39520t/a。 在建 沥青混凝土 拌合站 项目内容：建设1套沥青混凝土生产线，位于厂区西北，占地面积4000m2，按照配比将烘干筛分后碎石、矿粉和热沥青混合搅拌，最终制成沥青混凝土。 主要设备：1套冷料配料输送装置、1座沥青砼拌合楼、2座200t矿粉筒仓等。 生产规模：沥青混凝土24530t/a。 在建 辅助工程 实验室 位于厂区南，10m×10m×4.2m砖混结构厂房，建筑面积100m2。主要用于检测沥青混凝土和水泥稳定碎石的主要指标 在建 变配电室 砖混结构，建筑面积200m2，内部设10kV变压器一座。 在建 储运工程 原料棚 位于厂区南，全封闭原料棚，占地面积1000m2，主要用于存放0-3、0-5、1-2、1-3石子和机制砂等原料。 新建 轻柴油储罐 位于厂区北侧，地面进行防腐硬化处理，并设置30cm围堰，设置2座容积50m3轻柴油罐。 新建 沥青罐 沥青混凝土拌合站设有4座容积均为30t沥青罐。 在建 矿粉筒仓 沥青砼拌合站设有2座容积均为200t矿粉筒仓。 在建 水泥筒仓 水泥稳定碎石搅拌站设有2座容积均为200t水泥筒仓。 在建 危废贮存间 位于厂区东南，10m×10×4.5m彩钢房，建筑面积100m2，用于存放危废废活性炭，地面进行防腐硬化处理，基础防渗。 在建 运输 厂外 运输 厂外运输主要包括生产所需原料、燃料和产品外运等，采用供需联运或委托社会运输车辆承运方式解决，主要依靠铁路、公路来完成。 在建 厂内 运输 厂内运输主要为原料堆场至生产设备之间的运输，由建设单位设置铲车、翻斗车以满足厂内生产运输需要。 在建 公用工程 生活区 厂区西侧，建筑面积200m2，彩钢房，包括：办公用房、职工宿舍、厨房和职工公用设施。 在建 给水 主要为生产用水、生活用水以及绿化用水等，总用水量为31.4m3/d(3140m3/a)，均由厂区自备井供给。 在建 排水 生产过程不产生废水，职工生活污水产生量为1.28m3/d(128m3/a)，厂区设卫生防渗旱厕，职工盥洗废水经沉淀处理后作为生产补充水回用，废水不外排。 在建 供暖 项目冬季不生产，值班人员冬季采用电暖器供暖。 新建 供电 项目用电由干寨梁电网接入。 新建 燃料 导热油炉和烘干筒燃烧室燃料均为轻柴油，年消耗量250t/a。 新建 消防 厂区东北侧设1座4m×4m×4.5m消防水池，有效容积64m3。 新建 环保工程 废气 处理措施 烘干粉尘及烘干炉燃烧烟气集中收集，经旋风+布袋除尘器两级处理后由15m高排气筒排放。 在建 轻柴油导热油炉燃烧烟气收集后由15m高排气筒排放。 新建 沥青烟气经集中收集至活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放。 新建 原料储存、装卸于全封闭料棚并设置配套喷淋洒水装置 新建 水泥、矿粉采用密闭罐车运输；碎石和机制砂运输车辆严密遮盖；站内及进厂道路进行硬化 在建 筒仓上部自带振动式收尘器，放空口自动衔接输料口 在建 食堂油烟，设置油烟净化效率不低于60%的抽油烟机处理后经烟道排放 在建 废水 处理设施 项目生产过程不产生废水，职工盥洗废水经沉淀处理后作为生产补充水，防渗旱厕定期清掏。 新建 噪声 处理设施 项目选用低噪设备，通过低噪声设备、基础减振、设置隔声罩等措施降噪，项目厂界噪声符合《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类和2类标准要求。 在建 固体废物 处理设施 废石料 振动筛筛选出不符合尺寸的废石料20.74t/a，收集后由石料供应商定期回收再利用。 在建 除尘灰 布袋除尘器产生的除尘灰5.55t/a，作为原料进入拌合锅回用。 新建 收尘器收尘 振动式收尘器收尘1.069t/a，作为原料进入拌合锅 在建 废活性炭 采用活性炭吸附处置含苯并[a]芘的沥青烟，失效废活性炭约3t/a，属危险废物，收集后暂存于厂区东南侧危险废物贮存间，最终交由有危废处置资质单位进行处理。 新建 储罐底渣 轻柴油储罐底渣和沥青储罐底渣，属于危险废物，定期交由有危废处置资质单位进行清理、处理，不在厂区暂存。 生活垃圾 生活垃圾产生量1.0t/a，收集后交由韦家楼环卫所进行统一处理。 在建 绿化 厂区四周进行绿化，绿化面积约400m2。 在建 3、主要生产设备 本项目主要设备清单见表4~5。 表4 水泥稳定碎石搅拌站主要设备清单 序号 名称 规格、型号 数量 备注 给料系统 1 冷料配套输送装置 / 1套 / 搅拌系统 2 稳定土搅拌设备 WCB600型 1台 / 其他 3 水泥筒仓 200t 2座 / 4 实验设备 / 1套 / 表5 沥青混凝土拌合站主要设备清单 序号 名称 规格、型号 数量 备注 给料系统 1 冷料受料斗 / 6 / 2 给料机 AGT-7508 1 / 烘干系统 3 烘干滚筒 2.9×9.5×1.6m3 1 / 筛分称量及搅拌系统 4 振动筛 日工上海制 4-6段 1 / 5 搅拌锅 双卧轴强制式搅拌机间歇式 1 / 6 仓壁振动器 日工上海制 4-6段 1 / 控制系统 7 皮带输送机 GT-7537 1 / 8 回收粉筒仓 V=13m3 1 / 9 中央控制室 独立密封式9×2.380×2.3m3 1 / 加热系统 10 燃烧器 / 1 / 沥青拌和系统 11 导热油炉 / 1 / 12 沥青泵 22KV 1 / 除尘系统 13 布袋除尘器 / 1 / 14 仓顶集尘器 特NBF-HV240逆压多室带旋风集尘器 1 / 15 引风机 / 1 / 其他 16 沥青储罐 30t 4 / 17 轻柴油储罐 50m3 2 / 18 矿粉筒仓 200t 2 / 19 实验设备 / 1套 / 4、原辅材料及产品方案 ①碎石 主要来源于山西采石加工场，经采购后石料厂家直接用汽车运入料场。主要成分为石灰岩石质，规格为0-3、0-5、1-2、1-3石子，是生产水泥稳定碎石和沥青混凝土的主要原料。 ②机制砂 主要是指通过机器破碎而形成的砂子，主要成分是抗压强度满足要求的火成岩、变质岩、水成岩。 ③矿粉 为石灰石粉末，质白细，采购自石粉厂家，运入厂内后存放于矿粉筒仓中，规格为200目。 ④沥青 有天然沥青和人造沥青两种，密度在1.15~1.25g/cm3左右。主要成分是沥青质和树脂：沥青质不溶于低沸点烷烃，呈棕至黑色；树脂溶于低沸点烷烃，为深色半固体或固体物质。沥青广泛用于涂料、塑料、橡胶等工业以及铺筑路面等。本项目沥青主要采购自石化企业，运入厂内后储存于沥青储罐中。 ⑤水泥 粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体，能在空气中硬化或者在水中更好的硬化，并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起，由厂区北侧永泰拌合站水泥厂供给。 本项目主要的原辅材料及能源消耗见表6。 表6 原辅材料及能源消耗表 名称 单位 数量 规格 来源 运输方式 碎石 t/a 52938.23 0~32mm 山西 汽车 沥青 t/a 1170.39 石油沥青 石化企业 罐车 矿粉 t/a 1168 200目 粉厂 罐车 机制砂 t/a 5422 1.3~1.5g/cm³ 外购 汽车 水泥 t/a 1084 / 永泰拌合站水泥厂 罐车 轻柴油 t/a 250 / 外购 油罐车 电 kw·h/a 800000 / 干寨梁电网接入 / 水 t/a 3140 / 厂区自备井 / 项目物料生产原辅料平衡见表7，物料平衡图见图1。 表7 项目物料平衡一览表 单位：t/a 输入 产出 物料名称 数量 产品名称 数量 碎石 22216.23 沥青混凝土 24530 沥青 1170.39 矿粉 1168 碎石 30722 水泥稳定碎石 39520 机制砂 5422 水泥 1084 水 2292 废气 粉尘 0.4268 SO2 0.48 NOX 0.92 沥青烟 2.05 苯并[a]芘 0.0000308 废石料 20.74 合计 64074.62 合计 64074.62 图1 项目物料平衡图 单位：t/a 5、公用工程 5.1给排水 (1)给水 项目用水主要为职工生活用水、工艺用水和绿化用水，由厂区自备井供给。 根据《陕西省行业用水定额》，并结合当地实际情况综合考虑，项目生活用水量按80L/(人·d)计，运营期厂区劳动定员20人，年生产时间为100d，则项目生活用水量为1.6m3/d(160m3/a)。 工艺用水主要为水泥稳定碎石生产过程中的用水，项目年生产时间为100d，生产用水量约为24.2m3/d(2420m3/a)，其中新鲜水用量22.92 m3/d(2292m3/a)，回用水1.28m3/d(128m3/a)。 厂区绿化面积400m2，绿化用水按1.5L/(m2·d)计，每年绿化时间为100d，则绿化用水量为0.16m3/d(60m3/a)。 道路洒水抑尘用水：陕西省《行业用水定额》（DB61/T943-2014），道路洒水按2.5L/m2﹒d计，本项目道路面积约为2000m2，年洒水次数按100d计，则道路洒水用水量5m3/次，500m3/a。 综上，项目运营期总用水量约为31.4m3/d(3140m3/a)，新鲜水用量30.12(3012m3/a)，回用水量1.28m3/d(128m3/a）。 (2)排水 项目生产过程不产生废水，所以运营期废水主要为生活污水。 生活污水的产生量按用水量的80%计，因此，项目运营期废水产生量为1.28m3/d(128m3/a)，厂区设卫生防渗旱厕，盥洗废水经过沉淀处理后回用于水泥稳定碎石搅拌补充水，废水不外排。 项目用水情况见表8。 表8 本项目水平衡一览表 单位：m3/d 类别 用水标准 新鲜水 用量 回用水量 损耗 水量 废水 产生量 废水 排放量 备注 生活用水 80L/(人·d)， 20人 1.60 0 0.32 1.28 0 生活污水经沉淀处理后回用 工艺用水 / 22.92 1.28 24.2 0 0 / 绿化用水 1.5L/(m2·d) 0.16 0 0.16 0 0 绿化面积400m2 道路洒水 2.5L/(m2·d） 5 0 5 0 0 年洒水大约100d 合计 29.68 1.28 29.68 1.28 0 / 本项目水平衡见图2。 图2 项目水平衡图 单位：m3/d 5.2供电 项目用电由韦家楼村干寨梁电网接入。 5.3供暖 项目冬季不生产，值班人员冬季采用电暖器供暖。 5.4动力燃料 项目生产过程导热油炉和燃烧器燃料均为轻柴油，由供货厂家专人上门按照规范安装储罐，定期向储罐注入轻柴油，项目轻柴油耗量250t/a。 5.5厂内外运输 ⑴厂外运输 本项目厂外运输主要包括生产所需原料、燃料和产品外运等，采用供需联运或委托社会运输车辆承运方式解决，主要依靠铁路、公路来完成。 ⑵厂内运输 本项目厂内运输主要为原料堆场至生产设备之间的运输，由建设单位设置铲车、翻斗车以满足厂内生产运输需要。 6、平面布置及合理性分析 项目总占地面积18668m2，厂区北侧紧邻永泰水泥厂拌合站，东侧紧邻榆绥高速路，厂区主要功能分区有原料储区、生产区、生活区。原料棚位于厂区南部，存放碎石、机制砂等原料。水泥稳定碎石和沥青混凝土二条生产线位于厂区北部，沿东西方向依次展开，办公及职工宿舍位于厂区西侧。 厂区按照工艺流程布置，有利于内部运输和安全管理，生活区位于常年主导风向上风向。项目功能分区明确，总平面布置合理，厂区总平面布置见附图3。 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为20人，每天生产10h，年工作100天。 8、项目主要经济技术指标 项目主要经济技术指标见表9. 表9 本项目经济技术指标一览表 序号 项目名称 数量 单位 1 总占地面积 18668 m2 2 总建筑面积 7200 m2 3 总投资 988 万元 4 环保投资 93 万元 5 年工作天数 100 d/a 6 劳动定员 20 人 7 年用水量 3140 m3/a 8 轻柴油 250 t/a 9 绿地总面积 400 m2 10 绿化率 2.1 % |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目部分生产及生活设施已基本建设完成，但配套的环保设施相对较欠缺，通过现场实地踏勘与调查，查找出项目目前存在一部分环境问题，在此针对环境问题提出相应的补救措施。 表10 原有项目存在环境问题和整改措施 名称 存在的环境问题 整改措施 废水 无生产废水产生，厂区设旱厕，盥洗废水用于厂区降尘。 无生产废水产生，厂区新增卫生防渗旱厕，盥洗废水沉淀处理后作为用于生产补充水和降尘 废气 1、烘干粉尘及烘干炉燃烧烟气集中收集，经旋风+布袋除尘器两级处理后由15m高排气筒排放。 2、采用燃煤导热油炉，燃烧烟气收集后由8m高排气筒排放。 3、沥青加热和沥青拌合楼烟气无组织排放。 4、原料在料场露天堆放，洒水降尘 1、烘干粉尘及烘干炉燃烧烟气集中收集，经旋风+布袋除尘器两级处理后由15m高排气筒排放，烘干炉以轻柴油为燃料。 2、采用轻柴油导热油炉，燃烧烟气收集后由15m高排气筒排放。 3、沥青烟气经集中收集至活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放。 4、原料储存在原料棚，配置雾化洒水装置定期进行洒水抑尘。 固废 1、沥青烟气为设置处理设施 2、废活性炭未设置贮存间 新增沥青烟气处理装置产生的废活性炭，储存于新建危废贮存间，定期交危废处置资质单位处理。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 本项目位于榆林市榆阳区长城路街道办事处韦家楼村干寨梁，地理坐标为东经109°47′15″，北纬38°09′05″，海拔高度1051m。 2、地形地貌 本项目所在地，海拔高度在1110～1190m之间，为新月行沙丘地貌，沙质厚度少则不足1m，多则几十米，部分地段山峁裸露，地势较高，水蚀较轻，沟壑密度小且短而浅，地貌为浑圆形长梁状，连绵起伏，波状相连。经过多年治理，大部分沙地得到不同程度的固定，目前区内地貌类型为由固定、半固定沙漠组成的风沙地貌，区内地势东北高，西南低，厂址未发现影响场地稳定性的坡、崩塌、塌陷、泥石流等不良地质作用。 3、地质地震 评价区大地构造属鄂尔多斯盆地次级构造单元-陕北斜坡中部，地质构造简单，岩层近于水平，地层稳定，褶皱构造不发育。地形开阔，多为半固定沙丘，沙丘呈波状起伏。主要为第四系风积、冲洪积、湖积的沙土、一般粘性土等，下伏为侏罗系砂岩。 本区地壳活动相对较弱，根据中国《建筑抗震规范》(GB5011-2001)》及《中国地震烈度区划图》，本项目所处地区抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g。 该项目区域地质条件良好，无不良地质构造。 4、气候气象 榆阳区地处鄂尔多斯台地东部，属于典型的大陆性边缘季风气候，四季冷暖分明，干湿各异。年平均降水量365.7毫米，年平均气温8.3℃。冬季处在强大的西伯利亚冷气团控制之下，气候寒冷干燥少雨雪。春季因极地大陆性气团消退，东南暖湿气流逐渐北进，大地回暖快，降水渐增，易出现寒潮、霜冻和大风沙尘天气，春旱频繁发生。冬春多行西北风，最大风力可达10级。夏季西南暖湿气流明显加强，是一年中降水最集中的季节，多阵性降水，雨量集中并常伴有大风、沙尘暴、冰雹天气；雨量分布不均，有不同程度的伏旱和雹灾出现。秋季因暖湿气团和干冷气团交替出现，同时因太阳高度角变小，辐射减弱，低空温度迅速下降，大气层结构稳定，形成秋高气爽的天气。 5、水文特征 （1）地表水 榆阳区内河流属黄河水系。北部、西部及东南部为无定河流域，面积5904km2，占全区面积的83.71％。东北部（麻黄梁镇、大河塌乡、安崖镇和刘千河乡局部）为秃尾河、佳芦河流域，面积分别为720km2和429km2，分别占全区面积的10.21％、6.08％。区内河道纵横，有大小河流837条，其中常年流水河570条，季节性流水支沟261条。风沙草滩地区有150多个海子。 在本项目西侧2.1km有无定河一级支流榆溪河，另有榆溪河支流沿厂区东南界350m处流过，在厂区下游1.6km处汇入榆溪河。 榆溪河发源于榆林北部毛乌素沙地的刀兔、河口等地，属无定河的一级支流，黄河的二级支流，榆林市内流长85km，河水较清，河床底部有悬沙移动，平均含沙量为5.73kg/m3，该河80%以上的水靠地下水补给，流量较稳定，在75%保证率下，枯水年平均流量7.37m3/s，最大洪峰流量1950m3/s。流经项目所在地段水质功能主要为集中式生活饮用水及农业罐溉用水。 （2）地下水 区内地下水类型分为新生界第四系松散层地下水和中生界基岩承压水两大类。地下水的形成、分布和水化学特征主要受地貌的制约，此外还受地层岩性、地质构造、古地理环境及水文气象诸因素综合控制。 6、动植物资源 评价区为温带干旱、半干旱大陆性季风气候区，全年气候干燥，风沙活动频繁，生态环境脆弱。近年来随着当地经济全面提升，环境治理日趋完善，治沙固沙防护林带已逐渐形成，沙漠南进初步得到竭制。项目区地带性植被不明显，隐域性植被发达，沙生植被为主要植被类型，现有植被多为人工栽植或飞机播种，主要有沙柳、沙蒿、柠条等少数耐旱植物，植被覆盖率低于30%，总郁闭度约5-6%，灌木高60-90cm。 评价区在动物区划中处蒙古北界蒙新区与华北区交汇地带，近年来由于人为活动影响，动物种类发生了较大变化，野生动物减少，家养畜、禽增多。项目区野生动物已极为稀少，家畜禽主要有羊、猪、狗、鸡等。 7、土壤及水土流失 评价区土壤主要为风沙土，土壤基质松软不稳定，保水性差，土壤有机质含量低，荒漠化及水土流失较重，年均土壤侵蚀模数1-3万吨/平方公里，主要侵蚀方式为水力和风力侵蚀。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等)： 为了解项目周边环境状况，榆林市生源物资有限公司委托陕西正为环境检测有限公司于2017年9月16日~9月22日对项目周边环境进行了监测。 一、环境空气质量 1、监测点位 监测点位与本项目的关系见表11，具体监测布点图见附图4。 表11 大气环境现状监测布点 编号 监测点名称 相对于拟建厂址的距离（m） 监测项目 1# 韦家楼村 650 SO2、NO2、PM10、TSP、苯并芘 2# 项目所在地 0 SO2、NO2、PM10、TSP、苯并芘 2、监测项目 现状监测项目包括：SO2、NO2、PM10、TSP、苯并芘共5项。 3、监测频率 陕西正为环境检测有限公司于2017年9月16日~9月22日连续监测7天。 4、采样及分析方法 采样分析方法按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表3的要求进行，分析各项污染物的浓度。检出下限和分析方法见表12。 表12 环境空气质量现状监测项目及采样分析方法 污染物 分析方法 方法来源 检出限（mg/Nm³） SO2小时值 甲醛吸收—盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 HJ482-2009 0.007 SO2日均值 0.004 NO2小时值 盐酸萘乙二胺比色法 HJ479-2009 0.0 5 NO2日均值 0.003 PM10 重量法 HJ618-2011 0.010 TSP 重量法 GB/T15432-1995 0.001 苯并芘 高效液相色谱法 GB/T15439 6×10-8 5、大气环境质量现状评价 （1）评价标准 本次大气环境质量现状评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。具体标准见表13。 表13 评价区环境空气质量评价标准 序号 监测项目 24小时平均 小时平均 单位 1 SO2 150 500 ug/m3 2 NO2 8 2 0 3 PM10 150 / 4 TSP 300 / 5 苯并芘 0.0025 / （2）监测结果 空气现状监测结果见表14。 表14 监测因子监测统计结果一览表 监测项目 监测点位 浓度范围(ug/m3) 标准值(ug/Nm3) 超标率(%) 最大超标倍数 SO2 1h平均浓度值 1# 8~22 500 0 0 2# 8~23 0 0 24h平均浓度值 1# 9~15 150 0 0 2# 13~16 0 0 NO2 1h平均浓度值 1# 25~46 20 0 2# 23~46 0 0 24h平均浓度值 1# 32~36 80 0 0 2# 31~37 0 0 PM10 24h平均浓度值 1# 84~114 150 0 0 2# 95~121 0 0 TSP 24h平均浓度值 1# 126~149 300 0 0 2# 138~152 0 0 苯并芘 24h平均浓度值 1# 6×10-8ND 0.025 0 0 2# 6×10-8ND 0 0 根据现状监测结果，各监测因子1h平均值及24h小时平均值均小于《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准限值。 二、地表水环境质量现状 1、 监测点位 在项目西侧榆溪河支流厂区上游500m处布设1个监测断面，榆溪河支流厂区下游1000m布设一个监测断面，共布设2个监测断面，具体见监测点位图见附图4。 2、 监测项目及分析方法 监测项目为pH、DO、COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类、挥发酚。监测项目分析方法见表15。 表15 地表水监测项目及分析方法 序号 污染物 分析方法 方法来源 检出限（mg/L） 1 pH值 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 - 2 COD 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007 5mg/L 3 BOD5 稀释与接种法 HJ 505-2009 0.5mg/L 4 溶解氧 碘量法 GB/T 7489-1989 0.2mg/L 5 氨氮 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 0.025mg/L 6 石油类 红光分光光度法 HJ 637-2012 0.01mg/L 7 挥发酚 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 0.0003mg/L 8 总磷 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 0.01mg/L 3、 监测时间及频次 陕西正为环境检测有限公司于2017年09月16日~2017年09月17日连续监测2天对评价区环境空气质量进行了监测。 4、 监测结果 地表水监测结果统计见表16。 表16 地表水质监测结果统计表 单位：mg/L(pH除外) 监测因子 单位 榆溪河支流厂区 GB3838-2002中Ⅲ类标准 范围 标准指数 pH值 / 8.02~8.07 0.51~0.535 6~9 COD mg/L 12~17 0.6~0.85 ≤20 BOD5 mg/L 2.5~3.5 0.625~0.875 ≤4 DO mg/L 5.4~5.6 0.904~0.936 ≥5 氨氮 mg/L 0.130~0.159 0.130~0.159 ≤1.0 总磷 mg/L 0.06~0.09 0.3~0.45 ≤0.2 石油类 mg/L 0.01ND / ≤0.05 挥发酚 mg/L 0.0003ND / ≤0.002 由上表可知，项目地表水各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 三、声环境质量现状 本项目委托陕西正为环境检测有限公司对项目厂界进行了声环境质量现状监测。 （1）监测布点 在项目厂界北、东、南、西侧外1m处共设4个监测点位。 （2）监测时间与时段 本次噪声监测日期为2017年09月17至09月18日，昼、夜各监测一次。 （3）监测仪器及校准 测量前后均使用AWA 6221A声校准器对AWA 6228 型多功能声级计进行校准。 （4）监测结果统计与分析 表17 噪声现状监测结果及评价一览表 单位：dB（A） 编号 项目 09月17日 09月18日 标准 评价 昼间（Ld） 夜间（Ld） 昼间（Ld） 夜间（Ld） 昼间（Ld） 夜间（Ld） 1# 厂界北侧 52.6 43.1 52.9 43.2 60 50 达标 2# 厂界东侧 54.2 45.3 54.4 47.2 70 55 3# 厂界南侧 52.4 43.6 52.1 43.2 60 50 4# 厂界西侧 51.1 42.0 51.4 42.3 70 50 根据监测数据分析，项目所在区域四周场界昼、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，表明项目所在区域声环境现状良好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 评价范围区内无自然保护区、重点文物保护单位、风景名胜区、集中式饮用水水源地栖等重要保护目标。通过现场实地调查，确定项目周围主要环境敏感保护目标见表18。 表18 环境保护目标一览表 环境要素 目标名称 功能及规模 方位/距离 环境保护级别 大气环境 韦家楼村 村庄，1450人 W/650m 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准 归德堡村 村庄，650人 SW/1000m 花园沟新村 村庄，380人 SW/1600m 花园沟村 村庄，150人 N /1980m 地表水环境 榆溪河 地表水Ⅲ类水体 W/2100m 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 榆溪河支流 地表水Ⅲ类水体 S/350m 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 生态环境 土壤及植被 保障农业生产和人体健康 厂区及周边 《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)中旱作 田标准

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | ⑴ 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； ⑵ 地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准； ⑶ 地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准； ⑷ 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2 类、4a类标准； ⑸ 生态环境执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中二级标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 施工期施工扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中浓度限值；工业炉窑废气排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2、表4中二级标准；锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》表2中燃油、燃气锅炉排放限值规定；其他大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》表2中的二级标准。 项目所产生的污废水经处理设施处理后，全部实现综合利用，禁止外排，实现污废水零排放。 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准；临路侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类区标准。 固体废物排放执行《一般固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013年修订中有关规定，生活垃圾排放执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》有关要求，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单中的有关规定。 ⑸ 其他要素评价执行国家有关规定的标准。 |
| 总量控制标准 | 项目废水处理后全部回用，因此不申请COD和NH3-N总量控制指标。 项目烘干筒燃烧废气、导热油炉烟气和沥青烟气主要污染物均为NOx、SO2和苯并[a]芘，根据国家及陕西省环保规划主要污染物排放总量控制的相关要求，确定项目污染物排放总量控制指标建议值如下： SO2：0.48t/a，NOx：0.92t/a，苯并[a]芘：1.54×10-6t/a。 |

# 建设项目工程分析

1、工艺流程简述 1.1施工期工艺流程简述 根据项目踏勘，项目已基本建设完成沥青储罐区、沥青混凝土生产线、水泥稳定碎石生产线、生产办公区等，尚需建设的工程内容包括：原料棚、危废贮存间、站区硬化等。项目工程量较少，在原料棚、危废贮存间建设、设备安装调试及车间装修等工序将会产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水等污染物。施工流程及各阶段主要污染物产生见图3所示。 图3 施工期工艺流程及产污环节示意图 1.2运营期工艺流程简述 ⑴沥青混凝土生产工艺概述： 沥青混凝土主要由沥青、骨料（碎石）和矿粉混合拌制而成。其流程可分为沥青预处理、骨料预处理和物料拌合三部分。 ①沥青预处理流程 沥青原料从储罐通过管道送往高温加热罐，利用轻柴油导热油炉间接将其加热熔化，保持熔融状态（140~160℃），导热油炉燃烧烟气经15m高排气筒排放。 ②骨料预处理流程 满足产品规格需要的骨料（碎石）从骨料（碎石）堆场由装载机装入受料斗，然后通过计量皮带机送入烘干筒，滚筒通过传动装置轴向转动，利用轻柴油燃烧器直接烘干骨料（碎石），烘干后骨料（碎石）经滚筒出口斜槽进入提升机，利用提升机送至振动筛进行筛选，符合粒度要求的骨料经计量后进入搅拌锅；少数粒度不合规格的骨料被分离后由专门出口排出，由骨料（碎石）供应商回收利用。 烘干废气和筛分废气经旋风+布袋除尘器两级除尘后，由引风机经15m高排气筒排放，收集后的粉尘由螺旋输送设备返回生产线。 ③物料拌合 加热罐里的沥青通过沥青泵进入搅拌锅，筒仓的矿粉通过计量装置送入搅拌锅，沥青、骨料和矿粉在搅拌锅经拌和得到沥青混凝土成品。 搅拌锅废气经引风机收集至活性炭吸附装置，去除沥青烟和苯并芘等污染物后，经15m高排气筒排放。 项目沥青混凝土工艺流程及产污环节如下图4所示： 图4 沥青混凝土工艺流程及产污环节图 ⑵水泥稳定碎石生产工艺概述： 碎石、沙子进入受料斗后，料斗下面设有流量称，通过控制各原料的配比后利用输送带将其送入拌合机，同时水和水泥通过管道也进入拌合机，在拌合机内对上述原料进行充分搅拌后制成成品。具体工艺流程及产污环节见图5。 图5 水泥稳定碎石工艺流程及产污环节图 (3)实验室情况介绍 为保证原料及产品质量，厂区内设置了实验室对原料及产品进行质量检测，主要包括 原料细度、稠度监测，产品强度检测等，检测合格的原料及产品方可进入下一道工序使用。 主要污染源分析 一、施工期主要污染源分析 1、废气 地表清理、建筑材料和土方堆放扬尘、汽车运输扬尘。 2、废水 项目施工期间不设食宿，废水主要为施工人员生活污水和少量施工废水。施工人员按每天滞留工地人数20人计，用水定额为30人/L·d，产污系数0.8，生活污水主要污染物是COD、BOD、SS、NH3-N等，产生量为0.48 m3/d，水量较少。 3、噪声 本项目主要噪声为机械噪声和汽车运输噪声。 4、固废 产生的固废主要为施工过程中产生的少量建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。施工人员生活垃圾按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为10kg/d。 二、运营期污染物源强分析 ⑴有组织排放废气 项目运营期有组织排放废气包括烘干废气、导热油炉烟气、沥青烟气等。 ①烘干废气 烘干废气主要污染物是骨料（碎石）烘干产生的粉尘和轻柴油燃烧产生的SO2、NOx和烟尘。 骨料（碎石）在干燥筒内烘干加热，干燥筒在不停的转动过程中使骨料间接受热均匀，会产生粉尘。根据《逸散性工业粉尘控制技术》，干燥筒粉尘产生量为0.25kg/t原料，项目骨料（碎石）烘干量22216.23t/a，则烘干粉尘产生量为5.55t/a。 骨料（碎石）在烘干筒内烘干加热，以轻柴油为燃料，烘干工序轻柴油用量约100t/a，轻柴油含硫量按0.1%计。0#轻柴油为清洁能源，按照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（2010修订）》中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃油工业锅炉”，轻柴油燃烧的SO2产生量为1.9kg/t，NOx产生量3.67kg/t，烟尘产生量0.26kg/t，因此项目骨料（碎石）烘干过程SO2产生量190kg/a，NOx产生量367kg/a，烟尘产生量26kg/a。 烘干废气采用旋风+布袋除尘器两级除尘后经引风机由15m高烟囱排放，引风机风量3000m3/h，除尘器除尘效率以99.5%计，年运行时数1000h，则烘干废气排放量300×104m3/a，烟(粉)尘排放量0.03t/a，排放浓度9.3mg/m3，SO2排放量0.19t/a，排放浓度9.3mg/m3，NOx排放量0.37t/a，排放123.3mg/m3，烘干废气产排污统计见表19。 表19 烘干废气产排污统计 污染物名称 产生情况 排放情况 排放标准 mg/m3 处理措施 产生量 t/a 产生浓度 mg/m3 排放量 t/a 排放浓度 mg/m3 烟(粉)尘 5.58 1860 0.03 9.3 120 旋风+布袋除尘器+15m高排气筒排放 SO2 0.19 63.3 0.19 63.3 550 NOX 0.37 123.3 0.37 123.3 240 由表19可知，烘干废气排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准 ②导热油炉烟气 本项目采用导热油炉直接加热保温沥青，导热油炉以轻柴油为能源，燃烧烟气经15m高排气筒排放。导热油炉的轻柴油用量约150t/a，轻柴油含硫量按0.1%计。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（2010修订）》中“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃油工业锅炉”，轻柴油燃烧的烟气量为17804.03Nm3/t，SO2产生量为1.9kg/t，NOx产生量3.67kg/t，烟尘产生量0.26kg/t，项目导热油炉烟气量267.06×104m3/a，SO2产生量285kg/a，产生浓度106.7mg/m3，NOx产生量551kg/a，产生浓度206.1mg/m3，烟尘产生量39kg/a，产生浓度14.6mg/m3，导热油炉年运行时数1000h，废气经15m高排气筒排放，废气污染物排放量及排放浓度与产生相同。项目导热油炉废气产排污统计见表20。 表20 导热油炉烟气产排污统计 污染物名称 产生情况 排放情况 排放标准 mg/m3 处理措施 产生量 t/a 产生浓度 mg/m3 排放量 t/a 排放浓度 mg/m3 烟(粉)尘 0.04 14.6 0.04 14.6 30 15m高排气筒排放 SO2 0.29 106.7 0.29 106.7 200 NOX 0.55 206.1 0.55 206.1 250 由表20可知，导热油炉烟气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建燃油锅炉标准限值。 ③沥青烟气 本项目沥青消耗量为1170.39t/a，分别储存在4个沥青储罐中。外购沥青为已加热到80℃的液体，用泵打入储罐中，生产过程中沥青先通过导热油炉加热至170℃，沥青加热后通过密闭管道运送至沥青混凝土拌合锅与矿粉、预热后的碎石进行搅拌混合成为成品。 项目沥青储罐呼吸及成品出料过程排放出少量沥青烟气，沥青烟是指石油沥青及沥青制品生产中排放的液态烃类有机颗粒物质和少量在常温下气态烃类物质，它是含多种化学物质的混合烟气，以烃类混合物为主要成分，其中含多环芳烃物质尤多，以苯并[a]芘为代表的多环芳烃类物质是强致癌物。大气中多环芳烃类物质的存在，是引起呼吸道癌症上升的一个重要原因。纯苯并[a]芘为黄色针状晶体，熔点179℃，沸点310℃左右，能溶于苯，稍溶于醇，不溶于水，石油沥青中的强致癌物，可引起皮肤癌症，在沥青烟气中，其通常附在直径在8μm以下的颗粒上。 根据《石油沥青稳定性及其影响因素》中的实验结果，石油沥青加热到160℃时，75min情况下，沥青烟的挥发量为0.15%，加热到180℃时，75min情况下，沥青烟的挥发量为0.20%。本项目石油沥青消耗量1170.39t/a，工艺加热温度170℃，沥青在工艺流程停留时间1.0h，沥青烟挥发量取0.175%，可计算加热过程沥青烟产生量为2.05t/a(2.05kg/h)。 根据《工业生产中有害物物质手册》(化学工业出版社)中提供的数据，沥青烟中苯并[a]芘含量约0.01～0.02‰，本次评价取平均值0.015‰，则项目沥青烟中苯并[a]芘产生量约为3.08×10-5t/a(3.08×10-5kg/h)。 目前对沥青烟的治理方法通常有燃烧法、电捕法、吸附法和吸收法，具体分析如下： 燃烧法：沥青烟中含有可燃烧物质，在一定温度下，与空气接触可完全燃烧，在此低浓度沥青下处理能耗太高，运行费用高且不经济； 电捕法：干式电捕对气相组分捕集效率几乎为零，而湿式电捕器虽然可捕集气态沥青，但增加了污水处理带来的二次污染； 吸收法：一般采用有机溶剂，汽油柴油来吸收，该法设备简单，维护方便，系统阻力小，能耗低、但易燃、净化效率不高、也不易采用； 吸附法：采用多孔具有较大比表面的活性物质作吸附剂，对沥青烟进行物理吸附，再进行再生的工艺流程。该方法工艺简单，净化效率高，投资少，运行费用低。 本项目沥青加热罐烟气和搅拌锅烟气通过负压收集至吸附装置处理后由15m高排气筒排放，引风机风量10773m3/h，吸附装置以活性炭为吸附剂，沥青烟和苯并[a]芘净化效率95%，则沥青烟排放速率0.10t/a(0.103kg/h)，排放浓度9.56mg/m3，苯并[a]芘排放浓度1.54×10-6t/a(1.54×10-6kg/h)，排放浓度1.42×10-4mg/m3。项目苯并[a]芘平衡见下图8，沥青烟和苯并[a]芘产排污统计见下表21。 图6 苯并[a]芘物料平衡图 单位：t/a 表21 沥青烟气产排污统计 污染物名称 产生 排放 排放标准 处理措施 产生量 t/a 产生浓度 mg/m3 排放量 t/a 排放浓度 mg/m3 排放浓度 mg/m3 排放速率 kg/h 沥青烟 2.05 190.29 0.10 9.56 75 0.18 活性炭吸附+15m排气筒排放 苯并[a]芘 3.08×10-5 2.86×10-3 1.54×10-6 1.42×10-4 3.0×10-4 5.0×10-5 根据表21可知，项目沥青烟气排放满足《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）二级标准要求。 ⑵无组织排放废气 ① 原料储存、运输、卸料粉尘 根据《逸散性工业粉尘控制技术》，在原料储存、运输、卸料等工序中粉尘的产生系数为0.1565kg/t原料，属于无组织排放。本项目年消耗骨料（碎石）和机制砂58360.23t，周转天数为30天，现场存量17508.069t，粉尘产生量为2.74t/a，本项目原料储存、装卸全部在密闭料棚中，且原料棚内设置喷淋装置每天定时洒水；项目的碎石、机制砂的运输是以搅拌站配套的全封闭式皮带输送方式完成，粉尘去除率以90%计，项目无组织排放粉尘量0.27t/a。 ② 筒仓放空口产生的粉尘 本项目水泥、矿粉为筒仓储存，因此，放空口在抽料时只有极少量粉尘产生。据同类企业的类比调查，每次粉尘的产生量约为0.1~0.5kg。本项目水泥消耗总量1084t，矿粉消耗总量为1168t，按40t/车计，水泥全年运输28辆·次，矿粉全年运输30辆·次，放空口产生粉尘按0.5kg/辆.次计，合计发生量0.029t/a。该粉尘可通过在筒库放空口处安装自动衔接输料口，同时出料车辆接料口也相应配套自动衔接口，待每次放料结束后先关闭筒库放料口阀门，然后出料车辆才能行驶，如此不仅加强了输接料口的密封性，同时也减少了原料的损耗，从而降低了粉尘的产生量。 ③沥青储罐呼吸废气 本项目设有4个30t沥青储罐，每个储罐最大储存沥青能力约为30t，沥青储罐内的沥青温度控制在120℃左右，每个罐顶设有通气阀和外界保持压力平衡，由此通气阀以无组织排放形式排放少量沥青烟。固定顶罐的主要是呼吸排放（小呼吸）和工作排放（大呼吸）等两种排放方式，均为无组织排放。 A、 大呼吸损耗（罐区） 在储罐进料时，随着原料液面的升高，气体空间体积变小，混合气受到压缩，压力不断升高。当罐内混合气压升高到呼气阀的控制压力时，压力阀盘开启，呼出混合气。根据原料储量、性质，采用大呼吸损耗经验计算公式，可估算各原料的装罐损耗。“大呼吸”损耗的估算公式如下： （1） 式中：LW—固定顶罐的工作损失（kg/m3投入量）； KN—周转因子，取决于储罐的年周转系数N，当N≤36时，KN=1；当N＞220时，按KN=0.26计算；当36＜N＜220，KN＝11.467×N-0.7026。KN取1。 KC—产品因子；（石油原油Kc取0.65，其他取1） M—蒸气的摩尔质量，g/mol（沥青重均分子量约为1500 g/mol）； P—在大量液体状态下，真实的蒸汽压力。 根据调查，本项目沥青储罐全部采用固定拱顶罐，均为常温常压储存，由公式（1）计算的LW得0.63kg/m3，本项目沥青的年消耗量为1170.39t/a。则计算处项目小呼吸损耗量为0.61t/a。 B、小呼吸损耗（罐区） 储罐静止时，由于气体空间温度和废气浓度的昼夜变化引起的损耗称为储罐的静止储存损耗，又称储罐的“小呼吸损耗”。 拱顶罐的静储蒸发损耗量（小呼吸）估算公式： LB=0.191×M×(P/(100910-P))0.68×D1.73×H 0.51×△T 0.45×FP×C×KC （2） 式中：LB —小呼吸损耗量（Kg/a）； D —罐的直径（m）； H—平均蒸气空间高度（m）； △T—一天之内的平均温度差（℃），取8℃； FP —涂层因子（无量纲），据油漆状况取值在1～1.5之间，具体见表22； C—用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0～9m之间的罐体，C=1-0.0123(D-9)2；罐径大于9m的C=1；其它因子参照大呼吸损耗估算公式。 本项目储罐外形直径3m，高8.25m，一般充装率为90%，罐体浅灰色。当地昼夜间的温度差约8℃。由此根据公式（2）计算出本项目小呼吸损耗量为2.43t/a。 表22 涂漆系数Fp 涂漆颜 涂漆系数Fp 涂漆颜色 涂漆系数Fp 状况良好 状况较差 状况良好 状况较差 白 有金属光泽铝粉 无金属光泽铝粉 1.00 1.20 1.39 1.15 1.29 1.46 浅灰 中灰 1.33 1.46 - - 根据上述公式估算得本项目沥青烟储罐大呼吸、小呼吸合计无组织废气排放量为3.04t/a。 ④道路运输扬尘 本工程外购原材料水泥、碎石和矿粉等均采用汽车运输。原料来源比较多，成品运输则直接由厂区运往各个施工地点。 汽车运输时由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规律，在大气干燥和地面风速低于4m/s条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成正比，与道路表面扬尘量成正比，其汽车扬尘量预测经验公式为： 式中：Q——汽车行驶扬尘量（kg/km，辆）； V——汽车速度（km/h）； W——汽车质量（t）； P——道路表面粉尘量（kg/m2），取0.60。 由上述计算公式计算，汽车行驶过程中扬尘量的预测结果见表23。 表23 汽车运输道路扬尘量预测结果 汽车平均速度 （km/h） 汽车平均质量 （t） 道路表面粉尘量（kg/m2） 汽车扬尘量预测值（kg/km·辆） 5 30 0.60 0.49 10 30 0.60 0.98 20 30 0.60 1.96 项目成品年运输量为64050万t/a，单车平均每次运输量为20t，则需运输3203车次；原料碎石、机制砂年运输量为58360.23t，单车每次运输量40t，则需运输1460车次；原料水泥约为1084t，单车每次运输量40t，则需运输28车次；原料矿粉为1168t，单车每次运输量40t，则需运输30车次；原料沥青为1170.39t，单车每次运输量40t，则需运输30车次；项目年运输量总计约4751车次，汽车扬尘量以0.49kg/km·辆计，在厂区内行驶距离以100m计，进出项目车辆平均车重按30t计，则汽车在厂区内行驶过程的扬尘量为0.23t/a。为了最大限度减少原材料及成品运输的不利影响，评价要求采取如下措施：进场道路进行硬化；及时对厂区内地面进行洒水降尘；砂子和石子运输车辆要严密遮盖；粉料采用密封罐车运输，以减少原材料的散落，采取以上措施后，可使粉尘降低80%左右，即汽车运输在厂区内外扬尘排放量约为0.046t/a。 ⑤ 筒仓呼吸粉尘 本项目水泥、矿粉为筒仓储藏，筒仓库顶呼吸会产生粉尘。本项目采用在每个筒仓上部自带振动式收尘器对仓顶粉尘进行控制，收尘效率可达99%，最后通过仓顶排放。项目设有2个水泥仓，2个矿粉仓。据类比及企业提供资料，项目生产线除尘系统汇总见下表24。 表24 单个仓体除尘系统汇总表 系统名称 风量(m3/h) 除尘器 产生情况 去除率（%） 排放情况 浓度 (mg/m3) 源强 (kg/h) 产生量（t/a） 浓度 (mg/m3) 排放速率 kg/h t/a 水泥仓 1500 振动式收尘器 1500 2.25 1.08 99% 15 0.023 0.011 项目筒仓呼吸粉尘每天约产排2小时，项目设置2个水泥仓，矿粉仓2个。项目水泥仓粉尘排放总量为0.044t/a。各筒仓排气筒粉尘排放浓度为15mg/m3，均可达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中颗粒物排放浓度不大于20mg/m3的要求，对周围大气环境影响较小。 异味 项目所用原料之一为石油沥青，它是石油气工厂热裂解石油气原料时得到的副产品，平时储存在密闭的储罐中，生产时使用导热油将其加热至120-160℃，然后用沥青泵送至搅拌站与砂石进行拌和，拌和好的成品温度约为150℃。根据沥青特性，当温度达到80℃左右时，便会挥发出异味，沥青在整个生产过程中虽然温度始终保持在150℃左右，但由于沥青从输送到拌和全部在密闭管道和设施中进行；因此，生产过程主要是在出料敞开口处才会散发出沥青烟恶臭污染物。 根据同类型沥青混凝土生产厂家的沥青臭气类比调查结果，在下风向距拌和区边界约80米处感觉不到臭味，根据恶臭强度分级标准，厂界臭气强度定位2级。 表25 恶臭污染物臭气强度分级标准 臭气强度 0级 1级 2级 3级 4级 5级 嗅觉感受 感觉不到臭味 勉强可感到臭味 易感到微弱臭味 感到明显臭味 感到较强臭味 感到强烈臭味 本项目工作区500米范围内没有居民，因此沥青臭气对周边敏感点影响很小。为保障工作人员的身体健康，建议建设方为工作人员提供一定的劳动保障，佩戴口罩等防护措施。 食堂油烟废气 项目设食堂一座，用餐按中、晚餐，用餐人数20人计，年工作100d，其食用油用量平均按0.05kg/人·天计，年消耗食用油0.1t/a。油的挥发量按总耗油量的2%计，本项目油烟产生量2kg/a。项目设1个基准灶头，总风量为4000m3/h，按日高峰2小时计，则油烟产生浓度为2.5mg/m3，项目设置油烟效率不低于60%的抽油烟机，则油烟的排放浓度为1mg/m3，油烟排放量0.8kg/a。 ⑶废水 项目运营期废水主要是职工生活污水。 厂区劳动定员20人，年工作100d，人均用水量按80L/(人·d)计，生活用水量160m3/a，废水产生量按用水量80%计，则项目运营期生活污水产生量128m3/a，厂区设卫生防渗旱厕，盥洗废水经过沉淀处理后回用于水泥稳定碎石搅拌补充水，废水不外排。 ⑷噪声 项目运营期产噪设备主要是烘干筒、振动筛、搅拌锅、风机等，设备噪声级约为75~105dB(A)，采取选用低噪声设备、基础减振、设置隔声罩等措施后，设备噪声约为70~90dB(A)，项目生产设备噪声统计见表26。 表26 项目主要设备噪声源一览表 单位：dB(A) 序号 声源 位置 噪声源 数量 治理前噪声级dB(A) 治理后噪声级dB(A) 治理措施 1 沥青混凝土拌合站 烘干筒 1台 85~95 70~80 选用低噪声设备，基础减震 2 振动筛 1台 80~90 70~80 3 搅拌锅 1台 75~85 70~80 选用低噪声设备，基础减震，设置在全封闭的搅拌楼内 4 1#引风机 1台 90~105 75~90 选用低噪声设备，基础减震，设置隔声罩 5 2#引风机 1台 85~95 70~80 6 水稳拌合站 搅拌器 1台 75~85 70~80 选用低噪声设备，基础减震，设置在全封闭的搅拌楼内 ⑸固废 ①废石料 骨料经干燥后进入振动筛，筛选出粒度不合格（过大）的废石料。废石料产生量与供应商供应的石料质量有关，根据类比调查，振动筛筛选出来的废石料产生量约占石料原料用量的0.1%，项目进入筛选石料量为22193t/a，则废石料产生量为20.74/a，收集后由石料供应商定期回收再利用。 ②除尘灰 骨料烘干粉尘采用“旋风+布袋除尘器”二级除尘器收集，进入除尘器粉尘量5.58t/a，除尘效率99.5%，则除尘灰量为5.55t/a，除尘灰落入除尘器底部灰斗，通过螺杆输送机送入搅拌锅，作为碎石原料回用。 ③收尘器收尘 筒仓自带振动式收尘器收集粉尘，进入振动式收尘器粉尘量为1.08t/a，收尘效率为99%，则收尘量为0.011t/a，收尘器收尘做为原料送入拌合锅回用。 ④废活性炭 项目采用活性炭吸附处置含苯并（a）比的沥青烟，产生的失效废活性炭约3t/a。由于活性炭吸附的苯并（a）芘为有毒、强致癌物质，对照《国家危险废物名录》（部令第39号）可知，处理沥青烟废气过程中产生的失效废活性碳属危险固体废物，编号为HW49 900-041-49。收集后暂存于厂区危险废物暂存间，最终交由有资质单位进行处置。 储罐底渣 轻柴油储罐底渣：轻柴油油罐经长期使用，在罐底积累的底渣需三年清除一次。根据《国家危险废物名录》，产生的底渣属于危险废物，编号为HW08（废矿物油），废物代码为900-214-08。 本项目轻柴油储罐底渣交由有危废处置资质单位进行清理、处理，不在厂区暂存。 沥青储罐底渣：：轻柴油油罐经长期使用，在罐底积累的底渣需三年清除一次。根据《国家危险废物名录》，产生的底渣属于危险废物，编号为HW11（精（蒸）馏残渣），废物代码为900-013-11。 本项目轻柴油储罐底渣交由有危废处置资质单位进行清理、处理，不在厂区暂存。 生活垃圾 项目生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，厂区劳动定员20人，年工作100d，则生活垃圾年产生量约1.0t/a。生活垃圾收集后交由韦家楼环卫所进行统一处理。 项目固废产生统计见下表27。 表27 固废产生统计 单位t/a 序号 固废名称 产生工序 性质 产生量 处理处置方式 1 废石料 碎石筛分 一般固废 20.74 交石料供应厂家回收 2 除尘灰 碎石烘干 一般固废 5.55 作为拌合原料回用 3 收尘器 筒仓呼吸 一般固废 1.069 作为拌合原料回用 4 废活性炭 沥青烟气处理 危险废物 3.0 交危废处理单位处置 5 生活垃圾 职工生活 生活垃圾 1.0 交由韦家楼环卫所进行统一处理

# 工程主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 治理措施 | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 烘干 废气 | 烟(粉)尘 | 1860mg/m3 5.58t/a | 旋风+布袋除尘器+ 15m高排气筒排放 | 9.3mg/m 0.03t/a |
|  |  | SO2 | 63.3mg/m3 0.19t/a |  | 63.3mg/m3 0.19t/a |
|  |  | NOX | 123.3mg/m3 0.37t/a |  | 123.3mg/m3 0.37t/a |
|  | 导热油炉烟气 | 烟尘 | 14.6mg/m3 0.04t/a | 15m高排气筒排放 | 14.6mg/m3 0.04t/a |
|  |  | SO2 | 106.7mg/m3 0.29t/a |  | 106.7mg/m3 0.29t/a |
|  |  | NOX | 206.1mg/m3 0.55t/a |  | 206.1mg/m3 0.55t/a |
|  | 沥青烟气 | 沥青烟 | 190.29mg/m3 2.05t/a | 活性炭吸附+15m排气筒排放 | 9.56mg/m3 0.10t/a |
|  |  | 苯并[a]芘 | 2.86×10-3 mg/m3 3.08×10-5t/a |  | 1.42×10-4mg/m3 1.54×10-6t/a |
|  | 沥青储罐 | 呼吸废气 | 3.04t/a | 加强监管，定期检查设备 | 3.04t/a |
|  | 筒仓呼吸粉尘 | 粉尘 | 1500mg/m3 1.08t/a | 筒仓自带振动式收尘器 | 15mg/m3 0.011t/a |
|  | 筒仓放空口产生的粉尘 | 粉尘 | 0.029t/a | 自动衔接输料口 | 0.029t/a |
|  | 原料储存、运输、卸料粉尘 | 粉尘 | 2.74t/a | 全封闭料棚，设置喷淋洒水装置6套 | 0.27t/a |
|  | 道路运输扬尘 | 粉尘 | 0.23t/a | 洒水抑尘 | 0.046t/a |
|  | 食堂油烟 | 粉尘 | 2.5mg/m3， 2kg/a | 安装抽油烟机，油烟去除率60% | 1mg/m3， 0.8kg/a |
| 水污 染物 | 生活区 | 生活污水 | 厂区设卫生防渗旱厕，盥洗废水沉淀处理后作为生产补充水回用 |
| 噪声 | 烘干筒、振动筛、风机等 | 噪声 | 75~105dB(A) | 低噪声设备、基础减振、设置隔声罩等 | 70-90dB(A) |
| 固废 | 生产区 | 废石料 | 20.74t/a | 交石料供应厂家回收 | 处置率100% |
|  |  | 除尘灰 | 5.55t/a | 作为拌合原料回用 |  |
|  |  | 收尘器收尘 | 1.069 | 作为拌合原料回用 |  |
|  |  | 废活性炭 | 3.0t/a | 交危废处理单位处置 |  |
|  | 生活区 | 生活垃圾 | 1.0t/a | 交由韦家楼环卫所进行统一处理 |  |
| 其他 | / |
| 生态及绿化 | 建设项目对生态环境的影响突出表现在施工期，基础的开挖将改变用地范围内的原有的地形地貌，破坏现有植被，使地表出现局部裸露，在施工期短期内加重了水土流失，但影响随着施工期的完成而结束，所以施工期对生态环境的影响较小。运营期通过厂区植树种草，提高厂区绿化率，对生态环境有一定的积极作用。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 项目在施工期间，各项施工活动将会对周围的环境造成一定的影响。主要包括废气、废水、噪声、固体废物等对周围环境的影响。 1、大气环境影响分析及污染防治措施 项目已基本建设完成沥青储罐区、沥青混凝土生产线、水泥稳定碎石生产线、生产办公区等，尚需建设的工程内容包括：原料棚、危废贮存间、站区硬化等，主要大气污染物是扬尘。 ⑴ 施工土方扬尘控制措施： ①水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料应入库贮存装卸，搬运时轻拿轻放，避免包装破裂产生扬尘。 ②运输车辆不得超载，被运物料不得含水太多，造成沿途泥浆滴漏，从而影响道路整洁，建筑固废必须及时清运并按照指定的运输线路行驶，送往建筑垃圾填埋场； ③施工过程中产生的弃料及其他建筑垃圾，应及时清运；完善排水设施，防止进出车辆泥土粘带； ④除尘设施及其它材料的运输，控制车辆行驶速度； ⑤施工期间对燃柴油的大型运输车辆和机械设备安装尾气净化器，严格管理运输车辆，要求车辆禁止超载，燃料采用合格产品，同时对车辆尾气进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法和汽车排放监测制度。 2、水环境影响分析及污染防治措施 施工过程中产生的废水主要为施工人员排放的生活污水和施工作业过程产生的施工废水。 本项目施工人员排放的生活污水中主要污染物为COD和NH3-N。施工人数按高峰期20人计，施工期间生活用水用水量按40L/（人·日）计，用水量为0.8m3/d，污水产生量为0.48m3/d。项目设有旱厕，定期清掏用作农肥还田，污废水经过沉淀处理后，回用于周围绿化、场地及道路洒水；施工废水主要产生于混凝土养护及墙面的冲洗、构件与建筑材料的保湿等施工工序，废水主要污染物为泥沙、悬浮物等，经沉淀处理后循环使用，不外排。 项目在施工期产生的废水对周围环境产生的影响较小。 3、声环境影响分析及污染防治措施 项目已基本建设完成沥青储罐区、沥青混凝土生产线、水泥稳定碎石生产线、生产办公区等，尚需建设的工程内容包括：原料棚、危废贮存间、站区硬化等会产生一定的噪声。 评价建议采取以下措施： ⑴ 合理安排施工时间，尽量缩短施工期，尽量选择低噪声的施工机械或工艺。从根本上降低噪声源强。同时加强施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生。 ⑵ 合理布置施工机械，尽可能将高噪声设备设置在远离住户的场地中部，并安放在临时建筑房内作业。 通过上述措施，施工噪声的影响可以得到较大减小。 4、固体废物环境影响分析及污染防治措施 本项目施工期场地平整，场地平整弃土用于周边土地平整。本项目施工期固体废物主要为建筑垃圾及施工人员的生活垃圾等。根据有关资料，建筑及装修垃圾产生系数为20~40kg/m2，本项目总建筑面积7200m2，建筑垃圾产生量共为216t；项目施工期施工人员主要为当地民工，不集中安排食宿，产生的生活垃圾较少，主要为烟头、香烟盒、果皮纸屑等，以0.5kg/d的人均生活垃圾产生量计算，施工人员生活垃圾量为10kg/d，施工周期以180d计，则生活垃圾共1.8t。 施工期建筑垃圾收集后堆放于指定地点，堆放地点进行防渗处理，施工结束后统一清运；生活垃圾分类收集，最终送垃圾填埋场处置。 5、生态环境影响分析 本工程建设对周围生态产生一定的影响。由于在施工过程中对植被的破坏、基础挖填、土方堆存等环节，将造成一定的水土流失和生物量减小。 本项目施工期间土方堆存用土工布覆盖，施工期同步进行场地的硬化和绿化，有效控制水土流失。 经采取以上措施后，工程施工期间污染物排放较少，施工期间未发生扬尘污染、噪声扰民等情况，无居民投诉事件，因此项目施工期对环境影响程度较低。 运营期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 ⑴有组织排放废气 烘干废气、导热油炉烟气、拌合锅沥青烟气 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008），本次环评采用Screen3System估算模式对项目建设完成后有组织排放的主要污染物进行评价。估算模式所需的有组织污染源参数见表28。 表28 有组织污染源参数表 序号 污染物 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 排放高度（m） 排放温度（℃） 排气口内径（m） 出口风速（m/s） 排放标准（mg/m3） 烘干废气的排气筒 1 烟尘 9.3 0.03 15 25 1 8.6 120 2 SO2 63.3 0.19 15 25 1 8.6 550 3 NOX 123.3 0.37 15 25 1 8.6 240 导热油炉烟气排气筒 1 烟尘 14.6 0.04 15 25 0.15 25 30 2 SO2 106.7 0.29 15 25 0.15 25 200 3 NOX 206.1 0.55 15 25 0.15 25 250 拌合锅沥青烟气排气筒 1 沥青烟 9.56 0.10 15 25 1 16 75 2 苯并[a]芘 1.54×10-4 1.54×10-6 15 25 1 16 3×10-4 由表28可知，本项目有组织排放污染物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准、《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB16297-1996)二级标准及《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃油锅炉标准。预测结果见表29。 表29 估算模式计算结果 污染源 PM10 SO2 NOx 苯并[a]芘 最大落地浓度距离 （m） 落地浓度mg/m3 占标率 % 落地浓度mg/m3 占标率 % 落地浓度mg/m3 占标率 % 落地浓度mg/m3 占标率 % 烘干废气 0.82 0.18 5.43 1.09 10.55 5.28 —— —— 301 导热油炉烟气 0.95 0.21 7.03 1.40 13.28 6.64 —— —— 328 沥青烟气 —— —— —— —— —— —— 2.54E-8 0.0 1166 根据上表可知，烘干废气污染物最大落地浓度点位于下风向301m，PM10、SO2和NOX的最大落地浓度分别为0.82µg/m3、5.43µg/m3、10.55µg/m3，PM10、SO2和NOX的最大落地浓度占标率分别为0.18%、1.09%、5.28%；导热油炉烟气最大落地浓度点位于下风向328m，PM10、SO2和NOX的最大落地浓度分别为0.95µg/m3、7.03µg/m3、13.28µg/m3，PM10、SO2和NOX的最大落地浓度占标率分别为0.21%、1.40%、6.64%；沥青烟气最大落地浓度点位于下风向1166m，苯并[a]芘的最大落地浓度为2.54E-8mg/m3，苯并[a]芘的最大落地浓度占标率0.0%，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此项目对周边环境空气影响较小。 ⑵无组织排放废气 ① 原料储存、运输、卸料粉尘 本项目原料储存、装卸全部在密闭料棚中，且原料棚内设置喷淋装置每天定时洒水；项目的碎石、机制砂的运输是以搅拌站配套的全封闭式皮带输送方式完成。通过采取以上措施粉尘可减少90%，项目原料储存、运输、卸料过程中无组织排放粉尘量0.27t/a。对周围环境空气影响较小。 ② 筒仓放空口产生的粉尘 本项目水泥、矿粉为筒仓储存，项目筒仓放空口产生的无组织粉尘排放量为0.029t/a。该粉尘可通过在筒库放空口处安装自动衔接输料口，同时出料车辆接料口也相应配套自动衔接口，待每次放料结束后先关闭筒库放料口阀门，然后出料车辆才能行驶，如此不仅加强了输接料口的密封性，同时也减少了原料的损耗，从而降低了粉尘的产生量。 ③ 沥青储罐呼吸废气 针对本项目沥青储罐区以无组织排放形式排放少量沥青储罐呼吸废气，需要通过设置防护距离来解决，由前述工程分析可知本项目沥青储罐的大呼吸、小呼吸合计无组织排放量为3.04t/a。 大气环境防护距离 针对该部分气体的无组织排放的沥青烟，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008），应在无组织排放源周边设立大气环境防护距离。本评价采用环境保护部评估中心实验室发布的软件对大气环境防护距离进行计算，参数见表30。 表30 沥青储罐呼吸废气大气环境防护距离计算参数 工艺过程 面源长度（m） 面源宽度（m） 排放速率（t/a） 防护距离(m) 沥青储罐 20 20 3.04 无超标点 经计算可得，本项目废气无需设置大气环境防护距离。 卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中的规定，对无组织排放的有毒有害气体可通过设置卫生防护距离来解决，各类工业企业卫生防护距离可按下式计算： 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； QC—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 计算结果见表31。 表31 卫生防护距离计算参数 污染物 面源长度（m） 面源宽度（m） 无组织排放量(t/a) 计算结果 (m) 卫生防护距离(m) 呼吸废气 20 20 3.04 34.82 50 由上表可知，本项目沥青储罐无组织沥青烟的卫生防护距离计算结果为34.82m，本项目设卫生防护距离50m。 ④ 道路运输扬尘 运输过程产生的扬尘主要来自两方面，汽车上所载物料扬起的尘和汽车运动形成的涡流卷起的尘。为降低扬尘产生量，改善区域环境，评价要求：各种专用运输车辆在驶离生产厂区或施工现场前应进行冲洗，确保车容整洁、车体外观无粘结物，车轮未带泥沙，覆盖严密无抛洒；水泥应由罐车运输，砂石运输车辆，必须封盖严密，不得撒漏；各种专用运输车辆在行使途经坡度较大或不平整道路时应谨慎驾驶，杜绝因剧烈震动引起抛洒。 ⑤ 筒仓呼吸粉尘 本项目水泥、矿粉为筒仓储藏，筒仓库顶呼吸会产生粉尘。本项目采用在每个筒仓上部自带振动式收尘器对仓顶粉尘进行控制，收尘效率可达99%，最后通过仓顶排放。项目筒仓呼吸粉尘每天约产排2小时，项目设置2个水泥筒仓、2个矿粉筒仓，项目水泥仓粉尘排放总量为0.044t/a；各筒仓排气筒粉尘排放浓度为15mg/m3，均可达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表颗粒物排放浓度不大于20mg/m3的要求，对周围大气环境影响较小。 本次环评采用估算模式对筒仓呼吸粉尘无组织粉尘排放的环境影响进行预测，本次预测污染源参数的选取见表32。 表32 无组织粉尘排放源强表 污染源 排放速率 （kg/h） 有效源高 （m） 面积 （m2） 筒仓呼吸粉尘 0.023 20 104×180 利用估算模式的计算结果见表33。 表33 估算模式预测结果表 污染源 粉尘 最大落地浓度距离 （m） 落地浓度mg/m3 占标率 % 筒仓呼吸粉尘 0.001186 0.13 275 根据预测结果可见，粉尘的下风向最大落地浓度为0.001186mg/m3，占标率为0.13%，最大浓度出现在下风向275m处，其浓度能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准的要求。 异味 根据同类型沥青混凝土生产厂家的沥青臭气类比调查结果，在下风向距拌和区边界约80米处感觉不到臭味，根据恶臭强度分级标准，厂界臭气强度定位2级。 表34 恶臭污染物臭气强度分级标准 臭气强度 0级 1级 2级 3级 4级 5级 嗅觉感受 感觉不到臭味 勉强可感到臭味 易感到微弱臭味 感到明显臭味 感到较强臭味 感到强烈臭味 本项目工作区500米范围内没有居民，因此沥青臭气对周边敏感点影响很小。为保障工作人员的身体健康，建议建设方为工作人员提供一定的劳动保障，佩戴口罩等防护措施。 食堂油烟废气 本项目油烟产生量2kg/a。项目设1个基准灶头，总风量为4000m3/h，按日高峰2小时计，则油烟产生浓度为2.5mg/m3，项目设置油烟效率不低于60%的抽油烟机，则油烟的排放浓度为1mg/m3，油烟排放量0.8kg/a。满足满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483－2001）中油烟排放浓度低于2.0mg/m3的要求。 2、水环境影响分析 项目运营期废水主要是职工生活污水。 厂区劳动定员20人，年工作100d，人均用水量按80L/(人·d)计，生活用水量160m3/a，废水产生量按用水量80%计，则项目运营期生活污水产生量128m3/a，厂区设卫生防渗旱厕，盥洗废水经过沉淀处理后回用于水泥稳定碎石搅拌补充水，废水不外排，因此项目对水环境影响较小。 3、声环境影响分析 （1）预测模式 噪声预测按照《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）进行，预测设备噪声到厂界排放值，并判断是否达标。 根据机械设备噪声源强，采用距离衰减模式分析该项目对声环境的影响。本预测采用点声源衰减模式，仅考虑距离衰减值、场界墙壁、植物屏障等因素，其噪声预测公式为： LA(r)= LA(r0)-20lg（r/r0）-TL 式中：LA(r)——距离声源r处的A声级，dB（A）； LA(r0)——距离声源中心r0处的A声级，dB（A）； r、r0——距声源的距离，m； TL——墙壁隔声量，TL取15dB（A）。 由上式预测单个噪声源在评价点的贡献值，再将不同声源在该点的贡献值用对数法叠加，得出多个噪声源对该点噪声的贡献值，采用的模式如下： LP=10lg∑100.1Lpi 式中：LP——某点噪声总叠加值，dB（A）； LPi——第i个声源的噪声值，dB（A）； n——声源个数。 （2） 预测结果及评价 根据项目的机械设备声级、所在位置，利用噪声预测模式和方法，对厂界噪声进行预测计算，得到项目建成后各预测点的昼夜噪声级，噪声影响预测结果见表35。 表35 厂界噪声计算结果 单位：dB(A) 厂界 背景值 贡献值 预测值 标准值 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 54.4 45.6 48.9 55.48 50.57 70 55 达标 达标 南厂界 52.1 43.2 47.6 53.42 48.95 60 50 达标 达标 西厂界 51.4 42.3 47.5 52.88 48.65 60 50 达标 达标 北厂界 52.9 43.1 48.7 54.3 49.76 60 50 达标 达标 根据上表结果可知，项目东厂界噪声在昼间和夜间均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，南厂界噪声在昼间和夜间均符合2类标准，西厂界和北厂界噪声昼间达标，夜间超标，但项目夜间不生产，因此不会产生噪声扰民现象。 项目生产设备选用低噪声型号，采取低噪声设备、基础减振、设置隔声罩等工程措施，并合理安排设备和厂区平面布局，厂区外200m范围内无声环境敏感点，因此建设项目对声环境影响较小。 4、固体废物影响分析 项目运营期产生的固体废物包括废石料、除尘灰、收尘器收尘、废活性炭以及员工生活垃圾等。 ⑴废石料 石料经干燥后进入振动筛筛选，筛选出粒度不合格（过大）的废石料。废石料产生量20.74t/a，产生量较少，在料场临时堆放，由石料供应商定期回收利用。 ⑵除尘灰 骨料烘干过程产生的粉尘采用二级除尘器收集，除尘灰产生量5.55t/a，除尘灰落入除尘器底部灰斗，通过螺杆输送机送入搅拌锅，作为碎石原料回用。 ⑶收尘器收尘 筒仓呼吸粉尘产生的粉尘采用自带振动式收尘器收尘，收尘量1.069t/a，作为原料进入拌合锅。 ⑷废活性炭 采用活性炭吸附处置含苯并[a]比的沥青烟，失效废活性炭约3.0t/a。存放于厂区危险废物贮存间，交由有资质单位进行处置。 废活性炭属危险废物，建设单位应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等危废的管理规定。收集、贮存设施及场所设置危险废物的识别标志；按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向有关环境保护行政部门报告；委托接受过专业培训，并经考核合格的专业部门或人员负责收集、贮存、运输危险固体废物，具体执行如下： ①建设规范的危废暂存场所，固态危险废物应在临时贮存场内分别堆放，禁止将不相容的危险废物混装；按《环境保护图形标识－－固体废物贮存（处置）场》 GB15562.2设置警示标志。 ②地面必须进行防腐蚀和硬化处理，地面无裂隙，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ③设施底部必须高于地下水最高水位。 ④要求必要的防风、防雨、防晒措施。 ⑤要有隔离设施或其它防护栅栏。 ⑥危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 （5）储罐底渣 轻柴油储罐底渣和沥青储罐底渣，属于危险废物，定期交由有危废处置资质单位进行清理、处理，不在厂区暂存。 （6）生活垃圾 项目生活垃圾年产生量约1.0t/a。生活垃圾交收集后交由韦家楼环卫所进行统一处理。 综上所述，项目固体废物均得到妥善处理，处置率达到100%，所以项目运营期对周围环境影响较小。 5、环境风险分析 5.1风险物质识别 项目潜在危险源主要分布在原料罐区，项目环境风险物质清单见表36。 表36 企业环境风险物质清单 名称 物理状态 产生量/最大储量 储存方式 储存地点 运输方式 管理措施 废活性炭 固态 3.0t/a 桶装 危废暂存间 公路 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18599-2001） 沥青储罐底渣、轻柴油储罐底渣 固态 / 不暂存 不暂存 公路 沥青 液态 103.2 罐装 沥青罐区 公路 / 柴油 液态 120 罐装 轻柴油罐区 公路 《危险化学品安全管理条例》主席令第344号 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）、《危险货物品名表》（GB12268-2012）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）规定，本项目生产原辅材料可构成重大危险源的物质主要为轻柴油、沥青，项目厂区北侧设置2座30m3轻柴油储罐，最大储存量为103.2t；厂区北侧设置4座30t沥青加热储罐，最大储存量为120t。理化性质统计见表35。项目的重大危险源辨识见表39。 表37 轻柴油理化性质及毒性描述 标识 中文名：柴油 英文名：Diesel oil UN： CAS 号：68334-30-5 理化 性质 分子式： 外观与形状：少有粘性的棕色液体 相对密度(水=1)0.86； 溶解性：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、 脂肪 熔点：<-18℃ 沸点：283～338℃ 稳定性：稳定 危险 特性 危险标记：7（易燃液体） 燃烧性：易燃 闪点(℃)：-50℃ 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳 危险特性：极易燃烧；其蒸气与空气可形成爆炸性混合物；遇明火、高热极易燃烧爆炸；与氧化剂能发生强烈反应；其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处；灭火剂：泡沫、干粉、 二氧化碳；用水灭火无效 健康 危害 皮肤接触为主要吸收途径，可致急性肾脏损害；柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮；吸 入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎；能通过胎盘进入胎儿血中；柴油废气可引起眼、 鼻刺激症状，头晕及头痛 防护 措施 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具(半面 罩)； 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜； 身体防护：穿防静电工作服； 手防护：戴防苯耐油手套； 其它：工作现场严禁吸烟；避免长期反复接触 急救 措施 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤；就医； 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟；就医； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处；保持呼吸道通畅；如呼吸困难，给输氧； 食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠；就医 泄漏 应急 处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入；切断火源；建议应急 处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服；尽可能切断泄漏源；防止进入下水道、 排洪沟等限制性空间；小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收；或在保证安全的 情况下，就地焚烧；大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害；用 防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置 表38 沥青理化性质及危险有害因素表 标识 中文名：沥青 英文名：bitumen;Dsphalt 分子式 CAS号： RTECS号： 分子量 危险货物编号： IMDG规则页码： UN编号：1999 理化性质 形状：黑色液体，半固体或固体 主要用途：用于涂料、塑料、橡胶等工业以及铺筑路面等 溶解性：与水混溶，可混溶与醚、氯仿等多数有机溶剂。 相对密度（空气=1）： 相对密度（水=1）：1.15-1.25 饱和蒸气压（kPa）: 熔点（℃）： 沸点（℃）：<470℃ 燃烧热（KJ/mol）: 临界温度（℃）： 临界压力（MPa）: 最小易燃温度（℃）：485 闪点（℃）：204.4 最小点火能（MJ）:20 爆炸上限[%V/V]： 爆炸下限[%V/V]:30(g/m3) 最小爆炸压力（MPa）:0.61 燃烧爆炸危险性 爆炸危险：本品可燃，具有刺激性 自然温度(℃)： 燃烧分解产物：CO、CO2、成分未知的黑色烟雾 稳定性：稳定 危险特性：遇明火、高热可燃。燃烧时放放出有淸的刺澈性烟雾 禁忌物:强氧化剂 灭火方法:消防人员必须佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场院中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂剂:雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 健康危害 急性毒性：LD50 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收 健康危害：沥青及其烟气对皮肤粘粘膜具有刺激性,有光毒作用和致肿瘤作用。我国三种主要沥青的毒性:煤焦沥青>页岩沥青〉石油沥青,前二者有致癌性。沥青的主要皮肤损害有:光毒性皮炎，皮损限于面、颈部等暴露部分；黑变病，皮损常对称分布于暴露部位，呈片状，呈褐一深褐-褐黑色；取业性痤疮；疣状生物及事故引起的热烧伤。此外，尚有头昏、头胀，头痛、胸闷、乏力、恶心、食欲不振等全身症状和眼、鼻、咽部的刺激症状。 环境危害：对环境有危害，对大气可造成污染。 包装与储存 危险型类别： 包装标志： 包装类别： 储存储存注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食有化学品等装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其他物品。否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 急救措施 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医 食入：饮足量温水，催吐。洗胃，导泄。就医。 吸入：迅速同脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 防护措施 工程控制：提供良好的自然通风条件。 眼睛防护：呼吸系统防护中已做防护。 呼吸系统防护:可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具(全面罩)；可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩) 身体防护：穿防毒物渗透工作服 手防护：戴橡胶于套。 其它防护：工作完毕,淋浴更衣。 泄漏处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源，建议应急处理人员自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。若是液体，防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。 大量泄漏：构筑围堰或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。若是間体,用洁浄的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。 表39 项目的重大危险源辨识一览表 危险物质名称 风险单元/工序 临界量Q（t） 最大实际储量q（t） q/Q 轻质柴油 轻柴油储罐 5000 103.2 0.2064 沥青 沥青储罐 500 120 0.24 根据表39可知，项目站内q/Q值为0.4464，小于1，项目不构成重大危险源。 5.2最大可信事故分析 项目环境风险事故主要是沥青、轻柴油储罐泄漏事故和遇明火引起的火灾、爆炸事故，其中以沥青泄漏为最大环境风险因素，轻柴油属于易燃液体，输送阀门管线和罐体发生破裂造成泄漏，遇明火易引发火灾和爆炸事故。火灾时火通过放出辐射热影响周围环境，如果辐射足够大时，可以引起其它可燃物燃烧。故从环境和安全方面考虑，建设单位必须采取针对性的防范措施，尽量减少事故的发生。 5.3最大事故影响分析 （1）沥青、轻柴油泄漏事故 项目生产过程中涉及的危险品有沥青、轻柴油，其中以沥青泄漏为大环境风险因素。当沥青罐区、轻柴油罐区管理不当、仓库漏雨等原因造成沥青、轻柴油泄漏突发环境事件。沥青、柴油储罐一旦发生泄漏，不仅造成场地内人员伤亡和设备设施的毁坏，而且会严重威胁周围的环境。以上危险品泄漏进入环境，对河流、土壤、生物造成污染。这种污染一般是范围较广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需相当长的时间。对地表水的影响也是不能轻视的，地表水一旦遭到油品的污染，水生生物会遭受破坏，人畜根本无法饮用；同时也有可能污染土壤和地下水，污染的土壤不仅会造成植物的死亡，而且土壤层吸附的油品还会随着下渗补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。 （2）火灾爆炸事故 由于柴油具有易燃易爆的危险特性，沥青具有高热可燃性，决定了本站的生产区、轻柴油罐区都是火灾爆炸事故的危险源，如果在其生产场所有火源存在，就可能造成火灾爆炸事故的发生，因此在生产管理中应重视火源的诱发因素。此外，电路老化、粉尘浓度达到限值等也会引起火灾、爆炸等安全事故。火灾爆炸事故一旦发生，产生的二氧化碳、一氧化碳、沥青烟等污染物会对大气环境造成较大影响，火灾爆炸事故还有可能破坏地面防渗层，导致沥青、柴油、污废水泄漏事故等事故的发生，从而造成二次污染。 5.3风险防范措施 ⑴火灾风险防范措施 ①本项目生产过程中严格控制轻柴油储存量，在不影响生产的情况下，尽量减少储存量； ②储罐区做严格的防火措施，布置消火栓，构筑防火堤，并配备灭火器、消防砂等应急救援物资； ③应在醒目的位置设立“ 严禁烟火”、“禁火区” 等警戒标语和标牌； ④加强火灾安全宣讲，提高生产人员火灾防范意识。 ⑵物料泄漏防范措施 ①应在轻柴油储罐区设置防腐围堰，围堰高度不应低于30cm，围堰有效容积不低于30m3，防止泄露轻柴油向厂区其它区域扩散。 ②轻柴油、沥青储罐区地面进行防腐和硬化处理，地面无裂隙。 ③储罐的结构材料应与储存的物料和储存条件（温度、压力等）相适应。储罐应定期对储罐外部检查，及时发现破损和漏处，对储罐性能下降应有对策。设置储罐高液位报警器及其它自动安全措施。对储罐焊缝、垫片、铆钉或螺栓的泄漏采取必要措施。定期对罐体、焊缝进行探伤，及时发现和消除安全隐患。 ④加强工艺管线维护，定期检查，杜绝跑冒滴漏现象发生。 ⑶其他事故环境风险防范措施 ①完善管理体制，将风险管理纳入日常管理之中； ②提高职工风险意识，加强职工安全教育； ③制定完善可行的事故应预案，并定期对预案进行演练。 5.4应急预案 为应对可能发生的事故，企业必须制定相应预案，定期演练，并与地方联动，实行有效的管理，控制事故的发展。根据本项目的实际情况，企业应编制《突发环境事件应急预案》，项目运行前环境风险应急预案及防范措施必须经专家论证认可，并在生产过程中进一步完善应急预案内容。 应急预案具体内容详见下表40。 表40 应急预案主要内容 序号 项目 内容及要求 1 总则 包括编制目的、依据、适用范围、事件分级、工作原则、应急预案关系说明等 2 组织机构和职责 明确应急组织机构的构成以及应急组织体系中各部门的应急工作职责等 3 预防与报警 包括危险源监控、预防与应急准备、监测与预警 4 应急响应 包括响应流程、分级响应、启动条件、信息报告与处置、应急准备、应急监测、现场处置等 5 安全防护 包括应急人员以及受灾群众的安全防护， 6 次生灾害防范 制定次生灾害防范措施，现场监测方案，现场人员撤离方案，防止人员中毒或引发次生环境事件。 7 应急终止 (1)明确应急终止的条件； (2)明确应急终止的程序； (3)明确应急状态终止后，继续进行跟踪环境监测和评估方案 8 善后处置 (1)明确受灾人员的安置及损失赔偿方案； (2)配合有关部门对环境污染事件中的长期环境影响进行评估； (3)明确开展环境恢复与重建工作的内容和程序 9 应急保障 制定应急保障计划，包括应急资源、应急物资和设备保障、应急通讯、应急技术以及其他保障 10 预案管理 包括预案培训、预案演练、预案修订、预案备案 11 附则 预案的签署和解释、预案的实施。 17 附件 (1)环境风险评价文件； (2)危险废物登记文件或企业危险废物名录； (3)企业应急通讯录； (4)应急专家通讯录； (5)企业环境监测应急网络分布； (6)企业环境监测机构联系人通讯录； (7)外部(政府有关部门、救援单位、专家、环境保护目标等)联系单位通讯录； (8)单位所处位置图、区域位置及周围环境保护目标分布、位置关系图、本单位及周边区域人员撤离路线； (9)单位重大危险源(生产及储存装置等)分布位置图； (10)应急设施(备)布置图； (11)危险物质运输(输送)路线及环境保护目标位置图； (12)企业雨水、清净下水和污水收集、排放管网图； (13)企业所在区域地下水流向图、饮用水水源保护区规划图； (14)各种制度、程序等，如突发环境事件信息报告(格式) 表、应急预案启动(终止)令(格式)、应急预案变更记录表等； (15)国家和地方相关环境标准目录； (16)其他。 5.5环境风险结论 综上所述，项目主要风险物质是轻柴油，厂区最大贮存量103.2t，不构成重大风险源，主要事故风险类型为泄露及火灾事故。在落实本评价提出的风险防范措施前提下，制定环境风险应急预案，并定期演练，项目运营期的环境风险可控。 6、环保投资 项目环保投资估算见下表41，环保投资估算约93万元，占总投资的9.41%。环保设施年运行维修费用5.9万元，见表42。 表41 环保投资估算 类别 污染环节 污染防治措施 单位 数量 费用 (万元) 废气 烘干废气 旋风+布袋除尘器+15m高排气筒 套 1 7.5 导热油炉烟气 15m高排气筒 套 1 1.0 沥青烟气 活性炭吸附+15高排气筒 套 1 10 水泥筒仓、矿粉筒仓 每座筒仓顶均设振动式 套 4 计入主体工程 原料棚 全封闭原料棚(1000m2)，喷淋洒水装置6套 套 6 45 食堂油烟 抽油烟机+烟道 套 1 0.5 废水 生活污水 卫生防渗旱厕 座 1 2.0 沉淀池 座 1 2.0 噪声 设备噪声 低噪声设备、基础减振、设置隔声罩等 / / 5.0 固废 废活性炭 危废贮存间 座 1 10.0 风险 轻柴油罐区 防腐防渗地面和围堰，应急救援物资 套 2 6.0 生态 绿化带等 m2 400 4 合计（万元） 93 占总投资比例（%） 5.47 表42 环保设施运行维修费用 类别 污染环节 污染防治措施 费用 (万元) 废气 烘干废气 布袋除尘器运行电费、洒水费用 2 原料棚 喷淋洒水费用 1.5 废水 生活污水 旱厕清掏费用 0.2 固废 废活性炭 危废贮存间，交有危废处置资质单位处理 1.0 生活垃圾 生活垃圾处理费 1.0 风险 轻柴油罐区 防腐防渗地面和围堰，应急救援物资 0.20 合计（万元） 5.9 7、污染物排放清单管理 项目执行各项环保措施后，污染物排放管理清单见表43。

表43 污染物排放管理清单

| 类别 | 污染源 | 污染物名称 | 产生量 （t/a） | 排放量（t/a） | 治理措施 | 数量 | 排污口位置 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 烘干废气 | 烟(粉)尘 | 5.58 | 0.03 | 旋风+布袋除尘器+15m高排气筒 | 1套 | 沥青混凝土拌合站 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB16297-1996)二级标准 |
|  |  | SO2 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |
|  |  | NOX | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |
|  | 导热油炉烟气 | 烟尘 | 0.04 | 0.04 | 15m高排气筒 | 1套 | 沥青混凝土拌合站 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃油锅炉标准 |
|  |  | SO2 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |
|  |  | NOX | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |
|  | 沥青 烟气 | 沥青烟 | 2.05 | 0.10 | 活性炭吸附+15m高排气筒 | 1套 | 沥青混凝土拌合站 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  | 苯并[a]芘 | 3.08×10-5 | 1.54×10-6 |  |  |  |  |
|  | 沥青储罐呼吸废气 | 呼吸废气 | 3.04 | 3.04 | 加强监管，定期检查设备 | / | 沥青混凝土拌合站 |  |
|  | 原料储存运输、运输、卸料 | 粉尘 | 2.74 | 0.27 | 全封闭式储存+喷淋洒水装置6套 | 1套 | 原料棚 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013) |
|  | 筒仓呼吸粉尘 | 粉尘 | 1.08 | 0.011 | 筒仓自带振动式收尘器 | 4套 | 水泥筒仓、矿粉筒仓 |  |
|  | 筒仓放空口产生的粉尘 | 粉尘 | 0.029 | 0.029 | 自动衔接输料口 | / | / |  |
|  | 道路运输扬尘 | 粉尘 | 0.23 | 0.046 | 洒水抑尘 | / | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96） |
|  | 食堂油烟 | 烟气 | 0.002 | 0.0008 | 安装抽油烟机，油烟去除率60% | 1套 | 食堂 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483－2001） |
| 水 污 染 物 | 生活区 | 生活污水 | 128 | 0 | 卫生防渗旱厕 | 1座 | / | 不外排 |
|  |  |  |  |  | 盥洗废水沉淀池处理后回用 | 1座 |  |  |
|  | 生产区 | / | 0 | 0 | / | / | / |  |
| 噪 声 | 生产设备 | 厂界噪声 | / | / | 低噪声设备、基础减振、设置隔声罩等 | / | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类和4类标准 |
| 固废 | 生产区 | 废石料 | 20.74 | 0 | 由石料供应厂家运回利用 | / | / | 妥善处理，合理处置 |
|  |  | 除尘灰 | 5.55 | 0 | 作为生产原料 回用 | / | / |  |
|  |  | 收尘器收尘 | 1.069 | 0 | 作为生产原料 回用 | / | / |  |
|  |  | 废活性炭 | 3.0 | 0 | 危废贮存间贮存，交危废处理资质单位处置 | 1座 |  |  |
|  | 生活区 | 生活 垃圾 | 1.0 | 0 | 交环卫部门统一处理 | / | / | 不外排 |
| 环境 风险 | 储罐区 | 火灾、事故 | / | / | 防腐防渗、配备应急救援物资 | / | / | / |
| 生态 | / | / | 厂区绿化 | 绿化面积400m2 |

# 环境管理与监测

1、环境管理与监测制度 本项目日常生产中应把环境管理工作纳入企业管理体系中，制定健全环境管理制度，明确具体管理人员、职责，并逐级落实岗位责任制。运营中要突出废气、废水、噪声、固体废物和环境风险的管理，做到达标排放。加强生产设备的维护，降低厂界噪声对周围环境的影响；对旱厕定期清掏，加强环保管理，确保环保设施正常、稳定运行。固体废物收集后分类妥善处理，对具有火灾安全隐患、煤气中毒的生产场所，进行重点管理，加强安全生产培训，落实各项风险防范措施，制定应急预案，定期演练。 本项目运营期应对污染源进行定期监测，环境监测任务可委托当地环境监测站进行。环境监测应采用国家环保规定的标准、监测方法，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。 2、运营期监测计划 环境监测主要是对生产过程中产生的废气、噪声等进行有计划的监测，依据《排污单位自行监测技术指南》（HJ 819-2017）并结合项目生产特点和污染源排放情况制定监测计划表。为环境管理部门加强工艺设备管理，强化环境管理，制订防治污染对策提供科学依据。 项目可委托当地环境监测站或有资质的监测单位定期对项目污染源及厂界环境状况进行例行监测，保证环境保护工作的顺利进行。 本项目监测计划见表44。 表44 环境监测计划 监测对象 监测项目 监测点位置 监测 点数 监测 频率 控制指标 废气 颗粒物、NOX、SO2 烘干废气除尘器进、出口 2个 每半年 1次 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB16297-1996)二级标准 颗粒物、NOX、SO2 导热油炉排气筒 排口 1个 每半年 1次 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃油锅炉标准 沥青烟、 苯并[a]比 活性炭吸附装置进、出口 2个 每半年 1次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 颗粒物、沥青烟、苯并[a]比 厂界外 4个 每半年1次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2无组织排放监控浓度限值。 噪声 Leq(A) 厂界四周 4个 每季度1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类和4类标准。 3、排污口管理 ⑴各污染物排放口应按国家《环境保护图形标志》（15562.1-1995）与GB15562.2-1995的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌，本项目排污口标志见下表45。 表45 厂区排污口标志表 排放口 废气排放口 废水排放口 噪声源 固体废物堆放场 图形符号 背景颜色 绿色 图形颜色 白色 ⑵污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。 ⑶排污口建档管理 a. 要求使用国家环保局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容； b. 根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况纪录于档案。

# 建设工程拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 烘干筒 | 颗粒物、SO2、NOx | 旋风+布袋除尘器+15m高排气筒排放 | 达标排放 |
|  | 导热油炉 | 颗粒物、 SO2、NOx | 15m排气筒排放 |  |
|  | 搅拌锅 | 沥青烟、 苯并[a]芘 | 活性炭吸附+15m排气筒排放 |  |
|  | 筒仓呼吸粉尘 | 粉尘 | 筒仓自带振动式收尘器 |  |
|  | 沥青储罐呼吸废气 | 呼吸废气 | 加强监管，定期检查设备 |  |
|  | 筒仓放空口产生的粉尘 | 粉尘 | 自动衔接输料口 |  |
|  | 原料储存、运输、卸料粉尘 | 粉尘 | 防风抑尘网+洒水 |  |
|  | 道路运输扬尘 | 粉尘 | 洒水抑尘 |  |
|  | 食堂油烟 | 粉尘 | 安装抽油烟机，油烟去除率60% |  |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 厂区设卫生防渗旱厕，盥洗废水沉淀处理后作为生产补充水回用 | 废水不外排，不设排污口 |
| 固体废物 | 废石料 | 交由石料供应厂家回收再利用 | 妥善 处置 |
|  | 除尘灰 | 作为生产原料回用 |  |
|  | 收尘器收尘 | 作为生产原料回用 |  |
|  | 废活性炭 | 按危废贮存，交有危废处理资质单位处置 |  |
|  | 生活垃圾 | 交由韦家楼环卫所进行统一处理。 |  |
| 噪声 | 烘干筒、振动筛、搅拌锅、风机等生产设备噪声源强为75~105dB(A)，采取低噪声设备、基础减振、设置隔声罩等措施和距离衰减，场界噪声达到《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类排放标准。 |
| 环境风险 | 轻柴油储罐区地面进行防腐硬化处理，设置围堰，厂区配备消防栓、灭火器材，组织员工消防安全培训，加强设备和管线维护保养，制定风险应急预案，并定期演练。 |
| 生态保护措施及预期效果 项目厂区绿化面积约为400m2，通过种植各种绿色植物，形成空间景观，厂区道路和厂区外围种植乔灌木，可以起到防风抑尘的作用，同时可改善项目所在地生态环境。 |

# 结论与建议

1、结论 ⑴项目概况 项目位于榆阳区韦家楼村干寨梁，地理坐标为北纬38°09′05″，东经109°47′15″。厂区占地面积10670m2，建筑面积7200m2，建设内容包括沥青混凝土拌合站、水泥稳定碎石搅拌站、原料棚和生活办公区。以碎石、水泥和沥青等为原料，年产水泥稳定碎石39520t，沥青混凝土24530t。项目总投资988万元，其中环保投资93万元，占总投资9.41%。项目已于2016年7月建成投资，本次属于补办环评。 ⑵环境质量现状 ①大气环境 根据监测结果，厂区上风向100m处和下风向1000m的SO2和NO2的1小时平均值和24小时平均值，PM10的24小时平均值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 ②地表水环境 项目区地表水的各监测因子均满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。 ③声环境 厂界东、厂界西、厂界北和厂界南昼夜等效声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 ⑶环境影响分析及污染防治措施 ①大气环境 物料装卸，输送、投料粉尘，沥青混凝土搅拌锅废气，烘干废气，沥青烟气，筒库顶呼吸粉尘，筒库放空口产生的粉尘，轻柴油导热油炉烟气，车辆运输扬尘，职工食堂油烟等。 烘干废气主要污染物是烘干筒内骨料（碎石）翻转产生的粉尘和轻柴油燃烧器产生的SO2、NOx和烟尘，废气通过负压收集至旋风+布袋除尘器两级除尘，经引风机送15m高排气筒排放，污染物烟粉尘、SO2和NOx排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准要求。 沥青加热罐采用轻柴油导热油炉加热，轻柴油导热油炉燃烧烟气经15m高排气筒排放，污染物烟粉尘、SO2和NOx排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建燃油锅炉标准。 沥青加热和拌合过程产生的含沥青烟和苯并[a]芘的废气，通过负压收集至活性炭吸附装置处理再经15m高排气筒排放，废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准要求。 原料碎石和机制砂储存在全封闭的原料棚，且设置喷淋洒水装置六套，在不影响工艺的前提下，尽可能保持一定的湿度；为减少汽车扬尘产生量，环评要求站区路面进行硬化和绿化，并定期洒水抑尘。运输车辆必须加盖篷布使用封闭运输车辆，定期检修，杜绝抛洒，在易起尘路段减速慢行；水泥、矿粉仓储环节，在每个筒仓自带振动式收尘器，项目共设4台，除尘效率可以达到99 % 以上，粉尘排放浓度可控制在20mg/m3以下；水泥、矿粉经过螺旋输送机输送，输送过程密闭，碎石、机制砂采用密封的皮带廊道输送，装载过程中对碎石、机制砂洒水抑尘，保持一定湿度，抑制粉尘的产生，产生粉尘量极小。 综上所述，厂区无组织排放的颗粒物最大浓度值满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB14915-2013）颗粒物最高点标准0.5mg/m3的要求，项目产生的无组织粉尘对外环境影响较小。 ②水环境 项目运营期废水主要是职工生活污水，污水产生量128t/a，厂区设卫生防渗旱厕，盥洗废水经沉淀池处理后作为生产补充水回用。项目废水不外排，对水环境影响较小。 ③声环境 项目生产设备选用低噪声型号，并采取低噪声设备、基础减振、设置隔声罩等措施，根据预测，厂界西、厂界北噪声夜间超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准值，昼间达标，厂界东和厂界南噪声昼间和夜间均达标，由于企业夜间不生产，因此不会发生噪声扰民现象，且项目厂界外500m范围内无声环境敏感点，因此项目对声环境影响较小。 ④固体废物 项目运营期产生的固体废物主要是废石料、除尘灰、收尘器收尘、储罐低渣、废活性炭和生活垃圾。 项目振动筛选出不符合规格尺寸的废石料20.74t/a，在料场临时堆放，由石料供应商定期回收利用。 旋风+布袋除尘器两级除尘装置的收集的除尘灰5.55t/a，除尘灰落入除尘器底部灰斗，通过螺杆输送机送入搅拌锅，作为碎石原料回用。 筒仓上部自带振动式收尘器所收集的粉尘1.069t/a，作为原料进入拌合锅。 吸附处置含苯并[a]比的沥青烟的失效废活性炭约3.0t/a。存放于厂区危险废物贮存间，按照危废进行管理，交有资质单位进行处置。 本项目轻柴油储罐、沥青储罐底渣交由有危废处置资质单位进行清理、处理，不在厂区暂存。 项目生活垃圾年产生量约1.0t/a。生活垃圾收集后交由韦家楼环卫所进行统一处理。 综上所述，项目固体废物均得到妥善处理，处置率达到100%，所以项目运营期对周围环境影响较小。 ⑤生态环境 项目所在区域开发时间较早，且项目占地面积小，地表植被覆盖率低，施工周期短，施工期的植被损失量和水土流失量较少较低，运营期通过植树种草，提高厂区绿化率，项目对生态环境影响较小。 ⑥环境风险 项目各功能单元不属于重大环境风险源。主要环境风险为轻柴油输送管线和罐体破裂造成泄漏事故及遇明火引起的火灾事故。在落实各项风险防范措施情况下，并制定应急预案，定期演练，降低风险事故的发生概率和影响程度，项目的环境风险可控。 ⑷环境管理与监测 制定环境管理制度，明确具体管理人员、职责，并逐级落实岗位责任制。突出废气、噪声、固体废物和环境风险的管理，制定环境监测计划，委托当地环境监测部门定期对生产废气和噪声进行监测。 ⑸总结论 本项目建设符合国家产业政策、选址基本合理、污染物的防治措施在技术上和经济上可行，能实现达标排放。项目在建设过程中应严格认真执行环境保护“三同时”制度，切实落实本报告的各项污染防治措施和环境管理措施，确保污染物稳定达标排放。从满足环境质量目标要求分析，项目建设可行。 2、要求 ⑴严格执行危险废物管理制度。废活性炭的贮存、运输、处置等过程严格执行危废管理规定和危废处置协议要求，落实危险废物转联单制度，降低危险废物的环境危害。 ⑵落实环保资金投入，确保环评和设计文件的各项环保措施的落实和环保设施建成运行。

预审意见： 公章 经办人 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人 年 月 日

审批意见： 公章 经办人 年 月 日

注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 立项批准文件 附件3 控制线检测报告 附件4 选址意见书 附件5 执行标准批复 附件6 榆林市环境保护局榆阳分局行政处罚决定书 附件7 监测报告 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、表明纳污口位置和地形貌等） 附图2 项目总体平面布置图 附图3 大气环境监测点位图 附图4 声环境监测点位图 二、本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、声环境影响专项评价 4、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的另行专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

水泥

稳定

碎石生

产线

沥青

混凝

土生

产线

22216.23

碎石

1170.39

沥青

24530

沥青混凝土

粉尘：0.4268

沥青烟：2.05

苯并[a]芘：0.0000308

24.62

矿粉

废气

1168

碎石

30722

机制砂

5422

39520

1084

水泥稳定碎石

2292

水泥

20.74

水

废石料

消耗0.32

1.28

沉淀池

1.28

生活用水

绿化用水

生产用水

新鲜水29.68

1.60

22.92

24.2

产品带出

消耗0.16

0.16

5

消耗5

道路洒水

工程验收

设备安装

主体工程

建材运输

噪声、扬尘

噪声、扬尘、

施工废水

建筑垃圾

1.54×10-6

3.08×10-5

3.08×10-5

排气筒排放

2.93×10-5

废活性炭带出

沥青加热、拌合

吸附装置