HYS5040XWTDFA型舞台车

| 【主要技术参数】 |
| --- |
| 产品商标 | 虹宇牌 | 公告批次 | 286 |
| 产品名称 | 舞台车 | 产品型号 | HYS5040XWTDFA型舞台车 |
| 总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |  |
| 额定载质量(Kg) |  | 外形尺寸(mm) | 6000,5995×2100×2950 |
| 整备质量(Kg) | 4365,4300 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) |  | 准拖挂车总质量(Kg) |  |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 |  |
| 接近角/离去角(°) | 19/20 | 前悬/后悬(mm) | 1032/1668,1032/1663 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
| 轴荷(Kg) | 1800/2695 | 最高车速(Km/h) | 95 |
| 其它 | 备注：选装新型前面罩。车厢顶棚封闭,并采用衍架结构,可升降,车厢两侧板可展开,与顶棚形成整车舞台顶棚;活动舞台板可折叠于车厢内,通过展开装置展后与固定舞台台面形成整车舞台台面;底盘大梁部分设有支撑装置。当准乘人数为3人时,整备质量为4300kg。该车是进行舞台文艺表演的专用车辆。侧防护与车辆结构为一体,后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接,后防护截面高度尺寸80mm, 截面宽度尺寸40mm,下边缘离地高度380mm。ABS系统生产厂家/型号 :东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36JD01-30010。 |
| 【底盘技术参数】 |
| 底盘型号 | DFA1041SJ35D6 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 5845×1900,1950×2220 | 轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角(°) | 19/16 | 轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
| 钢板弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | 前轮距(mm) | 1506,1404,1500,1586 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1466,1458,1520,1530 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| 4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA CY4T75-CE4 4F20ATCI 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 | 常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 3707 1995 2540 2672 2540 | 70 75 75 73 66 75 75 60 64 70 72 |