灌胶式防水接线盒

安装使用说明书

AB114分支型

注：电缆护套外径为选型的最终决定因素，导体截面仅作参考。

| 型号 | 最大电缆外径(mm) | 最大截面范围(mm2) |
| --- | --- | --- |
|  | 主回路 | 分支回路 | 主回路 | 分支回路 |
| AB114 | 42 | 25 | 4×1.5-95 | 4×1.5-25 |

一、产品装箱单

| AB114型防水接线盒外壳 | 1套 |
| --- | --- |
| 密封附件 | 1套 |
| A，B双组份树脂 | 1套 |
| PE手套 | 1双 |
| 垃圾袋 | 1个 |
| 扎带 | 1根 |
| 安装说明书 | 1份 |
| 合格证 | 1张 |

注意：树脂胶避免皮肤直接接触，禁止眼睛直接接触。安装时戴好PE手套（如条件允许，可戴上眼镜及口罩;以免不小心滴入眼睛）

二、树脂使用方法：

首先检查包装是否完好;如隔棒打开或包装破损请于我方联系

1、施工现场应保持较好的通风条件，避免雨天施工。(湿度大于80不宜固化)

2、打开铝箔袋先将A组份与B组份树脂之间的间隔棒打开，然后倒动并充分揉和7-8分钟，直至均匀。

3、将已混合均匀的树脂胶体立即倒入防水接线盒中，如耽误时间太长容易使树脂变稠甚至固化。

4、树脂在固化前禁止与水或化学品接触，否则会导致树脂成份破坏，影响使用。

5、未进行灌浇树脂的置于通风阴凉处，保质期为3个月。树脂不可暴晒，或与其它化学类产品一起堆置。可能引起变质

6、固化时间受环境温度影响，在常温25C°下固化时间为1小时左右，温度越低，固化时间相应加长；温度越高，固化时间越短。

三、应用说明

1、树脂在灌浇过程中会产生一定的气味，但此气味是人体可能自行降解，树脂固化后无任何毒性，请放心使用！

6、如不慎入眼，请用大量清水冲洗，并就医治疗。吸入过多导致产生症状，请将患者移到空气新鲜处。如加剧，请就医治疗。

7、灌浇完毕后，将所有使用完的桶、瓶等放入垃圾袋中并回收。

四、免责声明

使用方应完全按照本说明书内容正确操作，因不正确的操作所引起的任何直接或间接伤害及损失，我方不负任何责任。

AB114分支型的安装图

| 1.拿出线夹并旋开螺母,放入分支电缆;把线夹固定在合适位置;再用手旋紧螺母,. | 2.用尺寸相应的套筒扳手旋紧螺母,(下方用手或其他卡住配合套筒扳手应用)同时保证分支电线接入正常.放入的深度适合. | 3.继续用力旋紧螺母直到顶端断裂脱落,接入后用万用表测量是否接入.听到接通声音后表示安装完成线夹. |
| --- | --- | --- |