ZX7-VIII控制板说明书

主板示意图：

## 一、特点：

数字化的ZX7-VIII控制板，是为大功率焊机开发的双工位控制板；特点如下：

- 该控制板有两套独立的控制电路；可以输出两组独立电源，也可以并联一体输出；由面板一体/分体按键切换

- 具有平特性，降特性功能；

- 远控，近控可以选择，远控可以配一体化小车面板，做埋弧电源；

- 输出的型号可以任意设置

- 一体机时带电压，电流双表显示，分体时两组独立显示，恒压显示电压，恒流显示电流；

二、功能说明

按动‘分别一体切换’键，相应的分别、一体灯亮，并可调整相应的参数。  分别时两组独立调整，独立输出；一体时由第一组调整参数大小；

按动‘近控远控切换’键，相应的近控、远控灯亮。近控：使用本机的电位器调节参数；远控：使用远使用一体化小车面板调节参数。（远控埋弧焊功能）近控时：恒流焊机有空载输出，恒压按枪焊机才有输出。

按动‘恒流/恒压切换’键，相应的恒流、恒压灯亮。并可调整相应的参数。

备注：近控降特性  ；在分别/一体状态下，焊机直接输出

近控平特性 ；    在分别/一体状态下，焊机按枪才有输出

远控焊机的输出由一体化小车面板控制

三、参数设置

同时按下：分别/一体，远控/近控键进入设置状态，分别/一体键选择参数项，远控/近控键调整参数大小。

| 显示参数项 | 功能说明 | 参数说明 | 默认值 | 特殊说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 | 机器类型 | 500-1600 | 1000 |  |
| P02 | 霍尔类型 | 400-1000 | 1000 |  |
| P03 | 最高输出电压 | 30-60 | 50 |  |
| P04 | 电流显示 | 0：显示实际电流 1：显示预置电流值 | 0 |  |
| P05 | 手工焊控制（降特性） | 0：不受开关控制，一直有输出 1：开关按下才有输出 | 0 |  |
| P06 |  |  |  | 备用 |

## 2.接口说明：

2.1 主板示意图：

2.2 接口列表：

| 编号 | 接口说明 |
| --- | --- |
| J2 | 单AC18V，双AC18V电源接口 |
| J3 J9 | 枪开关，温控开关接口 |
| J4 J8 | 弧压采样，霍尔采样接口(霍尔取负信号) |
| J5 J7 | 电位器给定接口 |
| J6 | 接驱动板 |
| J1 | 接埋弧焊面板 远控 |

（详细连接关系请参照系统接线图）

另外：主板上有四个电位器，按枪挂负载，调W2，W1是一组电源的电流，电压显示校准；W4，W3是另一组电源的电流，电压的显示校准。

备注：主板霍尔取负信号，主机霍尔要反方向装配。

3.主板外围接线图：（不做埋弧焊电源一体化小车面板就不用）

4.带埋弧控制箱外围接线图