# 目  录

第一部分 投标邀请函	3

第二部分 招标项目要求	7

一、	商务要求	8

二、	技术要求	11

第三部分 投标人须知	25

Ａ  总  则	26

1.	适用范围与资金来源	26

2.	采购人、采购代理机构和合格的投标人	26

3.	合格的产品和服务	26

4.	投标费用的承担	26

5.	知识产权和专利权	26

Ｂ　招标文件	27

6.	招标文件的构成	27

7.	招标文件的修改	27

Ｃ  投标文件的编写	27

8.	要求	27

9.	投标文件的组成	28

10.	投标文件格式	29

11.	投标报价	29

12.	证明投标人合格和资格的文件	29

13.	证明产品的合格性和符合招标文件规定的文件	30

14.	投标保证金	30

15.	投标有效期	31

16.	投标文件的签署及规定	31

Ｄ   投标文件的递交	32

17.	投标文件的密封和标记	32

18.	递交投标文件的时间、地点以及截止时间	33

19.	迟交的投标文件	33

Ｅ   开标和评标	33

20.	开标	33

21.	评标委员会	33

22.	对投标文件的初审	34

23.	询标及投标文件的澄清	35

24.	评标原则	35

25.	评定原则与评标方法	36

26.	保密及其它注意事项	38

Ｆ    授予合同	38

27.	合同授予标准	38

28.	接受和拒绝任何或所有投标的权力	38

29.	中标通知	39

30.	签订合同	39

31.	中标服务费	39

第四部分 鹤山市沙坪街道第二小学多媒体LED电子白板平台采购合同（参考范本）	40

第五部分 附件 投标文件格式	45

附件一：投标书	46

附件二：开标一览表	48

附件三：投标价格表	49

附件四：产品详细说明一览表	50

附件五：政策适用性说明表	51

附件六：规格技术参数偏离表	53

附件七：商务条款偏离表	54

附件八：系统设计方案	55

附件九：已完成的相关项目一览表	56

附件十：主要从业人员及其技术资格一览表	57

附件十一：规章管理制度一览表	58

附件十二：售后服务计划	59

附件十三：关于资格的声明函	60

附件十四：中小企业声明函	61

附件十五：授权委托书	62

附件十六：资格证明书	63

# 第一部分

投标邀请函

投标邀请函

鹤山市公共资源交易中心和深圳市国际招标有限公司受鹤山市沙坪街道第二小学的委托，就“鹤山市沙坪街道第二小学多媒体LED电子白板平台项目”采用公开招标方式进行采购，现欢迎有相应供货、服务能力的企业，就下列全新产品和相关服务提交密封投标。

- 招标项目的名称、用途、数量、简要技术要求和完工期：

1、招标项目名称：鹤山市沙坪街道第二小学多媒体LED电子白板平台招标（招标编号：HS15794G152）。

2、用途：教学需要。

3、数量：一批。

4、简要技术要求：高拍仪、65寸LED交互电子白板、推拉黑板、多媒体讲台等。投标人所投报的产品必须是本国产品，本项目不接受所投报产品为进口产品的投标。（本招标文件中所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

（具体要求详见招标文件）

5、完工期：合同签订生效后15个日历日内完成交货及安装调试。

- 供应商资格条件要求：

1、投标人应当具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、投标人应当是具有合法经营资格的法人，具有良好的信誉；

3、投标人应当具备所投报产品的供货与安装能力以及保证所投报产品的来源渠道合法；

4、本项目不接受联合体投标。

- 招标文件的公示：

1、招标文件公示期：2015年12月23日至2015年12月29日五个工作日（请点击下载或预览）。

- 获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

1、获取招标文件时间：2015年12月23日至2015年12月30日每天8：30时-12：00时，14：30时-17：30时，（节假日除外）。

2、获取招标文件地点：鹤山市公共资源交易中心（地址：鹤山市沙坪街道人民路35号二楼政府采购部）。

3、获取招标文件方式：现场购买或邮购。

4、招标文件售价：人民币150元，邮购须另加50元人民币，招标文件售后不退。需邮购招标文件的投标人可以以转账或电汇的方式向鹤山市公共资源交易中心交纳本项目的标书费（户名：鹤山市公共资源交易中心，开户行：鹤山市珠江村镇银行股份有限公司永安支行，账号：65031664000000035）。

- 购买招标文件时需核对以下文件：

1、营业执照（副本）；

2、税务登记证（副本）；

3、法定代表人证明书或授权委托书。

供应商购买招标文件时应当将以上文件的原件交我中心核对。我中心在核对后会收取前两项的复印件和第3项（法定代表人证明书的复印件或授权委托书）的原件。所有复印件应当加盖供应商的单位公章。

- 投标截止时间、开标时间及地点：

1、递交投标文件时间：2016年1月13日09：30时至10：00时（北京时间）。提前、逾期递交或不符合规定的投标文件恕不接受。

2、递交投标文件地点：鹤山市公共资源交易中心开标会议3室（地址：鹤山市沙坪街道人民路35号二楼）。

3、投标截止时间和开标时间：2016年1月13日10：00时（北京时间）。

4、开标地点：鹤山市公共资源交易中心开标会议3室（地址：鹤山市沙坪街道人民路35号二楼）。

- 采购代理机构的名称、地址和联系方式：

采购代理机构名称：鹤山市公共资源交易中心/深圳市国际招标有限公司

地址：鹤山市沙坪街道人民路35号二楼/江门市华园路23号101（江门市深联招标有限公司内）

招标项目联系人：陈小姐/黄先生

联系电话：0750-8202663/0750-3503829

传    真：0750-8202661/0750-3503827

投标保证金账户：

户    名：鹤山市公共资源交易中心

开 户 行：建设银行广东省江门市鹤山永安支行

账    号：44001670739053001154

（注：投标保证金不能以个人账户汇入）

鹤山市公共资源交易中心

深圳市国际招标有限公司

二○一五年十二月二十二日

# 第二部分

招标项目要求

## 商务要求

- 本次招标采购内容为鹤山市沙坪街道第二小学多媒体LED电子白板平台（具体要求详见“技术要求”），投标人不得将本项目中的内容拆散来投标。

- 投标人资格要求：

（1）投标人应当具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

（2）投标人应当是具有合法经营资格的法人，具有良好的信誉；

（3）投标人应当具备所投报产品的供货与安装能力以及保证所投报产品的来源渠道合法；

（4）本项目不接受联合体投标。

- 投标人所投报的产品必须是本国产品，本项目不接受所投报产品为进口产品的投标。（本招标文件中所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

- 投标人所投报的产品应当是在中国境内合法销售，且符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；国家有关部门对投标人所投报的产品有强制性规定或要求的，投标人所投报的产品应当符合相应规定或要求。

- 投标人如提供质量免检产品、节能产品、环境标志产品、小型和微型企业产品的，应在投标文件中提供相关证明文件。

- 投标人所投报的软件需为正版软件。

- 投标人所投报的设备必须是全新未使用的优质产品，并提供所有产品的附件、说明书和技术咨询。设备及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文及易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示设备的型号、规格和制造商。

- 投标人所投报的设备必须成套和完整，在技术要求中未列明但属于设备运行的所需附件必须一并投报。如果在安装运行过程中发现有缺项漏项，且又是设备正常运行所必要的，投标人应当无偿提供。

- 投标人应当在投标文件中提供在正常使用下，保证设备正常使用的备件和专用工具清单，详细标明其种类、生产厂家、编号、单价和合计价。采购人可以根据实际情况全部或有选择性地购买。此价格应在投标价格表中单列。

- 投标人应当在投标文件中详细列出设备清单、软件清单和保修期外的续保费用清单。

- 投标人应当按照采购人的要求及其他资料对设备进行设计、制作、安装和调试。

- 设备到货时投标人应当提供主要设备的维修、保养手册，设备出厂检验合格证书，质量保证书，设备到货清单，系统技术文档和操作说明书等。

- 投标报价应为人民币含税全包价，包括产品的供应、运输、装卸、安装调试及培训等一切费用。

- 投标人（非江门地区内注册的）应当在江门地区内设有固定的售后服务机构（必须提供相关证明材料，不接受委托第三方提供售后服务）。

- 投标人须有能力提供完善的售后服务(包括技术人员、响应时间及备品、备件方面等)。负责免费现场培训采购人操作人员，直至掌握操作技术为止。

- 采购合同由中标供应商与采购人双方签订。

- 完工期：合同签订生效后15个日历日内完成交货及安装调试。

- 交货地点：鹤山市内采购人指定地点（以合同为准）。

- 验收：设备安装调试结束后，由中标供应商和采购人共同签字验收。

- 售后服务：

（1）自验收合格之日起，所投报的硬件产品高拍仪、65寸LED交互电子白板提供至少3年的免费保修期；其余硬件产品均提供至少1年的免费保修期，保修期内免费维护，并免费提供备品、备件；所投报的软件产品提供至少1年的免费维护期，维护期内免费升级及维护。无论在保修期（维护期）内或保修期（维护期）外，投标人需提供上门服务。投标人需提供终身售后服务。

（2）设备发生故障后，自报障时起算，1小时内响应，4小时内到达现场，8小时内解决问题。如果设备故障在规定时间内仍无法排除，投标人应在随后24小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人代替使用，直至故障设备修复，确保设备的正常使用。

（3）投标人须负责免费培训采购人的使用人员，直至完全掌握设备的操作、日常维护保养及简单维修方法。

（技术要求中有特别要求的以技术要求为主）

- 付款方式：分期付款。

（1）合同签订生效后的10个工作日内，将合同总金额的30%支付给中标供应商；

（2）设备运到指定地点，安装调试完毕并验收合格后的10个工作日内，将合同总金额的65%支付给中标供应商；

（3）设备验收合格且正常运行一年后的10个工作日内，将余下款项（合同总金额的5%）支付给中标供应商。

- 操作说明书等全部技术资料在验收合格后移交采购人。

- 投标人必须由法定代表人或委托代理人参加开标仪式，随时接受评标委员会询问，并就有关问题予以正式解答。

注：“商务要求”中的内容有与“技术要求”中的内容不一致的，以“技术要求”中的要求为准。

## 技术要求

质量性能相当或优于以下要求：

| 序号 | 设备名称 | 配置及技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高拍仪 | A硬件参数 1、镜头:1/2.5英寸专业CMOS感光镜头 2、像素：主摄像头500万像素，副摄像头130万像素，双摄像头 3、变焦：300倍数码变焦 4、▲支持幅面： A4，A5 5、▲斜杆，可伸缩，可自由选择幅面 6、▲选择幅面时，可自动对焦，无需人为调焦 4、工作分辨率：2560×1944 。 5、速 率：XVGA模式30fps。 6、输出格式：MJPG，YUY2。 7、最低照度：1Lux。 10、闪烁控制：50HZ或60HZ。 11、工作温度：-10-40度。 12、USB传输规格：High-speed USB 2.0或以上规格 13、免驱支持系统: Windows 7. Windows VISTA、Windows XP sp2。 14、驱动兼容性：支持Windows 7.Windows VISTA、Windows Xp、 Windows 2000 15、静态图片捕获存储格式：BMP/JPG。 16、▲自动光圈,自动白平衡，支持USB纯数字输出，支持幅面的90度旋转 17、▲USB五伏电源直接供电。 18、带中心十字架激光定位，全面摆脱底台。 19、带多USB扩充卡槽，可外接视频播放器或者存储器 20、▲带自动对焦，物体无论高低，都可清晰可见 21、▲主摄像头：500万高清，动态速度在15帧/秒以上 22、▲双摄像头，副摄像头像数在130万，副摄像头可做360度旋转，方便全景摄影等 23、▲带背景光的触摸按键 软件参数： 1、▲带专业的扫描软件，能快速扫描试卷或讲稿，可进行OCR文字识别，迅速提取文字，形成Word文档 2、▲扫描文件的同时，可带自动的切边功能，可以快速的帮助老师进行纸张扫描纠偏。 4、带专业的展台软件，能进行视频与实物展示，具有动态白板批注、课件录制、对比教学、快速抓图等软件功能5、▲带有标注的保存功能，可以存储标注，形成一张图片，方便保存。 6、▲可以实现全屏的视频展示功能。教育展示所有的操作按键都在第一视窗界面，方便老师简易操作。 7、具有在普通投影屏上用鼠标或无线教鞭进行白板标注讲解教学和录像，录音功能。 8、可以自由划线标注，支持8位彩色标注，透明度可设，笔画粗细可设，每支标注画笔可进行4种标注线条的选择，多种图形，文字，可保存、录制，即简易电子白板。并且可以将实物展示过程、人像以及声音等进行录制的视频课件，实现录播功能。 9、具有同屏多画面对比教学功能。 10、具有课件制作扫描和管理功能。 11、支持新建、删除、改名，支持多级文件夹，支持鼠标直接拖动图片改变图片文件所属文件夹；支持自动连续扫描，速度可设；支持局部画面扫描，支持多个图片一键装订成册，并自带阅读器。支持成册图片和一组图片一键转换成PDF文件。 12、▲支持“画中画”功能，将教学素材和教学环境双视频同屏展示、扫描、录像，实现教学过程的 “画中画”立体效果。画中画功能时，两个视频窗口可以进行自由的切换。 13、▲能与所投LED电子白板进行无缝连接，无需驱动，直接可在讲课仪的双镜头所拍的图片上进行批注并保存。 提供厂家整机三年免费保修 | 10台 |
| 2 | 65寸LED交互电子白板 | 1、整体设计：实现一键开关电视电脑，整机外部除电源线、高清实物展台USB连线，无其他外露VGA和HDMI等连接线。 2、▲整机满足防雷击要求（提供第三方权威检验机构证明文件），额定功耗低于300W；适应宽电压AC 100V—240V。 3、▲安全性外观设计，表面无尖锐边缘或突起，采用铝合金面框，转角采用ABS塑胶连接，书写屏采用防爆全钢化玻璃屏，防划防撞；表面防撞击。（提供第三方权威检验机构证明文件） 4、▲整机具备中控功能：可直接调取屏幕触摸中控实现信号源切换、声音、亮度等调节功能。 5、▲配有电视电脑一体遥控器，具备电视遥控功能和电脑键盘常用快捷键，可实现一键开启平板交互软件；支持PPT翻页笔功能，能够进行上下翻页。 6、能直接与学校原有的实物展示台兼容，并可以进行控制聚集、放大、缩小、白平衡等功能，并进行批注、保存等功能。 7、▲设备自带嵌入式操作系统，在该系统下可实现白板书写、PPT课件播放、多媒体播放、网页浏览，与内置/外接电脑后形成双系统冗余备份。（不用电脑也可书写、播放课件；与电脑形成双系统冗余备份） 触摸电视参数： 1、显示尺寸（对角线）：65英寸、液晶LED矩阵背光技术，屏幕要求具有防眩光特性； 2、可视角度（水平、垂直）：≥178°； 3、亮度：≥450cd/m2；对比度：≥4000：1； 4、▲内部电脑采用HDMI传输音频和视频（全数字模式），图像物理高清分辨率1920×1080 （1:1 Map点对点显示）满足数字全高清要求，（可提供权威第三方检验机构证明文件）；实现真正全高清信号要求 5、信号输入：≥2路VGA；≥1路AV；≥1路S-Video；≥1路YPbPr；≥2路HDMI；≥1路RS232；≥1路TV；≥1路Mic；信号输出： ≥1路VGA；≥1路AUDIO；≥1路AV； 6、▲一键黑屏环保节能功能：在不关闭整机电源的情况下可一键关闭或开启液晶屏背光。 7、内置音箱2*12W四扬声器，内置左右声道音箱，具备2高音扬声器和2中低音扬声器，其中单个重低音扬声器功率达到12W； 8、▲智能切换通道：外接笔记本等信号时信号通道自动切换到笔记本画面功能，方便老师教学； 9、▲一键式图像比例切换功能：根据实际需求一键调整分辨率，并且在PPT教学模式下能够一键式切换不同显示模式； 10、▲支持USB无电脑播放图片及音视频文件，支持文件格式：JPG，BMP，MPEG1、2、3、4，RMVB，MP3等 11、环境光亮度自动感应：能适应不同的环境光，自动调节显示亮度，保护老师、学生视力； 触摸屏参数 1、采用非接触式红外（10点或以上）触控技术，学生两人可同时在电子白板上进行答题，更有利教学的互动性，真正做到多点触控。 2、安装及维护方式：内置一体式，可实现前维护。 3、书写方式：手指或笔触摸 4、首点响应时间≤11毫秒 5、连续响应时间≤5毫秒 6、触摸有效识别≥5毫米 7、定位精度：±0.5mm 8、无需安装触摸模组驱动，无需校准 9、▲红外触摸防死点功能：在接收器进行单点或多点遮挡后仍能正常书写（需提供第三方权威检验机构证明文件） 10、无需安装触摸模组驱动，无需校准 11、触摸屏抗光设计；能在户外正常使用。 内置电脑模块 ▲1、采用模块化电脑方案，抽拉内置式(不接受背包式外挂方式)，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计。 ▲2、处理器：Intel Core i5,主频为双核四线程3.2GHz或以上 内存：4G DDR3或以上 硬盘：500G或以上 显卡：2G独显 内置WiFi：IEEE 802.11n标准 内置网卡：10M/100M/1000M 具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少2个USB接口，其中至少2个为USB3.0接口； 视频输出接口：HDMI 1个或以上，mini DP 1个或以上。 3、当老师外接笔记本时，设备能自动识别并切换到对应视频信号通道，且断开后能回到内置电脑通道。 电视系统配置 1、TV多媒体USB至少有1路USB3.0高速传输端口，利于播放高清多媒体课件（提供检测报告证明）；至少有2路前置TV多媒体USB接口，方便多媒体应用和给外部设备供电、充电。 2、▲在嵌入式操作系统下，使用TV 多媒体USB接口播放图片、音视频及课件文件，支持文件格式：JPG，BMP，MPEG1、2、3、4，RMVB，MP3 ，Word、PPT、Excel、PDF等。 3、▲在嵌入式操作系统下，能对TV 多媒体USB课件文件快速归类检索查找，可快速分类查找文档、音乐、视频课件，方便用户检索后可直接在界面中打开。 4、▲在嵌入式操作系统下，实现书写、擦除等白板功能。 5、▲支持对任意通道（例如通过VGA接入的实物展台）画面上进行书写、标注等操作，并可以将书写的内容与外部信号显示的内容合成为一个画面，进行存储。 电子白板交互软件 1、支持用户注册登录，登录后可实现白板软件与资源分享平台对接，对资源进行上传、下载。 2、在线备课功能：可在线调用网络资源，支持将浏览器页面中的任何图片内容直接选择拖拽到白板中使用。支持在线云存储功能，可将备好的课件在白板软件中进行上传，授课时可直接从同一白板软件中下载打开。支持任意单一素材一键上传，授课时可直接拖拽调用。 3、软件支持授课模式、备课模式和桌面模式自由切换，且提供两种以上页面工具栏布局可供切换。 4、书写：提供硬笔、荧光笔、毛笔、排刷、激光笔、魔术笔等。 5、板擦：支持点擦除、选择擦除及滑动清页,并可支持在选择笔工具状态下直接通过手势识别动作实现擦除。 6、文本输入及手写识别：提供键盘文本输入及中英文手写识别输入两种方式。 7、内置智能键盘：提供常用的符号键，可一键切换多种输入法，同时支持在智能键盘书写区域上直接手写输入文本（识别过程中提供不少于十个相近字供选择）。 8、页面无限漫游：支持页面书写区域无限延伸，可一键页面复位，或通过页面缩略图导航进行快速定位，同时也支持对整个页面或局部进行放大和缩小。 9、▲多页面切换方式：支持多种不同形式的页面浏览及切换，满足不同老师的教学习惯，包括PPT式切换、动态滑动切换及3D球状图片廊等。动态滑动切换页面过程中，可任意拖拽显示页面进行放大授课，易于非线性教学。 10、学科及教学背景：提供丰富的学科背景和教学背景模板供老师使用，包括五线谱、田字格、日字格、作文纸、篮球场、足球场、网球场、中国象棋盘、国际象棋盘等不少于15种学科背景及符合不同教学场景风格的不少于20种教学背景（支持自定义添加本地教学背景）。 11、▲思维轴工具：提供思维轴教学工具，教师可以在横轴上自由设置内容节点，并在节点中添加文字、图片、视频及超链接，添加后的内容支持缩放、批注和擦除，且横轴可左右拖拽。 12、百科工具：支持在白板软件中进行网络资源搜索，搜索途径包括百度百科、维基百科、必应图片等，搜索到的文字、图片可直接拖拽到白板软件中使用。 13、页面翻页效果：支持设置页面翻页效果，包括设置各种音效（如风铃、钟声、相机、鼓掌等）和动画特效（如百叶窗、向右滑动、涟漪、涡流等）。 14、对象动作特效：支持对白板中的素材对象设置进入或退出的特效动画，包括渐变、棋盘、擦除、火焰等。所有动画可设置触发时机和播放速度。 15、多学科模式支持：提供语文、数学、英语、物理、化学教学场景，在各学科教学场景中提供相应的教学工具。 16、▲微课工具：支持全屏录制及任意区域截屏录制，且支持与双摄像头展台配合进行双路摄像画面录制，录制后的微课视频可进行自由裁剪、编辑、添加水印等操作，并可一键导出至教学白板软件或另存到本地，也可以上传到资源分享平台。 17、▲实物展台：展台功能按钮嵌入在白板软件工具菜单中，用户可实时采集实物展示台动态视频信号，可进行批量截图，并可直接在屏幕上对该动态信号画面进行缩放、旋转、批注和标识等操作。兼容USB双摄像头展台双路画面采集，可自由切换主副显示画面。 18、Office集成：提供PPT、Word、Excel文档的嵌入打开，演示、批注，及批注保存功能。PPT导入时可保持文件中对象的独立性，其中图片、音频、视频、文本框以对象形式导入且可进行再次编辑、保存。 19、▲图片裁切功能：导入的图片对象自带裁切功能，无需借助截图工具，即可直接对图片进行裁切，方便去除边角水印。 资源管理：支持资源的自建、导入、导出，资源的分类查看、收藏，资源包的按需加载；支持本地资源的管理及快捷访问。 20、▲资源云同步：用户登录后，可与资源分享平台同步教学资源。教师可分别查找分享平台上的云端资源、学校资源和个人资源，并拖拽到白板软件中使用。网络资源包含课件、素材、试题和微课等几大类别的资源。支持用户通过预先设置好的教学进度进行资源的快速筛选。 21、在线升级：支持连网自动更新检查及在线升级 移动教学系统 1、▲无线操作：教师通过移动终端（平板或手机）模拟鼠标键盘无线远程操作液晶触摸教学平板。 2、同步课件：教师通过移动终端进行PPT课件内容的同步显示，可预览所有PPT页面的缩略图，并可快速定位并控制智能平板播放PPT某一页。 3、▲无线文件传输：用户可通过无线网络，将移动终端或Android平板上的文件快速的上传到液晶触摸教学平板，进行标注、展示、截图等。 4、▲无线实物投影：可以通过移动终端对学生作业等实物进行拍照，并快速上传到液晶触摸教学平板上展示。 5、▲系统兼容性：该系统必须兼容Android、iOS、Windows等平台 6、▲安全保障：为保障软件功能运行顺畅及安全性，与交互智能平板为同一品牌，保证用户在使用过程中的无缝结合 校园集控系统 1、分组管理：校园集控系统可对每个学校的交互智能平板群做分年级和分楼层进行管理 2、开关机控制：可对选定的交互智能平板做即时或定时的开关机控制。定时开关机可实现单次、每日循环、每周循环定时控制 3、状态查询：可批量的对选定的受控交互智能平板进行触摸启用与禁用的调整。 4、触摸状态控制：可批量的对选定的受控交互智能平板进行触摸启用与禁用的调整。 5、信息发布：可以向任意台或所有的交互智能平板即时发布滚动文字公告信息。 6、定时操作：可以提前设置好在特定的时间内发出特定的指令，免去频繁操作的烦恼，可实现单次、每日循环、每周循环的定时控制 7、网络同传：校级管理平台能够对每个班级的交互智能平板进行远程网络同传、远程GHOST 微课采编一体化软件 1、采编一体化设计，可在同一软件中录制并编辑微课视频 2、支持全屏录制及任意区域截屏录制两种模式，可切换16:9或4:3录制比例 3、▲支持快速短视频录制，可直接在播放器中播放视频，通过软件直接录制视频画面及系统音量，录制成功后可一键导出为MP4格式视频。 4、支持与双摄像头展台配合使用，能够将双路摄像画面合成在同一播放画面中，且双画面可随意切换主画面。 5、录制后微课可直接进入编辑模式，可对微课视频进行自由裁剪、编辑等操作，还可将视频、图片、文字等素材进行多轨合成，轨道数量可自由设置 6、支持对微课视频添加水印，水印信息包括作者名称和网站地址，保护制作者的权益。 7、▲编辑完成的微课视频支持一键导出到白板软件或另存到本地，也可上传到资源分享平台。 提供厂家整机三年免费保修 要求投标人带样机到现场进行演示 中标后7个日历日内需提供原厂的供货及售后服务证明文件（盖章原件） | 10台 |
| 3 | 推拉黑板 | （1）面板：采用厚度为适中的优质镀锌钢板，双层喷涂黑板专用面漆，经400℃高温固化而成，颜色为墨绿色，表面细致光洁，书写流畅，抗撞击、磨损、刮擦、不褪色，使用寿命10年以上。 （2）背面：采用厚度为适中的SGCC钝化镀锌钢板(防止氧化)，板面平整，镀层牢固、光滑而均匀。 （3）夹层板：采用高密度泡沫消音板做夹层，密度高达28kg/m³，双面磨沙，面层平整，无折痕，不变形，吸音强且环保。 （4）板边框：壁厚2.0mm高档磨砂香槟电泳铝型材。耐腐蚀、耐磨性达到GB/T5237标准。 （5）外框：采用4000*1300mm（能安装电教一体机为宜）特制双轨道（内轨道、外滑轨）高档豪华铝型材，耐腐蚀、耐磨性达到GB/T5237标准。 （6）胶粘剂：采用防腐、防锈、防潮、环保的专用胶漆，胶合牢固、经久耐用，永不脱壳，各项指标均达到国际环保要求。使用寿命10年以上。 （7）四角：采用ABS工程防爆塑料，模具一次成型，抗冲击力强。 （8）生产厂家具有ISO9000质量管理体系,ISO14000环保管理体系等认证。 | 10张 |
| 4 | 多媒体讲台 | 总体要求： 1、多媒体钢制讲台在符合标书技术要求的基础上，设计新颖、美观、合理（投标文件中附照片）； 2、要求是国内知名的讲桌品牌，不得侵犯第三方的知识产权； 结构和材质 1、钢木结合材料一体成型；桌体采用1.5mm冷轧钢板；附锁钥匙3只。 2、桌面采用木黄色耐划木质材料，扶手采用橡木扶手，L型橡木装饰板 3、长宽高（CM）：110* 75* 100（供参考）。 4、气动打开15-20吋液晶宽屏显示器柜门。 5、提供左右扶手让演讲者握扶，尺寸60x600mm。 6、隐藏式滑轨抽屉，可容纳键盘、鼠标、控制面板。 7、键盘架下方隐藏储物抽屉。 8、桌面集成笔记本接口模块（VGA一个、AUDIO一个、USB两个、网络接口一个、电源接口一个、话筒接口一个）。 9、右侧具有抽拉式抽屉，可放置实物展示台，承重6公斤 | 10张 |
| 6 | 音箱 | 额定功率：80W 峰值功率：160W 频率响应：40HZ-18KHZ 额定抗阻：8Ω | 10对 |
| 7 | 功放 | 采用阵列式专业音响功率管，高音，低音，平衡独立控制，带四路咪头输入 频率响应：20Hz—20KHz（±3dB） 信噪比：≥80dB（A计权） 总谐波失真：≤0.5%（正常工作条件） 输出功率：115W X 2 标准阻抗：8欧 信号输入灵敏度：220mv（±30mv） 话筒输入灵敏度：10mv（±2mv） 声道分离度：≥55dB（1KHz） 使用电压：220V—240V 50/60Hz 二、特点 1、本机采用超大功率输出设计 2、采用知名品牌音频功率管输出，功率强劲 3、采用专业低漏磁变压器供电 4、采用专业数码混响IC，话筒特设有立体声效果，采用最新音频线路 5、带USB/SD解码接口设计，支持多种可移动储存设备 6、带液晶显示屏 | 10台 |
| 8 | 会议咪 | 技术性能：一手持、一颈夹或一颔夹； 频率响应：80Hz-15kHz 信噪比：＞70dB。 失真度：<0.5%(1kHz) 频道数：两通道 使用距离：空旷地带50米 接收灵敏度：-80dBm 调制方式：FM 输出方式：独立及混合自动选择 | 10支 |
| 9 | 材料、辅料（室场网络及电源布线） | VGA屏蔽线、视频线、232线、电视天线、音箱线割地、电线、插座、、插座、分频器、防盗线、PVC管、钢板 | 1批 |

设备现场演示：开标后，在评标期间，每位投标人将有15分钟左右的时间对所投报65寸LED交互电子白板的样机进行现场演示，并接受评标委员会的询问。现场演示顺序将按照递交投标文件的顺序确定，请各投标人作好准备。现场演示若需要协助，可事先知会本项目的项目联系人（联系人：陈小姐，联系电话：0750-8812292）。

为保证产品质量、供货渠道的合法性和完善的售后服务，中标供应商在中标后7个日历日内需提供交65寸LED交互电子白板的原厂供货及售后服务证明文件（盖章原件），如未能按时提供的，则视为自动放弃其中标资格，由下一名次的中标候选供应商递补（如此类推）。

本项目的最高限价为人民币38.3万元，投标报价不得超过最高限价。

注：1、本招标项目要求中凡标有“▲”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求。

2、在技术要求中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，而是作为共同报价的基础，以方便采购人和采购代理机构对投标人进行比较。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，质量和性能不得低于采购人和采购代理机构的要求，满足采购人的使用要求。

# 第三部分

投标人须知

## Ａ  总  则

### 适用范围与资金来源

  - 本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述项目的产品及服务采购。

  - 采购人已获得用于支付本次招标后所签订合同项下的款项。

### 采购人、采购代理机构和合格的投标人

  - “采购人”是指鹤山市沙坪街道第二小学。

  - “采购代理机构”是指组织本次招标的鹤山市公共资源交易中心和深圳市国际招标有限公司。

  - “投标人”是指向采购人和采购代理机构提交投标文件的法人。

  - 投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》等法律法规。

### 合格的产品和服务

  - “产品”是指卖方按招标文件规定，须向买方提供的一切设备、备品备件、工具、手册、相关软件以及其它有关技术资料和材料。

  - “服务”是指招标文件规定卖方须承担的运输、装卸、安装、调试、技术协助、校准、培训及其它类似的义务。

### 投标费用的承担

  - 凡参加投标的投标人，自行承担与参加投标有关的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 知识产权和专利权

  - 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用其所提供的货物或货物的任何一部分时，采购人和采购代理机构免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

  - 投标总价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

## Ｂ　招标文件

### 招标文件的构成

  - 招标文件用以阐明所需产品及服务，招标、投标程序和相应的合同条款参考范本。招标文件由下述五个部分组成：

- 投标邀请函；

- 招标项目要求；

- 投标人须知；

- 合同格式（参考范本）；

- 投标文件格式（附件）。

### 招标文件的修改

  - 招标文件的修改书（若有的话）将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

  - 为使投标人编写投标文件时，有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可以自行决定，酌情延迟投标截止时间。

## Ｃ  投标文件的编写

### 要求

  - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，以确保其投标对招标文件作出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以翻译本为准。

  - 除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购代理机构和采购人的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 投标文件的组成

  - 投标文件应包括下列部分：

    - 封面；

    - 目录；

    - 投标书；

    - 开标一览表；

    - 投标价格表；

    - 产品详细说明一览表；

    - 政策适用性说明表；

    - 规格技术参数偏离表；

    - 商务条款偏离表；

    - 系统设计方案；

    - 已完成的相关项目一览表；

    - 主要从业人员及其技术资格一览表；

    - 规章管理制度一览表；

    - 售后服务计划；

    - 关于资格的声明函；

    - 中小企业声明函；

    - 授权委托书；

    - 资格证明书；

    - 投标产品和服务符合招标文件规定的证明文件，及投标人认为需加以说明的其他内容；

    - 投标保证金：本项目的投标保证金金额为人民币叁仟捌佰元整。投标人应在投标截止时间前将投标保证金汇入指定账户（户名、开户银行、账号见投标邀请函），并于递交投标文件时将银行入账的有关单据凭证一同递交。

  - 投标人应将投标文件装订成册，并填写“投标文件目录”。上述文件及表格为投标人必须提交的文件，各投标人可以根据实际情况增加内容，但不得擅自减少有关内容。投标文件的完整性是评标的内容之一。

### 投标文件格式

  - 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写。

  - 投标人应完整地填写招标文件提供的投标书、开标一览表、投标价格表、产品详细说明一览表、政策适用性说明表、规格技术参数偏离表、商务条款偏离表、系统设计方案、已完成的相关项目一览表、主要从业人员及其技术资格一览表、规章管理制度一览表、售后服务计划等，说明所提供的产品名称、产品简介、来源、数量及价格等。

  - 投标人不得将本项目中的内容拆散来投标。

### 投标报价

  - 投标报价应按招标文件附件的投标价格表格式（附件三）填写投标产品的单价和投标总价。若单价计算的结果与总价不一致，以单价计算的结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准修改单价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。

  - 投标人根据投标人须知第11.1条规定将投标价分成几个部分，只是为了方便采购人和采购代理机构对投标文件进行比较，并不限制采购人以上述条件订立合同的权力。

  - 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标人以可调整的价格提交的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。

  - 本次投标报价应为人民币含税全包价。

### 证明投标人合格和资格的文件

  - 投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的证明文件（附件格式十六），作为投标文件的一部分。

  - 投标人提交中标后履行合同的资格证明文件包括：

（1）投标人已具备履行合同所需的财务、技术和供货能力；

（2）投标人应有能力履行招标文件中合同条款和技术要求所规定的由卖方履行的保养、维修、供应备件、提供相应软件和其它技术服务的义务；

（3）投标人满足招标文件中列出的资格标准。

### 证明产品的合格性和符合招标文件规定的文件

  - 投标人应提交其拟提供的合同项下的产品和服务的合格性符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

  - 产品和服务合格性的证明文件应包括产品和服务来源地的说明。

  - 证明产品和服务与招标文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图纸和数据，包括：

            - 产品主要技术指标和性能的详细说明；

            - 产品从买方开始使用至招标文件规定的保修期间正常、连续地使用所需的完整的备件和工具等清单，包括备件和工具的货源及现行价格；

            - 逐条对招标文件技术规格进行评议，说明所提供产品和服务已对买方的技术规格做出了实质性的响应；或说明与技术规格条文的偏差和例外。

  - 在技术要求中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，而是作为共同报价的基础，以方便采购人和采购代理机构对投标人进行比较。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，质量和性能不得低于采购人和采购代理机构的要求，满足采购人的使用要求。

### 投标保证金

  - 本项目的投标保证金金额为人民币叁仟捌佰元整。投标保证金作为其投标的一部分。投标人应在投标截止时间前将投标保证金汇入指定账户（户名、开户银行、账号见投标邀请函），并于递交投标文件时将银行入账的有关单据凭证一同递交。投标人在投标截止时间后提交的投标保证金将被视为无效保证金。

  - 投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因投标人的行为而蒙受的损失，采购人和采购代理机构在因投标人的行为受到损害时将没收投标人的投标保证金。

  - 投标保证金币种应与投标报价币种相同，户名、开户银行、账号见投标邀请函。

  - 未按规定提交自开标之日起有效的投标保证金的投标，将被视为无效投标。

  - 如无质疑或投诉的，未中标的投标人的投标保证金，采购代理机构将在中标通知书发出后五（5）个工作日内，予以不计利息原额退还；如有质疑或投诉的，采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。请未中标的投标人及时到采购代理机构处办理退还投标保证金手续（联系电话：0750-8202683）。

  - 中标供应商的投标保证金，采购代理机构将在中标供应商与采购人签订采购合同后五（5）个工作日内，予以不计利息原额退还。请中标供应商及时到采购代理机构处办理退还投标保证金手续（联系电话：0750-8202683）。

  - 下列任一情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）中标供应商未能按招标文件的规定交纳中标服务费的；

（4）中标供应商中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）中标供应商将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

### 投标有效期

  - 投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。

  - 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

### 投标文件的签署及规定

  - 投标人应提供投标文件正本一份和副本四份，每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

  - 投标文件的正本必须打印，且在招标文件中已明示需签字和盖章之处必须由投标人的法定代表人或经正式授权对投标人有约束力的委托代理人在投标文件正本上签字并加盖投标人公章。委托代理人必须出具书面形式的“授权委托书”并附在投标文件正本中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

  - 除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂改或改写。任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或委托代理人在修改处签字或加盖投标人公章才有效。

  - 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

## Ｄ   投标文件的递交

### 投标文件的密封和标记

  - 投标人应将投标文件正本和副本分别用信封密封，在密封袋上标明招标编号、投标项目名称、投标人名称，并注明“正本”或“副本”。

  - 为了方便开标时唱标，投标人应将投标文件正本中的“开标一览表”复制一份单独密封于一小信封内，并在该信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入投标文件正本的密封袋中密封。

  - 投标人应将已交投标保证金的单据凭证单独密封于一小信封内，不要放入投标文件的密封袋中，并于递交投标文件时交予采购代理机构。

  - 每一份投标文件的密封袋两头封口处均需贴封条，不能使用双面胶，并确保密封完好稳固，封条上应注明“于2016年1月13日10：00时之前不准启封”的字样，并加盖骑缝章（公章）。

  - 投标文件需由专人送交。投标人应按上述规定进行密封和标记后，将投标文件按照招标文件中注明的开标时间和地址送至采购代理机构。

  - 如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对投标文件的误投或提前拆封不负责任。

  - 采购代理机构将拒绝接收密封不完好的投标文件。

### 递交投标文件的时间、地点以及截止时间

  - 递交投标文件的地点与开标仪式的地点相同。

  - 2016年1月13日09：30时开始接收投标文件，10：00时在鹤山市公共资源交易中心开标会议3室（地址：鹤山市沙坪街道人民路35号二楼）公开开标。提前递交或不符合规定的投标文件将不被接受。

  - 所有投标文件都必须按采购代理机构在“投标邀请函”中规定的投标截止时间之前送至采购代理机构。

### 迟交的投标文件

  - 采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后递交的投标文件。

## Ｅ   开标和评标

### 开标

  - 采购代理机构在“投标邀请函”规定的日期、时间和地点在有投标人代表在场的场合组织公开开标。参加开标仪式的代表应签名报到以证明其出席。

  - 开标时，采购人、采购代理机构和投标人将检查投标文件的密封情况，在确认无误后拆封唱标。唱标主要内容为投标文件正本中“开标一览表”的内容以及采购代理机构认为合适的其他内容，并做唱标记录。为了方便开标时唱标，投标人应将“开标一览表”复制一份，单独密封于一小信封内，并在该信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入投标文件正本的密封袋中。

### 评标委员会

  - 采购代理机构将根据招标采购产品和服务的特点依法组建评标委员会，其成员由行业专家组成。评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。

### 对投标文件的初审

  - 开标后，采购代理机构将组织评标委员会审查投标文件是否完整；资格证明文件是否齐全；是否有计算错误；采购代理机构所要求的投标保证金是否已提供；投标文件签署是否合格、投标文件的编排是否有序。

  - 算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价计算的结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准修改单价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

  - 投标人对本项目只允许有一个报价，采购人和采购代理机构不接受有任何选择性的报价。

  - 在对投标文件进行评估和比较之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税及关税、采购项目的基本商务要求、主要技术规格和技术标准等内容的偏离将被认为是实质上的偏离，而纠正这些偏离将影响到其他实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

  - 评标委员会确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不能通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如果发现下列情况之一的，其投标将被拒绝而作为无效投标处理：

- 投标人未提交投标保证金、或金额不足、或无效的；

- 投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或以其他弄虚作假方式投标的；

- 投标人以低于成本报价竞标的；

- 投标报价超出本项目的最高限价的；

- 投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的；

- 投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 投标文件签字人无有效委托的；

- 投标有效期不足的；

- 投标文件中附有采购人和采购代理机构不能接受的条件或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

### 询标及投标文件的澄清

  - 在评标期间，评标委员会将按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，并有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清或者说明。但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人有责任按照采购代理机构通知的时间、地点，指派专人进行认真的答疑和澄清。投标人所作的答复均应补充以书面形式，并经法定代表人或委托代理人签署，作为投标文件的一部分，对投标人有约束力。

  - 除评标委员会主动要求澄清或者说明外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标有关的任何问题与评标委员会联系。如果投标人希望递交其他资料给采购代理机构和评标委员会以提醒采购代理机构和评标委员会注意，应以书面形式提交。

  - 询标是评标中的重要环节，投标人代表必须接受评标委员会的询标。

### 评标原则

  - 评标委员会只对被确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

  - 评标委员会将综合分析投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评选出中标单位。对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法对投标文件进行评审和比较。评标委员会在综合评比后最后做出评标结论。

### 评定原则与评标方法

  - 按能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人中标的原则评定。

  - 由评标委员会对所有投标文件进行响应性检查，未能响应招标文件要求的投标文件作无效投标处理，通过符合性审查的投标人才能进入评比阶段。

  - 本次评标采用综合评分方法，评标以招标文件规定的条件为原则，最低报价不作为中标的唯一依据。评分权重及评标因素如下：

| 评分项目/权重 | 评标因素 |
| --- | --- |
| 技术评分（50%） | 产品的配置/技术参数（对技术要求的响应程度） （35分） |
|  | 产品的质量性能（产品技术的先进性、可靠性、兼容性以及软件功能的实现）（45分） |
|  | 系统设计方案（设计方案具科学性、合理性和规划性） （10分） |
|  | 产品现场演示情况（10分） |
| 商务评分（20%） | 人员情况（13分） |
|  | 规章管理制度（5分） |
|  | 经营业绩（20分） |
|  | 财务状况（5分） |
|  | 售后服务（35分） |
|  | 完工期（10分） |
|  | 资信情况及履约能力（10分） |
|  | 投标文件的完整性（2分） |
| 价格评分（30%） | 价格扣除 条件 | 节能产品（3%） |
|  |  | 环境标志产品（3%） |
|  |  | 小型和微型企业产品（6%） |
|  | 价格扣除后的投标报价得分=（评标基准价/价格扣除后的投标报价）×100 |

  - 技术评定

- 由评标委员会对每个投标人的技术指标响应进行审核和分析；对每个投标人的技术指标响应进行评分，填写《技术评分表》。

- 将每一个评标委员会成员的评分汇集，汇集后取其算术平均值，为该投标人的技术评定得分。

  - 商务评定

- 由评标委员会对每个投标人的商务指标响应进行审核和分析；对每个投标人的商务指标响应进行评分，填写《商务评分表》。

- 将每一个评标委员会成员的评分汇集，汇集后取其算术平均值，为该投标人的商务评定得分。

  - 价格评定

- 价格核准：评标委员会对有效投标人的详细报价进行复核，看其是否有计算上的错误或供货范围上的错误，修正错误的原则如下：

a）若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

b）若单价计算的结果与总价不一致，以单价计算的结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准修改单价。

（2）价格扣除条件：

a）根据有关规定，评标委员会将修正后的入围投标人的投标报价进行价格扣除，价格扣除的原则如下：

①对节能产品在评审时对其投标价格给予3%的价格扣除；

②对环境标志产品在评审时对其投标价格给予3%的价格扣除；

③对小型和微型企业产品在评审时对其投标价格给予6%的价格扣除。

b）由评标委员会对每个投标人的价格扣除条件进行审核和分析；对每个投标人的价格扣除条件进行价格扣除，填写《价格扣除表》。

（3）价格扣除后的价格评分：将评标委员会进行价格扣除后的投标价格，取满足招标文件要求且价格扣除后的最低投标报价作为评标基准价，定评标基准价的价格评分为100分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格扣除后的投标报价得分＝（评标基准价/价格扣除后的投标报价）×100。

（4）价格评定得分=价格扣除后的投标报价得分。

  - 综合评估分的计算

- 综合评估分=技术评定得分×50%+商务评定得分×20%+价格评定得分×30%；

- 在评标过程中所有计算结果均准确到小数点后四位，第五位小数四舍五入；

- 将综合评估分从高到低排出名次，总分第一名为第一中标候选供应商，第二名为第二中标候选供应商，以此类推（综合评估分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合评估分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）。

### 保密及其它注意事项

  - 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将公正、平等地对待所有投标人。

  - 在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

  - 为保证定标的公正性，评标委员会成员不得私下接触投标人。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评标委员会成员之外。

  - 评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

## Ｆ    授予合同

### 合同授予标准

  - 评标委员会严格按照招标文件确定的评标标准和方法进行评标，择优定标。

  - 本次招标，合同将授予符合招标文件的要求，并且报价最合理，能提供优质服务的投标人。

### 接受和拒绝任何或所有投标的权力

  - 根据投标或评审情况，采购代理机构保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释这一行动的理由。

### 中标通知

  - 评标结束后，由鹤山市公共资源交易中心和深圳市国际招标有限公司签发《中标通知书》。

  - 《中标通知书》将作为签订合同的重要依据，是合同的组成部分。

### 签订合同

  - 中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十（30）日内，应与采购人签订合同。

  - 招标文件、中标供应商的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 中标服务费

  - 中标供应商应在确定中标后三（3）个工作日内向采购代理机构交纳中标服务费。

  - 收费标准按照国家计委“计价格（2002）1980号”文件的规定，按差额定率累进法计算收取，即

收费标准=中标金额*收费费率+速算增加数

| 中标金额 （万元人民币） | 货物采购 收费费率 | 速算增加数 （万元人民币） |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.50% | 0 |
| 100-500 | 1.10% | 0.4 |

中标服务费请划入以下账户：

户    名：深圳市国际招标有限公司江门经营部

开 户 行：中国银行江门城区支行

账    号：675657748640

（注：鹤山市公共资源交易中心和深圳市国际招标有限公司拥有对本招标文件的最终解释权。）

# 第四部分

# 鹤山市沙坪街道第二小学

# 多媒体LED电子白板平台

# 采购合同

（参考范本）

鹤山市沙坪街道第二小学多媒体LED电子白板平台采购合同

（参考范本）

购货单位：                         （以下简称甲方）

供货单位：                         （以下简称乙方）

# 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，按照2016年1月13日鹤山市沙坪街道第二小学多媒体LED电子白板平台招标项目（招标编号：HS15794G152）的招标结果、招标文件、乙方的投标文件及澄清文件和中标通知书的要求，经双方协商一致，订立合同如下：

第一条  项目的名称、项目总价和项目产品的清单（名称、数量、规格、单价、型号、品牌和技术指标等）

（一）项目名称：                                         ；

（二）项目总价是完成项目的含税全包价，所有价格变动的风险均由乙方承担，甲方不需再向乙方支付任何费用。

项目总价为（小写）                                       ，

（大写）                                       ；

（三）产品清单：                                          ；

（四）服务内容：                                          。

第二条  产品的质量要求、售后服务及损害赔偿

（一）按照招标文件、乙方的投标文件、澄清文件和中标通知书的要求执行。

（二）售后服务要求：

1、乙方须有属本公司的可随时上门作维修及检测的工程师，设备出现故障时能在

小时内上门维修；

2、乙方须负责免费保修       年，终身提供技术咨询及设备维护；

3、乙方负责免费现场或厂家培训甲方有关技术人员，直至掌握操作技术为止。

4、具体售后服务要求：

（三）如因乙方产品质量或设计原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。

第三条  交货和安装

（一）完工期：                                     （时间）。

（二）交货方式：乙方负责将产品送至             （具体地点）。

（三）设备的安装：                                         。

第四条  货款的结算

具体结算方式：                                       。

第五条  验收方式

（一）验收时间：                                     。

（二）验收方法：甲方派遣有经验有能力的人员检验产品和工程的质量和指标。

（三）验收标准：符合招标文件、乙方的投标文件、澄清文件和中标通知书的要求；单证齐全，有产品合格证（或质量保证书）、发票和其它应当具有单证文件。

第六条  对产品异议的时间和办法

（一）甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、数量、规格、质量或有关软件及有关工程不合规定的，应妥为保管，并在三十天内向乙方提出书面异议；甲方怠于通知或者自产品收到之日起三个月内未通知乙方的，视为产品合乎规定；

（二）乙方在接到甲方书面异议后，应在十天内处理，否则，视为乙方承认该产品存在甲方所指出的瑕疵并同意甲方提出的处理意见。

第七条  乙方的违约责任

（一）乙方不能交货的，甲方不向乙方付款。乙方应向甲方偿付合同总价的百分之五作为违约金；

（二）乙方所交设备种类、数量、规格、质量和技术性能等不符合合同规定的，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用，并向甲方偿付合同总价的百分之五作为违约金；

（三）乙方逾期交货的，每日应向甲方偿付合同总额的千分之五作为违约金。

第八条  甲方的违约责任

（一）甲方逾期付款的，每日应向乙方偿付合同总额的千分之五作为违约金；

（二）甲方违反合同规定拒绝接受产品的，应当承担由此而对乙方造成的损失。

第九条  不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十条  争议的解决

（一）如因产品的质量问题发生争议，由法定的质量技术鉴定机构进行质量鉴定，双方应当服从该鉴定的结论；

（二）若执行本合同的过程中发生纠纷，双方当事人应当及时协商解决；协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十一条  监督和管理

（一）甲乙双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的，应先取得政府采购监督管理部门的同意，并将相关资料报送备案。

（二）甲乙双方均应自觉配合政府采购监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

第十二条  无效合同

甲乙双方如因违反法律和有关规定，合同被宣告无效的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十三条  投诉

甲方如对乙方所提供的产品质量及服务提出投诉，经核查如属有效投诉并超过三次，政府采购监督管理部门有权取消乙方的中标资格，并按有关规定接受处理。

第十四条  附则

（一）本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，二份送鹤山市公共资源交易中心归档，一份送鹤山市财政局备案。每份均具有同等法律效力。

（二）本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

购货单位（甲方）：                 供货单位（乙方）：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

地址：                            地址：

开户银行：                        开户银行：

账号：                            账号：

电话：                            电话：

签约时间：      年   月   日

签约地点：

注：本合同样本仅供形式上的参考，具体条款内容由采购人和中标供应商协商确定。

# 第五部分

# 附 件

投标文件格式

## 附件一：                   投  标  书

致：鹤山市公共资源交易中心、深圳市国际招标有限公司

根据贵方为鹤山市沙坪街道第二小学多媒体LED电子白板平台招标项目采购产品及服务的投标邀请（招标编号：HS15794G152），签字代表     （全名、职务）     经正式授权并代表投标人        （投标人名称、地址）        提交下述文件正本一份和副本四份。

- 封面；

- 目录；

- 投标书；

- 开标一览表；

- 投标价格表；

- 产品详细说明一览表；

- 政策适用性说明表；

- 规格技术参数偏离表；

- 商务条款偏离表；

- 系统设计方案；

- 已完成的相关项目一览表；

- 主要从业人员及其技术资格一览表；

- 规章管理制度一览表；

- 售后服务计划；

- 关于资格的声明函；

- 中小企业声明函；

- 授权委托书；

- 资格证明书；

- 投标产品和服务符合招标文件规定的证明文件，及投标人认为需加以说明的其他内容；

- 投标保证金：本项目的投标保证金金额为人民币叁仟捌佰元整。投标保证金作为其投标的一部分。投标人应在投标截止时间前将投标保证金汇入指定账户（户名、开户银行、账号见投标邀请函），并于递交投标文件时将银行入账的有关单据凭证一同递交。投标人在投标截止时间后提交的投标保证金将被视为无效保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的产品和服务投标总价为 (注明币种)， (用文字和数字表示的本项目的投标总价)。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本投标自开标之日起有效期为 90 个日历日。

- 如果在规定的投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件，其投标保证金将被贵方没收。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                邮编：

电话：                传真：

投标人代表姓名、职务（印刷体）：

投标人代表联系电话（手机）：

投标人代表签字：

投标人名称：

公      章：

日      期：      年     月     日

## 附件二：                开标一览表

招标编号：HS15794G152                                 报价单位：万元人民币

| 投标人名称 | 投标总价 （万元人民币） | 完工期 (个日历日) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （小写金额） |  |  |
|  | （大写金额） |  |  |

投标人代表签字及盖公章：

注：1、为了方便开标时唱标，投标人应将正本中的本表复制一份（加盖公章），单独密封于一小信封内，并在该信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入投标文件正本的密封袋中。

2、投标报价应为该项目的投标总价，即含税全包价。以人民币为结算单位。

3、投标人对本项目只允许有一个报价，采购人和采购代理机构不接受任何有选择性的报价。

4、投标人认为应当说明而本表中无相应栏目的，请在“备注”一栏中说明。

## 附件三：                投标价格表

投标人名称：

| 1 | 产品名称 （包括软、硬件） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 品牌/规格型号 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 产地 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 数量 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 产品价格（单价） |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 产品价格（总价） |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术服务费 |  |
| 8 | 安装调试费 |  |
| 9 | 培训费 |  |
| 10 | 运输费 |  |
| 11 | 保险费 |  |
| 12 | 其它费用 |  |
| 13 | 投标总价 | 小写： |
|  |  | 大写： |

投标人代表签字及盖公章：

注：1、所有价格应以人民币为单位进行填写。

2、投标总价应为以上各分项价格之和（不包括第1-5项）。

3、安装调试及培训费中应包含软件及硬件的安装调试及培训费用。

4、选购件不包括在本报价表内，应另附表分项单报。

5、投标人需另外附表列明备用零件及易耗品的供应价格。

## 附件四：               产品详细说明一览表

投标人名称：

| 产品名称 （包括软、硬件） | 品牌/规格 型号/产地 | 配置/技术参数 | 性能说明（包括软件的功能/技术性能说明） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字及盖公章：

注：1、投标人所投报的产品必须是本国产品，本项目不接受所投报产品为进口产品的投标。（本招标文件中所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

2、投标文件中需附有产品中文说明书，如投标文件所述产品技术规格参数与说明书不符，以说明书为准。

3、投标人需完整填写所提供产品的详细配置（包括免费赠送的选购件），并可同时附上所投标产品的彩图资料（若有）。

4、投标人可以结合自己的情况对本表自行扩充或调整，但本表所要求了解的内容必须得到如实反映。

## 附件五：              政策适用性说明表

投标人名称：

| 序号 | 产品/技术名称 （规格型号、注册商标） | 制造商/ 开发商 名称 | 制造商/开发商 企业类型 | 适用价格扣除条件（填写价格扣除条件序号①/②/③及相应内容） | 产品/技术价格（万元人民币） | 该产品/技术价格在投标总价中所占比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字及盖公章：

注：1、根据有关规定，投标人所投报的产品中，如有符合政策的节能产品、环境标志产品、小型或微型企业产品的，则应在本表中详细注明。

2、根据有关规定，按以下三种价格扣除条件对投标报价进行价格扣除，价格扣除的原则如下：

①对节能产品在评审时对其投标价格给予3%的价格扣除；

②对环境标志产品在评审时对其投标价格给予3%的价格扣除；

③对小型和微型企业产品在评审时对其投标价格给予6%的价格扣除。

3、制造商/开发商为小型或微型企业时才需要填“制造商/开发商企业类型”栏，填写内容为“小型企业”或“微型企业”。

4、投标人所投报产品如适用价格扣除条件①和价格扣除条件②的，须在投标文件中同时提供有效期内的节能产品证书（或环境标志产品证书）及节能产品政府采购清单（或环境标志产品政府采购清单）的复印件（加盖单位公章），否则在评审时将不给予价格扣除。

5、投标人所投报产品如适用价格扣除条件③的，须在投标文件中提供相关证明材料（具体格式详见《中小企业声明函》），否则在评审时将不给予价格扣除。

6、投标人所提交的证明材料均应当是原件的复印件，并加盖单位公章。

## 附件六：              规格技术参数偏离表

投标人名称：

| 序号 | 产品名称 （包括软、硬件） | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字及盖公章：

注：“招标规格”见招标文件“第二部份 招标项目要求”

## 附件七：                 商务条款偏离表

投标人名称：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字及盖公章：

注：“招标文件的商务条款”见招标文件“第二部份 招标项目要求”

## 附件八：                 系统设计方案

投标人名称：

主要内容应包括：（指深化设计方案）

1、项目前期调研情况；

2、系统总体设计纲要，包括系统总体设计内容、技术方法及要达到的目标成果；

3、整个系统建设的具体解决方案，包括文字及图片说明材料等；

4、项目实施进度计划；

5、安装施工组织计划；

6、硬件与软件的技术资料、使用说明书、参考手册、操作手册等；

7、按照系统的要求，在系统建设全过程中应提交的文档清单；

8、系统建设质量保证措施；

9、系统测试和验收的方式与方法，包括单项测试方案，整体测试方案；

10、投标人认为其它有必要的内容。

投标人代表签字及盖公章：

## 附件九：           已完成的相关项目一览表

投标人名称：

| 序号 | 项目名称 | 项目时间/ 项目地点 | 项目主要内容/选用的主要产品/项目金额 | 联系人/ 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

投标人代表签字及盖公章：

注：1、投标人须在以上表格中提供与本次投标项目有关的已做项目清单。在填写过程中请按年份顺序填写，并需提供所完成重大项目的中标、成交通知书、合同要件及用户验收证明的复印件（加盖单位公章）。

2、投标人应当在投标文件中提供2012、2013、2014年度会计师事务所审计报告（包括损益表、资产负债表和现金流量表等）的复印件（加盖单位公章），2015年财务报告（包括损益表、资产负债表和现金流量表等）的复印件（加盖单位公章），近年缴纳税费证明的复印件（加盖单位公章）。

## 附件十：       主要从业人员及其技术资格一览表

投标人名称：

| 序号 | 项目 | 姓名 | 职位 | 持何种资格 证件 | 发证时间 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 技 术 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |
|  | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |

投标人代表签字及盖公章：

注：1、在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写。

2、投标人应当在投标文件中提供以上人员的劳动合同、近期购买社保证明、学历证书、技术职称证书、职业资格证书和其他技能培训证明等证明材料的复印件（加盖单位公章）。

3、投标人应当在投标文件中专门说明负责本项目的项目管理负责人、技术负责人和技术人员名单及其简历（主要资历、经验及承担过的项目）、职责分工等。

## 附件十一：           规章管理制度一览表

投标人名称：

| 序号 | 规章管理制度名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |

投标人代表签字及盖公章：

注：1、规章管理制度是本次招标的评标标准的内容之一。

2、投标人应当在投标文件中提供规章管理制度主要内容的复印件（加盖单位公章）。

## 附件十二：           售后服务计划

投标人名称：

主要内容应包括：

- 投标人简介；

- 设备生产厂商在广东省内设立的备品、备件库及技术维修服务机构的情况介绍；

- 投报项目的工作安排计划；

- 售后服务机构设立情况，应急维修或维护响应时间安排；

- 维修或维护服务收费标准（包括保修期外的续保费用标准）；

- 保修期或维护期内售后服务承诺及保修期或维护期外售后服务承诺；

- 投报项目的培训计划，包括时间、地点、对象、内容、方法等；

- 投标人认为需要加以说明的其他内容。

投标人代表签字及盖公章：

## 附件十三：          关于资格的声明函

致：鹤山市公共资源交易中心、深圳市国际招标有限公司

对于贵方2015年12月23日HS15794G152（招标编号）项目的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标项目要求中规定的鹤山市沙坪街道第二小学多媒体LED电子白板平台项目（项目名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 由工商部门签发的我方工商营业执照。

- 由相关部门签发的我方各类资质证书。

- 我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

- 我方与制造商的代理（或经销）协议书或制造商出具的授权书。

- 本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

- 我方提供的产品为合法的制造商所生产。

单位的名称和地址：                受权签署本资格文件人：

名称：（印刷体）（加盖单位公章）    签字：

地址：                            签字人姓名、职务（印刷体）：

传真：

邮编：                            电话：

## 附件十四：            中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   ___（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加鹤山市沙坪街道第二小学多媒体LED电子白板平台招标（招标编号：HS15794G152）(项目名称及编号)项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他      （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人代表签字及盖公章：

注：1、本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用。

2、如果投标人不是中小企业的，可不提供该中小企业声明函。

## 附件十五：            授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就鹤山市沙坪街道第二小学多媒体LED电子白板平台招标项目（招标编号：HS15794G152）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于          年       月       日签字生效，特此声明。

公司名称（盖公章）：

法定代表人签字：

被授权人签字：

被授权人身份证号码：

见证人签字：

见证人姓名和职务：

见证人单位名称：

见证人地址：

## 附件十六：            资格证明书

- 营业执照（副本）；

- 税务登记证（副本）；

- 所投报产品的来源渠道说明文件；

- 65寸LED交互电子白板的原厂供货及售后服务证明文件（盖章原件）；（若投标时已取得证明文件）

- 所投报产品取得的相关许可或认证证书（如全国工业产品生产许可证、中国国家强制性产品认证证书（3C认证）、制造计量器具许可证、特种设备制造许可证等）（副本）；（若需要）

- 所投报产品属于国家有关部门公布的节能产品、环境标志产品清单中品目的证明材料（清单和认证证书）；（若有）

- 所投报产品的质量免检产品认证证书；（若有）

- 投标人（非江门地区内注册的）在江门地区内设有固定售后服务机构的证明材料（提供营业执照、人员名单、联系电话、场所产权证书或租赁合同，不接受委托第三方提供售后服务）；

- 其他相关证明文件或材料（如产品检测报告等）。

注：投标人应当在投标文件中提供以上证书或文件原件的复印件（复印件加盖公章）。