广西壮族自治区政府采购中心

数据备份存储系统及服装采购项目（GXZC2012-J1-B0333-ZC）

补充通知（一）

各竞标人：

数据备份存储系统及服装采购项目（GXZC2012-J1-B0333-ZC）原采购文件增加D分标，具体内容如下：

一、D分标货物需求和说明详见附件一；

二、D分标评分标准和付款方式与原采购文件A分标相同；

三、竞标保证金： 0.45万元。

四、采购人、联系人及联系电话：广西水产畜牧学校，吴劲梅，0771-5332567

其余不变，特此通知。

广西壮族自治区政府采购中心

2012年12月11日

附件一：

D分标

| 序号 | 货物名称 | 参考品牌、 型号规格 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烤房 | 格普GS-1或同档次其他品牌 | 1 | 套 | 房体：墙板彩板+保温材料，总厚度50mm，保温材料：聚苯乙烯； 地台：钢结构地台，三条花纹板，两条扭纹承重地格栅； 上车板：2件，花纹版式； 安全门：1扇，带观察窗，带压力锁； 大门：3扇，包边大门，带观察窗。 热发生器： 框架：钢板成型，喷粉； 进风机：1台7.5K专业烤房风机； 排风机：1台4KW的双进风风机； 排风管：4米直管，1条90度弯头，欧式法兰； 排烟管：4米直管，2个小弯头； 喷烤漆风门转换器：气缸连杆驱动机构自动转换； 燃烧机：RIELLO/G20; 热交换器：耐热不锈钢，循环加热； 过滤系统： 顶棉：4组过滤棉，拖网式安装，棉架为铝材，表面喷漆处理； 地棉：2组，平铺安装； 风口棉1组，M型结构过滤； 照明系统 上排灯 10组，每组4*40W 电器控制系统 电控箱:进口、过载、过热、缺相保护、电机直接启动； 恒温喷漆：具有恒温喷漆功能； 系统自动停机：烤漆时间达到预先设定时间，系统自动停机； 总功率：13.5KW 技术参数： 参考房体外尺寸(米)：7.0*5.6*3.5（L*W*H）； 参考房体内尺寸(米)：6.9*3.9*2.7（L*W*H）； 进车门宽（米）:3.0；进门车高（米）:2.7；风量（米³/小时）：24000；工作稳定（度）：60-80℃；耗油量(公斤/台)：6-8；总功率（KW）：13.5。 |
| 2 | 小轿车(教学用) | 丰田卡罗拉2011款1.6L GL AT天窗版或同档次其他品牌 | 1 | 台 | 教学用车,无需办理上牌手续,此款车型必须符合采购单位的教学和比赛需求,否则不予验收；前轮驱动 乘员人数（含司机） 5人 整备质量 1300kg 允许总质量 1770kg 最高车速 180km/h长 4545mm 宽 1760mm 高 1490mm 轴距 2600mm 前轮距 1535mm 后轮距 1535mm 最小离地间隙 160mm 燃油箱容积 55L 燃料类型 汽油 93号(北京92号) 供油方式 多点电喷 型号 1ZR—FE 排量 1598mL 最大功率-功率值 90kW 最大功率-转速 6000r/min(rpm) 最大扭矩-扭矩值 154Nm 最大扭矩—转速 5200r/min(rpm) 气缸排列型式 L型 发动机位置 前置 进气型式 自然吸气 凸轮轴 双顶置凸轮（DOHC） 特有技术 Dual VVT—i 汽缸数 4个 每缸气门数 4个 缸径 80.5mm 行程 78.5mm 压缩比 10.2:1 缸体材料 铝合金 环保标准 国4 最大马力 122Ps转向助力 电子 随速助力转向调节(EPS) 变速器型式 自动 前进档数 4 变速箱变速杆位置 地排 前制动类型 盘式 后制动类型 盘式 驻车制动器 机械驻车制动 减震器类型 液压 前悬挂类型 麦弗逊式悬架 后悬挂类型 拖曳臂式悬架 轮毂材料 铝合金 前轮胎规格 195/65 R15 后轮胎规格 195/65 R15 备胎类型 全尺寸 备胎位置 车内 |
| 3 | 发动机翻转架 | 宜曼斯XRF-500或同档次其他品牌 | 20 | 台 | 翻转车长度：1250mm，宽度：850mm，发动机最大长度：900mm，发动机最大宽度：800 mm,风刀霜剑动机,最大重量：500kg |
| 4 | 五菱B系列发动机 | 五菱或同档次其他品牌 | 20 | 台 | 五菱B系列发动机,教学使用；适用于汽油发动机的实习，实训的，该教学设备易进行各种诊断和测试,设置附加装备可以有效地理解汽油发动机性能的理论知识和实际教学的教育装备； |
| 5 | 动平衡机 | 骆驼 LT-960或同档次其他品牌 | 1 | 套 | 双屏显示，自校正功能，动平衡，静平衡，铝合金轮辋平衡；电机功率：0.5kw,轮辋直径：12”～24”；轮辋宽度：1.5”～20”（40～510mm）；最大轮重：70KG，最大轮径：960mm；电源电压：220V；平衡精度：±2g；平衡周期：8S；噪音：＜70db. |
| 6 | 拆装机（带辅助臂） | 骆驼 LT-509A或同档次其他品牌 | 1 | 套 | 气动控制立柱后倾,自动定位,气动锁紧功能。 右辅助臂系统,增大了工作的覆盖面,气动控制机械手可自由升降定位锁定任意位置。 气动托胎装置可平衡升降于任意位置,使拆装轮胎更加省力便捷. 精密加工制造的减速器,特殊合金制造的拆装头和卡爪，使设备更经久耐用。 缸径为75mm的小气缸，硬质氧化，优质密封件，镀铬活塞杆，使其运行阻力小，夹紧力更强。 电源：110V/220V/400V/50-60Hz，电机功率：0.8KW/1.1KW,外夹轮辋:11""-20""/278-533mm,内撑轮辋:13""-24""/330-610mm,最大轮径:41""/1100mm,最大轮宽:13""/330mm,靠轮压力:2500kgf,工作气压:8-10bar,噪音:<70db |
| 7 | 吊车 | 2T或同档次其他品牌 | 1 | 台 | 最大举重2吨，优质钢材制作，最低高度500cm，最高高度1780cm，脚轮铁制；与实训拆装用发动机配套。 |
| 8 | 等离子钣金切割机 | BANTAM-GYS 20或同档次其他品牌 | 1 | 套 | 1、输入电压和频率：230V/1～50/60HZ。 2、输入电流：16A。 3、最大切割厚度：6mm。 4、保护等级：IP21。 5、压力：2.5～4par。 6、流量：80L/min。 7、体积：约17cm×46cm×27cm。 8、重量：约7.3kg。 |
| 9 | 补胎机 | 上海汽保厂或同档次其他品牌 | 1 | 台 | 电热型，可以恒温自动保护功能。 |
| 10 | 废油收集机 | 格林斯 3197或同档次其他品牌 | 1 | 台 | 气动，70L，带接油盘，带油桶 |
| 11 | 快修专用工具车 | 世达95108A或同档次其他品牌 | 20 | 台 | 一、技术参数 LxWxH(MM)845x416x840MM 净重KG 24 二、产品特点： ．小巧轻便，适用多种场合 ．顶部托盘，方便维修操作时存放工具 ．底部托盘，专为存放大件工具设计 ．与95108B披挂斗（选购件）配合使用，可以存放螺 ．丝批等工具 ．单抽屉最大承重35公斤 ．整体最大承重150公斤 |
| 12 | 32件套工具 | 世达09009或同档次其他品牌 | 20 | 套 | 内容物： ．21件12.5MM系列6角长套筒（8，9，10，11，12，13，14，15，16，17，18，19，20，21，22，23，24，27，30，32，34MM） ．5件12.5MM系列12角套筒（10，12，14，17，19MM） ．1件12.5MM系列专业快速脱落棘轮扳手 ．2件12.5MM系列转向接杆（5"，10"） ．1件12.5MM系列万向接头 ．1件12.5MM系列三用接头 10MM×12.5MM ．1件12.5MM系列弓型快速摇杆 |
| 13 | 专用电流钳 | 金德KC280或同档次其他品牌 | 2 | 台 | 一、产品简介 电流钳可在不损坏电路的情况下测量80AAC/DC电流，频率响应为20KHZ, 测量夹使测量得以在狭窄的空间进行。通过按钮设置直流电流清零，操作简单。 电流钳适配器可用于电流测试和柴油器工作状态及喷油 器周期测试。 二、技术参数 钳夹尺寸：最大12.5MM 低电量提示：红色LED灯亮 操作温度：0°TO 50°，相对湿度70% 储存温度：-20° C to+70°C，相对湿度80% 电池：9V 必须提供设备作为2012年全国职业学校比赛专用设备相关依据； 若有请提供厂家针对此项目的授权书和售后服务承诺书原件，交货时必须提供上述原件，否则不予验收； |
| 14 | 支撑小方凳 | 国产 | 4 | 套 | 额定举重量3T；毛重3.5KG；采用国内优质钢材。2个为壹套。 |
| 15 | 手动黄油枪 | 国产 | 2 | 把 | 使用范围:0.3-0.6，参考重量:1.3（kg），工作耐压:400Kg，挤出压力:200（psi）。 |
| 16 | 伸缩气管 | B-841或同档次其他品牌 | 1 | 个 | 参考产品规格：6.5mm×10mm×12m 产品卖点：1、气鼓配自主高档接头； 2、自动排管线； 3、双侧钢珠轴承，减少磨损，回收顺畅； 4、钢质主轴，钢质棘爪，不易断裂； 5、弹簧及棘爪内置，超大容量； 6、配支架座，安装方便； 7、摆动角度180度； 8、PU夹砂气管； |
| 17 | 正时枪 | CP7527或同档次其他品牌 | 2 | 把 | 准确检查传统/电子/电脑控制的点火正时，全金属点火感应钳，测试线可拆卸，电源夹有耐热绝缘套，高亮度氙气频闪灯，LED显示屏，RPM测试范围0-9999，精确到0.1度，2/4冲程转换，调整上，下键可准确读出点火正时数值 |
| 18 | 荧光测漏仪 | SPX-16380或同档次其他品牌 | 1 | 套 | 紫外线检漏仪可以迅速测出车辆空调及其他高压系统的泄漏。将荧光剂注入空调系统，荧光剂将会随冷媒在空调系统中循环，当空调系统存在泄漏时，荧光剂将会遗留在漏点处。在紫外线灯的照射下漏点处的荧光剂会发出荧光，使维修人员很容易找到漏点； 高强度的紫外线，即使在白天，也能检测到很小的漏点； 在使用和存放过程中可使用3000小时不会影响到车内的冷媒，不会影响到整个空调系统，可以与其他品牌荧光剂混合使用。 16356 30ml/支，4支/盒 16286 240ml/瓶，每瓶可用32次 16276 7.2ml/瓶，12瓶/盒，可用12次 16255 7.5ml/瓶，6瓶/盒，可用6次， 适用于冷却系统的散热器、管路、接头、水泵等 16268 7.5ml/瓶，6瓶/盒，可用6次，多用途颜料，适用于变速箱、液压系统、燃料油路系统的检漏 |
| 19 | 刹车油更换清洗设备 | DB-500或同档次其他品牌 | 1 | 台 | 1）功率：0.18kw 2）电压：AC 220V 50H zor DC 12V 3）参考重量：33 kg 4）参考长：520 mm 5）参考宽：415 mm 6）参考高：1050 mm 7）真空度：0-负0.08mpa |
| 20 | 泡沫清洗机 | 380AR或同档次其他品牌 | 1 | 台 | 1)工作压力：1-2.5bar 2)容量:80L 3)参考重量:25Kg 4)安全阀最大压力:3bar 采用国际先进技术设计而成,其主要部件和材料均采用进口的优质品,质量可靠、寿命长、故障低。 |
| 21 | 绕线盘 | 世达98022或同档次其他品牌 | 1 | 套 | 带输出长度调节装置,可任意调整输出长度，送快捷型安装支架,安装方便，三芯橡胶电线,能适应较大的高,低温差，温度保护装置,温度高于设定值时电路自动断开 技术参数：1.4（6.0）MPA ，参考考0mm(内径)*12.0mm（外径）*15.0mm（全车） ,重量：6.5Kg 。 原始部件使用锻造黄铜，有极强的防水和耐腐蚀功能；螺旋状结构有助于拉伸和弯曲时提高耐久性，避免损坏内部结构。 |
| 22 | 引擎润滑系统免拆清洗机 | DL-700R或同档次其他品牌 | 1 | 台 | 1）功率：0.18kw 2）电压：AC 220V 50H zor DC 12V 3）参考重量：34 kg 4）参考长：590 mm 5）参考宽：415 mm 6）参考高：1050 mm |
| 23 | 平板车 | 国产 | 1 | 台 | 长：约76cm，宽：约42cm，高：约87cm。参考重量：29kg，载重：1500kg；带4个万向轮。钢板厚度：约1.0mm。 |
| 24 | 吸铁棒 | 世达11924或同档次其他品牌 | 20 | 把 | 规格：380MM |
| 25 | 试灯（汽车测电笔） | 世达62503或同档次其他品牌 | 20 | 套 | 电压测量范围：6V-12V-24V |
| 26 | 车用数字万用表 | DY2201B或同档次其他品牌 | 20 | 套 | 功能 量程 基本精度 直流电压 400m/4/40/400/1000V ±(0.8%＋3) 交流电压 4/40/400/700V ±(1.0%＋5) 直流电流 400μ/4000μ/40m/400m/20A ±(1.0%＋2) 交流电流 400μ/4000μ/40m/400m/20A ±(1.5%＋5) 电阻 400/4k/40k/400k//4M/40MΩ ±(1.0%＋3) 电容 51.2nF/512nF/5.12μF/51.2μF ±(4.0%＋3) 温度 -40℃～1000℃ ±(1.0%＋3) 频率 10Hz~5MHz ±(0.1%＋3) 占空比测量 1%～90% ±(1.2%＋2) 分电器触点的闭合角 1/3/4/5/6/8 CYL ±(1.5%＋10) 转速 1/3/4/5/6/8 CYL ±(1.5%＋10) 二极管测量 √ 三极管测量 √ 通断蜂鸣 √ 数据保持 √ 自动关机 √ 电源 9V电池(6F22) LCD最大显示 3999 |
| 27 | 208接线盒（大赛版） | 金德208或同档次其他品牌 | 1 | 套 | 既是汽车维修专用接线的总成，又是针对教育部大赛测试量身定做的产品。 汽车电路与其他家用以及工业电器电路有很大的不同，由于汽车车内空间有限、以及整洁、防水防污、防电磁干扰、防连接错误等要求的原因，汽车线束以及电器连接件、线束走向都不能一目了然，接插件大小形状也是各不相同，导致我们在维修汽车电路尤其是进行测量时很不方便。例如：我们需要引出曲轴位置传感器信号进行测量时，由于安装位置的原因，使用万用表表笔以及示波器探头去测量其电气特性或者拾取信号很困难，208接线盒里可以找到合适的引线将信号引出，方便与测量设备连接，方便操作。 208接线盒不仅很好地满足汽车电路维修，汽车电子零件电气参数测量的需求，在汽车维修教学中，同样可以方便教师采集信号，更可避免由于连接不良导致的信号测量错误而影响教学效果。 208接线盒有多种型号的探针、接头以及接线，宽窄厚薄不一的片状、圆形接头或探针以及凸凹配对的连接器，可以满足各型汽车接插头引线的需求，而且可以很好的配合万用表以及示波器等测量工具使用。 针对教育部大赛的卡罗拉车增加了传感器、执行器的鳄鱼夹对接线及配合KT600示波器使用的示波器套线。 使用208接线盒，可以节省人力和时间，避免汽车电气线路的损坏或者将损害减到最小。 必须提供设备作为2012年全国职业学校比赛专用设备相关依据； 若有请提供厂家针对此项目的授权书和售后服务承诺书原件，交货时必须提供上述原件，否则不予验收； |
| 28 | 柴油机工作台架 | 4100或同档次其他品牌 | 1 | 台 | 一、功能特点 采用普通4100柴油发动机总成(易于拆装)，组装在专用发动机拆装翻转架上。 采用减速翻转机构，可使发动机任意角度旋转，并能任意位置锁止，便于学生从不同的角度进行拆卸和装配。 底部放置大面积接油盘，便于小零件或螺丝的集中存放。 拆装翻转架采用了高强度的钢结构焊接，表面经喷涂工艺处理，底部带有自锁脚轮装置，可移动式，方便教学。 二、基本配置(每台) 序号 名称 规格型号 单位 数量 1 普通柴油发动机总成 4100，易于拆装 套 1 2 拆装翻转架(带自锁脚轮装置) 950×680×850mm(长×宽×高) 台 1 3 大面积接油盆 660×590×35mm(长×宽×深) 个 1 |
| 29 | 发动机工作实验台 | 465或同档次其他品牌 | 5 | 台 | 配有五菱465发动机，水箱，水管，油管，散热风扇，仪表盘，ECU及所有传感器等配套 |
| 30 | 发动机 | 卡罗拉1ZR-FE或同档次其他品牌 | 1 | 台 | 型号：丰田1ZR发动机 技术参数 1．可翻转拆装的全新丰田1ZR发动机，充分展示发动机组成结构。学员可在拆装台架上进行发动机拆装和修理的实操； 2．拆装中发动机可做轴向任何角度翻转和静止； 3．进行发动机的基本拆装与检测操作和学习； 4．充分满足发动机解体、装复、调试、检验全过程的要求； 5．大面积接油盆做到工具、零件、机油三不落地，培养良好的工作习惯； 6．发动机在拆装过程可实现360度翻转，并可在任何角度稳定停留，使拆装工作得心应手。 7、发动机附件齐全，包括发电机、各个传感器、喷油系统、点火系统、进排气系统等； 8、支架：钢结构经喷高温喷塑工艺制作而成，安全可靠、坚固耐用。 9、配套台架设备有原厂维修手册，实训指导书，一体化教学大纲，实训操作动画演示软件。 |
| 31 | 故障检测仪（大赛指定） | 金德KT600豪华版或同档次其他品牌 | 1 | 套 | 主要功能：汽车故障检测、汽车里程表免拆调节、汽车气囊修复、五通道汽车示波器、汽车智能钥匙芯片的读写、汽车数据流波形显示、汽车维修帮助、汽车音响解码帮助、汽车英汉词典等。 主机 温度操作：-30℃ ~ 50℃；相对湿度： 小于90％；供电电压：DC12V； PS/2接口：(1)内含USB接口(2)内含标准RS232串口（3)可外挂键盘、 条码枪，RJ45网络接口：10M，CF卡接口：供插拔CF卡 示波器技术性能 通道数：五通道；采样速度：最大20MHz；采样精度：双8位 电压量程：20mV-20V/格；扫描时间：1.25us/格-2s/格 硬件配置：CPU：32位嵌入式芯片；主频：80MHZ；外存：CF卡， 可任意扩充；显示器：6.4" LCD触摸真彩屏；打印机：热敏式微型打印机；电池：示波器内置可充电锂电池；在线式帮助，汽车英汉词典（联机）。多种方式升级。与PC机联机（可模拟PC2000-Ⅱ功能）实现维修档案管理。 必须提供设备作提供设备作为2012年全国职业学校比赛专用设备相关依据； 若有请提供厂家针对此项目的授权书和售后服务承诺书原件，交货时必须提供上述原件，否则不予验收； |
| 32 | 刀口尺 |  | 20 | 把 | 平行规格 500*63*40mm |
| 33 | 零件盘 | 永邦或同档次其他品牌 | 20 | 个 | 选用优质钢材制作，钢板厚度：1.0mmm,参考长*宽*高：80*55*35mm |
| 34 | 百分表 | 桂林量具厂510-063或同档次其他品牌 | 20 | 套 | 普通型百分表系列钢制表圈 ，测量范围(mm) 0-10 分度值(mm) 0.01 |
| 35 | 量缸表 | 桂林量具厂571-125或同档次其他品牌 | 20 | 套 | 测量范围(mm) Φ50-Φ160，分度值/分辨力 精度 L(mm) 0.001mm ， 7μm，200，备注配双表 |
| 36 | 冷媒回收加注机 | 广州锐铂或同档次其他品牌 | 1 | 台 | 功能要求： ● 全电磁阀操作：所有功能均通过电磁阀控制和完成，无手动阀门和部件。 ● 自动加注、排废冷冻油。本机采用了称重传感器保证制冷剂和冷冻油精确加注。您只须在加注制冷剂之前，设定好空调系统须补充的冷冻油量，就能自动完成加注。系统自动排除从空调系统中回收的废油。 ● 低压保护功能。为了避免误操作，把空气回收到系统中。本机设计了低压保护功能，更好地确保了储液罐中制冷剂的品质。 ● 液晶显示屏显示操作提示和机器维护提示。 ● 自动排出储液罐非凝性气体 技术参数： 输入功率： 500W 电源： 交流220V/50Hz 制冷剂种类： R134a 电子称精度： 0.2% 抽真空速度： 60L/min 储液罐容量： 14Kg 回收速度： 350g/min 充注速度： 800g/min |
| 售后服务及其他要求： 1、免费送货上门，免费安装调试； 2、按厂家承诺实行“三包”； 3、项号1、3、13、27、31产品若有请提供厂家针对此项目的授权书和售后服务承诺书原件，交货时必须提供上述原件，否则不予验收； 4、项号1产品必须提供包含该设备生产商编写的、完整的、中文版的性能参数描述等有关产品说明或彩页（可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTML文件），以供评标时核对。当竞标文件提供的设备性能参数与该设备生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准； 5、交付使用时间：自签订合同之日起10 日内(日历日)； 6、交货地点：广西南宁市（采购人指定地点）。 |