来电时请以图片上电话或以下电话，我们会以最真诚的给你报价!期待你的来电

# 来电时请以图片上电话或以下电话，我们会以最真诚的给你报价!期待你的来电联系电话:13934162032  QQ:2837609493

# WGJ系列冷弯机是我厂自主研制的一种多功能型钢冷弯设备，国内首创。主要用于C型钢、工字钢、角钢、槽钢、道轨、方钢、钢管等型钢的拱形卷圆、变径、定角弯曲。采用数显编码器编程，使液压操纵系统定位准确，所弯型钢一次自动成型，效率高、操作方便。并且加工精度大，主要应用于隧道，地铁，水电站，地下洞室等。具有传动平稳，压力大等特点，采用编码器定位系统，能准确定位。

主要技术参数：

| 型材规格 | 14-30工字钢 |
| --- | --- |
| 最小弯曲半径 | ≥1.5m |
| 油缸推拉速度 | 8-15mm/sec |
| 主动轮转速 | 7-10r/min |
| 液压系统动力 | 25mpa |
| 总功率 | 11.9kw |
| 整机质量 | 2380kg |

隧道专用冷弯机 工字钢弯拱机 冷弯成型机 WGJ250型钢冷弯设备 C型冷弯型材

槽钢冷弯设备 液压冷弯机 型材冷弯设备
销售电话:13934162032  QQ:2837609493

来电时请以图片上电话或以下电话，我们会以最真诚的给你报价!期待你的来电

## 联系电话:13934162032   QQ:2837609493

### 一、特点及用途

WGJ250型液压冷弯机是我厂研发的新型全自动工字钢弯曲设备。采用液压系统，具有传动平稳，压力大等特点，能准确定位，大幅度提高隧道工字钢加工精度。WGJ250型液压冷弯机广泛应用于我国公路隧道、铁路隧道、地铁隧道、水利水电引水涵洞、天然气管道、通信管道、地下通道等工程的工字钢、槽钢和型钢的弯曲。

## 主要技术参数

| 项目 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 最小的弯曲半径 | m | ≥1.5m |
| 油缸推进速度 | mm/s | 8-15 |
| 主动滚轮转速 | r/min | 7-10 |
| 液压系统压力 | Mpa | 26 |
| 总功率 | Kw | 7．4 |
| 整机重量 | Kg | 2380 |
| 外形尺寸 | M | 2.4*1.5*1.4 |

## 三、结构组成

液压冷弯供机由两套主电机及减速器组，主动滚轮。被动滚轮及油泵电机，齿轮泵，溢流阀，电磁转向阀工作没缸组成的液压工作站等部件组成。

## 四、工作原理

将工字钢放在冷弯机上，与减速带动的滚轮接触后，将压紧手柄进给锁紧，启动电机油泵组，由电动油泵输出的高压溢流阀（可调整所有压力），进入集成块到电缆阀，有电液阀和动点开关（点进，点退）控制油缸工作，工作油缸推进，将工字钢与三个支撑游轮压紧并为发生弯曲变形是时开始计算，油缸推进的长度进程为10mm-15mm,开主电机带动工字钢工作，反复操作，达到所需为止。

## 五、弯曲系统

主动滚轮，被动滚轮采用特殊材料，经整体热处理，减少游轮磨损，对工件无划伤，使用寿命更长。

WGJ250型液压冷弯机的液压系统采用先进液压元件，及其独特的液压系统设计，增加了顶出反弹装置，使得顶出能有力，延长使用寿命，避免经常维修

销售电话:13934162032 QQ:2837609493