电子水处理器与化学清洗法二者的效果成本及使用前后比较

| 使用方法 | YD 系列水处理器 | 化学清洗方法 |
| --- | --- | --- |
| 效果及成本 | 1、防垢、除垢、灭藻、杀菌、防腐。 2. 一次性安装：方便简单；安全可靠；使用寿命10～15年。 3. 一次性投入，2～3年收回成本 | 1. 清除已有水垢 2. 每年要进行1～2次清洗管道；使用化学药品，对管道 有腐蚀；工序复杂很难掌握；存在二次清洗和重新结垢，并带来二次污染。 3. 年年清洗，费用开支大；管道寿命缩短。 |
| YD多功能电子水处理器的使用前后情况比较： 以“上海三菱电梯公司总办大楼－ 中央空调水系统HVA-CVA螺杆式风冷热泵机组”的运行情况为例 | 使用前 | 使用后(YD-6W 3台) |
|  | 1. 水质：从排污管和热泵机组水泵压力表处放水 2. 水色：黑黄(带有大量铁锈) 3. 蒸发器表面：有一层<3mm>厚的水垢(使用1.5年) 4. 总管管壁：同上 5. 热阻：钢管一侧水垢：导热系数0.085(m.K) 钢管δ=<8mm>：导热系数0.913(m.K) 6. 热阻：0.282(m.K) 7. 制冷量测算：300,000×0.828=248,400 8. 制冷量下降：17.2% 9. 浪费能源，制冷或制热量下降：(下降百分比)1~2 年：10~15%；3~5年：20~35%；5年以上：>35% | 1. 安装部位：热泵机组每台进水口 2. 输入功率：270W 3. 最大流量：<180m3>/h 4. 运行后水质检查： *运行1个月：水质基本变清 *运行2个月后：水质已变清 *运行3个月：水质清 5. 运行后热交换器检查：表面基本不再污垢，灰色较光滑 6. 无缝钢管内壁检查：同上 7. 节能效果：好，制冷中制热量提高20%以 |

特性比较

SGV多功能电子水处理仪特性比较
Δ特性比较

| 比较项目 类别 | 操作 | 环境 | 对设备影响 | 效果 | 寿命 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 离子交换法 | 繁琐，需专职人员管理 | 有污染 | 对设备有腐蚀 | 只防垢 | 10年 |
| 化学投药法 | 繁琐，需专职人员管理 | 有污染 | 对设备有腐蚀 | 防垢，杀菌，灭藻 | 10年 |
| 化学清洗法 | 要求极高，技工操作 | 严重污染 | 严重腐蚀，有毁灭性的危险 | 只能除垢，属消极措施，能耗较大 | — |
| 磁化法 | 免人员操作 | 无污染 | 对设备无影响 | 磁场逐渐衰减，磁性悬浮物吸附影响效果 | 8-10年 |
| 静电法 | 电极维护要求极高需定期清洗 | 无污染 | 有电解孔蚀危险，易漏电 | 杀菌灭藻效果较好，防垢、除垢不彻底 | 10年 |
| 电极法（离子棒） | 电极维护要求极高需定期清洗 | 无污染 | 有电解孔蚀危险，易漏电 | 杀菌灭藻效果好，防垢、除垢不彻底 | 10年 |
| 电子水处理仪 | 免人员操作 | 无污染 | 对设备环境和人员无任何伤害 | 除垢、防垢、杀菌灭藻阻锈防腐效果彻底 | 15年 |

经济效益比较(以100万大卡溴化锂制冷机为例)

下表以不进行处理及传统化学方式与电子水处理器除垢进行比较

| 类别 | 投资额 | 年管理费 | 年人工费 | 劳动强度 | 年能耗增加 | 十年总投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 离子交换法 | 30万元 | 8万元 | 1.2万元 | 高 | - | 122万元 |
| 化学加药法 | 7.9万元 | 3.3万元 | 0.5万元 | 中 | - | 45.9万元 |
| 化学清洗法 | - | 1.8万元 | - | 中 | 4.3万元 | 61万元 |
| 不进行水处理 | - | - | - | - | 5.8万元+每年递增10% | 93.1万元 |
| 电子水处理器 (高频电子法) | 6万元 | 0.144万元 | - | - | - | 7.44万元 |