建设项目环境影响报告表

# （试  行）

项目名称： 斯奈克玛航空工业（苏州）有限公司

飞机发动机部件扩建项目

建设单位(盖章) 斯奈克玛航空工业（苏州）有限公司

编制日期:  2017年 2 月

江苏省环境保护局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称……指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点……指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别……按国标填写。

- 总投资……指项目投资总额。

- 主要环境保护目标……指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议……给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见……由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见……由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 斯奈克玛航空工业（苏州）有限公司 飞机发动机部件扩建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 斯奈克玛航空工业（苏州）有限公司 |
| 法人代表 | BRUNO GUY MARIE DURAND | 联系人 | 李俊 |
| 通讯地址 | 苏州工业园区出口加工B区启明路70号 |
| 联系电话 | 18020253789 | 传真 | 0512-65601853 | 邮政编码 | 215126 |
| 建设地点 | 苏州工业园区出口加工B区尖浦河西、启明路北 |
| 立项审批部门 | 苏州工业园区经济发展委员会 | 批准文号 | 苏园外经投登字[2016]184号 |
| 建设性质 | 新建 √改扩建 技改 （迁） | 行业类别 及代码 | 航空、航天相关设备制造【C3743】 |
| 占地面积 （平方米） | 28156.08 | 绿化面积 (平方米) | 5254 |
| 总投资 (万美元) | 4000 | 其中：环保投资 （万元） | 400 | 环保投资占总投资比例 | 1.5% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2018年4月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 表1-1 主要原辅料消耗表 类别 名称 组分/规格 年用量 包装储存方式 最大储存量 来源及运输 原料 钢锻件 — 1200件 仓储 500件 国内 货运 外购组件 — 1200套 仓储 500套 国内 货运 辅料 焊丝 镍52%、铁19%、铬18%、钼3%、钴＜1%、钛0.9%、铝0.5%、硅0.35%、锰0.35%、铜0.1% 153kg 10kg纸箱 153kg 国外 货运 清洗剂 氢氧化钠15%-30%、偏硅酸钠25%-50%、碳酸钠10%-25%、脂肪醇乙氧基化物＜2.5%、苯磺酸2.5%-10% 600kg 2L塑料桶 425kg 国外 货运 洗涤剂 二乙醇胺10%-25% 540L 20L塑料桶 360L 国内 货运 溶剂悬浮显像剂 丙酮 50%、异丙醇10-25%、滑石 10-25% 16L 400 mL铁罐头 52L 国外 货运 干粉显像剂 季戊四醇 25-50%、氧化镁 10%-25%、二氧化硅 10%-25% 3kg 铁罐头 3kg 国内 货运 渗透剂 二级醇乙氧基化物 25-50%、高度精炼矿物油混合 25-50% 68L 18L铁桶 54L 国内 货运 异丙醇 异丙醇100% 900L 0.5L玻璃瓶 156L 国外 货运 高性能胶粘剂 石油馏出物20%-40%、 甲乙酮10%-30%、氯丁橡胶10%-30%、尸酸镁10%-20%、正己烷5%-15%、甲苯7%-13%、环己烷1%-5% 3L 1L铁罐头 8L 国内 货运 胶粘剂 腈基丙烯酸酯粘合剂80%-100% 1.428kg 20g铁罐头 200g 国内 货运 接触橡胶胶粘剂 庚烷异构体10%-30%、甲乙酮15%-30%、甲醛，苯酚聚合物，氧化镁混合物15%-20%、正己烷5%-15%、氯丁橡胶5%-15%、乙酸丙酯5%-15% 3L 1L铁罐头 8L 国内 货运 润滑防锈油 石蜡（煤）＜2.5%、馏分油(石油)25%-50% 26.271kg 1kg铁罐头 41kg 国外 货运 切削液 高度精制的低粘度矿物油25%-50%、中和二环己基胺2.5%-10%、1-氨基-2-丙醇2.5%-10%、三乙醇胺2.5%-10% 8112L 208L铁桶 208L 国内 货运 合成润滑油 磺酸钡1%-5% 二丁基羟基甲苯0.5%-2% 45.425L 3.785L铁桶 7.571L 国内 货运 防腐剂 低沸点热裂化石脑油＞25%、磺酸钡1%-2.5%、2-丁氧基乙醇1%-2.5% 57.1L 300 mL铁罐头 15L 国外 货运 航空润滑油 磷酸三甲酚酯1%-3% 18L 1L塑料瓶 5L 国内 货运 润滑剂 乙酸正丁酯30%-60%、 重石脑油馏出物10%-30%、二硫化钼10%-30%、聚丁基酞酸盐10%-30%、石墨＜10%、二甲苯＜10%、n-丁醇＜10%、乙基苯＜1% 172.8L 400 mL铁罐头 50L 国内 货运 石墨凡士林 石蜡（煤）＜2.5%、馏分油(石油)25%-50% 26.271kg 1kg铁罐头 41kg 国外 货运 纯矿物润滑剂 馏分油(石油),石蜡50%-100% 20.4kg 1kg铁罐头 24kg 国外 货运 表1-2 主要原辅料、中间产品、产品理化特性、毒性毒理 序号 名称及标识 理化特性 燃烧爆炸性 毒性毒理 1 清洗剂 性状：白色至黄色粉末 pH：12.1-13. 分子量：无资料 熔点（℃）：无资料 沸点（℃）：无资料 蒸汽压：无资料 相对密度（水=1）：无资料 溶解性：溶于水 / / 2 洗涤剂 性状：清黄 pH：10 分子量：无资料 熔点（℃）：无资料 初沸点（℃）：100 蒸汽压：无资料 相对密度（水=1）：1.07 溶解性：无资料 / / 3 溶剂悬浮显像剂 性状：白色，乳状液体悬浮（搅动后），丙酮气味. 分子量：无资料 熔点（℃）：＜-20 沸点（℃）：56 蒸汽密度（空气=1）：＞2 比重：0.88 溶解性：部分溶于水 闪点：-18℃（封闭） / 4 干粉显像剂 性状：白色粉末 分子量：无资料 熔点（℃）：无资料 沸点（℃）：无资料 蒸汽压：无资料 密度：0.95-1.15g/cm3 溶解性：无资料 / / 5 渗透剂 性状：黄色液体 分子量：无资料 熔点（℃）：无资料 沸点（℃）：240 蒸汽压：0.1hPa 密度：0.88g/cm3 相对密度：0.874（20℃） 溶解性：52.6%（有机溶剂） 闪点：＞93℃ / 6 名称：异丙醇 分子式：C3H8O CAS：67-63-0 性状：无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味 分子量：60.1 熔点（℃）：-88.5 沸点（℃）：80.3 蒸汽压：4.40kPa/20℃ 相对密度（水=1）：0.79 相对密度（空气=1）：2.07 溶解性：溶于水、醇醚、苯、氯仿等多数有机溶剂 闪点：12℃ LD50 5045mg/kg(大鼠经口)；12800mg/kg(兔经皮)；人吸入980mg/m3×3～5分钟，眼鼻粘膜轻度刺激；人经口22.5ml头晕、面红，吸入2～3小时后头痛、恶心。 7 高性能胶粘剂 性状：黄色液体 分子量：无资料 熔点（℃）：无资料 沸点（℃）：69 蒸汽压：≤124mmHg 密度：0.854g/mL 相对密度（水=1）：0.854 相对密度（空气=1）：2.41 溶解性：＜10%（水） 闪点：-14℉ / 8 胶粘剂 性状：无色液体，有刺激性气味 分子量：无资料 熔点（℃）：无资料 沸点（℃）：＞149 蒸汽压：＜0.3mbar 密度：1.09g/cm3 溶解性：无资料 闪点：80-93.4℃ LD50 ＞5000mg/kg(大鼠经口) 9 接触橡胶胶粘剂 性状：黄色液体，有刺激性气味 分子量：无资料 熔点（℃）：无资料 沸点（℃）：63 蒸汽压：无资料 相对密度（水=1）：0.85-0.87 溶解性：无资料 闪点：-26℃ / 10 切削液 性状：琥珀色透明液体 pH：9.6 分子量：无资料 熔点（℃）：无资料 沸点（℃）：＞100 蒸汽压：无资料 相对密度：0.97g/cm3（20℃） 溶解性：无资料 闪点：＞100℃ / 11 合成润滑油 性状：琥珀色液体 pH：无资料 分子量：无资料 熔点（℃）：无资料 初沸点（℃）：＞280 蒸汽压：＜0.5Pa（20℃） 密度：920kg/m3（15℃） 溶解性：无资料 闪点：232℃ LD50 ＞5000mg/kg(大鼠经口) 12 防腐剂 性状：黄色琥珀色液体 pH：无资料 分子量：无资料 熔点（℃）：无资料 沸点（℃）：150 蒸汽压：无资料 密度：0.81-0.83g/cm3（20℃） 溶解性：无资料 闪点：38℃ / 13 航空润滑油 性状：棕色液体 pH：无资料 分子量：无资料 熔点（℃）：无资料 沸点（℃）：无资料 蒸汽压：＜0.013kPa（20℃） 相对密度：0.99（15℃） 溶解性：无资料 闪点：254℃ LC50 ＞5000mg/ m3 (大鼠吸入) 14 润滑剂 性状：炭灰色液体，有溶剂气味 pH：无资料 分子量：无资料 熔点（℃）：无资料 沸点（℃）：＞100 蒸汽压：无资料 密度：1.07 g/cm3 溶解性：无资料 闪点：23℃（闭杯测试） / 15 石墨凡士林 性状：糊状物 pH：中性 分子量：无资料 熔点（℃）：55 沸点（℃）：无资料 蒸汽压：无资料 密度：无资料 溶解性：不溶于水 / / 16 纯矿物润滑剂 性状：糊状物 pH：无资料 分子量：无资料 熔点（℃）：52 沸点（℃）：无资料 蒸汽压：无资料 密度：0.902 溶解性：不溶于水 / / 17 名称：镍 分子式：Ni CAS：7440-02-0 性状：银白色坚硬金属 分子量：58.70 熔点（℃）：1453 沸点（℃）：2732 蒸气压：0.13kPa/1810℃ 相对密度（水=1）：8.90 溶解性：不溶于浓硝酸，溶于稀硝酸 / 致突变性：肿瘤性转化：仓鼠胚胎5µmol/L。 生殖毒性：大鼠经口最低中毒剂量(TDL0)：158mg/kg(多代用药)，胚胎中毒，胎鼠死亡。 致癌性：IARC致癌性评论：动物为阳性反应。 18 名称：铬 分子式：Ni CAS：7440-47-3 性状：钢灰色、质脆而硬的金属 分子量：52.00 熔点（℃）：1890 沸点（℃）：2480 相对密度（水=1）：6.92 溶解性：不溶于水，不溶于硝酸，溶于稀盐酸、硫酸 / / 表1-3 主要设备一览表 类型 设备名称 规格型号 数量 产地 备注 生产 平衡机 BZ2000 4台 国外 其中2台新增，2台一期搬迁 打磨机 GINT-01 2台 国外 其中1台新增，1台二期搬迁 EDM电火花机 — 1台 国外 新增 钻床 — 1台 国外 新增 切割机 — 1台 国外 新增 加温炉 — 1台 国外 新增 手工焊机 TransTIG 2500 JOB 11台 国外 新增 自动焊机 508-513/SNE 2台 国外 新增 点焊机 — 1台 国外 新增 | 清洗机A WASH-04-01 2台 国外 二期搬迁 清洗机C WASH-04-02 2台 国外 二期搬迁 FPI无损检测机 FPII-02-01 1台 国外 二期搬迁 MCM加工中心 TANK 1450 4台 国外 二期搬迁 CMM三坐标 NIKON 1台 国外 一期搬迁 真空炉 — 1台 国外 依托原有 公用 空压机 — 1台 国外 新增 变压器 SCB13 2台 国外 新增 |
| 水及能源消耗量 |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 10886.34 | 燃油（吨/年） | / |
| 电（万度/年） | 462.93 | 燃气（标立方米/年） | / |
| 燃煤(吨/年) | / | 其它 | / |
| 废水（工业废水□、生活废水√□）排水量及排放去向 生活污水： 本项目无生产废水产生和排放，主要为员工的生活污水，排放量约为3600m3/a，通过市政污水管网排入苏州园区第一污水处理厂进行集中处理，达标后排入吴淞江。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 本项目存在2台Xray X射线机，需另行申报，本次不包括辐射部分内容。 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 斯奈克玛航空工业（苏州）有限公司成立于2005年，为法国斯奈克玛公司在中国投资的子公司，主要研发、生产、加工及组装各类航空发动机零件及组件。 为顺应业务不断扩大的态势，推高产品的产量，为客户提供卓越的产品和服务，斯奈克玛决定进行三期扩建项目的建设。本项目主要利用前两期项目富余的设备和新增设备，进行低压涡轮后框架的制造以及与外购组件进行飞机发动机部件的装配。本项目位于苏州工业园出口加工区B区尖浦河西、启明路北地块，毗邻启明路70号斯奈克玛航空工业（苏州）有限公司的现有厂房。本项目占地面积28156.08平方米，建筑面积12657平方米。 斯奈克玛航空工业（苏州）有限公司于2016年8月30日获得苏州工业园区经济发展委员会核发的”备案通知书”（见附件1），登记备案号为苏园外经投登字[2016]184号。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）以及环境保护部令第33号《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关要求，本项目应当编制环境影响报告表。受斯奈克玛航空工业（苏州）有限公司委托，我单位承担了该项目的环境影响评价工作。在接受委托之后，经过现场勘查并查阅相关资料，编制了本项目的环境影响评价报告。 2、地理位置及周围环境简况 本项目位于苏州工业园区出口加工B区尖浦河西、启明路北，项目地理位置见附图1。 本项目东侧为斯奈克玛航空工业（苏州）有限公司的现有厂房，西侧为泰科电子苏州有限公司，南侧为优利康听力技术公司，北侧为一小河。项目周边500m范围内无居民住宅等敏感建筑。本项目周边状况见附图2。 3、主体工程及产品方案 本项目拟在现有厂房西北侧新地块建设三期厂房，主要建筑物有一座厂房，生产车间及必要配套兼用。项目占地面积28156.08平方米，总建筑面积12657平方米，项目容积率0.8，绿地率18.7%。 表1-4 扩建项目主体工程及产品方案 序号 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称 及规格 年设计能力 年运行时数 扩建前 扩建后 增量 1 低压涡轮后框架生产线 低压涡轮后框架 0 1200件 1200件 6000h 2 装配线 飞机发动机部件 0 1200台 1200台 6000h 3 涡轮轴生产线 涡轮轴 700件 700件 0 6000h 4 压缩轴生产线 压缩轴 600件 600件 0 6000h 5 LPT罩圈生产线 LPT罩圈 20000个 20000个 0 6000h 6 D2-7喷嘴生产线 D2-7喷嘴 13200件 13200件 0 6000h 7 M1-7叶片生产线 M1-7叶片 80000件 80000件 0 6000h 8 涡轮盘生产线 涡轮盘 4000件 4000件 0 6000h 4、公用及辅助工程 表1-5 公用及辅助工程 分类 建设 名称 设计能力 备注 扩建前 扩建后 规模变化 贮运 化学品仓库 220m2 220m2 0 依托原有，本期不做调整 原料仓库 672m2 2119m2 增加985m2 贮存原料 公用 给水 22494.5t/a 33380.86.t/a 增加10886.36t/a 市政直供 排水 16870t/a 20470t/a 增加3600t/a 进园区第一污水处理厂 供电 1628.44万度/a 2091.37万度/a 增加462.93万度/a 区域电网 天然气 169000m3/a 169000m3/a 0 锅炉燃烧天然气供热，与梅西埃航空（苏州）有限公司共用，本期不涉及 供气 氧气13000m3/a、氩气575 m3/a、氢气8 m3/a 氧气13000m3/a、氩气575 m3/a、氢气8 m3/a 0 用于等离子喷镀（HVOF），本期不涉及 绿化 11800m2 17054m2 增加5254 m2 新地块重新进行绿化 辅助 办公区 2604m2 2938m2 增加334m2 两层 餐厅 978.5m2 978.5m2 0 依托原有，与梅西埃航空（苏州）有限公司共用 环保 废水、废水处理 * * 0 本期无生产废水 一般固废堆场 242 242 0 依托原有，本期不做调整 危险废物暂存处 200 200 0 依托原有，本期不做调整 注：*扩建前喷砂、喷丸废气通过自带布袋除尘器除尘，酸性废气引入梅西埃航空（苏州）有限公司水洗装置处理，一期项目表面处理中的清洗废水及二期项目的清洗废水，进入梅西埃航空（苏州）有限公司废水处理设施处理；本期焊接、打磨产生的烟粉尘通过配套除尘器处理。 5、劳动定员及工作制度 职工人数：新增职工120人； 工作制度：年生产250天，每日3班，每班8h，年生产6000h； 生活设施：利用现有餐厅供职工就餐，有厨房。 |
| 与本项目有关的原有污染情况 1、现有项目概况 斯奈克玛航空工业（苏州）有限公司与梅西埃航空（苏州）有限公司属于同一集团，位于苏州工业园区出口加工B区启明路70号的同一地块内 (地块号 20050497)。梅西埃航空（苏州）有限公司（以下简称梅西埃）主要从事航空起落装置零部件的生产。斯奈克玛与梅西埃共用锅炉燃烧天然气进行供热，运行由斯奈克玛负责。酸性废气引入梅西埃水洗装置处理后排放；一期项目表面处理中的清洗废水及二期项目的清洗废水进入梅西埃废水处理设施处理，酸性废气及废水均由梅西埃进行监测管理。公司主要进行了两期建设，具体产品及环评执行情况见下表1-6。 现有职工530人，年工作250天，每日3班，每班8h，厂内设有餐厅（与梅西埃共用）供职工就餐，运行由斯奈克玛负责。 表1-6 原有项目各项目环评手续履行情况汇总表 序号 项目名称 产品及产能 环评批复及时间 验收批复及 时间 产品 设计产能 实际产能 1 斯奈克玛航空工业（苏州）有限公司 新建项目 （报告表） 涡轮轴 700件/年 600件/年 苏州工业园区环境保护局 档案编号 000520800 2006.6 苏州工业园区环境保护局 档案编号 0002198 2007.11 压缩轴 600件/年 550件/年 LPT罩圈 20000个/年 18000个/年 D2-7喷嘴 13200件/年 12000件/年 M1-7叶片 80000件/年 70000件/年 2 斯奈克玛航空工业（苏州）有限公司涡轮盘扩建项目 （登记表） 涡轮盘 4000件/年 1150件/年 苏州工业园区环境保护局 档案编号 001584400 2012.7 苏州工业园区国土环保局 档案编号 0008524 2016.11 3 斯奈克玛和梅西埃员工餐厅改造项目 / / / 苏州工业园区环境保护局 档案编号 002132600 2015.12 苏州工业园区国土环保局 档案编号 0008263 2016.5 4 斯奈克玛航空工业（苏州）有限公司液氧和液氩气站搬迁项目（在建） / / / 苏州工业园区国土环保局 档案编号 002184400 2016.6 / 5 喷漆工艺技术改造项目（拟建） / / / / / 2、主要污染物产生环节、治理措施、排放状况 2.1、原有项目生产工艺及产污环节 （1）一期新建项目： 一期新建项目各个产品根据需要采用以下工艺流程或其中的部分流程进行生产。 图1-1 一期新建项目生产工艺流程图 主要工艺说明： ①机械加工（包括大部件（轴等）机加工）：部件的尺寸加工和机械检测，在此过程中会产生金属废料及工艺废液（冷却液，切削液等）； 小部件机加工：该过程会产生金属废弃物、冷却废液和 EDM 放电加工产生的解质废液； ②热处理：将部件在热处理炉中加热（电加热）到一定温度，然后缓慢冷却，以消除机加工时在全属部件表面产和的应力。 ③荧光探伤（FPI）：渗透剂通过风机被喷至检测的部件上，其中没被部件表面伤痕吸附的渗透剂跟空气流一起经过干燥过滤装置被过滤掉，最后只剩下原始的空气被直接排入大气中。显像剂也是随空气流一起喷至检测的部件上，没被部件表面伤痕吸附的显像剂则通过干燥过滤装置过滤掉。试验后部件用清水清洗，微量的渗透剂及显像剂进入清洗废水中进废水处理装置；用过的过滤部件及少量的废渗透剂、废显像剂作危废处理。 磁粉探伤（MPI）：将磁粉悬浮液喷洒于工件表面，然后使用探伤装置产生局部磁场，使磁粉磁化，显示出工件表面或一次深度处的裂痕，检查后使用装置对工件进行局部退磁。少量的废磁粉悬浮液作危废处理。 ④喷丸、喷砂处理：属于物理表面处理范畴，利用压缩空气对钢丸、硬质砂粒进行加速，喷至工件的表面，去除表面的金属氧化渣，并使工件金属表面致密、光洁；喷丸、喷砂过程中产生的含尘气体通设备自带的袋式除尘器过滤收尘后通过排气筒排入大气，收尘得到的砂、钢丸重复使用，运行一定时间后，钢丸及砂报废，重新使用新的钢丸和硬质砂。主要的固废来源于生产过程中产生的废料及除尘得到的粉尘。 ⑤特种加工包括化学表面处理、真空焊铜、等离子金属喷镀、气相沉积镀膜工序。 化学表面处理：本项目表面处理不包括电镀、阳极氧化等工序。主要处理工序为：碱溶液除油和金属（酸性）蚀刻（酸洗），需用蒸汽加热。碱性除油使用药剂TURCO4338C、药剂TURCO 4008-3 等碱性药剂；蚀刻时使用强酸性药剂TURCO 4104及硝酸。该工艺产生废水，由于本项目铸件含镍、铬成份，因此清洗废水中含有镍、铬一类污染物。运行中产生的酸性废气进入梅西埃同类废气洗气池处理后排入大气中。 真空焊铜：先预热后焊铜，焊料为青铜及黄铜，不需用焊料助剂。焊铜炉和预热处理炉均在真空条件下进行。焊接后用荧光进行毛细检查，检查室设通气排气筒。 等离子金属喷镀（HVOF）：即真空镀膜，在真空条件下，形成等离子体，电离产生的正离子高速轰击靶材(金属)，将靶材表面的原子或分子溅射出来，然后沉积到工件或样品上形成薄膜。结束后氩气将会被注入真空炉内，保持内外气压平衡，当炉盖被打开后，氩气直接释放到工厂上方空气中。HVOF运行后用压缩空气冷却。 气相沉积镀膜（APVS）：铝化气相沉积是在充满氩气的炉内进行的。铬铝合金和氟化铵在生产过程中参加反应，金属铝镀到部件表面，金属铬留在炉内。 ⑥喷涂：特种加工后的部件在喷房中使用水性涂料(Sermetel W)通过压缩空进行喷涂，喷涂产生的含漆末废气掉至地下成含金属的粉末。喷涂后用电加热烘干，设有一个排气筒，主要排放烘干过程中的水汽。 ⑦最后与外购部件进行组装，检查包装后出厂。 （2）涡轮盘： 图1-2 涡轮盘生产工艺流程图 主要工艺说明： ①机械加工：利用车床、铣床、拉床等机床对钢锻件进行尺寸、形状加工和机械检测，在此过程中会产生金属废料及废切削液。 ②荧光探伤（FPI）：渗透剂通过风机被喷至检测的部件上，其中没被部件表面伤痕吸附的渗透剂跟空气流一起经过干燥过滤装置被过滤掉，最后只剩下原始的空气被直接排入大气中。显像剂也是随空气流一起喷至检测的部件上，没被部件表面伤痕吸附的显像剂则通过干燥过滤装置过滤掉。试验后部件用清水清洗，微量的渗透剂及显像剂进入清洗废水中进废水处理装置；用过的过滤部件及少量的废渗透剂、废显像剂作危废处理。 ③喷丸处理：利用压缩空气对钢丸进行加速，喷至工件的表面，去除表面的金属氧化渣，并使工件金属表面致密、光洁；喷丸过程中产生的含尘气体通设备自带的袋式除尘器过滤收尘后排放，收尘得到的钢丸重复使用，运行一定时间后，钢丸报废，重新使用新的钢丸。主要的固废来源于生产过程中产生的废料及除尘得到的粉尘。 ④清洗：将喷丸处理后的工件通过化学碱洗对表面的油污进行清洗，此过程会产生清洗废水。 ⑤最后通过尺寸检测无误后为涡轮盘成品。 2.2、原有项目“三废”产生、治理及排放情况 （1）废气 一期新建项目废气主要来自表面处理产生的酸性气体，喷砂、喷丸、等离子金属喷镀（HVOF）产生的粉尘颗粒物，喷涂产生的漆雾，FPI检测产生的非甲烷总烃以及锅炉烟气。其中酸性气体NOx、醋酸、HF接入梅西埃表面处理废气的水洗装置处理后，由15米高排气筒排放，由梅西埃进行监测管理；喷砂、喷丸产生的粉尘颗粒物经设备自带的袋式除尘器处理后，各自经由15米高排气筒（喷砂风量2749m3/h，直径0.23m；喷丸风量2816 m3/h，直径0.23m）排放；HVOF产生的粉尘颗粒物通过15米高排气筒（风量10609 m3/h，直径0.09m）排放；喷涂产生的漆雾通过15米高排气筒（风量37026 m3/h，直径0.3m）排放；FPI检测产生的少量非甲烷总烃通过车间无组织排放，不做定量分析；锅炉采用天然气作燃料，产生的烟气通过6.2米高排气筒排放，天然气为清洁能源，其燃烧对大气产生的影响较小。 二期涡轮盘项目废气主要来自喷丸处理产生的颗粒物以及FPI检测产生的非甲烷总烃。其中喷丸处理产生的粉尘颗粒物经设备自带的袋式除尘器处理后排放，FPI检测产生的少量非甲烷总烃通过车间无组织排放，不做定量分析。 餐厅油烟：餐厅烹饪产生油烟，共有5个灶。食用油用量为12000L/a，油烟的转化率为2.83%，脱油烟机的处理效率为85%，食堂油烟的排放量为47.4kg/a。风量为37000m3/h，年运行时间为2000h，油烟排放浓度为0.64mg/m3，低于《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中规定的中型餐厅的排放标准限值2.0mg/m3，油烟可达标排放。 根据苏州工业园区环境监测中心站2009年6月23日、24日的验收监测数据、苏州大学卫生与环境技术研究2016年6月30日、2016年10月11日所对喷砂、喷丸、HVOF、喷涂4个排气筒的检测以及江苏力维检测科技有限公司2016年10月10日对车间无组织检测数据可知，有组织颗粒物与铬酸雾、无组织颗粒物与非甲烷总烃均可达标排放。具体数值见下表1-7和1-8。 表1-7 原有项目有组织废气污染物检测结果表 污染源 污染物 2009.6.23、6.24验收监测 2016.6.30例行监测 2016.10.11例行监测 排放标准 达标状况 排放浓度 mg/m3 排放速率 kg/h 排放浓度 mg/m3 排放速率 kg/h 排放浓度 mg/m3 排放速率 kg/h 排放浓度 mg/m3 排放速率 kg/h 喷砂 颗粒物 / / 6 0.02 3.69 0.012 120 3.5 达标 喷丸 颗粒物 11.7 0.037 4 0.01 3.13 0.00758 120 3.5 达标 HVOF 颗粒物 14.6 0.188 13 0.14 3.65 0.151 120 3.5 达标 喷涂 铬酸雾 0.026 0.000476 0.009 0.0033 ND / 0.07 0.008 达标 表1-8 原有项目无组织废气污染物检测结果表 检测项目 排放浓度（mg/m3） 排放标准（mg/m3） 厂界上风向G1 厂界下风向G2 厂界下风向G3 厂界下风向G4 颗粒物 0.251 0.341 0.377 0.305 1.0 非甲烷总烃 0.66 1.34 1.38 1.63 4.0 （2）废水 生产废水：项目生产废水主要为一期新建项目表面处理中的清洗废水及二期项目的清洗废水，产生量为4150t/a，主要污染物为COD、SS、石油类、铬、镍金属离子，进入梅西埃铬系废水的集水槽通过加酸调整pH为2.5，加入还原剂亚硫酸钠，之后加入氢氧化钠进行沉淀处理后排放。梅西埃公司废水预处理装置的处理能力为250 t/d，其中铬系废水处理能力为70 t/d，梅西埃公司本身的铬系废水为50 t/d(15000t/a)，本项目的生产废水量为16.6 t/d。因此，该处理装置完全有能力接纳斯奈克玛的生产废水，处理达标后接入市政污水管网排入园区第一污水处理厂，达标后排入吴淞江。 生活污水：排放量为12720m3/a，通过市政污水管网排入园区第一污水处理厂进行集中处理，达标后排入吴淞江。 （3）噪声 项目噪声源主要来自机械加工、喷丸、喷砂、等离子系统（用压缩空气冷却）等工序运行及公辅设备产生的噪声。这些设备全部放置于室内，噪声较大的机械加工、喷丸、喷砂设备单独放于小隔间内，即进行局部隔声。所有设备采用防振动基础，加强厂界的绿化。 项目采用噪声仪于2016 年5 月4 日对项目厂界噪声进行了监测，监测数据见下表。根据监测数据显示，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1348-2008）3类标准要求。项目区域声环境现状良好。 表1-9 噪声监测结果表 监测点位 昼间 夜间 监测值 标准值 达标情况 监测值 标准值 达标情况 N1（北厂界外1m） 62.3 65 达标 54.5 55 达标 N2（东厂界外1m） 62.7 65 达标 53.8 55 达标 N3（南厂界外1m） 60.7 65 达标 54.9 55 达标 N4（西厂界外1m） 61.5 65 达标 53.3 55 达标 （4）固废 项目固废主要有一般固废和危险固废。其中废包装材料、废钢丸、废砂为一般固废，统一收集后外售；危险固废废切削液、废油、含酸/碱废液、表面处理废液、废酒精，委托苏州星火环境净化股份有限公司处理；危险固废废包装容器、废滤网、废抹布、废手套，委托江苏康博工业固体废弃物处置有限公司处理；生活垃圾由环卫部门清运。 表1-10 项目固体废物利用处置方式 序号 固体废物名称 属性 废物代码 产生量（t/a） 利用处置方式 利用处置单位 1 废切削液 危险固废 HW09 900-006-09 103.25 委托苏州星火环境净化股份有限公司处理 苏州星火环境净化股份有限公司 2 含碱废液 危险固废 HW35 900-352-35 554.2 3 含酸废液 危险固废 HW34 900-300-34 170.65 4 废油 危险固废 HW08 900-249-08 40.96 5 表面处理废液 危险固废 HW17 336-064-17 67.184 6 废酒精 危险固废 HW06 261-006-06 0.21 8 废滤网 危险固废 HW49 900-041-49 0.9654 委托江苏康博工业固体废弃物处置有限公司处理 江苏康博工业固体废弃物处置有限公司 9 废抹布、废手套 危险固废 HW49 900-041-49 6.11 10 废包装容器 危险固废 HW49 900-041-49 4.15 11 废包装材料 一般固废 79 1 外售 / 12 废钢丸 一般固废 86 3 13 废砂 一般固废 86 1 14 生活垃圾 生活垃圾 99 30 填埋 环卫部门 3、污染物排放及总量控制 据验收监测、例行监测资料结合企业实际运行统计，汇总原有项目污染物排放量，见表1-11。 表1-11 原有项目污染物排放汇总表 类别 污 物 实际排放量（t/a） 批复总量（t/a） 废气（有组织） SO2 0.00168 0.00168 NOx 0.5016 0.5016 醋酸 0.03 0.03 HF 0.009 0.009 颗粒物 1.31 / 废气（无组织） NOx 0.075 / 醋酸 0.0075 / HF 0.00225 / 颗粒物 1.46 / 非甲烷总烃 0.0075 / 废水（生产废水） 水量（m3/a） 4150 4150 COD 1.245 1.245 SS 0.83 0.83 石油类 0.083 0.083 总铬 0.0019 0.0019 总镍 0.0037 0.0037 废水（生活污水） 水量（m3/a） 12720 / COD 5.088 / SS 2.544 / 氨氮 0.382 / 总磷 0.0382 / 总氮 0.764 / 固体废物 一般工业固废 0 0 危险固废 0 0 生活垃圾 0 0 注：有组织废气醋酸、HF、部分NOx（其它为锅炉废气）计入梅西埃航空（苏州）有限公司废气总量，喷涂过程不会产生铬酸雾，不必纳入总量控制；生产废水计入梅西埃航空（苏州）有限公司废水总量里，原有项目批复未明确生活污水总量指标。 原有项目环境问题及“以新带老”措计入施 原有项目未对喷涂颗粒物、锅炉烟气及餐厅油烟进行监测，应当纳入日常监管计划。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 苏州处江苏省东南部，东临上海，南接浙江，西抱太湖，北依长江。苏州市区中心地理坐标为北纬31°19′，东经120°37′。苏州工业园区位于苏州市区的东部，具有十分优越的区位优势，地处长江三角洲中心腹地，位于中国沿海经济开放区与长江经济发展带的交汇处，距上海仅80km。 项目所在地位于苏州工业园区出口加工B区尖浦河西、启明路北，地理位置见附图1。 2、地形地貌 苏州在地貌上属于长江下游三角洲冲积平原，地势平坦，高程在3.5～5m，苏州西部地势较高，并有低山丘陵，如天平山、七子山等，东部地势相对低洼，且多湖泊，如阳澄湖、金鸡湖等。 项目所处的苏州工业园区主要为开阔的湖积平原，水网密布。厂址地属江南地层区苏州—长兴小区的江苏部分、太湖冲击平原区，场地第四系覆盖层厚度大。据区域资料，场地属地壳活动相对稳定区。 3、地质概况 苏州工业园区为冲积平原地质区及基岩山丘工程地质区，除表层土层经人类活动而堆积外，其余均为第四纪沉积层，坡度平缓，一般呈水平成层、互交层或夹层，较有规律。地质特点表现为：地势平整，地质较硬，地耐力较强。根据“中国地震裂度区划图（1990）”及国家地震局、建设部地震办[1992]160号文，苏州市50年超过概率10%的裂度值为Ⅵ度。 4、气候气象 苏州工业园区属亚热带季风海洋性季风气候，四季分明，气候温和，雨量充沛，季风盛行，夏季盛行东南风，冬季盛行西北风。雨季为6～7月份。根据苏州市气象台历年气象资料统计： （1）温度 年平均气温：15.8℃；最热月平均温度：28.5℃；最冷月平均温度：3℃；极端最高温度：38.8℃；极端最低温度：-9.8℃。 （2）湿度 年平均湿度：76%；最热月平均相对湿度：83%。 （3）风向 全年主导风向：SE；夏季主导风向：SE，S；冬季主导风向：NW，N。 （4）风速 年平均风速：2.5m/s。 （5）气压 年平均气压：1016hpa。 （6）降水量 年平均降水量：1076.2mm； 年最大降水量：1554.7mm； 日最大降水量：343.1mm。 （7）积雪厚度 最大积雪厚度：26cm。 （8）冻结深度 土壤最大冻结深度：8cm。 5、水文 项目所在地为江南水网地区，河网纵横交叉，湖荡众多，附近区域主要地面水域为规划区北侧边界的娄江、阳澄湖，南侧边界的吴淞江、规划区内的金鸡湖、独墅湖，规划区东界的青秋浦，及南侧的大运河等。大小河道的数目达到2万余条，构成一个完整的河网湖荡系统，总长度约1457km。太湖水量北泄入江和东进淀泖后，经黄浦江入江；运河水量由西入望亭，南出平望；原出海的“三江”，今由黄浦江东泄入江，由此形成苏州市的三大水系。 当地河网水流流速缓慢，流向基本由西向东，由北向南。 受纳项目最终废水的吴淞江起源太湖，经苏州工业园区进入上海境内。 吴淞江胜浦段最高水位2.74m（85国家高程系），最低水位0.29m，平均水位为1.12m。正常年份水位变幅1m左右，丰水年2m左右，最大水位变幅为2.14m。河面较宽，平均宽度B＝145m。根据《江苏省地表水（环境）功能区划》苏政复[2003]29号，该段水环境功能为Ⅳ类。 6、植被与生物多样性 本项目所在地区气候温暖湿润，土壤肥沃，植物生长迅速，种类繁多，但人类开发较早，因此，该区域的自然陆生生态已为城市生态所取代，由于土地利用率高，自然植被已基本消失。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、社会经济概况 苏州工业园区是中新两国政府间的重要合作项目，是苏州对外开放的重要窗口。其地处苏州城东金鸡湖畔，行政区域面积278km2，其中，中新合作区80km2，下辖四个街道，常住人口约76.2万。 2015 年苏州工业园区共实现地区生产总值2070 亿元，同比增长8%；公共财政预算收入257.2 亿元，增长11.7%，税收占比达93.6%，各类税收总收入超670 亿元；进出口总额796 亿美元，下降0.9%（按人民币计为4945 亿元，增长0.3%）；实际利用外资16 亿美元、固定资产投资612 亿元；R&D 投入占GDP 比重达3.35%；社会消费品零售总额343 亿元，增长10.5%；城镇居民人均可支配收入超5.6 万元，增长7.5%，经济社会保持持续健康较好发展。 区内环境基础设施完善，已累计投入300多亿元，基本完成70 km2合作区主要基础设施开发，其中30 km2里建成区达到“九通一平”（道路、供电、供水、燃气、供热、排水、排污、邮电、有限电视和土地填高平整）的国际水准，建设了首期60万kW发电厂、日供45万t自来水厂、日供15万m3燃气厂、日处理35万t污水处理厂和每小时供热340t集中供热厂（苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司）等基础设施源厂。目前全区整体绿化率已达45%。 区内社会事业也在同步发展，具有综合社区服务功能的邻里中心和一批学校、银行、宾馆、商店、公园、医疗诊所、体育设施相继建成投用，园区科、教、文、卫等各项社会事业在高起点上发展、方兴未艾。随着近两年教育投入的不断加大，全部教育网络日趋健全，教育设施日趋完善，现已具备适应开发区特点的基础教育、特色教育、高等教育网络，园区已拥有自己的省重点中学、省示范初中、省实验小学、省示范幼儿园。 2、区域规划 苏州工业园区于1994年2月经国务院批准设立，同年5月实施启动，园区行政区划278km2，其中中新合作区80km2，下辖四个街道。《苏州工业园区总体规划（2012-2030）环境影响报告书》于2015年9月取得环保部批复。 园区定位为国际领先的高科技园区、国家开放创新试验区（中新合作）、江苏东部国际商务中心和苏州现代化生态宜居城市，拟形成”双核十轴、四区多片”的总体布局。 园区规划优化发展电子信息、装备制造业等主导产业，进一步壮大发展生物医药、纳米技术、云计算等战略性新兴产业，逐步淘汰现状污染重、能耗高的造纸、化工等行业，限制发展劳动密集型、发展空间不大的纺织等行业。 本项目所在地位于苏州工业园区出口加工区。苏州工业园区出口加工区于2000年4月27 日经国务院批准成立，是全国首批设立的15家出口加工区试点之一，规划面积2.9平方公里，分3期开发，首期封关面积0.44平方公里。苏州工业园区进出口总额达到34亿美元，占苏州市出口总额的40%，而园区的出口额已占园区国内生产总值的97%。出口加工区的设立对于园区的进一步发展有着非常重要的意义。 本项目主要从事研发、生产、加工及组装各类航空发动机零件及组件。技术工艺成熟，产品性能优越，主要出口欧洲国家，且项目所在地为规划的工业用地，综上，本项目符合工业园区的规划。 3、区域基础设施规划及现状 （1）供水：苏州工业园区自来水厂位于星港街和金鸡湖大道交叉口，于1998年投入运行，总占地面积25公顷，规划供水规模60万立方米/日，现供水能力45万立方米/日，取水口位于太湖浦庄。原水水质符合国家Ⅱ类水质标准，出厂水水质符合GB5749—2006《生活饮用水卫生标准》，平均日供水量25万立方米/日。 阳澄湖水厂位于阳澄湖畔听波路，于2014年投入运行，总占地面积18公顷，规划规模50万立方米/日，现供水能力20万立方米/日，取水口位于阳澄湖东湖。 （2）排水：园区采用雨污分流制。雨水由雨水管汇集后就近排入河道。区内所有用户的生活污水需排入污水管，工业污水在达到排放标准后排入污水管，之后由泵站送入园区污水处理厂集中处理，尾水排入吴淞江。 （3）污水处理：园区范围规划污水处理总规模90 万吨/日。目前苏州工业园区污水处理能力为35 万吨/日。其中第一污水处理厂污水处理能力20 万吨/日，第二污水处理厂一期工程处理能力15 万吨/日。园区乡镇区域供水和污水收集处理已实现100%覆盖，污水管网683km，污水泵站43 座。 目前，园区第一污水厂与第二污水厂已实现管网联通，并行运营。 （4）供电：园区的电力供应有多个来源，通过华东电网和一些专线向园区供电。高压电经由园区内的数座变电站降压后供用户使用。目前的供电容量为486MW。多个变电站保证了设备故障情况下的系统可靠性，从而降低了突发停电的风险。 （5）供热：园区鼓励投资商使用集中供热，为此规划并建设了高标准的集中供热厂。目前园区集中供热主要由苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司、苏州工业园区北部燃机热电有限公司、苏州东吴热电有限公司和1座在建热源厂提供。 苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司成立于2003年，公司从事供热发电业务，负责苏州工业园区除东南部以外区域的集中供热，是国内燃气热电行业领先者和江苏省最大的燃气热电企业。其中蓝天燃机分厂坐落于苏州工业园区三区东南部，装机总容量达2×180兆瓦，最大对外供热能力可达每小时250吨。蓝天第一热源厂建有二台德国进口的20吨/时LOOS燃油锅炉，跨塘分厂建有二台35吨/时国产锅炉，实际供热能力共为90吨/小时，发 电能力6MW；热网系统已实现与燃机分厂的热网联网，热网管线累计达到32公里，最大供热能力将达到340吨/小时。 北部燃机热电有限公司位于苏州工业园区312国道以北，占地面积7.73公顷，于2013年5月投入运行。建设规模为2×180MW级燃气——蒸汽联合循环热电联产机组，年发电能力20亿KWh，年供热能力100万吨。苏州东吴热电有限公司成立于2003年10月，公司从事供热发电业务，负责苏州工业园区东南部集中供热，其热电工程列入苏沪经济合作项目和苏州市人民政府的重点项目。 在建热源厂位于苏州工业园区312 国道北侧，扬富路以南，占地7.73 公顷，拟采用 2 套9E 级（2×180MW 级）燃气—蒸汽联合循环热电机组，年发电能力20 亿kWh，最 大供热能力240 t/h，年供热能力80 万吨，项目采用西气东输天然气作为燃料，年用气量 5 亿立方米。项目投产后将缓解苏州市用电需求矛盾和满足工业园区热力负荷增长需要。 （6）固废处置：固体废物环境保护工作，切实贯彻落实固体废物的减量化、资源化、无害化的原则，以市场化、专业化、国际化的高标准加速固体废物处置利用行业良性发展，通过加大监督和惩治力度规范固体废物产生及处置企业的环境行为，固体废物特别是危险废物得到有效监管、安全处理处置。 （7）供气：目前承担苏州工业园区燃气供应的苏州港华燃气公司管道天然气最高日供气量达到120 万立方米，年供氧量超过3 亿立方米，管道天然气居民用户约22 万户，投运通气管网长度1500 公里。

# 三、环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1、环境空气质量 根据苏州工业园区绿环环境检测技术有限公司于2016年5月14日~5月20日对亭南新村（位于本项目西北方向 2700m）进行监测，SO2、NO2、PM10 小时/日均值浓度均小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域空气质量良好。 表 3-1 项目所在区域环境空气质量统计表 (mg/m3 ) 点位名称 污染物名称 小时浓度 日均浓度 浓度范围 Ii,j范围 超标率 浓度范围 Ii,j范围 超标率 亭南新村 NO2 0.018~0.097 0.09~0.485 0 0.033~0.051 0.413~0.638 0 SO2 0.013~0.061 0.026~0.122 0 0.020~0.031 0.133~0.207 0 PM10 / / 0 0.051~0.080 0.34~0.533 0 2、地表水质量 本项目调研苏州工业园区监测站2014年7月16日、2014年9月11日、2014年11月19日吴巷和2015年7月15日、2015年9月22日、2015年11月12日江圩两个断面的现状监测数据，每天监测1次。调研断面及监测因子见表3-2，监测数据的评价结果汇总见表3-3。 表3-2 地表水环境质量现状调研断面 河流名称 调研断面 断面名称 调研因子 功能类别 吴淞江 W1 吴巷 pH、COD、NH3-N、TP Ⅳ类 W2 江圩 表3-3 地表水各调研断面结果汇总 (mg/L) 采样时间 采样 地点 监测项目 单位：mg/L pH CODcr 氨氮 总磷 2014.7.16 W1 7.62 8.1 1.19 0.162 2014.9.11 8.04 16.6 1.07 0.213 2014.11.19 7.59 15.7 0.630 0.252 2015.7.15 W2 7.38 14.5 0.594 0.098 2015.9.22 7.20 12.2 0.116 0.034 2015.11.12 7.58 15.7 0.665 0.132 标准值 6～9 30 1.5 0.3 表3-4 评价结果汇总 (浓度：mg/L) 断面编号 项目 pH CODcr 氨氮 总磷 W1 浓度均值 7.7 13.5 0.96 0.209 污染指数 0.35 0.45 0.64 0.697 超标率％ 0 0 0 0 W2 浓度均值 7.36 14.1 0.458 0.088 污染指数 0.18 | 0.47 0.305 0.293 超标率％ 0 0 0 0 由表3-4可知，吴淞江各监测断面pH、COD、氨氮、总磷均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类水质标准。 3、声环境质量 根据《苏州市市区环境噪声标准适用区域划分规定》，项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，为了解项目所在地声环境质量状况，我单位委南京白云化工环境监测有限公司于2017年1月18日~1月19日在项目所在地进行监测（（2017）宁白化环监（声）字第201701841-1号）。具体监测结果见表 3-5。 表3-5 环境噪声现状监测结果 单位：dB（A） 监测点位 昼间 夜间 监测值 标准值 达标情况 监测值 标准值 达标情况 2017.1.18 2017.1.19 2017.1.18 2017.1.19 N1（北厂界外1m） 63.7 63.9 65 达标 48.9 49.4 55 达标 N2（东厂界外1m） 60.8 61.2 65 达标 49.2 49.9 55 达标 N3（南厂界外1m） 62.1 62.6 65 达标 48.7 48.5 55 达标 N4（西厂界外1m） 61.3 61.8 65 达标 49.7 49.0 55 达标 根据现状监测结果，项目所在地声环境功能均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，声环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表3-6 项目周边主要环境保护目标表 环境要素 环境保护 对象名称 方位 距离（m） 规模 环境功能 环境空气 明日之星 SW 790 约1200户 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类 旗南村 SE 2000 约100户 南港村 SE 2400 约200户 水环境 吴淞江 S 5300 中河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） IV类 娄江河 N 2200 中河 界浦河 N 1100 小河 无名小河 E 241 小河 无名小河 N 27 小河 声环境 厂界外1-200m — — — 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 生态环境 阳澄湖（工业园区） 重要湿地 N 3600 大湖 二级管控区 金鸡湖重要湿地 SW 11300 中湖 独墅湖重要湿地 SW 12600 中湖 |

# 四、评价适用标准

环境质量标准： 1、地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复[2003]29号），项目纳污水体吴淞江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，具体浓度限值见表4-1。 表4-1 地表水环境质量标准限值表 水域名 执行标准 表号及级别 污染物指标 单位 标准限值 吴淞江 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 表1 Ⅳ类 pH - 6-9 COD mg/L 30 氨氮 1.5 TP 0.3 石油类 0.5 2、环境空气质量标准 根据苏州市环境空气功能区划，本项目地属二类功能区，其中PM10、SO2、NO2执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃参照执行《室内空气环境标准》（GB/T188834-2002）中TVOC标准，镍参照执行前苏联标准。具体浓度限值见表4-2。 表4-2 环境空气质量标准限值表 区域名 执行标准 污染物 指标 最高容许浓度mg/m3 小时平均 日均 年均 项目所在地周围 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） PM10 - 0.15 0.07 SO2 0.5 0.15 0.06 NO2 0.2 0.08 0.04 《室内空气环境标准》（GB/T188834-2002） TVOC 0.6（8小时均值） 依据《大气环境标准工作手册》推荐公式标准计算 镍及其无机化合物 0.04（一次值） 注：*因未查到国内外关于锡及化合物的环境空气质量标准，故根据以下公式（《大气环境标准工作手册》国家环保局科技标准司编，1996年第一版，推荐公式）计算环境质量标准（二级）一次值： lnCm=0.607lnC生－3.166（无机化合物） 其中： Cm——环境质量标准（二级）一次值，mg/m3； C生——生产车间容许浓度限值（GBZ2.1-2007），mg/m3。 3、声环境质量标准 本项目位于苏州工业园区，根据苏州市声环境功能区划（《苏州市市区环境噪声标准适用区划分规定》，苏府[2014]68号），项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，具体标准限值见表4-3。 表4-3 区域噪声标准限值表 区域名 执行标准 表号及级别 单位 标准限值 昼 夜 项目所在地 《声环境质量标准》 （GB3096-2008） 3类 dB(A) 65 55

污染物排放标准： 1、废水排放标准 本项目营运期污水接管排入园区第一污水厂处理，尾水排入吴淞江。项目污水排口执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）；园区第一污水处理厂排口执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2007）。具体标准限值见表4-4。 表4-4 废污水排放标准限值表 排放口名 执行标准 取值表号及级别 污染物指标 单位 标准限值 项目 厂区 总排口 《污水综合排放标准》 （GB8978－1996） 表4 三级标准 pH —— 6～9 COD mg/L 500 SS 400 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) 表1 氨氮 45 TP 8 TN 70 园区第一污水处理厂排口 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染物排放限值》 (DB32/T1072-2007) 优于表2 城镇污水处理厂Ⅱ COD mg/L 45 氨氮 4（7）* TP 0.4 TN 14 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 表1 一级A标准 pH —— 6～9 SS mg/L 10 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2、废气排放标准 本项目营运期排放的镍及其化合物和烟粉尘（颗粒物）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；非甲烷总烃参考执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2014）中表5其他行业标准，具体标准限值见表4-5。 表4-5 废气排放标准限值表 序号 污染物名称 无组织排放监控浓度限值 执行标准 监控点 浓度（mg/m3） 1 镍及其化合物 周界外浓度最高点 0.04 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996） 2 颗粒物 1.0 3 非甲烷总烃 2.0 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2014） 3、噪声排放标准 本项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表4-6。 表4-6 建筑施工场界环境噪声排放限值表 执行标准 单位 标准限值dB（A) 昼 夜 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） dB(A) 70 55 本项目营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1 中的3 类标准，具体排放限值见表4-7。 表4-7 营运期噪声排放标准限值表 厂界名 执行标准 级别 单位 标准限值 昼 夜 各厂界 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类 dB（A） 65 55

| 总量控制指标 | 总量控制因子和排放指标： 1、总量控制因子 根据《“十二五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》、《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号），结合本项目排污特征，确定本项目总量控制因子。 水污染物总量控制因子：COD、氨氮；总量考核因子：SS、TN、TP。 大气污染物总量控制因子：非甲烷总烃、烟粉尘；考核因子：镍及其化合物。 2、总量控制指标 污染物排放总量指标表，见表4-8。 表4-8 污染物排放总量控制指标表 t/a 种类 污染物名称 原有项目排放量 （接管排放量/排入外环境量） 扩建项目排放量 （接管排放量/排入外环境量） 本次建议 申请量 废水 （生活 污水） 水量(m3/a) 12720/12720 3600/3600 3600 COD 5.088/1.272 1.44/0.162 0.162 SS 2.544/0.892 1.08/0.036 0.036 氨氮 0.382/0.191 0.09/0.0144 0.0144 总磷 0.0382/0.0064 0.0144/0.00144 0.00144 总氮 0.764/0.224 0.216/0.0504 0.0504 3、总量平衡方案 本项目废水总量在园区第一污水处理厂总量内平衡。 项目大气污染物主要为无组织排放的镍及其化合物、烟粉尘和非甲烷总烃，无需申请总量。 本项目产生的工业固废可实现“零”排放，无需申请总量。 |
| --- | --- |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 图5-1 低压涡轮后框架和飞机发动机部件生产工艺流程图 流程说明： 焊接：通过手动和自动氩弧焊接将原材料各种钢锻件进行连接组合。 打磨、整形：通过手动打磨将多余的金属去掉，通过敲击工具调整工件的尺寸。 检测：通过工装检测工件的各个几何尺寸，内窥镜检测工件的外观和内腔焊接质量。 机加工：车加工去除工件上下两端面的材料，为后续点焊法兰做准备。 清洗：通过化学碱洗去除工件机加工表面残留的切削液和其他油污。 荧光检测：通过荧光探伤装置对工件表面进行无损检测，探测焊接和铸件等区域是否存在缺陷。 射线检测：通过Xray X射线机检测焊缝质量，确定是否合格无缺陷，需另行申报。 热处理：在二期热处理区域进行，通过整体热处理，释放工件内部应力。在真空度＜5.0×10-4mbar的真空氛围，加热至760±10℃保温330分钟，并随炉冷却至650±10℃ 保温105分钟。最后工件在氩气氛围(压力900mbar)冷却至60℃以下。出炉前，启动真空系统将冷却用的氩气全部回收，然后注入空气使得炉子内外压力平衡后，打开炉门，取出工件，设备为电加热。 机加工：通过五轴车铣加工中心（MCM加工中心）对工件进行精密加工。 打磨：手动打磨去除机加工后残留的表面金属毛刺。 清洗：通过化学碱洗去除工件机加工表面残留的切削液和其他油污。 检测：通过荧光检测工件机加工后的表面状态，通过三坐标和手动几何检验全工件尺寸是否合格。 组装：将生产好的后框架组件和外购组件在装配车间进行手工组装。 动平衡：组装好的产品在平衡机进行动平衡测试和平衡调整。 包装：动平衡测试合格为即为飞机发动机部件(产品)，包装入库。 污染物产生环节汇总见下表。 表5-1 污染物产生环节汇总表 类别 代码 产生工序、设备 主要污染物 产生规律 废气 G1 焊接 烟尘、镍及其化合物 连续 G2、G4 打磨 粉尘颗粒物 连续 G3 荧光检测 非甲烷总烃 连续 G5 组装 非甲烷总烃 连续 废水 / 生活污水 COD、氨氮、 SS、TN、TP 连续 噪声 N1~N4 打磨机、EDM电火花机、钻床、切割机、MCM加工中心等 / 连续 固废 S1~S8 机加工、清洗、检测、包装 废包装材料、废切削液、含碱废液、废油、废包装容器 连续

主要污染工序： 1、废污水 1.1废污水产生环节 本项目无生产废水产生，仅产生生活污水。 本次扩建项目新增职工人数为120人，厂内设有卫生间，餐厅依托原有，无职工宿舍和浴室等生活设施。根据能评报告按照人均用水量150L/(人.d)，排污系数80%计算，本项目的生活用水量为4500m3/a，排放量为3600m3/a，主要污染因子为COD、SS、氨氮、总氮、总磷。 1.2废污水处理方案和排放 本项目生活污水直接排入市政污水管网，进园区第一污水处理厂处理，达标后尾水排入吴淞江。 表5-2 本项目废水产生及排放情况 污水来源 污染物名称 产生浓度（mg/L） 产生量（t/a） 处理 措施 排放浓度（mg/L） 排放量 （t/a） 排放 去向 生活污水 （3600t/a） COD 400 1.44 / 400 1.44 接入园区第一污水理厂 SS 300 1.08 300 1.08 氨氮 25 0.09 25 0.09 总磷 4 0.0144 4 0.0144 总氮 60 0.216 60 0.216 2、废气 2.1废气产生环节 本项目废气主要产生在以下几个环节：（1）焊接过程产生的烟尘和镍及其化合物；（2）打磨过程中产生的粉尘颗粒物；（3）荧光检测过程中溶剂挥发产生的少量废气（以非甲烷总烃计）（4）使用异丙醇清洁部件时挥发产生的废气（以非甲烷总烃计）；（5）装配线使用胶粘剂、润滑剂挥发产生的废气（以非甲烷总烃计）。 1）焊接烟尘 本项目焊丝的用量为0.153t/a，其中镍的含量为52%。参考《焊接工作的劳动保护》并类比同类行业分析可知，焊接烟尘产生量约为焊丝使用量的0.5%，则烟尘产生量为0.765 kg/a，其中镍及其化合物产生量为0.40kg/a。 2）打磨粉尘 本项目打磨配套除尘器风量为1540m3/h，产生浓度为9.5mg/m3，工作时间为5500h/a，则粉尘颗粒物产生量约为80.47kg/a。 3）非甲烷总烃 异丙醇用量为900L/a，密度为0.7865g/mL，则其挥发产生的非甲烷总烃的量为0.71t/a；荧光检测所用溶剂悬浮显像剂16L/a、干粉显像剂3kg/a、渗透剂68L/a，其中易挥发组分最大含量分别为75%、50%和50%，则其挥发产生的非甲烷总烃的量为48.5kg/a；装配线高性能胶粘剂、胶粘剂、接触橡胶和润滑剂的用量分别为3L/a、1.428kg/a、3L/a和172.8L/a，其中易挥发组分最大含量分别为63%、100%、90%和80%，则其挥发产生的非甲烷总烃的量为144.26kg/a。 2.2废气治理措施和排放 本项目焊接废气配套除尘器进行处理；打磨过程密闭，产生的粉尘配套除尘器进行处理；荧光检测、部件清洁、装配线产生的少量非甲烷总烃通过车间通过无组织排放。其中焊接废气收集率按90%，除尘效率按90%计。 表5-3 无组织废气产生情况一览表 污染源位置 产生环节 主要污染指标 产生量（kg/a） 治理措施 排放量 （kg/a） 面源面积（m2） 排放高度（m） 生产车间 焊接 烟尘 0.765 配套除尘器 0.15 9875 11 镍及其化合物 0.40 0.08 打磨 粉尘颗粒物 80.47 配套除尘器 8.05 装配 非甲烷总烃 144.26 / 144.26 荧光检测 非甲烷总烃 710 710 清洁 非甲烷总烃 48.5 48.5 3、噪声 本项目噪声源主要来自打磨机、EDM电火花机、钻床、切割机、MCM加工中心、空压机等设备。产生的噪声约75～85dB（A）。本项目采用隔声、减振、绿化降噪的方法降低噪声，可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1 中的3 类标准，对周围声环境影响较小。本项目主要噪声源见表5-4。 表5-4 本项目噪声排放情况 序号 设备名称 数量 （台） 声级值dB（A） 所在车间 治理措施 降噪效果dB（A） 距厂界位置m 1 空压机 1 85 设施房 隔声、减振、绿化降噪 20 5（W） 2 打磨机 2 75 生产车间 隔声、减振、绿化降噪 20 32（W） 3 EDM电火花机 1 75 生产车间 隔声、减振、绿化降噪 20 25（E） 4 切割机 1 80 生产车间 隔声、减振、绿化降噪 20 10（E） 5 MCM加工中心 4 80 生产车间 隔声、减振、绿化降噪 20 25（E） 6 钻床 1 85 生产车间 隔声、减振、绿化降噪 20 20（E） 4、固体废物 4.1 固体废物属性判定 本项目产生的固废分为生活垃圾、废包装材料、废焊丝、废铁屑、废切削液、含碱废液、废油、废包装容器、废抹布和手套，产生情况见下表。 表5-5 建设项目副产物产生情况汇总表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量（t/a） 种类判断* 固体废物 副产品 判定依据 1 废切削液 机加工 液态 高度精制的低粘度矿物油 8 √ / 列于《固体废物鉴别导则（试行）》二（一），但未在二（二）中 2 含碱废液 清洗 液态 氢氧化钠 277.1 √ / 3 废油 机加工 液态 馏分油 0.01 √ / 4 废包装容器 / 固态 / 3 √ / 5 废抹布和手套 / 固态 / 3 √ / 6 废焊丝 焊接 固态 镍、铬 0.1 √ / 7 废铁屑 打磨、机加工 固态 铁 9.5 √ / 8 废包装材料 包装 固态 / 1 √ / 9 生活垃圾 / 半固态 员工生活垃圾 30 √ / 4.2 固体废物产生情况汇总 本项目固体废物产生情况见表5-6。 表5-6 固体废物分析结果汇总表 序号 固废 名称 属性 产生工序 形态 主要 成分 危险特性鉴别方法 危险 特性 废物 类别 废物 代码 估算产生量（t/a） 1 废切削液 危险固废 机加工 液态 高度精制的低粘度矿物油 国家危险废物名录 T HW09 900-006-09 8 2 含碱废液 危险固废 清洗 液态 氢氧化钠 国家危险废物名录 C HW35 900-352-35 277.1 3 废油 危险固废 机加工 液态 馏分油 国家危险废物名录 T，I HW08 900-249-08 0.01 4 废包装容器 危险固废 / 半固态 / 国家危险废物名录 T/In HW49 900-041-49 3 5 废抹布和手套 危险固废 / 固态 / 国家危险废物名录 T/In HW49 900-041-49 3 6 废焊丝 一般固废 焊接 固态 镍、铬 / / 86 / 0.1 7 废铁屑 一般固废 打磨、机加工 固态 铁 / / 86 / 9.5 8 废包装材料 一般固废 包装 固态 / / / 79 / 1 9 生活垃圾 生活垃圾 / 半固态 员工生活垃圾 / / 99 / 30 4.3 固体废物处置方式 本项目危废处置方式见表5-7。 表5-7 项目固体废物利用处置方式 序号 固体废物名称 属性 废物代码 产生量（t/a） 利用处置方式 利用处置单位 1 废切削液 危险固废 HW09 900-006-09 8 委托苏州星火环境净化股份有限公司处理 苏州星火环境净化股份有限公司 2 含碱废液 危险固废 HW35 900-352-35 277.1 3 废油 危险固废 HW08 900-249-08 0.01 4 废包装容器 危险固废 HW49 900-041-49 3 委托江苏康博工业固体废弃物处置有限公司处理 江苏康博工业固体废弃物处置有限公司 5 废抹布和手套 危险固废 HW49 900-041-49 3 6 废焊丝 一般固废 86 0.1 外售 / 7 废铁屑 一般固废 86 9.5 外售 / 8 废包装材料 一般固废 79 1 外售 / 9 生活垃圾 生活垃圾 99 30 填埋 环卫部门处理

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放口 (编号) | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 kg/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率 kg/h | 排放量kg/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 无组织排放 | 镍及其化合物 | / | 0.40 | / | / | 0.08 | 大气 |
|  |  | 颗粒物 | / | 81.24 | / | / | 8.2 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | / | 902.76 | / | / | 902.76 |  |
| 水污染物 |  | 污染物名称 | 产生浓度 mg/L | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/L | 排放量 t/a | 排放去向 |
|  | 本项目厂排口 | COD | 400 | 1.44 | 400 | 1.44 | 园区第一污水处理厂 |
|  |  | SS | 300 | 1.08 | 300 | 1.08 |  |
|  |  | NH3-N | 25 | 0.09 | 25 | 0.09 |  |
|  |  | TP | 4 | 0.0144 | 4 | 0.0144 |  |
|  |  | TN | 60 | 0.216 | 60 | 0.216 |  |
|  | 园区第一污水处理厂排口 | COD | 400 | 1.44 | 45 | 0.162 | 吴淞江 |
|  |  | SS | 300 | 1.08 | 10 | 0.036 |  |
|  |  | NH3-N | 25 | 0.09 | 4 | 0.0144 |  |
|  |  | TP | 4 | 0.0144 | 0.4 | 0,00144 |  |
|  |  | TN | 60 | 0.216 | 14 | 0.0504 |  |
| 电离电磁辐射 | 本项目存在2台Xray X射线机，需另行申报，本次不包括辐射部分内容 |
| 固体废物 | 分类 | 名称 | 产生量t/a | 处理处置量t/a | 综合利用量t/a | 外排量t/a |
|  | 危险废物 | 废切削液 | 8 | 8 | 0 | 0 |
|  |  | 含碱废液 | 277.1 | 277.1 | 0 | 0 |
|  |  | 废油 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
|  |  | 废包装容器 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|  |  | 废抹布和手套 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|  | 一般固废 | 废焊丝 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |
|  |  | 废铁屑 | 9.5 | 0 | 9.5 | 0 |
|  |  | 废包装材料 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 噪声 | 分类 | 名称 | 所在车间 | 等效声级dB（A） | 距最近厂界位置m |
|  | 公辅设备 | 空压机 | 设施房 | 85 | 5（W） |
|  | 生产设备 | 打磨机 | 生产车间 | 75 | 32（W） |
|  | 生产设备 | 电火花机 | 生产车间 | 75 | 25（E） |
|  | 生产设备 | 切割机 | 生产车间 | 80 | 10（E） |
|  | 生产设备 | MCM加工中心 | 生产车间 | 80 | 25（E） |
|  | 生产设备 | 钻床 | 生产车间 | 85 | 20（E） |
| 主要生态影响： 无 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目在施工期间主要进行厂房建设和设备安装等，建设期为18个月。各项施工活动不可避免地将会对周围的环境造成破坏和产生影响。主要包括废气和扬尘、噪声、固体废物、废污水等对周围环境的影响。 1、水环境影响分析 施工期的废水排放主要来自建筑施工人员的生活污水和施工废水。施工废水主要为泥浆废水，来自浇水泥工段，其冲水量与天气状况有极大的关系，排放量较难估算。主要污染因子为SS。 应管理好施工队伍生活污水的排放，设置临时厕所和食堂污水隔油池等，进行处理后排入附近市政管网，不得随意倾倒。 做好建筑材料和建筑废料的管理，建议在施工工地周界设置排水明沟，径流水经沉淀池沉淀后排放。施工期废水不会对外环境产生明显不良影响。 2、大气环境影响分析 （1）施工扬尘 施工期土石方和建筑材料运输造成地面扬尘，由于扬尘的源强较低，根据类比调查，扬尘的影响范围主要在施工现场附近，100 米以内扬尘量占总扬尘量的57%左右。因此，本环评要求施工时应遵照建设部的有关施工规范，在工地四周设置一定高度的围墙，以控制扬尘对环境造成的影响。根据类比调查施工期扬尘对环境的影响不大，采取有效防护措施后不至于对大气环境构成明显危害。 （2）装修废气 造成室内空气污染的主要来源是建筑装修过程中使用的建筑材料和装修材料，主要包括油漆、胶合板、刨花板、泡沫填料、内墙涂料、塑料贴面、黏合剂稀释剂等材料，这些材料中可能含有甲醛、甲苯、二甲苯、氯仿类有机蒸气及氡、氨等，以上物质都具有相当的致癌作用。 根据室内污染物来源和污染物对人体健康的影响分析可见，建筑及装饰材料的选用，直接影响到居民的生活环境及身体健康。因此，在选择装修材料和涂料的时候应选用对环境污染小、有益于人体健康的建筑材料产品，室内装修材料应采用符合国家现行有关标准规定的环保型装修材料，应防止装修材料中有毒、有害气体的挥发导致室内空气污染，危害人体健康。建设单位只要采用符合标准的建筑材料，保证建材、有机溶剂和辅助添加剂无毒无害，做到健康设计原则，基本不会对环境产生较大的影响。 根据国家质检总局/国家标准委颁布的《室内装饰装修材料有害物质限量》10 项国家标准及建设部颁布的《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010）中规定，民用建筑工程验收时，必须进行室内环境污染物浓度检测。监测结果必须符合Ⅰ类民用建筑工程的规定。《民用建筑工程室内环境污染控制规范》中未规定的其它室内空气污染物则应执行卫生部颁布的《室内空气质量卫生规范》。 3、噪声环境影响分析 施工机械包括装载机、混凝土搅拌机及振捣机、重型吊机等，这类机械是最主要的施工噪声源。另外，施工设备、材料、弃土运输将动用运输车辆，这些运输车辆频繁行驶经过的施工现场、施工便道周围环境将产生较大干扰。这些噪声源强峰值可达85 ～100dB(A)左右。 由于本工程施工机械产生的噪声主要属中低频噪声，因此在预测其影响时可只考虑其扩散衰减，预测模型可选用： （r2＞r1） 式中：L1、L2 分别为距声源r1、r2 处的等效A 声级（dB（A））； r1、r2 为接受点距源的距离（m）。 由上式可推出噪声随距离增加而衰减的量ΔL； 由此式可计算出噪声值随距离衰减的情况，如下表7-1 所示。 表7-1 施工噪声随距离的衰减值 机械名称 离施工点距离（m） 5 7 10 20 40 60 80 100 150 200 300 挖掘机 84 81 78 72 66 62.5 60 58 54.5 52 48.5 平地机 90 87 84 78 72 68.5 66 64 60.5 58 54.5 压路机 86 83 80 74 68 64.5 62 60 56.5 54 50.5 推土机 86 83 80 74 68 64.5 62 60 56.5 54 50.5 项目施工期区域的声环境将受到一定的影响。建设单位必须加强施工现场管理，最大限度地减少施工期噪声对周边环境的影响。要求施工单位在施工期间采取如下措施： ① 合理安排施工进度和作业时间。对主要噪声设备实行限时作业，原则上夜间（晚22 点到次日早晨6 点）禁止施工。 ② 施工单位应选用先进的低噪声设备，对高噪声设备采取隔声、隔震或消声措施，如在声源周围设置屏障、加隔震垫、安装消声器等，以减轻噪声、振动对周边环境的影响， 控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。 ③ 施工单位应采用先进的施工工艺，合理选用打桩机，禁止使用高噪声柴油冲击打桩机、振动打桩机和产生pH 值超过9 的泥浆水反循环钻孔机等。根据有关资料，静力压桩机和柴油打桩机在离机10米的场界测得的噪声分别为69dB(A)和100dB(A)以上，后者噪声大大高于前者，因此可从施工工艺上和设备上控制环境噪声及振动。 ④ 施工中应加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象产生。 ⑤ 钢制模板在使用、拆卸、装卸等过程中，应尽可能地轻拿轻放。 ⑥ 运输车辆在驶入范庄前后应禁止鸣号。 项目工程附近500m 无居民住宅等敏感点，采取上诉措施后，可将施工期噪声控制在可接受范围内。 4、固体废弃物影响分析 施工期产生的固体废弃物主要是施工人员生活垃圾和建筑垃圾，其中以建筑垃圾为主。建筑垃圾的成分较简单，数量较大，应集中处理，及时清运，根据不同的成分采用不同的处理方式。 施工期产生的少量废油漆桶委托有资质单位处置，不会产生二次污染。 营运期环境影响分析： 1、环境空气影响分析 （1）排放源强 无组织废气：焊接过程产生的烟尘、镍及其化合物，打磨过程产生的粉尘均通过设备配套的除尘器进行处理后排放；荧光检测过程中溶剂挥发产生的少量废气、装配线使用胶粘剂和润滑剂、以及异丙醇清洁部件时挥发产生的废气（均以非甲烷总烃计）在车间无组织排放。 表7-1 项目无组织排放源强 污染源位置 污染物 排放量 （kg/a） 面源长度（m） 面源宽度（m） 排放高度（m） 生产车间 镍及其化合物 0.08 135 75 11 颗粒物 8.2 非甲烷总烃 902.76 （2）环境空气影响预测分析 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008），本次环评预测针对本项目排放的废气对环境的贡献值进行预测，预测结果见下表。 表7-2 项目无组织大气污染物影响预测结果表 序号 污染源位置 污染物 最大落地浓度（mg/m3） 占标率（%） 距源中心下风向距离（m） 1 生产车间 镍及其化合物 2.159E-6 0.01 169 2 颗粒物 2.145E-4 0.05 169 3 非甲烷总烃 0.02362 3.94 169 由预测结果可知，本项目无组织排放最大落地浓度出现距离为169m，非甲烷总烃的最大落地浓度为0.02362mg/m3，占标率为3.94%；镍及其化合物的最大落地浓度为2.159E-6mg/m3，占标率为0.01%；颗粒物的最大落地浓度为2.145E-4mg/m3，占标率为0.05%。项目无组织排放的污染物对环境影响的最大落地浓度小于其相应标准值的10%，对环境影响不大，不会改变周围大气环境功能。 （3）大气防护距离及卫生防护距离 ①大气环境防护距离 根据大气导则HJ2.2-2008的要求，本项目采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气环境防护距离，根据环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离计算模式软件计算。计算参数和结果见表7-3。 表7-3 大气环境防护距离计算参数和结果 污染源位置 主要污染 指标 排放量（g/h） 面源长度（m） 面源宽度（m） 面源高度(m) 评价标准（mg/m3） 计算结果 生产车间 镍及其化合物 0.015 135 75 11 0.04 无超标点 颗粒物 1.49 0.45 非甲烷总烃 164.14 0.6 根据软件计算结果，本项目厂界范围内无超标点，即在本项目厂界处，污染物浓度不仅满足无组织排放厂界浓度要求，同时已达到其质量标准要求。因此，项目无须设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离 依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB3840-91）对本项目大气污染物无组织排放卫生防护距离进行了计算。计算公式如下： —标准浓度限值，mg/Nm3； —工业企业所需卫生防护距离，指无组织排放源所在的生产单元(生产区、车间或工段)与居住区之间的距离，m； —有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径，m —卫生防护距离计算系数，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染物构成类别从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 13201-91)表5中查取； —无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 表7-4 卫生防护距离计算结果 污染源位置 污染物 名称 平均风速（m/s） A B C D Cm (mg/m3) r (m) Qc (g/h) L(m) 生产 车间 镍及其化合物 2.5 350 0.021 1.85 0.84 0.04 50 0.015 0.002 颗粒物 2.5 350 0.021 1.85 0.84 0.45 50 1.49 0.022 非甲烷总烃 2.5 350 0.021 1.85 0.84 0.6 50 164.14 4.251 根据GB3840-91的规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m，有两种或两种以上污染物，单独计算并确定的卫生防护距离相同，则提一级。因此本项目设置100m卫生防护距离。通过对建设项目周围环境调查，本项目卫生防护距离内无居民、学校、医院等环境敏感点，今后也不得设置敏感点。 地表水环境影响分析 本项目废水（生活污水）由厂区污水排口通过市政管网接入园区第一污水处理厂。园区第一污水处理厂目前处理能力为20万t/d，采用生化处理方法，目前第一污水厂日均接纳废水量约为17.4万t/d，尚有约2.6万t/d的处理余量。本项目废水排放量约14.4t/d，仅占该污水处理余量的0.055%，污水产生量小、水质简单，不会对园区第一污水处理厂产生冲击负荷，不影响污水处理厂出水水质，不改变纳污水体环境功能现状。 3、声环境影响分析 本项目噪声源主要来自打磨机、EDM电火花机、钻床、切割机、MCM加工中心、空压机等设备，产生的噪声约75～85dB（A），通过采取隔声、减振及厂区内绿化吸声和距离衰减等防治措施后后厂界可以达标排放，不改变当地原有声环境功能。 4、固体废物 本项目产生的固废主要是危险固废、一般工业固废和生活垃圾。 危险固废：废切削液、含碱废液、废油委托苏州星火环境净化股份有限公司处理；废包装容器、废抹布和手套委托江苏康博工业固体废弃物处置有限公司处理。 一般工业固废：废焊丝、废铁屑、废包装材料统一收集后外售。 生活垃圾：由环卫部门统一处置。 项目固废处理处置率达到100%，不会对周边环境带来二次污染及其他影响。 5、环境风险影响分析 本项目可能存在的风险物质为异丙醇，属于易燃液体。 针对其进行相关防范措施，异丙醇存放在化学品仓库里，在使用过程中做好防范措施，替换下来的废液用带盖的容器盛放，定期交由有资质的危废公司处置。 本项目在生产过程中加强生产管理，从以下几方面做好风险防范措施： 加强对设备的维修管理，保持车间通风透气。 严格执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2013）和《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）的要求，所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距。为了防止本项目原料仓库、化学品仓库火灾事故的发生，拟采取以下措施来加强管理： ①设置醒目的禁火区明显标志牌，远离火源，避免与强氧化剂接触。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2013)的要求。 ②完善操作规程和管理制度。场地禁止烟火并配置消防器材，定期检修各种机械设备（尤其是温控装置），确保其正常运转，避免因机器故障而引起各类风险事故发生。 危废暂存点须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）中相关要求设置，做好防雨、防风、防腐、防渗漏措施，避免产生渗透、雨水淋溶以及大风吹扬等二次污染。禁止危险废物和生活垃圾混入一般工业固体废物贮存、处置场所。运输车辆严禁烟火，配备干粉灭火器。装运危险货物应采取相应的防晒遮阳、控温、防爆、防火、防水、防冻、防粉尘飞扬、防撒漏等措施。 加强环保、安全、消防和管理，建立健全环保、安全、消防各项制度，设置环保、安全、消防专门科室和管理人员，保证安全防护设施正常运行或处于良好的待命状态。确保本项目正常运行管理和风险防范措施符合环保、安全和消防等行业法律、法规、技术规范的要求。 建立事故应急计划，设定事故预防措施、应急措施及事故善后处理措施，配备相关的安全生产和应急救援设备、物资。 因此，本项目采取以上风险防范措施后，项目风险水平可接受，对环境影响也在可控范围内。

# 建设项目拟采取的治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 焊接 | 烟尘、镍及其化合物 | 配套除尘器 | 厂界达标 |
|  | 打磨 | 颗粒物 | 配套除尘器 |  |
|  | 荧光检测 | 非甲烷总烃 | 车间通风 |  |
|  | 装配 | 非甲烷总烃 | 车间通风 |  |
|  | 清洁 | 非甲烷总烃 | 车间通风 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TN、TP | 市政管网接入园区第一污水处理厂处理 | 达污水厂接管标准 |
| 电离和电磁辐射 | 本项目存在2台Xray X射线机，需另行申报，本次不包括辐射部分内容 |
| 固 体 废 物 | 一般工业固废 | 废包装材料、废焊丝、废铁屑 | 统一收集后外售 | 100%处置 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 环卫部门处理 |  |
|  | 危险废物 | 废切削液 | 委托苏州星火环境净化股份有限公司处理 |  |
|  |  | 含碱废液 |  |  |
|  |  | 废油 |  |  |
|  |  | 废包装容器 | 委托江苏康博工业固体废弃物处置有限公司处理 |  |
|  |  | 废抹布和手套 |  |  |
| 噪 声 | 设备 | 空压机 | 隔声、减振、绿化降噪 | 厂界达标 |
|  |  | 打磨机 |  |  |
|  |  | EDM电火花机 |  |  |
|  |  | 切割机 |  |  |
|  |  | MCM加工中心 |  |  |
|  |  | 钻床 |  |  |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施预期效果： 无 |

# 九、结论与建议

结论 1、项目概况 斯奈克玛航空工业（苏州）有限公司年产1200件低压涡轮后框架和装配1200台飞机发动机部件项目属于扩建项目。本项目位于苏州工业园出口加工区B区，毗邻启明路70号斯奈克玛航空工业（苏州）有限公司现有厂区。 本次扩建项目总投资4000万美元，其中环保投资400万元，占总投资额的1,5%；新增员工120人，设备年运行250天，生产车间实行三班制，每班8小时，年工作6000小时。 2、项目建设与地方规划相容 本项目地块位于苏州工业园区出口加工B区尖浦河西、启明路北，属于工业用地，其建设与当地整体规划相容。 对照《江苏省生态红线区域保护规划》项目不涉及各生态红线管控区，因此本项目符合国家及地方的相关规划。 3、项目产品、生产工艺与产业政策相符： 本项目生产低压涡轮后框架以及与其它组件进行飞机发动机部件的装配，不属于《外商投资产业指导目录（2015年修订）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修正）和《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》中限制或淘汰类投资项目。 此外，《太湖流域管理条例》第二十八条规定：禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。本项目不在其禁止项目范围内，不与《太湖流域管理条例》相悖。 因此，本项目的建设符合国家和地方产业政策。 4、项目各种污染物达标排放 （1）废气 本项目焊接过程产生的烟尘、镍及其化合物，打磨过程产生的粉尘均通过设备配套的除尘器进行处理后排放；荧光检测过程中溶剂挥发产生的少量废气、装配线使用胶粘剂和润滑剂挥发废气、以及异丙醇清洁部件时挥发产生的废气（均以非甲烷总烃计）在车间无组织排放。镍及其化合物排放量为0.08kg/a，颗粒物排放量为8.2kg/a，非甲烷总烃排放量为902.76kg/a，排放量小，对现状环境质量影响轻微，可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）表2中二级标准及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2014）表 5标准。 （2）废水 本项目生活污水排放量为3600t/a，主要污染因子为COD、SS、NH3-N、TP和TN，其产生量分别为1.44t/a、1.08t/a、0.09t/a、0.144/a和0.216t/a，由厂排口接入市政污水管网，进园区第一污水处理厂集中处理。由于废水水量较小，不会对污水处理厂产生冲击负荷，废水处理后可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002) 优于表2 城镇污水处理厂Ⅱ标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2007）表1一级A标准，尾水排入吴淞江。 （3）噪声 本项目噪声源主要来自打磨机、EDM电火花机、钻床、切割机、MCM加工中心、空压机等设备，产生的噪声约75～85dB（A），经隔声、减振、消声及厂区内绿化吸声和距离衰减等防治措施后，厂界可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 （4）固废 本项目产生的危险固废废切削液、含碱废液、废油委托苏州星火环境净化股份有限公司处理；废包装容器、废抹布和手套委托江苏康博工业固体废弃物处置有限公司处理；一般固废废包装材料、废焊丝、废铁屑统一收集后外售；职工的生活垃圾由环卫部门统一处理。项目固废处理处置率达到100%。 5、项目排放的各种污染物对环境的影响 （1）废气 经预测对周边环境影响较小，不会降低周围环境空气的功能级别，周围大气环境功能可维持现状。本项目以所租厂房四周边界设置100m的卫生防护距离。 （2）废水 项目废水水质可达污水厂接管标准，水量不会对污水厂产生冲击负荷。项目周边污水管网已经铺设完成，本项目运营后保证污水能够接入污水处理厂，经污水处理厂达标处理后对外环境影响较小。 （3）噪声 本项目生产和公辅设备通过减振、隔声、消声及绿化吸声和距离衰减等措施后厂界可以达标，不会降低项目所在地声环境功能级别。 （4）固废 本项目产生的固废为一般工业固废、危险固废和生活垃圾，均分类收集。其中危险固废分类放置于容器内；一般工业固废放置于堆场，临时存放点设在室内，不会受雨淋流失、风吹扬散，临放点设标牌警示，定期专车清运外售；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。所有固废都得到合理处置，固体废物“零”排放，不会对周围环境产生二次污染。 6、项目污染物总量控制与平衡方案： 本项目废气中镍及其化合物排放量为0.08kg/a，颗粒物排放量为8.2kg/a，非甲烷总烃排放量为902.76kg/a，排放量小且为无组织，因此，大气总量不予考虑。 项目生活污水排入园区第一污水处理厂，其中污染物及其总量控制因子为COD、SS、NH3-N、TP和TN，其接管考核量分别为1.44t/a、1.08t/a、0.09t/a、0.144/a和0.216t/a，排入外环境量分别为0.162/a、0.036t/a、0.0144t/a、 0.00144t/a和0.0504t/a。 本项目固体废物全部实现“零”排放。 水污染物COD、SS、NH3-N、TP、TN在苏州园区第一污水处理厂内平衡。 7、 “三本账”汇总表 表9-1 污染物排放“三本账”一览表（t/a） 类别 污染物 名称 原有项目排放量 扩建项目 以新带老削减量 扩建后全厂排放量 扩建前后全厂变化量 产生量 削减量 排放量 废气 有组织 SO2 0.00168 0 0 0 0 0.00168 0 NOx 0.5016 0 0 0 0 0.5016 0 醋酸 0.03 0 0 0 0 0.03 0 HF 0.009 0 0 0 0 0.009 0 颗粒物 1.31 0 0 0 0 1.31 0 废气 无组织 NOx 0.075 0 0 0 0 0.075 0 醋酸 0.0075 0 0 0 0 0.0075 0 HF 0.00225 0 0 0 0 0.00225 0 颗粒物 1.46 0.0812 0.073 0.0082 0 1.4682 +0.0082 非甲烷总烃 0.0075 0.9028 0 0.9028 0 0.9103 +0.9028 镍及其化合物 0 0.0004 0.00032 0.00008 0 0.00008 +0.00008 废水 生活污水 水量（m3/a） 12720 3600 0 3600 0 16320 +3600 COD 5.088 1.44 0 1.44 0 6.528 +1.44 SS 2.544 1.08 0 1.08 0 3.624 +1.08 氨氮 0.382 0.09 0 0.09 0 0.472 +0.09 总磷 0.0382 0.0144 0 0.0144 0 0.0526 +0.0144 总氮 0.764 0.216 0 0.216 0 0.98 +0.216 废水 生产废水 水量（m3/a） 4150 0 0 0 0 4150 0 COD 1.245 0 0 0 0 1.245 0 SS 0.83 0 0 0 0 0.83 0 石油类 0.083 0 0 0 0 0.083 0 总铬 0.0019 0 0 0 0 0.0019 0 总镍 0.0037 0 0 0 0 0.0037 0 固废 一般工业固废 0 10.6 10.6 0 0 0 0 危险废物 0 291.11 291.11 0 0 0 0 生活垃圾 0 30 30 0 0 0 0 8、“三同时”验收一览表 表9-2 污染治理投资和“三同时”验收一览表 项目名称 斯奈克玛航空工业（苏州）有限公司飞机发动机部件扩建项目 类别 污染源 污染物 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） 处理效果、执行标准 环保投资(万元) 完成 时间 废气 焊接 烟尘、镍及其化合物 配套除尘器 达《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）表2中二级标准及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2014）表 5标准 20 与 主 体 工 程 同 步 进 行 打磨 颗粒物 配套除尘器 荧光检测 非甲烷总烃 / 装配 非甲烷总烃 清洁 非甲烷总烃 废水 生活污水 COD、SS、NH3-N、TN、TP 接管至园区第一污水处理厂 达污水厂接管标准 40 噪声 生产、公辅设备 Laeq 隔声、减振、绿化降噪、距离衰减 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 40 固废 生活垃圾 生活垃圾由环卫部门统一清运。 “零排放”，无二次污染 200 一般工业固废 统一收集后外售 危险固废 收集后委托有资质公司处置 绿化 绿化面积5254平方米 80 事故应急措施 建立健全的风险防范措施，配备相关的安全生产和应急救援设备、物资，加强风险管理。 20 环境管理（机构、监测能力） 建立完善的环境管理体系，保障项目对环境的影响最小 / 清污分流、排污口规范化设置 清污分流、雨污分流，达到规范化要求 / 总量平衡具体方案 项目废水排放总量在园区第一污水处理厂内平衡 / 区域解决问题 / / 卫生环境防护距离设置 以厂房的四周边界设置100m卫生防护距离 / 总计 — 400 — 综上所述，通过对项目所在地区的环境现状评价以及项目的环境影响分析，认为本项目落实环评报告中的全部治理措施后，对周围环境的影响可控制在允许范围内，具有环境可行性。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注释 本报告表附图、附件： 附图 （1）项目地理位置图 （2）苏州工业园区总体规划图 （3）项目周围状况图 （4）项目厂区平面布置图 （5）敏感目标图 附件 （1）备案通知书 （2）环评咨询建议书 （3）现有项目环保审批意见 （4）现有项目环保工程验收合格通知书 （5）噪声监测报告 （6）专家意见 （7）专家意见修改单 （8）环评建设单位确认书 （9）审批登记表