安徽省高速地产集团

高速•御府项目

智能化工程

招标文件

招标编号：Z-GD1818-B-07

招 标 人 名 称：高速地产集团芜湖有限公司

招标代理机构名称：安徽中技工程咨询有限公司

日            期：二〇一八年七月

目录

第一章    招标公告	1

第二章    投标人须知	4

第三章    评标办法	15

第四章    合同主要条款	18

第五章    工程量清单	53

第六章    图  纸	54

第七章    技术标准和要求	55

第八章    投标文件格式	129

# 第一章招标公告

# (招标编号：Z-GD1818-B-07)

一、招标项目

1、工程名称：高速•御府项目智能化工程

2、招 标 人：高速地产集团芜湖有限公司

二、项目概况与招标范围

- 建设地点：安徽省芜湖市弋江区南塘湖路288号

- 项目概况：高速•御府项目位于南塘湖路以东、宁安铁路以西、纬七路安置房以南、峨山路以北，总用地面积约88157.8㎡,总建筑面积约28万㎡。建筑业态主要为高层住宅、多层洋房、商业配套等。

3、招标范围：高速•御府项目智能化工程，包括但不限于高层及洋房区域的可视对讲系统（含人脸识别）、视频监控系统、周界电子围栏报警系统、电子巡更系统、背景音乐系统、电梯五方对讲联网线敷设系统、一卡通系统、智能奶报箱系统等智能化材料设备的采购、运输、安装、调试及试运行、验收、技术培训及售后服务。详见招标文件、工程量清单及图纸工作内容等。

4、项目概算：650万元

5、标段划分：共分1个标段。

6、工    期：本工程分阶段施工，共分为二个阶段:

第一阶段，一期(1#、2#、6#、3#、5#、10#、16#、20#、21#、7#、8#、9#、22#楼、开闭所、北侧入户大堂及地库楼范围内智能化工程)计划开工日期2018年10月1日，计划竣工日期2019年3月1日,工期150日历天；

第二阶段，二期（11#、12#、13#、15#、17#、18#、19#楼及地库范围内智能化工程）计划开工日期2020年4月1日，计划竣工日期2020年6月30日,工期90日历天。

具体界限划分以施工图纸为准，实际开工日期以招标人书面下发的开工令为准。

三、投标人资格要求：

1、投标人：

①须是经中华人民共和国工商注册的独立法人，具有有效的营业执照；

②须具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证；

③投标人2015年1月1日以来具有1个类似业绩；

- 拟派项目经理:

具有机电工程专业二级及以上注册建造师资质和安全考核合格证（B类），且在

本企业注册一年以上，须提供在本单位连续缴纳的社会保险证明（社保部门开具的拟派项目经理自2017年1月以来至少12个月在本单位连续缴纳的社保证明）；

3、本项目不接受联合体投标；

4、投标人应提供由检察机关出具的近5年投标人、法定代表人、拟投入的项目经理的无行贿犯罪记录证明原件（或人民检察院行贿犯罪档案查询网查询获取的带有电子章和二维码的《行贿犯罪档案查询结果告知函》打印件），行贿犯罪档案查询结果告知函出具时间应为投标截止日前30天内。

5、被人民法院列入失信被执行人的投标人不得参与投标（以“信用中国”官网http://www.creditchina.gov.cn查询为准）。

注：

1.类似业绩指单项合同金额在650万元（含）以上的住宅小区建筑智能化工程；

2.业绩时间以合同签订时间为准，其他证明材料以签发落款时间为准。业绩金额以合同签订金额为准。

3.业绩证明材料:须提供业绩合同及中标公示（或评标结果公示）的网页截图并提供网址。网页截图必须与提供的网址页面一致，并在投标有效期内可以在网上查询到发布的信息。否则，业绩不予认可（信息发布方为行业主管部门的建设市场信用信息管理系统、市级以上（含）行政主管部门网站、县以上（含）级别交易中心（平台）、中国采购与招标网、各省发改委指定招标投标信息发布网站及建设单位或开发商官方网站)。

四、招标文件的获取

1、报名方式：本项目无须另行报名。本项目招标文件自2018年7月30日起至2018年8月6日止，在芜湖市公共资源交易中心网站查看下载（详见招标公告左下角附件）。招标文件如果有澄清，将在“芜湖市公共资源交易中心网站”上公布，请予以关注。

2、招标文件每套售价500元，开标现场同投标文件一并递交。

五、开标时间及开标地点

开标时间：2018年8月29日下午14:00时（北京时间）。

开标地点：芜湖市公共资源交易中心开标室（详见开标区电子显示屏）。

六、保证金及开户信息

1、投标担保形式：投标保证金或投标保函形式。

2、投标担保金额：人民币 拾万元 整。

3、若以投标保证金形式提交投标担保，保证金的递交到账截止时间为投标截止时间前，保证金必须从投标人基本账户转出，保证金汇出帐户名称与投标单位名称应完全一致。

保证金接收账号信息如下：

开 户 名：安徽中技工程咨询有限公司

开户银行：交通银行合肥黄山路支行

账    号：341314000018150070757

4、若以投标保函形式提交投标担保，投标人应于投标截止时间前将银行保函原件与投标文件一并递交至代理机构处，银行保函必须是投标人基本账户开户银行开具的，银行保函格式必须满足招标文件规定的格式要求（格式详见招标文件），不符合上述要求的保函为无效保函。

注：开标现场须与投标文件一并递交投标单位银行开户许可证原件，若保证金未从投标人基本账户转出或保函未从投标人基本账户开户银行开具，拒绝其投标行为。

七、发布媒介

本次招标公告同时在中国采购与招标网www.chinabidding.com.cn、安徽招标投标信息网www.ahtba.org.cn、安徽省交通控股集团有限公司网www.anhui-highway.com、安徽省高速地产集团有限公司网www.gsdcgroup.com、芜湖市公共资源交易中心网站 http://whsggzy.wuhu.gov.cn/发布。

八、联系方式

招 标 人：高速地产集团芜湖有限公司

联 系 人：李工           电    话：0553-5610104

招标代理机构：安徽中技工程咨询有限公司

地    址：合肥市合作化南路27号

联 系 人：万工           电    话：18055379696         传    真：/

电子邮件：371706228@qq.com

招标人：高速地产集团芜湖有限公司

招标代理机构：安徽中技工程咨询有限公司

2018年7月30日

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 条 款 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 高速地产集团芜湖有限公司 |
| 2 | 招标代理机构 | 名 称：安徽中技工程咨询有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 高速•御府项目智能化工程 |
| 4 | 建设地点 | 安徽省芜湖市弋江区南塘湖路288号 |
| 5 | 资金来源 | 自筹 |
| 6 | 招标范围 | 见公告要求 |
| 7 | 工 期 | 见公告要求 |
| 8 | 质量要求 | 合格 |
| 9 | 投标人资格要求 | 见公告要求 |
| 10 | 联合体 | 本次招标不接受联合体投标 |
| 11 | 踏勘现场 | 不组织，投标人自行踏勘，费用自理。 |
| 12 | 投标人提出问题的截止时间 | 符合相关法律法规规定。 |
| 13 | 招标人书面澄清的时间 |  |
| 14 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 |  |
| 15 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 |  |
| 16 | 投标有效期 | 90天 |
| 17 | 投标担保 | 见公告要求，未中标的投标人的投标保证金最迟将在合同签订后5个工作日内予以退还。 |
| 18 | 投标文件份数 | 正本：1份 副本：3份 电子文档：1份 |
| 19 | 装订要求 | 1、投标文件商务标部分与技术标部分应分别装订、密封，并清楚地标明“商务标部分”和“技术标部分”。 2、商务标/技术标投标文件的正本与副本可以包装在一起，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章； 3、报价文件电子版（光盘或U盘）放入“商务标部分” 密封袋。 4、如果投标文件没有按规定装订、分装、加写标记和密封，招标人和招标代理机构不承担提前开封的责任。没有密封的投标文件拒绝接受。 |
| 20 | 封套上写明 | 招标人名称： 项目投标文件商务标/技术标文件 在2018 年 8 月 29 日 14 时前不得开启 |
| 21 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 22 | 投标截止时间 | 投标截止时间：2018 年 8 月 29 日 14 时 （北京时间） 递交投标文件地点：芜湖市公共资源交易中心开标室 |
| 23 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同投标文件递交地点 |
| 24 | 开标程序 | 1、密封情况检查：监督人和投标人共同检查。 2、开标顺序：随机。 详见第三章评标办法。 |
| 25 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人； 评标专家确定方式：符合规定的评标专家库中随机抽取。 |
| 26 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：1-3名。 |
| 27 | 履约担保 | 合同签订前，中标通知书发出之日起30内，合同签订前，中标人向招标人提交金额为合同价款 5%约保证金或银行履约保函，银行履约保函格式见附件。中标人逾期未提交履约担保的，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金。履约担保在本工程完工验收合格并收到中标人书面申请后退还。 |
| 28 | 施工水电费 | 水电费：本工程总包分为三个标段，一期A标段：浙江省一建建设集团有限公司；一期B标段：中国建筑第五工程局有限公司；二期：中国建筑第五工程局有限公司。水电费按工程结算价款的0.7%计取，由投标人自行考虑并包含在投标报价中，不单独列项，结算审核价款出具后，中标人一次性向各总包单位支付该款项，总包单位向中标人开具水电费已结清证明。（金额比例按各标段建筑面积分摊） |
| 29 | 总包管理及配合费 | 总包服务费：总包服务费按合同结算价款的3%计取，由投标人自行考虑并包含在投标报价中，每个批次工程结算审核前，中标人自行向各总包单位缴纳总包服务费，总包单位向中标人开具总包服务费已结清证明。（金额比例按各标段建筑面积分摊） |
| 30 | 合同协议书签订 | 中标人于中标通知书发出之日起30个日历天内按照招标文件与招标人订立书面合同。 |
| 31 | 特别要求 | 1、招标人有权在评标过程中及评标结束后对中标候选人的业绩等资料的真实性进行核查，若查实有伪造资料等欺诈行为，则取消其中标候选人资格、没收其投标担保并提交行业主管部门纳入失信企业名单。 2、本项目场地内有前期建筑物基础、旧道路、基坑支护基础等可预见及不可预见的障碍物，投标人应充分踏勘现场，考虑以上因素，在投标报价中综合考虑，不单独列项，后期无论现场实际发生多少障碍物破除，均已包含在投标报价中，中标后不作调整。 3、本项目材料设备品牌须满足招标文件第四章对品牌的要求。其中可视对讲（含人脸识别）单元门口机（7寸屏）、室内机（7寸屏）、围墙机以及电动铁艺门采购生产前，中标人须提供产品图片及样品供招标人书面确认，招标人根据外观效果以及功能需求确定货物是否满足本项目需求，中标人须无条件更换所供货物直至招标人书面确认通过。以上带来的所有风险包含在各投标人在投标报价综合单价中，不单独列项，后期价格不作调整。 4、电动铁艺门（人行通道）及智能奶报箱须采用如下形式： 参数及要求见第七章。 5、图纸与招标文件以及工程量清单不一致的以招标文件和工程量清单为准。 6、所有弱电箱体、井盖、奶报箱须采用不易掉色、擦除的工艺喷涂或雕刻高速·御府项目案名及LOGO等宣传信息（工艺由招标人后期根据实体效果确定），此费用包含在投标报价综合单价中，不单独列项，中标人不得以此要求增加任何费用。 |

投标人须知正文部分

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本招标项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源

本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本招标项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表。

（2）业绩要求：见投标人须知前附表。

（3）信誉要求：见投标人须知前附表。

（4）项目经理资格：见投标人须知前附表。

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2本次招标代理服务费由中标人在领取中标通知书时一次性向招标代理机构支付，按计价格[2002]1980号文收费标准的50%，上限10万元，不足1.5万元按1.5万元收取。招标代理服务费含在投标报价的单价和合价中，不单独列项。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场（不组织）

1.10 投标预备会（不召开）

1.11 分包（不允许）

1.12 偏离（不允许）

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同主要条款；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）招标文件规定的其他材料。

根据本章相关条款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在招标文件规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在规定的时间内以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间不满足要求，则相应延长投标截止时间；本项目投标截止时间见投标人须知前附表。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在招标文件规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在规定的时间内，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间不满足要求，则相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在招标文件规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

商务标包括：

（1）投标函

（2）己标价工程量清单

（3）其他内容

技术标包括:

（1）投标函

（2）法定代表人身份证明

（3）授权委托书

（4）投标保证金

（5）资格证明材料

（6）项目管理机构

（7）施工组织设计

（8）其他

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按“工程量清单”的规范要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改 “工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章相关条款的有关要求。

3.2.3 不可竞争费及人工费符合相关要求。

3.2.4总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价金额为准修正单价。

3.3 投标有效期

3.3.1 在招标文件规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按招标文件规定的金额、担保形式和 “投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章相关要求提交投标保证金的，其投标将被否决。

3.4.3 招标人最迟在与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金（不计利息）。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还并归招标人所有：

a投标有效期内投标人撤销投标文件；

b中标人未在规定期限内签订合同；

c中标人未在规定时间内提供履约担保；

d中标人在签订合同时向招标人提出附加条件；

e法律、法规规定的其他情形。

3.5 资格审查资料

投标人在编制投标文件技术标时，应提供招标文件要求的审查资料，以证实其各项资格条件满足招标文件的要求，具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉。

3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按 “投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.6.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件商务标部分与技术标部分应分别装订、密封，并清楚地标明“商务标部分”和“技术标部分”；

4.1.2商务标/技术标投标文件的正本与副本可以包装在一起，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章；

4.1.3 报价文件电子版（光盘或U盘）放入“商务标部分” 密封袋；

4.1.4 如果投标文件没有按规定装订、分装、加写标记和密封，招标人和招标代理机构不承担提前开封的责任。没有密封的投标文件拒绝接受。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和招标文件规定的地点公开开标，并邀请所有投标人代表参加。

5.2 开标程序

见评标办法。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照 “评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员按照评标办法规定推荐中标候选人。

7.2 中标通知

在本章规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3 履约担保

7.3.1按投标人须知前附表要求提交履约担保

7.3.2 中标人不能按本章要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

9. 纪律

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作

10.腐败和欺诈行为

招标所涉及的发包人和承包人在合同采购和实施过程中应遵守最高的道德标准。

10.1为此目的，定义下述条件：

10.1.1“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响有关人员在采购过程或合同实施过程中的行为。

10.1.2“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害招标人的利益，包括投标人之间串通投标(递交投标文件之前和之后)，人为地使投标丧失竞争性，剥夺招标人从自由公开竞争所能获得的权益。

10.2如果招标人认为所建议的中标人在本合同的竞争中有腐败和欺诈行为，则拒绝接受该授标建议。

# 第三章 评标办法

1.总则

1.1本次评标采用三阶段有效最低价评审法。评标委员会首先对技术标文件进行评审，技术标评审包括资格评审、初步评审和详细评审，对通过技术标资格评审和初步评审的进入技术标详细评审，计算出技术标综合评估得分。对所有通过技术标文件评审的投标文件按照入围原则进入商务标文件的初步评审，对通过初步评审的商务标文件中的评标价按规定排序。评标委员会按照有效投标报价由低到高的顺序推荐1-3名中标候选人。

2.评标程序

2.1投标文件技术标的评审：包括资格评审、初步评审和详细评审

2.1.1技术标的资格评审：

附表1

| 条款号 | 项目内容 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 技术标评审标准 | 2.1.1 资格评审标准 | 授权代理人 | 提供法定代表人授权委托书原件 |
|  |  | 营业执照 | 具有有效的营业执照 |
|  |  | 资质证书 | 具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证 |
|  |  | 投标人业绩 | 2015年1月1日以来具有1个类似业绩 |
|  |  | 拟派项目经理资质 | 具有机电工程专业二级及以上注册建造师资格，并具有有效的B类安全生产考核证，且在本企业注册一年以上，须提供在本单位连续缴纳的社会保险证明（2017年1月后至少12个月，含2017年1月） |
|  |  | 无在建工程 | 拟派项目经理无在建工程（须提供项目经理无在建工程承诺并加盖投标人公章）； |
|  |  | 无犯罪行贿证明 | 投标人应提供由检察机关出具的近5年投标人、法定代表人、拟投入的项目经理的无行贿犯罪记录证明原件（或人民检察院行贿犯罪档案查询网查询获取的带有电子章和二维码的《行贿犯罪档案查询结果告知函》打印件），行贿犯罪档案查询结果告知函出具时间应为投标截止日前30天内。 |
|  |  | 联合体 | 不接受联合体投标 |
|  |  | 其它 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标，违反规定的，相关投标均无效。 被人民法院列入失信被执行人的投标人不得参与投标（以“信用中国”官网http://www.creditchina.gov.cn查询为准）。 |
|  | 注： 1、类似业绩指单项合同金额在650万元（含）以上的住宅小区建筑智能化工程。 2、业绩时间以合同签订时间为准，其他证明材料以签发落款时间为准。业绩金额以合同签订金额为准。 3、业绩证明材料:须提供业绩合同及中标公示（或评标结果公示）的网页截图并提供网址。网页截图必须与提供的网址页面一致，并在投标有效期内可以在网上查询到发布的信息。否则，业绩不予认可（信息发布方为行业主管部门的建设市场信用信息管理系统、市级以上（含）行政主管部门网站、县以上（含）级别交易中心（平台）、中国采购与招标网、各省发改委指定招标投标信息发布网站及建设单位或开发商官方网站)。 4、以上条款所涉及的所有业绩合同均须携带原件至评审现场，投标文件中必须提供与评审原件一致的复印件并加盖投标人公章(业绩合同仅需复印合同封面、签章页及体现合同工作内容、金额及签订日期页)，否则该项不予认可（新版资质证书可不提供原件，但复印件须装订在投标文件中，并加盖单位公章）。 |

2.1.2投标文件技术标的初步评审：

附表2

| 条款号 | 项目内容 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 技术标评审标准 | 2.1.2初步评审标准 | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合招标文件的要求 |
|  |  | 工期 | 符合招标文件的相关规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合招标文件的相关规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合招标文件的相关规定 |
|  |  | 投标担保 | 符合招标文件的相关规定 |
|  |  | 其他 | 法律法规及招标文件的其他要求 |
|  |  | █投标文件不符合以上条件之一的，对该投标文件作否决其投标处理。 |

2.1.3投标文件技术标详细评审：

附表3

| 条款号 | 分值构成 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 技术标评审标准 | 2.1.3技术标详细评审标准 | 企业情况 （满分9分） | 业绩：2015年1月1日以来具有类似业绩，每提供一个得3分。满分9分。 |
|  |  | 拟派项目经理业绩 （满分3分） | 业绩：拟派项目经理2015年1月1日以来作为项目经理（项目负责人）承接过类似业绩，每提供一个得3分。满分3分。 |
|  |  | 材料设备 （满分3分） | 投标人须提供本招标文件对品牌有要求的材料设备的品牌，根据投标人所提供的材料设备品牌，综合评价后得1.5-3分，未提供的不得分 |
|  |  | 施工组织设计 （满分3分） | 根据投标人提供的项目投入的人员、设备情况、总体施工组织布置及规划、主要工程项目的施工方案、方法与技术措施、安全文明施工、施工质量保证措施、工期保证等几个方面，齐全完整的得基本分2分，其他的酌情加0～1分； |
|  |  | 售后服务方案及维保（2分） | 质量保修期内的本地化服务方案： 根据投标人提供的现场培训、设备维护保养、零部件更换、应急预案、服务热线等方案的优劣，最优的得1分，其他酌情给分；设备出现故障等需售后维修的情况，投标人书面承诺收到招标人或物业公司故障通知当天或6小时内到达现场的得1分，未提供承诺或不能当天或6小时内到达现场的不得分。 |
|  |  | 备注： 1.业绩标准及证明材料同资格评审要求。 2.以上条款所涉及的所有业绩合同均须携带原件至评审现场，投标文件中必须提供与评审原件一致的复印件并加盖投标人公章(业绩合同仅需复印合同封面、签章页及体现合同工作内容、金额及签订日期页)，否则该项不予认可（新版资质证书可不提供原件，但复印件须装订在投标文件中，并加盖单位公章）。 3.项目经理（项目负责人）业绩合同须体现该项目经理（项目负责人）信息，合同若无法体现该项目经理（项目负责人）信息的，则须提供建设单位（合同甲方）出具的有效证明材料，否则将导致业绩不予认可。 4.投标人和拟派项目经理业绩可以为同一业绩。 5.所有在本次投标时递交的原件，请投标申请人自行将原件列出详细清单并加盖单位公章，在递交投标文件时一并提交给招标代理机构，并保证提供资料的真实性（本项目将对业绩等加分项进行网站公示），否则造成的所有后果由投标人自行负责。 6.技术标汇总及入围原则： 汇总各评委技术标打分总分的算术平均值作为投标人技术标最终得分；汇总平均值保留到小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 评标委员会将投标人的技术标得分由高到低进行排序，按下表约定确定技术标评审得分前N名的投标人进入商务标评审。 T≥10 N＝5 4≤T﹤10 N＝4 T=3 N＝3 T=2 开启商务标后，评标委员会根据投标报价的可竞争性选择继续评审或宣布流标 T=1 商务标不予开启，项目流标 说明：T :通过技术标评审的投标人数量,N去小数位取整数，不四舍五入。 对通过技术评审的投标人技术标最终得分从高到低排序前N名，如果第一名有并列两家，则第一名之后直接为第三名，依次类推，若存在并列第N名的情况则并列第N名的商务报价全部开启，不拆封其余商务标投标文件。 7、开启商务标的投标人名单一经确定，商务标开标后，后期不进行递补；开启商务标的投标人中，如后期发现投标人存在不符合资格评审标准、技术标初步评审标准、技术标详细评审入围条件、商务标初步评审标准的，应取消其商务标评审资格。并在已开启商务标的其余投标人中，按照商务标评审办法规定进行评标并推荐中标候选人。 8、招标人有权在评标过程中及评标结束后对中标候选人的业绩、奖项等资料的真实性进行核查，若查实有伪造资料等欺诈行为，则取消其中标候选人资格、没收其投标担保并提交行业主管部门纳入失信企业名单。 |

2.2投标文件商务标评审：

本项目招标控制价如下：（大写）人民币陆佰伍拾玖万伍仟捌佰玖拾叁元陆角陆分。（小写）￥6595893.66；

2.2.1商务标初步审查：本项目评标时对工程量清单数量、项目特征及不可竞争费率进行核查。投标文件商务标不符合附表4中的条件的，商务标初步审查不予通过。

附表4

| 条款号 | 项目内容 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 商务标评审标准 | 2.2.1初步 评审标准 | 投标函 签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合招标文件的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 签字或盖章的其他要求 | 工程量清单报价表须按格式填写签字并加盖符合资格条件的 工程造价人员资格专用章 |
|  |  | 己标价工程量 清单 | 未对“工程量清单”内容、工程数量和项目排序进行修改和删减 |
|  |  | 不可竞争费、人工费及税率 | 不可竞争费 、人工费：执行《安徽省住房城乡建设厅关于发布2018版安徽省建设工程计价依据的通知（建标〔2017〕191号）》 税率：执行安徽省《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知（造价【2018】11号）》文 |
|  |  | 投标控制价 | 投标报价不超过控制价。 |

3.评标结果

评标委员会根据通过商务标初步审查的有效投标报价由低到高的顺序推荐1-3名中标候选人， 报价相同的以技术标得分靠前的排名在前，技术标得分也相同的以递交投标文件顺序靠前的优先。评标完成后，评标委员会向招标人提交书面评标报告。

第四章  合同主要条款

# 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：高速地产集团芜湖有限公司

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：高速•御府项目智能化工程。

2.工程地点：安徽芜湖。

3.工程立项批准文号：                     。

4.资金来源：自筹。

5.工程内容：高速•御府项目智能化工程。

6.工程承包范围：包括但不限于高层及洋房区域的可视对讲系统（含人脸识别）、视频监控系统、周界电子围栏报警系统、电子巡更系统、背景音乐系统、电梯五方对讲联网线敷设系统、一卡通系统、智能奶报箱系统等智能化材料设备的采购、运输、安装、调试及试运行、验收、技术培训及售后服务。详见合同、工程量清单及图纸工作内容等。

二、合同工期

本工程分阶段施工，共分为二个阶段:

第一阶段，一期(1#、2#、6#、3#、5#、10#、16#、20#、21#、7#、8#、9#、22#楼、开闭所、北侧入户大堂及地库楼范围内智能化工程)计划开工日期2018年10月1日，计划竣工日期2019年3月1日,工期150日历天；

第二阶段，二期（11#、12#、13#、15#、17#、18#、19#楼及地库范围内智能化工程）计划开工日期2020年4月1日，计划竣工日期2020年6月30日,工期90日历天。

具体界限划分以施工图纸为准，实际开工日期以发包人书面下发的开工令为准。

三、质量标准

工程质量符合《高速地产集团质量管理要求》标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                         (¥            )；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                         (¥            )；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）                         (¥            )；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）                         (¥            )；

（4）暂列金额：

人民币（大写）                         (¥            )；

2.合同价格形式：                          。

五、项目经理

承包人项目经理：                         。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）招标文件；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于      年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在      芜湖市     签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式  捌  份，均具有同等法律效力，发包人执  陆  份，承包人执  贰  份。

发包人：  (公章)                承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：     法定代表人或其委托代理人：

（签字）                           （签字）

组织机构代码：               组织机构代码：

地址：                         地址：

邮政编码：                   邮政编码：

法定代表人：                   法定代表人：

委托代理人：                   委托代理人：

电话：                         电话：

传真：                         传真：

电子信箱：                     电子信箱：

开户银行：                     开户银行：

账号：                       账号：

# 第二部分 通用合同条款

# （通用合同条款执行GF—2013—0201建设工程施工合同范本）

第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：  执行通用条款  。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名称：                                   ；

资质类别和等级：                         ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                               ；

通信地址：                               。

1.3法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章。适用于合同的其他规范性文件：      /   。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。上述标准并存的，按照最高标准执行。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：          /          ；

发包人提供国外标准、规范的份数：          /               ；

发包人提供国外标准、规范的名称：          /               。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：    /     。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）专用合同条款及其附件；（3）招标文件；（4）中标通知书；（5）图纸；（6）技术标准和要求；（7）通用合同条款；（8）投标函及其附录；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：   签订合同后七日内   ；

发包人向承包人提供图纸的数量：   提供捌套，不足的应由发包人代为复制，费用由承包人承担   ；

发包人向承包人提供图纸的内容：   招标范围内全套图纸文件   。

1.6.4 承包人文件

包人提供的文件，包括：   但不限于施工组织设计、专项施工方案、深化设计文件、必要的加工图和大样图等   ；

承包人提供的文件的期限为：       以发包人及监理人要求为准   ；

承包人提供的文件的数量为：       以发包人及监理人要求为准   ；

承包人提供的文件的形式为：       以发包人及监理人要求为准  ；

发包人审批承包人文件的期限：     发包人及监理人于7天内审定或提出修改意见   。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：         执行通用条款         。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 5 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：            项目所在地              ；

发包人指定的接收人为：                    。

承包人接收文件的地点：                   ；

承包人指定的接收人为：                    。

监理人接收文件的地点：                   ；

监理人指定的接收人为：                    。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：

子项清单工程量误差超过±3%的仅调整超过部分。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓名：                                ；

身份证号：                            ；

职务：                                ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            。

发包人对发包人代表的授权范围如下：  对接、协调各项事务，需发包人审批事项的建议权，最终确定以发包人加盖公章为准 。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：水、电各提供一处接驳点；具备施工条件的场外道路。

2.4.3提供基础资料

发包人提供相关基础资料，承包人应在收到发包人提供的基础资料后5日内进行复核，未提出异议或异议问题与实际情况不符的，由此增加的费用，由承包人承担。

2.4.4发包人逾期提供基础资料的，发包人不承担由此增加的费用。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人提交的竣工资料的内容：合同费用变更资料、开工报告、竣工报告、竣工图、结算书  。

承包人需要提交的竣工资料套数：  4套 。

竣工资料的费用承担：承包人承担（包括但不限于向城建档案馆提供的电子档案费用）。

承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工备案前一个月内  。

承包人提交的竣工资料形式要求：  纸质和电子版同步提供  。

承包人应履行的其他义务：                  。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓名：                                     ；

身份证号：                                 ；

建造师执业资格等级：                       ；

建造师注册证书号：                         ；

建造师执业印章号：                          ；

安全生产考核合格证书号：                    ；

联系电话：                                  ；

电子信箱：                                  ；

通信地址：                                  ；

承包人对项目经理的授权范围如下：   履行本项目智能化工程现场管理职责，在资金、质量、安全、环境保护、文明施工等合约目标范围向发包人负责。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：20天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  每发现一次，向发包人缴纳10万元违约金  。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承担5000元/日的违约金，累计缺岗   日的，发包人有权要求更换项目经理或解除合同。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承担合同金额1％的违约金，且发包人有权解除合同。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：每次承担合同金额1％的违约金，且发包人有权解除合同。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：中标通知书发出后7日内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：   承担50万元/次的违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：未经监理工程师书面同意，不得离开施工现场。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：  承担50万元/人/次的违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：   承担5000元/人/天的违约金。

3.4承包人现场查勘

承包人应对基于发包人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负责（包括发包人提供的基础资料存在错误、遗漏而承包人复核时未提出异议的），并承担责任（不可预见的事项双方另行协商解决）。

承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：发包人自向承包人移交施工现场之日起至验收合格并交付使用期间由承包人负责照管与保护，费用和延误的工期由承包人承担。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  提供  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：与招标文件一致。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                     。

关于监理人的监理权限：                     。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓名：                                      ；

职务：                                      ；

监理工程师执业资格证书号：                  ；

联系电话：                                  ；

电子信箱：                                  ；

通信地址：                                  ；

关于监理人的其他约定：                      。

4.3监理人的指示

监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在收到承包人书面申请后7日内提出意见的，承包人应及时书面通知发包人，发包人在收到承包人书面通知后7日内也未提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：应符合安徽省高速地产集团质量管理要求（简称质量管理要求，详附件7）。（因工程质量未达标需要返工的，由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期造成的损失。如出现不符合质量管理要求情形，发包人有权要求承包人停工整改，经发包人及监理人验收符合标准后方可继续施工。承包人如未在发包人要求的整改日期内整改到位，发包人有权处以承包人自要求的整改完成日期起1万元/天的罚款。）

关于工程奖项的约定：         无            。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 48小时。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时，由此导致工期延误的，未经发包人书面同意，工期不予顺延。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行通用条款，且符合《安徽省高速地产集团安全文明工地标准》（简称安全文明工地标准，详见附件8）。如出现不符合标准情形，发包人有权要求承包人停工整改，经发包人及监理人验收符合标准后方可继续施工。承包人如拒不整改或整改不到位，承包人向发包人支付1-30万元/次违约金，具体违约金数额由发包人根据违约情形确定。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：      执行通用条款       。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：    执行通用条款    。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：   执行通用条款，且符合安徽省高速地产集团安全文明工地标准（详见附件8）   。

6.1.6安全文明施工费

承包人经发包人书面同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，由承包人承担该措施费。

安全文明施工费支付执行通用条款或当地行政主管部门规定。

6.1.9施工场地造成的人身及财产损失由承包人自行承担责任。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：执行通用条款。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后7个工作日内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后7个工作日内  。

修订后的施工进度计划须有发包人和监理人完整、合法的签字盖章，否则无效，不得作为调整施工进度和工期顺延的依据。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：    合同签订后5个工作日  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后7个工作日  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后7个工作日  。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起(90)天内发出开工通知的，承包人经发包人书面确定，工期顺延，合同价款不予调整，承包人不得解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后7日内  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误90天之内，经发包人书面确认，工期予以顺延，费用不予增加；工期顺延超过90天的，双方另行协商确定：

（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；

（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；

（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；

（4）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；

（5）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；

（6）因发包人原因导致工期延误的其他情形：    无    。

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

按照合同总价的日万分之五承担违约金，逾期竣工达30日的，发包人有权解除合同，承包人在接到发包人解除通知后七日内撤场（因承包人未按要求撤场的，发包人有权自行或委托第三方清理施工现场，因此产生的费用及损失由承包人承担），按不高于已完合格工程量的70%结算，并由承包人向发包人支付不低于合同总额的30%的违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：      /    。

7.6 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的承包人现场踏勘时无法预见、在施工现场也不可预见的地下自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，但不包括气候条件。

承包人遇到不利物质条件时，应及时通知发包人和监理人，经发包人和监理人书面确认后，方可继续施工。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由、承包人拟进行的合理措施及产生的费用。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。承包人采取的合理措施而增加的费用和（或）延误的工期经发包人书面同意后由发包人承担。

7.7异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，在当地气象部门记载的三十年不遇的且有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。

承包人遇到异常恶劣的气候时，应及时通知发包人和监理人，经发包人和监理人书面确认后，方可继续施工。通知应载明异常恶劣的气候以及承包人认为不可预见的理由、承包人拟进行的合理措施及产生的费用。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。

7.8 暂停施工

7.8.1发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的，具体以发包人书面通知为准，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第7.8.4项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。

暂停施工30天之内，经发包人书面确认，工期予以顺延，费用不予增加；暂停施工超过30天的，双方另行协商确定。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  承包人承担  。

8.5禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，因此影响关键线路的，经发包人书面确认后工期顺延。

8.5.4承包人在施工中存在偷工减料，使用不合格的建筑材料、建筑构件和设备，或者建筑材料、构件和设备与合同约定品牌不符，每发现一次或一处，发包人有权收取10万以上20万以下的违约金，并要求承包人负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失。对于拒不整改的由发包人另行安排第三方进行整改，发生的费用经发包人、监理方共同确认后，从承包人当期工程款中扣除，每发生一次，承包人承担20万的违约金。对于无法整改的，发包人有权拒绝结算此项费用，并由承包人赔偿因此造成的损失。

8.5.5工程材料进场，监理人员需按要求及时到场进行验收及见证取样送检，对未经验收或验收但未发现问题，导致不合格材料使用在本工程的，每发现一次，发包人有权收取2000元违约金。对建筑材料、构件和设备与合同约定品牌不符，但已进入施工现场，监理人员未发现或发现未采取措施的，每发现一次，发包人有权收取2000元违约金。对于造成实际损失的（累计赔偿额不超过监理报酬总额）：赔偿金=直接经济损失×20%。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：执行招标文件。

8.7材料与工程设备的替代

8.7.2 监理人应在收到通知后30天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人拒绝使用替代品。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于临时占地、修建临时设施的费用承担的约定：  承包人承担  。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：执行通用条款，但均以发包人书面指令为准。

10.2变更权

发包人提出变更。变更指示可通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人书面同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，也无类似项目的，可参照控制价水平重新组价，并乘以承包人投标优惠（中标总价/招标控制价总价）；

（4）变更导致实际完成的工程量与工程量清单中列明的该项工程量的变化幅度超过±15%的，超过±15％以外的部分重新组价，可参照控制价水平重新组价，并乘以承包人投标优惠（中标总价/招标控制价总价）；

（5）如果施工期间只发生了材料的变化，而施工工艺及其他均未发生变化，竣工结算时的调整方式为：只计取同期两种材料的差价和税金，其他不予调整。（差价选用当地市场信息价的差价或市场价的差价）。

10.4.2 变更估价程序

（1）设计变更

1）《设计变更单》需加盖发包人公章方为有效，没有盖章的单据不予结算。

2）设计变更实施后，需各方代表确认完成情况。

（2）现场签证

现场签证需施工方、监理方、造价咨询单位（若有）、建设方（工程人员和造价人员）进行会签，明确签证的详细内容，若涉及隐蔽工程及其它事后不可复核的内容，必须附图片等资料证实。

（3）范围变更

1）《范围变更单》需加盖发包人公章方为有效，没有盖章的单据不予结算。

2）范围变更实施后，需各方代表确认完成情况。

（4）清单调整

发包人、承包人双方均可提出，核对完成后形成书面调整文件，双方签字并盖章后生效。

（5）差价调整

暂定价格材料、暂定项均应在实施前对价格进行确认，完成后形成调整文件，各方签字盖章方为有效。

（6） 政策调整

是指国家、省、地市相关主管部门发出的政策性调整文件（一般指人工、材差、机械等方面）予以调整的内容，本工程政策性调整允许调整。

10.7 暂估价

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取下列方式确定。

对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人制定暂估价招标方案，承包人组织招标，发包人全程进行监督。确定中标人后，由承包人与中标人签订暂估价合同，暂估价合同的结算需经发包人审核确认。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目：由发包人与承包人共同比较询价、比选确定。

10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延并影响关键线路的，经发包人书面确认，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

（1）因报价时采用的技术措施或组织措施考虑不足，不能满足施工要求，需要调整方案造成的费用；

（2）变更引起的各种措施费(除模板技术措施费及不可竞争费外)；

（3)红线范围内（包括地上与地下）可预见的障碍物（如孤石、条石、旧基础、旧管线、旧管井、绿植等）的破除清运、迁移改建费用；

（4) 与其他工程施工单位发生交叉作业而增加的费用；

（5) 应对临时停水、停电，排水容量不能满足等防备处理措施；

（6）子项清单工程量误差在3%以内不予调整，承包人在投标报价时已考虑。

风险费用的计算方法：承包人在投标报价时已充分考虑，不再另行计取。

风险范围以外合同价格的调整方法：执行合同专用条款10.4和11.1。

12.2预付款

本合同不适用。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

本工程根据施工工期约定分为两个阶段施工，各阶段付款周期如下：

每两个月计量支付一次，支付至已完实体工程量的70%，工程竣工验收合格后（若阶段工程需要公安主管部门验收，付款节点以公安主管部门验收合格之日为准，若总体工程需要公安主管部门验收，则最后一个阶段竣工验收付款节点以总体工程公安主管部门验收合格之日为准）付至各阶段合同价的85%，竣工结算审核完成后，发包人一个月内付至结算审核价款的95%；余款5%作为保修金，两年质保期满后无质量问题且承包人无其他违约情形时一个月内无息结算。

承包人申请支付工程款时需提供增值税专用发票，工程完工节点发票金额为当期已完实体工程量的100%，发票金额不作为最终结算金额，最终结算金额以发包人指定的第三方造价咨询单位审核定案为准。

承包人提供的增值税专用发票如不符合法律法规要求或不能通过税务认证的，发包人有权拒收，承包人应及时更换并承担相应责任。

12.4.2 进度付款申请单的编制。

关于进度付款申请单编制的约定：执行高速地产集团《工程结算支付管理办法》。

12.4.3 进度付款申请单的提交

合同进度付款申请单提交的约定：时间节点执行12.3.1付款周期。

#### 13. 验收

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

13.2.3竣工日期

工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告  42 天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以期满之日为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：发包人签发工程接收证书后7天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延期竣工（移交）一天，承包人每日按合同总价款的万分之五向发包人支付违约金；工程延期移交15日以上的，承包人每日按合同总价款千分之一向发包人支付违约金；延期竣工移交30日以上的，发包人有权解除合同，并追究损失赔偿责任。违约金从工程款中扣除。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：工程移交之日。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：      /      。

竣工结算申请单应包括的内容：      /      。

14.2 竣工结算审核

（1）本工程因工期跨度较长，竣工结算允许分段结算，可分为两个阶段：一期智能化施工阶段、二期智能化施工阶段，各自阶段达到竣工结算条件的，可以申请竣工结算，并分别出具阶段结算结果确认表，二期竣工结算完成后，汇总两个阶段竣工结算资料并出具终审报告及定案表。

（2）竣工结算的审核，由发包人委托有资质的工程造价事务所进行审核。

（3）承包人必须在工程验收合格后28天内提交完整的竣工结算资料给发包人，报送的结算资料一次性报送齐全（调减部分承包人未报的，发包人发现后按该部分实际调整金额1.2倍扣除），逾期未报送或报送资料不齐全的，视为承包人放弃未报送部分的权利主张。

（4）本工程结算核减率在3%范围内的，审计费由发包人支付；超过3%的，超过部分审计费由承包人承担（超额审计费由发包人代扣并支付给咨询单位，发票由咨询单位开具给承包人）。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

15.2.1 缺陷责任期自竣工验收合格并移交使用单位之日起24个月。

15.2.4承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后 14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  是  。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金为  5  %的工程款；

15.3.2 质量保证金的扣留

工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

关于质量保证金的补充约定：质量保证金退还见12.4.1条约定。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期（含分部分项工程）从工程验收合格并移交发包人及物业公司之日起算，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

15.4.3 修复通知

执行《三方维保协议》。

15.4.4 未能修复

执行《三方维保协议》。

15.4.5 承包人出入权

执行《三方维保协议》。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：      无      。

16.1.2 发包人违约的责任：      无      。

16.1.3 因发包人违约解除合同

本合同不适用。

16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款

本合同不适用。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：    执行通用条款    。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）投标时承诺的工期为合同工期，实际工期比合同工期（含现场签证顺延工期）推迟一天交付使用，按照合同总价的日万分之五承担违约金，逾期竣工达30日的，发包人有权解除合同，承包人在接到发包人解除通知后七日内撤场（因承包人未按要求撤场的，发包人有权自行或委托第三方清理施工现场，因此产生的费用及损失由承包人承担），按不高于已完合格工程量的70%结算，并由承包人向发包人支付不低于合同总额的30%的违约金。

（2）工程质量达不到约定标准的，除承担第5.1.1条的违约金外，承包人还应无条件拆除和重新施工且实现其投标文件中的质量及安全文明目标，拆除和重新施工的费用由承包人承担，工期不予顺延。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：        无       。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。

16.2.4因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；

（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，承包人在接到发包人解除通知后七日内撤场（因承包人未按要求撤场的，发包人有权自行或委托第三方清理施工现场，因此产生的费用及损失由承包人承担），按不高于已完合格工程量的70%结算，并由承包人向发包人支付不低于合同总额的30%的违约金。发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

通用合同条款约定的不可抗力事件。

17.3 不可抗力后果的承担

17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人和承包人合理分担；

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人和承包人合理分担。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：发包人不投保建筑工程一切险或安装工程一切险，承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由承包人承担。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：      无      。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人自行决定。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：       无      。

#### 19. 索赔

19.2 对承包人索赔的处理

发包人在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复或未提出异议的，则视为认可承包人的索赔要求。

19.3发包人的索赔

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。

发包人至迟应在本项目工程结算完成前通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述期限内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。

19.5 提出索赔的期限

（1）承包人在本项目工程结算完成后，应被视为已无权再提出在本项目工程结算完成前所发生的任何索赔。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

工程发生争议时双方应友好协商解决，协商不成的提交建设工程造价管理机构进行调解，也可直接按照20.4执行。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议向项目所在地人民法院起诉。

#### 21.补充条款

21.1 本工程施工期间，违反廉洁纪律规定的，招标人有权终止合同，已完工程不予结算。

21.2 本项目的项目经理、质量员、安全员等关键岗位人员在施工期间须按照《安徽省住房城乡建设厅关于印发安徽省建筑施工现场关键岗位人员在岗考核和“两场”联动工作方案（试行）的通知》（建质函〔2012〕1151号）的规定纳入“IFA”系统进行管理考核，如考核不合格，将严格按照《建质函〔2012〕1151号》文的规定进行处理。

21.3 安全文明施工措施费由发包人根据承包人实施过程中措施落实情况据实支付。按实际发生的经省、市建设部门认定为安全生产不合格和安全文明施工措施不到位的项目，应从工程款中扣除“安全文明施工措施费”。且质量须符合质量要求。

21.4需要补充的其他内容：

21.4.1因承包人原因工程质量达不到合格标准的，承包人必须无条件修复至合格为止，并承担工期延误的违约责任，由此给发包人造成的一切损失和所有费用均由承包人承担。

21.4.2 发包人有权在下列情况下解除合同，并由承包人承担违约责任，其履约保函（或保证金）不予退还：

1）擅自更换项目经理（注册建造师）；

2）投标人属于弄虚作假骗取中标的；

3）承包人不能按时开工的；

4）工程质量或安全出现重大事故的；

5）连续两个关键节点工期不能满足进度计划的。

6）招标文件及合同条款中所述其他情形的。

21.4.3承包人应严格按照发包人制定的各种管理办法及规定施工，不按照管理办法执行的，承包人须向发包人支付5000元/次的违约金。

21.4.4承包人服从发包人针对项目管理所发出的指令及通知，不按照指令或者通知执行的，承包人须向发包人支付5000元/次的违约金。

21.4.5 本合同约定的违约金，发包人有权从工程进度款中直接扣除。

21.4.6本工程施工期间，违反廉洁纪律规定的，招标人有权终止合同且已完工程不予结算。

21.4.7现场安全文明施工须做到常态化管理，符合2014年4月安徽省高速地产集团有限公司编制的《高速地产集团安全文明施工统一标准（试行）》的有关要求，若经省、市建设部门认定为安全生产不合格和安全文明施工措施不到位的项目，应从工程款中扣除“安全文明施工措施费”，且质量须符合要求。

21.4.8若发生农民工集体上访情形，发包人有权要求承包人支付20万元/次的违约金。

合同附件作为合同不可分割的部分，随合同一并生效。

附件1：工程质量保修书

附件2：甲控品牌表

附件3：履约担保格式

附件4：三方维保协议

附件5：安全生产责任状

附件6：廉政协议

附件7：《安徽省高速地产集团质量管理要求》（另附文件）

附件8：《安徽省高速地产集团安全文明工地标准》（另附文件）

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                      （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

二、质量保修期

按照国家相关规范，质量保修期自工程竣工验收合格并移交使用单位之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格并移交使用单位之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格并移交使用单位之日起算。

质保金退还：工程验收合格并移交使用单位满两年无息结算（若有扣除，以扣除之后的金额为基数）。

四、质量保修责任

对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。其他详见《三方维保协议》。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                  承包人(公章)：

地址：                          地址：

法定代表人(签字)：              法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：              委托代理人(签字)：

电话：                          电话：

传真：                          传真：

开户银行：                      开户银行：

账号：                          账号：

邮政编码：                      邮政编码：

附件2：

材料、设备品牌（所有指定品牌顺序不分先后）

| 序号 | 材料、设备 | 品 牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 弱电工程 |  |
| 1 | 可视对讲系统 | 安居宝、立林、海康威视、冠林、麦驰 | 含人脸识别 |
| 2 | 视频监控系统 | 海康威视、科达、大华、宇视 |  |
| 3 | 液晶拼接屏 | 海康威视、大华、三星、王牌 |  |
| 4 | 液晶显示器 | 创维、长虹、熊猫、海信 |  |
| 5 | 一卡通管理系统 | 达实、立方、披克、捷顺、富士 |  |
| 6 | 停车场系统 | 达实、立方、披克、捷顺、富士 |  |
| 7 | 电子巡更系统 | 蓝卡、兰德华、VIDE |  |
| 8 | 入侵报警系统 | 博世、艾礼安、慑力、豪恩 |  |
| 9 | LED信息发布系统 | 三思、利亚德、洲明 |  |
| 10 | 综合布线系统 | 德特威勒、百盛、欧普兰、普天天纪、上海天诚 | 网络模块、配线架、弱电线缆等 |
| 11 | 计算机网络系统 | 华为、H3C、中兴 | 网络交换设备、无线网络设备、防火墙等 |
| 12 | 背景音乐系统 | DSPPA、BGM、ITC |  |
| 13 | UPS、蓄电池 | 爱克赛、山特、艾特网能、百纳德 |  |
| 14 | 防雷器 | 地凯、盾、OBO |  |
| 15 | 静电地板 | 沈飞、汇丽、远川 |  |
| 16 | 有线电视放大器、分支器、分配器 | 西贝、迈威、杰和兴 |  |
| 17 | 电脑及服务器 | HP、戴尔、联想 |  |

备注：上表中涉及到的材料设备，承包人在进场施工报验时须为相应的品牌之一，否则发包人不予认可，直至承包人更换为上表品牌。施工过程中发现承包人未按以上品牌进场施工的材料设备，发包人不予验收，承包人自行拆除返工，由此造成的费用全部由承包人承担。

附件3 ：

银行履约保函格式

致：                公司

鉴于____  ___[承包人的名称和地址]（以下称“承包人”）已保证按[合同名称]合同（编号     ，    年     月     日签署）（以下称“合同”）实施本项目的；

且鉴于你方在上述合同中要求承包人通过经认可的银行向你方提交合同规定金额保证金，作为履行本合同责任的担保；

而且本行同意为承包人出具银行保函；

本行作为担保人在此代表承包人向你方确认承担人民币合同金额的%  的责任，在你方第一次书面提出要求得到上述金额内的任何付款时，本行即无条件支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景或理由。

本行放弃你方应先向承包人要求赔偿上述金额然后再向本行提出要求的权利。

本行还同意，对公司和承包人之间签定的合同条款的任何变动、补充及其他修改，都不免除我方按本保函应负的责任，我方不要求给我方上述变动、补充和修改的通知书。

本保函从合同生效之日起生效，至计划竣工日期后第    个日历日止，在有效期内本保函不可撤消。

若因本保函发生纠纷，协商不成时，任何一方可提交发包人所在地人民法院诉讼。

签字并盖章：

银行/金融机构名称：

地址：

日期：

附件4:

三方维保协议

开发建设单位：（以下简称发包人）

物业管理企业：（以下简称承包人）

工程施工单位：（以下简称丙方）

由发包人投资建设，丙方承建的      工程项目，三方现就该工程在经国家质监部门完工/交付验收备案合格交付后在保修期内的保修事宜达成如下协议：

一、该工程的保修内容及保修期限参照甲丙双方签订合同中建筑工程质量保证书内容。

二、丙方承建的该工程，自发包人、丙方交付给承包人之日起，由承包人接管。

三、发包人应向承包人提供该工程质量技术方面相关文件。

四、丙方派驻的维修人员在维修时，需到承包人填写维修记录并存档。

五、丙方派驻的维修人员进行施工或维修时，应服从承包人的管理，并按规定进行人员登记，领取临时出入证或工作单（与对口工程部人员联系），若遇敏感地区或住户私人领域，需由承包人事先征得住户同意后方能施工。每次维修后，维修人员要完成对维修引起的场地或设备的清洁工作，并有责任在施工中降低对住户造成的影响和损失，不得与住户/业主发生矛盾冲突，尽可能使业主/住户满意，具体参照承包人入户维修相关作业规范操作。

六、发包人或承包人在保修期内通知丙方维修时以电话或其他有效方式通知丙方，丙方指定的保修负责人联系电话应随时保持通畅，如保修负责人或联系电话发生变动，丙方应及时以书面形式通知承包人。当发生质量投诉时，承包人可按丙方提供的联系电话通知丙方指定的保修负责人，该保修负责人应于接到电话通知时起，急修1小时内，一般性维修12小时内到承包人处领取《维修单》，电话通知以承包人处留存的电话通知记录为准。逾期未来领取，或电话通知时该保修负责人的联系电话无法接通或二次维修仍未合格的，丙方同意由发包人或承包人另行委托其他施工单位维修。承包人应对现场进行拍照取证并会同发包人、监理单位共同书面见证后直接安排其他专业维修单位进行维修（以承包人物业服务处《维修单》、现场照片及书面证明材料为依据），产生的一切费用（包括工程维修费用、赔偿费用及20%的管理费用），将从丙方质保金中直接扣除，凭维修施工签证单（发包人、承包人共同确认）。丙方承诺对此无其它争议，并具有法律效力。

七、丙方需承担因工程发生质量问题引起的赔偿责任，包括对用户造成的财产损失和人身伤害的赔偿，以及对承包人造成的损害赔偿（如业主因质量问题拒交物管费等）。费用扣除依据《维修单》或与业主签订的书面协议；丙方承诺对此无其它争议，并具有法律效力。

八、相关费用：发包人在接到承包人费用核报后，须在七个工作日内核定完毕。维修（赔偿）金额超过5000元由发包人先行垫付。按月或以费用金额达到5万元结算一次（满足其中任何一个条件即可结算）。

九、丙方须在工程质保期期满前三个月，主动与发包人、承包人联系对承建的该工程进行全面检修，以便在质保期满后完好地交付，并经发包人、承包人签字确认无遗留问题，否则顺延保修期。

十、丙方承建的工程保修期满后，须经承包人的签字认可，发包人才能支付该工程的质保金。如涉及用户私用物业，还须经用户签字认可后，承包人再行签字，发包人方能支付质保金。

十一、如丙方在保修期到期时仍有遗留问题没有处理，质保期自动顺延直至问题处理完毕。

如丙方在工程维修期和保修范围内未积极的履行保修义务的，地产集团则将其列入工程招投标黑名单并追究其违约责任：

1、因丙方同一部位连续两次维修不合格，丙方向发包人或承包人支付1000元/次/项的违约金。

2、对丙方处理售后维修问题有推诿、敷衍等行为，丙方向发包人或承包人支付1000元/次/项的违约金。

3、因丙方所留电话号码错误、关机，导致处理信息延误，给发包人或承包人造成损失的，丙方向发包人或承包人支付500元/次的违约金，给业主带来损失的，丙方向发包人或承包人支付1000元/次的违约金，并赔偿业主的相应损失。

4、丙方在规定时间内未完成返修问题，丙方向发包人或承包人支付1000元/次/项的违约金。导致业主投诉的，丙方向发包人或承包人支付2000元/次/项的违约金，给业主带来损失的，丙方向发包人或承包人支付3000元/次/项的违约金，并赔偿业主的相关损失。

5、丙方在处理问题过程中，与业主发生争执，对地产集团品牌形象造成影响的，丙方向发包人或承包人支付3000元/次的违约金，并向业主赔礼道歉。性质恶劣的，物业公司有权要求暂停支付工程款。

6、维修工作完成后，应做到工完、场清、地净，否则丙方向发包人或承包人支付500元/次的违约金。

十二、丙方指定本工程维修的负责人/联络人为    ，联系电话：     ，如因联络人变更应在变更前七个工作日内书面通知甲乙双方，以便沟通。

十三、本协议一式三份，由甲、乙、丙三方各执一份，在经政府质监部门验收合格交付后自动生效。

十四、未尽事宜，三方协商解决。协商不成，提交发包人所在地人民法院诉讼。

发包人（盖章）：                年    月    日

承包人（盖章）：                年    月    日

丙方（盖章）：                  年    月    日

附件5：

安全生产责任状

发包人：

承包人：

为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实安全责任，加强安全生产监督管理，确保工程建设安全生产，结合工作实际，按规定搞好安全防护措施，把安全生产落实到实处，甲、乙双方特签订              （工程项目名）安全生产责任状。主要内容如下：

- 发包人责任

1、严格遵照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、等有关安全生产规定，依法对承包人进行安全生产监督管理。

2、严格按照有关安全生产法律法规条例规定，建立安全生产管理机构，制定各项安全生产规章制度，建立事故应急救援预案。

3、按照“安全第一，预防为主，综合治理”的方针和“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查和总结。

4、督促、指导并检查承包人安全管理人员的安全培训，依法持证上岗。

5、定期召开安全生产工作会议，及时传达中央及地方有关安全生产精神。

6、组织对承包人施工现场和安全生产内业资料的检查，监督承包人及时处理各种安全隐患。

7、严肃查处违章、违纪行为，对情节严重的依法给予相应处罚。

8、发包人的上述所有责任的任何缺失，并不免除承包人依照《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规应当承担的安全责任。

二、承包人责任

1、遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他相关法律法规的规定，建立安全生产管理机构，配备安全管理人员，制定安全生产责任制等各项规章制度。

2、建立事故应急救援组织和应急救援预案，并定期组织演练；组织开展事故应急知识培训和宣传工作；班组人员应相对固定，不得随意招用社会闲散人员或不明身份者充入班组，无“三证”人员不得进入施工现场；认真开展“三上岗、一讲评”安全活动，对职工进行定期或不定期的安全教育工作；特殊工作必须由持有本专业有效证件人员操作，禁止擅自操作其它工种的一切设备、支架（如接电、开机、拆架等等）。

3、根据工程危险源分析和重大危险性工程施工方案论证情况，切实做好相

应安全预警预防工作。

4、对关键工程、要害部位、施工现场、主要机械设备进行定期或不定期检查，发现问题及时处理，严查各种违章、违规现象。

5、接受地方安监部门监督检查。

6、出现事故，立即上报，不得隐瞒、漏报。

三、责任目标

杜绝较大安全生产责任事故、重大安全生产责任事故、特大安全生产责任事故发生，完成年度安全生产各项工作任务，安全生产各项考核指标满足规范要求。

四、检查、考核、评定

公司安全生产领导小组办公室进行年度考核，具体方法实行月检查打分制，月检查累计分数将作为工程结束后退还质保金、评定工作的重要依据。

五、奖罚办法

（一）安全工作将作为考核项目办工作的主要指标之一，取得优秀成绩的，将按照公司有关规定，给予一定的奖励，并通报表扬。

（二）安全工作实行“一票否决制”，对安全工作出现问题的，将按照公司有关合同及本规定，相关单位及人员应承担相应违约责任；情节严重的，有相应机关追究其他责任。

六、本责任状自签订之日起至项目竣工验收止。

七、本责任状一式    份，发包人执    份，承包人执    份。

发包人（盖章）：                          承包人（盖章）：

年  月  日                               年   月   日

附件6：

廉政协议

发包人：

承包人：

为认真贯彻中央和省委关于加大反腐败斗争力度的精神，推进廉政建设，预防和减少建设工程中的经济犯罪，共同维护建筑市场的秩序，遏制“工程上马，干部下马”的现象的发生，确保工程建设达到“工程优良、干部优先”的目标，工程发包人和承包人自愿签订建设工程廉政协议：

一、承包人不得以任何形式向发包人人员赠送各种礼品、礼券或现金，发包人人员不得以任何借口收受各种礼品、礼券或现金。如有违反，将由有关单位视情节轻重，对甲、承包人人员给予批评教育、行政处分、党纪处分，直至追究刑事责任。

二、承包人在工程建设贿赂发包人人员，经发包人检举被立案查处的，发包人有权中止工程项目承包合同，承包人承担发包人因此造成的损失。

三、发包人人员向承包人索贿，经承包人检举立案查处的，发包人奖励承包人被索贿1-3倍的资金，此款由索贿人承担。

四、甲乙双方人员应禁止赠送、贿赂、收受、索要行为的发生。如有发生，应立即向本单位领导、建设工程招投标管理机关和检查机关报告。对知情不报者，一经查出，视情节轻重给予行政处分、党纪处分、直至追究刑事责任。

五、此协议与建设工程施工合同同时签订，一式    份，发包人执    份，承包人执    份。

发包人（盖章）：                      承包人（盖章）：

年   月   日                            年   月   日

# 第五章  工程量清单

（详见高速御府项目智能化工程(安装)清单2017年7月27日版）

# 第六章  图  纸

（CS-RD-01-162）

2017年11月

（电气01-03）

2017年12月

# 第七章  技术标准和要求

一、技术标准及依据：

高速御府住宅、建筑智能化系统设计及施工项目的系统设计遵循国际、国家最新的智能化系统建设标准、规范，主要参考标准为：

- 《高速●御府建筑平面图纸》2016.12版本

- 《高速●御府建筑智能化设计任务书》2017.03版本

- 《芜湖市新建居民住宅小区安全防范设施标准》芜综治办[2012]6号文

- 《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T16-2008

- 《智能建筑设计标准》 GB/T50314-2006

- 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-2005

- 《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005

- 《建筑制图标准》 GB/T50104—2010

- 《建设工程文件归档管理规范》 GB/T50328-2001

- 《综合布线系统工程设计规范》 GB/T50311-2007

- 《综合布线系统工程验收规范》 GB/T50312-2007

- 《商用建筑电信布线标准》EIA/TIA-568A；

- 《建筑通信线路间距标准》 EIA/TIA-569；

- 《有线电视系统工程技术规范》 GB50200-1994

- 《有线电视系统物理发泡聚乙稀绝缘同轴电缆入网技术条件和测量方法》Y/T135-1998

- 《电视和声音信号的电缆分配系统》 GB/T 6510-1996

- 《安全防范工程技术规范》 GB50348-2004

- 《安全防范工程程序与要求》 GA/T75—1994

- 《安全防范系统通用图形符号》 GA/T74—2000

- 《安全防范工程费用预算编制办法》 GA/T70-2004

- 《视频安防监控系统技术要求》 GA/T367-2001

- 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 GB50198—2011

- 《彩色电视图像质量主观评价方法》 GB7401-87

- 《防盗报警控制器通用技术条件》 GB12663-1990

- 《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007

- 《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007

- 《报警传输系统的要求》 GA/T600.1__600.5-2006

- 《防盗报警中心控制台》 GB/T16572-1996

- 《电子计算机机房设计规范》 GB50174-2008

- 《电子信息系统机房施工及验收规范》GB50462-2008

- 《计算机场地安全要求》GB/9361-2011

- 《传声器测量方法》（GB/T12060.4-2012）

- 《传声器的主要性能测量方法》（GB9396-88）

- 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012

- 《系统接地的形式及安全技术要求》 GB14050-2008

- 《电磁兼容性标准》（IEC 801）

- 《智能建筑工程质量验收规范》 GB50339-2003

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2011

- 《安全防范系统验收规则》 GA308-2001

- 《智能建筑弱电工程设计施工图集》GJBT-471；

- 《用户终端设备耐过电压和过电流能要求和试验方法》（YD/T870-906）

二、工程范围

- 可视对讲系统（含家庭安防、门禁系统）

- 视频安防监控系统（含智能化设备专用网）

- 周界防范报警系统

- 电子巡更系统

- 公共广播及背景音乐系统

- 停车场管理系统

- 信息发布系统（包括：LED屏、大堂信息发布屏）

- 电梯五方对讲布线系统

- 管道及桥架工程

- 机房工程

三、技术要求

## 楼宇对讲系统

### 系统技术要求

楼宇对讲系统是在各单元口安装防盗门，小区总控中心的管理员总机、楼宇出入口的对讲主机、电控锁、闭门器及用户家中的可视对讲分机通过专用网络组成。以实现访客与住户对讲，住户可遥控开启防盗门，各单元梯口访客再通过对讲主机呼叫住户，对方同意后方可进入楼内，从而限制了非法人员进入。同时，若住户在家发生抢劫或突发疾病，可通过该系统通知保安人员以得到及时的支援和处理。

楼宇对讲系统是基于Android系统研发的一套将智能家居控制系统与网络应用进行有效结合的新型智能家居系统。用一条四芯双绞线解决全部的通讯信号,用全数字编码技术和双向通讯传输技术相结合有效的将数字声音信号和数字图像信号结合在一起，利用宽带网提供的高速通道进行传输。本系统是由数字管理主机、数字小区门口机、二维码网络门禁一体机、数字单元对讲主机、智能终端、网络交换机、电源、防盗门、磁力锁、闭门器等构成，系统具有与门口机/围墙机通话、监视、开锁；人脸识别功能；微信二维码开锁功能、微信公众号开锁功能、微信公众号抓拍功能、微信公众号呼叫、刷卡记录功能、呼叫管理中心功能；免打扰功能；户户对讲功能；8防区报警功能；8路网络IP监控功能；信息接收和查询；访客留影功能；APP云对讲功能；智能家居控制功能；电梯联动控制等功能。云社区功能（如：云对讲、云安防、云控制、云健康、云物业、云商城、云信息）等功能于一体。

本次设计住宅楼18栋。系统设计采用全数字可视对讲联网系统，系统基本配置如下：

- 每栋住宅楼一层单元出入口安装1台7寸LCD单元智能门口主机。单元门口主机内置门禁刷卡模块；在住宅楼负一层单元出入口安装门禁。

- 小区的10#楼安保控制中心房安装1台对讲管理中心机及管理电脑。

- 小区出入口各安装1台数字围墙机，2个出入口，计2台。

- 每个住户室内安装7寸彩色数字智能终端机1台，1918户共计1918台。

- 每个公寓楼梯口每台门口机安装主机电源1台。

- 单元梯位每4户安装终端电源（12V/4A）1台。

高速御府住宅门禁子系统的设置原则是：在小区人行出入口设置人行通道管理系统；在小区一层单元出入口、地下层单元出入口等卡口设置门禁点。前端门锁采用磁力锁（断电开），其优点是从消防安全角度上考虑出门，锁在断电的情况下开锁，锁具需根据最终的门体选择。

机械锁可由装修单位根据整体美观、协调进行配置（另考虑到双门阴极锁的安装方便配置了隐藏过线保护器，当门开关时不会对线造成损伤）。系统的网络控制器均按楼层合理分配至弱电井，控制器直接用网络跳线跳到交换机上，便于以后设备的维护及升级。

#### 系统前端技术要求

整个项目前端主要有单元门口机和室内分机，根据项目情况设计单元门口机40台，室内分机1902台，门口机2台。另外还设置

室内分机具有如下功能：

- 可视对讲功能

- 访客与住户通话：来访者在小区入口通过围墙机呼叫住户，住户可通过语音对讲与视频监视确认访客身份，经确认后用户按开锁键为来访者远程开锁，来访者进入园区；来访者到达单元门口时，通过门口机再次呼叫住户请求开锁，住户确认后可按下开锁键为来访者远程开启单元门锁；如有需要，住户可再安装门前机，来访者到达住户门口时按下门前机的按键，住户可通过语音对讲与视频监视最终确认后开门。

- 访客与管理中心通话：当被访住户不在家时，来访者按围墙机或门口机上的呼叫中心键呼叫管理中心机，管理人员通过语音对讲与视频监视确认访客身份，管理主机可为合法的来访者远程开锁。

- 住户与住户之间的户户通话：小区内任意一台室内分机均能呼叫其他住户室内分机，进行语音通话。并且不影响其他住户室内分机的使用。

- 住户与管理中心通话：小区内任意一台室内分机均能与管理中心机进行双向语音通话。住户呼叫管理中心机时，管理中心机显示住户房号。管理中心呼叫住户时，室内分机显示管理中心来电。

- 手机APP可视对讲：数字智能终端支持手机的无线接入，当来访者呼叫数字智能终端时，住户可以轻松使用身上的手机与来访者进行无线可视通话与开锁，不必走到客厅来接听，真正实现数字楼宇对讲的智能化。

- VOIP电话功能：数字智能终端支持标准SIP协议，不同社区在互联网内，终端机与终端机之间可进行音、视频呼叫。

- 安防报警功能

- 提供有线8防区，8路输入，外接各种安防探测器与警灯、警号；防区可以分三道防区，外界周界红外对射形成第一道防区，门窗等安装门磁或者幕帘探测器组成第二道防线，室内重要部位设置探测器形成第三道防线；厨房等区域加装煤气探测器，每个区域都安装上火灾报警发生器保证财产及生命安全。

- 所有幕帘探头、煤气、水浸、紧急按钮等报警设备报警时，智能终端有声光报警提示，智能终端能发送报警信号到管理中心，同时扩展将报警信息通过网络远程传输到用户设定的手机上。

- 布防方式要分为：在家、休息、出门、自定义等多种方式。

- 可以在室内智能终端机上自行设置、修改防盗报警系统布防撤防的住户密码。

- 可以实现撤防、布防，以及紧急求助按钮使用方便。

- 用户可查询报警类型、报警点、报警时间。

- 触发警情后通过网络向保安中心报警，管理机能接收小区内所有住户的报警。各住户呼叫（或报警）时，管理机可显示房号，并记录报警信息。

- 多媒体信息服务功能

- 信息发布功能：物业管理部门可通过信息发布系统发布小区公告，天气预报，社区服务，水电费收缴等信息。方便物业管理部门与业主之间的沟通。

- 访客留言、留影功能：当来访者呼叫业主时，若业主不在家未有人接听时，系统可提示来访者进行语音留言，留言信息会自动保存至户内智能终端的SD卡上，业主回家后可进行收听相关的留言信息，确保不丢失每个来访记录。图像特别设计的留影功能，若住户不在家时，当有访客来访，系统将自动抓拍并存储来访者图像，方便住户事后查询和联系，即使住户在家，存储的来访记录也增强了安全防范保障。

- 住户留言功能：语音留言服务，可录制不同信息留言，并有留言提示功能。

- MP3、MP4播放功能：插入存储卡，自动播放音乐及相片。

- 免打扰功能：具有免打扰功能，以保证您安静的休息环境。

- 家庭监控功能

- 安防监控：智能家居终端可以监看8路的IP摄像机信号，您可以使用它随时查看周边情况，多方位监视和防御不法分子入侵，给您更加安全自在的享受。

- 儿童监看：智能家居终端还将是您的儿童照看专家，有了它,妈妈就可以安心的去看报、休息，上网，做家务。为您带来更多的自由空间。

- 老人监看：智能家居终端还将是您的老人照看专家，有了它,家人就可以安心的去看报、休息，上网，做家务。为您带来更多的自由空间。

- 家电控制功能

对于像空调、VCD之类的电器具有红外遥控功能，我们可以采用红外模块将其自身配备的红外遥控器的控制指令学习过来，从而可对其进行控制。

对于所有可以通过控制电源的通断可以控制的电器，可以通过继电器模块实现控制，同时可以通过无线模块和场景模块扩展多种控制方式。

- 智能家居系统通过家庭智能终端可方便地管理家中所有的智能家居模块，实现单独控制、组合控制、场景控制；

- 智能家居系统通过家庭智能终端可方便的实现远程控制，控制设备可以是移动电话、PDA以及各种其他PC。智能系统的超强网络连接能力使您无论身在何处，都能方便的管理家庭自动化设备，图文界面操作，方便实用，体现了科技与人文的最佳结合。

- 通过家庭智能终端以及连接在终端上的探测器、传感器，根据探测器、传感器传给终端的不同信号控制不同区域的灯光开启或者关闭。

- 通过智能模块的组合，可以轻松实现开关面板、智能终端、无线、远程、自动定时等多重控制，更加人性化。

- 通过上位机软件，可以方便地对所有智能家电进行延时、定时、场景等控制设置，灯光还可以通过调光设置，实现更丰富多彩的控制功能，既节约能源，又使场景设置更个性化。

- 电动窗帘控制功能

不论是双开窗帘还是垂直上下运行的卷帘均可以实现电动拉开、闭合、任意中间位置暂停等。

- 场景控制功能

- 回家模式：有了智能终端的帮助，您在回家之前可以通过远程控制向智能终端发送回家模式控制命令。在您踏入家门之前，智能终端已经为您做好一切。炎热的夏天，空调在您回家之前已经打开，并调节到您所需要的温度…

- 就餐模式：在智能终端的营造之下，温馨的就餐模式带给您舒适自在的就餐体验。而这些，只需要您轻触智能终端，开启您预设的就餐模式

- 离家模式：当您按下外出模式时，智能终端自动为您关闭窗帘，关闭家电，并将各种安防探测器设置到布防状态，在您外出期间，时时刻刻保护您的家庭安全。

- 就寝模式：当您需要休息时，您只需在终端上启动就寝模式，灯光、家用设备、安防设备等都会进行相对调节。灯光会依照您所需的光度进行调节，家用设备会自动关闭，做到节能省电，安防设备将进入工作状态，时刻为您的安全提供最得力保障。

- 影院模式：想看电影，不用去电影院，智能终端为您配备的影院模式让您在家就可以享受到看电影的畅快。适合的光线，为您营造良好的影院氛围，高清投影让您享受影片震撼。

- 自定义模式：通过智能终端，你还可以自定义更多的情景模式，如：会客模式，当有客人来的时候，你只要一按会客模式，智能终端就好比智能管家一样，帮您与客人准备好良好的会客环境。当然，您还可以自定义更多的精彩人生。

- 网络远程控制功能：

- 本系统可以进行远程遥控家居设备。用户可以用手机、IPAD或电脑通过Internet网络登录小区服务器，再通过各自帐号登录自家智能终端，对家电实现控制。这样在炎热的夏天，在回家之前，通过手机远程控制空调，回到家后就可以马上享受清爽世界。

- 用户在上班途中或出差在外，也可随时、随地控制您家中的灯具、电器、窗帘，一切尽在掌握之中。

单元门口机具有如下功能：

- 门禁开锁功能

- 刷卡开锁：可通过在围墙机/门口机对应区域刷感应卡开锁。系统联网时，围墙机/门口机卡号数据可与管理软件进行数据共享同步，方便在管理中心统一管理。住户进行刷卡操作后，管理软件会保存该围墙机/门口机刷卡历史信息。围墙机/门口机和中心管理主机均可对住户进行发卡。

- 密码开锁：可通过在围墙机/门口机键入密码打开门锁。每台围墙机/门口机可设置10组密码。

- 远程开锁：来访者呼叫住户后，住户确认来访者身份，按下室内分机开锁键，门锁即自动打开。当住户遗失或忘记带IC卡、遗忘开锁密码无法开门时，可呼叫管理中心，管理员在确认身份信息后为住户进行远程开锁操作。

- 手机APP远程开锁：来访者呼叫住户后，住户通过手机APP对讲客户端进行对讲通话，住户确认来访者身份，按下手机APP开锁键，门锁即自动打开。

- 人脸识别开锁：住户通过所在单元门口机进行人脸识别，识别通过门口机打开单元门锁。住户进行人脸识别操作后，管理软件会保存该门口机的人脸开锁历史信息。住户人脸信息由管理中心统一录入到管理软件，再下发到住户所在单元的门口机上，人脸识别必须为活体识别。

- 手机APP蓝牙开锁

- 二维码开锁

- 门禁系统功能

国际标准化设计/Standard Design

- 系统按照国际标准设计，由素以高安全性著称的以色列工程师提供完全的技术收集和支持；

- 系统所有产品都已通过欧盟和英美的CE，FCC，RTTE等多项认证。并且在全球50多个国家的诸多大型项目上得到了很好的应用。

- 系统通过了中国公安部的MA检测，符合国家指定的关于出入口控制的标准。

海量存储/Big Capacity

- 系统最多可管理3*255=755个组成部门，30000个批次，30000个用户/持卡人，足以满足任何企事业单位的需要；并且通过增加存储器空间可扩展至80000人。

- 每个控制器都可在脱机状态下存储15000条记录，连机时自动上传给管理主机。

多语言操作界面/Multi Language

- 系统支持English，中文简体，繁体中文，并且可随时切换，方便用户操作；

- 多种数据库可供选择/Multi Database

- 系统支持windows自带且免费的Access数据库，同时支持MS SQL2000大型数据库；

- 小系统比较少门时，客户可以选择Access数据库，简单易用，且不需付费。而当大系统（门点较多时）或者希望系统更加稳定时，客户可以选择SQL数据库，这样就可保证系统的稳定性和通用性。

灵活/Flexible

- 多种连网方式：TCP/IP，RS232，RS485，且几种方式可以并存

事件选择存储/Select Events to Save

- 各种事件可选择存储：用户可自定义选择需要存储的事件类型； 并且用户可以根据自己的个性需求，可以选择过滤掉那些不需要保存的事件；例如某客户只需要考勤时，则需要控制器存储的刷卡事件越多越好，同时不需要那些继电器动作记录以节约通讯时间、提高通讯效率，这是他可以选择只保存刷卡事件，其余时间全部不保留。

事件驱动报警/ Events Drive Alarm

- 各种事件可选择用来驱动报警管理主机报警或者现场声光报警。例如：“门开超时”时现场蜂鸣器鸣叫和报警灯闪亮，以提醒用户记得关好门；“异常刷卡”时现场蜂鸣器鸣叫和报警灯闪亮，提醒用户有“不知名者”企图非法进入。

实时监控/Real-Time

- 各种事件在控制器连机时，能够实时的传输到管理电脑；门的状态和全部动作过程，都可实时反映于控制室的电脑中，如门打开/关闭，哪个人、什么时间、什么地点等。门开时间超过设定值时，系统会报警。

- 四个独立的事件信息窗口可同时实时显示和监视事件的发生。对每类事件的实时监视，可以独立停止和恢复；独立对每类事件可定义32组过滤条件组合；可按事件类别进行排序，并可打印事件报告。对已处理和未处理的报警事件进行色彩区分，并可以自动排列事件窗口的显示方式。

- 兼容所有24Bit到72Bits的Wiegand输入设备

- 支持Wiegand 24Bit—Wiegand 72Bit多种格式输入。

- 兼容Keyking,HID,Motorola,Rosslare等各种大品牌的国际标准格式输入；支持HID公司为客户自定义的1000家标准。

- 自定义设置Wiegand格式，可连接所有Wiegand格式的读卡器；且可以同时工作。

- 兼容ABA(第二轨道)、生物识别技术 、指纹识别技术 、感应式IC卡 、密码键盘 、

- 水印磁卡等输入设备，并具有自适应功能，控制器自动检测输入前端。

各种时间和时段定义

- 系统可在365天内任意指定时间组合，124组用户进行时间定义。每个门点可以授权31组不同时间组，64组节假日时间定义。每组数量不受限制，2组临时时间组。临时日期一旦经过系统可自动通知所有控制器调整日期安排。系统自动校准控制器的时钟，保证事件时间和门禁控制的准确性。

节假日设置

- 设置节假日是否允许刷卡，一年之中最多可以设置64个节假日。设置节假日常开，则日期到达节假日时，开通所有权限，可以直接使用电梯无须刷卡；设置节假日为常闭，则日期到达节假日时，不允许继续使用电梯直到节假日结束。

出入等级控制

- 系统可任意对卡片的使用时间、使用地点进行设定，非属于此等级之持卡者被禁止访问，对非法进入行为系统会报警。有多种时间表可供选择。

卡片等级控制

- 系统可对卡片进行等级控制：主卡（超级卡），首卡，普通卡；主卡可不受门状态的控制，门处于休眠时主卡仍然克打开门，而普通卡就不行。只有首卡才可完成“首卡开门自动开启”的功能。

电子地图功能

- 支持地图管理功能，可任意编制各楼层平面图，并可在地图上实现实时监控各门的状态。

- 系统支持200个客户端，每个客户端都可编辑和查看16幅电子地图；每幅电子地图可以图文并茂的形式显示和控制各门点的开关/状态，并且各组图片允许用户自行定义和编辑。

记录存贮功能

- 所有读卡资料均有电脑记录，便于在发生事故后及时查询（在脱机情况下，门禁控制器能保持数据15000条；在掉电的情况下，数据能保持365天）。

时间程序管制

- 经设定，在不同时间区段自动执行控制指令，如自动开灯或冷气等设备。

首卡进入自动开启

- 系统可在设定的时间内(如上班高峰期)第一个持卡者进门后，自动保持开锁状态，直到某一设定时刻止。

多级操作权限密码设定

- 系统软件针对不同级别的操作人员分配多种级别的操作权限，输入不同的密码可进入不同的控制界面。

- 本部门操作员只能操作本部门的人员

- 操作人员分配多种级别的操作权限，本部门的操作员只能对本部门的人员进行管理。

- 本机操作员只能管理本机所连接的控制器

- 系统由PC层面的C/S结构组成，每个客户端都可以连接控制器。但是通过管理员的设置，各客户端可设置成只能监控本机所连接的控制器。

远程监控

- 系统通过局域网LAN和广域网WAN或Internet可实现远程控制，并且控制器可将数据实时向中心传送。

用户密码功能和多卡开门功能

- 系统除了可以单独用卡进门以外，对于特殊门点,可通过采用带密码的读卡器实现读卡加密码开门的双重保安功能，或者使用超级密码方式进门。（8位超级密码：使用键盘输入，不用读卡可开门），并可设置多卡刷卡后才可开门的方式，保证对高安全性场所的控制。

反胁迫功能

- 系统提供反胁迫功能：当用户被歹徒劫持进门时，可刷卡后输入约定胁迫码进门，中心将能及时接收此胁迫信息并采取相应的措施，以维护用户及工作区域的安全。

单密码功能

- 系统支持3000组独立的私有密码，忘记卡时可直接输入密码开门（需安装带键盘读卡器），同时记入密码拥有人的时间纪录。输入密码时同样将能知道进入人，系统将自动作为刷卡人处理。

#### 系统传输技术要求

系统布线采用星形结构（或星形与总线相结合）进行布线，管理中心到各楼栋、楼栋到各楼层、楼层到各户均采用星形分布结构（总线方式体现在：根据用户要求一栋楼各梯位之间的总线方式，即交换机之间的堆叠）。

根据系统结构，系统布线划分三部分：

水平子系统分支线或住户线（用户线）

建筑物垂直主干线（垂直主干线）

建筑群水平主干线（联网主干线）

（1）水平子系统分支线（入户线）

水平子系统分支线是从各楼层的接入层交换机到住户数字智能终端机之间的连接线缆。系统主要采用国标超五类电脑网络线（CAT 5e）1根+RVV2*1.5电源线。

（2）建筑物主干线（主干线）

建筑物主干线是从各楼栋弱电间的汇聚层交换机到每个接入层交换机之间的垂直连接线缆。系统主要采用国标超五类电脑网络线（CAT 5e）。

（3）建筑群水平主干线（联网主干线）

建筑群水平主干线是从管理中心机到数字围墙机、各楼栋的汇聚层交换机之间的连接线缆。系统主要采用室外多芯单模光纤1根。

（4）电源线

主机电源线采用（RVV3×2.5mm2）；终端电源线采用（RVV2*1.5 mm2），终端电源线指终端电源至各住户数字智能终端机之间的链接线缆。

#### 系统控制中心技术要求

本项目在控制中心设置1台管理主机及1台管理电脑。管理主机及平台软件具有以下功能：

智慧社区平台是基于Android、IOS、Java系统研发的一套将住户、商户、管理人员、运营方关联起来的一套智慧社区软件。

主要功能包括社区商城O2O：商品浏览、订货下单、付款、促销；商户开店、上传商品资料、销售统计、结款；小区物业管理：物业缴费、通知公告、论坛、投诉建议、报修等。

### 主要设备参数

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一、前端设备 |  |
| 2 | IP型7寸数字单元门口主机 | 1.★默认带二维码开锁及密码开锁，可支持定制蓝牙开锁(提供官网截图或产品彩页) 2.★支持人脸识别功能(识别速度不高于1秒，人脸储存张数不低于2000张，提供官网截图或产品彩页，人脸识别必须为活体识别) 3.★支持设备移离报警(提供官网截图或产品彩页) 4.支持磁力锁 5.可用Webserve（浏览器）或PC软件进行参数配置 6.设备提供12V输出接口，可给锁设备供电 7.可接数字系统的门禁控制器或电梯控制器，进行电梯控制 8.具有播放广告功能 9.具有门禁开锁即IC刷卡开锁 10.具有留言留影功能 11.卡容量：≤3万张 12.待机功耗：≤3W 13.最大功耗：≤7.4W 14.高清200万摄像头 15.★防护等级：IP54 16.★通信信噪比试验:≥40dB |
| 3 | IP型7寸数字单元门口副机 | 1.★默认带二维码开锁及密码开锁，可支持定制蓝牙开锁(提供官网截图或产品彩页) 2.★支持人脸识别功能(识别速度不高于1秒，人脸储存张数不低于2000张，提供官网截图或产品彩页，人脸识别必须为活体识别) 3.★支持设备移离报警(提供官网截图或产品彩页) 4.支持磁力锁 5.可用Webserve（浏览器）或PC软件进行参数配置 6.设备提供12V输出接口，可给锁设备供电 7.可接数字系统的门禁控制器或电梯控制器，进行电梯控制 8.具有播放广告功能 9.具有门禁开锁即IC刷卡开锁 10.具有留言留影功能 11.卡容量：≤3万张 12.待机功耗：≤3W 13.最大功耗：≤7.4W 14.高清200万摄像头 15.★防护等级：IP54 16.★通信信噪比试验:≥40dB |
| 4 | IC门禁模块 | 配套 |
| 5 | 彩色7寸智能终端 | 1.★提供绿色节能证书、提供3C认证证书 能够接听门口主机和围墙机呼叫，进行对讲和开锁功能 2.能够呼叫其他住家和管理中心，进行对讲 3.能够进行语音留言，带抓拍图片 4.防区报警具有布撤防功能；具有3种模式：居家模式、外出模式、撤防模式；本地自带16路防区 5.可接收并查看物业及其他住家发布的信息 6.呼叫管理中心机进行对讲 7.监控权限内主机及围墙机视频 8.使分机进入静音模式，分为3种模式：免扰模式、非免扰模式及定时免扰模式(提供官网截图或产品彩页) 9.与电梯实时联动，控制电梯（呼梯、户户互访、查看电梯楼层等） 10.★长按2秒可进行紧急求助功能，同时发送求助信息到管理中心(提供官网截图或产品彩页) 11.自动使屏幕进入锁屏状态，定期对界面进行清洁的功能 工作电压：DC12-24V ±10% (支持SPOE供电) 12.最大功耗：≤5.5W 13.待机功耗：1.7W 14.屏幕： 7寸TFT液晶屏 15.★防区：8路防区 16.操作方式：电容触摸式 17.★通信信噪比试验:≥40dB 18.面板材质：PMMA |
| 6 | 主机电源（含电池） | 1.带UPS功能的电源在外接输入电源断电时，自动切换到电源自带电池向外供电。 2.当电源负载过大或负载短路时，自动停止向外供电，进入过流保护状态。 |
| 7 | 终端电源 | 1.具有防雷、过压、低压、过流、过热及短路保护； 2.带有电源指示灯提示；功率：40W 3.输入电压： 100-240V～/50-60Hz/ 0.5Amax 4.输出电压：18V/2.2A 5.工作温度: -25℃～+55℃ 6.输入线径：20～16AWG |
| 8 | 紧急按钮 | 1.负载电流：1.25A 2.开关耐压：250VDC 开关方式：钥匙复位 3.ABS防火级外壳 4.触点采用镀银，延长使用寿命 5.★国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心检测报告 6.★中国人寿贰佰万保险 |
| 9 | 煤气探测器 | 1.工作电压： 9-24VDC 2.工作电流：静态≤85 mA，报警≤145mA 3.报警音量：≥70dB (1米处) 4.报警浓度：10%LEL + 3%LEL 5.报警方式：现场/联网报警 6.探测天然气，液化石油气，人工煤气，数字智能程序分析技术，低功耗，宽电压工作环境，进口高稳定传感器，动态阈值温度补偿技术，吸顶安装适合86底盒，人性化设计接线方便，直流供电可选，具有手动测试功能，警报解除自动复位超低功耗设计.宽电压工作环境 7.中国人寿贰佰万保险 8.国家消防电子产品质量检测中心消防认证 3国家消防电子产品质量检测中心3C认证 9.国家消防电子产品质量形式认证 10.授权书及叁年免费质保函 11.国家质量检测中心检测报告及国家3C认证 12.中华人民共和国软件著作权证书 13.求助感知类产品保险单 14.中国安防报警类十大品牌 15.ISO9001：2008认证企业 16.中国平安城市建设推荐品牌 17.报警主机提供实用型专利证书 |
| 10 | 红外幕帘探测器 | 1.工作电压：DC12V 2.工作电流：≤18mA 3.工作温度：-10℃~60℃ 4.传感器：双元热释电红外传感器 5.壁挂探测距离：8米 6.报警输出：NC/NO可选 7.LED指示灯：ON/OFF可选幕帘探测功能，数字智能程序分析技术， LED开关可选，防拆功能,可壁挂或吸顶，，接线方便，嵌入式设计，德国进口高端传感器可直接安装在86盒内ED651，探测方向全方位可调节。动态阀值温度补偿技术。宽电压工作环境 8.国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心检测报告 9.中国安全技术防范认证中心强制3C认证 10.授权书及叁年免费质保函 11.国家质量检测中心检测报告及国家3C认证 12.中华人民共和国软件著作权证书 13.求助感知类产品保险单 14.中国安防报警类十大品牌 15.ISO9001：2008认证企业 16.中国平安城市建设推荐品牌 17.报警主机提供实用型专利证书 |
| 11 | 磁力锁 | 280KG |
| 12 | 闭门器 | 65-85KG |
| 13 | 出门按钮 | 86型 |
| 14 | 网络门禁一体机 | 1.工作电压：12~24V DC 2.静态功耗：0.77W 3.工作温度：-40℃~70℃ 4.接口：RS485接口 5.防护等级：IP54 6.外观颜色：铁灰 7.面板材质：ABS塑料 |
| 15 | 磁力锁电源 | DC12V/3A |
| 16 | 电源箱 | 300*250*120 |
| 17 | 二、控制中心设备 |
| 18 | IP型彩色9寸管理中心机 | 1.中心管理机基于TCP/IP传输协议的设备； 2.管理小区住户、出入口主机的中心设备； 3.具有可视对讲、远程开锁、视频监控功能； 4.具有呼叫转移、电梯授权、值守设置等功能。 工作电压：DC12-24V±10% 5.最大功耗：8W 6.待机功耗：<3W 7.操作系统：linux操作系统 8.CPU：双核A7 9.主屏：双核1.2GHz 10.RAM：8G 11.Flash：2G 12.★通信信噪比试验:≥40dB ★屏幕：10.1寸 TFT LCD（提供官网截图或彩页证明） 13.★分辨率：1280*800（提供官网截图或彩页证明） 14.视频格式：H.264 15.传输方式：TCP/IP 网络传输 16.供电方式：DC12-24V±10% 17.操作方式：电容触摸 |
| 19 | IP型彩色围墙机 | 1.★默认带二维码开锁及密码开锁，可支持定制蓝牙开锁(提供官网截图或产品彩页) 2.★支持人脸识别功能(识别速度不高于1秒，人脸储存张数不低于20000张，围墙机配备单独摄像头安装于人行通道门上与围墙机联动用于人脸识别，提供官网截图或产品彩页，人脸识别必须为活体识别) 3.★支持设备移离报警(提供官网截图或产品彩页) 4.支持磁力锁 5.可用Webserve（浏览器）或PC软件进行参数配置 6.设备提供12V输出接口，可给锁设备供电 7.可接数字系统的门禁控制器或电梯控制器，进行电梯控制 8.具有播放广告功能 9.具有门禁开锁即IC刷卡开锁 10.具有留言留影功能 11.卡容量：≤3万张 12.待机功耗：≤3W 13.最大功耗：≤7.4W 14.高清200万摄像头 15.★防护等级：IP54 ★通信信噪比试验:≥40dB |
| 20 | 电源（含电池） | 带UPS功能的电源在外接输入电源断电时，自动切换到电源自带电池向外供电。 当电源负载过大或负载短路时，自动停止向外供电，进入过流保护状态。 |
| 21 | 发卡器 | 1.用于中继器及分机供电； 2.输入电压：AC220V±10%； 3.输出电压；18VDC/3.5A； 4.环境温度：-10℃～+50℃； 5.相对湿度：10％～95%； 6.抗湿热性：二类。 |
| 22 | 感应卡 | 每户3张 |
| 23 | 服务器 | 1.规格：2U机架式服务器 2.处理器：1颗Intel E5-2420v2(2.2GHz/6c)/7.2GT/15ML3处理器 3.内存：16GB ECC DDR3-1600内存，板载12个内存插槽，最高支持DDR3-1600内存，最大可扩展至384GB内存，支持高级内存纠错、内存镜像、内存热备等高级功能 4.硬盘：3块1TB 企业级 SATA硬盘，最大支持8个热插拔3.5寸SATA/SAS接口硬盘或固态硬盘； 5.RAID功能： RAID5； 6.网卡：集成2高性能千兆以太网控制器,最多支持4个高性能千兆以太网控制器，支持虚拟化加速、网络加速、负载均衡、冗余等高级功能 7.配件：DVD-RW光驱，机架安装导轨 8.电源：单电源 9.I/O扩展：PCI-E扩展槽≥6个，其中2个PCI-E 3.0 x16，3个PCI-E 3.0 x8，1个PCI 10.显卡：集成带16MB显存的显示控制器 11.管理功能：可选配置液晶管理模块，集成系统管理芯片，支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能 |
| 24 | 数字社区管理软件 | 报警管理功能  可将报警信息发给指定的用户  可对各种类型的报警记录进行查询  可按时间段进行报警记录查询  所有报警记录都可以进行即时打印 报警管理功能  可将报警信息发给指定的用户  可对各种类型的报警记录进行查询  可按时间段进行报警记录查询  所有报警记录都可以进行即时打印  报警记录查询、处理 小区信息发布功能  可编辑特定的文字信息向所有住户或某一单元（片区）发送。  管理员可向用户发布社区信息及私人信息，提供群发和点发操作功能  编辑特定的文字信息（如催交物业费等），按房号等信息向指定住户发送。  所有发送的信息可通过信息发布软件进行查询并打印。 其他功能  操作员管理功能：可对操作员进行增加、删除、修改等  住户设备管理：管理员可对住户设备信息进行查询、增加、删除、修改等操作  中间设备管理：管理员可查看中间设备地址、IP地址、设备连接状态、设备类型等信息  感应卡注册功能：需外接刷卡器，可对小区所有感应卡统一注册  日志查看功能：可查看系统日志、设备日志、刷卡日志 通过服务器，可实现与安卓手机、Iphone、IPAD等无线设备接入，与门口机进行远程云可视对讲及开锁； |
| 25 | 人脸识别服务器及软件 | 1.实现视频流中人脸检测、关键点定位及人脸识别功能的毫秒级响应，使得人脸识别技术可以在实际场景中实现非配合式快速处理； 2.在线/离线活体检测； 3.系统支持身份证图片、视频监控截图、社会资源录像截图片等多种图片源，针对不同图片库质量进行优化，对光照、局部遮挡、跨年龄段、非正常表情等情况进行优化，并完成千万级别库的实时检索； 4.识别图片、视频流中出现的行人位置和数量，并可以完成对行人头部、身体、四肢的实时分割与追踪。 5.并可以对视频流中同一人员行动轨迹进行追踪与分析 |
| 26 | 客户端 | 平台 Intel平台；CPU型号 i3-4170；核心数 双核；三级缓存 3MB；内存容量 4GB；速度 DDR3；硬盘容量 500G；类型 SATA 串行；转速 7200转/分钟；23寸显示器； |
| 27 | 三、人行通道管理 |
| 28 | 通道管理客户端 |  |
| 29 | 一体式IC门禁 | 配套 |
| 30 | 开关电源 | 交流输入：标准220VAC，50Hz 直流输出：标准12VDC，2A 输出功率：24W 工作温度：-30～+70℃ |
| 31 | 手动按纽 | 三联，可用于人行闸开闸用，选配 |
| 32 | 发卡器 | 用于实现感应卡发卡使用 |

## 视频安防监控系统

### 系统技术要求

监控系统实现对高速御府住宅“面”的防范，如在高速御府住宅外围周界区域、各个单体建筑单元门厅、小区出入口、小区内室外主要干道、电梯轿厢、地下车库出入口及主要车行干道、电梯厅等位置设置监控点等。

#### 总体要求

本次监控系统采用全数字监控系统，系统由前端部分、传输网络部分、中心控制部分、显示及存储部分四部分组成。

本方案视频监控系统采用IP网络监控方案，各前端摄像机均采用IP摄像机，通过接入道接入层交换机，连接到所属智能化专用的设备网中，接入主机房核心交换机，构成二层网络拓扑结构的智能化专网；后端存储采用NVR自带存储。

系统传输基于新规划的独立的监控网络即：实现“前端千兆接入，万兆骨干”的先进高速网络。

在系统内建立一套以光纤为主干的视频专网以承载监控系统的所有视频图像数据进行传输；

在住宅不同区域设置交换机，针对不同的摄像机，通过不同的方式将网络摄像机直接接入到本区域的交换机。同时，室外摄像机以就近的原则分别通过光纤收发器的方式连接到就近的交换机；

对于系统的主要人员和出入口监控，建议采用百万像素级别摄像机进行监控，在提高监控视频质量的同时，避免传统球机监控在增加焦距有造成的监控盲区，使出入口监控图像既能看得清，还能看得全。

主要道路、路口、周界区域以及地下车库主要通道通过安装网络摄像机进行监控。

#### 前端技术要求

前端信号采集部分设计主要包括摄像机摆放位置即点位的设计和摄像机的选型设计：

- 小区的出入口：实行人行分道，宽度13米左右，因此小区出入口设置4台摄像机，这4台摄像机于出入口处支架安装，安装方向一致朝内，安装高度为2.5m，以保证监控图像能清晰显示出机动车的车牌号及人流，且监控范围内无盲区。

- 小区围墙：根据周界报警系统防区设置1080P高清彩色固定摄像机。

- 小区室外主要道路、临时停车位：根据现场情况选用720P高清彩色固定摄像机。

- 一层单元门厅：在小区的每个单元门厅分别设置1台摄像机，于单元出入口的门厅上安装，安装高度不高于2.5m，为避免逆光，摄像机采用具有宽动态功能的摄像机，镜头的焦距为3mm。

- 地下一层单元门厅：在小区的每个地下单元门厅分别设置1台摄像机，安装高度不高于2.5m，为摄像机采用具有宽动态功能的摄像机，镜头的焦距为3mm。

- 地下车库出入口及主要干道：每个出入口分别为一进一出两个车道，宽度在8米左右，因此每个出入口分别设置2台摄像机，这2台摄像机于出入口处支架安装，安装方向一致朝内，安装高度为2.5m，以保证监控图像能清晰显示出机动车的车牌号，且监控范围内无盲区。

- 安保控制中心：设置2台彩色半球摄像机

- 电梯轿厢内：设置1台彩色半球摄像机

#### 信号传输要求

本系统采用IP全数字监控系统，对网速的需求要达到“前端千兆接入，万兆骨干”，的高速网络。本系统设计监控传输网络线路采用六类线路，不仅满足当前“前端百兆接入”同时满足未来系统扩展的需求，能保障未来千兆接入的线路需求。

智能化专网主要为摄像机、显示屏、广播终端、楼宇对讲、一卡通控制器等前端设备点提供局域网运行环境。

#### 中心控制技术要求

系统控制中心设在高速御府的一层消防控制中心机房内，住宅所有监控点的视频信号全部接入11#楼一层控制中心内的核心交换机，并结合报警系统的探测器来实施联动。附近有报警探测器的监控点都可以实现报警联动，即当有报警发生时，系统将自动把该处或附近通道的图像切换到画面监视器上，安保中心同时启动硬盘录像机进行实时录像。

#### 存储要求

存储方式

根据项目的情况，系统选用硬盘录像机对前端视频进行存储，管理人员可以对存储设备、存储空间和存储数据进行逻辑上的集中管理，对楼宇重要部位视频进行重点存储，效提升数据存储的安全性。

同时系统具备扩容能力，当有新的监控需求时，如果存储设备还有冗余空间，只需要前端增加摄像头、编码设备即可，无须再增加单独的存储资源。当有效存储空间不够时，可以进行平滑扩容，能够满足一些重要数据长时间保存的特殊需求。

存储容量

现有246个监视点，视频码流4Mbps，要求24小时连续存储，在线存储时间为30天。

#### 大屏设置要求

安防控制室为安防系统配置8台55寸液晶拼接屏作为安防系统的显示系统。

#### 集中供电要求

主监控中心集中供电方式（根据甲方配电规范进行设计），主监控中心设计总UPS，对接入的视频监控前端、后端、传输等设备的供电都由中心UPS来提供。在主监控中心设计UPS总配电箱，总配电箱通过商场供配电线路与前端摄像机配电箱相连。监控系统所有视频监控设备供电均由该电箱经开关电源变压后集中供给。

#### 防雷接地要求

视频监控系统必须要做防雷接地保护措施，以提高系统的可靠性和稳定性。进出监控机房（中心和分控点）的电源和信号必须加装浪涌保护器（SPD）并做好接地，接地采用公共接地系统并与局部等电位接地端子板做等电位连接。同时前端设备电源和信号的输入输出必须加装浪涌保护器（SPD）并做好接地，接地电阻符合相关规范，不高于4欧姆。

防雷器的选用与防护区域相对应，室外进出采用B级保护，室内进出采用C级保护。所有防雷器应与接地装置做良好接地连接，连接线缆线径符合相关规范要求。

### 主要设备参数

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一、前端设备 |  |
| 2 | 200万网络红外枪机 | 1.具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 2.★内置GPU芯片。（公安部检验报告证明） 3.最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级。（公安部检验报告证明） 4.需支持三码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流704x576@25fps，第三码流1920x1080@25fps。（公安部检验报告证明） 5.在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。（公安部检验报告证明） 6.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。（公安部检验报告证明） 7.★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（公安部检验报告证明） 8.视频图像传输至客户端的延时不大于100ms。（公安部检验报告证明） 9.信噪比不小于60dB。（公安部检验报告证明） 10.需具不小于106dB宽动态。（公安部检验报告证明） 11.★支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。（公安部检验报告证明） 12.需支持车辆捕获功能。（白天和晚上的捕获率均大于99%）（公安部检验报告证明） 13.需支持车牌识别功能。（白天和晚上的识别率均大于99%）（公安部检验报告证明） 14.需支持16行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。（公安部检验报告证明） 15.★设备与客户端之间用200米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.1%。（公安部检验报告证明） 16.在丢包率设置为20%的网络环境下，可正常显示监视画面。（公安部检验报告证明） 17.需具有实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能。（公安部检验报告证明） 18.摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（公安部检验报告证明） 19.不低于IP67防尘防水等级。（公安部检验报告证明） 20.需具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口。（公安部检验报告证明 21.需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部检验报告证明） 22.设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。（公安部检验报告证明） 23.★需支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持存储卡损坏程度显示。（公安部检验报告证明） 24.★支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（公安部检验报告证明） 25.★可通过DAV文件或ZIP压缩包进行升级。（公安部检验报告证明） 26.★支持录像搜索功能，可按时间进行录像查询，并可将录像类型通过不同颜色在时间轴上进行显示。（公安部检验报告证明） 27.★支持录像回放功能，回放录像时可设置播放时间，并可实现抓图、剪辑、电子放大和下载录像功能。（公安部检验报告证明）★默认带二维码开锁及密码开锁，可支持定制蓝牙开锁(提供官网截图或产品彩页) 28.★可接入“智能小区综合管理系统”,方便统一管理； 29.★提供质保3年承诺函（投标人承诺）。 |
| 3 | 200万网络红外半球 | 1.★具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（公安部检验报告证明） 2.★内置GPU芯片。（公安部检验报告证明） 3.最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级。（公安部检验报告证明） 4.需支持三码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流704x576@25fps，第三码流1920x1080@25fps。（公安部检验报告证明） 5.在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。（公安部检验报告证明） 6.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。（公安部检验报告证明） 7.★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（公安部检验报告证明） 8.视频图像传输至客户端的延时不大于100ms。（公安部检验报告证明） 9.信噪比不小于60dB。（公安部检验报告证明） 10.需具不小于106dB宽动态。（公安部检验报告证明） 11.★支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。（公安部检验报告证明） 12.需支持车辆捕获功能。（白天和晚上的捕获率均大于99%）（公安部检验报告证明） 13.需支持车牌识别功能。（白天和晚上的识别率均大于99%）（公安部检验报告证明） 14.需支持16行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。（公安部检验报告证明） 15.★设备与客户端之间用200米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.1%。（公安部检验报告证明） 16.在丢包率设置为20%的网络环境下，可正常显示监视画面。（公安部检验报告证明） 17.需具有实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能。（公安部检验报告证明） 18.摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（公安部检验报告证明） 19.不低于IP67防尘防水等级。（公安部检验报告证明） 20.需具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口。（公安部检验报告证明 21.需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部检验报告证明） 22.设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。（公安部检验报告证明） 23.★需支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持存储卡损坏程度显示。（公安部检验报告证明） 24.★支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（公安部检验报告证明） 25.★可通过DAV文件或ZIP压缩包进行升级。（公安部检验报告证明） 26.★支持录像搜索功能，可按时间进行录像查询，并可将录像类型通过不同颜色在时间轴上进行显示。（公安部检验报告证明） 27.★支持录像回放功能，回放录像时可设置播放时间，并可实现抓图、剪辑、电子放大和下载录像功能。（公安部检验报告证明） 28.★可接入“智能小区综合管理系统”,方便统一管理； 29.★提供质保3年承诺函（投标人承诺）。 |
| 4 | 高清多功能型球机 | 1.★视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达300米（以公安部型式检验报告为准） 2.★设备可对进入警戒区域的人和车辆触发白光警示,并具有联动智能跟踪功能（以公安部型式检验报告为准） 3.★设备支持可见光及红外光补光，开启可见光补光，可识别距设备50m处的人体轮廓（以公安部型式检验报告为准） 4.★镜头采用F1.2大光圈（以公安部型式检验报告为准） 5.★支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux（以公安部型式检验报告为准） 6.★支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°（以公安部型式检验报告为准） 7.水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 8.★支持300个预置位，支持35条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能（以公安部型式检验报告为准） 9.★信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms（以公安部型式检验报告为准） 10.★动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135（以公安部型式检验报告为准） 11.★样机与客户端之间用150m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个（以公安部型式检验报告为准） 12.★具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（以公安部型式检验报告为准） 13.支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 14.支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持3D定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能 15.★球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 16.支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC 17.支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1200@60fps，1920×1080@60fps 18.支持GB28181协议，支持标准Onvif协议 19.支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警 20.具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，8kV防浪涌，工作温度范围可达-45℃-70℃ 21.★具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%或DC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作（以公安部型式检验报告为准） 28.★可接入“智能小区综合管理系统”,方便统一管理； 29.★提供质保3年承诺函（投标人承诺）。 |
| 5 | 电梯专用红外防暴半球 | 1.具有200万像素CMOS传感器。 2.需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。（公安部型式检验报告证明） 3.最低照度彩色：0.01lx，黑白:0.001lx，灰度等级不小于11级。（公安部型式检验报告证明） 4.红外补光距离不小于30米。（公安部型式检验报告证明） 5.需支持三码流技术，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。（公安部型式检验报告证明） 6.在1920x1080@25fps下，码率设定为1Mbps，清晰度不小于1000TVL。（公安部型式检验报告证明） 7.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。（公安部型式检验报告证明） 8.信噪比不小于55dB。（公安部型式检验报告证明） 9.支持不小于105dB宽动态。（公安部型式检验报告证明） 10.需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。（公安部型式检验报告证明） 11.支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。（公安部型式检验报告证明） 12.需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。（公安部型式检验报告证明） 13.需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更、虚焦侦测、音频异常侦测等功能。（公安部型式检验报告证明） 14.需支持智能后检索功能。（公安部型式检验报告证明） 15.需具有数字降噪、自动增益、背光补偿、视频水印、噪声过滤、SVC可伸缩编码、电子防抖、走廊模式、ROI感兴趣区域、防红外过曝等功能。（公安部型式检验报告证明） 16.摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（公安部型式检验报告证明） 17.(------S机型保留本条)需具有1对报警输入/输出、1对音频输入/输出、RS-232接口，需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。（公安部型式检验报告证明） 18.不低于IP67防尘防水等级。（公安部型式检验报告证明） 19.需具有1个RJ-45网络接口。（公安部型式检验报告证明） 20.需支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部型式检验报告证明） 21.设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，并支持6kV峰值电压。（公安部型式检验报告证明） 22.设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。（公安部型式检验报告证明） 23.在丢包率设置为5%的网络环境下，可正常显示监视画面。（公安部型式检验报告证明） 24.需支持本地SD卡存储，最大支持128G。（公安部型式检验报告证明） 28.★可接入“智能小区综合管理系统”,方便统一管理； 29.★提供质保3年承诺函（投标人承诺）。 |
| 6 | 网络数据一线通 | ★1.H.264压缩算法；支持分辨率704×576； ★2.支持双向语音对讲； 3.支持视频移动侦测；支持敏感区域遮挡； 4.支持自动拨号PPPoE功能； 5.支持自动获取IP、自动端口映射、域名解析；支持透明RS-485数据透明通道传输； ★6.支持双码流传输 “★”为必须满足项目； |
| 7 | 摄像机电源 | 12V-3A |
| 8 | 球型摄像机电源 | 24V-5A |
| 9 | 枪机支架 | 定制 |
| 10 | 球机支架 | 定制 |
| 11 | 电梯楼层显示器 | 自动校正功能，使动态的电梯运行楼层显示数与电梯运行保持同步，长期运行无误差 断电数据记忆功能，设备停电恢复供电后，楼显在电梯运行过程中即能自动校正，保持显示与运行同步 设备抗干扰性强，字符显示清晰、稳定 叠加显示内容：楼层号（-9～99）、↑（上）、↓（下）、■（停）、电梯名称。 内置电梯抬头文字信息，可以供用户选择电梯的文字识别。 主机采用壁挂式安装方式，可安装任何适当位置。 |
| 12 | 电梯抗干扰器 | 前处理器视频输入值：1Vp-p 后处理器视频输出值：1Vp-p 前处理器输入电压：AC220V、AC24V、DC12V任选 前处理器视频带宽：12MHZ 抗干扰能力：-20dB |
| 13 | 摄像机立杆 | 3.5M |
| 14 | 二、控制中心设备 |
| 15 | 240T磁盘阵列 | 1.★控制器结构，配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，内置SSD固态硬盘和氦气硬盘， 2.★标配≥4个千兆网口，1个报警接口，2个USB接口，2个HDMI接口； 3.可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T SATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 4.提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 5.单设备裸容量≥240TB存储空间，单设备≤4U 6.★应能对视音频、图片及智能分析录像的混合直存，节省存储服务器和图片服务器 7.应能接入并存储640Mbps视频图像，同时转发640Mbps的视频图像；同时回放128Mbps的视频图像； 8.应能支持不低于600MBps的图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出 9.应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘时，无需等待丢失盘恢复，保留盘数据可正常读取，新数据可正常写入 10.★应支持双活功能，单机故障时不影响数据读写，保障数据安全 11.★将接入的鱼眼摄像机、双目摄像机、全景自拼接摄像机（鹰眼摄像机）、热成像摄像机的图像以多画面分割方式显示并进行调整 12.★可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。 13.★可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设。 28.★可接入“智能小区综合管理系统”,方便统一管理； 29.★提供质保3年承诺函（投标人承诺）。 |
| 16 | 120T磁盘阵列 | 1.★控制器结构，配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，内置SSD固态硬盘和氦气硬盘， 2.★标配≥4个千兆网口，1个报警接口，2个USB接口，2个HDMI接口； 3.可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T SATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 4.提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 5.单设备裸容量≥120TB存储空间，单设备≤4U 6.★应能对视音频、图片及智能分析录像的混合直存，节省存储服务器和图片服务器 7.应能接入并存储640Mbps视频图像，同时转发640Mbps的视频图像；同时回放128Mbps的视频图像； 8.应能支持不低于600MBps的图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出 9.应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘时，无需等待丢失盘恢复，保留盘数据可正常读取，新数据可正常写入 10.★应支持双活功能，单机故障时不影响数据读写，保障数据安全 11.★将接入的鱼眼摄像机、双目摄像机、全景自拼接摄像机（鹰眼摄像机）、热成像摄像机的图像以多画面分割方式显示并进行调整 12.★可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。 13.★可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设。 28.★可接入“智能小区综合管理系统”,方便统一管理； 29.★提供质保3年承诺函（投标人承诺）。 |
| 16 | 硬盘 | 4000G/7200RPM/128M/SATA |
| 17 | 视频监控管理平台 | 硬件参数：E5-2620 V4(8核2.1GHz)×1/16GB DDR4 /1TB SATA×2/SAS_HBA/DVD/1GbE×4/冗电/2U 含视频监控授权 300路 支持视频监控、门禁、报警、可视对讲、停车场出入口等多系统集中统一管理； 支持视频编码设备、视频解码设备、门禁设备、报警主机、可视对讲设备、停车场设备等统一接入； 支持可视对讲设备管理、对讲监控、对讲通信、远程开门、信息发布等功能，支持管理机、门口机、室内机的管理和配置； ★WEB端支持用户IP绑定，指定IP地址用户才能登录平台。提供省级以上权威机构出具的证明文件并加盖厂家公章证明 支持多网域配置，实现多网融合、跨网段、内外网等灵活部署； 支持对监控点实时预览，支持1/4/9/16画面预览方式； 支持接入多种形式设备的录像存储，多种录像计划配置； 支持录像回放、时间信息显示和录像下载、备份； 支持按时间、录像类型等进行录像检索，对检索录像文件进行会发； 支持视频丢失、移动侦测等报警功能； 支持电子放大功能； 支持C/S和B/S客户端架构，支持7*24小时不间断运行； 支持云台控制功能，支持上、下、左、右、放大、缩小、光圈、聚焦、3D放大、预置位、巡航、自动扫描、雨刷等云台控制功能； 支持大屏控制功能，支持画面拼接、画面漫游等配置； 支持电子地图功能，支持在电子地图上进行监控点、报警输入、门禁点的展示，支持通过电子地图直接联动视频预览、回放等操作； 支持报警联动录像，报警联动弹出画面； 支持安卓、IOS系统的移动终端接入，且在移动客户端上实现远程布撤防、录像回放、云台控制、报警推送、电子地图应用等功能； 厂家优势资质： 国务院颁发的国家科学国家技术发明二等奖； 安全生产标准化二级证书； 2016年获得电子百强30年创新发展领军企业； 企业获得国家工商行政管理总局认定的“中国驰名商标” 2012-2016年入选中国电子信息百强企业 28.★可接入“智能小区综合管理系统”,方便统一管理； 29.★提供质保3年承诺函（投标人承诺）。 |
| 18 | 高清拼接解码系统 | 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 ★要求设备具备，20个RJ45网络接口，1路语音输入，1路语音输出，1个RS232接口，1个RS485接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA视频输入接口，1个DVI-I输入接口。输出口支持8个HDMI接口，支持4路模拟音频输出，支持4路模拟视频输出。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。 具有1个电源指示灯，2个硬盘指示灯。 可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。 可将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划。 可分别通过IE浏览器及客户端软件两种方式访问设备。 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 可通过客户端软件对接入的云台进行控制；可通过RS-485接口连接键盘实现键盘对接入的云台进行控制。 可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置。 ★可对以下分辨率的视频图像进行解码后输出：8路分辨率为4000×3000（20fps）的视频图像；16路分辨率为4096×2160（25fps）的视频图像；16路分辨率为3840×2160（25fps）的视频图像；24路分辨率为2592×1944（30fps）的视频图像；40路分辨率为2048×1536（30fps）的视频图像；64路分辨率为1920×1080（30fps）的视频图像；128路分辨率为1280×720（30fps）的视频图像。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。 ★可对以下编码格式的视频图像进行解码后输出：H.264、H.265、Smart264、Smart265、MPEG4视频图像。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。 可对以下分辨率及编码格式的视频图像进行解码后输出：16路分辨率为1920×1080（30fps）的MJPEG视频图像。 ★设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。 |
| 19 | 55寸液晶拼接单元 | LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，物理拼缝≤5.3mm，响应时间≤6.5ms。输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，USB×1。 LCD显示单元亮度达到500cd/㎡，对比度达到5000:1，图像显示清晰度为950TVL，亮度鉴别等级为11级。 ★LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮。屏幕漏光度小于0.01cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作。提供针对漏光和抗强光的封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 ★LCD显示单元具备智能光感护眼功能,液晶单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度，需提供国家知识产权局颁发的大屏拼接墙光线感应装置专利证书。 具有节能功能。可以实现拼接单元的自动变频节能功能。打开“节能模式”时，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率、节能减排等直观显示项目。显示单元支持定时屏保和开启。背光手动控制功能，可以手动调节背光;支持一键开启或关闭背光功能，实现节能环保效果。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 ★LCD显示单元支持HDTVI同轴高清视频信号，带一入一出环通接口。支持分辨率：720P@50Hz/60Hz、720P@25Hz/30Hz、1080P@25Hz/30Hz。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 LCD显示单元可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出，彻底解决由于低帧率造成的画面卡顿感，使图像显示相比低帧率的图像更平滑顺畅。 ★用户可以选择显示默认开机LOGO、定制开机LOGO、不显示LOGO。用户可以任意定制LOGO而无需升级软件,而且具有LOGO拼接技术，可设置15*15，具有自然拼接模式；能实现开机 ★LCD显示单元支持自动镜像功能，可以实现显示内容（视频、文本等）镜像、OSD菜单的自定义0-360°旋转。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 |
| 20 | 拼接机柜（电视墙） | 钣金材质(黑色），尺寸约：高2.8米 宽3.2米 厚0.6米 |
| 21 | 底座 | 配套 |
| 22 | 线缆 | 配套 |
| 23 | 操作台 | 平台式钢制操作台 |
| 24 | 管理工作站 | 平台 Intel平台；CPU型号 i3-4170；核心数 双核；三级缓存 3MB；内存容量 4GB；速度 DDR3；硬盘容量 500G；类型 SATA 串行；转速 7200转/分钟；23寸显示器； |
| 25 | 三、智能化专网设备 |
| 26 | 核心交换机主机 | 1.★交换机性能：交换容量≥10Tbps，包转发率≥2880Mpps（若官网有两个数值，以低数值的参数为准）； 2.★主控引擎≥2，业务槽位≥6； 3.★支持每槽位带宽≥320Gbps，提供权威第三方测试报告 4.★机柜要求： a)适用600mm深度机柜； b)高度≤10U。 5.★端口要求： a)整机万兆端口密度≥240个； b)支持40GE/100G单板，100G端口支持拆分为40G、10G端口。 c)整机线速万兆端口密度≥72个，支持全分布式转发。 6.支持无源背板。支持风扇自动调速，且同一系列、不同款型间风扇可以通用；采用非左右风道或后出风风道； 7.★为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥2 8.支持颗粒化电源，支持M+N电源冗余（AC和DC均支持）,电源个数≥3,请详细描述颗粒化电源特性，同一系列、不同款型间电源可以通用 9.★为了部署的方便性，POE电源模块须内置于机框内，不使用外置电源模块；支持POE模块对外提供每端口30W供电能力 10.★为适应机柜并排部署，设备机箱采用后出风风道设计，提供设备散热气流流向截图 11.★支持独立的硬件监控模块, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控板卡、风扇、电源、环境，调节能耗 12.★虚拟化技术： a)支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台设备，支持长距离集群，且用于虚拟化的板卡与业务板卡物理槽位分离，虚拟化的万兆端口数>=8； b)为了简化管理，支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备，支持两层子节点，且子节点接入交换机支持堆叠，提供权威第三方测试报告。 13.★支持整机MAC地址≥1M；MAC学习速率>8000/s 14.★支持整机ACL表项≥64K, 提供权威第三方测试报告 15.★支持IPv4路由转发FIB表项≥512K，提供权威第三方测试报告； ★支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； 支持路由协议多实例； 支持GR for OSPF/IS-IS/BGP。 16.组播协议：支持IGMP Snooping V1,V2,V3；支持PIM-SM/DM/SSM；支持MLD V1，V2； 17.支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道；支持IPv6 DHCP SERVER, IPv6 DHCP Relay, DHCP Snooping，支持IPv6 Souce Guard 18.★支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS 19.QoS协议：支持SP, WRR,DWRR,SP+WRR, SP+DWRR调度方式；支持双向CAR；提供广播风暴抑制功能；风暴控制支持shutdown端口或拒绝转发的安全策略下发；支持WRED；支持GE端口平均每端口支持200ms的大缓存。 20.★支持独立防火墙插卡,并发会话数量≥1200万，新建会话速度40万/秒，提供权威第三方测试报告； 支持独立IPSEC板卡； 21.★支持业务板集成AC功能，业务单板+AC只占用1个业务槽位，实现对AP的接入控制、AP域管理、有线无线用户的统一认证管理，提供权威第三方测试报告 22.可靠性： a)★支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位，提供权威第三方测试报告； b)★支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议,可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms。 c)★支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性，提供权威第三方测试报告。 23.支持WEB网管；支持在线设备批量补丁，配置文件，启动文件等自动按需下发升级；支持坏件零配置更换升级。 24.流量分析：支持Sflow；支持NetStream；25.绿色节能： 25.★支持能效以太网功能，IEEE 802.3az；提供第三方绿色节能认证证书。 26.★支持CC认证，认证等级为EAL3+，提供认证证书 27.★投标产品满足MFE2.0认证 28.★设备实际配置要求为： a)双主控，冗余电源； b)千兆电接口数≥24；千兆光接口数≥48； c)27个千兆单模光模块（10km）； |
| 27 | 汇聚层交换机 | 1. ★交换机性能：交换容量≥598Gbps；转发性能≥222Mpps； 2. 支持冗余电源、冗余风扇； 3. ★端口类型： a) ≥28个千兆SFP端口；≥4个千兆光电复用口；≥4个万兆SFP+； b) 支持扩展插卡，支持万兆光口和万兆电口扩展； c) 支持USB接口； 4. ★三层功能：路由表≥16000；支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略； 支持ND；支持IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet；支持6to4、ISATAP、手动配置tunnel；支持基于源IPv6地址、目的IPv6地址、四层端口、协议类型等ACL；支持MLD v1/v2 snooping； 5. 支持自动配置，支持批量升级； 6. ★支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议,可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms；支持以太网OAM；802.3ah和802.1ag；支持 ITU-Y.1731；支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由； 7. ★支持纵向虚拟化技术，可以使原来“小型核心/汇聚+接入交换机+AP”的网络架构，虚拟化为一台设备进行管理, 支持横向虚拟化，纵向虚拟化可与横向虚拟化同时工作； 8. ★支持智能堆叠iStack；支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test)；支SNMPv1/v2/v3；支持RMON/RMON2；支持网管系统、支持WEB网管特性；支持系统日志、分级告警；支持sFlow；支持带外管理以太网口； 9. ★实际配置要求： a) 配置千兆SFP接口≥28个,千兆复用口≥4个,万兆SFP+接口≥4个； b) 配置冗余电源、冗余风扇； c) 配置 14个千兆单模模块（10km）； |
| 28 | 接入层交换机 | 1. ★交换容量≥256Gbps ； 2. ★转发性能≥66Mpps； 3. 端口要求：★10/100/1000BASE-T端口数≥24，1000Base-X SFP端口数≥4； 4. ★节能要求：支持高级休眠管理（AHM），能效以太网标准（EEE）和基于时间的灵活节能策略； 5. ★支持7KV防雷； 6. 支持IPv4 IPv6静态路由，路由条数16条； 支持IPv6，并提供IPv6 Phase II认证。 7. 访问控制：支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持双向ACL；支持VLAN ACL和IPv6 ACL；支持IP/Port/MAC的绑定功能； 8. 可靠性：支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议,可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms；支持ETH OAM: 802.1ag, 802.3ah，Y.1731；支持BFD； 9. ★支持堆叠，主机堆叠数不小于9台，堆叠带宽≥40G； 10. 提供工信部入网证； 11. 便于管理与核心交换机统一品牌； |
| 29 | 光模块 | 配套 |
| 30 | 四、设备网综合布线及其它线缆 |
| 31 | A水平子系统 |  |
| 32 | 电源线 | RVV2*1.5 |
| 33 | 四对UTP双绞线 | 1.带中心十字隔离骨架，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降； 2.线规：23AWG，线径≥0.57mm； 3.ISO/IEC11801、TIA/EIA568B的六类标准； 4.设计带宽250MHz； 5. 完全支持千兆以太网应用； 6.外护套为LSZH低烟无卤型； 7.通过UL或ETL认证，提供证书以供查询； 8.提供20年质量保证； |
| 34 | 防水网线 | 防水网线 |
| 35 | B配线间子系统 |
| 36 | 12口光纤配线架 | 配套 |
| 37 | 光纤终端盒 | 配套 |
| 38 | 耦合器 | 1.性能超过ANSI/TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求； 2.用于光线终端之连接； 3.采用陶瓷材质，精密性高，损耗小； 4.提供ST/SC/LC/FC等各种规格型号； 5.支持10G光纤传输，各种光纤头互联； 6.执行标准：GR-326-CORE、ANSI/TIA-568-C.3、ISO/IEC11801 2nd edition； 7.应用技术：LC插入损耗＜0.2dB；ST、SC插入损耗＜0.3dB； 插拔寿命＞500次；运作温度-40℃～85℃；储藏温度-55℃～85℃； |
| 39 | LC-LC光纤跳线 | 1.性能超过ANSI/TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求； 2.双芯结构外加护套设计，提供最好的机械性能，防止弯曲造成的损坏； 3.3.0mm双芯双色线缆，方便识别线缆A-B端； 4.提供ST、SC、LC等各种连接头，多种长度可供选择； 5.多种光纤类型，包括多模、单模、万兆多模光纤； 6.采用国际优质纤芯（A级纤芯），误码率低、衰减小； 7.接头材料为氧化锆陶瓷插芯 8.外径小、重量轻、结构紧凑严密、弯曲性能优异； 9.多种防火外皮护套可供用户选择，包括OFNR、OFNP、LSZH等； 10.执行标准：GR-326-CORE、ANSI/TIA-568-C.3、ISO/IEC11801 2nd edition； 11.应用技术：平均插入损耗 多模＜0.2dB，单模＜0.15dB；平均反射比：多模-20dB，单模-40dB；允许拉伸力（长期/短期）：120N/400N；允许扁压力（长期/短期）：100N/500N； 弯曲半径（长期/短期）：20D/10D（D=光纤直径）；重复性≥1000次；工作温度：-20℃～70℃； |
| 40 | 尾纤 | 1.性能超过ANSI/TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求； 2.双芯结构外加护套设计，提供最好的机械性能，防止弯曲造成的损坏； 3.3.0mm双芯双色线缆，方便识别线缆A-B端； 4.提供ST、SC、LC等各种连接头，多种长度可供选择； 5.多种光纤类型，包括多模、单模、万兆多模光纤； 6.采用国际优质纤芯（A级纤芯），误码率低、衰减小； 7.接头材料为氧化锆陶瓷插芯； 8.外径小、重量轻、结构紧凑严密、弯曲性能优异； 9.多种防火外皮护套可供用户选择，包括OFNR、OFNP、LSZH等； 10.执行标准：GR-326-CORE、ANSI/TIA-568-C.3、ISO/IEC11801 2nd edition； 11.应用技术：平均插入损耗 多模＜0.2dB，单模＜0.15dB； 平均反射比：多模-20dB，单模-40dB；允许拉伸力（长期/短期）：120N/400N；允许扁压力（长期/短期）：100N/500N； 弯曲半径（长期/短期）：20D/10D（D=光纤直径）；重复性≥1000次；工作温度：-20℃～70℃； |
| 41 | 24口配线架 | 1.符合ANSI/TIA/EIA-568-C.2、ISO/IEC 11801 2nd edition和CENELEC EN50173的Category6/CLASS E标准； 2.附赠可卸式标示牌，易于端口管理； 3.采用标准19英寸1U24口设计； 4.高质感雾面处理，材质为UL 94V-0防火等级； 5.每个端口可单独插拔，便于维护； 6.搭配3CTECH六类非屏蔽模块使用； 7.配合彩色模块，轻松实现彩色管理； 8.正面直观的分组标签区且能更换标签； 9.配备后侧电缆导线托架，托架为一体成型钢板，无任何焊接点； 10.背板：钢制，黑色哑光； 11.插拔次数≥1500次;端接次数≥250次； 12.绝缘电阻：正常大气压条件下≥500MΩ； 13.抗电强度：DC1000V(AC700V)1分钟无击穿； 14.燃烧等级:符合UL 94V-0； 15.模块插口处符合IEC 60603-7和FCC part6； 16.工作温度:-20℃～60℃； |
| 42 | 跳线 | 1.符合ANSI/TIA/EIA-568-C.2、ISO/IEC 11801 2nd edition和CENELEC EN50173的Category6/CLASS E标准； 2.六类跳线传输频率达到并超过标准所要求的250MHz； 3.符合T568A/T568B通用线序； 4.采用非屏蔽双绞线多股导体电缆，保证高速传输性能； 5.水晶头簧片表面镀金50μ，保证了良好的接触与信号传输功能； 6.防倒钩护套设计，方便跳线插拔； 7.渐变型受力原理的加长护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲半径； 8.提供多种长度和颜色，便于色彩管理； 9.不同防火等级外护套可选； 10.100%原装出厂测试，摒除因跳线引起的瓶颈问题； 11.导体线径:24AWG/无氧铜； 12.导体结构:7股绞合线； 13.接触簧片:50微寸镀金,插拔次数≥1500次； 14.符合GB50311-2007和TSB67、TSB40-A、TSB36； 15.燃烧等级:IEC332-1/UL 1581 VW-1； 16.防火等级:符合UL 94V-0； 17.工作温度:-20℃～60℃ |
| 43 | 理线架 | 1.19〞带盖理线架，盖板设计，理线方便快捷； 2.金属结构，大容量收纳线缆，增加跳线弯曲半径； 3.19〞机架式，占用1U空间，金属结构； 4.盖板设计，使布线系统整洁美观； 5.充足的线槽空间，大容量收纳线缆，增加跳线弯曲半径； 6.梳子式设计，保持跳线整齐不缠绕，方便日后的跳线管理； 7.黑色烤漆，优质冷轧钢板； |
| 44 | 机柜600*600*12U | 12U |
| 45 | 壁柜机柜6U | 600*450*368 |
| 46 | C主干子系统 |  |
| 47 | 室外单模4芯光缆 | 1.性能超过ANSI/TIA-568-C.3光纤标准； 2.室外单模光缆由激光优化带宽的光纤组成； 3.所有的光纤都经过DMD测试，且DMD测试都超过了FOFP-220标准； 4.采用国际优质纤芯（A级纤芯），误码率低，衰减小； 5.光纤结构分为紧套型和松套型两种； 6.阻水带纵包防止光缆的纵向渗水； 7.多层保护，独特的加强元件，有效防止各种机械损伤及动物性破坏； 8.外护套具有良好的抗紫外辐射性能； 9.光缆外径小、重量轻、结构紧凑严密、弯曲性能优越； 10.多种防火外皮护套可供用户选择，包括OFNR、OFNP、LSZH等； 11.多模OM3光缆用以支持万兆以太网传输； 12.执行标准：ANSI/TIA-568-C.3、ISO/IEC11801:2008、IEC60794-2-20/21、ICEA-596、GR-409、YD/T 901-2009； 13.应用领域：1000BASE-SX 500m、1000BASE-LX 500m、10GBASE-LX4 300m、10GBASE-SR/SW 300m； 14.光学特性：衰减(dB/km）：≤2.7dB（850nm）、≤0.7dB（1300nm）；有效带宽（MHz.km）：≥2000 （850nm）、≥500（1300nm）；传输距离（m）：万兆以太网S*850nm 300米、千兆以太网S*850nm 1000米、千兆以太网S*1300nm 600米；DMD差分模时延（PS/m）：850nm 0.3、1300nm 0.08； 15.物理特性：纤芯规格（µm）50/125、纤芯直径（µm）50±1、包层直径（µm）125±2.0、涂层直径（µm）245±10、动态弯曲半径20*D、静态弯曲半径10*D；允许拉伸力（N） 短期：1500、长期：600；允许压扁力（N） 短期：1000、长期：300；工作温度：-40℃到70℃；安装温度：-20℃到70℃； |
| 48 | D设备间子系统 |  |
| 49 | 19英寸24口光纤配线架 | 1.性能符合TIA/EIA568B∙2与ISO/IEC11801要求； 2.高密度，1HU支持48芯耦合器安装； 3.采用优质冷轧钢板，抽屉式设计； 4.采用了静音导轨式抽拉设计，为光缆固定和光纤适配器安装提供可靠保护； 5.上部背板可打开，内附有光纤熔接盘及热塑套管； 6.前方自带封闭式线槽，增加跳线弯曲半径，走线美观； 7.带有不同面板条同时可兼容ST/SC/LC/FC等规格耦合器； 8.执行标准：ANSI/TIA-568-C.3、ISO/IEC11801:2008、IEC60794-2-20/21、ICEA-596、GR-409、YD/T 901-2009； 9.引用领域：用于对不良环境中光纤端接与互联的保护；通信间主机房的主干端；中间交叉连接、水平交叉或水平布线转换点； |
| 50 | 耦合器 | 1.性能超过ANSI/TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求； 2.用于光线终端之连接； 3.采用陶瓷材质，精密性高，损耗小； 4.提供ST/SC/LC/FC等各种规格型号； 5.支持10G光纤传输，各种光纤头互联； 6.执行标准：GR-326-CORE、ANSI/TIA-568-C.3、ISO/IEC11801 2nd edition； 7.应用技术：LC插入损耗＜0.2dB；ST、SC插入损耗＜0.3dB； 插拔寿命＞500次；运作温度-40℃～85℃；储藏温度-55℃～85℃； |
| 51 | LC-LC光纤跳线 | 1.性能超过ANSI/TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求； 2.双芯结构外加护套设计，提供最好的机械性能，防止弯曲造成的损坏； 3.3.0mm双芯双色线缆，方便识别线缆A-B端； 4.提供ST、SC、LC等各种连接头，多种长度可供选择； 5.多种光纤类型，包括多模、单模、万兆多模光纤； 6.采用国际优质纤芯（A级纤芯），误码率低、衰减小； 7.接头材料为氧化锆陶瓷插芯 8.外径小、重量轻、结构紧凑严密、弯曲性能优异； 9.多种防火外皮护套可供用户选择，包括OFNR、OFNP、LSZH等； 10.执行标准：GR-326-CORE、ANSI/TIA-568-C.3、ISO/IEC11801 2nd edition； 11.应用技术：平均插入损耗 多模＜0.2dB，单模＜0.15dB；平均反射比：多模-20dB，单模-40dB；允许拉伸力（长期/短期）：120N/400N；允许扁压力（长期/短期）：100N/500N； 弯曲半径（长期/短期）：20D/10D（D=光纤直径）；重复性≥1000次；工作温度：-20℃～70℃； |
| 52 | 尾纤 | 1.性能超过ANSI/TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求； 2.双芯结构外加护套设计，提供最好的机械性能，防止弯曲造成的损坏； 3.3.0mm双芯双色线缆，方便识别线缆A-B端； 4.提供ST、SC、LC等各种连接头，多种长度可供选择； 5.多种光纤类型，包括多模、单模、万兆多模光纤； 6.采用国际优质纤芯（A级纤芯），误码率低、衰减小； 7.接头材料为氧化锆陶瓷插芯； 8.外径小、重量轻、结构紧凑严密、弯曲性能优异； 9.多种防火外皮护套可供用户选择，包括OFNR、OFNP、LSZH等； 10.执行标准：GR-326-CORE、ANSI/TIA-568-C.3、ISO/IEC11801 2nd edition； 11.应用技术：平均插入损耗 多模＜0.2dB，单模＜0.15dB； 平均反射比：多模-20dB，单模-40dB；允许拉伸力（长期/短期）：120N/400N；允许扁压力（长期/短期）：100N/500N； 弯曲半径（长期/短期）：20D/10D（D=光纤直径）；重复性≥1000次；工作温度：-20℃～70℃； |
| 53 | 理线架 | 1.19〞带盖理线架，盖板设计，理线方便快捷； 2.金属结构，大容量收纳线缆，增加跳线弯曲半径； 3.19〞机架式，占用1U空间，金属结构； 4.盖板设计，使布线系统整洁美观； 5.充足的线槽空间，大容量收纳线缆，增加跳线弯曲半径； 6.梳子式设计，保持跳线整齐不缠绕，方便日后的跳线管理； 7.黑色烤漆，优质冷轧钢板； |
| 54 | 五、传输线路部分 |
| 55 | 室外防水箱 | 定制 |
| 56 | 光纤收发器 | 百兆 |

## 周界报警系统

### 系统技术要求

周界防范报警系统的目的是建立安全可靠的场所、加强出入口的管理、防范外界闲杂人员进入、同时防范非法人员翻越围墙、在周界内出现意外情况时发出报警并通知保安部门

本项目采用电子围栏方式；电子围栏脉冲主机通电后发射端口向前端围栏发射高压脉冲或低压脉冲，电压脉冲在前端围栏上形成回路后发送至主机的接收端口，入侵者攀爬、剪断电子围栏会导致脉冲回路断路和短路状况的发生，从而引发主机报警。电子围栏系统是一种以 “阻挡为主，报警为辅”为主导理念的的周界安防系统，并同时具备威慑、阻挡、报警的功能。

高速御府小区根据实际四周的围墙情况，设计14个防区、每防区管制70米左右范围、便于保安人员及时迅速出有针对性地到达对应的防区位置。在围墙上或铁栅栏上安装终端杆、中间杆、合金线，力求美观、安全、实效的宗旨，设置原则为每隔40米设置一根终端杆、每隔4米设置一根中间杆，遇到特殊的区段视情况调整。

电子围栏前端设计4线制，拉架4根合金丝，合金线中间间隔为15-20cm左右，整个电子围栏高度约120cm。

为了更好的起到震慑和警示作用，在电子围栏合金线上每隔10米处悬挂一块警示牌、标注：“电子围栏、禁止翻爬”的字样，警示牌采用特殊材料夜间也可看到。

7台电子围栏脉冲主机分别放置于不锈钢防水箱集成箱内安装在厂区围墙的内侧面角钢固定，并配套避雷器和声光报警器，用于防雷和现场报警作用；

电子围栏脉冲报警主机通过一根总线将报警信号送门卫室或总控机房，同时需要从门卫室或就近的供电源引出一路交流电供电子围栏脉冲报警主机和声光报警器工作。

采用远程控制键盘，对每个防区实行远程布防、撤防、电压调整、报警响应时间调节，方便于工作人员操作。

在小区四周主要由围墙构成一个封闭的小的小区。在围墙上安装电子围栏，这样形成一个封闭的屏障，防止外来无关人员随意进入小区。

报警子系统采用总线制结构，系统组成简洁，控制中心只需配置1台总线制报警主机即可实现报警子系统的管理功能，采用国际品牌防盗报警产品，防盗报警主机具有扩展功能，为将来系统扩充预留了空间。

各报警探头均通过防区扩展模块连接到报警控制箱上。所有的报警信号通过总线制方式传送到监控机房，报警控制主机可对所有探头进行设防、撤防或旁路。设防时当系统发生报警，控制主机将会发出声光报警信号，提醒安保人员，若报警点有摄像机，即发出信号控制闭路视频安防监控系统的图像进行联动。

功能、参数设置—通过多功能键盘，可根据实际情况选择系统功能和设置相关参数，例如可选择白天监控或晚上监控模式、报警持续时间、报警模式等功能以及设置输出电压，报警持续的时间等参数。

有形界墙——电子网由高强度电子导线、挂线柱、角柱和紧线器等构成，附加在现有的围墙、围栏上或自立式安装，形成完整的有形界墙，使安防区域有明确的分界。

白天和晚上监控模式切换—即高压和低压模式切换，系统有高、低压两种输出模式且高、低压可以互换。

远程控制——操作主机的键盘可以安装在监控室，控制前端所有的脉冲主机，液晶显示电压等参数变化，并进行布防撤防。

液晶显示——脉冲主机可以显示电压等参数，同时安装在监控室的键盘也可以液晶显示。

监视和报警——当入侵者触碰或破坏电子网（短路或断路）时，系统会及时发出警报和指示报警区域。系统可以和中心监视、安防管理系统联动，还可以与其他报警、监视产品配套使用。

有效阻挡和及时报警——电子网的阻挡和报警主动对入侵企图作出反击，在入侵者入侵之前，就及时报警，这为捕获入侵者、保证财产安全提供了可靠的防范和捕捉的时间。

可靠的安全和良好的报警——电子网采用低能量（4焦耳）、低频率（60次/分）脉冲，，一旦系统短路或断路时，监控器及时发出报警信号。

最低误报率——电子网基本不受气候影响，比如在雾天、风沙天、雨雪天等，系统仍能维持最高报警值。

系统建成后，具有以下许多优越的功能：

有强大的威慑作用，有效阻退入侵者，防护周界区域，对翻越行为提供及时的报警--电子围栏有形的物理屏障和无形的电击防御功能，给任何入侵者以强烈的心理威慑和攀越阻拦，大幅减少入侵动机和闯关概率，降低安保备勤压力和冲突风险，实现从被动探测的“关门打狗”到主动防御的“拒之门外”的根本转变。

适用性强，抗误报性能较好，误报率低于0.1%,防范效果佳—周界结构由金属杆件和线缆构成，可根据各种基础、地质、地形、气象环境，方便灵活地设计结构、配置材料和组织施工，特别是突破了红外对射、微波墙等系统仅适合视距和直线及平坦区域的应用局限，不受地形高低和边界曲折形状的限制，满足所有项目周界安防需求。

现场报警阻退入侵者并引起安保人注意防范。

系统划分区域管理，便于报警区域的准确定位。

供与监控系统联动的接口。

安全可靠对人体无伤害—欧美在广泛的电子围栏应用中发展和完善了标准法规，包括激励器电气特性和安装规范，严格控制脉冲的电压（5-10KV）、能量（50欧姆标准负载小于5焦耳）、持续时间（小于0.01 秒）和频率（大于1秒），克服了传统的高压电网（2-10KV）电击强度大且不受控、易导致接触者击伤或死亡的缺陷，确保安防所需的电击强度和避免人身安全直接或间接的伤害。

控制中心可以实现的功能: 中心警情提示直观，警号，电子地图等多种报警提示。

对报警事件、时间、位置进行自动记录、保存并可打印出信息。记录保存时间长达数年(根据电脑硬盘配置大小) 。

整个系统可灵活布防，在布防状态下，一旦有人非法翻越围墙，系统立即半、报警并有效阻挡入侵者非法入侵。

使入侵者无法翻越周界，有效保护周界内的安全。

系统在运行过程中，发出低电流的高压脉冲电子，给予入侵者以电击且不伤及人体，具有强大的威慑力。

### 主要设备参数

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一、管理中心设备部分 |
| 2 | 报警控制主机 | 最多可以支持248个防区，其中8个是自带基本防区，240个是可编地址码防区，任何一个防区可跟随15个可编程的防区功能中的一个 |
| 3 | 键盘 | LCD键盘，显示的亮度、对比度和音量可控制 指示标签和可拖出的薄片 三个可编的紧急按键 |
| 4 | 双回路信号驱动器 | 总线结构、节省工程用线量，双回路总线驱动器，配套报警控制主机使用 |
| 5 | 防区模块 | 一个单防区多路输入模块， 用于可兼容双线多路系统,如探测系统中的控制/通讯主机， 它用来监控传统的常开或常闭干式触点 |
| 6 | 蓄电池 | 备电蓄电池、配套报警控制主机使用，提供市电断电后主机报警系统可正常工作 |
| 7 | 电子地图显示屏 | 800*1000 LED墙挂式电子地图 报警信息显示一目了然 |
| 8 | 16路联动模块 | 1.16路继电器模块是一块联动信号输出模块，它可以输出16路开关信号，联动硬盘录像机、电子地图等各种开关信号设备 2.国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心检测报告 3.中国安全技术防范认证中心强制3C认证 |
| 9 | 声光报警灯 | 12V供电 声音和光同时有 |
| 10 | 二、电子围栏设备部分 |
| 11 | A.主机部分 |  |
| 12 | 双防区主机(含电源） | 1."供电方式：AC220（±15%）50HZ 2.环境温度：-40℃~+80℃ 3.防护等级：IP63 4.额定功率：30W 5.高压模式脉冲峰值：1500~10000V 6.脉冲周期：1s 7.脉冲最大能量：≤5.0J 8.脉冲电流峰值<10A 9.脉冲频率：信号每秒1次，空度比<1/10 10.压模式脉冲峰值：700~1000V 11.脉冲持续时间：≤0.1s 12.脉冲输出最大电量≤2.5mc 13.输出超过300mA持续时间：≤1.5ms 14.报警延时：1s~60s""独有的CAN总线通讯，通讯故障告警，传输数据距离长达2000m 15.环境感知，主机屏幕上显示周围环境温度、湿度（只适用于LCD显示方式） 16.主机机械防拆，当打开主机箱门，自动报警 17.输出高压4档机械可调（700V-1500-3000-5000V） 18.触网报警：实现人体触碰电子围栏时即能触发主机报警。 19.多级联网：通过网络可与智能键盘，控制软件构成多级管理体系，为客户提供整体解决方案 20.常闭/常开报警信号双输出，可根据不同报警联动产品对报警输入信号的要求，选择对应的报警信号输出 21.液晶屏幕或LED灯可直观显示系统工作方式和工作状态 22.可用键盘进行远程控制（布撤防、电压调整、报警时间调整、脉冲频率调整等） 23.可配备12V 4.5AH蓄电池，停电后可持续工作>8小时,智能管理，免维护" 24.国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心检测报告 25.中国人寿贰佰万保险 |
| 13 | 避雷器（含支架） | 高压避雷器 氧化锌材质 |
| 14 | 防雨集成箱（含支架） | 不锈钢材质304 |
| 15 | B.围栏前端部分 |  |
| 16 | 终端杆（含双底座） | 1.铝合金终端杆Φ32*850mm厚1.0mm配4套螺杆M5*50和螺帽 2.国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心检测报告3.中国人寿贰佰万保险 |
| 17 | 椭圆终端杆绝缘子 | 1.新型三合一终端杆绝缘子内径32mm淡蓝POM工程塑料 2.国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心检测报告3.中国人寿贰佰万保险 |
| 18 | 中间杆 | 1.铝合金终端杆Φ11*850mm厚1.0mm配4套螺杆M5*50和螺帽 2.国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心检测报告3.中国人寿贰佰万保险 |
| 19 | 螺旋型中间杆绝缘子 | 1.新型三合一终端杆绝缘子内径11mm淡蓝POM工程塑料 2.国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心检测报告3.中国人寿贰佰万保险 |
| 20 | 中间杆固定件 | 1.镀锌材质，永不生锈 2.国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心检测报告3.中国人寿贰佰万保险 |
| 21 | 万向底座 | 1.加厚万向底座（3mm）铝合金材质 2.国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心检测报告 3.中国人寿贰佰万保险 |
| 22 | 合金丝 （多股） | 1.高强度镁铝合金线 7芯 永不生锈 2.国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心检测报告 3.中国人寿贰佰万保险加厚万向底座（3mm）铝合金材质 |
| 23 | 高压线 | 1.高压绝缘线 耐压15kV 2.国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心检测报告 3.中国人寿贰佰万保险 |
| 24 | 线－线连接器 | 1.高强度铝合金材质 2.国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心检测报告 3.中国人寿贰佰万保险 |
| 25 | 中间收紧器 | 1.全新POM料、阻燃系数UL94V-0,耐脉冲高压25KV以上，防静电，抗氧化，防腐蚀，16齿（紧线更精密）。 2.国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心检测报告 3.中国人寿贰佰万保险 |
| 26 | 围栏警示牌 | 1.双面印制PVC塑料材质,双面夜光 2.国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心检测报告 3.中国人寿贰佰万保险 |
| 27 | 避雷系统附件 | 含6平方接地线及接地角铁 |

## 电子巡更系统

### 系统技术需求分析

本项目电子巡更系统采用离线式电子巡更系统，电子巡更系统主要用于安全巡逻和巡检工作的记录考核，由巡更系统软件、巡检器和各种射频卡构成。

该系统为离线式电子巡检系统。根据需要将信息管安装在需要巡逻的线路或设备上，对该地进行巡查的同时，用巡检器采集安装在代表该地点的信息管，巡检器将记录下信息管的代码及采集信息的时间和该地的相应事件。此记录将成为保安何时到达该地巡查的依据。通讯线是巡检器与PC机之间的通讯设备，可将巡检器中的记录传送到PC机系统的巡检管理软件中。管理人员通过微机可清晰看到保安巡检过的设备和线路，并提出漏检、误点信息，通过管理软件统计巡检的正点率、误点率、漏检次数和抄表等功能。

本系统由数据采集器、传输器、信息管、中文软件四部分组成，附加计算机、充电器与打印机即可实现全部传输、打印和生成报表等要求。

巡更点按照分布均匀、巡更路线可灵活设置的原则，在室内各个主要出入口、楼梯口、楼道、重要区域；室外所有重要防范区域等部位分别设置巡更点。布点位置尽量设在就近摄像机的监控范围之内，以确保控制中心能实时掌握巡控人员的巡更线路，确保巡检人员的人身安全。

由于本项目采用离线式巡更，为了便于物业管理的灵活性，本项目共暂设置巡更点150个，6根巡更棒，巡更路线可覆盖整个建筑内部。

软件启动口令操作。软件系统包含口令保护，系统管理口令操作员口令。分别对应不同的权限，另外软件中还设有口令更新功能。

信息采集器登录及巡更人设置。向系统中添加巡更人，并分配信息采集器。软件中可通过信息芯片定义巡更人，以降低成本，软件可管理的巡更人数目不受限制。

信息钮登录及地点。可随时向系统中添加巡更地点，并分配信息钮。软件可添加的巡更地点是没有数量限制的。

巡更班次设置。可划分不同的上班时间段，方便查询。班次的设置可跨零点。

巡更路线设置。将巡逻的地点组织成不同的巡更路线，规定巡更人按路线进行巡逻，可更方便地进行管理。在查询时通过路线查询，对巡更人是否遗漏巡更点便一目了然。软件中可设置的巡更路线数目最大的999。

查询功能。可按人名、时间、巡更班次、巡更路线对巡更人工作情况进行查询，更可按多种条件组合查询。生成巡更情况总表、巡更事件表、巡更遗漏表。每月还可列出月统计报表，并可通过打印机将结果输出。

巡更信息备份、恢复功能。定期可将以前的信息备份到软盘或硬盘上。需要的时可恢复到软件中。

### 主要设备参数

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 巡更机 | 1.能够承受6米高度的自由落体摔击； 2.能够承受长时间的水中浸泡而不进水； 3.能够抵御100万伏的警棒电击； 4.能够在-40℃到70℃的大温度范围内工作； 5.能够在靠近巡更点的时候自动采集数据； 6.能够滚动反复存储3万多条巡逻记录； 7.能够在通讯的时候自动响应通讯座呼叫传出数据； 8.能够靠一节通用电池在每天读卡200次的频率下使用1-2年，且支持使用者用普通的尖嘴钳自行更换电池，避免返厂更换电池带来的使用中断。 |
| 2 | 巡更点 | 安装在检查点的射频卡: 形如小胶囊，直径约为6毫米，长28毫米，感应距离45-55毫米左右。内置不可修改的全球唯一的ID码。 |
| 3 | 标识牌 | 含夜光标签 |
| 4 | 人员卡 | 配套 |
| 5 | 通讯座 | 1.提供无线传输方式, 让巡更巡检器设计达到完全无接口, 防止破坏； 2.无须外部供电, 采集数据时不消耗巡更巡检器内的储电 3.4个LED指示灯, 助于识别数据传输状态；同一通讯坐型号可配用于多类巡更巡检产品；全塑压制, 可靠性高, 外型高档 4.高通讯速度, 每秒可传30条纪录 |
| 6 | 巡更管理软件 | 1.智能排班：只需一次排班便可长期使用，不需要反复多次排班； 2.自动识别：自动识别地点和人员，任何点都可以复用到多条线路，自动匹配； 3.自动通讯：自动完成巡更机通讯、时钟校验、数据上载、数据下载等功能 4.联网功能：可以通过因特网将数据传输到管理中心，可通过浏览器进行查询； 5.自动维护：自动完成数据月备份、周备份和即时备份，自动清除过期数据； 6.方便安装：可导出基础信息，软件重装后导入即可，不用重新设置。 |

## 公共广播及背景音乐系统

### 系统技术要求

本项目的公共广播及背景音乐系统要求按不同区域的使用功能，秉着设计合理、系统实用、节约投资的设计理念，满足高速御府住宅对公共广播及背景音乐系统的使用需求，公共广播及背景音乐系统设计要求达到如下功能：

- 公共广播及背景音乐系统可编程无人值守自动广播：将每天不同时段需要播放的音乐和区域通过系统编程，事先设定好播放的程序，即可实现全天自动播放，无需专人值守，完全做到全自动化控制；预编程序以一周作为循环；

- 公共广播及背景音乐系统至少配置有三套节目，可同时满足多个区域同时播放不同的节目需求；

- 公共广播及背景音乐系统提供火灾事件的报警联动广播；当发生紧急事故（如火灾），可根据程序指令自动切换到紧急广播工作状态；消防紧急信号接通时，设备能自动进行语音播放提示，及时提供消防信息。

本项目的公共广播及背景音乐系统设计采用了基于网络传输的数字公共广播及背景音乐系统，利用网络平台，把广播中心和前端各个分区连接起来，所有的通讯信号和控制协议通过网络进行传输，采用基于网络数字IP网络公共广播及背景音乐系统，是一套纯数字音频公共广播及背景音乐系统，借助智能化专网进行传输数字音频信号，减少前期的施工难度和施工成本，同时音频音质达到CD级别；系统采用先进的音频压缩技术，每套广播节目只占用带宽0.1Mpbs，100套节目只占1M网络带宽，对目前1000M智能化专用网络带宽没有任何影响；公共广播及背景音乐系统在局域网内的延迟时间不超过30毫秒，并具有自动流量调整、声音补修功能；另外系统还具有实时广播、定时广播、分区广播、电话广播、自由点播、实时采播、消防联动、电源控制、现场监听、双向对讲、触发联动、通话录音、日志查询等功能，完全可覆盖并优于传统公共广播及背景音乐系统的功能；系统提供二次开发协议包（SDK包），可以与监控安防平台对接，把系统融入到监控安防平台，实现集中式管理。

广播中心设置于高速御府的消防控制室，在消防控制室设置了系统的服务器、桌面式对讲寻呼站、广播话筒、音源设备、调音台、有源监听音箱，消防联动设备等设备。

主要设备的使用功能：

- 由以上设备组成系统的控制部分，整个公共广播及背景音乐系统以系统服务器作为控制核心，系统服务器主要对整个系统进行广播寻呼控制，背景音乐播放控制，支持公共广播及背景音乐系统数据和音频的传输，支持系统定时播放、终端点播、临时插播、消防紧急广播等系统服务器功能；同时提供高品质的背景音乐，背景音乐包括有CD播放器，数字调谐器，PC播放器等，通过控制软件进行文件播放、临时广播、设置定时广播、建立音乐节目库、设置日常背景音乐播放等功能，软件采用密码登陆，确保系统安全；

- 消防控制室设置系统辅助音源，CD播放器、收音机通过软件的采播，可以播放到每个楼层或所有楼层，采用音频信号放大和混合，把音频信号输出给系统服务器，用于采集播放节目；

- 在消防监控室安装桌面式IP网络寻呼站,桌面式IP网络寻呼站可以进行对各个区域进行对讲和广播，广播方式可以采用单个区域或多个区域的广播，另外配置广播话筒用于紧急广播，在紧急情况下进行广播讲话；

- 在消防监控室配置节目定时器，用于定时控制设备电源打开和关闭，可以定时给音乐设备供电，定时采集节目到指定区域播放；

- 机房配置IP网络有源监听音箱，通过服务器软件的控制，可以利用有源监听音箱监听到前端各个区域的节目播放内容和播放音量大小；

- 系统配置消防智能接口，消防智能接口连动消防系统，紧急情况下，停止背景音乐播放，启动紧急广播。

分区设计：本项目主机设置在室外公共区域，不做分区管理，统一为一个区。

整个项目室外设置了20个室外草坪音响，24个吸顶喇叭。

### 主要设备参数

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一、主控设备 |  |
| 2 | 话筒系列 | 产品介绍： 话筒带前奏音（开启时，有前奏音乐放出），具备有灯环提示功能，具有良好的抗手机、电磁、高频干扰能力。 技术参数： 1.换能方式：电容式 2.指向性：心型指向 3.频率响应：40Hz-16KHz 4.阻抗：200Ω 5.灵敏度：-38dB±2dB 6.钟声提示：带钟声提示功能 7.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） 8.咪杆长度：420mm 9.尺寸：125x150x455mm 10.重量：1.3Kg 11.电源：~AC220/50Hz/DC9V |
| 3 | CD播放器 | 产品特点 1.标准机箱尺寸设计，1U高度铝合金面板； 2.微电脑控制，轻触式按键操作； 3.吸入式机芯，防尘效果更好，使用寿命更长； 4.高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目； 5.采用进口数码机芯，系统+ESS解码方案，超强纠错功能； 6.自动播放控制，全数码伺服； 7.可播放：CD/VCD/ MP3/DVD碟片； 8.1路音频信号左右声道（L /R）输出； 9.内置宽频高保真监听扬声器，音质丰满、清晰；并设有监听音量调节旋钮，音量可调； 10.内置MP3播放器，可读USB和SD卡； 技术参数 1.电源：~220V / 50Hz 2.电源功耗：30W 3.尺寸：484×290×44mm 4.重量：3.24Kg |
| 4 | 数字调谐器 | 产品用途 1.机柜式需手动控制的AM/FM数字收音机； 2.为广播系统提供音源。 产品特点 1.标准机柜式设计（1U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质； 2.高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目，微电脑控制，轻触式按键操作； 3.调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个； 4.电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 5.采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术，接收频率精确稳定； 6.两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； 7.1路音频信号左右声道（L /R）输出； 8.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 技术参数 1.电源：～220V / 50Hz 2.电源功耗：30W 3.尺寸：484×290×44mm 4.重量：3.24Kg |
| 5 | 前置放大器 | 产品用途 1.具有多路话筒、音频以及紧急信号输入线路，单通道输出的前置放大器； 2.适用于对普通音源进行前级放大。 产品特点 1. 标准机柜式设计（2U），人性化的设计，考究的工艺，尽显高档气质； 2.具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； 3. 第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择，客户可根据使用情况选择优先； 4.4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 5.MIC1、2、3、4、5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 6.MIC1、2、3、4和AUX1、2、3可交叉混合输出； 7. 话筒（MIC）输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量，并设有总音量控制旋钮； 8. 设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节； 9.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 技术参数 : 1.话筒1-5的输入灵敏度：话筒:5mV/600Ω非平衡；线路RCA:775MV /10KΩ非平衡 2.辅助1-3输入：AUX 1.2.3: 3500mV/10KΩ非平衡 3.EMC1-2输入：RAC:非平衡 200MV～1000MV/10KΩ；MIC：非平衡 5MV～25MV/600Ω 4.频率响应：20Hz-20KHz(±3dB) 5.信噪比：MIC 输入:50dB； AUX输入:80dB 6.音调调节：低音:±10dB at 100Hz；高音:±10dB at 10KHz 7.电源：～220V/50Hz 8.电源功耗：20W 9.尺寸：484×303×88mm 10.重量：4.54Kg |
| 6 | IP网络音频采集终端 | 产品介绍 专为IP网络广播系统采集外部模拟音频信号设计，可将模拟音频采集编码成数字音频，通过网络传输到指定区域终端播放。 产品特点 1.全铝外壳工艺，体积小巧精致，坚固耐用。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3.内置1路网络硬件音频编码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 4.内置2组RCA输入端子，带输入音量调节，灵活适配多种不同灵敏度音频设备。 5.支持定时采播任务、临时采播任务，采播任务优先级别可通过服务器设置。 6.支持“普通采播”、“中级采播”和“高级采播”三种采播模式，“普通采播”，可获得极低延迟的网络音频采集效果，“中级采播”可获得低延迟一般音质的网络采集效果，“高级采播”，可获得极低失真率的网络音频采集效果。 7.支持路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 8.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 技术参数: 1.网络接口：标准RJ45输入 2.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播) 3.音频格式：MP3 4.采样率：8KHz~48KHz 5.传输速率：100Mbps 6.音频模式：ADPCM PCM 7.输入频率：80Hz～14KHz +1/-3dB 8.谐波失真：≤0.3% 9.信噪比：>65dB 10.环境温度：5℃～40℃ 11.环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 12.功耗：≤10W 13.输入电源：DC12V/1A 14.尺寸：93 x 66 x 43mm 15.重量：0.5Kg |
| 7 | IP网络广播工控主机 | 产品介绍 1.IP网络数字广播服务器软件的运行载体，是广播系统的控制中心。 2.安装在主控室，对整个广播系统进行实时有效的管理。 产品特点 1.工业级机柜式机箱设计，机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力。 2.15英寸LED液晶显示屏，内置五线工业加固触摸屏，简单易用的触摸屏操控。 3.工业级专用主板设计，双核两线程超低功耗的嵌入式工业级处理器，处理速度更快，运作性能更强，可以长时期不断电稳定工作。 4.内置大容量128G SSD固态硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点。 5.自带4路USB接口（4组通用串行总线），6路通用串口（6组工业异步传输接口），最高480M传输速率。方便外扩周边设备接入。 6.自带1路千兆网卡，同时兼容百兆网络。自适应交换机连接系统。 7.支持双显卡，可外接最大FullHD显示设备。 8.具有一路短路触发开机运行接口，用于外部设备定时驱动开机运行，实现无人值守功能。 9.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能，方便项目灵活操作管理。 10.运载服务器软件后构成系统管理控制中心，服务器软件采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性。 技术参数 1.屏幕尺寸：15英寸 2.屏幕颜色：TFT262144色真彩色 3.操控方式：1024 x 768分辨率液晶电阻式(五线)触摸屏 4.工作环境温度：环境温度：5℃～40℃ 5.工作环境湿度：相对湿度：20%～80%相对湿度，无结露 6.主板：Intel NM10芯片组，X86架构 7.标准接口：2 x PS/2接口；6 x 串口；1 x 并口；1 x VGA；4 xUSB口 8.硬盘：128G SSD 固态硬盘 9.内存：DDR3 800MHZ 2G(因产品不断升级，容量会不断增加) 10.网卡：Realtek RTL8103EL，1000M 11.CPU：Intel 双核两线程，1.8GHz 12.系统音频信号信噪比：LINE：70dB；MIC：60dB 13.系统音频信号失真度：1KHz<0.5% 14.系统音频信号标准输入电平：LINE：300mV； MIC：5mV 15.系统音频信号标准输出电平：0dBV 16.输入电源：～220V 50Hz 17.软件操作平台：windows server 2008 18.尺寸：484x 300 x 310 mm 19.重量：14.28Kg |
| 8 | 数字化IP网络广播系统 | 产品用途 广播系统管理和控制软件、安装于网络广播控制中心或计算机，是广播系统数据交换、系统运行和功能操作的综合管理平台。 产品特点 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 5.支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒，支持时间策略和转移策略自定义设置。 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时打铃一键启用或禁用所有方案功能。 8.支持定制打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 9.支持定时巡更，支持外接无锁按键短路开关（带3.3V的LED提示灯）。 10.支持终端防拆报警，终端拆卸触发警报或其他终端联动触发警报；支持报警任务自动解除报警功能。 11.支持音频终端外控电源管理，支持定时打开和延时关闭；支持对灯光控制功能，可对灯光模式进行配置。 12.支持全区、分区消防联动，支持消防N±N模式，支持人工报警与数字报警。 13.支持统一管理终端登陆密码，支持多级优先级管理，并支持轻松自动授权。 14.支持多用户、任意级别的分控管理，实现远程节目播放管理。 15.支持终端3、4制音控强切功能，（4线制音控需外接电源）。 16.支持对终端进行5段均衡器调节，可对终端进行80Hz、300Hz、1KHz、3KHz、10KHz频点的±16dB调节，可根据终端设备在现场使用环境进行终端输出音色修正调节。 17.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音。 18.支持远程遥控点播功能，实现操场远程遥控点播。 19.支持终端音频采播功能，实现听力考试语音文件采播。 20.支持本地音频采集功能，播放到任意指定终端。 21.支持离线定时打铃功能，实现断网时终端托管执行定时打铃任务；支持定时打铃任务离线下载，支持对终端离线任务清除功能。 22.扩展支持电话广播功能，实现电话发起全区广播或分区广播的功能。 23.支持文本转语音广播功能，可调语速快慢、设置男声/女声。 24.支持对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 25.支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。 26.支持多语言功能，支持中、英、法语等。 27.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情，为系统管理带来方便。 28.支持批量修改定时任务的时间、终端。 29.支持手机移动端WIFI点播、广播、对讲功能，兼容Android和IOS系统手机APP进行操作。 30.支持提供二次软件开发包、提供标准MFC动态链接库和HTTP协议，实现与第三方平台整合。 31.支持高精准基于GPS的定时系统，可脱离因特网独立进行广播系统授时，使得系统时间误差每年小于1/300000秒。 32.支持电子地图功能，在地图/导览图上可实时查看终端状态。 33.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录。 34.系统兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 35.Windows服务模式，支持win7、server2008及更高版本系统。 36.采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性。 |
| 9 | 软件 （IP软件加密狗） | 1.IP网络软件加密设备，软件注册使用加密狗方式，注册时可有效设定授权终端数量及使用时间期限。 |
| 10 | 管理工作站 | 类型 酷睿四代i3处理器；速度 3.4 GHz ；CPU型号 i3-4130 ；核心数 双核 ；三级缓存 3MB ；容量 2GB ；速度 DDR3 ；插槽数量 2个 ；最大支持容量 16GB ；容量 500G ；类型 SATA 串行 ；尺寸 20英寸 ；宽屏 是 ；分辨率 1600*900 ； |
| 11 | 数字网络广播管理中心 | 系统管理软件是数字网络音频广播系统的重要部分，它可安装在网络内的任意一台电脑中，用来对整个数字网络广播系统的设备配置、频道配置、任务配置、节目库管理、用户管理、权限管理、终端设备状态查询以及对终端设备进行控制操作。 具备系统终端设备状态实时监测查询管理功能。 具备终端与外设集中配置管理功能。 具备频道歌曲配置管理功能。 具备服务器定时任务编辑管理功能。 具备终端本地定时任务编辑管理功能。 具备终端SD节目文件下载管理功能。 具备即时广播控制管理功能。 具备频道广播控制管理功能。 具备文本广播功能。 具备寻呼广播功放。 具备设备控制管理功能。 具备媒体资源节目库管理功能。 具备服务器与设备校时功能。 具备节目制作和文件上传与下载管理功能。 具备系统用户与权限分配管理功能。 |
| 12 | IP网络有源音箱 | 产品介绍 适用于普通教室，多媒体教室，办公室，会议室，监狱，医院科室，地铁等场所播放录制语音文件或背景音乐节目。同时还可以作为本地广播扩音。 产品特点 1. 专业一体化壁挂式音箱设计，箱体符合声音共振原理设计理念；十分美观大方。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3. 内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 4. 内置2 x 20W的双通道数字功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱；音质非常细腻，功率强劲；具有网络音量设置。 5. 1路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制，支持断网本地寻呼功能；同时支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能。 6. 内置2级优先设置： 1） 网络报警信号优先AUX和网络背景音乐信号。 2） AUX优先网络背景音乐信号。 7. 兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 8. 数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 9. 支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 技术参数 1. 网络接口：标准RJ45输入 2. 传输速率：100Mbps 3. 支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播) 4. 音频格式：MP3 5. 音频模式：16位CD音质 6. 采样率：8KHz～48KHz 7. AUX输入灵敏度：350mV (非平衡） 8. 频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB 9. 谐波失真：≤1% 10. 信噪比：＞65dB 11. 整机功耗：≤50W 12. 保护电路：过载、短路保护电路 13. 工作环境温度：5℃～40℃ 14. 工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 15. 工作电源：～190V-240V 50Hz-60Hz 16. 尺寸：190 x 180 x 280mm 17. 重量：3Kg |
| 13 | IP网络寻呼(对讲)话筒 | 产品介绍 适用于各种呼叫中心、报警中心、值班室、领导办公室、会议室等场合，可以对网络中的各种终端进行单向(对点，分区或者全区)喊话，双向对讲和监听。 产品特点 1.桌面式设计，自带7英寸800 x 480的图形点阵K600+内核65K色显示的电阻触屏。显示清晰，触感灵敏。无操作时进入休眠、低功耗省电状态；人性化的人机操作界面。 2.自带数字键，功能键界面。支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意终端；支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境，监听距离达到5m。 3.采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 4.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 5.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 6.支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块；IP终端之间实现两两双向对讲，网络延时低于100ms；同时网络回声啸叫彻底抑制。 7.支持求助信号铃声、闪灯提示，一键接受求助、对讲功能，同时也可以支持免提通话和接收广播，实现快速链接。 8.支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒。 9.支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 10.支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 11.内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。 12.一个φ3.5耳机插座和一个φ3.5MIC输入插座，匹配市场上95%的耳机和便携式麦克风。 13.一路音频线路输出，外扩功率放大器；一路音频线路输入，提供多音源传输。 14.一路报警触发短路输出，级联外扩警示设备或控制门禁；一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号。 15.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 16.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 技术参数 1.网络接口：标准RJ45输入 2.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播) 3.音频格式：MP3 4.采样率：8KHz~48KHz 5.传输速率：100Mbps 6.音频模式：16位CD音质 7.显示屏尺寸：7英寸 8.屏幕分辨率：800 x 480 像素 9.屏幕类型：65K色DGUS屏 10.键盘类型：虚拟QWERTY键盘 11.键盘输入方式：触控 12.内接扬声器阻抗及额定功率：4Ω，2W 13.总偕波失真：≤1% 14.内置喇叭频率响应：317Hz~3.4KHz +1/-3dB 15.LIEN OUT频率响应：80Hz~16KHz +1/-3dB 16.信噪比：>65dB 17.PHONE OUT输出阻抗及额定功率：32Ω，2mW 18.LINE OUT 输出电平：1000mV 工业标准压线接线端子 19.LINE OUT 输出阻抗：470Ω 20.LINE IN输入灵敏度：350mV 工业标准压线接线端子 21.MIC输入灵敏度（非平衡）：10mV 22.短路输入：干接点输入 23.短路输出：最大1A/30VDC干接点 24.工作温度：5℃～40℃ 25.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露 26.整机功耗：≤6W 27.输入电源：～190V-240V 50Hz-60Hz(电源适配器);DC24V/1.5A 28.尺寸：200 x 158 x 163 mm 29.净重：1.2Kg |
| 14 | 二、室外前端设备 |  |
| 15 | 环保仿真型草地音箱（定压） | 1．额定功率(100V)：7.5W,15W 2．额定功率(70V)：3.8W,7.5W 3．频率响应：120-15KHz 4．灵敏度：95dB 5．喇叭单元：6.5″+1.5″ 6．防护等级：IP×6防水 7．安装尺寸(mm)：350mm 8．重量：5.6Kg 9．单位(mm)：高：350 10.材料：有机树脂 |
| 16 | 机柜式IP网络解码终端（带功放） | 产品介绍 安装在各个广播管理区域的弱电间或分控机房，内置高保真功率放大器，用于大厅、走廊、室外等区域的节目播放和本地广播。 产品特点 1.标准19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档。 2.工业级3.4英寸LCD显示屏，可以清晰显示大多数点阵图案和机器工作状态；配备红外遥控器，点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停，操作灵活简单。 3.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 4.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 5.内置高保真专业模拟功放，具有120W定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出。 6.1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。 7.1路EMC输入接口，输入紧急报警语音信号为直通，具有最高优先级。 8.2路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便。 9.1路三线制音控强切输出接口，无需强切电源。 10.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源，支持IP软件编程预打开功放电源功能。 11.内置3级优先设置： EMC为最高优先。 网络报警信号优先MIC,AUX和网络背景音乐信号。 MIC优先AUX和网络背景音乐信号。 AUX和网络背景音乐为同级，无任何优先。 12.支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能；支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 13.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 14.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 15.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 技术参数 1.网络接口：标准RJ45输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播) 4.音频格式：MP3 5.音频模式：16位CD音质 6.采样率：8KHz～48KHz 7.EMC输入灵敏度：775mV (非平衡） 8.AUX输入灵敏度：350mV (非平衡） 9.MIC输入灵敏度：5mV (非平衡） 10.AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 11.AUX输出阻抗：470Ω 12.高音提升、衰减：±10dB 13.低音提升、衰减：±10dB 14.额定功率：120W 15.整机功耗：180W 16.待机功耗：＜10W 17.频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB 18.谐波失真：≤1% 19.信噪比：＞65dB 20.输出方式：4～16Ω定阻输出、70V/100V定压输出 21.保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路 22.工作环境温度：5℃～40℃ 23.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 24.输入电源：~220V 50Hz 25.尺寸：484 x 303 x 88mm 26.重量：9.7Kg |
| 17 | 三、一层单元门厅前端设备 |
| 18 | 机柜式IP网络解码终端（带功放） | 产品介绍 安装在各个广播管理区域的弱电间或分控机房，内置高保真功率放大器，用于大厅、走廊、室外等区域的节目播放和本地广播。 产品特点 1.标准19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档。 2.工业级3.4英寸LCD显示屏，可以清晰显示大多数点阵图案和机器工作状态；配备红外遥控器，点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停，操作灵活简单。 3.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 4.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 5.内置高保真专业模拟功放，具有120W定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出。 6.1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。 7.1路EMC输入接口，输入紧急报警语音信号为直通，具有最高优先级。 8.2路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便。 9.1路三线制音控强切输出接口，无需强切电源。 10.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源，支持IP软件编程预打开功放电源功能。 11.内置3级优先设置： EMC为最高优先。 网络报警信号优先MIC,AUX和网络背景音乐信号。 MIC优先AUX和网络背景音乐信号。 AUX和网络背景音乐为同级，无任何优先。 12.支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能；支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 13.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 14.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 15.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 技术参数 1.网络接口：标准RJ45输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播) 4.音频格式：MP3 5.音频模式：16位CD音质 6.采样率：8KHz～48KHz 7.EMC输入灵敏度：775mV (非平衡） 8.AUX输入灵敏度：350mV (非平衡） 9.MIC输入灵敏度：5mV (非平衡） 10.AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 11.AUX输出阻抗：470Ω 12.高音提升、衰减：±10dB 13.低音提升、衰减：±10dB 14.额定功率：120W 15.整机功耗：180W 16.待机功耗：＜10W 17.频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB 18.谐波失真：≤1% 19.信噪比：＞65dB 20.输出方式：4～16Ω定阻输出、70V/100V定压输出 21.保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路 22.工作环境温度：5℃～40℃ 23.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 24.输入电源：~220V 50Hz 25.尺寸：484 x 303 x 88mm 26.重量：9.7Kg |
| 19 | 优质天花喇叭 | 产品特点： 优质天花喇叭，塑料盆架，弹簧压片系统，方便快捷安装，适用于酒店、旅馆、会所等。 技术参数： 1．额定功率（100V）：1.5W,3W,6W 2．额定功率（70V）：0.75W,1.5W,3W 3．阻抗：黑:Com红:6.7KΩ/绿:3.3KΩ/白:1.7KΩ 4．灵敏度（1W/1M）：89dB 5．频率响应（-10dB）：80Hz-18KHz 6．喇叭单元：5"×1 |

## 停车场管理系统

### 系统技术要求

本次高速御府采用感应卡停车场管理系统，在停车场的出入口各设置一套出入口管理设备，使停车场形成一个相对封闭的场所，进出车只需通过车牌识别系统，系统即能瞬时完成检验、记录、核算、收费等工作，挡车道闸自动启闭，方便快捷地进行着停车场的管理。

进场车主和停车场的管理人员均通过车牌，作为个人的身份识别，只有通过系统检验认可的车牌是否授权才能进行操作或进出，充分保证了系统的安全性、保密性，有效地防止车辆失窃，免除车主后顾之忧。

停车可根据需求不同，分别发行月租（月票卡）、储值、特种（免费）和时租（临时卡）四种类型的授权：月租和特种以时间为限额；储值以余额为限额；临时随到随走，简捷方便。

系统支持三种车类的不同收费方式，以满足按车类分别收费的要求。

电脑自动计时、计费，特殊授权、月授权自动识别，临时授权人工收取现金，服务快捷高效，电脑显示屏及收费POS屏同时显示停车时间与应收费用，授权上余额或有效期限，收费透明度高，票箱显示屏还提示指导住户使用停车场，并以文明语言问候致意，使住户心情舒畅，以吸引更多使用者，提高使用效益。

系统配套的电动挡车道闸具有防抬杆、防砸车功能；系统的检测装置采用先进的数模转化技术，抗干扰能力强，适应各种恶劣环境，具有灵敏度与可靠性同时提高的独到之处；系统可随时查询车位。

系统还在停车场的出入口各安装一台高解析度彩色固定摄像机、固定支架、自动光圈手动对焦镜头，可24小时监视车辆出入情况，可看清车牌号码。当有车辆驶入车场时，摄像机将信号通过视频电缆传输到停车场管理系统中，存入数据库中；当有车辆驶离车场时，车辆除应交纳必要的管理费用外，驶离车辆的所有资料（车牌、型号、颜色等）都必须与驶入车场时的资料对比相同，闸杆才升起，让车辆通过。

停车场管理系统是采用视频免取卡车辆管理系统，本项目设计在小区的两个出入口，地下机动车车库两个出入口。

停车场的收费管理建设目标，会直接影响到停车场的运营和管理效率，比如免取卡进场、撤除出口收费，将从根本上解决出入口拥塞。同时，满足消费抵扣停车费、积分兑换停车费。

### 主要设备参数

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一、一卡通管理中心 |
| 2 | 数据库服务器 | 处理器:2*Xeon E5-2609 4C 2.4GHz;内存:2*4GB DDR3 RDIMM 1333MHz;硬盘:8个2.5"硬盘插槽,24个内存插槽;其他:集成4口千兆网卡/7*PCIE 3.0插槽/H310,Raid 0,1,5/750W冗余交流电源/DVD-ROM/上架套件/机架式 2U高，2*300GB 10K RPM SAS 6Gbps 2.5英寸热插拔硬盘 ，3年7×24维保服务 |
| 3 | 管理工作站 | 扬天T4900D(i3 3240/2GB/500GB)，i3双核处理器，2GB内存500GB硬盘，配有19英寸宽屏液晶显示器 |
| 4 | 管理软件 | 1、车辆身份认证：车牌识别摄像机自动识别进入场区车辆的车牌号码、车牌颜色、车牌特征，比对车辆管理数据库，判别该车辆的身份。 3、管理功能：场区每一时段的车辆所有资料,都能如实的纪录、整理、统计。管理者可以随时查阅、打印场区车辆进出的状况信息,如整个车辆进出记录等。 4、设定功能：管理者可以对不同时段、不同岗位的收费标准进行功能设定。 5、防盗功能：将出场时的车辆信息与入场时提取的车辆信息对比审核，有效地防止丢车现象的发生。 6、防砸车功能：当车辆处于道闸的正下方时，地感线圈检测到车辆存在，道闸将不会落下，直至车辆全部驶离其正下方。 7、查询统计功能：可查询进出车辆的信息，并可统计成报表打印。 8、车牌识别准确率高，识别正确率≥99%；支持异常处理，解决无车牌、识别错误车辆问题；支持进出口双相机，解决复杂进出口识别问题；支持内部车辆导入导出； 9、提供软件著作权证书； |
| 5 | 二、小区出入口停车场管理子系统 |
| 6 | A、入口管理系统 |  |
| 7 | 栅栏自动挡车器 | 栏杆总长不大于4.5米；升/降时间：6秒；噪音低；机箱材质为镀锌板、表面喷塑处理； |
| 8 | 车辆检测器 | 单环路 |
| 9 | 一体化机箱 | 含机箱、主控、语音、显示屏 颜色： 闪银黑 相对湿度： 相对湿度≤90%，且不凝露 工作温度： -30℃～+75℃ 通讯方式： TCP/IP 工作电压： AC220V/110V±10%，50/60Hz |
| 10 | 立体高清车牌识别摄像机 | 1.200万像素1/2.8"逐行扫描 CMOS，分辨率可达1920*1080；采用先进视频压缩技术H .264 做视频编码，抓拍帧采用JPEG编码； 2.支持地感触发、视频流、地感+视频流等多种车辆检测识别方式； 3.支持智能检测识别功能；支持OSD信息叠加功能，支持视频/图片叠加水印，水印可校验； 4.支持SSD卡本地图片存储、自动覆盖、自动上传； 5.支持远程客户端控制功能，进行参数配置、视频预览、远程升级；支持配置文件导入导出；基本参数 ：图像传感器 1/2.8" CMOS ； 6.★车辆捕获率： ≥99% （提供第三方检测报告证明）； 7.车牌宽度 80～400像素，使用时像素点在140~160之间，效果最佳；车牌识别正确率 ：大于99%； 8.单车牌识别时间： ≤30ms；适应车速范围 ：0～20km/h；识别角度 ：≤45°；触发方式类型： 地感或视频； 9.识别车牌类型 符合“GA36-1992”、“GA36.1-2001”、“GA36-2007”标准的民用车牌照和“2013式”军车牌照、“2013式”武警车牌照； 10.图像处理：分辨率 ：1080P；720P；D1；CIF；有效像素： 1920*1080 ； 11.曝光时间： 1/25～1/50000s ； 12.最佳拍摄范围： 3～5米； 13.增益范围： 0～100 ； 14.宽动态 >72db； 15.最低照度 0.02Lux； 16.帧率 25帧/秒 ； 17.输出信息 车辆大图、车牌小图、车牌号码；输出图片格式 JPEG ；输出视频格式 H.264 ；补光灯 内置4颗补光灯，可调亮度（单颗最高功耗1W）建议另配外置补光灯；镜头 高清电动镜头2.8～12mm可调 ； 18.OSD信息叠加 支持，可定义时间、地点、车牌等 ； 19.图像防篡改 支持，图片具备水印及校验功能 20.接口类型 ； 21.通讯接口 100M自适应网口 ； 22.信号接口 1路车辆检测器输入，1路RS485； 23.存储接口 内置预留1个SSD卡接口（选配项，需要时需注明，8G或64G）； 24.一般规范 工作电压 DC 12V 2A ； 25.整机功耗 关灯<10W，开灯<15W ； 26.工作温度 -30℃~+70℃ ； 27.工作湿度 <95％，无凝结； 28.防护等级 IP66 29.★设备厂家需在安徽当地有服务机构，且成立时间不低于5年 30.★设备厂家需为中国十大民族品牌（提供证书） 31.★设备厂家需提供质量管理体系认证证书 32.★设备厂家需获得过：国家高新技术企业认证证书； 33.设备厂家需提供全国工业生产许可证； |
| 11 | 补光灯 | 配套 |
| 12 | 减速带 | 3000*350*40(长*宽*厚) |
| 13 | B、出口管理系统 |  |
| 14 | 栅栏自动挡车器 | 栏杆总长不大于4.5米；升/降时间：6秒；噪音低；机箱材质为镀锌板、表面喷塑处理； |
| 15 | 车辆检测器 | 单环路 |
| 16 | 一体化机箱 | 含机箱、主控、语音、显示屏 颜色： 闪银黑 相对湿度： 相对湿度≤90%，且不凝露 工作温度： -30℃～+75℃ 通讯方式： TCP/IP 工作电压： AC220V/110V±10%，50/60Hz |
| 17 | 立体高清车牌识别摄像机 | 1.200万像素1/2.8"逐行扫描 CMOS，分辨率可达1920*1080；采用先进视频压缩技术H .264 做视频编码，抓拍帧采用JPEG编码； 2.支持地感触发、视频流、地感+视频流等多种车辆检测识别方式； 3.支持智能检测识别功能；支持OSD信息叠加功能，支持视频/图片叠加水印，水印可校验； 4.支持SSD卡本地图片存储、自动覆盖、自动上传； 5.支持远程客户端控制功能，进行参数配置、视频预览、远程升级；支持配置文件导入导出；基本参数 ：图像传感器 1/2.8" CMOS ； 6.★车辆捕获率： ≥99% ； 7.车牌宽度 80～400像素，使用时像素点在140~160之间，效果最佳；车牌识别正确率 ：大于99%； 8.单车牌识别时间： ≤30ms；适应车速范围 ：0～20km/h；识别角度 ：≤45°；触发方式类型： 地感或视频； 9.识别车牌类型 符合“GA36-1992”、“GA36.1-2001”、“GA36-2007”标准的民用车牌照和“2013式”军车牌照、“2013式”武警车牌照； 10.图像处理：分辨率 ：1080P；720P；D1；CIF；有效像素： 1920*1080 ； 11.曝光时间： 1/25～1/50000s ； 12.最佳拍摄范围： 3～5米； 13.增益范围： 0～100 ； 14.宽动态 >72db； 15.最低照度 0.02Lux； 16.帧率 25帧/秒 ； 17.输出信息 车辆大图、车牌小图、车牌号码；输出图片格式 JPEG ；输出视频格式 H.264 ；补光灯 内置4颗补光灯，可调亮度（单颗最高功耗1W）建议另配外置补光灯；镜头 高清电动镜头2.8～12mm可调 ； 18.OSD信息叠加 支持，可定义时间、地点、车牌等 ； 19.图像防篡改 支持，图片具备水印及校验功能 20.接口类型 ； 21.通讯接口 100M自适应网口 ； 22.信号接口 1路车辆检测器输入，1路RS485； 23.存储接口 内置预留1个SSD卡接口（选配项，需要时需注明，8G或64G）； 24.一般规范 工作电压 DC 12V 2A ； 25.整机功耗 关灯<10W，开灯<15W ； 26.工作温度 -30℃~+70℃ ； 27.工作湿度 <95％，无凝结； 28.防护等级 IP66 29.★设备厂家需在安徽当地有服务机构，且成立时间不低于5年 30.★设备厂家需为中国十大民族品牌（提供证书） 31.★设备厂家需提供质量管理体系认证证书 32.★设备厂家需获得过：国家高新技术企业认证证书； 33.设备厂家需提供全国工业生产许可证； |
| 18 | 补光灯 | 配套 |
| 19 | 减速带 | 3000*350*40(长*宽*厚) |
| 20 | C、小区出入口工作站 |
| 21 | 管理软件 | 1、车辆身份认证：车牌识别摄像机自动识别进入场区车辆的车牌号码、车牌颜色、车牌特征，比对车辆管理数据库，判别该车辆的身份。 3、管理功能：场区每一时段的车辆所有资料,都能如实的纪录、整理、统计。管理者可以随时查阅、打印场区车辆进出的状况信息,如整个车辆进出记录等。 4、设定功能：管理者可以对不同时段、不同岗位的收费标准进行功能设定。 5、防盗功能：将出场时的车辆信息与入场时提取的车辆信息对比审核，有效地防止丢车现象的发生。 6、防砸车功能：当车辆处于道闸的正下方时，地感线圈检测到车辆存在，道闸将不会落下，直至车辆全部驶离其正下方。 7、查询统计功能：可查询进出车辆的信息，并可统计成报表打印。 8、车牌识别准确率高，识别正确率≥99%；支持异常处理，解决无车牌、识别错误车辆问题；支持进出口双相机，解决复杂进出口识别问题；支持内部车辆导入导出； 9、提供软件著作权证书； |
| 22 | 软件狗 | 配套 |
| 23 | 网络交换机 | 1、★整机交换容量≥64Gbps，二层包转发率≥25Mpps； 2、★提供百兆电接口≥24个，千兆电接口≥2个，千兆光接口≥4个，Reset按钮≥1个 3、★支持端口防雷功能≥7KV；（提供产品官网功能介绍截图和链接证明，加盖原厂公章） 4、★MAC地址表≥32k，支持的最大VLAN数量≥4K；（提供产品官网功能介绍截图和链接证明，加盖原厂公章） 5、支持基于MAC、IP子网的VLAN、支持Super vlan，QINQ等；支持端口的负载均衡、支持LACP，每个链路聚合组支持8个端口。支持STP/RSTP/MSTP。多对一的端口镜像，远程端口镜像RSPAN，流镜像。 6、支持DHCP Server，静态路由。 7、★支持横向虚拟化，实现多个物理设备虚拟为一个逻辑设备进行管理的虚拟化功能，支持纵向虚拟化功能，本机可以作为高端交换机的端口扩展板卡进行配置统一管理,与高端交换机配合最大支持≥100台设备虚拟成一台设备。（提供官网功能介绍截图证明，加盖原厂公章） 8、★产品资质要求（加盖原厂公章）： 提供工信部入网证； 提供ROHS证书； 9、★考虑网络整体架构兼容性，所投产品需要与核心交换机同一品牌； |
| 24 | 光纤收发器 | 百兆 |
| 25 | 收费站电脑 | 扬天T4900D(i3 3240/2GB/500GB)，i3双核处理器，2GB内存500GB硬盘，配有19英寸宽屏液晶显示器 |
| 26 | UPS电源 |  |
| 27 | 三、地下停车库出入口停车场管理子系统 |
| 28 | A、入口管理系统 |  |
| 29 | 栅栏自动挡车器 | 栏杆总长不大于4.5米；升/降时间：6秒；噪音低；机箱材质为镀锌板、表面喷塑处理； |
| 30 | 车辆检测器 | 单环路 |
| 31 | 一体化机箱 | 含机箱、主控、语音、显示屏 颜色： 闪银黑 相对湿度： 相对湿度≤90%，且不凝露 工作温度： -30℃～+75℃ 通讯方式： TCP/IP 工作电压： AC220V/110V±10%，50/60Hz |
| 32 | 立体高清车牌识别摄像机 | 1.200万像素1/2.8"逐行扫描 CMOS，分辨率可达1920*1080；采用先进视频压缩技术H .264 做视频编码，抓拍帧采用JPEG编码； 2.支持地感触发、视频流、地感+视频流等多种车辆检测识别方式； 3.支持智能检测识别功能；支持OSD信息叠加功能，支持视频/图片叠加水印，水印可校验； 4.支持SSD卡本地图片存储、自动覆盖、自动上传； 5.支持远程客户端控制功能，进行参数配置、视频预览、远程升级；支持配置文件导入导出；基本参数 ：图像传感器 1/2.8" CMOS ； 6.★车辆捕获率： ≥99%； 7.车牌宽度 80～400像素，使用时像素点在140~160之间，效果最佳；车牌识别正确率 ：大于99%； 8.单车牌识别时间： ≤30ms；适应车速范围 ：0～20km/h；识别角度 ：≤45°；触发方式类型： 地感或视频； 9.识别车牌类型 符合“GA36-1992”、“GA36.1-2001”、“GA36-2007”标准的民用车牌照和“2013式”军车牌照、“2013式”武警车牌照； 10.图像处理：分辨率 ：1080P；720P；D1；CIF；有效像素： 1920*1080 ； 11.曝光时间： 1/25～1/50000s ； 12.最佳拍摄范围： 3～5米； 13.增益范围： 0～100 ； 14.宽动态 >72db； 15.最低照度 0.02Lux； 16.帧率 25帧/秒 ； 17.输出信息 车辆大图、车牌小图、车牌号码；输出图片格式 JPEG ；输出视频格式 H.264 ；补光灯 内置4颗补光灯，可调亮度（单颗最高功耗1W）建议另配外置补光灯；镜头 高清电动镜头2.8～12mm可调 ； 18.OSD信息叠加 支持，可定义时间、地点、车牌等 ； 19.图像防篡改 支持，图片具备水印及校验功能 20.接口类型 ； 21.通讯接口 100M自适应网口 ； 22.信号接口 1路车辆检测器输入，1路RS485； 23.存储接口 内置预留1个SSD卡接口（选配项，需要时需注明，8G或64G）； 24.一般规范 工作电压 DC 12V 2A ； 25.整机功耗 关灯<10W，开灯<15W ； 26.工作温度 -30℃~+70℃ ； 27.工作湿度 <95％，无凝结； 28.防护等级 IP66 29.★设备厂家需在安徽当地有服务机构，且成立时间不低于5年 30.★设备厂家需为中国十大民族品牌（提供证书） 31.★设备厂家需提供质量管理体系认证证书 32.★设备厂家需获得过：国家高新技术企业认证证书； 33.设备厂家需提供全国工业生产许可证； |
| 33 | 补光灯 | 配套 |
| 34 | 减速带 | 3000*350*40(长*宽*厚) |
| 35 | B、出口管理系统 |  |
| 36 | 栅栏自动挡车器 | 栏杆总长不大于4.5米；升/降时间：6秒；噪音低；机箱材质为镀锌板、表面喷塑处理； |
| 37 | 车辆检测器 | 单环路 |
| 38 | 一体化机箱 | 含机箱、主控、语音、显示屏 颜色： 闪银黑 相对湿度： 相对湿度≤90%，且不凝露 工作温度： -30℃～+75℃ 通讯方式： TCP/IP 工作电压： AC220V/110V±10%，50/60Hz |
| 39 | 立体高清车牌识别摄像机 | 1.200万像素1/2.8"逐行扫描 CMOS，分辨率可达1920*1080；采用先进视频压缩技术H .264 做视频编码，抓拍帧采用JPEG编码； 2.支持地感触发、视频流、地感+视频流等多种车辆检测识别方式； 3.支持智能检测识别功能；支持OSD信息叠加功能，支持视频/图片叠加水印，水印可校验； 4.支持SSD卡本地图片存储、自动覆盖、自动上传； 5.支持远程客户端控制功能，进行参数配置、视频预览、远程升级；支持配置文件导入导出；基本参数 ：图像传感器 1/2.8" CMOS ； 6.★车辆捕获率： ≥99% ； 7.车牌宽度 80～400像素，使用时像素点在140~160之间，效果最佳；车牌识别正确率 ：大于99%； 8.单车牌识别时间： ≤30ms；适应车速范围 ：0～20km/h；识别角度 ：≤45°；触发方式类型： 地感或视频； 9.识别车牌类型 符合“GA36-1992”、“GA36.1-2001”、“GA36-2007”标准的民用车牌照和“2013式”军车牌照、“2013式”武警车牌照； 10.图像处理：分辨率 ：1080P；720P；D1；CIF；有效像素： 1920*1080 ； 11.曝光时间： 1/25～1/50000s ； 12.最佳拍摄范围： 3～5米； 13.增益范围： 0～100 ； 14.宽动态 >72db； 15.最低照度 0.02Lux； 16.帧率 25帧/秒 ； 17.输出信息 车辆大图、车牌小图、车牌号码；输出图片格式 JPEG ；输出视频格式 H.264 ；补光灯 内置4颗补光灯，可调亮度（单颗最高功耗1W）建议另配外置补光灯；镜头 高清电动镜头2.8～12mm可调 ； 18.OSD信息叠加 支持，可定义时间、地点、车牌等 ； 19.图像防篡改 支持，图片具备水印及校验功能 20.接口类型 ； 21.通讯接口 100M自适应网口 ； 22.信号接口 1路车辆检测器输入，1路RS485； 23.存储接口 内置预留1个SSD卡接口（选配项，需要时需注明，8G或64G）； 24.一般规范 工作电压 DC 12V 2A ； 25.整机功耗 关灯<10W，开灯<15W ； 26.工作温度 -30℃~+70℃ ； 27.工作湿度 <95％，无凝结； 28.防护等级 IP66 29.★设备厂家需在安徽当地有服务机构，且成立时间不低于5年 30.★设备厂家需为中国十大民族品牌（提供证书） 31.★设备厂家需提供质量管理体系认证证书 32.★设备厂家需获得过：国家高新技术企业认证证书； 33.设备厂家需提供全国工业生产许可证； |
| 40 | 补光灯 | 配套 |
| 41 | 减速带 | 3000*350*40(长*宽*厚) |

## 信息发布系统

### 系统技术要求

根据高速御府的实际需求，主要给小业主提供好信息，提升整个的项目的档次。我们采取电子大屏公告牌的方式，这样可以直观的显示各种多媒体信息，为到小业主提供各类信息的有效平台，成为住宅的一个展示的窗口，同时软件具有多场地重复使用的特点，使得在同一时间，不同地点，实现统一宣传成为可能，并且大大节省了重复投资，实现了宣传的一体化。

- 满足住宅室外天气、通知信息发布需要，在小区出入口等设置双基色大屏幕显示系统。

- 实时显示文字等信号。

- 有多种播出方式，如：翻页、移动、缩小、放大、闪烁、开窗和滚动等方式。

- 支持多语言系统，有多种中文字体和字型可供选择。

- 庆典、文艺活动、新闻发布、通知、标语、广告信息显示。

- 系统有功能性故障自检功能。

- 可连续工作，适应于各种需长时间播放的场合。

LED显示系统是由计算机部分、控制部分、显示部分组成。产品采用标准零部件，通过生产过程的管理和控制，使产品质量、软件质量和可靠性达到了领先水平。

LED显示系统组成简介：

- 计算机部分：由能运行Windows操作系统的高档计算机充任。它主要用来做编辑图像，系统控制为北京世纪澄通显示软件和多媒体系统平台。

- 控制部分：主要负责有关显示数据的采集、处理和分配。系统控制部分由公司开发，专门生产，质量可靠，是产品所体现出的卓越品质的基础。

- 显示部分：系统负责显示文字。

在小区主出入口各设置1块尺寸为12.5平方的的全彩色LED屏，整个系统设计采用一套系统进行控制，控制中心设计在监控中心内。统一小区安保控制中心统一管理。

LED大屏幕通过六类双绞线与控制电脑连接，双绞线沿桥架内和穿管敷设，到达架设位置再沿墙敷设。LED电子大屏采用单独一路电源供电，不与其它设备共用。电源的引入及接地由强电专业负责实施，并对电子大屏采取良好的接地措施。

液晶显示终端设置位置：各个单体楼一层电梯厅门口设计一台32寸液晶显示终端。

控制管理设计：整个系统设计采用一套系统进行控制，控制中心设计在安保控制中心。

信息发布前端设备，可直接接入智能化设备专网，实现与控制电脑或服务器的连接。电源由就近的电源插座提供。

显示系统主要功能

- 文字显示可以任意点阵显示中英文各种字体，有多种显示进入和退出方式，显示变换灵活。

- 表格显示 可绘制各种表格进行显示，表内数据既可利用编辑软件人工输入和更改，也可通过编制专用软件，从网上指定的数据库中自动采集显示。

- 图片显示 可将各种山水、人物图片放到屏上显示。

- 动画播放 可显示由动画软件制作的图文动画内容。

- 视频播放 接入VCD/DVD、录像机、摄像机等视频信号源，屏上可显示视频画面；接入闭路电视信号，屏上便可收看各频道的电视节目。

- 组合显示  利用编辑软件可将文字、图片、表格、动画和视频进行组合、迭加显示。

- 时间显示  可采集计算机内的当前时间，并适时分幅显示，内容可包括：年、月、日、星期、时、分、秒等。

### 主要设备参数

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | （一）信息引导设备 |  |
| 2 | 管理工作站 | 平台 Intel平台；CPU型号 i3-4170；核心数 双核；三级缓存 3MB；内存容量 4GB；速度 DDR3；硬盘容量 500G；类型 SATA 串行；转速 7200转/分钟；23寸显示器； |
| 3 | 核心服务器 | 规格：2U机架式服务器 处理器：2颗E5-2609v2(2.5GHz/4c)/6.4GT/10M CPU； 内存：8GB ECC DDR3-1600内存，板载24个内存插槽，最高支持DDR3-1600内存，最大可扩展至768GB内存，支持高级内存纠错、内存镜像、内存热备等高级功能 硬盘：2块300GB 热插拔10000转 2.5寸 SAS硬盘，最大支持24个热插拔SATA/SAS/SSD接口硬盘 RAID功能：八通道高性能 SAS 2008卡,支持RAID0,1,5； 网卡：集成4高性能千兆以太网控制器，支持虚拟化加速、网络加速、负载均衡、冗余等高级功能，另外可增配2个基于专用扩展技术的10GbE以太网控制器 配件：DVD-RW光驱，机架安装导轨 电源：单电源，可选支持PMbus的电源； I/O扩展：PCI-E扩展槽≥5个，其中1个PCI-E 3.0 x16，4个PCI-E 3.0 x8 显卡：集成带16MB显存的显示控制器 管理功能：可选配置液晶管理模块集成系统管理芯片，支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能 |
| 4 | 多媒体控制终端 | 处理器主频不低于1.5G； 内存至少1G，能保证机器运转稳定性； 存储容量不低于8G; 支持横竖屏播放; 集成高清解码芯片， 网络异常时，支持自动读取复制插入的U盘中节目文件 支持主流素材格式包括视频：AVI，MPG，MOV，WMV,VOB,FLV等；其它 格式：Word、Excel、PPT、PDF、网页、等；嵌入式LINUX系统，高性能视频解码芯片，大容量存储，VGA/HDMI接口 |
| 5 | 液晶显示器 | 具备VGA/HDMI接口、32寸 |
| 6 | 信息发布管理平台 | windows系列操作平台，实现对整个系统的管理。实现信息的制作、组织和发布,系统采用B/S架构; 系统具备天气预报、可以添加视频，音频，图片，FLASH，网页，PPT，WORD，EXCEL，PDF， 支持多个视频循环播放，可以设置每个视频的播放次数; 定时播放、立即插播、循环播放;  系统具备严格的用户权限管理机制 ,操作日志统计在线时长. 远程开关机/定时开关要机功能. |
| 7 | 辅材 | 包含音频线、HDMI线等 |
| 8 | （二）室外全彩LED屏 |  |
| 9 | P6显示屏屏体 | 1.扫描方式：1/8扫 2.点间距（mm）：6 3.模组像素（点）：32*32 4.模组尺寸（mm）：192*192 5.像素密度（点/㎡）：27777 6.亮度（cd/㎡）：≥6000 7.模组重量（KG）：0.335 8.最大电流（A）：6.94 9.整屏功耗（W/㎡）：792 10.最佳视距（m）:≥6 11.灯管类型：MSD3535 12.衰减率（工作3年）：≤15% 13.平均无故障时间：≥1万小时 14.盲点率：＜0.0001，出厂时为0 15.防水等级前后达到IP65，并提供IP65认证证书。 16. ★驱动IC：聚积MBI5043芯片，带高刷消隐功能，同时具备电流保护及电流增益功能，动态恒流驱动，提供模组样品封存。 ★LED显示屏外表面无明显划痕，室外LED显示屏像素管安装应一致，无松动及管壳破裂；组成LED显示屏的显示模组的对地漏电流应不超过3.5mA/m2；全彩屏应符合SJ/T 11141-2012 LED显示屏通用规范标准；显示模组或LED显示屏应承受50HZ、1500v(交流有效值）的试验电压1min不发生绝缘击穿。（核心参数需权威机构证明文件） 17.刷新率（Hz）：≥1920 18.可视角度（°）：水平：140° 垂直：130° 19.灰度等级：13 ★为适应当地冷热交替气候条件，投标产品需通过低温（-40℃）启动、高低温（-40℃~+80℃）循环检测。 ★为适应当地多雨气候条件，LED户外显示屏必须具备良好的正面防水性能，通过淋水实验。 ★为避免知识产权纠纷，保证消防安全，投标产品必须提供计算机软件著作权证书、阻燃等级V-0级检验报告。 ★提供原产品生产厂家针对此项目的授权书和三年售后服务承诺书（注册资金必须在7000万以上）。 ★为保证稳定可靠的产品质量及优质持续的售后服务，投标产品生产厂家必须为中国质量检验协会认可的全国产品和服务质量诚信示范企业 ★投标产品生产厂家需通过ISO9001、ISO14001、ISO18001体系认证、安全生产标准化（三级）证书，生产厂家具有LED显示屏控制软件证书，两化融合管理体系及评定证书，投标产品需通过CCC、FCC、CE、ROHS 认证，并提供原厂印刷版产品彩页并加盖原厂公章 |
| 10 | 同步发送卡 | 配套，已含 |
| 11 | 接收卡 | 配套，已含 |
| 12 | Led演播室（软件） | LED专用播放软件，与屏体为同一厂家以确保系统的稳定性， |
| 13 | 开关电源 | 输入电压范围： 176～264VAC 额定输出电压：5VDC 纹波和噪声：150mVp-p 过载保护：额定负载的110~150%范围内电源保护，去载恢复正常输出 短路保护：输出端短路时电源保护，输出关断，去掉短路恢复正常输出 安全标准：符合GB4943-2001，UL1012 抗电强度：I/P-O/P、I/P-FG：1.5KVAC O/P-FG：0.5KVAC 绝缘电阻：I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG：100MΩ/500VDC （电磁干扰）传导和辐射：符合EN55022，Class B 平均无故障工作时间（MTBF）：100，000小时 重量：0.9Kg/只 |
| 14 | 配电箱（定时器） | 系统采用三相五线制供电,控制箱工业PLC系统控制，为了降低电网的瞬间启动电流，应具有延时通断电功能，具有过热、过湿、过压、过流、短路等保护装置，并可实时显示市电及负载电压、电流各项参数，必须要求LED原厂配置，提供连接工作原理图，主要器件采用施耐德或ABB品牌，线材采用绿宝等国标产品。 |
| 15 | 散热系统 | 轴流风机 |
| 16 | 视屏处理器 | 1）★独立外置型显示屏控制器，具备显示屏控制及前端视频处理功能；满足专业视频控制器（即视频处理器和发送卡二合一集成设计，非组装），无需外加发送卡； 2）具有完备的视频输入接口，包括 2 路 CVBS，2 路 VGA，1 路 DVI，1 路 HDMI，1 路 YPbPr， 1 路选配 SDI。部分接口支持的输入分辨率最高可达 1080p@60Hz，可根据显示屏分辨率对输入图像进行逐点缩放； 3）支持专业DVI环出，可多台级联控制超大屏；支持DVI、VGA监视接口，实时监控屏体播放内容； 4）支持无缝快切和淡入淡出的切换效果，以增强并呈现专业品质的演示画面； 5) 无须通过计算机软件进行系统配置，只需对一个旋钮和一个按钮进行操作即可完成系统配置 ；支持 LCD 界面显示，清晰的按键灯提示； 6) 支持画中画功能，且画中画位置、大小等均可任意调节； ★7) 为保证显示屏长期亮色度均匀，控制系统必须支持逐点亮色度校正，并提供该项功能的发明专利证书； 8) 支持根据所用 LED 的不同特性，实施白平衡校准及色域匹配，确保真实色彩还原； 9) 支持高位阶视频输入，10bit/8bit； 10) 支持单台控制器4路网口输出，视频输出带载能力为230 万像素；11)支持视频格式：RGB，YCbCr4:2:2，YCbCr4:4:4； 12）接收卡：集成12 个标准 HUB75 接口，免接HUB ★凡上述参数需出具针对该项目的产品功能性确认函；需提供控制器3C认证；提供逐点校正技术3个以上专利证书；提供控制软件著作权证书；提供厂家针对该项目的授权书以及三年质保承诺函； ★为保证系统稳定，操作简单方便，控制系统必须具备优秀的前端视频处理功能，不再另行配置其他品牌或同一品牌下其他型号的视频处理器。 |
| 17 | 功放+音柱 | 配套 |
| 18 | 钢结构 | 1、大屏边框系统、标准工艺、采用焊接角铁、槽钢及方管的方式组成框架，再进行有效而统一的装饰处理，箱体为前置维护铝托架安装，一定要按照结构图准确定位其安装要求。2、采用标准的优质（国标）的艺型不锈钢进行干挂包边处理。 |

## 电梯五方对讲布线系统

需根据电梯公司最后确认线缆型号，暂定RVV6X1.0.

## 机房工程系统设计方案

### 系统技术要求

高速御府小区弱电子系统众多，有大量的设备需要管理，为了保障这些服务器或工作站能稳定、高效地运行，需要对环境的温度、湿度、洁净度、电磁场强度、屏蔽、防漏、电源质量、振动、防雷、接地和安全保卫等做好保证。

本次消防安保机房工程位于小区10#楼一层，面积约83平方米。

本次设计内容主要包含：

- 机房装修系统（天花吊顶、地面、墙面、门窗等设计）

- 供配电、照明系统

- 防雷、接地系统

- UPS不间断电源系统

- 机房空调系统

- 其它工程（承重、防水、防虫鼠害）

依据《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2008）中的有关要求，按照既要满足计算机机房目前使用的要求，又适应于远期发展的需要，本次机房按照B级标准设计，建设后的机房功能及主要技术指标达到如下：

温度：开机时：22℃～24℃；停机时：5℃～35℃；温度变化率小于5℃/h，并不得凝露；

湿度：开机时：相对湿度达到40%～55%；停机时：相对湿度达到40%～70%；

洁净度：主机房内的空气含尘浓度，在表态条件下测试，每升空气中小于0.5μm的尘埃粒数，应少于18000粒/m3；

噪音强度：主机房内的噪音，在电子信息设备停机条件下，在主操作员位置测量应小于65dB；

电磁场干扰：机房内无线电干扰场强：在频率范围0.15MHz～1000MHz时不大于126db；机房内磁场干扰场强：不大于800A/m；

静电电位：主机房内绝缘体的静电电位不应大于1KV；

机房照明：计算机机房在距地面0.75m处，照度不应低于500Lx；基本工作间和第一类辅助房间不低于300Lx；

备用照明：备用照明距地面0.75m处不低于500Lx；

事故照明：计算机机房室等应设事故照明，其照度不应低于5Lx；主要通道及有关房间事故照明照度不应低于0.5Lx；

供配电环境：工作频率：50Hz±0.5Hz，电压：380V/220V变化在3%内；相数：三相五线/单相三线制，波形失真率小于5%。零地电压＜2V，并应满足电子信息设备使用要求。

一层消防安保机房主要设计内容如下：

| 序号 | 项目名称 | 项 目 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 装饰系统 | 对消防安保机房墙面、地面、顶面、门、窗的设计 |
| 2 | 供配电系统 | 对消防安保机房市电及UPS电源供电系统的设计 |
| 3 | 防雷、接地系统 | 机房电源三级防雷系统及接地保护系统的设计 |
| 4 | UPS不间断电源系统 | 对UPS设备的设计 |
| 5 | 机柜设备 | 机柜设备的选型等 |
| 6 | 其它工程（承重、防水、防虫鼠害） | 控制中心设备承重、防水、防鼠灾害防护设计等 |

#### 平面布置要求

（1）冷热通道布置要求

在高速御府住宅安保控制中心机房工程位于小区一层设备布局规划时，机柜设备采用“背对背”“面对面”摆放的形式，形成冷热风道。

目前主流服务器、小型机、交换机等设备均采用前进风、后出风的散热方式，将机柜设备按照冷热风道方式合理布置，机柜正前方冷风道布置通风地板, 冷空气通过通风地板出来时从机柜前方被设备吸入,经过设备内部后带走设备热量,再经过机柜之间的热风道，被空调吸回,形成一个制冷循环。通过管理气流来节约能源和降低成本。

（2）光通道布置要求

依据《电子信息系统机房设计规范GB50174-2008》规定，电子信息系统机房照明的照度标准应符合下列要求：

主机房和辅助区一般照明照度标准值

| 房间名称 | 照度标准值lx | 统一眩光值UGR | 一般显色指数Ra |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机房 | 服务器设备区 | 500 | 22 | 80 |
|  | 网络设备区 | 500 | 22 |  |
|  | 存储设备区 | 500 | 22 |  |
| 辅助区 | 进线间 | 300 | 25 |  |
|  | 监控中心 | 500 | 19 |  |
|  | 测试区 | 500 | 19 |  |
|  | 打印室 | 500 | 19 |  |
|  | 备件库 | 300 | 22 |  |

安保控制中心机房内安放了服务器机柜设备、供电设备、空调等设备，且设备高度均在2000mm以上。在设计照明灯具布局时，将采取避开设备、预留光通道的布置措施，提高灯具的光通率，以满足机房空间对照明照度的要求。

（3）维护性设备布置要求

依据 GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》规定，电子信息系统机房的设备布置应满足机房管理、人员操作和安全、设备和物料运输、设备散热、安装和维护的要求。

背对背布置的机柜或机架背面之间的距离不低于l.0m;

当需要在机柜侧面维修测试时，机柜与墙之间的距离不低于1.2m;

设备入口门设计高度不低于2.1m；人员入口门设计与机房门协调、统一。机房内出入口设计满足《GB50370-2005气体灭火系统设计规范》规定“防护区应有保证人员在30s内疏散完毕的通道和出口，且防护区门应向疏散方向开启。”

#### 机房装饰系统

装修效果:舒适、明快、简洁，满足机房规范要求。

装修选用绿色环保、吸音效果好、不易变色、变形、易清洁、防静电、防磁干扰、防火性能强的耐用材料。

本次机房工程共涉及以下功能区：消防安保机房。

机房各功能区的设计选材：

| 功能区名称 | 墙 面 | 顶 面 | 地 面 | 门 | 窗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防安保机房 | 乳胶漆 | 方形微孔铝板 | 全钢静电地板 | 钢制防火门 | 保留 |

- 地面要求

工程内容：本次消防安保机房工程地面均设计采用规格为：600mm×600mm×35mm全钢无边抗静电活动地板，配置可调整金属支架。

规格为：600mm×600mm×35mm全钢无边抗静电活动地板，地板集中载荷：3550N，均布载荷应：16500N/m2、

产品特点

（1）防静电：该活动地板系统电阻稳定、持久。系统电阻10的6次方～10的10次方Ω。

（2）耐污染：该瓷质砖面通过改善产品原材料配方，减少毛孔及减少小毛孔口径并在砖的表面涂上一层特殊涂料，使污汁难以渗入内部，从而解决了“吸脏”的老大难问题。

（3）无放射：该瓷质砖经国家建材测试中心检测，不含放射元素，安全可靠，保证健康，是天然石材的星级理想替代材料。

（4）抗老化：质量优良，硬度达到莫氏7度，使用寿命60年以上。

（5）承载能力强：均布载荷大于12500N/平米。

保温、防尘处理：本次机房工程地面及地板面下墙面一周均进行防尘处理，机房地板以下及其四壁在施工前抹灰，并清理干净刷防尘漆，粘贴25mm阻燃橡塑保温板做保温处理。

机房出入口：安保控制中心机房入口处均采用陶瓷抗静电地板平铺，操作间入口采用玻化地砖。

消防安保机房工程入口做搬运斜坡处理，方便机房内设备的搬运。

- 墙柱面要求

工程内容：安保控制中心机房与操作间墙柱面均采用C75轻钢龙骨做支撑，彩钢石膏复合板饰面，龙骨间距不大于600mm，轻钢龙骨另加U38加强龙骨横撑。彩钢石膏复合板表面材质：上海宝钢产热熔镀锌钢板SGCC（双面热熔镀锌60g/㎡）T=0.6MM；具备良好的抗氧化性能和焊接性能。涂装工艺：采用全自动高压静电超高速旋转雾状喷涂技术，涂装前进行脱脂、磷化处理，涂层均匀、附着力强。涂层：金属面夹芯板使用醇酸氨基涂料，涂层厚度：25UM。背衬材料：T=12㎜圣戈班(SAINT-GOBAIN)纸面石膏板；满足防火、隔声、保温及强度需求。墙板连接：采用特殊U形连接边配合H形卡件固定；在大范围使用情况下仍能保持墙面良好的平整度。抗静电要求：表面电阻率：106---108Ω/㎡（特殊抗静电喷涂）。防火性能：按照GB8624-2006判定达到A1（不燃性）级。其他功能区墙面均批腻子三遍找平后，涂刷环保型乳胶漆饰面。

消防安保机房采用乳胶漆饰墙面。

踢脚线：机房区内踢脚线采用0.8mm厚不锈钢板贴面，基层采用高密度板，踢脚线100mm高。

- 吊顶要求

工程内容： 本次机房工程设计区域内吊顶前，顶、梁面及吊顶上一周墙面均做防尘处理；吊顶面层均采用规格为600mm×600mm×0.8mm高级铝合金微孔吸音板；机房吊顶以上及其四壁在施工前抹灰，并清理干净刷防尘漆，粘贴10mm阻燃橡塑保温板做保温处理。

机房吊顶采用0.8mm厚600*600mm矩形微孔铝板，顶棚照明灯具为嵌入式安装，灯具排列应避开机柜位置。顶棚龙骨与墙面龙骨连接为法拉第龙结构。铝合金微孔吸音板具有轻质、强度高、防火、防潮、吸音、不起尘、不吸尘的效果，不燃烧，无色差，平整度好，便于拆装，便于顶内维修等特点，符合计算机机房设计规范标准。

- 门窗要求

工程内容：消防安保机房入口门采用优质甲级钢制防火门。具体如下：

安保控制中心机房入口门均选用甲级钢质防火门（1500mm宽×2100mm高）。

- 隐蔽工程要求

对于本装饰工程中的隐蔽工程，需严格按照国家标准对隐蔽部分材料，采取如下措施：

墙体部分作防潮、防火及保温处理；部分非阻燃材料必须涂刷防火涂料；所有隐蔽用材符合机房用材性能指标，做到不起尘、阻燃、绝燃、不会产生静电、牢固耐用并无病虫害发生；各种涂料须符合环保要求；静电地板下的走线线槽、管路、桥架和插座应悬空地面保温层上5～10cm，不应贴地面；在与机房外部相通部分做好防鼠设施。

#### 供配电系统

机房用电负荷等级及供电要求按现行国家标准《电子信息系统机房设计规范》【GB 50174-2008】  《供配电系统设计规范》等规定执行。

依据《电子信息系统机房设计规范》【GB 50174-2008】第6.1条规定：电子信息设备供电电源质量可划分为A、B、C三个等级：

| 指标/级别 | A级 | B级 | C级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 稳态电压偏移范围（％） | ±3 | ±5 |
| 稳态频率偏移范围（Hz） | ±0.5 |
| 输入电压波形失真度（％） | ≤5 |
| 零地电压（V） | <2 |
| 允许断电持续时间（ms） | 0～4 | 0～10 | - |
| 不间断电源系统输入端THDI含量（％） | <15（3～39次谐波） |

为了保证高速御府住宅机房建设项目计算机系统的可靠运行，本工程供配电系统依照C级标准进行设计。

机房供电系统分为两部分：市电系统和不间断电源系统。

配电系统频率：50Hz

电压：380V/220V

相数：三相五线制/单相三线制

机房总电源由小区配电房引入单独的专用电缆至电源室配电柜处(建议采用双路市电输入) ，再进行二次供电分配设计。整个配电系统采用放射式配电，各用电设备不同类别采用分路控制，整个配电系统参数如下：

安保控制中心机房由小区配电房引两路专用电源输入安保控制中心机房，进线电缆规格设计为ZRYJV-4*70+1*35mm2。（机房的进线电缆建议由小区强电施工方根据需求将电缆敷设至机房指定位置并预留5m）

安保消防机房设计配置1台综合配电柜，用于市电接入、UPS输入输出及控制中心设备供配电。

机房区各机柜均采用双回路供电模式、由UPS电源供电，2路供电电源均设计采用3口16A工业连接器与机柜内8口10A PDU连接。市电维修插座均采用10A五孔插座及三孔16A的地插。

机房普通照明灯具设计采用“规格为600*600mm，3*18W嵌入式铝格栅灯盘；灯管采用低色温日光型灯管；备用照明灯具设计采用3寸冷光源嵌入式筒灯，由不间断电源直接供电。

机房区机柜设备强电布线均采用金属桥架机柜地板下架空安装，每个回路采用独立的电管安装。

设备机柜、空调供电线缆均采用燃铜芯软电缆，市电动力、照明铺设线路采用穿金属镀锌(管/槽)敷设；照明、市电插座采用阻燃铜芯线；所有线路及管线采用国标标准。

#### UPS不间断电源系统

本次安保消防机房设计采用型号为：20KV  UPS一台，配置12V/100AH铅酸免维护蓄电池32节，满足2小时后备供电时间.

3.5.4 机房空调及新风系统

本空调项目是为了满足高速御府住宅、机房的环境技术要求，使机房达到C级计算机机房环境标准要求，使机房环境技术指标达到：

| 名称 | 开机时 | 停机时 |
| --- | --- | --- |
| 温度 | 23±1℃ | 5～35℃ |
| 相对湿度 | 40％～55％ | 40％～70％ |
| 主机房和辅助区 | < 5℃/h，不得结露 |
| 温度变化率 |  |
| 辅助区温度、相对湿度 | 18～28℃，20％~80% | 5～35℃，20％~80% |
|  | 不得结露 | 不得结露 |
| 不间断电源系统电池室温度 | 15～25℃，不得结露 |

本次安保控制中心机房为新建机房规划面积约为83m2。根据机房的具体情况及设计要求，设计在主机房配置1台柜式空调，空调系统工作方式上送风方式。

#### 防雷、接地系统

根据国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010提供的建筑物防雷分类标准，本防雷工程按第三类防雷建筑物设计。

- 防雷系统设计

本次机房工程设计中选用国内著名的电源防雷器件，对计算机设备及其它重要终端进行保护。根据机房设备的重要性、使用性质及供电线路的分布情况，本方案对信息设备的电源部分采取三级电源防雷保护。具体方案如下：

- 第一级防雷器在双路市电经ATS切换后安装、通流量为100KA。选用“地凯”牌型号为：DK-380AC100/HF三相电源防雷器，能够承受来自于直接雷击下的部分感应雷电流。

- 第二级防雷器安装在机房的UPS输入端处, 通流量为40KA。选用“地凯”牌型号为：DK-380AC40/HF三相电源防雷器，能够承受来自于直接雷击下的部分感应雷电流。主要是防止后端设备启动或停止时，产生的浪涌对供电系统产生影响。

- 第三级防雷器安装在UPS输出端处，通流量为20KA，选用“地凯”牌型号为：DK-380AC20/HF三相电源防雷器，将雷电及其他浪涌电压限制到对设备没有损害的水平，特别是对日常天天发生的电源系统操作过电压、电源高次谐波等具有限制和保护作用，可以延长设备的正常使用寿命，减少运行维护成本。主要目的是防止后端设备启动或停止时，产生的浪涌对供电系统产生影响。

- 防静电感应过电压及室内均压等电位处理

防静电地板要进行接地处理，当室内空气干燥时很容易在防静电地板表层聚集大量电荷，为了充分发挥防静电地板的效用，应将设备外壳、机房内的不带电金属物件有效接地。

要求规定：机房的铜条都必须闭合成环，交叉点必须机械连接，铜条与其他设备也必须是机械式连接，以防连接处氧化，致使接地阻值升高。

1）主机房应设有接地（环形）母线或接地汇集排，将主要设备的外壳应用6mm2线连接其上，以达到等电位和共用接地的目的；接地母线或接地汇集排应用4×40镀锌扁钢或50mm2铜线引至小区共用地。

2）计算机网络系统接地应采取共同地网，单点接地方式。减少建筑物内其他设备与计算机信息系统设备间危险的电位差，可减少建筑物内部的磁场地流干扰。

3）系统机房内应铺设等电位连接带，将机柜，电子设备的外壳和机架等均以最短距离就近连接到等电位连接带。

为了彻底消除雷电引起的毁灭性的电位差，就特别需要实行等电位连接，电源线，信号线，金属管道等都要通过过电压保护器进行等电位连接，各个内层保护区的界面处同样要依此进行局部等电位连接，各个局部等电位连接棒互相连接，并最后与主等电位连接棒相连。

#### 其它工程(承重、防水、防虫鼠害)

场地防水

防漏防水：在计算机机房环境里漏水引发的后果是灾难性，任何一次泄漏如不能及时地发现和排除，造成的设备损坏、重要数据的损坏丢失、业务的中断会引起无法预见的损失。针对机房所处地理位置和设计环境需求，在工程施工中做到以下几点，以保证计算机机房不受到水患的影响：

在机房出入口处、空调设备区沿地板下做一周50mm的防水围堰，防止机房分区外的水进入机房区；

在封闭外窗前，用专用密封胶做好防水处理；

机房内所有电缆、电线均采用穿管/槽处理，管/槽内的穿线不得有暴露或接头，地板下所有线管/线槽均采用架高50mm处理；

在机房空调一周做一组线形定位式漏水报警监测系统，可以及时监测漏水情况，保证机房内设备可靠运行；

穿越主机房的给水排水管道暗敷或采取防漏保护的套管。管道穿过主机房墙壁和楼板处设置套管，管道与套管之间采取密封措施；

为保证机房内空调用水安全，采用双阀门供水，在空调给水管的两端分别加装一道阀门，杜绝检修时水管回流，同时便于检查和更换水管。

防鼠、虫

防虫防鼠：按照机房设计规范，电子信息系统机房应采取防鼠害和防虫害措施。设计通过以下措施以有效解决鼠虫灾害。

用防火泥封堵工程范围内所有与其他区域、其他楼层相通的孔洞和在使用或施工过程中新开的孔洞；

所有进出机房的管、槽之间的空隙均采取密封措施；

机房内所有线缆均在金属线槽、线管内敷设，与设备连接的引上线采用金属软管保护，使机房区域无裸露在外的线缆；

在地板下安装超声波驱鼠器，可对机房进行定时或全时驱鼠虫；

设备承重

按照〖GB/T2887-2000〗《电子计算机场地通用规范》，计算机机房的楼板荷重应依设备重量而定。若机房层的楼板承重达不到机房设备的安装要求，建议由小区土建单位负责进行加固处理。本次机房工程设计在空调、配电柜、UPS主机、电池柜等重型设备地板下用50*50*5mm角钢焊接制作承重固定支架。

场地净化

空调区的洁净程度标准为：每升含尘量≤18000粒(粒度≥0.5μm)。本工程设计在整个机房区的楼地面及顶面做防尘、清洁处理，避免灰尘的产生及吸附；通过空调送回风过滤网的吸附达到除尘效果；在机房内设置新风系统，使机房内保持正压。

静电防护

地面安装抗静电活动地板，静电地板之间采用镀锌钢架做可靠连接，导静电地板采用导电胶封边粘牢，保证其导电性能应长期稳定，且不易发尘。活动地板严禁暴露金属部分，单元活动地板的系统电阻应符合现行国家标准规定。机房内的导体与大地作可靠的联接，不得有对地绝缘的孤立导体。限流电阻及连接线与接地装置相连的阻值≤1MΩ。

隔音减震

按照机房设计规范，有人值守的主机房和辅助区，在电子信息设备停机时，在主操作员位置测量的噪声值应小于65dB(A)。在电子信息设备停机条件下，主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度不应大于500mm/s2。设计在空调设备支架与空调接触面加装一层橡胶缓震垫作为减震措施；墙面龙骨内的橡塑保温棉、墙面彩钢板、顶面安装的微孔铝板均可以起到很好的隔音、吸音的效果。

### 主要设备参数

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一、UPS电源系统 |  |
| 2 | UPS主机（延时2小时） | 3C20KS 额定容量20KVA/18KW，三进单出，输入电压380V/220V,电压范围120V-275V（176V-275V可满载运行），频率范围40-70HZ,50/60ZH自适应，输入功率＞0.95(三相输入).输出电压范围220x（1±1%）VAC,频率范围，市电模式：（46-54）HZ/（56-64）HZ（与输入市电频率同步）；电池模式：50（1±1%）HZ/50（1±1%）HZ,电流峰值比3：1，额定功率因0.9，输出功率＞93.5%（在线模式），98%（ECO模式）。过载能力：105%-125%:10min,125%-150%:30s,＞150%：500ms,可支持三台并机，通讯接口：RS232 标配 ,可选配：UPS卡，MODBUS 卡，NMC 卡,LED显示. |
| 3 | UPS电池 | 100AH |
| 4 | 电池柜 | A32 |
| 5 | UPS主机至电池连接线 | ZRBV35mm2 |
| 6 | 二、机柜系统 |  |
| 7 | 服务器机柜 | 600mm*1000mm*2000mm |
| 8 | 三、空调与新风系统 |  |
| 9 | 智能小区综合管理系统 | 1、绑定模式下码流接入：1400Mbps、转发性能：1400Mbps、存储性能：1400Mbps； 2、支持自定义业务树，可生成多种组织结构业务树，可任意调整通道等节点的排列顺序； 3、客户端支持多屏应用，同时展现多个业务界面；支持IPHONE、IPAD、android客户端； 4、支持基于文字、图片的节目制作，预览功能； 5、支持访客预约，根据访客信息、被访者信息以及预约时间进行预约；支持预约取消功能； 6、支持将子系统分成独立模块；支持自定义调整模块的尺寸和位置； 7、支持系统评分、评级，对设备在线率、服务器在线率、中心服务器资源使用情况、存储异常8、设备报警等状态综合评分；支持根据用户自定义配置业务数据的展示，并能调整模块位置； 8、支持动力环境监测主机接入，可接收到温湿度探测器、漏水探测器、电量仪、电池组、UPS、空调、配电开关等设备的数据信息 提供质保3年承诺函。 |

## 综合管路及桥架系统

### 系统技术需求

在住宅楼弱电井内设垂直综合弱电桥架。综合布线系统主干桥架采用400×100 mm。由地下室弱电竖井引至安保控制中心室。

地下室主桥架采用400*100mm的水平桥架，连接单体楼采用300*100桥架，引至与地下车库交汇处，与其连接（详细设计见图纸）。

垂直安装的线槽应按消防规范要求进行放火封堵隔离。垂直安装的线槽内应附有钢栓用以梆缚线缆支撑线槽内的的导线重量。垂直线槽安装后，应在弱电井内设置封闭板，平时关闭，检修或增加干线时开放。当与强电桥架平行敷设时，弱电桥架与之走廊对面敷设，当强电桥架与弱电桥架有交叉跨越时二者相距不小于0.2m。桥架直线每段隔1.5m或转角处都应设置吊点或支点。

室外主干道采用2根硬质PVC100管，过路采用钢管保护；室外支管采用PE32管敷设。主干井采用800*800*1200mm，支井采用600*600*800mm。

室外管路由地下车库预埋12孔102钢管（根据现场需求二次深化）接入，包含通信运营商及室外智能化线路接入。

### 主要设备参数

国家标准、图纸为准。

## 电动铁艺门

11.1主要配件

大功率电动门机（基本功能）

1、工作模式：自动模式和常开模式。

2、可直接连接雷达、红外、密码键盘、指纹识别仪和人脸识别仪等设备控制开门。

3、开门起点设置好，断电后再上电无需重新设置。

4、开门角度无需学习，通过键盘直接设置。

5、开关门到位缓冲，缓冲角度可调。

6、开关门过程中遇阻停止，遇阻敏感度可调。

7、在非常开状态下：开门到位后，延迟一段时间后自动关门，延迟时间可调；在常开状态下：开门到位后，不会自动关门。

8、关门到位，解锁后推即自动开门。

9、关门到位自动上锁。

10、无线遥控器采用学习码，遥控器学习后即可使用。

11、可直接利用无线遥控器控制开门、关门、停止、加解锁。

12、可直接利用RS485通讯来控制开门、关门、停止、加解锁。

13、可直接组成RS485通讯网络，通过网络可以控制管理多个门体工作。

14、不受左右安装位置影响，可以选择安装在门楣或者门体上。

15、带绿色通道接口。只要绿色通道口有有效信号输入，门体始终保持常开状态。

16、可外接电子锁，支持市面上常用的电子锁。

17、两种工作模式：

自动模式：感应或按键->开锁->开门->开门缓冲->开门到位->延迟时间->关门->关门缓冲->关门到位->加锁。

常开模式：感应或按键->开门->开门缓冲->开门到位->一直保持开门状态->感应或按键->关门->关门缓冲->关门到位>加锁。

18、防水防尘。

主机结构图

| 型号 | 结构图 |
| --- | --- |
| 50型 和 120型 |  |
| 80型 |  |

| 型号： | 50型 | 80型 | 120型 | 180型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电压： | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V |
| 额定电流： | 2.5A | 3.3A | 4.2A | 5A |
| 最大负载： | 30W | 40W | 50W | 60W |
| 最大力矩： | 20NM | 30NM | 40NM | 50NM |
| 开门速度： | <=4秒 | <=4秒 | <=4秒 | <=10秒 |
| 适应门宽度： | <=1000mm | <=1500mm | <=2000mm | <=3000mm |
| 适应门重量： | <=50Kg | <=80Kg | <=120Kg | <=180Kg |
| 外形尺寸： | 220mm（长）×100mm（宽）×105mm（高） | 230mm（长）×100mm（宽）×105mm（高） | 220mm（长）×100mm（宽）×105mm（高） | 280mm（长） ×125mm（宽）×115mm（高） |
| 整机重量： | 4.5Kg | 5.5Kg | 5.5Kg | 7Kg |
| 拉臂旋转角度： | 0°～ 170° |
| 通讯控制接口： | RS485 |
| 门禁控制接口： | 干接点和湿接点 |
| 遥控器： | 433M滚动码 |
| 电子锁： | 电磁锁、电插锁、静音锁等 |
| 连续开关次数： | 100万次 |
| 工作温湿度： | -20℃～50℃ <=85% |
| IP等级： | 43（防尘防水） |

11.2软件功能简介

软件功能如下：

  - 支持联网实时监控，实时查看进出刷卡记录、远程开门或开启任意楼层，检测门的开关状态。

  - 用管理卡设置、修改控制器使用的扇区和密码。

  - 选择任意扇区对用卡进行加密处理

  - 对用户卡进行有效期、使用次数和时段进行设置，三种方式可以任意组合，有效期可以精确到小时。

  - 扇区密码可设置12个数字或A-F之间的字母，加密后不易破解

  - 门禁和梯控需要各自使用一个扇区，支持1-14扇区任意选择，防止在一卡通系统中使用扇区的冲突。

  - 对正在使用的用户卡进行读取，查看用户卡的卡号、有效期、次数、时段和可出入控制器编号以及楼层号

  - 用管理卡设置控制器时钟和继电器动作时间（0.5-255秒）。

  - 通过管理卡设置控制器黑名单和白名单，一次可以设置十张卡片，用户卡设置为黑名单将不能正常使用。

  - 可编辑和修改用户卡的姓名、编号、卡号、住址、人事机构等用户资料

  - 可增加、删除、修改控制器信息和人事机构信息。

  - 可对用户资料信息进行导入或导出Excel文档。

  - 软件一键操作自动连接读写器。

  - 可设置门禁控制器的继电器是否吸合常态，此功能暂不支持梯控设备。

  - 可通过姓名、编号、卡号、有效期进行过滤查找用户卡，也可以通过刷卡的方式查找。

  - 可增加和修改软件管理操作员的姓名以及密码。

  - 管理员设置用户卡的明细进行记录，可查看和打印报表，可以Excel文档导出明细。

  - 支持管理卡和RS485联网两种方式对控制器参数的设置。

  - 软件可直接设置控制器的时钟和继电器吸合时间，设置黑名单和白名单，提取控制器的刷卡记录。

  - 在软件里可以查询刷卡记录，可打印或导出报表。

  - 采用ACCESS数据库，无需单独安装数据库

11.3门体结构

采用通道式进出原理，将数卡模块前置，可有效规避人行进出、电动车对设备的冲撞等，延长产品使用寿命。双门电动开启体现了以人为本的设计理念；全身烤漆制作。

参数：

门体主边框   100mm*100mm

门体         50mm*50 mm

加固钢梁     100mm*50mm

刷卡前置	100*50mm

漆料方式     烤漆（颜色由招标人确定）

烤漆标准     10年

材质         2.5mm钢管

备注：以上所有“★”项进场前提供检测报告或要求的相关材料，若不满足，更换拟采购货物直至合格。

# 第八章  投标文件格式

技术标投标文件格式

封面

工程招标

投  标  文  件

招标编号：

项目名称：

投标文件内容：    	 投标文件技术标

投 标 人：                   （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

日   期  ：    年    月    日

### 目  录

一、投标函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、资格证明材料

六、项目管理机构

七、施工组织设计

一、投标函

（招标人名称）：

1．我方己仔细研究了          （项目名称）      标段施工招标文件的全部内容（包括工程量清单和施工图纸及招标文件中所述的各种因素）和对现场的踏勘及充分了解，愿意以工期     日历天并满足招标文件规定的各工程的进度要求，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量为       。

2．我方拟派项目经理为：名称        （必须与项目管理班子配备中的项目经理名称一致且无在建工程）

投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：      性别：     年龄：     职务：    _ 系        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位公章）

年    月     日

附：法定代表人身份证复印件

三、授权委托书

本人       （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人：              （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：               （签字或盖章）

身份证号码：

年    月    日

附：代理人身份证复印件

四、投标担保

若投标人选择投标保函形式提交投标担保，投标保函格式须按照以下两种格式之一提供，否则视为无效。

格式一：                   投标保函

致： 高速地产集团芜湖有限公司_

鉴于：

（1） 高速地产集团芜湖有限公司_委托_安徽中技工程咨询有限公司 对高速·御府项目智能化工程 进行招标，并规定投标人须提交投标保函。

（2）______________________________________（以下简称投标人）已决定参加投标，并向我行申请出具投标保函。

为此，我行同意出具以投标人为被保证人、以投标人参加此项目投标为生效条件,无条件且不可撤销的保函如下：

一、投标单位在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的，招标人有权书面要求我行向招标人支付索赔款，限额为不超过人民币拾万元；

二、中标单位不按招标文件规定时间签订合同的或不按时提交履约保证金的，招标人有权书面要求我行向招标人支付索赔款，限额为不超过人民币拾万元。

三、对以上二项索赔，招标人无需再附加任何进一步的说明或者证明。我行在收到招标人的索赔要求后_20_日内，无条件全额支付索赔款项，并放弃对招标人索赔的任何抗辩。

四、投标人与我行或者与招标人就中标合同签署的任何协议，或者发生任何争议，均不影响本保函的效力。

五、对本保函项下的一次或者数次违约索赔，我行累计总赔偿金额均不超过人民币拾万元。

六、招标人在我行未全部履行本保函时，有权向招标人所在地人民法院申请支付令或者提起担保诉讼，届时我行不享有任何抗辩权。

七、本保函有效期至2018年9月30日，若达到以下条件之一时亦视为失效：

1、中标通知书已发出，且投标人不是中标人；

2、我行已经累计支付了达到总赔偿金额的索赔款项；

3、中标单位与招标人签订合同且缴纳足额履约保证金后。

保函出具人：___________________________

20   年   月   日

注：本项应在投标截止时间前开具；此函应单独递交；投标单位在投标时与投标文件一并递交此函。

格式二：                   投标保函

致： _高速地产集团芜湖有限公司_

鉴于：

（1）高速地产集团芜湖有限公司_委托_安徽中技工程咨询有限公司 对高速·御府项目智能化工程 进行招标，并规定投标人须提交投标保函。

（2）______________________________________（以下简称投标人）已决定参加投标，并向我行申请出具投标保函。

为此，我行同意出具以投标人为被保证人、以投标人参加此项目投标为生效条件,无条件且不可撤销的保函如下：

一、投标单位在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的，招标人有权书面要求我行向招标人支付索赔款，限额为不超过人民币拾万元；

二、中标单位不按招标文件规定时间签订合同的或不按时提交履约保证金的，招标人有权书面要求我行向招标人支付索赔款，限额为不超过人民币拾万元。

三、对以上二项索赔，招标人无需再附加任何进一步的说明或者证明。我行在收到招标人的索赔要求后_20_日内，无条件全额支付索赔款项，并放弃对招标人索赔的任何抗辩。

四、投标人与我行或者与招标人就中标合同签署的任何协议，或者发生任何争议，均不影响本保函的效力。

五、对本保函项下的一次或者数次违约索赔，我行累计总赔偿金额均不超过人民币拾万元。

六、招标人在我行未全部履行本保函时，有权向招标人所在地人民法院申请支付令或者提起担保诉讼，届时我行不享有任何抗辩权。

七、本保函在以下条件之一时失效：

1、中标通知书已发出，且投标人不是中标人；

2、我行已经累计支付了达到总赔偿金额的索赔款项；

3、中标单位与招标人签订合同且缴纳足额履约保证金后。

保函出具人：___________________________

20   年   月   日

注：本项应在投标截止时间前开具；此函应单独递交；投标单位在投标时与投标文件一并递此函。

五、资格证明材料

附表-企业及项目经理业绩、获奖情况表

### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书副本、安全生产许可证等涉及评审材料的复印件。

### （二）类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述（包含承建项目的建筑面积） |  |
| 备注 |  |

备注：类似项目根据评标办法要求自行填写，每张表格只填写一个项目，并标明序号。本表后应附合同及中标公示（或评标结果公示）的网页截图并提供网址。

### （三）项目经理汇总表

项目经理应附注册建造师证、B类安全生产考核证、身份证、职称证、社会保险复印件，其他要求详见评标办法。

| 姓名 |  | 年龄 |  | 学 历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

六、项目管理机构

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |
| 管理人员(如下所列) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术人员(如下所列) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质检人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 造价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表内列举的管理人员、技术人员可随项目类型的不同而变化。

七、施工组织设计

根据评标办法的要求自行编制

八、其他

投标人认为需要提供的其他证明材料

商务标投标文件格式

封面

工程招标

投  标  文  件

招标编号：

项目名称：

投标文件内容：    	      投标文件商务标

投 标 人：                （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

目  录

（请注明页码）

一、投标函

二、己标价工程量清单

三、其他内容

一、投标函

（招标人名称）：

我方己仔细研究了          （项目名称）施工招标文件的全部内容（包括工程量清单和施工图纸及招标文件中所述的各种因素）和对现场的踏勘及充分了解，愿意以人民币（大写）       元（￥       ）的投标总报价按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

投标人：                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月

二、已标价工程量清单

工程量清单报价书封面

工程

工程量清单报价表

投 标 人:                        (单位盖章)

法定代表人:                        (签字或盖章)

审核人：            (签字、盖造价专业人员执业专用章)

编制人：        (签字、盖造价专业人员执业专用章)

编制时间：

| 总 说 明 |
| --- |
| 工程名称： | 第 页 | 共 页 |

投 标 总 价

建设单位：

工程名称：

投标总价：（小写）

（大写）

| 投标人: |  | (单位盖章) |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人: |  | (签字或盖章) |
| 编制时间: |  |

其他表格格式参照招标人发出的工程量清单（附件）进行编制

三、投标报价需要说明的其他资料

投标单位认为需对其投标报价进行其他补充说明及证明材料。

# Text boxes

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标单位名称 |  | 项目经理 |  |
| 证明资料页码 |
| 企业业绩（含金额） |  |  |
| 项目经理业绩 （含金额） |  |  |
| 【项目公司根据评标办法自行设定】 |  |  |