济南金泉升降机械有限公司

铝合金升降机的使用说明

一、产品介绍

铝合金升降机机可分为单桅柱、双桅柱、三桅柱、四桅柱、斜置式、台面可移出式、电瓶动力式。桅柱式系列铝合金升降机是我公司自行设计的产品，凡是具有高层建筑广场、大厅及需要高空作业、维修、安装的单位，均可使用本产品作为提升机械。本产品的特点：体积小、重量轻、造型美观、升降平稳、安全可靠；上下两套控制系统，操作灵活方便，是理想的提升机械，深受广大用户欢迎。

二、使用须知

2.1、使用铝合金升降机前，请详细阅读使用说明书，以便了解和掌握本机的使用程序。

2.2、操作者应熟悉、掌握第三条的安全操作规程。

2.2.1、展开（插入）支腿：

为保证人身安全，防止发生事故，本机装有四个支脚，使用前应将支腿全部打开（使用插装支脚时将支腿分别插入盘底上的套管中不少于200mm），旋转四个支腿端部丝杆手柄，使各地脚紧密撑地。

2.2.2、调整水平：

调整四根丝杆，使支撑地脚牢牢的撑在地面上，按水平仪调好水平。

2.2.3、开机前的检查：

使用铝合金升降机前，请对整机进行全面检查，对有关部位应进行润滑。

- 检查链系：开机前要认真检查链系的运行状况，必要时进行调整，使各链条均匀拉紧，用备母锁定好，并对链条各部位进行润滑，对链轮加注少许20号机油；人站在地面上按上升、下降按钮，检查机械运转状况，看链条是否脱开链轮，看链轮支撑板有无松动；

- 检查油箱：开机前应检查油箱中是否有足够的液压油，如发现不充足应 及时补充；

- 检查漏电保护器和高分断断路器动作是否灵敏；

- 对于双桅柱产品应检查两边导轨升降是否同步，如有不同步现象，须请专业技术人员调整好后方可使用。

2.2.4、操作者在铝合金上的工作方式：

操作者应从正面提升栏杆或通过爬梯进入护栏内，并将护栏锁定在正确位置，站立在中心位置，按动上升按钮，使工作平台徐徐上升，停在所需位置，便可开始工作。在高空作业时人不要晃动或跨在护栏上，以免发生事故。按动下降按钮，便可下降。如工作时遇到突然停电，可启用应急手控下降装置，使升降机安全降落、回到初始位置。

2.2.5、使用条件：

（1）本产品适用于在室内或室外无风（或微风）条件下使用，风力在三级以上时不能使用；

（2）使用温度-20℃~ +40℃之间，在0℃一下工作应使用相应牌号的液压油；

（3）本机在无强振源的环境中使用；

（4）本产品适应在坚实平坦的地面上使用。

2.2.6、故障及维修：

| 故障 | 原因分析 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 载人 平台 升不 起来 | 液压油不足 进油管漏油 工作负载太重 各小导轮或滑块脱落或松动 导轨有卡滞现象 漏油 液压油缸有空气 密封圈损坏 调压阀压力小 10、电磁阀或单向阀内有异物 | 1、加足液压油 2、拧紧油管接头 3、检查导轨 4、检查是否超载 5、排除漏油 6、将空气排除 7、更换密封阀 8、调整压力阀 9、清洗电磁阀或单向阀 |
| 载人平台爬行 | 油系中有空气 | 满行程空载几次 |
| 起升噪音过大 | 油系不正常 负载过大 提升导轨有无卡滞 | 检查油系 减轻负荷 检查导轨并排除 |

三、安全操作规程

3.1、桅柱式系列升降机，额定载重量包括人与携带物品，切勿超载；

3.2、使用前必须调好水平，否则不能使用；

3.3、铝合金在工作中不准移动或调整底座；

3.4、不允许爬登、站立在载人平台的护栏上作业；

3.5、应在坚实平坦的地面上使用，决不允许在临时搭起的台架、卡车（载重车、货车、无盖汽车）、床铺或者伸出的平面上使用；

3.6、升降机工作时，不允许有任何负载碰靠侧面，以防出现事故；

3.7、支脚下如地面松软，要放牢固的垫板。调整稳妥；

3.8、升降机工作时，载人框架下不许站人，不允许在载人框架中使用梯子加高。在升降机工作范围内，不得有架设的各类电线、伸出的树枝等障碍物；

3.9、不能倾斜使用桅柱式升降机。紧靠高墙使用时，提升高度不得大于高墙高度；

3.10、庭院式升降机在使用前，必须首先将紧固吊绳松脱，使用后在运输前紧固；

3.11、带放倒架的升降机在放倒或直立前必须将限动插销插入轮子上的孔中，连接好支撑杆再进行放倒或直立，要谨慎操作，防止发生事故。

四、自行走部分使用说明

4.1、驱动行走系统

驱动行走系统采用轮内式传动装置，将电机装嵌于车轮内，连同二级减速齿轮一起安装于支架上，车轮支架安装在中心支撑座内，驱动轮能够180°回转，该驱动行走系统，结构简单，维修、保养方便，连同操纵转向把手结合为一体，运行灵活，并能达到最小转弯半径。

4.2、手把操作系统

电动自行式铝合金升降机的左右转向、运行速度及制动全部集中于手把端部，简洁、直观、高效。

启动作业时，先打开侧部点火开关钥匙，按压两侧桔红色蝶形开关，轻轻地往前（后）按下，升降机即开始慢慢移动，越往下按压，速度越快。

注意：蝶形开关一定要慢慢按下，免得升降机突然加速，难以控制！！！

4.3、电气控制系统

电动自行式铝合金升降机行走时，采用MOS管可编程无级调速系统。该系统最大特点为耗电省、运行平稳。出厂时设置的最慢速度（或称爬行速度）足以使您轻松地接近任一场地。进口MOS管可编程无级调速系统各项数据在出厂时已全部编制完毕，，用户在使用中不需再自行调整内部数据。MOS管可编程无级调速系统在电动升降机上使用，代表着当今最新科技发展潮流。

4.4、制动装置操作方式

电动自行式铝合金升降机采用电机磁盘制动器，其原理为中间制动片，通过轴套桐电机出轴连接。磁盘吸铁摩擦片通过螺丝同电机端盖（或齿轮箱端面）固定连接，磁盘线圈未通电时，中间制动片两面留有间隙0.35mm左右，电机轴可以自由转动；磁盘线圈通电时，吸铁克服弹簧压力，使制动摩擦片压向中间制动片，从而达到制动效果。

制动器在出厂时已调整合格，制动力矩保证在升降机快速行走时制动距离不超过1米。制动装置应经常保养、检查，如果使用日久，固定螺松动，或经常使用刹车使摩擦片磨损过快，或通过拆装后，均需重新调整制动盘两面间隙的均匀性，调整时应防止制动盘位置倾斜，使得电机带制动运行，造成电机烧坏的严重后果。制动器的操作，通过按下操纵手把顶部的舌形压板，在有电流的情况下，即能起到制动效果。

济南金泉升降机械有限公司专业生产各种液压升降机、登车桥、高空作业车、导轨式升降货梯、剪叉式升降台、电动平车。

单位名称：济南金泉升降机械有限公司    地址：济南济阳济北开发区

联系人：刘英    电话：0531-84227930   传真:0531-84227930

网址：www.ytsjj.net       E-mail: jnjinquan@163.com